Decizia etapei de încadrare  (proiect )

Afişat în data de 24.11.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC FDEE –EDTN- SDEE Zalău  cu sediul în municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 79,  înregistrată la APM Sălaj cu nr. 6228 / 12.11.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 24.11.2014, că proiectul: „Injecție de putere și modenizare i LEA 0,4 kV – Boian  ”, propus a fi amplasat în localitatea  Cizer , zona Boian, com. Cizer, jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, Anexa 2,  pct. 13, lit  a) ;

b. Caracteristicile proiectului:

b1) mărimea proiectului: - se  propune:

- Realizarea unui post de transformare în anvelopă de beton ( PT Ab ) 20/0,4 kV, echipat cu o celulă de racord, o celulă trafo., transformator de putere ( Sn = 100 kVA ) şi tablou de distribuţie cu 8 plecări;

- Plantarea unui stâlp tip SE 8 în S-axa 20 kV Cizer ( nr. 200/A ), şi realizarea unui racord 20 kV între stâlpul SE 8 proiectat şi PT Ab proiectat, cu cablu torsadat tip TA2X FL2Y 3x( 1x35 ) mm2; L = 135 m ( tronsonul  M1 – M2 ). Racordul de 20 kV se va realiza subteran, şi va fi prevăzut numai cu separator de racord ( montat vertical pe stâlpul nr. 200/A );

- Realizarea a patru ieşiri de distribuţie din PT Ab proiectat, cu cablu subteran tip ACYABY 3x95+50 mm2, Ltotal = 148 m, şi una pentru iluminat, cu cablu tip ACYABY 3x50+25 mm2,    L = 7 m;

- Montarea unui punct de aprindere ( trifazat ) a iluminatului public pe PT Ab proiectat, şi realizarea a trei ieşiri de iluminat, cu cablu tip ACYABY 3x35+16 mm2, Ltotal = 116 m;

- Pentru preluarea consumatorilor din zona DJ 108 G din PT Ab proiectat, este necesar realizarea unei LEA 0,4 kV noi, prin plantarea a trei stâlpi de beton tip SE 4 și SE 10 ( nr. 34, 35 și 36 ), și echiparea cu conductor torsadat tip TYIR 50 OL-AL +3x70 mm2, Ltotal = 240 m ( tronsonul I2 – I3 );

- Majorări de secțiune, prin înlocuirea conductoarelor funie AL 35 mm2, cu conductor torsadat TYIR 50 OL-AL +3x70 mm2, Ltotal = 2020 m ( tronsoanele A1 – A2, B1 – B2,  C1 – C2, G2 – G3,  H2 – H3, H3 – H4 şi H2 – H5 );

- Consolidarea LEA 0,4 kV prin înlocuirea stâlpilor de susținere în fundaţie burată cu stâlpi speciali în fundaţie turnată – 10 buc.;

- Aducerea în plan vertical și consolidarea fundaţiei burate la 2 stâlpi de susținere ( nr. 26 și 30 tronsonul H3 – H4 );

- Refacerea unei ancore de susținere în colț la stâlpul nr. 16, tronsonul H2 – H5;

- Pe tronsoanele unde se inlocuiesc conductoarele funie AL cu conductoare torsadate, se vor monta ( separat ) şi conductor pentru reţeaua de iluminat public. Reţeaua de iluminat public se va realiza cu conductor izolat tip TYIR 50 OL–AL +35 mm2, Ltotal = 2300 m;

- Montarea a două cutii de secționare pentru separarea rețelelor de joasă tensiune alimentate din două posturi de transformare diferite ( stâlpul nr. 11 – nodul G3 și la stâlpul nr. 59 – nodul J4 );

- Montarea unei cutii de selectivitate cu o direcţie ( stâlpul nr. 45 – nodul I4 );

- Înlocuirea trafo. existent la PTA Boian ( Sn = 250 kVA ) cu unul având Sn = 160 kVA;

- Numerotarea şi inscripţionarea stâlpilor conform planului de situaţie ( planşa nr. 3 ).

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul ;

b4) apele uzate rezultate :   nu este cazul;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor :

- în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care se vor colecta separat şi vor fi evacuate prin grija unităţii excutante într-un depozit autorizat ;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

c. Localizarea proiectului: localitatea  Cizer ,  jud. Sălaj;

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 37/07.11.2014 emis de Comuna Cizer, terenul pe care se realizează investiţia se află în zona de locuit cu funcțiuni complementare a localităţii Cizer,  fiind  proprietatea domeniului  public al comunei Cizer;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

c) Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

e) Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

f) Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

În vederea obţinerii autorizaţiei de construire titularul va obţine avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul unor accidente în timpul execiţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Gizella Balint

Întocmit,

Cons Cornelia Ştefan