RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

ÎN JUDEŢUL SĂLAJ, PENTRU ANUL 2014

Calitatea aerului în judeţul Sălaj este monitorizată prin măsurători continue la staţia automată, amplasată în municipiul Zalău, str. Meteorologiei, această staţie facând parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. Poluanţii urmăriţi şi numărul determinărilor efectuate în cursul anului 2014 sunt prezentate în tabelul următor:

| Staţia de monitorizare | Tipul staţiei | Poluant urmărit | Număr determinări (date validate) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Medii orare | Medii zilnice | Captura de date (%) |
| SJ - 1 | tip industrial 1 | NO | - | - | 0 |
|  |  | NOx | - | - | 0 |
|  |  | NO2 | - | - | 0 |
|  |  | SO2 | - | - | 0 |
|  |  | CO | 7807 | 333 | 89,1 |
|  |  | O3 | - | - | 0 |
|  |  | PM 10 automat | 3753 | 158 | 42,8 |
|  |  | PM 10 gravimetric | - | 283 | 77,5 |

Tab. 1. Poluanţii urmăriţi la staţia de monitorizare SJ–1 şi numărul determinărilor

În scopul diseminării în timp real a informaţiei privind calitatea aerului, sistemul este dotat cu un display care este  amplasat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediul Sălaj, în Zalău, str. Parcului, nr. 2, precum şi cu un panou electronic de afisaj exterior, amplasat în zona centrală a municipiului Zalău, panou pe care este afişat indicele general zilnic de calitate a aerului, stabilit pe baza indicilor specifici  de calitate a aerului care, la rândul lor, sunt calculaţi plecând de la concentraţiile înregistrate pentru fiecare dintre poluanţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt calculaţi şi afişaţi din oră în oră şi sunt reprezentaţi prin numere întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori, conform figurii de mai jos:

Fig. 1.  Indicii de calitate a aerului

De asemenea, a continuat în cursul anului 2014 monitorizarea calităţii aerului ambiental în judeţ, prin măsurători de 24 h, în punctul fix amplasat la sediul APM Sălaj. Rezultatele acestor determinări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Localitatea | Punct de prelevare | Tip poluant | Număr determinări | Concentraţia (mg/m3) | Frecvenţă depăşirii VL sau CMA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Maxima zilnică | Media anuală |  |
| Zalău | APM | SO2 | 195 | 196 | 0,0006 | 0,0001 |
|  |  | NO2 | 195 | 196 | 0,0344 | 0,0175 |
|  |  | NH3 | 195 | 196 | 0,0343 | 0,0129 |

Tab.  2. Rezultate ale monitorizării calităţii aerului prin măsurători de 24 h

2.2.1. Dioxidul de azot

În anul 2014 monitorizarea dioxidului de azot în judeţul Sălaj s-a realizat doar prin măsurători de 24 h, măsurătorile continue la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului nefiind posibile datorită defectării analizorului pentru NO2.

Măsurătorile manuale de 24 de h, în cazul dioxidului de azot, în cursul anului 2014, arată că, valorile medii zilnice nu au înregistrat depăşiri ale CMA (0,1 mg/mc) conform STAS 12574/1987.

Fig. 2. Concentraţii de NO2 – medii lunare

2.2.2. Dioxidul de sulf

Monitorizarea dioxidului de sulf în 2014, în judeţul Sălaj doar prin măsurători de 24 h, măsurătorile continue la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului nefiind posibile datorită defectării analizorului pentru SO2

În urma monitorizării prin măsurători de 24 h s-au înregistrat concentraţii medii zilnice sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane prevăzută în Legea nr. 104/2011, de 125 μg/mc.

Concentraţiile medii anuale de SO2, obţinte în urma efectuărilor măsurătorilor manuale, s-au încadrat sub concentraţia maximă admisibilă (CMA) de 0,25 mg/mc, conform STAS 12574/1987.

Fig. 3. Concentraţii de SO2 – medii lunare

2.2.3. Pulberi în suspensie

Poluarea atmosferei cu pulberi se datorează unor cauze naturale (vânturi puternice, erupţii vulcanice, etc.) dar apare şi ca urmare a activităţilor antropice. Principalele surse antropice de poluare cu pulberi sunt: industria metalurgică şi cea siderurgică, centralele termice alimentate cu combustibili solizi, traficul rutier, etc.

Natura acestor pulberi este extrem de diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele, oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene (cum este cazul poluanţilor organici persistenţi PAH, si PCB). În general pulberile au o acţiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator, şi de scădere a rezistenţei la infecţii.

În cazul măsurătorilor automate s-au înregistrat 6 depăşiri ale valorii limită zilnice stabilite de Legea nr. 104/2011 (50  μg/m3, valoare ce nu trebuie depăşită de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) . Aceste valori au fost înregistrate în lunile ianuarie şi februarie, fiind datorate emisiilor produse de centralele termice rezidenţiale alimentate cu combustibil solid. Media anuală pe 2014 a avut valoarea de 19,18 μg/m3, situându-se sub valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii stabilite de Legea nr. 104/2011 (40 μg/m3).

În urma determinării gravimetrice a pulberilor s-au înregistrat 5 depăşiri ale valorii limită zilnice stabilită de Legea nr. 104/2011 (50 μg/m3); ca şi în cazul măsurătorilor automate, aceste depăşiri au apărut în lunile ianuarie şi februarie, datorită emisiilor produse de centralele termice ale locuinţelor din zonă. Media anuală înregistrată a fost 22,71 μg/m3, sub valoarea limită de 40 μg/m3. Analizorul de PM10 automat şi gravimetric a suferit defecţiuni, fapt ce explică lipsa datelor în unele din lunile anului 2014.

Fig. 4.  Valorile maxime lunare ale mediilor zilnice pentru pulberi în suspensie

2.2.4. Metale grele

Cantitatea cea mai importantă de emisii de metale grele provin din metalurgie, siderurgie  şi din trafic. Valorile medii anuale ale concentraţiilor de metale grele din probele de pulberi sedimentabile în anul 2014 sunt prezentate în tabelul următor:

| Punct de colectare | Concentraţia medie anuală (mg/mp) |
| --- | --- |
|  | Pb | Cd | Cr | Ni |
| Zalău – APM Sălaj | 0.1231 | 0.0053 | 0.1310 | 0.1700 |
| Zalău – Staţia Meteo | 0.0548 | 0.0091 | 0.9185 | 0.6776 |
| Zalău – Str. 22 Decembrie | 0.2840 | 0.0000 | 0.1963 | 0.3864 |
| Zalău – Cartier Stadion | 0.0194 | 0.0000 | 0.1988 | 0.1373 |
| Zalău – Cartier Sărmaş | 0.7737 | 0.0162 | 0.4014 | 0.4806 |

Tab. 3. Concentraţii ale metalelor grele din pulberi sedimentabile în anul 2014

2.2.5. Monoxidul de carbon

Poluantul CO rezultă în principal din arderea incompletă a combustibililor. În judeţul Sălaj, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la staţia de monitorizare a calităţii aerului. Valorile înregistrate nu depăşesc valoarea limită pentru protecţia umană stabilită de Legea nr. 104/2011 (10 mg/m3).

Fig. 5.  Valorile maxime lunare ale mediilor mobile de 8 ore pentru poluantul CO

2.2.6. Benzenul

Staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului de tip industrial I nu deţin echipamente pentru monitorizarea benzenului. În anul 2014 nu s-au efectuat determinări ale benzenului de către APM Sălaj.

2.2.7. Amoniac

La nivelul judeţului Sălaj, în anul 2014, monitorizarea amoniacului s-a realizat prin măsurători de 24 h în punctul fix amplasat în municipiul Zalău, la sediul APM Sălaj, neînregistrîndu-se depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile (0,1 mg/mc), conform STAS 12574/1987.

Fig. 6. Concentraţii de NH3 – medii lunare

2.2.8. Ozonul

Ozonul este un component natural al atmosferei fiind prezent, mai ales în stratosferă, la înălţimi de 15 – 50 km, constituind, datorită prroprietăţilor sale UV-absorbante, un înveliş protector pentru planeta Pământ.

Prezent în partea inferioară a atmosferei însă, are un impact negativ asupra sănătăţii umane şi a vegetaţiei, constituind principalul poluant al atmosferei în ţările şi oraşele puternic industrializate.

Ozonul este un poluant secundar generat de  reacţiile fotochimice din atmosferă. Aceste reacţii sunt mult mai intense în perioada primăvară – vară, când intervalul de iluminare diurnă creşte. Principalii poluanţi primari implicaţi în reacţiile fotochimice ce duc la formarea ozonului sunt: oxizii de azot (NOx), compuşii organici volatili (COV) şi metanul (CH4).

Determinarea concentraţiilor de ozon pe aul 2014 nu a fost posibilă datorită faptului că analizorul a fost defect.

2.3. Tendinţe

Urmărind rezultatele monitorizării calităţii aerului pe ultimii 5 ani (2009 - 2013), se poate observa o uşoară scădere a mediei anuale pentru SO2, în timp ce pentru NO2 situaţia este inversă, concentraţia medie anuală fiind puţin mai ridicată faţă de cea înregistrată în 2013.

Fig. 7.  Evoluţia mediilor anuale pentru poluanţii gazoşi

În cazul monoxidului de carbon – CO,  pentru perioada urmărită, se observă o evoluţie oscilantă a mediilor anuale, cu valori medii pe 8 h mult sub limitele impuse de Legea nr. 104/2011.

Fig. 8.  Evoluţia mediilor anuale pentru CO

Pentru poluantul PM10, mediile anuale sunt relativ constante (cu excepţia anului 2011), situându-se sub valoarea limită de 40 μg/m3 (Legea 104/2011)

Depăşirile valorilor limită pentru PM 10 au fost înregistrate în sezonul rece, cauzele acestora fiind centralele termice alimentate cu lemn ale locuinţelor din zona staţiei, locuinţe a căror construcţie s-a dezvoltat foarte mult în perioada de timp trecută de la amplasarea staţiei automate de monitorizare.

Fig. 9.  Evoluţia mediilor anuale pentru PM10 automat si PM10 gravimetric