SC  AUDAX  sRL   Cluj - Napoca

###### bd. Nicolae Titulescu, nr. 147/17

###### Tel.:  0264 – 554219

Nr. Registrul  Comerţului  J -12/2928/1994 ; 	Cod Fiscal	RO 6396266

Cont	 RO57BTRL01301202891527XX  ; 	B. Transilvania  Cluj-Napoca

# RAPORT  la  STUDIUL  DE  EVALUARE  a  IMPACTULUI

# ASUPRA MEDIULUI

pentru  OBŢINEREA  ACORDULUI  de  MEDIU

LA OBIECTIVUL

“EXTRACŢIE    PIETRIŞ  ŞI  NISIP  –  MATERIAL ALUVIONAR

DIN  ALBIE  MINORĂ  A  RÂULUI  SOMEŞ”,

Localitatea Cheud , Comuna Năpradea , judeţul Sălaj

BENEFICIAR: 	SC  INSERCO RESURSE  MINERALE  SRL,  Municipiul

Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 250/A,  jud. Sălaj

PROIECTANT:		SC  AUDAX  SRL  Cluj – Napoca

FAZA:			Raport la Studiul de Evaluare a Impactului .

DATA:			IANUARIE. 2017

SC  INSERCO  RESURSE                                                RESPONSABIL LUCRARE,

MINERALE  SRL                                                        C.S. I - Chim. SEVER RUS

AdMiNISTRATOR                                                        Expert Evaluator Atestat MMP

COMAN  GHEORGHE

CUPRINS  .

PAG .

| 1. | INFORMAŢII GENERALE |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Introducere . | 3 |
| 1.2. | Titularul proiectului . | 3 |
| 1.3. | Proiectantul studiului de evaluare . | 4 |
| 1.4. | Denumirea proiectului . | 4 |
| 1.5. | Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia . | 4 |
| 1.6. | Realizarea şi funcţionarea obiectivului . | 7 |
| 1.7. | Informaţii privind producţia realizată şi resursele folosite . | 10 |
| 1.8. | Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de activitate . | 12 |
| 2. | PROCESE TEHNOLOGICE | 13 |
| 2.1. | Procese tehnologice de producţie . | 13 |
| 2.2. | Activităţi de dezafectare . | 18 |
| 3. | DEŞEURI . | 18 |
| 4. | IMPACTUL POTENŢIAL INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURILE DE REDUCERE A ACESTORA | 20 |
| 4.1. | Apa . | 20 |
| 4.2. | Aerul . | 24 |
| 4.3. | Solul . | 28 |
| 4.4. | Geologia subsolului . | 32 |
| 4.5. | Biodiversitatea . | 34 |
| 4.6. | Peisajul . | 39 |
| 4.7. | Mediul social şi economic . | 41 |
| 4.8. | Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural . | 42 |
| 5. | ANALIZA ALTERNATIVELOR . | 42 |
| 6. | MONITORIZAREA . | 45 |
| 7. | SITUAŢII DE RISC . | 45 |
| 8. | DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR . | 46 |
| 9. | REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC . | 47 |
| 10. | DOCUMENTE ANEXATE . | 51 |

1.   INFORMATII  GENERALE  .

1.1.   Introducere  .

Evaluarea  impactului asupra mediului are drept scop evidenţierea efectelor negative , dar şi  a celor pozitive, ale exercitării unei activităţi proiectate sau a uneia în curs de desfăşurare asupra mediului .

Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă un instrument de bază , cu funcţiunea de indentificare, şi reducere a consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor antropice,reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile. Această evaluare, include planificarea efectelor asupra factorilor de mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ al activităţii preconizate .

Prezentul Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiectivul “EXTRACŢIE  PIETRIŞ  ŞI  NISIP – MATERIAL  ALUVIONAR – în albie minoră a râului Someş”, localitatea Cheud, perimetrul CHEUD 1, se întocmeşte în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative  :

- H.G nr  918/2002 anexa 4  ;

- Ordinului  nr 863/2002 al MAPM Partea II-a  ;

- Legea apelor nr 107/1996  ;

- Legea  265/2006-Legea Protecţiei Mediului cu  modificările şi completările ulterioare  ;

- Ordinul  MMP nr. 135/2010 Anexa  nr. 5 ;

- H.G  445/2009 anexa 2,  punctul 2,  litera a  ;

1.2.   Titularul proiectului  .

  - S.C.  INSERCO  RESURSE  MINERALE  SRL  Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 250/A, Jud. Sălaj .

  - CUI  RO - 32240516  .

  - J - 31/334/2013 .

  - Tel/ fax  0260 – 661 545  sau  0260 – 661 909  .

  - Reprezentant legal: Administrator Ing. Coman Gheorghe, Tel. : 0741–332591, e-mail : <<gheorghe.coman@inserco.ro>>  .

1.3.   Proiectantul  studiului  de  evaluare  .

Autorul studiului de impact :   SC AUDAX SRL Cluj – Napoca,, Bd. N. Titulescu, nr. 147/17, prin C.S. I Sever Rus –expert evaluator principal, atestat MMP poz. 174 din Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru protecţia mediului ,  tel.: 0264 – 554219  sau  mobil  0744–347818,  e-mail  <audax_cj@yahoo.com>  .

1.4.    Denumirea  proiectului   .

“Extracţie pietriş şi nisip – material aluvionar perimetrul Cheud 1 –  albie  minoră a  râului Someş”, obiectiv amplasat în extravilanul  Localităţii Cheud, Comuna  Năpradea, judeţul Sălaj .

1.5.   Descrierea  proiectului  şi  descrierea  etapelor  acestuia  .

- Date tehnice specifice ale investiţiei  .

-poziţia în anexa nr 1 la HGR 918/2002: Anexa  2,  poziţia 2a ;

-codul CAEN al activităţii pentru care se solicită “Acordul de Mediu” este  0812, iar activitatea principală este “Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii ;  extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi ardeziei”  Cod  CAEN  0811 .

- Amplasament  .

Amplasamentul analizat este situat  în albia minoră a râului  Someş, în extravi- -lanul localităţii Cheud, Comuna Năpradea, judeţul Sălaj, conform Certificatului de Urbanism nr.  17 din 06.10.2016.  Terenul are suprafaţa de  27.465 mp (0,027 kmp) şi se află cantonat în albia minoră a râului  Someş – mal stâng, cod  cadastral  II – 1.000.00.00.00.0  CSA 104–102, HM 2440–2446,  în apropierea  drumului  judeţean 108A  Benesat–Jibou, la cca. 3 km  la jumătatea distanţei dintre  localităţile  Aluniş şi  Benesat.  Terenul este  proprietatea  publică a Statului,  aflat în administrarea AN Apele Române,  ABA  Someş – Tisa,  SGA Sălaj,  fiind  închiriat la  SC  INSERCO  RESURSE  MINERALE  SRL Zalău,  conform  contractului  de închiriere  nr. 32 din  20.07.2016.  În Fişa  Perimetrului  Sc 1:25.000  suprafaţa perimetrului este de  27.465 mp  .

Accesul în perimetru  se face  pe  un drum  de  exploatare existent balastrat  în  lungime  de  3,0 km,  care  este racordat  la drumul judeţean  108A Jibou – Benesat .

Vecinătăţile  perimetrului de exploatare sunt următoarele  :

- Latura  NORD – cursul râului Someş .

- Latura SUD – râul Someş  şi  terenuri  proprietate  privată .

- Latura VEST – terenuri proprietăţi private şi râul Someş  .

- Latura EST – cursul râului Someş .

Regimul economic al amplasamentului studiat este considerat teren proprietate publică situat pe malul stâng al râului Someş în  extravilanul localităţii Cheud, conform planului  de situaţie şi a planului de încadrare în zonă  .

Terenul nu beneficiază de utilităţi  şi  are  categoria de  “albie minoră”  .

1.5.1.   Prezentarea  proiectului – profil ,  capacitate  de  producţie  .

coordonate  STEREO - 70.

Proiectul propus urmăreşte extragerea prin mijloace proprii a agregatelor minerale reprezentate de nisip şi pietriş material aluvionar, cantonate în albia minoră a râului Someş mal stâng, în scopul valorificării acestora în stare brută sau prelucrată în domeniul construcţiilor.  Lucrările se vor executa într-un perimetru de exploatare în suprafaţă de  27.465 mp conform  Certificatului de  Urbanism, delimitat prin următoarele puncte de coordonate “STEREO – 70” .

Profilul şi capacitatea de producţie sunt următoarele :

- Profilul activităţii :  Exploatarea agregatelor minerale prin lucrări miniere la zi specifice balastierelor amplasate în albiile minore ale cursurilor de apă .

- Capacitatea de producţie este de  70.000 mc extras geologic/an, rezerva geologică 70.090 mc conform Documentaţiei pentru obţinerea Permisului de Exploatare. Pierderile de exploatare sunt de  700 mc/an .

- Gradul de recuperare  la  exploatare este de  99%  .

Coordonatele geografice ale amplasamentului în Sistem Stereo 1970, efectuate  de  către topograf autorizat  sunt  :

| Nr. Crt. | Coordonate stereo 1970 |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| 1 | 655.192 | 371.895 |
| 2 | 655.025 | 371.977 |
| 3 | 654.944 | 371.982 |
| 4 | 654.890 | 371.961 |
| 5 | 654.790 | 371.861 |
| 6 | 654.759 | 371.790 |
| 7 | 654.759 | 371.725 |
| 8 | 654.764 | 371.698 |
| 9 | 654.797 | 371.784 |
| 10 | 654.834 | 371.834 |
| 11 | 654.970 | 371.905 |
| 12 | 655.090 | 371.912 |
| Suprafaţă totală măsurată = 27.465 mp . Suprafaţă din acte = 27.465 mp (Fisa Perimetrului ) |

Resursele minerale care urmează să fie exploatate  în cadrul obiectivului analizat (Perimetrul Cheud 1 – albie minoră a râului Someş), sunt reprezentate  de amestecul de nisip şi pietriş, elementele componente ale balastrului provin din roci compacte nealterabile şi stabile prezentând forme rotunjite sau aplatizate.În masa resurselor sunt distribuite relativ uniform impurităţi în proporţie de 1%, reprezentate prin părţi levigabile. Adâncimea maximă de exploatare este de 1,5 m nedepăşind cota talvegului râului Someş .

1.5.2.   Descrierea lucrărilor de investiţie  .

Scopul investiţiei constă în valorificarea resurselor de nisip şi pietriş prin exploatarea în balastieră a acestora până la cota talvegului .

Prezentul Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului se referă numai la activitatea de extracţie a agregatelor minerale urmând ca, la finalizarea acestor  lucrări  să  se  înregistreze  o  recalibrare  a  albiei,  prin  mărirea  secţiunii de

scurgere şi implicit reducerea fenomenului de eroziune a malurilor, precum şi prin realizarea  “Planului de  Refacere a  Mediului”  şi a  “Proiectului Tehnic de Refacere a  Mediului”.

1.6.    Realizarea  şi  funcţionarea  obiectivului  .

Funcţionarea obiectivului va consta în desfăşurarea activităţilor de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş prin lucrări miniere specifice balastierelor care intră în alcătuirea terasei inferioare a râului Someş.

a).	Descrierea procesului de producţie .

- Exploatarea resurselor de nisip şi pietriş face parte din categoria lucrărilor speciale în care etapa de construire se suprapune cu perioada de funcţionare,  permiţând aplicarea eficientă a  “exploatării la zi” .

- Lucrările necesare se vor executa mecanizat cu ajutorul unor utilaje terasiere (excavator, autoîncărcător frontal) şi mijloace de transport adecvate .

- Resursele naturale folosite  :  balastrul brut  .

- Combustibilii utilizaţi : motorină pentru funcţionarea utilajelor de extracţie şi transport (1 excavator şi 1 autobasculantă), consumul specific fiind de 0,24 l/mc extras geologic pentru excavator şi  respectiv  0,10 l/mc extras geologic pentru autobasculantă, totalizând 23.800 l/an pentru o producţie de  70.000 mc/an. Alimentarea mijloacelor de transport se va face din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate, asigurându-se o autonomie de 48 de ore, iar alimentarea utilajelor de extracţie se va face în cadrul obiectivului din butoaie de 200 l etanşe prin asigurarea retenţiei secundare, pe o platformă special amenajată şi  betonată .

- Materii auxiliare : uleiuri minerale, piese de schimb folosite pentru funcţionarea utilajelor .

- Materii prime utilizate: singura materie primă intrată în proces este reprezentată de agregatele minerale reprezentate de nisip şi pietriş în cantitate de  70.000 mc/an .

- Exploatarea agregatelor minerale presupune parcurgerea unor lucrări miniere specifice în vederea deschiderii frontului de lucru în exploatare, acestea fiind :

  - Lucrări miniere de deschidere: accesul în perimetrul de exploa-tare se va face pe un drum de exploatare balastrat existent, cu lungimea de  3,0 km, racordat la drumul judeţean 108A Jibou–Benesat. Lucrările de deschidere constau în întreţinerea drumului de acces la balastieră. Amenajarea şi întreţinerea acestui drum cade în sarcina titularului de permis de exploatare .

  - Lucrări miniere de pregătire: zăcământul nu prezintă copertă de sol vegetal. Lucrările de pregătire a procesului de extracţie constau în :

    - Amenajarea platformei de lucru a utilajului de excavare

    - Săparea şi menţinerea în funcţiune a şanţului de scurgere din jurul utilajelor care realizează extracţia ;

b).  Procesul tehnologic de exploatare .

Procesul tehnologic de exploatare în amplasament  constă în  :

- Excavarea agregatelor minerale, prin metoda fâşiilor paralele cu cursul apei, de lăţime 4–6 m. Extracţia se va realiza la o adâncime medie de 1,5 m nedepăşind cota talvegului. Pierderile de exploatare sunt estimate la  1% ,  respectiv  700 mc/an  .

- Încărcarea agregatelor minerale în autobasculante de 16 tone  .

- Transportul balastului la locul de destinaţie (beneficiari) .

Ţinând cont de faptul că în perimetru nu există copertă de sol vegetal nu sunt necesare lucrări de descopertare şi nici spaţii speciale (halde)  pentru haldarea de material steril .   Nu sunt necesare  servicii suplimentare  .

1.6.1.    Închiderea obiectivului  .

La terminarea activităţii de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş de pe amplasamentul analizat, se prevede efectuarea unor lucrări de refacere a amplasamentului şi menţinerea calităţii factorilor de mediu din zonă .

După încetarea activităţii de exploatare a balastrului beneficiarul va realiza :

- Lucrări de refacere a mediului stabilite în Planul de refacere a mediului şi în Proiectul Tehnic de refacere a mediului după caz specifice amplasamentului.  Lucrările  prevăzute a se efectua  sunt  lucrări de recalibrare a  albiei prin decolmatare şi  stabilizare a malurilor .

- Evacuarea utilajelor şi echipamentelor  .

- Evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a eventualelor deşeuri rezultate pe amplasament  .

În acest  sens  SC  INSERCO  RESURSE  MINERALE  SRL  Zalău va  constitui garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere conform valorii lucrărilor de refacere necesare cheltuielilor pentru  închidere, ecologizare şi  monitorizare postînchidere a perimetrului de exploatare.  Aceste valori se regăsesc în  Devizul General  cap. 2 – 4 ,  conform anexei “VALORILE  LUCRĂRILOR DE REFACERE A  MEDIULUI”  .

1.6.2.    Durata etapei de funcţionare   .

Extracţia rezervelor de balast (pietriş şi nisip – material aluvionar), se va efectua în perioade succesive  de valabilitate a permisului de exploatare (1 an), cu drept de prelungire până la  exploatarea în totalitate a  resurselor minerale, de pe amplasament .

Funcţionarea  balastierei se realizează  în baza  “Permisului de Exploatare” eliberat de către  A.N.R.M. pentru  12 luni, din care  va funcţiona  ≈ 9 luni datorită  condiţiilor meteorologice.  Pentru exploatarea rezervei  de  70.090 mc conform Documentaţiei de obţinere a Permisului, este estimată o durată de  funcţionare de  1 ciclu  ( ≈ 12 luni ) .

1.7.   Informaţii privind producţia  realizată şi resursele  folosite   .

1.7.1.    Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice  .

Situaţia resurselor exploatabile pe perioada de valabilitate a permisului  de exploatare este :

- Rezervă exploatabilă    70.090 mc conform Documentaţiei pentru Permisul de Exploatare  .

- Pierderi de exploatare si transport  700 mc/an (1%), / perioadă Permis de exploatare  .

- Extras industrial brut valorificabil  69.300 mc/ perioadă  Permis de exploatare  .

- Volum descopertă. În perimetru nu există copertă de sol, deci nu sunt necesare lucrări de descopertare şi nici de haldare  .

- Grad de recuperare la exploatare :  99% ;

Pentru funcţionarea  utilajelor, de extracţie şi transport  din cadrul obiectivului, în vederea obţinerii producţiei preconizate, sunt necesare următoarele :

--Combustibili :

Consumul specific de carburanţi la extracţie este de  0,24 l/mc extras geologic pentru excavator şi respectiv  0,10 l/mc extras geologic pentru transport (autobasculante) .

În aceste condiţii consumul anual de motorină va fi :

70.000 mc * 0,24 l/mc = 16.800 l/an pentru extracţie (excavator) .

70.000 mc * 0,10 l/mc =  7.000 l/an pentru transport (autobasculantă) .

Ulei motor M40, H46, cu un consum specific de 0,01 l/mc , consumul anual  770  l/an  ulei de motor pentru extracţie şi transport  şi  280 l/an pentru  autobasculante  respectiv  420 l/an  ulei de transmisie  .

Resursele energetice  necesare desfăşurării activităţii pe amplasament sunt prezentate în tabelul 1.1 .

Tabel  1.1

| PRODUCŢIA | RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII PRODUCŢIEI |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea anuală | Denumire | Cantitatea anuală * | Furnizor |
| Balast (pietriş şi nisip – material aluvionar) | Extras geologic 70.000 mc/an Extras industrial 69.300 mc/an Pierderi de exploatare 700 mc/an | Motorină | 23.800 l/an (extracţie şi transport) | Distribuitori autorizati |
|  |  | Ulei hidraulic Ulei motor Ulei transmisie | 770 l/an 280 l/an 420 l/an | Staţii distribuţie carburanţi |

NOTĂ :  *Cantităţile  sunt  însumate  pentru  extracţie şi transport  .

1.7.2.  Informaţii  despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice

Pe parcursul desfăşurării activităţilor în cadrul obiectivului nu vor fi utilizate substanţe sau preparate chimice. Motorina utilizată în perioada de extracţie a nisipului şi pietrişului  este singurul produs  periculos, datorită gradului ridicat de inflamabilitate şi a impactului negativ asupra factorilor de mediu apă şi sol.  Motorina  se utilizează pentru alimentarea utilajelor de extracţie şi transport,  iar operaţia  va fi  efectuată în deplină siguranţă.  Schimbul de ulei la utilajele din dotare se va efectua la atelierele specializate .

| Denumirea materiei prime a substanţei sau a preparatului chimic | Cantitatea stocată | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase P Nepericuloase N | Periculozitate * | Fraze de risc ** |
| Ulei M40, H46 | 200 l | N | -- | -- |
| Motorină | Nu se stochează pe amplasament | P | Subst.inflamabilă – periculoasă, pentru mediul inconjurător | Carc.cat.3; R40 |

*Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 200/2000 privind clasificarea , etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase aprobată prin Legea nr 451/2001 şi HG 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 200/2000 .

**Conform Art 7. din OUG nr 200/2000 privind clasificarea  etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase aprobată prin Legea nr 451./2001.

Obiectivul analizat nu va fi dotat  cu depozit de carburanţi, motorina necesară alimentării şi funcţionării utilajelor de extracţie  din amplasament (excavator, încărcător frontal, autobasculante, etc.)  se va efectua în condiţii de siguranţă în afara amplasamentului. Operaţia de transbordare a combustibilului din recipienţi în rezervoarele utilajelor se va face prin intermediul unei pompe de absorbţie cu acţionare manuală, prin asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice) în afara amplasamentului pe o platformă betonată. Alimentarea utilajelor de transport se va putea realiza şi de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate asigurând o autonomie de 48 ore.  Consumul maxim de motorină pe amplasament este de   250 l/48 ore  .

1.8.   Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de activitate  .

Poluanţii fizici şi biologici cuprinşi în normativele în vigoare  sunt:

- Zgomotul şi vibraţiile .

- Radiaţiile electromagnetice .

- Radiaţiile  ionizante  .

- Poluarea microbiologică cu microorganisme, viruşi, bacterii, etc  .

Prin amenajarea şi funcţionarea obiectivului  “Extracţie  pietriş şi nisip – material aluvionar” – albia minoră a râului Someş, mal stâng  CSA 104–102, pe teritoriul localităţii Cheud, Comuna Năpradea  nu se creează surse de poluare fizică şi biologică. Singura sursă potenţială de poluare  este zgomotul .

Principalele surse generatoare de zgomot în procesul de exploatare sunt:

-motoarele echipamentelor folosite în procesul de exploatare şi transport a extrasului minier; utilajele din dotare sunt: excavator 2 buc, autobasculante 18 mc pentru transport;  -activităţile specifice desfăşurate pe amplasament  .

Nivelul de zgomot  este specific activităţilor industriale, obiectivul fiind amplasat în extravilanul loc. Cheud,  zona locuită fiind la distanţa de  ≈ 1.000 m faţă de cel mai  apropiat  front de lucru  din cadrul  amplasamentului  analizat.   Luînd  în considerare nivelele de zgomot la utilajele de extracţie şi transport, conform investigaţiilor  din  alte  exploatări  cu  acelaşi  regim  de  lucru şi în  situaţia  cea mai

defavorabilă cînd lucrează în amplasament toate utilajele concomitent, zgomotul total produs prin legea compunerii logaritmice se încadrează în limitele reglementate de STAS 10009-88, Ladmis=65 dB(A) limita incintei, Ladmis=50 dB(A)  limită  zona de locuit .

În apropierea obiectivului (“Exploatare pietriş şi nisip – material aluvionar – albie minoră a râului Someş” – perimetrul Cheud 1) nu se găsesc obiective protejate sau de interes public. Din punct de vedere al poluanţilor biologici rezultă că în urma desfăşurării activităţii de exploatare a balastrului, nu rezultă microorganisme sau viruşi care să poată produce poluare biologică  .

2.  PROCESE  TEHNOLOGICE  .

2.1.   Procese tehnologice de producţie  .

2.1.1   Descrierea proceselor tehnologice propuse  .

Tehnologia de exploatare .

Activitatea de exploatare a resurselor de balast din cadrul obiectivului “EXTRACŢIE  PIETRIŞ ŞI  NISIP – MATERIAL ALUVIONAR  – albie minoră a râului Someş”,  CSA 104–102 are drept scop   valorificarea  optimă a resurselor de balast, prin asigurarea unor pierderi de exploatare minime , a unei productivităţi ridicate, prin asigurarea securităţii  muncii, a protecţiei zăcământului şi a factorilor de mediu.

Criteriile care au stat la baza alegerii metodei de exploatare sunt:

- condiţiile de zăcământ ;

- proprietăţile fizico-mecanice ale zăcământului ;

- volumul producţiei preliminate ;

- dotarea cu utilaje şi investiţiile necesare ;

- respectarea reglementărilor din Avizul de Gospodărire a Apelor nr.  368/22.11.2016.

Exploatarea balastrului se va face mecanizat cu ajutorul excavatorului prin metoda de exploatare în fâşii  longitudinale paralele cu cursul apei, lăţime de 4 – 6 m excavare la nivelul talvegului 1,5 m cu încărcarea materialului în autobasculante şi transportul acestuia la beneficiari. Principalele activităţi pe care la prevede  tehnologia de exploatarea a balastrului, sunt :

  - lucrări de deschidere  .

  - lucrări de pregătire  .

  - lucrări de exploatare .

  - lucrări de transport cu autobasculante la beneficiar  .

Pe toată durata executării lucrărilor vor fi respectate  normele specifice de protecţia muncii privind exploatările miniere la zi.

Lucrări de deschidere .

Nu vor fi necesare lucrări de deschidere, decât lucrări de întreţinere a drumului deoarece accesul la perimetru se face pe un drum de exploatare existent de  3,0 km, care deserveşte exploataţiile agricole din zonă şi se racordează la drumul judeţean 108A Benesat–Jibou.  Lucrările de deschidere constau în întreţinerea drumului de acces în perimetrul de exploatare (CHEUD 1) .

Lucrări de pregătire .

Lucrările de pregătire constau în amenajarea platformei de lucru a utilajului de excavare, respectiv săparea şi menţinerea în funcţie a şanţului de scurgere din jurul utilajelor care realizează extracţia .

Pentru asigurarea unei productivităţi ridicate,  a unui transport optim a frontu- -rilor de exploatare corelate cu lucrările de pregătire precum şi a lucrărilor de refacere a mediului, lucrările de pregătire a zăcământului din cadrul amplasamentului analizat –albia minoră a râului Someş, vor consta în realizarea  unor drumuri de acces cu caracter specific in interiorul perimetrului, care vor avea rol de transport a extrasului minier  .

Lucrări de exploatare .

Exploatarea resursei minerale, va consta în realizarea lucrărilor miniere de deschidere,  pregătire  şi  exploatare, prin respectarea succesiunii fazelor care impun  aceste procese.   Exploatarea  balastrului  se va  desfăşura  prin  aplicarea  metodei de

exploatare în fâşii paralele cu cursul apei, cu avansarea frontului perpendicular pe direcţia fâşiei. Lăţimea fâşiei de extragere va fi de 4–6 m  adâncimea treptei de exploatare  max 1,5 m  excavarea nedepăşind cota talvegului râului Someş .

Exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş se va face mecanizat cu utilaje terasiere (excavator) prin metoda de exploatare în fâşii direcţionale cu avansarea frontului perpendicular pe direcţia fâşiei.  În perioada de valabiliate a Permisului de Exploatare  (durata de valabilitate de un an) se prelimină extragerea unui volum de  70.000 mc resurse de nisip şi pietriş extras geologic  .

Pierderile de exploatare sunt estimate la  1% din cantitatea totală extrasă, şi vor fi datorate operaţiilor de manipulare a masei miniere la excavare, încărcare şi transport .

| SPECIFICATIE | U.M | TOTAL | ESALONAREA TRIMESTRIALA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tr.I. | Tr.II. | Tr.III. | Tr.IV. |
| Extras geologic | mc | 70.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Pierderi de exploatare | mc | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Extras industrial | mc | 69.300 | 17.325 | 17.325 | 17.325 | 17.325 |

Caracteristici geologice ale zăcământului .

Resursele de nisip şi pietriş cantonate în perimetru temporar de exploatare  sunt provenite din elemente de roci compacte nealterabile şi stabile.  Stratificarea depozitelor este orizontală, se remarcă separarea materialului mai grosier predominant în partea inferioară a acumulării aluvionare. Materialul detritic care formează zăcământul este format  din punct de vedere petrografic din elemente care provin din roci magmatice, roci metamorfice, roci sedimentare. Acestea sunt stabile şi inerte, dure şi dense, nefisurate având o comportare favorabilă cu cimentul, confirmată de lucrabilitatea în timp a  elementelor de construcţie, confecţionate cu betoane din aceste agregate. Analizele granulometrice au stabilit următoarea compoziţie :

- Părţi levigabile        1,0%  :

- Pietriş                    63%  ;

- Bolovăniş              22%  ;

- Nisip                     14%  ;

Din punct de vedere fizico-mecanic caracteristicile se încadrează în STAS 1667/76, aceste caracteristici impun prelucrarea agregatelor prin spălare –sortare .

Lucrări de haldare  .

Ţinând cont de faptul că în perimetru nu există copertă de sol vegetal, nu sunt  necesare lucrări de decopertare şi nici spaţii speciale (halde) pentru depozitarea materialului .

(	Protectia zăcământului

Exploatarea resurselor din perimetrul analizat se va efectua in conformitate cu “Normele privind exploatarea raţională şi protecţia zăcămintelor”,  “Normele specifice privind exploatările miniere la zi” şi “Normele privind protecţia muncii pentru extragerea substanţelor minerale utile în carieră, cu mijloace mecanice”.  În acest sens se va avea în vedere :

- Lucrările de exploatare să fie executate conform metodei de exploatare prevăzute, astfel încât să se asigure extragerea maximă a rezervelor la calitatea stabilită, obţinerea unei mase miniere care să corespundă calitativ şi să răspundă necesităţilor ;

- Să fie luate toate măsurile pentru protejarea fronturilor de exploatare împotriva avariilor .

- Să fie luate toate măsurile pentru prevenirea surpărilor şi alunecărilor de material excavat şi de teren .

- Respectarea limitelor perimetrului de exploatare aprobat  .

Lucrări de refacere a mediului  .

După încetarea activităţii de exploatare a balastrului beneficiarul va executa lucrări  de  refacere  a  mediului  după  caz,  în  conformitate cu  Planul  şi  Proiectul

Tehnic de Refacere a Mediului,  a căror scop final va fi menţinerea calităţii factorilor de mediu în zonă .

2.1.2    Echipamente necesare   .

Pentru desfăşurarea  procesului tehnologic de exploatare a balastrului  sunt necesare următoarele utilaje  :

- excavatoare  Caterpilar  –  2 buc.

- autobasculante de 18 mc  –  6 buc.

- încărcător frontal   –  1 buc.

Societatea are în dotare utilajele necesare şi poate asigura orice utilaj necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului tehnologic de exploatare a balastrului .

2.1.3    Alternative  avute  în  vedere  la  amplasamentul  obiectivului  studiat  .

şi  motivarea  alegerii  finale .

Amplasamentul obiectivului de investiţii s-a făcut în urma unei explorări morfologice a zonei , ţinând cont de evoluţia în timp a albiei minore a râului Someş . Proiectarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în aşa fel încât suprafaţa afectată  de activitatea obiectivului să fie cât mai restrânsă, activitatea să aibă un impact cât mai redus asupra mediului şi lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului. Realizarea obiectivului de investiţii nu va influenţa negativ schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic. În zonă nu sunt prevăzute a se executa lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare în faza actuală .

În tabelul  2.1.  sunt  prezentate  valorile limită ale parametrilor relevanţi (consum de apă şi energie, poluanţi în aer şi apă, generarea deşeurilor) atinşi prin tehnicile propuse şi prin cele mai bune tehnici disponibile  .

Tabel 2.1

| Parametru (unitatea de masură) | Valori limita |
| --- | --- |
|  | Tehnici alternative propuse de titular | Prin cele mai bune tehnici disponibile | Conform celor mai bune practici de mediu |
| Emisii (mg/mc) particule NOx CO SO2 | 240,7 2049,6 663,6 420,0 | Nu există informaţii. Nu este relevant. | Nu există informaţii. Nu este relevant. |
| Emisii de poluanţi în apă (mg/l) | suspensii 25,8 | Nu există informaţii. Nu este relevant | Nu există informaţii. Nu este relevant. |

Din punct de vedere al reducerii emisiilor de poluanţi, obiectivul este prevăzut cu utilaje corespunzătoare.

2.2.   Activităţi  de  dezafectare  .

Activităţile de dezafectare se vor executa după epuizarea rezervelor de nisip si pietriş  şi vor consta din evacuarea utilajelor , echipamentelor şi eventual a deşeurilor rezultate în perimetrul de exploatare. Aceste lucrări sunt prevăzute în proiectele tehnice de refacere a mediului întocmite cu ocazia obţinerii permisului anual de exploatare .

3.   DEŞEURI  .

Singurele deşeuri ce vor rezulta din activitatea desfăşurată în obiectivul analizat  sunt deşeurile menajere  rezultate  din activitatea  personalului .  Aceste deşeuri sunt constituite din resturi de hârtie, plastic şi  resturi alimentare.

Estimarea cantitativă a acestor deşeuri se prezintă astfel :

- 2 pers. * 0,5 kg/zi  = 1,0 kg/zi  ;

- 1,0 kg/zi * 270 zile/an  = 270 kg/an  .

Codul acestor deşeuri  este  20.03.01  conform  H.G.  nr. 856/2002  şi  sunt considerate deşeuri nepericuloase .

Deşeurile menajere vor fi colectate şi depozitate în container metalic, care va fi transportat periodic de către  societatea de salubrizare pe bază de contract, la cea mai apropiată rampă ecologică .

Depozitarea acestora se va face într-un container de metal sau plastic care apoi va fi colectat de către agentul economic cu care societatea are încheiat contract de salubrizare .

Managementul deşeurilor şi caracteristicile acestora sunt prezentate  în tabelul 3.1

Tabel  3.1.

| Denumire deşeu | Cantit. prevăzută a fi generată | Starea fizică | Cod deşeu cfHGR 856/2002 | Cod Privind Principala Proprietate Periculoasă Cf O.U.G 78/2000 | Cod Clasificare Statistică | Managementul deşeurilor, cantitatea prevăzută a fi generată t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valori- ficată | Elimin-ată | Rămasă În stoc |
| Deşeuri menajere | 270 kg/an | S | 20.03.01 | N | -- | -- | 0,3 | Stocată temporar |

Datele prezentate în tabelul 3.1 sunt în concordanţă cu H.G nr 856/2002,  O.U.G. nr. 78/2000, respectiv Legea 426/2001.  Evidenţa gestionării deşeurilor se va face de către S.C.  INSERCO  RESURSE  MINERALE  SRL Zalău, în conformitate cu HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.  Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi efectuată  anual .

4.  IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL  TRANSFRONTALIER,

ASUPRA  COMPONENTELOR  MEDIULUI  şi  MĂSURILE  de  .

REDUCERE  A  ACESTORA  .

4.1.   Apa  .

Condiţii  hidrologice  ale  amplasamentului  .

Culoarul depresionar al Someşului se caracterizează prin zone largi de luncă ce trec lateral în forme terasiere bine conturate rezultate în urma evoluţiei râului. Nivelele de terasă marchează altitudinile succesive la care s-a situat cursul râului în desfăşurarea în timp a acţiunii de eroziune în adâncime.  Litologia formaţiunilor sedimentare din zonă şi structura geologică determină existenţa mai multor orizonturi acvifere suprapuse, cu diverse aporturi şi regimuri. Din acest punct de vedere, ponderea în depozitele permeabile ale terasei inferioare a Someşului, este reprezentată de orizontul acvifer alimentat direct  prin înfiltraţia apei râului şi parţial prin înfiltraţia apelor de precipitaţii de pe suprafaţa terenului. Nivelul hidrostatic al acestui orizont este influenţat direct de variaţia nivelului liber al Someşului şi de cantitatea precipitaţiilor .

Dinamica acviferului local  .

Acviferul local este de tip freatic şi subfreatic , fiind cantonat în sedimentele medii şi grosiere care apar pe subintervalul de adâncime cuprins între 2,5-3,5m măsurat de la suprafaţă, acesta fiind delimitat în culcuşul zăcământului de un pat marnos-argilos care asigură o bună protecţie naturală a apei faţă de contaminare .

Alimentarea curentului acvifer se face predominant din apele de precipitaţii  şi secundar din râul Someş numai în perioadele cu debite mari, când au loc descărcări dinspre râu spre freatic.  Nivelul apei are cota medie de  182,74 .

Apele de suprafaţă .

Sunt reprezentate de râul Someş care constitue baza de drenaj a regiunii şi de principalii afluenţi ai acestuia  din apropierea perimetrului de exploatare .

4.1.1.  Alimentarea cu apă a obiectivului  .

În cadrul  fluxului tehnologic de exploatare a balastrului nu se va utiliza apă tehnologică, nu vor rezulta ape uzate tehnologic , şi nu se vor evacua ape uzate în emisar. Apa potabilă necesară pentru personalul care deserveşte lucrările de exploatare este asigurată din fântânile localnicilor din zonă şi va fi adusă în recipiente de plastic.

Consumul  de apă potabilă estimat este următorul:

-zilnic maxim 0,005 mc/zi

-anual 1,3 mc/an  .

Bilanţul consumului de apă al obiectivului este prezentat în tabelul 4.1.1  .

Tabel  4.1.1.

| Proces tehnologic | Sursa de apă | Consum total de apă | Apa prelevată din sursă | Recircuitată/ Reutilizată | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Consum industrial |  |  |
| Lucrari de exploatare pietriş şi nisip perimetrul Cheud 1 | -- | Maxim 0,05 mc/zi 1,3 mc/an | -- | Maxim 0,05 mc/zi 1,3 mc/an | -- | -- | Apa potabilă va fi adusă în recipiente din plastic de către personal |

4.1.2.  Managementul apelor uzate   .

Din activitatea, de exploatare a balastrului  nu vor rezulta ape uzate menajere sau tehnologice. Lucrările de exploatare se vor executa în albia minoră mal stâng a râului Someş,  CSA 104–102,  ceea ce reduce posibilitatea poluării acesteia. Apele pluviale care vor cădea pe suprafaţa perimetrului se vor înfiltra în sol datorită permeabilităţii ridicate a acestuia fără a modifica din punct de vedere chimic compoziţia apei din pânza freatică.  Determinarea debitelor de ape pluviale se face conform STAS 1846/1990 pe baza relaţiei  :

Qp=m * S * Ф * i

unde :

m-coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp şi de durata ploii de calcul ,t,

m=0,8, pentru t<40 min

S= aria bazinului de canalizare aferent secţiunii de calcul ha

S = 2,7 ha  conform  Fişei de localizare a perimetrului  .

Ф=0,10 conform STAS 1845-90, pentru incinte nepavate

i = intensitatea ploi de calcul  i=130 l/s conform STAS 9470-73

QP=0,80 * 2,7 * 0,1 * 130 = 28,08  l/s  (≈ 28,1 l/s) .

Qp=40 min * 60 sec * 28,1 l/sec = 67.440 l/40 min = 67,44 mc/40 min ;

Bilanţul apelor pluviale care vor fi evacuate in cazul unor ploi torenţiale este redat în tabelul 4.1.2.

Tabelul 4.1.2

| Sursa apelor uzate | Totalul apelor uzate | Ape uzate evacuate | Recirculare | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mc/h | Mc/an | Menajere | Industriale | Pluviale |  |  |
|  |  |  | Mc/h | Mc/an | Mc/h | Mc/an | Mc/h | Mc/an |  |  |
| Precipitaţii | 67,44 mc/40 min | -- | -- | -- | -- | -- | 67,44 mc/40 min | -- | -- | Apele pluviale se vor înfiltra rapid în sol |

4.1.3.   Măsuri  pentru  potecţia  apei  şi  a  albiei  râului  Someş   .

Pentru protejarea cursului de apă de efectele negative ale exploatării balastului sunt aplicate următoarele măsuri  :

- Se respectă metoda de exploatare  stabilită şi limitele perimetrului avizat .

- Nu se exploatează sub nivelul talvegului sau din zona de protecţie a malurilor .

- Nu se exploatează sub formă de gropi sau intrânduri transversale .

- Nu se fac depozite de balast în albia minoră sau în zona de protecţie a malurilor .

- Alimentarea utilajelor se realizează în afara albiei minore a râului în scopul evitării poluării apei prin  pierderi accidentale de combustibil sau uleiuri ; este interzisă deversarea în apă a produselor petroliere de orice fel .

Sunt respectate prevederile stabilite prin  “Avizul de gospodărire al apelor” nr.  368 din  22.11.2016, respectiv prin “Acordul de mediu”  şi  “Autorizaţia de Gospodărire a Apelor”  care va fi eliberată .

Activitatea de exploatare nu are repercursiuni negative  asupra calităţii apei  râului  Someş.  Apele tulburate rezultate în urma excavării balastului nu conţin elemente toxice, iar fracţiunile fine aflate în suspensie se decantează în bazinul creat în zona excavaţiilor şi în zona imediată din aval.  Prin exploatarea materialului aluvionar acumulat în albia minoră a râului  Someş  se corectează secţiunea de scurgere a debitelor, concomitent cu diminuarea efectelor erozionale negative repercutate de apă asupra malurilor şi asupra terenurilor riverane.

4.1.4.   Prognozarea  impactului  .

Activitatea nu va afecta semnificativ  factorul  de  mediu  apă,  cu  condiţia respectării tehnologiei de exploatare, a “Permisului de exploatare” eliberat de ANRM respectiv a  “Avizului de Gospodărire a Apelor”  nr. 368 din  22.11.2016 şi a funcţionării în regim normal a utilajelor .

Nu există impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbări previzibile ale condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului .

Factorul de mediu”APĂ” este afectat de activitatea obiectivului în limite admisibile .

În zona obiectivului analizat nu este identificată nici o zonă protejată sau zonă rezidenţială .

Nota de bonitate acordată în urma evaluării impactului asupra factorului de mediu  APĂ este :  Nb APĂ = 8,50 .

Conform  scării de bonitate utilizată în cadrul metodei de evaluare, factorul de mediu  APĂ  este afectat de activitatea obiectivului în limite admisibile .

Măsuri  de  diminuare  a  impactului  .

Nu  sunt necesare măsuri de diminuare a impactului asupra apelor întrucât acesta este nesemnificativ .

4.2.   Aerul  .

4.2.1.    Date  generale  .

Condiţii de climă şi meteorologice pe amplasament/zonă .

Clima

Din punct de vedere climatic, zona obiectivului se caracterizează print-o climă temperat –continentală moderată având nuanţă panonică şi suferind local influenţele de baraj şi adăpost ale Munţilor Apuseni, cu următoarele caracteristici:

Temperatura aerului :

-temperatura medie anuală 70C

-temperatura medie ianuarie 5-80C

-temperatura medie iulie 15-180C

Precipitaţiile

Precipitaţii medii anuale		700-800 mm

Numărul anual de zile  senine	120-130 zile

Numărul anual de zile acoperite	120-140 zile

Primele ninsori apar , ca medie la sfârşitul lunii noiembrie, iar ultimele cad la mijlocul lunii martie, grosimea stratului de zăpadă este în medie de 36 cm, Umiditatea medie a aerului este de 81 %

Vânturile

Se remarcă dominarea celor din vest , dar numai la altitudini de peste  1.000m. La nivelul solului, frecvenţa cea mai mare o au vânturile din sud-vest, şi din sud –est, iar cele din vest sunt reduse .

- Scurtă caracterizare a surselor de poluare staţionare şi mobile existente în zonă surse de poluare dirijate şi nedirijate informaţii privind nivelul de poluare al aerului ambiental din zona amplasamentului obiectivului.

În zona amplasamentului nu există şi alţi agenţi economici cu activitate industrială (surse staţionare sau mobile), iar calitatea aerului este influenţată nesemnificativ de activitatea obiectivului. Calitatea aerului în zona amplasamentului se încadrează în cerinţele impuse de reglementările STAS 12.574/1987, pentru zone protejate. În zona amplasamentului nu sunt receptori sensibili la poluare. Obiectivul este amplasat în afara zonelor locuite .

4.2.2.  Surse şi poluanţi generaţi, calculul debitelor de poluanţi generaţi   .

Din activitatea obiectivului  pot fi indentificate următoarele surse posibile de poluare pentru aer:

- Emisii sub formă de pulberi în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport din cadrul balastierei-sursă mobilă ;

- Emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor de extracţie şi transport ;

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii atmosferei activităţile care se desfăşoară constitue surse de impurificare. Poluanţii caracteristici acestor surse sunt praful, particulele rezultate din manipulare sol vegetal şi balastru, praful rezultat de la circulaţia vehiculelor pe drumul de acces în balastieră, gazele de eşapament ale utilajului şi  a vehiculelor care transportă balastru. Sursele specifice enumerate au următoarele caracteristici :

-evacuări intermitente şi de scurtă durată la încărcarea balastrului ;

-surse la nivelul solului şi surse mobile ;

-evacuări intermitente de gaze de eşapament ;

- Emisii de pulberii în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport din cadrul balastierei

În perioadele  secetoase şi cu temperaturi ridicate rularea autobasculantelor pe drumul de acces în balastieră  determină emisii de pulberi în suspensie şi

sedimentabile antrenate de pe suprafaţa de rulare.

Aceste emisii pot fi reduse prin stropirea cu apă a suprafeţelor de rulare, cu ajutorul unei autocisterne în perioadele secetoase, fapt care va conduce şi la reducerea emisiilor fugitive de pulberi datorate acţiunilor factorilor atmosferici (vânt).

În aceste condiţii, debitul masic al pulberilor rezultate se va situa sub 0,5 kg/h, limita maximă prevăzută de Ordinul nr 462/1993

- Emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi autobasculantelor

Mijloacele de transport auto şi utilajele care vor funcţiona în amplasament vor fi acţionate de motoare Diesel, acestea şi consumurile corespunzătoare fiind prezentate în tabelul următor  :

| Utilaj, mijloc de transport | Bucăţi | Consum utilaj l/h | Consum total l/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavator . | 1 | 17 | 17 |
| Autobasculantă18 mc . | 1 | 14 | 14 |
| TOTAL CONSUM DE MOTORINĂ | 31 |

Datorită faptului că specificul activităţii determină  funcţionarea intermitentă  a mijloacelor auto şi a utilajelor, impactul activităţii obiectivului asupra aerului se va situa în limitele admisibile.Factorii de emisie pentru gazele de eşapament ale motoarelor tip diesel, prezentaţi de metodologia Corinair, sunt următorii  :

- Pulberi:		5,73 g/kg

- SOx:		10,00g/kg

- CO:		15,80 g/kg

- CH4:		0,17 g/kg

- NOx:		48,80g/kg

Debitele masice de poluanţi rezultate din funcţionarea utilajelor şi autobasculantelor acţionate de motoare Diesel sunt prezentate în tabelul următor:

| POLUANT | DEBIT MASIC g/h | DEBIT MASIC CONF.ORD.462/93 g/h |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | 177,63 | 500 |
| SOX | 310,0 | 5.000 |
| CO | 489,80 | -- |
| CH4 | 5,27 | -- |
| NOX | 1.512,80 | 5.000 |

Valorile estimate pentru debitele masice de poluanţi se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 462/1993 .

4.2.3.  Prognozarea poluării aerului    .

Emisiile de poluanţi (gaze şi pulberi) rezultate din activitatea obiectivului nu vor genera un impact semnificativ asupra calităţii aerului din următoarele considerente :

- Emisiile de pulberi datorate activităţii de transport pe drumul de acces în perimetrul de exploatare, va fi substanţial redusă prin stropirea suprafeţelor de rulare cu ajutorul autocisternei în perioadele secetoase. În aceste condiţii debitul masic al pulberilor rezultate se va situa sub 0,5 kg/h, limita maximă prevăzută de Ordinul nr. 462/93 .

- Emisiile de noxe din gazele de eşapament ale utilajelor şi autobasculantelor se situează sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/93, asigurate prin inspecţia tehnică a utilajelor .

În aceste condiţii impactul activităţii obiectivului asupra aerului se va situa în limitele admisibile.

Având în vedere că activitatea se desfăşoară în aer liber, dispersia gazelor datorită curenţilor de aer este foarte mare, indicele de poluare este :

1< I < 2     .

ceea ce înseamnă că   “Mediul este supus efectului activităţii umane în limite admisibile” .

Nota de bonitate acordată în urma evaluării impactului asupra factorului de mediu  AER este de  Nb AER = 9,0  .

4.2.4.   Măsuri de diminuare  a impactului     .

Impactul asupra aerului datorat funcţionării utilajelor din amplasament se poate diminua prin efectuarea periodică a reviziilor motoarelor în atelierele specializate  .

4.3.   Solul  .

4.3.1 Generalităţi  .

- Tipurile şi caracteristicile solurilor din zonă

Solul  din zona obiectivului  face parte din clasa  solurilor neevoluate, fiind de tip aluvial, cu textură nisipoasă. Aceste soluri sunt caracteristice  zonelor de luncă ale râurilor, fiind răspândite alături de aluviuni, însă terenurile pe care sunt ele situate, sunt uneori inundabile în cazul unor viituri mari.

Tipuri de culturi pe solul din zona respectivă

Sortimentul de plante indicat este reprezentat prin grâu, secară porumb, cartofi, plante de nutreţ.

- Poluare existentă tipuri şi concentraţii de poluanţii

Terenul pe care se va realiza obiectivul nu prezintă urme de poluare anterioară, sau existentă. În zona analizată solurile sunt preponderent aluvionare uşor permeabile.

Condiţii chimice din sol, activitatea biologică, poluarea în zonă

Procese pedogenetice  :  Întrucât inundaţiile sunt foarte rare, în timp în urma instalării microorganismelor urmată de înţelenire, la suprafaţă se conturează un orizont de acumulare a humusului cu grosimea medie de 20 cm, cu structură grăunţoasă sau glomerulată, de diferite mărimi, slab până la dezvoltată.

Proprietăţi :

Înşuşirile fizice şi chimice sunt foarte variate, în funcţie de condiţiile locale de solificare şi sunt cel mai adesea dependente de textură şi de conţinutul în humus, la fel de variate. Textura variază de la nisipoasă la argiloasă, PH -de la 6,0-la 8,4 şi mai  mult, azotul total de la  0,1%  la  0,3%  (în funcţie de conţinutul de Humus) .

4.3.2.   Surse de afectare şi poluare a solului şi subsolului  .

Poluarea sau afectarea solului reprezintă orice acţiune care produce dereglarea calităţilor pedologice ale solului ca suport de mediu şi viaţă în cadrul diferitelor ecosisteme. Activitatea care se va desfăşura  în perimetrul “Lucrări de exploatare nisip şi pietriş Cheud - albie minoră a râului Someş”, poate afecta solul şi subsolul prin următoarele aspecte :

- Afectarea  solului prin influenţarea destinaţiei iniţiale a terenului cu însuşiri agricole, datorită  lucrărilor de extracţie a balastrului ;

- Aplicarea tehnologiei de exploatare a balastrului ;

- Manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere . Combustibilul lichid nu se depozitează în amplasamentul analizat, iar alimentarea utilajelor se va efectua în afara amplasamentului sau în staţiile de distribuţie carburanţi autorizate, asigurând o autonomie de 48 de ore .

Aplicarea tehnologiei de exploatare a balastrului .

Factorul cauzal major de afectare a solului şi subsolului va fi reprezentat de activitatea de exploatare a balastrului, care impune  dislocarea unui volum de masă minieră de  70.000 mc/an din amplasament.  Întrucât nu există copertă, nu există nici haldă de depozitare pentru sol vegetal .

- Manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere

Obiectivul nu va fi dotat cu un depozit de carburanţi, motorina necesară funcţionării utilajelor de extracţie va fi asigurată , prin transport în recipienţi etanşi, în acest fel transvazarea motorinei din butoaie în rezervoarele utilajelor se va face prin intermediul unei pompe manuale  prin asigurarea retentiei secundare (tăvi metalice).  Alimentarea  utilajelor de  extracţie  se va face în  afara  amplasamentului,

prin asigurarea retenţiei secundare.

Punctele de lucru vor fi dotate cu materiale absorbante pentru intervenţie în cazul unor pierderi accidentale de produse petroliere la manipulare. Posibilitatea poluării  solului  prin  manipularea  produselor  petroliere  poate  fi  determinată  de   următoarele:

-manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere de către deservenţii de utilaje

4.3.3.   Prognozarea  impactului  .

- Impactul produs asupra solului şi subsolului prin aplicarea tehnologiei de exploatare a balastrului

Considerăm că activitatea nu va afecta solul, noxele ce pot fi antrenate de precipitaţii nu conţin metale grele sau compuşi toxici .

Dimpotrivă considerăm înregistrarea unui impact pozitiv prin exploatarea depozitului aluvionar din albia minoră a râului Someş, fapt ce va conduce la corectarea secţiunii de curgere, concomitent cu diminuarea acţiunii erozive a apelor mari asupra malurilor şi evitarea afectării terenurilor riverane .

Suprafaţa, grosimea şi volumul stratului de sol fertil descopertat .

Nu se înregistrează descopertări de sol vegetal prin lucrările de amenajare a obiecti-vului, întrucât aceasta funcţionează în albia minoră a râului Someş şi nu are copertă .

Impactul  prognozat  cauzat  de  poluare  .

Nu se înregistrează un impact asupra solului .

Influenţele exercitate asupra solului sunt în limite admisibile, iar modificările înregistrate sunt locale,reversibile la încetarea activităţilor desfăşurate în balastieră .

Impactul fizic (mecanic) asupra solului provocat de activitatea propusă .

Prin lucrările efectuate nu se înregistrează un impact fizic asupra solului întrucât nu se produce o dizlocare a unei suprafeţe de sol vegetal în zonă .

Modificarea  factorilor care favorizează apariţia  eroziunilor  .

Solul în zona analizată, fiind situat pe o suprafaţă în general plană, nu este predispus apariţiei fenomenelor de eroziune .

Modificări în activitatea biologică a solurilor, a calităţii, vulnerabilităţii  .

sau a rezistenţei  .

În jurul amplasamentului, nu vor apărea modificări ale activităţii biologice, calităţii, vulnerabilităţii sau rezistenţei solurilor  .

Impactul  transfrontieră  .

Nu este cazul .

Măsuri de diminuare a  impactului  fizic  asupra solului  .

(a). Respectarea tehnologiei de exploatare a balastului şi a perimetrului impus prin permisul de exploatare .

(b). Alimentarea cu carburanţi a utilajelor din balastieră se va realiza în deplină securitate fără pierderi.  Aceste operaţii se efectuează în general în staţii de  distribuţie carburanţi autorizate .

Nota de bonitate acordată în urma evaluării impactului asupra factorilor de mediu  SOL–SUBSOL–APE SUBTERANE este  Nb sol–subsol–ape subterane  =  8,0 .

Conform scării de bonitate utilizate în cadrul metodei de evaluare, factorii de mediu  sol – subsol – ape subterane,  sunt afectaţi de activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului, în limite admisibile  .

Lucrările de investiţii care se vor realiza , specificul activităţii obiectivului şi organizarea activităţii nu vor determina poluarea cu produse petroliere.

Evaluarea măsurilor de conservare, dezafectare şi închidere a obiectivului .

A.  Măsuri tehnice de renaturare, şi conservare  .

Se impune luarea măsurilor tehnice de renaturare a taluzurilor bermelor perimetrale şi mediane din interiorul perimetrului de exploatare  în care s-au executat lucrările de excavare şi transport şi măsuri de conservare a amplasamentului de sol vegetal, pe perioada executării lucrărilor de exploatare,  la finalizarea acestora  .

B.  Măsuri tehnice de dezafectare  .

După încetarea activităţii de extragere a balastrului  beneficiarul va executa lucrări de refacere a mediului a căror scop final va fi redarea amplasamentului în faza iniţială . .

Utilajele folosite la exploatare vor fi distribuite la  alte puncte de lucru ale societăţii .

C.  Măsuri tehnice de închidere a balastierei  .

În urma realizării măsurilor stabilite la punctele A şi B  conform  Proiectului Tehnic de Refacere a  Mediului ,  obiectivul poate fi considerat închis  .

- Măsuri de prevenire pentru evitarea poluării cu produse petroliere

  - Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua  numai în locurile destinate pentru aceste operaţiuni în afara ariei naturale protejate Natura 2000  situl Cursul Mijlociu al Somesului ROSPA 0114 şi situl  Someşul între  Rona şi Ţicău  ROSCI 0435  .

  - Deservenţii de utilaje vor fi instruiţi pentru respectarea normelor de protecţie a mediului .

4.4.   Geologia  subsolului  .

Din punct de vedere structural , zona obiectivului se situează pe bordura Nord –Vestică a Depresiunii  Transilvaniei, structura geologică a zonei este caracterizată de următoarele formaţiuni .

Fundamentul este alcătuit din şisturi cristaline şi formaţiuni sedimentare de cuvertură, reprezentate de paragnaise cu muscovit şi biotit micaşisturi cu granaţi, şisturi cuarţitice cu biotit.  Învelişul sedimentar al şisturilor cristaline se caracterizează prin formaţiuni sedimentare eocene în facies calcaros şi marnos, se remarcă de asemenea aluviunile de vârstă cuaternară.

4.4.1 Substanţa minerală utilă

Elementele componente  ale extrasului geologic constau din cuarţ alb hidrotermal, bine rotunjit şi elemente de şisturi cristaline epimetamorfice, din punct de vedere granulometric se încadrează în sortul 0-70 mm  .

4.4.2 Potenţialul seismic al zonei

Conform zonării seismice a teritoriului României, regiunea în care va fi  amplasată  Balastiera  (Perimetrul Cheud 1)  –  albie  minoră  a  râului  Someş  ,

CSA 104–102 este caracterizată de următorii parametrii:

-coeficientul de seismicitate Ks= 0,08

-zonă seismică de gradul F

-perioada de colţ Tc=0,7

-gradul de seismicitate are valoarea  6  .

4.4.3 Relaţia dintre resursele subsolului şi zone protejate sau peisaj

În vecinătatea zonei de amplasare a obiectivului nu sunt zone protejate. Specificul activităţii obiectivului, nu va afecta valoarea peisagistică a zonei. Menţionăm că obiectivul va fi amplasat într-o zonă în care nu se află obiective sau trasee turistice. Impactul pe care îl va avea balastiera asupra peisajului se va ameliora după încheierea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonelor ce vor impune acest lucru .

4.4.4 Obiective geologice valoroase protejate

În zona obiectivului analizat nu se află obiective geologice valoroase care să necesite măsuri de protecţie  .

4.4.5 Surse de poluare a subsolului

Lucrările specifice efectuate pentru amenjarea obiectivului, nu prezintă un pericol pentru poluarea subsolului sau a rocilor. Calitatea subsolului zonei este bună în imediata vecinătate a obiectivului  nefiind situate obiective cu potenţial însemnat de poluare a subsolului. Poluanţii potenţiali care pot afecta subsolul sunt cei prezentaţi la subcapitolul 4.3 (referitor la factorul de mediu sol)  .

4.4.6 Impactul prognozat

-Modificări structurale din punct de vedere fizic (compactare, tasare, succesiuni straturi), asupra susolului prin rambleierea spaţiului excavat, faţă de situaţia existentă, datorate lucrărilor de exploatare.

-Se consideră  că  nu  se produc schimbări  care  pot induce efecte asupra condiţiilor hidrologice, reţelei hidrologice, zonelor umede,  biotopurilor  .

4.4.7 Măsuri de diminuare a impactului

Măsurile de diminuare ,a impactului asupra factorului de mediu subsol a fost prezentat la subcapitolul 4.3 (referitor la factorul de mediu sol), specificul activităţii obiectivului determinând analizarea celor doi factori de mediu împreună.

4.5.    Biodiversitatea  .

4.5.1 Informaţii despre ecosistemele de pe amplasament

De menţionat faptul că în cadrul Capitolului Biodiversitate, Raportul de evaluare conţine şi dezvoltă concluziile  Studiului de Evaluare Adecvată impusă de procedura legală  în vigoare  .

Date fiind informaţiile precare asupra zonei  privind aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA 0114 Cursul Mijlociu al Someşului  şi respectiv   ROSCI 0435  Someşul între Rona şi Ţicău, la baza analizei au stat Formularele Standard de desemnare a siturilor, ce rămân cea mai actuală sursă de informaţii .

Investiţia propusă  “EXTRACŢIE PIETRIŞ ŞI NISIP – MATERIAL ALUVIONAR” – în albia minoră a râului Someş, mal stâng  CSA 104–102,  obiectiv  amplasat în extravilanul localităţii Cheud,  Comuna  Năpradea, judeţul  Sălaj,  este situat în interiorul Sitului de Interes Comunitar cu nr.  ROSPA 0114  “Cursul mijlociu al Someşului”,  desemnat prin  H.G. nr.  971/2011 şi respectiv  situl de importanţă comunitară  ROSCI 0435  “Someşul  între  RONA şi ŢICĂU”, desemnat prin  Ordin M.M.A.P. nr.  46/2016,  ca parte integrantă a reţelei ecologice  europene  Natura 2000  în România.   Astfel,  zona  studiată  face  parte din reţeaua  europeană de arii  protejate  Natura 2000,  situl   “Cursul  mijlociu al  Someşului”,   tip J – Cod  ROSPA 0114   conform  H.G. nr. 971/2011 privind instituirea regimului de arii naturale protejate a  siturilor de  importanţă  comunitară.

Ecosistemele terestre ale zonei  .

În imediata vecinătate  a  amplasamentului  se află terenuri arabile şi pajişti secundare, ecosistemele naturale, culturile agricole, şi livezile din vecinătatea obiectivului, nu vor fi afectate, în urma realizării, şi funcţionării investiţiei analizate.

Amplasamentul obiectivului este situat în extravilantul localităţii Cheud, Com. Năpradea, iar în vecinătatea acestuia pe terenurile agricole se găsesc culturi de cereale (grâu, orz, ovăz, secară, porumb)  .

Zona amplasamentului este populată de rozătoare mici(şoarece de câmp), de  cârtiţe şi de populaţii microfaunistice.  Menţionăm că în perimetrul de exploatare  şi în imediata vecinătate a acestuia, nu sunt specii rare ocrotite incluse în Cartea Roşie, arii protejate sau ecosisteme specifice .

Ecosistemele acvatice ale zonei  .

Prezenţa râului Someş în apropierea obiectivului studiat determină existenţa unei biocenoze caracteristice cursurilor mijlocii, unde râul străbate pante domoale şi viteza apei este redusă  .

Biocenozele pe cursul mijlociu al râului sunt structurate şi funcţionează în habitate care se conturează în cele trei etaje ale secţiunii transversale a râului  :

- Etajul supralitoral este caracterizat de o vegetaţie de zăvoi cu arboret caracteristic (salcia, răchita, arinul, plopul,frasinul, cătina) şi specii iubitoare de apă (mărăraşul, cucuta de apă, izma).Fauna este reprezentată de specii caracteristice: vidra, chiţcanul de apă, şobolanul de apă, nevăstuica, salamandra, broasca, şarpele de apă.  Dintre păsări se pot aminti mierla , gaia .

- Etajul litoral este ocupat cu plante care au rădăcinile şi baza tulpinii în apă, rogozul, stânjeneii,pipirigul, trestia, papura, şi altele.  Fauna caracteristică este aceeaşi cu cea a etajului supralitoral  .

- Etajul infralitoral este un ecosistem acvatic al apelor curgătoare pentru care apa este mediul  de viaţă .Vegetaţia semiimersă sau imersă fiind reprezentată de iarba broaştelor, broscăriţa, ciuma apelor, alge şi muşchi ihtiofauna este reprezentată de crustacee de talie mică, viermi de apă păianjeni de apă şi peşti (şalăul, scobarul, nisipariţa,plătica,cleanul)

4.5.2  Impactul prognozat  .

Conform SEA pag. 29-31  potrivit  prevederilor  Ord  M.A.P.M. nr. 19/2010 în cadrul studiului de evaluare adecvată sunt identificate următoarele tipuri de impact  negativ al  P.P. susceptibile să afecteze situl natura  2000 ROSPA –0114 “Cursul mijlociu al Someşului” respectiv ROSCI 0435 “Someşul între Rona şi Ţicău” :

- C1 .   Impact direct şi indirect  .

Impactul direct vizează activităţile privind organizarea de şantier, activităţile de extracţie şi transport a resursei minerale (extrasului geologic), respectiv lucrările de  extracţie a resursei minerale  .

Impactul indirect vizează funcţionarea utilajelor în zona frontului de lucru şi implicit eliminarea unor noxe (suspensii, gaze de eşapament, zgomot, etc. ).

- C2 .   Impactul pe termen scurt sau lung .

Impactul pe termen scurt se manifestă doar în perioadele de activitate privind excavarea extrasului minier şi exclusiv în zona fronturilor de lucru. Perioada de manifestare a acestui tip de impact se referă la programul din amplasament pe timp de zi, estimat la o durată de 8 – 10 ore/zi .

Impactul pe termen mediu/lung se referă la durata de exploatare a extrasului geologic, pe perioada de  1 an de la obţinerea “Permisului de Exploatare”, rezervă estimată la  70.090 mc, care se va întinde pe o perioadă de  1 an,  cu  un  volum de  70.000 mc  extras pe an .

- C3 .   Impactul din fază de construcţie,  de operare  şi de dezafectare  .

Impactul din fază de construcţie,  de operare  şi de dezafectare se întrepătrunde cu impactul direct şi indirect şi vizează în special starea tehnică a utilajelor şi inspecţiile tehnice ale acestora la zi. În amplasamentul investiţiei nu se pune problema unor construcţii sau demolări. Se pune problema amplasării unor rulote mobile autotractate cu funcţionare temporară.

- C4 .   Impactul rezidual  .

Efectuarea lucrărilor miniere pregătitoare privind descopertarea zăcământului pentru  exploatarea  extrasului geologic,  implică un impact rezidual.  Faptul  că  nu

există lucrări de descopertare  însemnă că  nu se  presupune îndepărtarea unui volum de sol vegetal de pe suprafaţa perimetrului, deci nu sunt necesare spaţii pentru haldarea materialului steril .

- C5 .   Impactul cumulativ  .

Faptul că acest proiect (“EXTRACŢIE  PIETRIŞ ŞI  NISIP – MATERIAL ALUVIONAR”), nu prezintă impact negativ asupra siturilor ROSPA 0114 CURSUL MIJLOCIU AL SOMEŞULUI, respectiv asupra ROSCI 0435  SOMEŞUL ÎNTRE RONA ŞI ŢICĂU, iar în imediata vecinătate a amplasamentului nu există alte activităţi economice, rezultă că nu există impact cumulativ .

Impactul cumulativ reprezintă efectul unui grup de activităţi care acţionează asupra unui amplasament, care în acţiune singulară nu produc un impact, dar în asociere cu alte activităţi pot conduce la apariţia unui impact.  În această categorie se înscriu şi vulnerabilităţile menţionate în FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 pentru situl ROSPA 0114 “Cursul Mijlociu al Someşului” respectiv  ROSCI 0435 “Someşul între Rona şi Ţicău”.  Dintre aceste activităţi menţionăm :

- Intensificarea agriculturii şi utilizarea excesivă a chimicalelor ;

- Cosirea prea timpurie ;

- Păşunatul neadecvat ;

- Fenomenul de eroziune a malurilor ;

Dintre aceste activităţi doar fenomenul de eroziune a malurilor ar putea primi o semnificaţie.  Considerând că proiectul în sine  “Lucrări de exploatare  nisip şi pietriş Cheud – albia minoră a râului Someş”, nu conduce la fenomene erozive, ci dimpotrivă are drept scop reducerea fenomenului de eroziune a malurilor, considerăm că  pe amplasament nu pot fi evidenţiate elemente de impact negativ cu acţiune ireversibilă  .

Evaluarea  tipurilor de impact  asupra mediului  este prezentată în tabelul următor .

| Parametru | Evaluarea impactului potenţial |
| --- | --- |
|  | Impact | Tip | Importanţă | Direct sau indirect | Durata | Evitabil | Reversibil |
| Climat | Modificarea microclimatului | 0 | NS | I | P | NU | DA |
| Morfologie (topografie) | Schimbări în zona balastierei | + | M | D | P | NU | DA |
| Hidrogeologie | Variaţia nivelului apelor subterane | 0 | NS | I | T | NU | DA |
| Hidrologie . | Probleme de debit | 0 | NS | D | P | NU | DA |
| Protecţia mediului şi conservarea naturii . | Schimbări în habitatul zonelor din jurul balastierei. | – | M | I | T | Partial | DA |
| Poluarea aerului . | Degradarea calităţii aerului . | NS | L | D | T | Parţial | DA |
| Poluarea apelor de suprafaţă . | Calitatea apelor râurilor . | – | L | D | T | Parţial | DA |
| Poluarea apelor subterane . | Poluarea apelor subterane . | – | NS | D | T | Parţial | DA |
| Poluare sol . | Eroziune în zona balastierei. | – | M | D | T | Parţial | DA |
|  | Lucrări care cauzează deteriorarea terenului | – | M | D | T | Parţial | DA |
| Zgomot . | In zona balastierei | – | M | D | T | Parţial | DA |
| Sănătatea mediului . | Populaţie | + | H | D | P | Parţial | DA |

4.5.3 Măsuri de diminuare a impactului

Conform SEA  pag. 39 punctul E.3.  măsurile impuse  în vederea diminuării impactului negativ înregistrat au în vedere  următoarele  :

- Desfăşurarea traficului greu şi circulaţia unor utilaje necesare exploatării zăcământului de balast din amplasamentul analizat  va trebui să se desfăşoare pe baza unui program care să ţină seama de perioadele cele mai adecvate în vederea înregistrării unui impact cât mai redus, datorat zgomotului şi vibraţiilor produse de mijloacele de transport si de lucru care se utilizează în amplasament . Exploatarea agregatelor minerale se va efectua exclusiv din perimetrul delimitat şi aprobat ANRM .

- Alegerea cu grijă a locurilor special amenajate pentru depozitarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, astfel încât acestea să nu constituie o sursă de poluare a zonei .  Se va asigura transportul acestor deşeuri la cele mai apropiate rampe de gunoi menajer amenajate şi autorizate conform legislaţiei în vigoare .

- Interzicerea desecărilor, a defrişărilor, incendierilor şi a construirii de noi drumuri .

- Diminuarea lucrărilor în perioada mai-iunie, perioadă specifică sezonului de cuibărit, clocit şi creştere a puilor, respectiv naştere şi creştere a puilor pentru mamifere .

- Interzicerea recoltării speciilor floristice şi faunistice, inclusiv degradarea, colectarea ouălor sau cuiburilor de păsări .

- Interzicerea  braconajului, a vânătorii  şi a capcanelor  .

- Evitarea poluării ecosistemului cu deşeuri petroliere şi menajere precum şi cu alte produse chimice .

- Monitorizarea zonei astfel încât să se asigure regenerarea şi dezvoltarea pe cale naturală a habitatului .

4.5.6.   Monitorizarea   .

Sistemul de monitorizare propus pentru acest proiect este cel standard. Monitorizarea principalilor indicatori se va efectua în faza de execuţie a lucrărilor de extracţie, în faza de refacere a mediului  vor fi monitorizaţi indicatorii  stabiliţi prin  Autorizaţia de mediu şi în  Planul de refacere a mediului  .

Simplitatea planului de monitorizare se datorează faptului că impactul activităţilor de exploatare nu este semnificativ.  Planul de monitorizare este conform măsurilor de  reducere din  Planul şi Proiectul de refacerea mediului .

Gestionarea deşeurilor ,  a substanţelor toxice şi periculoase, a zgomotului, etc.   vor fi monitorizate potrivit celor stabilite în  Autorizaţia  de  Gospodărire a  Apelor ,  respectiv  Autorizaţia  de  Mediu .

4.6.   Peisajul  .

4.6.1 Încadrarea în regiune   .

Din punct de vedere geografic perimetrul  este localizat în lunca râului Someş,  în extravilanul localităţii Cheud, Comuna Năpradea, judeţul Sălaj, în terasa inferioară a râului Someş mal stang, CSA 104–102  .

Specificul lucrărilor miniere care se vor executa vor conduce la cumulul unor factori cauzali, care vor determina afectarea peisajului. Intervenţiile antropice din perimetrul de exploatare pot fi ameliorate prin lucrări specifice, atât în perioada de exploatare cât şi după încetarea activităţii.  Conform Certificatului de Urbanism nr   17 din  06.10.2016  rezultă :

Regimul juridic :  Terenul aferent exploatării produselor de balastieră (nisip şi pietriş) în suprafaţă de  27.465 mp determinată analitic, se află în extravilanul localităţii  Cheud,  Comuna  Năpradea, judeţul  Sălaj,  bun imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea  AN APELE ROMÂNE – ABA  Someş – Tisa , fiind închiriată firmei solicitante  (  Contract  P(1)–Sj nr. 32 din  20.07.2016 )  .

Regimul economic :  Terenul aferent amplasamentului propus se află situat în albia minoră a râului Someş  mal  stâng, CSA 104–102,  conform  planului  cadastral  al  localităţii  Năpradea şi  a  Planului  de  Situaţie  Sc.  1 : 3.000  .

Regimul tehnic: se propune exploatarea produselor de balastieră si  recalibrarea albiei  prin mărirea  secţiunii de scurgere, reducând  fenomenul de eroziune a malurilor, cu utilizarea  materialului rezultat în  lucrări de construcţii.  Accesul în amplasament se va realiza dintr-un drum de interes local.  Terenul nu beneficiază în prezent de alte utilităţi, se va respecta perimetrul din fişa perimetrului  astfel încât să nu fie afectate alte proprietăţi decât cele menţionate în documentaţie .

4.6.2  Impactul  prognozat   .

Pe timpul funcţionării balastierei nu va exista un impact pozitiv asupra peisajului, însă, având în vedere că amplasarea  balastierei este pe termen limitat (maxim  1 an) şi faptul că ea contribuie la producerea unor agregate miniere necesare lucrărilor de  construcţii  în  zonă,  pentru  judeţul  Sălaj şi recalibrarea albiei în zonă, apreciem că în ansamblu, întreaga investiţie este benefică.  În plus considerăm că  societatea are experienţă în astfel de lucrări, iar în urma realizării investiţiei, peisajul va fi îmbunătăţit .

Modul de organizare a suprafeţelor în cadrul obiectivului propus este prezentată în tabelul 4.6.2

Tabel 4.6.2 – Utilizarea terenului pe amplasamentul ales

| Utilizarea terenului | Suprafata (ha) |
| --- | --- |
|  | Inainte de punerea in aplicare a proiectului | Dupa punerea in aplicare a proiectului | Recultivata |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Exploatare nisip şi pietriş Cheud , albie minoră a râului Someş CSA 104 – 102 . | Liberă de construcţii 27.465 mp * | 27.465 mp | 0 |
| TOTAL | 2,7 | 2,7 | 0 |

*  Suprafaţa  în fişa de localizare a perimetrului  Sc. 1 : 25.000  este de  27.465 mp  (0,027 kmp)  .

4.6.3   Măsuri de diminuare a impactului   .

Protecţia şi refacerea mediului natural în cazul obiectivului studiat este condiţionată de luarea de măsuri şi efectuarea de lucrări în acest scop atât în perioada de exploatare cât şi după încetarea activităţii.

Impactul pe care îl va va avea investiţia asupra peisajului se va ameliora după încheierea lucrărilor de reconstrucţie ecologică descrise  în Planul de Refacere a Mediului şi  în  Proiectul Tehnic de Refacere a Mediului,  asfel incât impactul va fi nesemnificativ .

4.7.   Mediul social si economic  .

Din punct de vedere social si economic realizarea obiectivului de investitii va conduce la  :

-utilizarea resurselor naturale locale ;

-crearea unor locuri de muncă pentru oamenii  din zonă  ;

-contribuţii la bugetul local şi central  ;

4.7.1 Impactul prognozat  .

Aşezările umane  din zonă nu vor fi afectate pe parcursul executării lucrărilor de exploatare a balastului, cele mai apropiate gospodării ale populaţiei se găsesc la  peste  1,0 – 1,5 km  distanţă  .

4.8.   Condiţii  culturale  şi  etnice,  patrimoniul  cultural  .

Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice şi culturale din zonă.În vecinătatea amplasamentului nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice .

5.   ANALIZA  ALTERNATIVELOR  .

5.1   Descrierea  alternativelor   .

Amplasamentul obiectivului a fost determinat de lucrările de cercetare geologică,în fază preliminară cu un grad de cunoaştere scăzut, care au condus la conturarea rezervelor geologice de balast,delimitarea perimetrului de exploatare s-a făcut , pe baza gradului de cunoaştere, a condiţiilor de calitate, şi de realizarea investiţiei cu costurile cele mai scăzute.

Proiectarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în aşa fel încăt suprafaţa afectată de activitatea obiectivului să fie căt mai restrânsă, activitatea să aibă un impact cât mai redus asupra mediului şi lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului.  Stabilirea amplasamentului propus s-a făcut ţinând cont şi de următoarele aspecte  :

-terenul este în proprietatea publică a statului, aflat în administrarea  A.N. APELE ROMÂNE – ABA  Someş – Tisa  Cluj.

-nu sunt necesare lucrări miniere de deschidere deoarece  accesul în perimetru se realizează pe un drum de exploatare  balastrat existent  cu lungimea de  3,0 km,  racordat la  drumul judeţean  108A  Jibou – Benesat ;

-amplasamentul este situat la o distanţă de  cca.  1.000 – 1.500 m  faţă de zonele locuite, astfel încât funcţionarea obiectivului nu afectează confortul şi siguranţa locuitorilor .

5.2  Analiza mărimii impactului  .

Metoda de evaluare a impactului asupra mediului   înconjurător parcurge mai multe etape de aprecieri sintetice,  bazate pe  indicatorii  de calitate posibil să reflecte

starea generală a factorilor de mediu analizaţi.  Calitatea  unui factor de mediu sau  element al mediului se încadrează în raport cu limitele admise în STAS –uri, sau Normativele de reglementare  .

În raport cu limitele maxime admise avem indici de poluare Ip

Ip= (Cmax/Cadmis)*100

IP=0-100 - mediul este afectat în limitele admise iar efectele sunt pozitive sau negative fără a fi nocive .

Ip> 100 – mediul este afectat peste limitele admise efectele negative se evaluează în funcţie de gradul (%)  de depăşire .

În raport cu mărimea efectelor avem indici de calitate Ic

Ic=1/+-E

E-mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare

Ic=0-1,0  -influenţele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile .

Ic= >1,0  – influenţele sunt negative iar mediul este afectat peste limitele admise .

Ic=0 	-starea mediului neafectată de activitate  .

Interpretarea  rezultatelor pe factori de mediu

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare , calculat pentru fiecare factor de mediu se face utilizând  Scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate corespunzătoare valorii fiecărui indice de calitate calculat.

| FACTORII DE MEDIU | IC | NB |
| --- | --- | --- |
| AER | 0,00-0,25 | 9,00 |
| APĂ | 0,25-0,50 | 8,50 |
| SOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ | 0,25-0,5 | 8,00 |
| AŞEZĂRI UMANE | 0-0,25 | 9,00 |

Din analiza notelor de bonitate , rezultă următoarele concluzii  :

- Factorul de mediu SOL, SUBSOL,VEGETAŢIE,ŞI FAUNĂ va fi afectat în limite admise, nivel 3,

- Factorul de mediu APĂ va fi afectat în limite admise, nivel 2,

- Factorul de mediu AER va fi afectat în limite admise, nivel 1,

- Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE  va fi afectat în limite admise nivel 1

Calculul indicelui de poluare globală

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V.Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşte o diagramă.  Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate.   Metoda de evaluare a impactului global, are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza indicelui de poluare globală I.P.G.  Acest indice rezultă din raportul dintre starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului.  Metoda grafică propusă de V. Rojanski, constă în determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dintre suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă starea reală,  adică  :

I.P.G  =  Si  / Sr  ,   unde :

SI=suprafaţa stării ideale a mediului

Sr=suprafaţa stării reale a mediului

Pentru I.P.G=1-nu există poluare , pentru I.P.G>1-există modificări de calitate a mediului .   Pe baza valorii I.P.G s-a stabilit o scară privind calitatea mediului

| Valoarea I.P.G I.P.G=Si/Sr | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- |
| I.P.G=1 | -Mediul este natural, neafectat de activitatea umană |
| I.P.G=1-2 | -Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile |
| I.P.G=2-3 | -Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort formelor de viaţă |
| I.P.G=3-4 | -Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă |
| I.P.G=4-6 | -Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos formelor de viaţă |
| I.P.G>6 | -Mediul este degradat , impropriu formelor de viaţă |

Pentru obiectivul studiat, relaţia grafică între notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu este o figură geometrică neregulată, a cărei suprafaţă este Sr=144,09 unităţi  .

Rezultă că I.P.G pe care îl va determina construirea şi funcţionarea obiectivului analizat  (“EXTRACŢIE  PIETRIŞ ŞI  NISIP – MATERIAL ALUVIONAR – albia minoră a râului Someş),  în care se vor desfăşura activităţi de exploatare a balastului va fi   :

I.P.G  =  SI  / SR  = 237,76  unităţi / 144,09  unităţi .

I.P.G = 1,65

Indicele de poluare globală I.P.G are valoarea 1,65 ceea ce arată că activitatea analizată va afecta mediul în limite admisibile .

6.   MONITORIZAREA  .

A fost prezentată şi  în  S.E.A. (pag. 35)  după stabilirea măsurilor de  diminuare a impactului negativ  posibil .

Responsabilitatea agentului economic cu privire la monitorizarea mediului va consta în :

- Controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi respectarea limitelor emisiilor de poluanţi stabilite de normativele în vigoare  ;

- Se va urmări constant funcţionarea şi starea utilajelor care va viza emisiile gazelor de eşapament şi pierderile de combustibili şi carburant  ;

- Unităţii titulare îi revine obligaţia respectării prevederilor din Acordul/Autorizaţia de mediu şi a altor acte normative existente sau adoptate pe parcursul desfăşurării lucrărilor de exploatare  .

7.   SITUAŢII  DE  RISC  .

Situaţiile de risc pot apărea numai în cazurile încălcărilor grave ale disciplinei în muncă sau nerespectarea tehnologiilor de exploatare aprobate prin proiectele avizate.

RISCURI NATURALE  .

Cutremur:

Conform normativului P100/1992, amplasamentul este într-o zonă seismică având caracteristicile:

-coeficient de seismicitate  Ks=0,08 ;

-perioada de colţ       Tc=0,7 ;

Echivalenţa dintre intensitatea seismică exprimată în grade MKS  şi perechile de valori  Ks, şi Tc  încadrează zona în gradul VI, zonarea corespunzând suprafeţei terenului liber din categoria teren mediu, având o viteză de propagare a undelor de ordinul 300-500 m/sec .

Inundaţii:

Având în vedere amplasarea  obiectivului în terasa inferioară a râului Someş, riscul de inundaţii pe amplasament este existent şi posibil.  În cazul unor viituri care să nu depăşească un debit de 5% obiectivul este protejat prin  lucrări de apărare, prevăzute în planul de prevenire şi apărare împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice  periculoase, elaborat în cadrul documentaţiei pentru eliberarea  Avizului de Gospodărire a Apelor.  În cazul unor viituri cu depăşirea debitului de 5% amplasamentul exploatării va avea rolul de rezervor tampon în preluarea şi diminuarea viiturii pentru  terenurile şi obiectivele din aval.

Alunecări de teren  :

Nu sunt posibile deoarece  morfologia terenului este plată  .

8.   DESCRIEREA  DIFICULTĂŢILOR  .

Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului .

9.   REZUMAT  FĂRĂ  CARACTER  TEHNIC  .

A.   Date   generale  .

Funcţionarea  obiectivului va consta în desfăşurarea activităţii de exploatare a balastrului din  albia minoră a râului Someş, mal stâng  pe o suprafaţă de  27.465 mp.

Terenul pe care se va realiza obiectivul  “Extracţie pietriş şi nisip – material aluvionar – în albia minoră a râului Someş”  se află în proprietatea publică a  statului, în administratrea  AN  APELE ROMÂNE  ABA  SOMEŞ – TISA  Cluj.  Pentru exploatarea şi valorificarea balastrului din cadrul perimetrului de exploatare urmează a se obţine permisele  anuale de exploatare necesare din partea ANRM  .

B.   Impactul  prognozat  asupra  mediului   .

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat pe fiecare componentă de mediu în parte analizând atât efectele negative cât şi cele pozitive ale activităţii obiectivului de investiţii.  Poluanţii evacuaţi în mediu au fost estimaţi şi comparaţi cu limitele admise prin legislaţia în vigoare.  Din estimările făcute nu s-au semnalat depăşiri ale acestora .

Factorul de mediu APĂ  .

Lucrările de excavare a balastrului  nu se vor desfăşura sub nivelul talvegului  (1,5 m)  şi nu se va exploata în zona de protecţie a malurilor .

Pentru a nu fi afectată calitatea apelor subterane  şi de  suprafaţă,  alimentarea utilajelor de extracţie se va face în locuri special amenajate prin asigurarea retenţiei secundare.  În aceste condiţii funcţionarea obiectivului va avea un impact redus asupra factorului de mediu APĂ  .

Factorul de mediu AER  .

Din activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului propus s-au indentificat următoarele surse posibile de poluare a  aerului  :

- Emisii în atmosferă sub formă de pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile şi noxe provenite în urma activităţii de transport cu mijloacele auto .

- Emisii provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi mijloacelor de excavare şi transport care vor funcţiona  în  incintă .

În perioadele din an secetoase şi călduroase,  rularea  mijloacelor de transport pe drumurile din incintă va determina emisii de praf, care vor putea fi evitate prin stropirea cu apă a drumurilor.  În consecinţă considerăm că această sursă de poluare va fi o sursă nesemnificativă de poluare a aerului.  Valorile estimate pentru debitele masice de poluanţi rezultaţi (gazele de eşapament) din funcţionarea autobasculantelor şi a utilajelor pentru excavarea produsului minier ce sunt acţionate de motoare pe motorină, se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 592/2002 .  În aceste  condiţii  factorul de mediu  AER  va fi supus  efectului  activităţii umane  în limite admisibile  .

Factorul de mediu SOL SUBSOL, VEGETAŢIE şi FAUNĂ  .

Excavaţiile necesare exploatării balastrului vor presupune dislocarea unor volume importante de roci in situ (70.000 mc/an), factorii de mediu sol, subsol, vegetaţie şi faună urmând a fi afectaţi iniţial de lucrările de exploatare propriu zise .  Prin respectarea   tehnologiei de exploatare a balastului şi a  perimetrului  impus prin  Permisul de Exploatare, precum şi prin alimentarea cu carburant a utilajelor din amplasament în  deplină securitate  fără pierderi, impactul asupra acestor factori de mediu va fi mult diminuat, astfel încât afectarea mediului se va încadra în limitele admise .

Factorul  de  mediu  AŞEZĂRI  UMANE  .

Având în vedere că cele mai apropiate case de locuit se află la o distanţă de cca  1,0–1,5 km faţă de amplasamentul obiectivului, considerăm că realizarea  acestui obiectiv va avea un efect pozitiv asupra factorului de mediu AŞEZĂRI UMANE,  prin corectarea  secţiunii  de  scurgere a debitelor, diminuarea  efectului erozional asupra malurilor şi a  terenurilor riverane  .

Metodologiile utilizate în evaluarea impactului  asupra mediului s-a realizat pe fiecare componentă de mediu în parte conform normativelor în vigoare, s-a folosit o metodă de evaluare comparativă, între starea ideală şi starea posibilă datorată activităţior viitoare “Metoda Rojanski”.   În acest sens pentru obiectivul analizat s-a realizat încadrarea fiecărui factor de mediu pe o scară de bonitate de la 1 la 10 şi s-au

acordat  următoarele  note  de  bonitate  .

Factorul de mediu APĂ   NB = 8,50

Factorul de mediu  AER   NB =  9,00

Factorul de mediu   AŞEZĂRI UMANE  NB = 9,0

Factorul de mediu  SOL, SUBSOL, FAUNĂ, VEGETAŢIE   NB = 8,00 .

Proiectul analizat   “EXTRACŢIE  PIETRIŞ ŞI  NISIP – MATERIAL  ALUVIONAR – albie minoră a râului Someş – mal stâng” CSA 104–102, pe teritoriul Localităţii Cheud, perimetrul Cheud 1,  Comuna Năpradea, nu are legătură directă cu conservarea naturii .

Realizarea  proiectului  anterior menţionat, în judeţul Sălaj, nu va avea un impact negativ semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din situl de interes comunitar  ROSPA 0114   “Cursul mijlociu al Someşului”  şi  respectiv ROSCI 0435  “Someşul între  Rona  şi  Ţicău” .

Impactul prevăzut este nesemnificativ din cauza suprafeţei mici de intervenţie (2,76 ha)  ceea  ce  reprezintă  0,0083% din suprafaţa totală de  33.259 ha  a sitului ROSPA 0114 şi  0,55% din suprafaţa totală de 503 ha a sitului ROSCI 0435,  respectiv din cauza faptului că activitatea de extracţie a agregatelor minerale are în vedere o cantitate relativ  redusă de agregate  (70.000 mc/an extras geologic) iar rezerva totală este de 70.090 mc, conform documentaţiei de obţinere a Permisului de exploatare.  Durata de exploatare este  scurtă – cca.  12 luni de la eliberarea  Permisului  ANRM.   Modificările în structura amplasamentului  nu vor crea un impact semnificativ  asupra  habitatelor  protejate  din  jurul  intervenţiei  .

Chiar dacă în timpul desfăşurării lucrărilor în amplasamentul analizat, datorită zgomotului  produs de utilajele de excavare  şi transport  s-ar  putea înregistra  migrarea diferitelor specii de păsări şi animale, acest proces va fi pentru o perioadă scurtă, iar la încetarea activităţii în balastieră, acestea vor reveni în  habitatul lor normal  .

Chiar dacă ar fi posibil  un impact minor asupra unora dintre specii, acesta ar fi nesemnificativ  datorită tendinţei  migrării în teritorii de hrănire învecinate, efect local şi  reversibil la încetarea exploatării balastrului  .

ŢINÂND  CONT DE  CELE  PREZENTATE  ÎN  PREZENTUL  STUDIU  CONSIDERĂM  CĂ  PROIECTUL  POATE  FI  APROBAT  ÎNTRUCÂT  NU AFECTEAZĂ  ELEMENTELE  CRITERIU  CARE AU STAT  LA BAZA DESEMNĂRII  CELOR  DOUĂ  SITURI.  PROIECTUL  NU VA  PERTURBA  SPECIILE  DE  INTERES  COMUNITAR  ŞI NU VA INDUCE O FRAGMENTARE  A HABITATELOR DIN CAUZA SUPRAFEŢELOR  MICI  ( 0,0083% din  suprafaţa  totală  a  sitului ROSPA 0114  şi   0,55% din suprafaţa totală a  sitului  ROSCI 0435)   .

Rezultatele obţinute din evaluarea impactului  au pus în evidenţă că activitatea care se va defăşura în cadrul obiectivului  va afecta mediul în limite admisibile, impactul produs este redus, local şi reversibil la încetarea activităţii .  Concluziile  studiului de  evaluare  adecvată  precum şi ale EIM pentru acest obiectiv  indică de asemenea  faptul că  activitatea  investiţiei preconizate este nepoluantă,  iar modificările  în  structura  amplasamentului  nu  vor  crea un  impact  semnificativ  asupra  habitatelor  protejate.  Având  în  vedere  aceste  aspecte  propunem  :

ELIBERAREA   ACORDULUI  DE  MEDIU    .

10.    DOCUMENTE  ANEXATE   .

- Anexa nr. A1 : Certificat de înregistrare ORC (CUI) însoţit de  Certificat

Constatator .

- Anexa nr. A2 : Certificatul de urbanism nr.  17 / 06.10.2016 .

- Anexa nr. A3 : Aviz  de Gospodărire a Apelor nr. 368/22.11.2016 .

- Anexa nr. A4 : Acord de reabilitare emis de Primăria  Năpradea pentru

utilizarea drumului de acces în perimetrul CHEUD 1  .

- Anexa nr. A5 :  Plan de încadrare în zonă pentru  Perimetrul de Exploatare

CHEUD 1 albie minoră a râului Someş  .

- Anexa nr. A6 :  Fişă de localizare a perimetrului de exploatare  Sc. 1:25.000 .

- Anexa nr. A7 : Plan de situaţie Perimetrul de Exploatare  Inserco–CHEUD 1

– în albie minoră a râului Someş  Sc.  1 : 1.000  .

- Anexa nr. A8 : Contract de închiriere  nr.  32 din  20.07.2016 pentru

amplasamentul  analizat  .

- Anexa nr. A9 :  Diagrama cu   Calculul  Indicelui  de  Poluare  Globală  prin

metoda  Rojanski  .

F I L Ă   F I N A L Ă

RAPORT

LA  STUDIUL  DE  EVALUARE  A IMPACTULUI

ASUPRA MEDIULUI

OBIECTIVUL

“EXTRACŢIE  PIETRIŞ  ŞI  NISIP – MATERIAL ALUVIONAR”

ÎN  ALBIE MINORĂ a  RÂULUI  SOMEŞ

Localitatea  CHEUD, Comuna  Năpradea,  judeţul  Sălaj

Prezenta documentaţiei cuprinde:

-parte scrisă  52 pagini  .

-parte anexată  9 anexe  .

IANUARIE  2017

ANEXA  A9

# Text boxes

Nb.S.V.F=8,00

N b AER=9,00

Nb AS.UM.=9,00

Nb APA=8,50

I.P.G

CALCULUL INDICELUI DE POLUARE GLOBALĂ

PRIN METODA LUI V.ROJANSKI

AER

10

8

6

4

SOL, FAUNĂ					 2		       AŞEZĂRI UMANE

VEGETAŢIE  10

8    6    4       2                  2     4    6   8           10

2

4

6

8

10

APĂ