Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ....din ........

PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de SC Silcotub SA, cu sediul în municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, judeţul Sălaj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj cu nr. 4279/24.07.2017, în urma analizǎrii documentaţiei de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, a completărilor la documentaţie înregistrate la APM Sălaj cu nr. 5526/19.09.2016, a verificării amplasamentului, a informării adecvate a publicului, a evaluării condiţiilor de operare şi a gradului de conformare cu cerinţele Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, a Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a Ord. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ord. MAPAM 818/2003, a Ord. nr. 3970/2012 pentru modificarea şi completarea Ord. MAPAM 818/2003, a HG nr. 38/2015 cu modificările ulterioare privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a OUG 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobatǎ prin Legea 265/29.06.2006, cu modificări  şi completări ulterioare, în condiţiile în care se garanteazǎ cǎ orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, cu cerinţele legislaţiei de mediu din România şi prevederile prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

ca urmare a:

-	expirării autorizaţiei intergrate de mediu nr. 81 NV/29.10.2007;

-	emiterea de către Administratia Bazinală de Apă Someş Tisa Cluj Napoca a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 403/30.10.2017;

pentru: instalaţiile de prelucrare oţeluri, pentru producerea de ţevi fără sudură, laminate la cald şi trase la rece cuprinzând:

-	hala Laminor Continuu;

-	hala Trăgătoria de ţevi cu instalaţia de tratare chimică şi Centrul de componente (CECO si Caterpillar);

-	hala de Ajustaj, secţia de Filetaj (OCTG), atelier de mufe;

-	hală de producţie ţevi-Boiler Line;

-	hala de producţie ţevi-OCTG Premium Line;

-	hala Accesorii;

-	ateliere de întreţinere mecano – energetice, centrală termică, ateliere auxiliare, staţia de preepurare ape uzate, staţia de neutralizare ape, depozite pentru materii prime şi produse finite, gospodăria de apă, staţia electrică, staţia de compresoare, staţia SIAD, clădire pentru instalaţia de deshidratare ţunder uleois;

-	laboratoare, clǎdiri administrative, parcări, cantinǎ, vestiare.

titular: SC SILCOTUB SA, cu sediul în municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, judeţul Sălaj, certificat de înregistrare seria B 2378985, Cod unic de înregistrare RO15117182, nr. înmatriculare J 31/363/2006;

în vederea desfǎşurǎrii activităţilor de producere de ţevi fără sudură din oţel, laminate la cald şi trase la rece;

pe amplasamentul din B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, Zalău, judeţul Sălaj.

categoria de activitate:

- conform Legii nr. 278/2017 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la:

Anexa1:

2.3.a) Prelucrarea metalelor feroase – exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de oţel brut pe oră;

2.6. Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice, în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Anexa 7:

3.b) din partea 1 – “Acoperire de protecţie – orice activitate în care se aplică unul sau mai multe straturi de protecţie  pe: suprafeţele din metal şi din plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport”

8. din partea 2 – “Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, teşăturilor, filmului şi hârtiei (> 5)”.

cod CAEN rev 2:

2431 – Tragerea la rece a barelor

2420 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor

2562 – Operaţiuni de mecanicǎ generalǎ

3312 – Repararea maşinilor

3831 – Demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

5210 – Depozitǎri

5629 – Alte activitǎţi de alimentaţie

7320 – Activitǎţi de sondare a pieţei şi de sondare a opiniei publice

8559 – Alte forme de învǎţǎmânt n.c.a

Activitate E-PRTR: Activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi: 2. Producţia şi prelucrarea metalelor, (c) i – laminoare la cald cu o capacitate de 20 t oţel brut/orǎ, (f) - instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 m3.

Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:

- Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în industria de prelucrare a materialelor feroase – decembrie 2001;

- Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru tratarea suprafeţelor utilizând solvenţi organici – ediţia august 2007;

- Documentului de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile rezultate din depozitare – ediţia iulie 2006;

- Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în industrie pentru principiile generale de monitorizare (adoptate în iulie 2003) şi transpuse în legislaţia românească prin Ord. nr. 169 din 02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de Referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) aprobate de Uniunea Europeană.

Directive aplicabile:

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării).

Verificarea conformǎrii cu prevederile prezentului act, se face de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sălaj.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează de instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu art.18 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Valabilitate: de la .......... până la data de ............., cu condiţia respectării cerinţelor impuse prin prezenta Autorizaţie Integrată de.

Autorizaţia conţine ..... de pagini.

Emisǎ de:

Agenţia  Pentru Protecţia Mediului SALAJ

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Anca GROŞAN

Cuprins

| 1. Date de identificare a titularului activităţii ………………………………… ……................. | 5 |
| --- | --- |
| 2. Temeiul legal ………………………………………………………………………................. | 5 |
| 3. Categoria de activitate ……………………………………………………………................ | 6 |
| 4. Documentaţia solicitării ……………………………………………………………................ | 6 |
| 5. Managementul activităţii ………………………………………………………….................. | 7 |
| 6. Materii prime şi auxiliare …………………………………………………………................ | 8 |
| 7. Resurse; apă, energie, gaze naturale …………………………………………….............. | 18 |
|  | 7.1. Apa …………………………………………………………………….…................ | 18 |
|  |  | 7.1.1. Alimentarea cu apă ………………………………………...…............... | 18 |
|  |  | 7.1.2. Evacuarea apelor uzate …………………………………….….............. | 19 |
|  |  | 7.1.3. Ape subterane ……………………………………………... …............... | - |
|  | 7.2. Utilizarea eficientă a energiei ………………………………………. …................ | 20 |
|  | 7.3. Gaze naturale ………………………………………………………........................ | 20 |
| 8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament.................... | 21 |
| 9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu ………............... | 37 |
|  | 9.1. Aer …………………………………………………………………………............... | 38 |
|  | 9.2. Apă …………………………………………………………………………............... | 39 |
|  | 9.3. Sol …………………………………………………………………………................ | 41 |
|  | 9.4. Alte dotări …………………………………………………………………................ | 42 |
| 10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător ……….............. | 42 |
|  | 10.1 Aer ………………………………………………………………………….............. | 42 |
|  |  | 10.1.1. Emisii ……………………………………………………………............. | 42 |
|  |  | 10.1.2. Imisii ……………………………………………………………............. | - |
|  | 10.2. Apă (inclusiv apa subterană dacă e cazul) ………………………….................. | 43 |
|  | 10.3. Sol …………………………………………………………………………............ | 44 |
|  | 10.4. Zgomot ……………………………………………………………………............. | 45 |
| 11. Gestiunea deşeurilor ……………………………………………………………................ | 45 |
|  | 11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporară……………………................ | 45 |
|  |  | 11.1.1. Deşeuri nepericuloase ……………………………………….............. | 45 |
|  |  | 11.1.2. Deşeuri periculoase ………………………………………….............. | 46 |
|  | 11.2. Deşeuri refolosite …………………………………………………......…............ | 47 |
|  | 11.3. Deşeuri valorificate …………………………………………………............. | 47 |
|  | 11.4. Depozitare eliminate ……………………………………................ | 49 |
| 12. Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei …………………………………………………………….......….............................. | 50 |
| 13. Monitorizarea activităţii …………………………………………………………................. | 51 |
|  | 13.1. Aer …………………………………………………………………………............ | 51 |
|  | 13.2. Apă (inclusiv apa subterană) …………………………………………................. | 52 |
|  | 13.3. Sol ………………………………………………………………………….............. | 53 |
|  | 13.4. Deşeuri ……………………………………………………………………............. | 54 |
|  | 13.4.1. Deşeuri tehnologice ……………………………………….................... | 54 |
|  | 13.4.2. Deşeuri din ambalaje ........................................................................ | 54 |
|  | 13.5. Zgomot ………………………………………………………………….................. | 54 |
|  | 13.6. Mirosuri…………………………………………………………………................... | 54 |
| 14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora ..... | 56 |
| 15. Obligaţiile titularului activităţii ……………………………………………………................ | 59 |
| 16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor ……………................ | 61 |
| 17. Glosar de termeni …………………………………………………………………............... | 62 |

1. Date de identificare a titularului activitĂŢii

Titular: s.c.SILCOTUB s.a.

Adresa : municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 2378985,

Cod unic de înregistrare: RO15117182

Nr. de ordine în registrul comerţului: J31/363/2006

Telefon: 0260- 603603, 0260-620720

Fax: 0260- 661581

2. Temeiul legal

2.1. În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale – „este interzisă operarea fără autorizaţie integrată de mediu a oricărei instalaţii”.

2.2. Autorizaţia integratǎ de mediu impune condiţiile de desfǎşurare a activităţilor specifice producţiei de ţevi fără sudură, laminate la cald şi trase la rece, din punct de vedere al protecţiei mediului.

2.3. Pentru stabilirea condiţiilor prevăzute de prezenta autorizaţie s-au luat în considerarea următoarele prevederi generale:

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- exploatarea instalaţiei astfel încît să nu se genereze nici o poluare semnificativă;

- prevenirea generării de deşeuri; reutilizarea, reciclarea, valorificarea deşeurilor sau dacă nu este posibil tehnic şi economic, eliminarea acestora, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

2.4.  Autorizaţia este emisǎ în scopul prevenirii poluǎrii rezultate din activităţile industriale sau, în cazul în care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor în aer, apă, şi sol, precum şi pentru prevenirea generării deşeurilor, astfel încât sǎ se atingǎ un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul sǎu, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

2.5.  APM Sălaj  reexaminează, periodic, toate conditiile din autorizaţia integrată de mediu, şi acolo unde este necesar, le actualizează, conform art. 21 din Legea nr. 278/2013. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsǎ de instalaţie este semnificativǎ, astfel încît se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori limitǎ de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;

- prevederile unor noi reglementǎri legale o impun.

2.6.  Autorizaţia integrată de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupǎ o notificare prealabilǎ prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.

2.7. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

2.8. Dispoziţiile de suspendare şi implicit de încetare a activitǎţii sunt executorii de drept (art. 17, alin.(2), (3), cf. OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatǎ prin Legea 265/2006, completată prin OUG 114/2007, OUG 164/2008 şi OUG  nr. 71/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 06/09/2011 - OUG nr. 58/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 16/10/2012.

2.9. Respectarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată de OUG nr. 15/2009 şi OUG nr. 64/2011.

3. Categoria de activitate

- conform Legii nr. 278/201 privind emisiile industriale:

Anexa1:

2.3.a) Prelucrarea metalelor feroase – exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 tone oţel brut pe oră;

2.6. Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice, în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Anexa 7;

3.b) Acoperire de protecţie – orice activitate în care se aplică unul sau mai multe straturi de protecţie  pe: suprafeţele din metal şi din plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor, trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport.

- Documentaţia solicitǎrii:

4.1 Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu:

- Adresǎ de solicitare nr. 4279/29.08.2016, emisă de S.C. Silcotub S.A., Zalău, înregistrată la APM Sălaj cu nr.  5100/29.08.2016;

- Raport de amplasament, întocmit de SC KPMG România SRL Bucureşti;

- Completări la documentaţie înregistrate la APM Sălaj cu nr. 5699/03.10.2017 şi 6477/02.11.2017;

- Certificat de înregistrare  SC KPMG România SRL Bucureşti, în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 333 pentru RM, RIM, BM, RA, RS valabil pânǎ la 04.02.2021;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 403 din 30.10.2017, valabilă până la 30.10.2020;

- Fişe tehnice de securitate pentru produsele chimice folosite în procesul de producţie;

- Adresă nr. 4279/04.08.2017 privind efectuarea analizei preliminare;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului înregistrat la APM Sălaj cu nr. 4639/10.08.2017;

- Proces verbal al şedinţei CAT nr. 36 din data de 19.09.2017 privind analiza documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu;

- Proces verbal al şedinţei CAT nr. 41/24.10.2017 privind definitivarea proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi emiterea deciziei de revizuire a AIM;

- Dovada plăţii tarifului de analiza conform Ord. 1108/05.07.2007;

- Dovadă anunţ public de solicitare a autorizaţie integrată de mediu din ziarul Graiul Sălajului din .............;

- Dovadă afişare pe sit-ul APM Sălaj în data de ........., a documentaţiei de solicitare revizuire autorizaţie integrată de mediu;

- Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu publicat în ziarul Graiul Sălajului din data de .............. şi afişat pe site-ul APM Salaj;

- Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite nr. ..... AIM/.........2017;

Managementul activitǎţii

5.1.  Acţiuni de control: CONDIţII:

5.1.1. Titularul activitǎţii va lua toate mǎsurile care sǎ asigure cǎ nicio poluare importantǎ nu va fi cauzatǎ.

5.1.2. Titularul activitǎţii va lua toate mǎsurile de prevenire eficientǎ a poluǎrii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Titularul activitǎţii trebuie sǎ se asigure cǎ toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manierǎ încît emisiile sǎ nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativǎ a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.

5.1.4. Titularul activitǎţii trebuie sǎ stabileascǎ şi sǎ menţinǎ un sistem de management al instalaţiei, care trebuie sǎ asigure îndeplinirea cerinţelor prezentei autorizaţii, în vederea utilizării unei tehnologii mai curate, a unei producţii mai curate, reducerii şi minimizǎrii deşeurilor.

5.1.5. Titularul trebuie sǎ asigure luarea de măsuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul constatării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

5.1.6. Respectarea  prevederilor  Legii 278/2013 în ceea ce priveşte instalaţiile;

- monitorizarea instalaţiei conform prezentei autorizaţii integrate şi raportarea anuală a programului de monitorizare în vederea evaluării conformării cu dispoziţiile speciale aplicabile instalaţiilor şi activităţilor care utilizează solvenţi organici din Legea 278/2013;

- operatorul are obligaţia de a furniza autorităţii competente pentru protecţia mediului (APM Sălaj), o dată pe an  sau/şi la cerere, date care să-i permită acesteia să verifice conformarea cu prevederile  Legii 278/2013, în privinţa nivelului emisiilor de COV;

- operatorul are obligaţia să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului conformarea cu prevederile din anexa nr. 7, partea 5 privind schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatile (art.62, alin1, lit.b);

- operatorul va realiza şi prezenta anual Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de COV, întocmit conform prevederilor prevăzute în anexa 7, partea a 7-a la Legea 278/2013;

- în cazul unei modificări substanţiale, operatorul are obligaţia să  demonstreze  autorităţii competente pentru protecţia mediului conformarea instalaţiei cu dispoziţiile Legii 278/2013;

- operatorul are obligaţia să ia măsurile  de prevenire corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuşi organici volatili  la pornirea şi oprirea instalaţiilor;

-  în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, operatorul are următoarele obligaţii:

  - să informeze imediat autoritatea competentă  pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

  - să ia  imediat măsurile  pentru limitarea consecintelor asupra mediului şi prevenirea   altor incidente sau accidente posibile;

  - să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2. Conştientizarea şi instruirea: CONDIţII

5.2.1. Titularul activităţii trebuie să asigure instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului.

5.2.2. Personalul care are sarcini clar desemnate în desfăşurarea procesului tehnologic să fie calificat conform specificului instalaţiei pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţa adecvată.

5.2.3. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitătii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, modificată prin OUG nr. 15/2009 şi OUG nr. 64/2011.

În cazul producerii unui prejudiciu definit conform OUG 68/2007, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Sălaj şi GNM-CJ Sălaj despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform OUG 68/2007, cu modificările ulterioare, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore, de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Sălaj şi GNM-CJ Sălaj.

Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoţinţa autorităţilor se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator. În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, opertorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Sălaj şi GNM-CJ Sălaj despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

- Materii prime şi auxiliare

6.1. Gama de materii prime şi de materiale utilizate

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile, atât în ce priveşte consumurile, cît şi modul de depozitare:

| materii prime şi auxiliare / proces tehnologic | Natura chimică / compoziţie/ stare fizică | Periculozitate | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Bare din oţel carbon (ţagle rotunde) | -oţel / solid | nepericulos | Depozitul de ţagle |
| Grafit (lubrefierea dornurilor LC, refulare ţeavă - Filetaj) | -anorganic / carbon / solid | nepericulos | Magazia centrală, în saci de polietilenă, hârtie sau fibre din material plastic/ pe pardoseală betonată |
| Oxigen /debitare ţagla | -anorganic/gaz/ O2 | periculos | Se depozitează în rezervorul de oxigen |
| Acetilenă / debitare ţagla | -organic/gaz/C2H2 | periculos | Depozit platformă betonată |
| Platbandă / ambalare-pachetizare | -oţel / solid | nepericulos | Magazia centrală / în colaci /pardoseală betonată |
| Alice metalice / procesul de sablare | -oţel / solid | nepericulos | Magazia centrală/ pardoseală betonată |
| Cerneala albă /marcare ţevi | -organic/ răşină pe bază de metilcetonă şi alcool | periculos | Magazia centrală / recipient plastic/ pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I |
| Curăţitor Pregătire suprafaţă ţeavă | -organic / lichid | periculos | Magazia centrala / Recipient plastic/ pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I |
| Diluant Pregătire suprafaţă ţeavă | -amestec organic de solvenţi/lichid | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Inhibitor/Neutralizant Pregătire suprafaţă ţeavă: Ajustaj, Filetaj, Trăgătorie Tevi | -organic/2-aminoetanol 5-15% | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Ulei răcire / maşinile pentru debitat | -organic | periculos | Magazia centrală (vopsele)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Vopsea Aplicare pentru tratarea ţevii | -amestec organic/răşina acrilicǎ/ lichid | periculos | Magazia centrală (vopsele) / butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Lichid utilizat pentru procesul de control nedistructiv | -organic / substanţe tensioactive, inhibitori de coroziune şi particule magnetice fluorescente / solid | nepericulos | Magazia centrala, bidon plastic / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Diluant Pregătire suprafaţă mufe | -organic / toluen 70- % xilen 30% | periculos | Magazia centrală (vopsele) / butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Vopsea incoloră cu uscare în UV Acoperire de protecţie pentru ţeavă | -organic / răşini sintetice fără COV | periculos | Magazia centralǎ (vopsele)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Lac incolor cu uscare în UV Acoperire de protecţie pentru ţeavă | -organic / răşini sintetice | periculos | Magazia centralǎ(vopsele)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Agent fosfatare / tratare chimică suprafaţă ţeavă | -anorganic / acid fosforic < 10%;azotat de mangan= 2,5-10%/ lichid | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Inhibitor probare filetaj | -organic / săruri de acizi organici | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardosela betonată; ventilaţie |
| Produs pentru probare în timpul strunjirii rectificării Filetaj | -amestec organic-anorganic / lichid | periculos | Magazia centrală (vopsele)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Vaselină-OCTG, OCTG Premium | -organic /grăsimi petroliere 30-60% Cu-2-7/%; Talc 5-10% | periculos | Magazia centrală (vopsele)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Vaselină- OCTG, OCTG Premium | -organic / grǎsimi petroliere /semi-fluid | periculos | Magazia centrală,depozit ulei , butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Degresant şi activator Tratarea chimică a ţevilor | - anorganic / subst. Tensioactivă anionică | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Activator suprafaţa metalică Tratarea chimică a ţevilor | -anorganic/carbonat de mangan | nepericulos | Magazia centrală , saci plastic/ pardoseala betonată; ventilaţie |
| Activator suprafaţa metalică Tratarea chimică a ţevilor | -anorganic / preparat cu fosfat de mangan | nepericulos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Anticoroziv Tratare chimică a ţevilor | -organic/distilate naftenice grele (petrol)>50; sărurile de sodiu ale acizilor naftenici=10-20 % | periculos | Magazia centrala /ambalaj plastic. pardoseala betonată; ventilaţie |
| Syntillo - Ulei Filtarea tevilor - Filetaj | -amestec / radicali R 15% EDTA 4% | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Vopsea Tratare pentru protecţia ţevilor şi a mufelor | -organic / metil-butil-cetona 5%; Butanol 10% ; Xilen 30% Acetat butil 15% | periculos | Magazia centrală (vopsele) / butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Diluant Solvent utilizat în Filetaj Filetarea mufelor – Atelier Mufe | -organic / I-Propanol 40%;Xilen 60 % / lichid | periculos | Magazia centrală (vopsele) / butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Degresant/ tratament chimic suprafeţe | -anorganic / soluţie de hidroxid de sodiu 25-40%; /lichid | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala ventilaţie |
| Neutralizant Protecţie chimică suprafaţă ţeavă - Filetaj | -organic/2-aminoethanol 5-15% | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Vopsea email – acoperire de protecţie prin vopsire pentru Mufe | -organic / 2-butil glicol 1-2% Etil metil cetoxime 0,1-0,5% Alcool izopropilic 1-5% Polimer acrilo-alchidic 10-15% | periculos | Magazia centrală (vopsele) / butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Degresant si activator Decapare | -anorganic / tensioactiv anionic | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Acid sulfuric / tratament chimic - decapare ţeavă- | -anorganic / acid sulfuric 98% conc./ lichid | periculos | -Se aprovizionează în cisterne special destinate în acest scop, se depozitează în rezervor metalic suprateran, placat antiacid amplasat în cuvă betonată protejată antiacid, de lângă staţia de neutralizare |
| Inhibitor decapare ţeavă | - organic/2-aminoetanol 5-15% | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Activator decapare ţeavă | -anorganic / carbonat de sodium (50-70%) | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Accelerator fosfatare Decapare – tratare chimică ţeavă | -amestec anorganic/ săruri anorganice | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Fosfatant Tratament chimic | -amestec anorganic/ acid fosforic şi azotat de zinc | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Neutralizant Tratament chimic | -amestec / carbonat sodiu 20%; dietanolami-na 5%; | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Lubrifiant Tratament chimic - Trăgătorie | -amestec organic+ anorganic/ acizi graşi + azotit de sodiu <1% | nepericulos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Var hidratat / staţia de tratare ape uzate – neutralizare soluţii acide uzate | -anorganic / hidroxid de calciu cu apă/ lichid păstos | periculos | Se depozitează in cele două rezervoare de 36 mc, lîngă staţia de neutralizare ape uzate |
| Floculant Staţia de neutralizare pentru formarea şlamului de neutralizare | -polielectrolit | nepericulos | Magazia centrală (substanţe chimice) / ambalaje din mase plastice / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Ulei mineral ambalare - protecţie anticorozivă (uleiere) | -organic / dipropilen glicol 5% | periculos | Depozitul de lubrefianţi / butoaie metalice / pardoseala betonata; ventilatie naturală |
| Ulei mineral protecţie anticorozivă (uleiere) | -organic / alcani >10% | periculos | Depozitul de lubrefianţi / butoaie metalice / pardoseala betonata; ventilatie naturala |
| Agent de curăţare CECO | -componente organice pentru protecţie anticorozivă,sulfactanţi catoionici | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Sodă caustică / tratament chimic – degresare | -anorganic / hidroxid de sodiu / solid | periculos | Magazia centrală (substanţe chimice)/ butoaie metalice / pardoseala betonată; ventilaţie; măsuri P.S.I. |
| Azot lichid/ trăgătorie | -anorganic / N2/ lichid | nepericulos | un tanc cu capacitatea geometrică de 21 t în cadrul staţiei de producţie gaz de protecţie (azot gazos) |
| Iută / ambalare – protecţie suplimentară | -organic | nepericulos | Magazia centrală / suluri / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Folie de polietilenă / ambalare – protecţie suplimentară | -organic/ polimer/ role | nepericulos | Magazia centrală / suluri / pardoseala betonată; ventilaţie |
| Lǎzi de lemn/ambalare-protecţie suplimentarǎ | -organic | nepericulos | Magazia centralǎ şi Secţia Trǎgǎtorie de ţevi/scânduri, şipci, lǎzi/pardosealǎ betonatǎ, ventilaţie |
| Motorinǎ/combustibil pentru mijloace de transport | -organic/amestec de hidrocarburi/lichid | periculos | Se depoziteazǎ în rezervorul suprateran (depozitul de lubrefianţi) |
| Distanţiere lemn protecţie în timpul transportului | -organic | nepericulos | Se depozitează la magazia centrală, pe suprafaţă betonată |
| Capace protectoare | -organic/PE | nepericulos | Magazia centrală, lăzi/pardoseală betonată |
| Carton ondulat/ambalare | -organic | nepericulos | Magazia centrală |
| Cartuşe filtrare/sistemele de filtrare | -organic | nepericulos | Magazia centrală |
| Uleiuri industriale/gresarea angrenajelor mecanice | -organic/lichid | periculos | Se depoziteazǎ în rezervoare supraterane (depozitul de lubrefianţi |
| Agent dedurizare apă Centrala termică | -anorganic / hidroxid de sodiu / lichid | periculos | Se depoziteazǎ în magazia centralǎ în recipiente de material plastic de 30 kg. La centrala termicǎ este depozitat într-un singur recipient de 30 kg. |
| Agent dedurizare apă Centrala termică | -anorganic/ sulfit de sodiu / solid | periculos | Se depoziteazǎ în magazia centralǎ, în recipiente de material plastic de 30 kg. La centrala termicǎ este depozitat într-un singur recipient de 30 kg. |

6.2. Substanţe chimice periculoase

6.2.1. In cadrul proceselor tehnologice, SC Silcotub SA Zalău utilizeazǎ substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor:

| Materii prime şi auxiliare | Periculozitate | Fraze de risc | Cantitatea maximǎ depozitatǎ/ u.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| -oxigen | „O”-oxidant | R8-contactul cu materialele combustibile poate provoca incendiu | 21 t |
| -acetilenă | „F+”-extrem de inflamabil | R5-pericol de explozie sub acţiunea căldurii R6-pericol de explozie în contact sau fără contactul cu aerul R12-extrem de inflamabil | 20 mc |
| -cerneală albă | „F”-foarte inflamabil „Xi”-iritant | R11-foarte inflamabil R 36/37 – iritant pentru ochi şi sistemul respirator | 120 l |
| -curăţitor | „F”-foarte inflamabil „Xi”-iritant | R11 - Foarte inflamabil R36 - Iritant pentru ochi R37 - Iritant pentru căile respiratorii | 50 l |
| -diluant | „F”-foarte inflamabil „Xn”-nociv „Xi”-iritant | R11 - foarte inflamabil R20/21 - nociv prin inhalare şi în contact cu pielea, R38 - Iritant pentru piele; R48/20 - Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare, R65 - Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare prin înghiţire; R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală | 300 l |
| - inhibitor/Neutralizant | „Xi” – iritant | R 36/37/38 – iritant pentru ochi, sistemul respirator şi piele | 2 t |
| -ulei răcire | „Xi” – iritant; | R36/37/38 – Iritant pentru ochi, sistemul respirator si piele R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele | 30 kg |
| -vopsea | „Xn”– nociv; „Xi”– iritant; „C” – coroziv; „N”– periculos pentru mediu; | R20/21/22-nociv prin inhalare, în contact cu piele şi prin înghiţire R36/38 – iritant pentru ochi și pentru piele, R34-provoacă arsuri R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice | 10 t |
| -curăţitor | „F”-foarte inflamabil „Xi”-iritant | R11-foarte inflamabil R 36/37 – iritant pentru ochi şi sistemul respirator | 100 l |
| -diluant | „F”-foarte inflamabil „Xn”-nociv | R11-foarte inflamabil R20-nociv prin inhalare R20/21nociv prin inhalare şi în contact cu pielea | 1 t |
| - vopsea incoloră cu uscare în UV | „Xi”-iritant „Xn”-nociv „N”-periculos pentru mediu | R36/38-iritant pentru ochi şi pentru piele, R48-pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită, R51/53-toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic | 5 t |
| -lac incolor cu întărire în UV | „Xi”-iritant | R36-iritant pentru ochi R36/38-iritant pentru ochi şi pentru piele R36/37/38-iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele | 5 t |
| - agent fosfatare | „O”-oxidant „Xi”-iritant | R8-contactul cu materialele combustibile poate provoca incendiu; R34-provoacă arsuri R36/38-iritant pentru ochi şi pentru piele | 2 t |
| -inhibitor | „Xn”-nociv „C”-coroziv | R20/21/22-nociv prin inhalare, în contact cu piele şi prin înghiţire R34-provoacă arsuri | 1 t |
| - Produs pentru probare in timpul strunjirii, rectificării | „C” – corosiv „Xn”-nociv „Xi”-iritant „N”-periculos pentru mediu | R34 – Provoacă arsuri R52 – Nociv pentru organismele acvatice R20 – Nociv prin inhalare R50–Foarte toxic pentru organismele acvatice R21/22–Nociv in contact cu pielea si prin înghiţire R36/37/38–Iritant pentru ochi, sistemul respirator si piele R36/38 – Iritant pentru ochi si piele | 1,1t |
| -vaselină | „Xi”-iritant | R38-iritant pentru piele; R36/37/38-iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele; | 7,5 t |
| -degresant şi activator | „Xi”-iritant | R36/38-iritant pentru ochi şi pentru piele | 1 t |
| -anticoroziv | „N”-periculos pentru mediu „Xi”-iritant „Xn”-nociv | R51/53-iritant pentru ochi şi pentru piele; R20/21/22-nociv prin inhalare, în contact cu piele şi prin înghiţire R36/38-iritant pentru ochi şi pentru piele | 0,3 t |
| -Syntillo-ulei | „Xn”-nociv „Xi”-iritant | R20-nociv prin inhalare; R22-nociv în caz de inhalare; R38-iritant pentru piele; R41-risc de leziuni ocular grave; R48/22-nociv, pericol de afectare seriosă a sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi în contact cu pielea; R36/37/38-iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele; | 2 t |
| -vopsea | „F”-foarte inflamabil „Xn”-nociv „Xi”-iritant | R10-inflamabil R20/21-nociv prin inhalare şi în contact cu pielea; R36/37-iritant pentru sistemul respirator și pentru piele R22-nociv în caz de înghiţire; R41-risc de leziuni ocular grave; R66-expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii | 1 t |
| -diluant | „F”-foarte inflamabil „Xn”-nociv | R11-foarte inflamabil R10-inflamabil R20/21-nociv prin inhalare şi în contact cu pielea | 1 t |
| -degresant | „C”-coroziv | R35-provoacă arsuri grave; | 2 t |
| -neutralizant | „Xn”-nociv „C”-coroziv | R20/21/22-nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire R34-provoacă arsuri | 2 t |
| -vopsea-email | „F” – inflamabil „Xn”-nociv „N”-periculos pentru mediu | R 10 – Inflamabil. R 20/21 – Nociv prin inhalare si in contact cu pielea. R 36/38 – Iritant pentru ochi si pentru piele. R 51/53 – Toxic pentru organisme acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. R 66 – Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii. R 67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala. | 1 t |
| -degresant /activator | Xi-iritant | R36-iritant pentru ochi; | 1 t |
| -acid sulfuric | „C”-coroziv | H314-cauzează arsuri severe ale pielii şi afectează ochii; | 72 mc |
| -inhibitor | „Xn”-nociv | R22- nociv în caz de înghiţire R40- Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente R52/53- nociv pentru organisme acvatice poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic | 1 t |
| -activator | „Xi”-iritant | R36-iritant pentru ochi | 1 t |
| -accelerator fosfatare | „O”-oxidant „T”-toxic „N”-periculos pentru mediu | R8-contactul cu materialele combustibile poate provoca incendiu R25-toxic în caz de înghiţire R50-foarte toxic pentru organismele acvatice | 1 t |
| -fosfatant ţeavǎ | „C”– Coroziv. „N” – Periculos pentru mediu. | R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. R34 Provoacă arsuri. R37 Iritant pentru căile respiratorii. R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. | 1 t |
| -neutralizant | „Xi”-iritant | R36-iritant pentru ochi; R22-nociv în caz de înghiţire; R38-iritant pentru piele; R41-risc de leziuni ocular grave; R48/22-nociv:pericol de afectare serioasă a sănătăţii la expunere prelungită la înghiţire; | 1 t |
| -var hidratat | „C”-coroziv | R36- provoacǎ arsuri grave R37- iritant pentru ochi R38- iritant pentru piele | 65 mc |
| -ulei mineral - protecţie anticorozivǎ | „Xi”-iritant | R36-iritant pentru ochi R37 Iritant pentru căile respiratorii. R38-iritant pentru piele; | 1 t |
| -agent de curăţare CECO | „Xi” – iritant | R43-Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea | 1 t |
| -sodă caustică | „C”-coroziv | R35-provoacă arsuri grave | 1 t |
| - motorinǎ | „Xn”-nociv | R10-inflamabil; R51-toxic pentru organismele acvatice; R53-poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic; R65-nociv, poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire; R66-expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii | 20 mc |
| -uleiuri industriale | „Xn”-nociv | R10-inflamabil; R21/22-nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire; R65-niciv, poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire; | 10 t |
| - agent dedurizare apă | „C”-coroziv | R 35-provoacă arsuri grave | 0,12 t |
| - agent dedurizare apă | „Xi” - iritant | R37-iritant pentru cǎile respiratorii R31-în contact cu acizii degajǎ gaze toxice | 0,12 t |

6.2.2. CONDIŢIE: Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora. Substanţele chimice periculoase utilizate în procesul de producţie sunt păstrate, pe întreaga perioadă de depozitare, în ambalajele originale, în cadrul depozitelor special amenajate. Fişele de securitate ale substanţelor chimice utilizate şi achiziţionate, vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

6.2.3 CONDIŢIE: Substanţele şi preparatele chimice periculoase se vor depozita ţinînd cont de următoarele:

-  materialul din care sunt confecţionate rezervoarele de stocare şi conductele de transport a substanţelor lichide, trebuie sa fie rezistent la substanţa depozitată/transportată;

-  bazele se vor depozita separat de acizi;

-  substanţele inflamabile se vor depozita separat de agenţii oxidanţi;

-  se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva scurgerilor;

- se va efectua controlul periodic pentru detectarea corodării rezervoarelor, pompelor, tubulaturii de transport.

6.2.4 Se va solicita furnizorului de substanţe chimice dovada preînregistrării acestora la Agenţia Europeană de Substanţe Chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006 (REACH).

6.2.5 Se vor lua măsuri astfel ca substanţele periculoase care nu se mai utilizează sau care au ieşit din termenul de garanţie să fie eliminate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

6.3. utilizarea solvenţilor

6.3.1. S.C. Silcotub S.A. utilizează pentru finisarea ţevilor, prin vopsire/marcare mufe în mod semiautomat şi discontinuu, precum şi pentru curăţarea ţevilor OCTG, printr-un proces discontinuu, solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.

6.3.2. Cantitatea de solvenţi cu conţinut de COV utilizat în anul 2016,  de către S.C. Silcotub S.A. a fost calculată la .........  tone, (substanţa uscată ……  t/an), S.C. Silcotub S.A. intrînd sub incidenţa Legii nr. 278/2013.

6.3.3. Faţă de  solvenţii utilizaţi pe instalaţia deţinută, titularul a demonstrat că se încadrează în valorile limită de emisie a COV prevăzute în anexa nr. 7, partea a 2-a, pct 8, din Legea nr. 278/2013. Titularul aplică o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici  volatili conform prevederilor art. 59, alin. 1, pct b, din Legea nr. 278/2013.

6.3.4. S.C. Silcotub S.A. nu utilizează substanţe care intră sub incidenţa art. 58 şi art. 59, alin 8, din Legea nr. 278/2013. Există un compus marcat cu H351, dar nu intră sub incidenţa legii nefiind compus organic halogenat.

6.3.5. S.C. Silcotub S.A. va întocmi, conform Legii nr. 278/2013 şi Ord. 859/2005, bilanţul de solvenţi aferent anului anterior, iar pe baza acestuia Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi schema de reducere e emisiilor de compuşi organici volatili pentru a se determina valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili  şi valoarea ţinţă pentru emisii.

6.4. Prezenţa echipamentelor cu conţinut de PCB pe amplasament

Unitatea deţine în prezent 396 buc. condensatoare de tip LKPH 100-6,  încapsulate etanş şi stocate în incinte securizate cu acces limitat, care conţin PCB, din care 240 funcţionale şi 156 rezervǎ.

S.C. Silcotub S.A. va elimina condensatoarele cu conţinut de PCB  la finalizarea duratei de funcţionare a condensatoarelor.

- Resurse: apa, energie, gaze naturale

7.1. Apa

Alimentarea cu apǎ şi evacuarea apelor uzate este reglementatǎ prin Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 235/28.04.2016, modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 233/25.04.2013, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” Direcţia Apelor Someş Tisa Cluj, valabilă până la 28.10.2017.

7.1.1. Alimentarea cu apă în scop potabil

7.1.1.1. Surse, volume şi debite de apă autorizate, instalaţii de captare, tratare, aducţiune şi înmagazinare apa

| Sursa de apă | Volume şi debite de apă autorizate | Instalaţii de captare | Instalaţii de tratare | Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maxim (m3/zi) | medie (m3/zi) | mii m3/anual |  |  |  |
| Reţeaua apă potabilă administrată de S.C. Compania de apă Someş S.A. Cluj, Sucursala Zalău | 777,7 (9 l /s) | 630 (7,3 l/s) | 230.132,5 | - 3 pompe Grundfos SP 14-13, cu debit de 14 m3/h; H=60 mCA; P= 4 kW; - 6 branşamente cu DN 100, 250, 25, 50, 80 şi Dn=250 mm | - staţia de tratare tip AQUA 25 000 l/h pentru apa din subteran (în conservare) şi staţia de clorinare pentru apa din subteran | -aducţiune de la rezervor la inelul interior din tuburi PED cu Dn= 90 mm, L=500 m; -rezervor cu V= 500 mc din beton armat, circular, semiîngropat; -funcţionare: permanentă 365 zile/an; 24 ore/zi |
| Subterană: 3 foraje de mare adâncime, Dn = 8″: F1: H = 302 m F2: H = 305 m F3: H = 310 m | 231,8 (2,7 l/s) | 210,7 (2,4 l/s) | 76.905,5 |  |  |  |

7.1.1.2. Reţea de distributie a apei:

-   inelară din tuburi PED cu Ø 200 mm, L=400 m; Ø 250 mm, L=100 m; Ø 100 mm, L=155 m; Ø 50 mm, L= 315m şi din ţeavă de oţel cu Ø 200 mm, L=1500 m;

7.1.2. Alimentare cu apă în scop tehnologic

7.1.2.1. Surse, volume şi debite de apă autorizate, instalaţii de captare, tratare în vederea recirculării, aducţiune şi înmagazinare apa

| Surse de apă | Volume şi debite de apă autorizate | Instalaţii de captare | Instalaţii de tratare în vederea recirculării | Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maxim (m3/zi) | medie (m3/zi) | Mii (m3)pe an |  |  |  |
| Subterană: 3 foraje de mare adâncime, Dn = 8″ F1: H = 302 m F2: H = 305 m F2: H = 310 m | 709,9 (8,2 l/s) | 655,9 (7,6 l /s) | 239.403,5 | - 3 pompe Grundfos SP 14-13, cu debit de 14 m3/h; H=60 mCA; P= 4 kW; - branşament Ø=250 mm | - instalaţie de dedurizare apǎ pentru preparare abur tehnologic; - ciclon decantor; separator de produse petroliere; sistem de monitorizare –colectare automată a uleiului de pe suprafaţa ciclonului format din skimmer plutitor cu tambur prevăzut cu senzor pentru pelicula de ulei şi 2 skimmere cu bandă prevăzute cu sensori pentru pelicula de ulei; grupuri de pompare apă şi ulei (aferent circuitelor de rǎcire şi vehiculare ţunder la laminorul continuu); - staţie de filtre mecanice rapide sub presiune cu nisip cuarţos – 6 buc.; staţie pompare ape curate; decantor orizontal bicelular V= 200 mc; sistem de deshidratare ţunder uleios; turnuri de răcire cu tiraj forţat, turn de răcire nou - la G.R.A | - 1 rezervor V=3000 l şi 2 rezervoare V=5000 l fiecare; - rezervor metalic cu volumul de 50 m3, - funcţionare: permanentă 365 zile/an şi 24 ore/zi |
| -reţea de apă potabilă, administrată de S.C. Compania de apă Someş S.A. Cluj, Sucursala Zalău | 3319,5 (31,4 l/s) | 2711,6 (24,4 l/s) | 989.734 |  |  |  |

7.1.2.2.   Reţeaua de distribuţie a apei:

-     conductă  PE cu Ø 200 mm, L=1200 m

7.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor: volumul intangibil: = 250 m3.

7.1.4. Gradul de recirculare internă a apei:  95%, corespunde cerinţelor BAT (pentru apa tehnologică).

7.1.5. Consum specific (laminor continuu şi trǎgǎtorie ţevi): 4,67 m3/t produs; prevederile BAT:1-15,5 m3/t produs.

7.1.6. Evacuare ape uzate

7.1.6.1. Volumul de apă evacuată autorizat:

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | maxim zilnic (m3) | anual (mii m3) |
| Ape uzate menajere | Reţeaua de canalizare- staţia de epurare a municipiului Zalău | 86,06 | 26,174 |
| Ape tehnologice preepurate |  | 2213,5 | 687,842 |
| Ape uzate tehnologice care nu necesită epurare | Valea Zalău (prin colector pluvial din zonă) | 1830, 41 | 556,749 |
| Pluviale potenţial poluate |  | Q=81,6 l/s |
| Pluviale convenţional curate |  | Q=1490,55 l/s |

7.1.6.2. Lungimea totală simplă a conductelor şi colectoarelor de canalizare:

- menajeră:

- tronson I – tuburi din beton cu Dn 200 mm, L=400 m,

- tronson II – tuburi din beton cu Dn 300 mm, L=300 m,

- tronson III – conducte PVC cu Dn 250÷300 mm, L=1007,19 m,

- tronson IV – conducte PVC cu Dn 200 mm, L=500 m,

- tronson V–  conducte PVC cu Dn 110 mm ÷ Dn 160 mm, L=283 şi conducte PVC cu Dn 400 mm, L= 196 m,

- pluvială:

- tronson I  – tuburi din beton  PREMO cu Ø 1000 mm, L=500 m,

- tronson II – tuburi din beton cu Ø 400 mm, L=400 m,

- tronson III – conducte PVC cu Ø 400÷600 mm, L=2671,86 m,

- tronson IV – conducte PVC cu Ø 160÷1000  mm, L=1100 m,

- tronson V – conducte PVC cu Dn 250 mm ÷ Dn 1000 mm, L=1278,

7.1.7. Instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă:

Pentru capatări –aducţiuni:

- 3  contoare apă rece tip WPHI Dn 50 mm (la foraje);

- 3 contoare pentru debite mari (2 SENSUS şi 1 SYMET) şi 2 contoare pentru debite mici (FGH 420 C/SENSUS) cu Dn cuprinse între 25 şi 100 mm (la branşamente la reţeaua de apă potabilă);

Pentru evacuări:

- la reţea de canalizare:

- Menajer CM1 Laminor continuu – debitmetru Optiflux 230 w, Dn 125, Krohne;

- Menajer CM3 Gospodăria de Apă – debitmetru Prosonic FMU 861;

- Menajer CM4 premium Line – debitmetru ultrasonic, Prosonic “S” FD;

- Menajer CM5 Accesorii – debitmetru ultrasonic, Prosonic FMU 90;

- pentru reţeaua pluvială zonală:

- pluvial Cantină: bucla de măsurare EH FMU 861 cu traductor FDU 80;

- pluvial Poarta 2: bucla de măsurare EH Nivosonar cu traductor SIA 360;

- pluvial GA: debitmetru MICRONICS LTD Ultraflo 2000;

- pluvial Boiler Line: bucla de măsurare EH FMU 861 cu traductor FDU 80.

  - Utilizarea eficientă a energiei

    - Energia electrică

Energia electrică este furnizată de S.C. Electrica S.A. prin intermediul unităţii de distribuţie Zalău. Puterea instalată în staţia de transformare a societăţii comerciale este de 75 MVA, echipată cu transformatoare de 25 MVA, 110/6 kV (2 în funcţiune + 1 în rezervă).

Transformatoarele sunt prevăzute cu sisteme de colectare a uleiului conform normelor în vigoare, care asigură o protecţie eficientă a mediului la o potenţială poluare cu ulei mineral ce s-ar putea scurge accidental din transformatoare.

Consumul specific de energie electrică:

| Proces tehnologic | consum specific (KWh/t) |
| --- | --- |
| Laminorul continuu | 267 |
| Sector ajustaj | 43 |
| Sector refulare-filetaj | 34 |
| Sector tratamente termice | 50 |
| Trăgătoria de ţevi | 442 |
| Boiler Line | 101 |
| OCTG Premium | 50 |
| Hala accesorii | 60 |
| Total | 574,1 |

    - Gaze naturale

Gazele naturale sunt furnizate de către OMV PETROM GAS SRL, principalii consumatori fiind la: debitare ţagle, cuptor cu vatră rotativă, cuptoarele de tratament termic.

Consumul specific de gaze naturale este de:

| Proces tehnologic | consum specific (Nm3/t) |
| --- | --- |
| Laminorul continuu | 90,4 |
| Tratamente termice în secţia Filetaj | 43 |
| Trăgătoria de ţevi | 48,3 |
| Boiler Line | 64,4 |
| Total | 144,7 |

Agentul termic (abur tehnologic, apǎ caldǎ)

Aburul tehnologic şi apa caldǎ sunt obţinute în centralǎ termicǎ proprie, dotatǎ cu 3 generatoare de abur şi douǎ cazane pentru prepararea apei calde, capacitate termică nominală de 10,068 MW. Unul din cele trei generatoare are o capacitate de 2500 kg/h, altul 3000 kg/h, iar cel de-al treilea de 4000 kg/h, la presiunea de 11,76 bar, dar presiune nominală spre consumator la 6 bar.

Centrala funcţionează pe gaz metan, alimentarea se face din conducta de racord conectată la conducta de transport gaze naturale CET-Zalău, prin intermediul staţiei proprii de distributie şi reglaj. Cele douǎ cazane de producere a apei calde au puterea termicǎ de 1750 kw fiecare.

Apa de la reţea este introdusă într-un bazin de stocare de unde este distribuită în centrala termică. Pentru utilizarea în centrala termică apa este tratată printr-un sistem compus din:

  - staţie de durizare - 2 unităţi, formate din prefiltru cu cărbune activ, filtru cu nisip şi butelie de dedurizare;

  - instalaţie de osmoză inversă - 4 unităţi;

  - sistem de dozare automată produse chimice pentru desalinizare;

  - rezervor intermediar de apă - 10 mc;

  - degazor care degazează apa în vederea utilizării în cazane.

Aburul tehnologic mai este obţinut şi cu ajutorul cazanului recuperator instalat pe evacuarea de gaze de ardere de la cuptorul cu vatră rotativă (C.V.R.) şi este utilizat pentru procesul tehnologic de încălzire a băilor de decapare şi cosmetizare. Cazanul utilizează o cotă de aprox. 60%-80% din căldura reziduală a gazelor arse (după treapta de recuperare primară) evacuate de C.V.R.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existenete pe amplasamant

8.1. Descrierea amplasamentului instalaţiei

8.1.1. Localizarea amplasamentului

S.C. Silcotub S.A. este situată în partea de nord-vest a municipiului Zalău, în zona industrială a municipiului, la aproximativ 3 km de centrul oraşului şi are următoarele vecinătăţi:

- la sud: SC Uzina Electrică Zalău SA, SC Michelin România SA-punct de lucru anvelope

- la nord : teren liber, proprietate privată

- la est : Cuprom S.A. Zalău, bulevardul Mihai Viteazul

- la vest : cale ferată, teren liber.

Suprafaţa amplasamentului este de 409.016 m2 din care:

- suprafaţă construită : 207.011 m2;

- parcări: 31.950 mp

- suprafeţe aferente cǎilor de transport/acces: 30.000 m2;

- suprafaţă liberă (spaţiu verde): 140.055 m2;

-    alte terenuri: teren în suprafaţă de 86.644 m2, împreună cu clădirile afernte, amplasat pe str. Valea Miţei, nr. 2 (cumpărat de la Uzina Electrică Zalău SA).

8.1.2. Unităţi structurale în funcţiune:

| LAMINORUL CONTINUU DE ŢEVI |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Recepţie |  |  |
| Control |  |  |
| Debitare | Foarfecă tip ghilotină sau Instalaţie debitare ţaglă cu flacară oxigaz funcţie de tipul de ţaglă | -1600 tf |
| Încălzire | Cuptor cu vatră rotativă (CVR) | - arzătoare tip Iprolam , 9 buc. de 770 KW fiecare şi 37 de 1430 KW fiecare; -bucle automate de reglare a temperaturii şi debitului de gaz |
| Destunderizare | Destunderizator LP |  |
| Perforare | Laminor perforator | -control proces cu ajutorul calculatoarelor |
| Desţunderizare | Desţunderizator | -o cameră de desţunderuire -staţia hidraulică compusă din 5 grupuri de pompare; -lichidul de lucru: apă filtrată |
| Laminarea eboşei | Laminor continuu cu 9 caje | -control proces cu ajutorul calculatoarelor |
| Reincălzirea ţevii | Instalaţie de reîncălzire prin inducţie | -control proces cu ajutorul calculatoarelor -încălzire electrică |
| Desţunderizare | Desţunderizator |  |
| Tratament termic intermediar ţevi în secţia laminor continuu | Cuptor tratament termic pe gaz | - alimentare cu gaz metan - arzătoare regenerative: 52 buc, 300 kW fiecare; -regim termic controlat pe calculator; |
| Reducerea ţevii şi alungirea ţevii | Laminor reductor alungitor cu 28 caje | -control proces cu ajutorul calculatoarelor -componenţa: batiu; caja de lucru; portcaje; acţionare; reductoare; mecanism de schimbare caje; utilaj de evacuare din L.R.A |
| Răcirea ţevilor reduse | Pat de răcire | -este format dintr-o zonă de preluare de pe şnecuri, cale de rulare |
| Debitarea ţevilor | Fierăstraie |  |
| Depozitare intermediară |  | - se depoziteazǎ ţevile pe rastele în vederea prelucrării ulterioare |

| AJUSTAJ – LINIA DE FINISARE 1 |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Probă de presiune | Presa hidrostatică | -presiunea de probare: 0 ÷ 400 bari |
| Îndreptare | Maşina de îndreptat | -jgheab de alimentare -traibul de alimentare -ghidul de intrare -maşina de îndreptat -jgheab de ieşire |
| Control nedistructiv cu curenţi turbionari | Instalaţie CND – curenţi turbionari |  |
| Debitare | Masina de debitat MAIR (2 bucati) | -control proces cu ajutorul calculatoarelor |
| Şanfrenare | Baterie de şanfrenare |  |
| Aspirare interioară |  | -aspirator necesar aspirării ţunderului şi şpanului din interiorul ţevilor |
| Control nedistructiv cu curenţi turbionari | Instalaţie CND – curenţi turbionari |  |
| Incălzire ţeavă | Cuptorul de preîncălzire cu gaz | -numărul de arzătoare tip injector: 4 buc, 250 Kw; -combustibil: gaz metan |
| Sablare | Instalaţie de sablat |  |
| Acoperire suprafeţe de protecţie şi uscare | Linie automată de acoperire de protecţie şi uscare Maşină de lăcuit KOHNE, prevazută cu tunel de uscare | -incinta formată din cărucior superior şi inferior; barieră luminoasă; panou de comanda; sistem de ventilaţie; sistem automat de stingere a incendiilor -circuitul de lac format din pompa lac; conducte de transport; dispozitive de pulverizare -circuitul de apă format din: rezervorul de apă, pompa de apă, conducte de transport, separator Dimensiuni tunel de uscare: L x l x h = 30x 3,2 x 2,245 m -încălzire: cu rezistenţe electrice |
| Măsurare lungime |  | -control proces cu ajutorul calculatoarelor |
| Poansonare şi marcare |  | -control proces cu ajutorul calculatoarelor |
| Pachetizare şi legare automată |  | -cap de legare -distribuitor de platbandă |

| AJUSTAJ – LINIA DE FINISARE 2 |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Probă de presiune | Presa hidrostatică |  |
| Îndreptare | Maşina de îndreptat | -jgheab de alimentare -traibul de alimentare -ghidajul de intrare -maşina de îndreptat -jgheab de ieşire |
| Şanfrenare | Instalatie de şanfrenare | n = 250 ÷ 2500 rot/min -viteza de deplasare: 0 ÷ 10 m/min |
| Aspirare interioară |  | -aspirator necesar aspirării ţunderului şi şpanului din interiorul ţevilor |
| Control nedistructiv cu curenţi turbionari | CND – curenţi turbionari |  |
| Măsurare lungime |  |  |
| Pansonare şi marcare prin vopsire |  | -număr de capete: 1 sau 2 |
| Pachetizare şi legare automată |  |  |

| FILETAJ – LINIA OCTG |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Refulare | Maşina de refulat | -încălzire cu 4 bobine de inducţie; -temperatura reglabilă în funcţie de tensiunea pe bobine şi ciclu; |
| Tratament termic | Cuptor de austenitizare şi instalţie de răcire a ţevii Cuptor de revenire | -alimentare cu gaz metan; -arzătoare regenerative ELTI 2915.02.103: 18 buc de 200Kw şi 18 buc. de 350 Kw; -regim termic controlat pe calculator; -circuit închis de răcire a cuptorului cu apă ; -răcirea ţevilor se realizează prin stropirea cu apă industrial; Pentru revenire: arzătoare regenerative ELTI 2915.02.103 : 18 buc. de 150 kW şi 18 buc de 300 Kw; -circuit închis de răcire a cuptorului de revenire cu apă ; |
| Îndreptare | Maşina de îndreptat | -număr total role de îndreptare: 7; -temperatura de îndreptare > 400 °C |
| Măsurare grosime perete |  | -măsurare a grosimii de perete pe o generatoare; -metoda de măsurare: ultrasonic; |
| Probare hidrostatică |  | -3 buc. |
| Control nedistructiv cu pulberi magnetice |  | -pulberi magnetice umede. -magnetizare longitudinală şi transversală. |
| Şanfrenare | Instalaţie de şanfrenare | -3 regimuri de aşchiere |
| Filetare | Instalaţie MAZAK Instalaţie PMC |  |
| Acoperire suprafeţe de protecţie şi uscare | Instalaţia VENJAKOB prevăzută cu tunel de uscare | -presiune lac: max. 6 bar -număr duze de pulverizare: 6 buc -uscare U.V.: cu lămpi U.V. şi reflectoare |
| Marcare şi poansonare |  | -imprimare cu jet de cerneală -cap de marcare cu 16 duze -capul este fix, ţeava se deplasează în faţa capului |

| TRĂGĂTORIA ŢEVI |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Tratamentul chimic | Instalaţia de tratare chimică a suprafeţelor, volumul cuvelor de tratare > 30 m3. Fluxul include: Zona decapare - degresare alcalină, -decapare 1,2,3, -spălare rece 1,2, 3 -activare, -fosfatare 1,2 -neutralizare - lubrefiere ţeavă Zona de degresare: - degresare alcalină 1, -spălare la cald 1, Zona cosmetizare: -decapare 1, -spălare rece 1,2, -neutralizare 1, -inhibitor de coroziune 1, - uleiere ţeavă 1,2 -sistem de exhaustare în zona decapare ţevi şi în zona cosmetizare | -V=15 m3, încălzire cu abur tehnologic ; -V=15 m3, 15 m3, 35 m3, încălzire cu abur tehnologic ; -V=25 m3, 15 m3, 25 m3 spălare prin imersare de 2-3 ori; -V=15 m3 ; - V=25 m3, 25 m3, încălzire cu abur tehnologic ; - V=15 m3, încălzire cu abur tehnologic; - V=15 m3, încălzire cu abur tehnologic. -V=20-22 m3, încălzire cu abur tehnologic, - V=20-22 m3 apa industriala la temperatura de 60-80。C, având un pH între 7- 10. -V=30 m3, încălzire cu abur tehnologic -V=25 m3, 40 m3 spălare prin imersare de 2-3 ori - V=25 m3, încălzire cu abur tehnologic - V=25 m3, încălzire cu abur tehnologic - V=8 m3 şi 15 m3, încălzire cu abur tehnologic ; - format din hote de aspiraţie pentru fiecare parte a băii, cu un debit de 3570 mc/h fiecare hotă ; ventilatoare centrifugale cu debit de 50.000 mc/h şi scrubere cu debit de 50.000 mc/h |
| Vârfuire | Utilajul care realizează spitul, cuptorul de încălzire şi utilajul auxiliar. | Cuptorul este încălzit cu trei grupuri de rezistenţe electrice. Utilajul auxiliar este format din patul de alimentare, role cu traibul de alimentare şi colectorul de evacuare |
| Tragere la rece | Bancuri de tragere | batiul bancului; masa de alimentare; masa de colectare a ţevilor trase; toba rotitoare cu tijă tip port dop; mecanism de reglare a poziţiei dopului; motor reductor; şenile de rulare; cărucior de tragere; cărucior de alimentare ebos |
| Tratament termic | Cuptor de tratament termic BAF1 Cuptor de tratament termic BAF2 | - 52 arzătoare tip ELTI 2927.11 de 36 kW şi 54 arzătoare tip ELTI 2927.12 de 36 kW, - 93 arzătoare recuperative tip ECOMAX 3M de 36 kW, Fiecare cuptor este prevăzut cu: -zona de încǎrcare/alimentare ţevi, -calea cu role pentru transferul ţevilor cǎtre zona intrare ţeavǎ în cuptor, - zona caldǎ, prevǎzutǎ cu tuburi radiante, - sistem de distrinuţie cu gaz metan -zona de evacuare ţeava dupǎ tratarea termicǎ - pat de rǎcire -colector pentru descǎrcare ţeava tratatǎ. -generatorul pentru atmosferǎ protectiva în interiorul cuptorului. |
| Îndreptare | Maşina de îndreptat | funcţionare automată cu senzori şi fotocelule |
| Retezare | Fierăstrău de debitat vertical cu pânză continuă | - patul de alimentare - role de alimentare -r olele de evacuare eriap de reglaj - patul de debavurare - două baterii de debavurat - role de alimentare a bateriei nr. 2 - colector reglabil |
| Proba de presiune | Presa hidrostatică |  |
| Control nedistructiv | Instalatie control nedistructiv cu ultrasunete US Instalatie control nedistructiv cu curenti turbionari |  |
| Perierea ţevilor | Maşina de eriapt |  |
| Marcare, acoperire, uleiere, pachetizare, legare | Baia de uleiere, pentru ţevi cu lungimea de 18 m | V=8 m3, V=15 m3, pat de scurgere, sistem de recirculare a uleiului, sistem de încălzire cu abur tip serpentină, bazin de retenţie V=74 m3 |
| Depozitare |  | -paturi de scurgere |
| Expediere |  |  |
| CECO | Prelucrarea ţevilor pentru industria auto-moto |  |
| Linia ADIGE | Masina de tăiat ţevi Maşina de debavurat Masina de spălat Maşina de uscat |  |
| Deformare capete şi strunjire | Presă pentru deformare capete Strung |  |
| Linia AUTOLIV | Pat de alimentare Maşina de deformare capete, crimpare, găurire Pat de evacuare |  |
| Linia DECAYEUX | 2 instalaţii pentru deformare şi perforare Maşină de spălat piese |  |
| Control nedistructiv | Echipament control CMM (3D) |  |
| CATTERPILAR | Prelucrarea ţevilor pentru utilaje Catterpilar |  |
| Debitare | Maşina debitare |  |
| Sudura | Roboţi pentru sudură |  |
| Strunjire | Maşina strunjire |  |
| Control nedistructiv | Instalaţii control nedistructiv MPI+UT Echipament control CMM (3D) |  |
| Pachetizare şi ambalare | Instalaţie de pachetizare şi ambalare |  |

| ATELIER MUFE |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Debitare | Instalaţii de debitare |  |
| Inspecţie Control nedistructiv | Instalaţie control nedistructiv | -examinare cu particule magnetice |
| Filetare mufe | Instalaţii de filetare | -maşini de filetat mufe cu comandă numerică |
| Tratare chimică | Linia de fosfatare include: - degresare, - spălare, - activare, - fosfatare, - spălare - neutralizare | V=1 m3 încălzirea băii cu rezistenţe electrice la 70 0 C V=1 m3 V=1 m3 V=1 m3, fosfatare pe bază de mangan V=1 m3 V=1 m3 |
| Acoperire suprafeţe de protecţie şi uscare | Instalaţie de vopsire mufe | - compusă din 2 tamburi înveliţi în pânză şi elemente de antrenare (motor electric + transmisie) |
| Tratare supafeţe mufe | Instalaţie tratare mufe (Dopless 1,5 line) | - cuptor electric, - sisteme semi-automate pentru aplicare vopsea şi protector pe bazǎ de apǎ, - sistem de exhaustare compus din douǎ instalaţii separate pentru fiecare tip de produs care se aplică pe mufǎ, - banc de curăţare verificare mufe, -macara cu magnet pentru manipularea mufelor în fluxul tehnologic |
| Pachetizarea/ambalarea mufelor |  |  |

| Hala producţie ţevi-Boiler Line |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Tratament termic de normalizare, revenire, recoacere, în atmosferă controlată cu azot | Cuptor tratament termic – 2 buc. -BAF 3, pe combustibil gazos, 107 arzătoare de tip “self recuperative” cu tuburi radiante -BAF 4, pe combustibil gazos, 108 tuburi radiante | Capacitate termică: 3,21 MWh Capacitate de producţie: cca. 6t/h Consum specific de gaz metan: 400Nmc/h Nr. arzătoare: 56 buc.; 52 arzătoare/răcitoare Putere maximă instalată: 3780 kW Consum specific de gaz metan: 400Nmc/h Debit azot: 10 mc/h, utilizat pentru realizarea atmosferei de protecţie, sau răcirea controlată a zonei dintre bolta cuptor şi structură metalică |
| Indreptare ţevi | Instalaţii de îndreptare: -zona de încărcare semiautomată -tren de alimentare - zona de îndreptare ţevi -tren de evacuare -pat de transfer -instalaţie tip BLOWER (curăţare interioară a ţevilor) -calea cu role de transfer | -cu 2 transportoare cu lanţ pentru distribuirea ţevilor |
| Control nedistructiv a ţevilor | -instalaţie cu ultrasunete; -utilaje auxiliare de alimentare şi evacuare | -instalaţia este complet automatizată |
| Debitarea ţevilor | -instalaţie de debitare; - instalaţie de debavurare; -control dimensional al ţevilor | - cu pat de alimentare, role de alimentare , maşină popriu zisă, role de evacuare şi patul de evacuare; - prevăzută cu perii rotative şi sitem de aspiratie dotat cu filtru; |
| Marcare | -2 instalaţii de marcare prin poansonare şi vopsire cu cerneală | - sisteme automate |
| Protejarea ţevilor prin: Lăcuirea ţevilor (lac cu conţinut de COV=0%) Uleiere exterioară | -instalaţie de lăcuire UV Cabina de lăcuire (prin sprayere) Cabina de uscare UV Camera de stocare, recirculare lac Măsina de uleiat | Dimensiuni: 6 m(L)x2,3 m(l)x3,11m(h) Viteza ţevilor max. 10 ţevi/min - 6 pistoale de sprayere, - sistem de alimentare cu lac, - sistem de recuperare şi reciclare a surplusului de lac, -ventilator cu un debit de 5600 mc/h, - 3 module de uscare UV (având un număt total de 12 lămpi integrate UV cu mercur cu puterea de 135 kW) - ventilator cu un debit de 3000 mc/h - tubulatură exhaustare (lăcuire+uscare) 800x300 mm, debit total 8600 mc/h -ventilator cu un debit de 360 mc/h -tubulatură exhaustare Dn=100, H=3m, prevăzută cu filtru lavabil din metal pentru reţinere pulberi - sistem închis |
| Ambalare | Instalaţie de pachetizare (pachete în formă hexagonală) Maşină de legat SIGNODE (legare cu platbandă şi etichetarea pachetelor) | - se realizează în sistem automat |
| Staţie hidraulică | Instalaţie distribuţie ulei hidraulic Rezervor pentru ulei-6000 l prevăzut cu rigole pentru colectarea scurgerilor |  |
| Staţie electrică |  |  |
| Birouri |  |  |

| Hala producţie ţevi-OCTG Premium Line |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Identificarea ţevilor |  | -cititrea caracterelor de identificare |
| Uleiere exterioară şi interioară | Instalaţie automată de uleiere – 2 buc.: - rezervor de ulei cu capacitatea de 30 l; - 4 pistoale pentru pulverizare; | - sistem automat, închis; -uleiul este încălzit electric şi menţinut la temperature de 25-30ºC; |
| Calibrare | Prese de calibrare – 2 buc. | Cilindru de prindere vertical - putere 13000 kN Cilindru orizontal - putere 8500 kN Sistem hidraulic cu un rezervor de 1500 litri |
| Degresare/spălare | - rezervoare pentru stocarea soluţiei de degresare şi apa de spălare; -sistem de pulverizare; -pompe pentru transportul soluţiei şi a apei de spălare; | - 1 mc fiecare, dotate cu indicator de nivel şi cameră separată pentru reţinerea suspensiilor; -încălzire soluţie până la o temperatură între 60 şi 70ºC; -sistem de recirculare a soluţiei de degresare şi a apei pentru spălare; - sistem de uscare cu aer cald; |
| Detensionare ţevi | -2 echipamente formate fiecare din câte 2 bobine de inducţie; -sistem de răcire cu apă demineralizată; | - temperatura de detensionare variază între 400 şi 700ºC; -bazinul de răcire are un volum de cca. 60 l; |
| Filetare ţevi | Maşini de filetat tip MAZAK – 2 buc. | - sistem propriu de recuperare a emulsiei care se reintroducere în circuit; - sistem de captare a vaporilor de emisie, filtru de vapori tip plasă de sârmă; |
| Inspecţie Control nedistructiv | Instalaţie CND tip WMPI – 2 buc. | Pulbere magnetică umedă Magnetizare longitudinală şi transversală |
| Fosfatare ţevi | Linia de fosfatare include: - degresare, - spălare, - activare, - fosfatare, - spălare 2 şi uscare - rezervoare soluţie fosfatare (Mn si Zn) – 2 buc | bazine 2 buc. cu V=1 m³ bazine 2 buc. cu V=1 m³ bazine 2 buc. cu V= 1 m³ bazine 2 buc. cu V=910 l, fosfatare pe bază de mangan sau zinc bazine 2 buc. cu V=1 m³ rezervoare 2 buc, 1250 litri; 2 instalaţii de epurare (scrubbere), debit de exhaustare 1.000 Nmc/h |
| Preînşurubare-înşurubare mufe şi aplicare capace protectoare pe capetele ţevii | -1 robot de înşurubat mufe; -2 roboţi pentru aplicare protector pe ambele capete; | -roboţii sunt automaţi şi dotaţi cu sistem integrat de ungere a capetelor de ţeavă cu vaselină; |
| Vopsirea capetelor de ţeavă – Linia DOPLESS | - 2 linii Dopless (BOX şi PIN pentru ambele capete ale ţevii) Linia Dopless BOX format din: - maşină de sablat; - 2 cabine închise dotate fiecare cu câte un robot pentru aplicare produse anticorozive; - 4 unităţi de preîncălzire şi uscare dotate cu lămpi IR; Linia Dopless PIN format din: - maşină de sablat; - 1 cabină închisă dotată cu un robot pentru aplicare produse anticorozive; - 3 unităţi de preîncălzire şi uscare dotate cu lămpi IR; | - fiecare maşină de sablare include: o cabină de sablare; 2 turbine de sablare, fiecare turbină fiind dotată cu 6 palete; bandă transportoare cu cupă a granulelor de sablare şi separator de praf; - fiecare maşină de sablat este dotată cu câte o instalaţie de exhaustare filtrare; - cabina de pulverizare nr. 1 pentru aplicare produs NT pe filet exterior sau produs D pentru filet interior; -cabina de pulverizare nr. 2 pentru aplicare produs C pe filet interior; -cabina de pulverizare nr. 3 pentru aplicare produs NT filet exterior |
| Protejare ţevi prin: 1. Lăcuirea capetelor de ţeavă 2. Lăcuirea ţevilor | Staţii de lăcuire/uscare capete ţeavă (PIN şi BOX) – 2 buc Instalţia de lăcuire ţeavă cu lac pe baza de apă, transparent sau negru, compusă din: a.Cabina de lăcuire b.Cabina de uscare c.Sistem de alimentare d.Cabina de control | - staţii lăcuire pe capete, dotate cu lămpi IR pentru uscare, şi sistem de exhaustare. Sistem de exhaustare: debit 1100 mc/h, coş evacuare H=13 m, Ø=300 mm; - dimeniuni: 3.4 m (l) x 4.5 m (L) x 3.1 m (h); - 6 pistoale de sprayere tip HVLP cu regulatoare de presiune pentru a controla fluxul de lac; - sistem de recuperare lac; - sistem de exhaustare: debit exhaustare: 4000 mc/h, diamentru coş: 250 mm, înăţime coş: H=13.5 m; -dimeniuni: 17.0 m(l) x 7.5 m(L) x 2.6 m(h); - arzătoare: 2x80 kW, consumul maxim de gaz este de aproximativ 18 mc/h; - temperatura de uscare: max 40-60°C; - sistem de exhaustare: debit exhaustare: 4000 mc/h, diamentru coş: 355 mm, înălţime coş: h=13.5 m; -sistem de alimentare automat având dimeniunile: 2.0 m (l) x 8.0 m (L) x 2.6 m (h); - sistem de control al gradului de umplere a containerelor; - rezervor 1000l – pentru stocare lac, prevăzut cu pompă şi filtru dublu de 200µm; |
| Măsurare lungime şi greutate |  | -se realizează cu un echipament automat |
| Marcare ţevi |  | -echipament automat |
| Poansonare | Maşină de poansonat |  |
| Pachetizare/ambalare ţevi | Instalaţie de pachetizare şi ambalare | - instalaţie automată; -ambalarea se realizează cu platbandă; |
| Etichetare |  |  |
| Depozitare ţeavă |  |  |

| Hala Accesorii |
| --- |
| Proces tehnologic | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile utilajelor/instalaţiilor |
| Debitare | Maşină de debitat cu bandă semiautomată |  |
| Calibrare | Presă de calibrare | Sistem hidraulic propriu cu rezervor de ulei de 1500 litri, echipat cu 2 uşi de control şi cuvă de retenţie în caz de scurgeri accidentale şi schimbător de căldură apă/ulei. |
| Detensionare ţevi | - echipament format din bobină de inducţie; - sistem de răcire cu apă demineralizată; - sistem de exhaustare; | - temperatura de detensionare variază între 400 şi 700ºC; -bazinul de răcire are un volum de cca. 60 l; -sistemul de răcire este cu circuit închis; - unitate de filtraere dotată cu cartuşe filtrante. Debit exhaustare 10000 mc/h. Inălţime coş 11,5 m, tubulatură metalică 560x400 mm |
| Filetare ţevi | Maşini de filetat tip MAZAK – 2 buc. | - sistem propriu de recuperare a emulsiei care se reintroducere în circuit; - sistem de captare a vaporilor de emisie, filtru de vapori tip plasă de sârmă; |
| Testare ţeavă prin control distructiv | Presă hidrostatică | -pmax 690 bar |
| Inspecţie Control nedistructiv | Instalaţie CND tip MPI | Pulbere magnetică umedă Magnetizare longitudinală şi transversală |
| Fosfatare ţevi | Linia de fosfatare include: - degresare, -spălare, - activare, - fosfatare, - rezervoare soluţie fosfatare (Mn si Zn) – 2 buc. - sistem de exhaustare; | bazin cu V=100 l ; bazin cu V=100 l ; bazin cu V=100 l ; bazin cu V=1200 l, fosfatare pe bază de mangan sau zinc -rezervoare 2 buc, 1250 litri -debit exhaustare 20000 mc/h; -sistem de filtrare tip scrubber vertical ; -diametru coş 710 mm, înălţime coş 1,5 m deasupra acoperişului; |
| Înşurubare mufe | -1 robot de înşurubat mufe; | -robotul este automat ; -aplicarea vaselinei se face manual; |
| Vopsirea şi marcarea accesoriilor | - cabină închisă; - sistem de reintroducere aer proaspat; - sistem de exhaustare; | -cabina de vopsire este presurizată, - panouri filtrante. Debit aer 20000 mc/h - sistem filtrare compus din filtre de carton, filtru cu saci şi cărbune activ; |
| Poansonare | Maşină de poansonat |  |
| Pachetizare/ambalare ţevi | Instalaţie de pachetizare şi ambalare | - instalaţie automată; -ambalarea se realizează cu platbandă; |
| Cântărire şi stocare |  |  |

| ALTE DOTĂRI |
| --- |
| Dotări | Instalaţii şi utilaje principale |
| Atelier de reparaţii, prelucrări, reparaţii căi rulare poduri | Instalaţii pentru prelucrări mecanice piese utilizate în sectoarele de producţie:strunguri, maşini de rectificat, fierăstrău, freze,maşini de găurit |
| Clădiri birouri | Laborator S=952,2 m2 Pavilion nr. 2 S=517 m2 Pavilion nr. 3 S=462 m2 Pavilion TT (Sindicat) S=90,24 m2 Cantina S=728,2 m2 Pavilion D (HSE) S=253,2 m2 Pavilion 4 (Mufe) S=255 m2 Poarta 1- S=208,14 m2 |
| Utilităţi energetice | Staţia 6 kV+110 kV: include transformatoare: Tranformatoare 25 MVA – 3 bucăţi Transformatoare de servicii interne – 2 bucăţi Bobine de stingere – 2 bucăţi Transformatoare de curent – 9 bucăţi Transformatoare de tensiune – 6 buc Întrerupători 110 KV – 9 bucăţi Întrerupători 6 KV – 17 bucăţi |
|  | Staţia de compresoare include: Compresoare de aer, Transformator servicii interne, Întrerupători 6 KV |
|  | Cazan recuperator include Cazan recuperator propriu-zis, Ventilator gaze arse, Instalaţii auxiliare |
|  | Centrala termică include - Instalaţii - dedurizare apă, -3 generatoare de abur, unul din cele trei generatoare are o capacitate de 2500 kg/h, altul 3000 kh/h, iar cel de-al treilea de 4000 kg/h, la presiunea de 11,76 bar, - 2 cazane pentru apǎ caldǎ, temperatra apei calde 85°C puterea termicǎ a fiecǎrui cazan 1750 kw |
|  | Staţie hidraulică – sector Boiler Line Instalaţie distribuţie ulei hidraulic Rezervor pentru ulei-6000 l prevăzut cu rigole pentru colectarea scurgerilor |
|  | Staţia electrică –sector Boiler Line |
| Staţie pentru producţia azotului gazos (SIAD) | Amplasată la limita amplasamentului, limitrofă parcării autoturismelor personalului propriu, S=486,5 m². Este compusă din: -unitate compresor aer dotată cu separator apă, cu un debit de circa 1800 Nm³h aer comprimat; -coloană de fracţionare a aerului (cold box) cu înălţimea de 16,5 m; prevăzută cu echipamentul necesar pentru a produce azot gazos prin fracţionarea aerului de proces la temperatura criogenică, respective schimbător de căldură şi coloană de fracţionare; -unitate prerăcire şi prepurificare aer (uscător prin regenerare, filtru de praf), având debitul azot 26 Nm³h; -unitate pentru vaporizarea azotului lichid cu un debit maxim de 200 Smc/h; -echipament pentru stocarea, vaporizarea şi comprimarea azotului lichid; Instalaţia asigură producerea a cca. 600 Smc/h azot gazos, care este transportat prin tubulatură cold box (tanc) şi intră în liniile de producţie. |
| Anexe | Remiza PSI |

8.1.3. Stocare temporarǎ pe amplasament

| Descrierea structurală a amplasamentului | instalaţii şi echipamentele fixe de pe amplasament | Suprafaţa (m2) |
| --- | --- | --- |
| I. DEPOZITE DE TAGLA |
| Depozit de ţaglă rotundă | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Platforma depozitului de ţaglă este parţial betonată, respectiv căile de acces pentru mijloacele de ridicat şi transport cu canalul de colectare a apelor pluviale şi canalizarea acestora spre evacuare în râul Zalău, în rest platforma este amenajată cu un strat de pietriş sub ţagle | 4060 |
| TOTAL | 4060 |
| II. DEPOZITE DE PRODUSE FINITE |
| Depozit ţevi A1 | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonată şi parţial acoperitǎ | 6600 |
| Depozit ţevi nr. A2 | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonată. | 5200 |
| Depozit ţevi intern A3, A4, Trǎgǎtorie ţevi | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este acoperita şi betonată. | 4400 |
| Depozit intern A5 Boiler Line | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonată si acoperita | 5000 |
| Depozit extern ţevi finite A6 (în apropiere Poarta 2) | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonată. | 350 |
| Depozit extern ţevi finite A8 | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonată. | 1450 |
| Depozit tevi Tragatorie – A10 | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonata si acoperită. | 2010 |
| Depozit tevi Tragatorie – A17 | Cuprinde utilaje de ridicat pentru descărcarea, manipularea materialelor. Suprafaţa este betonată. | 1140 |
| TOTAL | 26.150 |
| III. SILOZURI, REZERVOARE PENTRU SUBSTANŢE CHIMICE | Capacitatea maximă, (m3) |
| Siloz de var hidratat | Silozurile de var sunt amplasate lângă staţia de neutralizare a apei uzate provenite din fluxurile tehnologice. | 32,5 |
| Siloz de var hidratat |  | 32,5 |
| Rezervor lapte de var | Rezervoarele cu lapte de var sunt amplasate lângă staţia de neutralizare a apei uzate provenite din fluxurile tehnologice. | 10 |
| Rezervor acid sulfuric | Rezervoarele cu acid sulfuric sunt amplasate lîngă staţia de neutralizare a apei uzate, pe pardoseala prevăzută cu cuvă zidită din cărămida antiacidă. | 36 |
| Rezervor oxigen | Rezervoarele de azot şi oxigen sunt supraterane amplasate pe suprafaţă betonată, amplasamentul fiind îngrădit şi prevăzut cu zonă de protecţie. | 21 |
| Rezervor de azot |  | 21 |
| IV.REZERVOARE SUPRATERANE PENTRU PRODUSE PETROLIERE | Capacitatea maximă(m3) |
| rezervor R2 motorină | Gospodăria de combustibil este alcătuită din 5 rezervoare supraterane amplasate pe platforma betonată, cuvă din beton pentru reţinerea produselor petroliere în caz de scurgeri. accidentale. Această platformă este împrejmuită de o rigolă construită în scopul preluării apelor pluviale care spală platforma betonată, precum şi a eventualelor scurgeri de produse petroliere. Apa potenţial poluată cu substanţe petroliere este dirijată spre separatorul de produse petroliere al depozitului de carburanţi. | 20 |
| rezervor R3 ulei TIN 220 |  | 40 |
| rezervor R6 ulei uzat |  | 60 |
| rezervor R9 ulei L 460 |  | 20 |
| rezervor R10 ulei H 46EP |  | 20 |

condiŢie: Este interzisă depozitarea de ţagle unse pe platforma de depozitare ţaglă rotundă.

8.1.4. Mijloace de transport nerutiere de pe amplasament

| NNr. crt. | Tip mijloc de transport | Capacitate Cilindrică (cm3) | Nr. bucăţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motostivuitor 5TF cu furci laterale | 4000 | 3 |
| 2. | Motostivuitor cu furci frontale | 3000 | 1 |
| 3. | Autobasculantă 16 t | 10500 | 1 |
| 4. | Automacara K162 – 16 t | 6970 | 1 |
| 5. | Automacara Telemac – 12,5 t | 6970 | 1 |
| 6. | Autotren 25 t | 10500 | 1 |

8.2.   Descrierea activităţilor şi proceselor

S.C. Silcotub S.A. are ca activitate principală producerea ţevilor din oţel fără sudură, laminate la cald şi trase la rece.

Capacitatea de producţie este:

| Sortimentul | U/M | Cantităţi |
| --- | --- | --- |
| Ţevi laminate la cald | t/an | 260.000 |
| Ţevi trase la rece | t/an | 90.000 |
| Ţevi pentru industria petrolieră | t/an | 95.000 |
| Subroduse: capete de ţaglă şi ţeavă | t/an | 32.000 |
| Deşeuri de materiale feroase colectate | t/an | 2.500 |
| Accesorii tip “pup joints” pentru ţevi de diferite dimensiuni | t/an | 1.000 |

Programul de funcţionare este de: 5/7 zile/săptămână; 24 ore/zi în 3 schimburi, 270-365 zile/an.

Secţiile de producţie sunt grupate astfel încât acestea constituie incinte separate.

8.2.1. Fluxurilor tehnologice de producţie

| Numele procesului | Descrierea fluxurilor tehnologice şi de producţie | Parametrii de proces |
| --- | --- | --- |
| FABRICAREA ŢEVILOR LAMINATE LA CALD |
| linia de laminare |
| Producerea ţevilor laminate la cald se face în sortimentaţia Ø 21÷ Ø146 mm, din oţel carbon şi slab aliat, cu lungimi după L.C. de până la 30 m şi grosime în perete de la 3 ÷ 24 mm. Procesul de obţinere a ţevilor laminate la cald cuprinde următoarele faze tehnologice: |
| 1. Recepţia ţaglelor |
| 2. Control |
| 3. Debitare: se face cu scopul obţinerii de blocuri la lungimi şi calitate corespunzătoare necesare pentru dimensiunile de ţevi ce urmează a fi laminate |
| 3.1. Debitare ţagle cu foarfeca ghilotina (F.G.) | Ţaglele sunt luate cu podul rulant şi depuse în pachete, pe dispozitivul de tăiere a foarfecii ghilotina de 1600 tf. Ţagla este transportată cu ajutorul căii de rulare cu role de alimentare între cuţitele foarfecii ghilotină. -ţevile debitate cu F.G. sunt transportate pe calea cu role spre patul de alimentare a C.R.V. |  |
| 3.2. Debitare ţagle cu instalaţia oxi-gaz | Se aliniază câte 1÷4 ţagle la tamponul reglat la lungimea de debitare. Se amorsează flacǎra oxi-gaz şi se realizează debitarea. -ţevile debitate cu flacără oxi – gaz sunt luate cu podul rulant şi depuse pe calea cu role şi transportate spre patul de alimentare a C.V.R. |  |
| 4. Incărcarea ţaglelor debitate în cuptorul cu vatră rotativă | -se realizeză cu maşina de încărcat ţagle la C.V.R. -cu ajutorul dozatorului patului de alimentare al cuptorului, blocurile se dozează unul cîte unul pe trenul cu role care le deplasează în jgheabul de alimentare de unde blocurile sunt încărcate în cuptor cu ajutorul maşinii de încarcare -încărcarea ţaglei în cuptor se face uniform pe tot perimetrul activ al vetrei pe unul sau pe două rînduri, funcţie de lungimea blocurilor |  |
| 5. Incălzire în C.V.R. | -bucle automate de reglare a temperaturii şi debitului de gaz -încălzirea blocurilor debitate se face în cuptorul cu vatră rotitoare (C.V.R.) -în funţie de grupa oţelului, în C.V.R. se practică diferite regimuri de încălzire şi de menţinere a blocurilor în cuptor: | -temperaturile maxime pe zonele de încălzire din C.V.R. pentru oţeluri nealiate: 12000C - 13100C -temperaturile maxime pe zonele de încălzire din C.V.R. pentru oţelurile din slab aliate: 12000C – 13000C, -consumul de gaz metan: 6158 Nm3/h -debit de aer 35 500 Nm3/h |
| 6. Centruirea, perforarea, laminarea blocurilor calde | -transformarea blocului cald într-un eboş cilindric-cav, cu peretele relativ subţire se face la Laminorul Perforator de tip MANNESMANN | -temperatura de perforare pentru oţeluri neliate: 12000C -12500C -temperatura de perforare pentru oţeluri slab aliate: 12100C -12600C |
| 7. Indepărtarea ţunderului de pe eboş | -se îndepărtează ţunderul pe instalaţia de desţunderuire |  |
| 8. Laminarea ebosului sub formă de ţeavă | -se realizează în Laminorul continu cu 9 caje pe dorn flotant cu mecanisme de alimentare automată sau mecanizată cu eboşe şi dornuri de laminare. Ţeava rezultată are dimensiunile apropiate de cele finite. |  |
| 9. Extragerea dornurilor din ţeavă | Se realizează cu un sistem de pîrghii de transfer a ansamblului dorn-ţeavă spre extractorul de dornuri (E.D.) de tip “banc de tras”; |  |
| 10. Retezarea capetelor (copitelor) | Se realizează cu fierăstrăul circular, la cald. |  |
| 11. Incǎlzire C.I.F. | Se realizează în cuptor cu inducţie pentru reîncălzirea ţevii înainte de laminorul reductor – alungitor (CIF); Ţevile se încălzesc cu ajutorul celor 6 bobine de inducţie. Instalaţia funcţionează în regim automat sau semiautomat. | -temperatura ţevilor: -la intrare în C.I.F. : 500 ÷ 700 0 C -la ieşirea din instalaţie: > 9000C la oţelurile nealiate şi > 9200C la oţelurile slab aliate |
| 12 Tratarea termică a ţevilor | Constă în îmbunătăţirea calităţii ţevii înainte de laminare pe laminorul reductor alungitor |  |
| 12.1. Normalizarea | Constă în încălzirea ţevii, menţinerea şi apoi răcirea cu viteză mică. | - încălzirea ţevii cu 30 ( 500C peste Ac3 (de pe diagrama fier-carbon |
| 12.2. Incălzire | Constă în încălzirea ţevii în domeniul austenitic | -temp. max 9000C |
| 13.Obţinerea dimensiunilor finale ale ţevii | Dupǎ ce ţeava a fost încălzită în C.I.F. sau cuptorul de tratament termic este condusă cu ajutorul rolelor de tracţiune între cilindrii primei caje a laminorul reductor-alungitor (L.R.A.). |  |
| 14. Răcirea ţevilor | La ieşirea din laminor, ţeava este preluată de o cale cu role şi este transportată pe patul de răcire. |  |
| 15. Debitarea ţevilor | Se realizează cu fierăstraie de debitare la rece a capetelor îngroşate şi a ţevilor la lungimea prescrisă folosind pînze disc cu plăcuţe din carbură de siliciu. |  |
| 16. Depozitarea intermediară | Ţevile laminate la cald se depoziteazǎ la capătul fluxului de laminare la cald, pe nişte rastele, în vederea pregǎtirii pentru prelucrǎrile ulterioare. |  |
| HALA AJUSTAJ |
| linia de ajustare nr.1 |
| Ţevile laminate la cald aflate în depozitul intermediar se transportǎ pe Linia de ajustare nr.1 (sau pe Linia de ajustare nr. 2) unde parcurg urmǎtoarele faze tehnologice: |
| 1.Probare hidrostaticǎ | Proba de presiune a ţevilor se realizeazǎ pe presa de probare hidrostaticǎ cu apǎ cu inhibitori | -presiunea de probare: 0 ÷ 400 bari |
| 2. Indreptare | Se realizeazǎ pe maşina de îndreptat |  |
| 3. Prelucrarea capetelor | Se realizeazǎ pe maşina de şanfrenat | -turaţia 250÷2500 rot/min -viteza de deplasare 0÷10 m/min |
| 4. Aspirarea interioarǎ a ţevilor | Se face cu aspiratorul de ţevi în scopul evacuǎrii ţunderului şi şpanului acumulat în interiorul ţevilor. |  |
| 5. Controlul nedistructiv cu curenţi turbionari | Se face cu ajutorul instalaţiei de control nedistructiv automată cu curenţi turbionari a ţevilor | -temperatura ţevii: max. 80 0C |
| 6.Preîncălzire | Dacǎ tehnologia de lǎcuire necesitǎ preîncǎlzirea ţevii înainte de sablare sau dacǎ ţevile ajung în conveiorul de transport umede în urma operaţiei de control ultrasonic, atunci se porneşte cuptorul de preîncǎlzire cu gaz. | -capacitate: 250 kW -4 arzătoare tip injector -presiunea combustibil la arzător: 35 mbar -temperatura aer la arzător: 20 0 C -presiune aer la arzător: 40 m bar |
| 7. Sablare | Sablarea se face cu scopul îndepǎrtǎrii ţunderului sau oxizilor de pe suprafaţa exterioarǎ a ţevilor. | -materialul utilizat pentru sablare: alice metalice |
| 8. Lǎcuire | Lǎcuirea ţevilor se face cu maşina de lǎcuit utilizând lac pe bazǎ de apǎ. Ţevile sunt transportate pe o cale de rulare în incintă unde se realizeazǎ pulverizarea automatǎ a lacului |  |
| 9. Uscare | Ţevile lǎcuite se uscǎ în tunelul de uscare cu încǎlzire electricǎ, de lângǎ instalaţia de lǎcuire. | -dimensiuni: L×l×h=30×3,2×2,245 m |
| 10. Mǎsurare lungimi | Instalaţie automată de mǎsurare a lungimii. | -toleranţǎ de +5/-5 mm |
| 11. Marcare prin poansonare | Se realizeazǎ cu maşina de poansonat în regim manual sau automat. |  |
| 12. Marcare prin vopsire | Se realizeazǎ cu maşina de marcat prin vopsire. Este destinatǎ marcǎrii suprafeţelor neporoase de ţevi, ambalaje plastic, etc. | -temperatura de lucru: 5 ÷ 400C -presiunea aer: 0,7 bari |
| 13. Pachetizare | Ţevile se pachetizeazǎ cu maşina de pachetizat, folosind platbandă |  |
| 14. Legare | ţevile pachetizate se leagǎ cu ajutorul maşinii de legat folosind platbandă |  |
| 2. Linia de ajustare nr. 2 |
| Ţevile depozitate în depozitul intermediar se supun proceselor tehnologice de pe linia de ajustare nr. 2. Existǎ mai multe variante de fluxuri tehnologice funcţie de destinaţia ţevilor. Astfel unele ţevi au pe lângă fluxul clasic de prelucrare şi operaţii suplimentare de sablare şi control nedistructiv cu ultrasunete (urmate sau nu de lǎcuire pe Linia de ajustare nr. I). |
| 2.1. Indreptare | Se realizeazǎ cu maşina de îndreptare şi constă în îndreptarea axei longitudinale a ţevilor astfel încît deviaţiile sǎ rǎmînă în interioul limitei impuse. |  |
| 2.2. Prelucrarea capetelor | Se realizeazǎ cu ajutorul maşinii de şanfrenat | -turaţia 250÷2500 rot/min -viteza de deplasare 0÷10 m/min |
| 2.3. Aspirare interioarǎ | Se face cu aspiratorul de ţevi în scopul evacuǎrii ţunderului şi şpanului acumulat în interiorul ţevilor. |  |
| 2.4. Control nedistructiv cu curenţi turbionari | Se face cu ajutorul instalaţiei de control nedistructiv automată cu curenţi turbionari şi instalaţia de control nedistructiv prin metoda pierderilor de flux. |  |
| HALA FILETAJ (OCTG) |
| 1. Refulare | Îngroşarea capătului ţevii la cald | -temperatură reglabilă în funcţie de tensiunea de pe cele 4 bobine şi ciclu |
| 2. Tratament termic de călire (austetizare) | Obţinere structuri martensitice prin încălzire şi răcire bruscă cu apă. - control proces cu ajutorul calculatoarelor |  |
| 3. Tratament termic de revenire | Obţinerea unei structuri de echilibru prin încălzire şi menţinere la o anumită temperatură. - control proces cu ajutorul calculatoarelor |  |
| 4 Calibrare | Se realizează pe maşina de calibrat |  |
| 5. Îndreptare la cald | Realizarea săgeţii admisibile (îndreptarea) la ţeava pe maşina de îndreptat cu role | -7 role de îndreptare |
| 6. Control nedistructiv al ţevii | Control nedistructiv prin metoda electromagnetică de pierderi de flux |  |
| 7. Măsurare grosime pereţi | Măsurarea grosimii de perete pe o generatoare prin metoda ultrasonică | -viteza maximă de trecere a ţevii prin instalaţia de măsurare: 2m/s |
| 8. Filetarea ţevilor | Realizare filetului pe maşina de filetat pentru ţevile extracţie, iar pe maşina Mazak pentru ţevile burlan şi pentru filete speciale. |  |
| 9. Inşurubare mufă | Înşurubarea mufelor pe ţeavă |  |
| 10. Probare hidrostatică | Probarea hidrostatică a ţevilor la o anumită presiune prescrisă în norma de fabricaţie a ţevii, cu timp de menţinere a presiunii de 5 sec. |  |
| 11. Lăcuire a suprafeţei exterioare a ţevilor | Protejarea supafeţei exterioare a ţevii cu lac UV |  |
| 12. Marcare şi poansonare | Marcare a elementelor de identificare a ţevilor cu cerneală | -cap de marcat cu 16 duze |
| 13. Pachetizare şi ambalare | Ambalarea pachetului se face manual, aplicând legături cu platbandă şi capse |  |
| HALA MUFE |
| Se recepţioneazǎ ţeava care urmeazǎ a fi procesatǎ în Atelierul mufe. ţeava este preluatǎ din lojele metalice şi urmeazǎ procesele tehnologice de prelucrǎri mecanice (debitare, strunjire, filetare) pentru obţinerea mufelor. Urmeazǎ apoi procesul de tratarea a suprafeţei mufelor prin fosfatate, vopsire, vopsire interioarǎ |
| 1. Debitare, strunjire | Utilaje specifice activitǎtilor de debitare, strunjire |  |
| 2. Filetare mufe | Mufele se filetează pe suprafaţa interioară. |  |
| 3. Inspecţie nedistructivă | Inspecţie utilizînd metoda pulberilor magnetice umede a suprafeţei mufei pentru depistarea defectelor de suprafaţă. |  |
| 4. Fosfatare | Depunerea pe suprafaţa filetului a unui strat de protecţie pe bază de fosfaţi cu rol de protecţie anticorozivă şi îmbunătăţire aderentă unsori de filete. |  |
| 5. Poansonare | Marcare a elementelor de identificare a mufelor |  |
| 6. Vopsire | Vopsire suprafaţă exterioară cu instalaţie de vopsire prin roluire |  |
| 7.Protecţie anticorozivă | Tratarea mufelor în cuptorul electric înainte de aplicarea straturilor de protecţie cu ulei anticoroziv şi vopsea teflon | -temperatura max. 160ºC |
| FABRICAREA ţEVILOR TRASE LA RECE |
| HALA TRǎGĂTORIA DE ŢEVI |
| Ţevile laminate la cald aflate în depozitul intermediar se transportǎ la Hala trăgătorie ţevi la rece unde suferǎ urmǎtoarele faze tehnologice: |
| 1. Pregătire chimică |
| După sortare, ţevile sunt aduse în atelierul de pregătire chimică cu ajutorul unui transportor. Aici ţevile sunt legate cu sufe din material textil, inegale în lungime, pentru a asigura înclinarea pachetelor. |
| 1.1. Degresarea alcalină | Se realizează într-o soluţie alcalină şi un activator de suprafaţă | -temperatura=80-900C -timp de menţinere: 10-20 min. |
| 1.2.Spălare apă calda | Se face prin 2-3 imersări a pachetelor în baie. | -pH=5-7 |
| 1.3.Decaparea | Decaparea se realizează într-o soluţie de acid sulfuric, inhibitor de coroziune, activator. În funcţie de materialul de bază al ţevilor, se utilizează băi cu soluţii mai concentrate sau mai diluate de acid sulfuric. | -temperatura=50-700C -timp de menţinere= 20-40 minute; -conc. ac sulfuric: 5-18% |
| 1.4.Spălare apă rece | Spălarea ţevilor se face în băile de spălare cu apă reîmprospătată continuu prin 2-3 imersări. | -pH=5-7 |
| 1.5. Activare | Activarea se face ca o pretratare înaintea fosfatării ţevilor prin formarea unui strat de fosfat unitar şi microcristalin. | -pH=10-11 -timp de menţinere= 1- 3 minute |
| 1.6. Fosfatare | Fosfatarea se realizează într-o soluţie de fosfatol. | -temperatura= 65-750C -timp de menţinere= 4-8 minute |
| 1.7.Spălarea apă rece | Spălarea ţevilor se face în baia de spălare cu apă reîmprospătată continuu prin 2-3 imersări. | -pH=5-7 |
| 1.8.Neutrali-zare | Se face pentru neutralizarea urmelor de soluţie de fosfatare. | -temperatura= 60-700C -pH> 8 -timp de menţinere: 1-2 minute |
| 1.9.Lubrefie-rea | Se execută în soluţie ce conţine un lubrefiant reactiv . | -temperatura= 60-650C -timp de menţinere= 2-3 minute |
| 2. Vîrfuirea |  |
| Vîrfuirea constă în micşorarea diametrului ţevii eboş la unul din capete, pe o lungime minimă necesară trecerii libere prin filieră şi apoi prinderii acesteia de bacurile căruciorului mobil al bacului de tras. |
| 2.1. Vîrfuirea la rece | Se realizează pe maşina de vîrfuit la rece tip MITCHELL. |  |
| 3. Tragere la rece |  |
| Prin tragerea la rece se realizează micşorarea diametrului ţevii prin tragerea ei printr-o filieră dimensionată corespunzător, simultan cu reducerea grosimii de perete. În cadrul sectorului de trăgătorie a ţevilor sunt 5 bancuri de tragere. |
| 4. Tratamente termice |
| Tratamentele termice se aplică ţevilor în următoarele scopuri: -pentru eliminarea ecruisării şi a fragilităţii induse în material după deformarea plastică la rece (ţevi care au fluxul din doi sau mai mulţi paşi de trecere) -pentru aducerea caracteristicilor mecanice şi tehnologice în plaja prevăzută de standarde (tratamente termice la ţevile aflate la dimensiunea finală) -pentru a le mări ductilitatea şi pentru omogenizarea structurii (ţevi laminate la cald care urmează să sufere o deformare plastică la rece) |
| 4.1. Tratamentele aplicate ţevilor trase la rece în sectorul de ţevi Trase |
| 4.1.1. Normalizarea | Constă în încălzirea ţevii, menţinerea şi apoi răcirea cu viteză mică. Operaţia de normalizare se realizează în cuptoarele de tratament termic. | - încălzirea ţevii cu 30 ( 500C peste Ac3 (de pe diagrama fier-carbon) |
| 4.1.2. Recoacerea incompletă | Operaţia de recoacere incompletă se realizează în cuptoarele de tratament termic. | -încălzirea ţevii între Ac1 şi Ac3 (de pe diagrama fier-carbon) |
| 4.1.3. Recoacerea de recristalizare | Recocerea de recristalizare se face prin încălzire, urmată de menţinere şi apoi răcire. Operaţia de recoacere de recristalizare se realizează în cuptoarele de tratament termic. | -încălzire la temperaturi cuprinse între 700 ( 9200 C |
| 4.1.4. Revenirea | Operaţia de revenire se realizează în cuptoarele de tratament termic. | -încălzire la o temperatură sub Ac1 |
| 4.1.5. Recoacerea de detensionare | Operaţia se realizează la temperaturi relativ scăzute şi un timp de menţinere coborît în cuptoarele de tratament termic. | -încălzire la o temperatură cuprinsă între 450 ( 5500C |
| 5. Îndreptarea ţevilor în Sectorul Ţevi Trase |
| Îndreptarea este operaţia al cărui scop este obţinerea rectiliniităţii ţevilor la nivelul impus de condiţiile de livrare (îndreptarea ţevilor aflate la dimensiunea finită) sau cele de prelucrare (ţevi aflate la dimensiunea intermediară). |
| 6. Indreptare intermediară |
| Sunt supuse îndreptării atît ţevile tratate termic cît şi cele ecruisate cu maşina de îndreptat Ø 50, maşina de îndreptat Ø 115, |
| 7. Debitarea ţevilor |
| Se execută după îndreptarea ţevilor în scopul de a elimina adaosul tehnologic (coada ţevii) şi de a debita ţeava la lungimile solicitate de client sau prevăzute de standardele de produs. Se mai execută această operaţie la ţevile intermediare, la care mai trebuie executat unul sau mai mulţi paşi de tragere, atunci cînd condiţiile tehnologice o impun. |
| 8. Debavurare |
| Se face pentru înlăturarea bavurilor de la capetele ţevilor. |
| 9. Control dimensional şi aspectual |
| Pachetul de ţevi debavurate se iau cu podul rulant şi se depun pe patul de control. Controlul dimensional constă în: -verificarea diametrului exterior la ambele capete; trebuie să se înscrie în toleranta prescrisă; verificarea se face cu micrometre sau cu şubler electronic; -verificarea grosimii de perete la ambele capete; verificarea se face cu palmere sau ceas comparator; -verificarea diametrului interior cu micrometre electronice sau de interior la ambele capete; -verificarea excentricităţii (unde norma de produs sau clientul o cer); -verificarea lungimii ţevilor se face cu ruleta, bucată cu bucată |
| 10. Control nedistructiv cu ultrasunete |
| Se execută cu scopul de a exclude din pachete, ţevile care au defecte (interioare sau exterioare). Verificarea se face pe instalaţia de control cu ultrasunete. |
| 11. Probare hidrostatică |
| Se face cu scopul de a verifica etanşeitatea ţevilor prin punerea în evidenţă a discontinuităţilor: fisuri, crăpături, găuri, etc. care traversează peretele ţevii sau care se pot deschide ca urmare a tensiunilor interne apărute în cursul încercării la etanşeitate. Lichidul folosit pentru încercare este apa amestecată cu ulei emulsionabil pentru a nu rugini ţevile. | -presiunea de încercare pentru ţevile uzuale este de 50-100 bar - timpul de menţinere sub presiune este de cel puţin 5 sec |
| 12. Recontrol dimensional şi aspectual; metrare |
| Se face la cerere specială sau dacă sunt prevăzute în normele de produs. |
| 13. Marcare prin poansonare şi/sau vopsire |
| 13.1. Marcare prin poansonare | -utilizarea de vopsele pe bază de apă sau cu conţinut scăzut de solvenţi organici |  |
| 13.2. Marcarea prin vopsire cu cerneală | Marcarea prin vopsire a ţevilor se execută cu o imprimantă cu jet de cerneală. Imprimarea se realizează prin ruperea unui flux de cerneală în picături şi prin devierea acestora într-un cîmp electric astfel încît acestea ajung pe ţevile aflate în mişcare. | -utilizarea aerului comprimat la 5-5,6 bar -consumul de aer este de 1dm3/min |
| 14. Protecţie temporară |
| Se execută la ţevile la care norma sau cerinţa clientului o impune, pentru a asigura protecţia pe termen mediu (uleiere) sau lung (lăcuire) împotriva coroziunii ţevilor provocate de mediul în care acestea sunt transportate, depozitate sau utilizate. Protecţia de regulă se execută doar la exterior, interiorul fiind protejat cu dopuri din mase plastice. |
| 14.1. Uleierea exterioară | După marcare, ţevile sunt aliniate pe patul de ambalare, iar uleierea se efectuează cu instalaţia de uleiere în flux continuu, cu recuperare de ulei | - |
| 14.2. Uleierea interioară şi exterioară | Se realizează prin imersie în baia de uleiere, scurgerea uleiului realizîndu-se pe paturile colectoare de scurgere sau pe paturile basculante (două), care după aşezarea ţevilor se înclină (acţionare pneumatică) pentru a realiza o scurgere mai rapidă. | -menţinere în baie timp de aprox. 15 minute -temperatura optimă: 30 ( 500C -timp de scurgere a uleiului de pe ţevi= 24 ore |
| 15. Pachetizare – ambalare |  |
| 15.1. Ţevile lăcuite sau uleiate şi uscate se aşează în colectoare speciale (sau se formează pachete pătrate) şi se leagă cu platbandă, cu o maşină tip SIGNODE PRH – 3. Pachetul se poate livra învelit în iută sau folie de polipropilenă introdus în lăzi de lemn sau fără protecţie suplimentară. |
| 18. Predare în depozitul de produse finite |
| 19. Prelucrare ţevi hala Caterpilar |
| ţeava cu diametru începând de la 200 mm este recepţionatǎ şi este stocatǎ pânǎ la prelucrare în loje în funcţie de diametrul ţevii. ţeava este prelucratǎ mecanic pentru obţinerea flanşelor şi sudarea lor pe cilindrii Caterpilar. Capacitatea maximǎ de producţie: 1500 piese/lunǎ Materia prima: ţeava laminatǎ importatǎ. |
| Producere TEvi pentru cazane- hala boiler line |
| Ţevile laminate la cald aflate în depozitul intermediar se transportǎ la Hala Boiler Line unde parcurg urmǎtoarele faze tehnologice: |
| 1 Tratament termic |
| Tratamentele termice se aplică ţevilor în următoarele scopuri: - pentru eliminarea ecruisării şi a fragilităţii induse în material după deformarea plastică la rece (ţevi care au fluxul din doi sau mai mulţi paşi de trecere) - pentru aducerea caracteristicilor mecanice şi tehnologice în plaja prevăzută de standarde (tratamente termice la ţevile aflate la dimensiunea finală) - pentru a le mări ductilitatea şi pentru omogenizarea structurii (ţevi laminate la cald care urmează să sufere o deformare plastică la rece) Tratamentul termic se realizează în atmosferă controlată cu azot. |
| 1.1. Normalizarea Constă în încălzirea ţevii, menţinerea şi apoi răcirea cu viteză mică. - încălzirea ţevii cu 30 ( 500C peste Ac3 (de pe diagrama fier-carbon) 1.2. Revenirea Operaţia de revenire se realizează în cuptoarele de tratament termic. -încălzire la o temperatură sub Ac1 1.3. Recoacerea de detensionare Operaţia se realizează la temperaturi relativ scăzute şi un timp de menţinere coborît în cuptoarele de tratament termic. -încălzire la o temperatură cuprinsă între 450 ( 5500C |
| 2. Indreptare ţevi |
| Îndreptarea este o operaţie al cărei scop principal constă în obţinerea liniarităţii ţevilor la nivelul impus de condiţiile de livrare (îndreptarea ţevilor aflate la dimensiunea finită) sau de cele de prelucrare în continuare a acestora (ţevi aflate la dimensiunea intermediară). În timp ce trece prin maşină, ţeava este deformată în limitele sale elastice cu scopul îndreptării. Intre patul de transfer şi calea cu role de transfer se află instalaţia de tip BLOWER, care asigură curăţarea interioară a ţevii prin suflarea de aer comprimat, asfel, ţunderul rezultat în urma operaţiei de îndreptare este asipirat şi colectat într-un jgheab cu bandă transportoare şi ulterior într-un container. După curăţarea interioară, ţevile sunt protejate la un captăt prin introducerea unor dopuri de burete. |
| 3. Control nedristructiv |
| Controlul nedistructiv cu ultrasunete al ţevilor se execută cu scopul de a exclude din pachete ţevile care au defecte (interioare sau exterioare) mai mari decât limitele acceptabile (defect indus pe ţeava etalon). Instalaţia este complet automatizată, astfel că evaluarea defectelor, sortarea ţevilor şi marcarea defectelor pe ţeavă se face în mod automat. Tevile neconforme sunt direcţionate către zona unde are loc identificarea defectelor de către un operator şi realizarea lucrărilor de remediere a defectelor prin şlefuire, tăiere etc. Tevile pentru care defectele nu pot fi corectate sunt considerate deşeuri. După operatia de control nedistructiv, ţevile sunt supuse operaţiei de debitare. |
| 4. Debitare |
| Debitarea ţevilor este o operaţie ulterioară îndreptării, şi se execută cu scopul de a elimina adaosul tehnologic (capătul spituit respectiv coada ţevii) şi de a debita ţeava la lungimile solicitate de client sau prevăzute de norme. După debitare, ţevile sunt trecute prin maşina de debavurat cu perii rotative, prevăzută cu sistem de aspiraţie şi dotată cu filtru. După ce pachetul de ţevi este debavurat este supus unui control vizual pe patul de control, unde are loc controlul dimensional al ţevilor şi verificarea aspectului. Controlul dimensional al ţevilor constă în: - verificarea diametrului exterior (la ambele capete); - verificarea grosimii de perete la ambele capete; - verificarea diametrului interior (la ambele capete); - verificarea excentricităţii (unde norma sau clientul o cer); - verificarea lungimii ţevilor. Ţevile neconforme vor fi înlăturate din pachet |
| 5.Marcarea şi poasonarea |
| Finisarea ţevilor se finalizează prin marcarea acestora prin poansonare şi vopsire cu cerneală. Pentru marcarea prin vopsire a ţevilor sunt utilizate două instalatii de marcare, pe ambele capete ale ţevilor |
| 6. Lăcuirea |
| Lăcuirea se execută la ţevile la care norma sau cerinţele clientului o impune, pentru a asigura o protecţie pe termen lung (lăcuire) împotriva coroziunii provocate de mediul în care acestea sunt transportate, depozitate sau utilizate. Instalatia asigură lăcuirea ţevii in sistem automat şi controlat, utilizând lac UV fără conţinut de COV, transparent sau negru. Tevile sunt transportate pe o cale de rulare în cabina de vopsire unde se realizează pulverizarea automată a lacului. După lăcuire, ţevile se uscă în cabina de uscare dotată cu lămpi UV poziţionate in mod uniform, astfel încât să acopere ţeava pe toată suprafaţa exterioară. Fiecare lampă UV este înconjurată de oglinzi reflectoare. Sistemul de lăcuire, precum şi sistemul de uscare UV se află în depresiune constantă, produsă de ventilatoare controlate permanent. Având în vedere că sistemul de lăcuire este sub presiune negativă nu vor fi generate, respectiv evacuate emisii de COV. Alimentarea cu lac se realizează în sistem automat, fiind dotat cu sistem de control privind gradul de umplere a rezervoarelor. Instalatia de lăcuire este dotată cu sistem de recuperare a lacului. Grad de recuperare a lacului de 95%. Curătarea instalatiei se realizează de asemenea in sistem automat, cu recuperarea lacului. |
| 7. Ambalarea |
| Ambalarea ţevilor încheie fluxul de realizare a ţevilor şi constă în: - pachetizare (formarea de pachete în formă hexagonală); - legare cu platbandă şi etichetarea pachetelor - maşina de legat SIGNODE; - livrare pachetelor cu mijloace de transport auto sau transbordorul. |
| Producere TEvi pentru INDUSTRIA PETROLIERă- hala OCTG PREMIUM Line |
| Ţevile laminate la cald aflate în depozitul intermediar se transportǎ la Hala OCTG unde parcurg urmǎtoarele faze tehnologice: |
| 1.Identificarea ţevilor | Ţevile sunt identificate prin citirea caracterelor de identificare având ca scop asigurarea trasabilităţii ţevii pe întreg fluxul de producţie |  |
| 2.Uleierea | Uleierea se face pe capetele de ţeavă , atât pe exterior, cât şi în interior într-o cabină închisă, prin pulverizare cu ajutorul unei instalaţii automate. Instalaţia este prevăzută cu sistem de recuperare a uleiului pulverizat în exces. | -în sistemul de pompare, uleiul este încălzit electric şi menţinut la temperature de 25-30ºC |
| 3.Calibrarea | Se realizează pe maşina de calibrat. Calibrarea este un proces de deformare la rece prin care se realizează reducerea diametrului exterior al capătului ţevii pentru a obţine o geometrie adecvată în vederea realizării conexiunii. |  |
| 4.Degresarea/ spălarea | Degresarea/spălarea este o operaţie al cărei scop constă în îndepărtarea rezidurile de la operaţia de uleiere şi pentru evitarea formării ruginii. Ambele operaţii se realizează prin pulverizare. | -soluţia de degresare este încălzită şi menţinută la o temperatură între 60 şi 70ºC |
| 5.Detensionarea ţevilor | Detensionarea este un proces termic care se aplică doar pe capetele de ţeavă cu scopul de a scădea duritatea oţelului. | -temperatura este cuprinsă între 400 şi 700ºC; -durata de detensionare cca. 140 sec. |
| 6.Filetarea ţevilor | După încălzirea ţevilor urmează operaţia de prelucrare mecanică prin aşchierea capetelor de ţeavă pentru a realiza o îmbinare. |  |
| 7.Inspecţie CND | Verificarea caracteristicilor dimensionale ale ţevilor în conformitate cu cerinţele clientului. Se realizează cu pulbere magnetică umedă. Intalatia este complet automatizata, astfel că evaluarea defectelor, sortarea tevilor şi marcarea defectelor se realizează în mod automat. |  |
| 8.Fosfatarea ţevilor | Are ca scop protecţia anticorozivă şi se realizează prin imersia succesivă în băile de tratament termochimic. Procesul se execută doar pe capetele ţevilor pentru a asigura protecţie anticorozivă a filetelor pe ambele capete. | -fosfatare cu soluţii pe bază de Mn sau Zn |
| 9.Preînşurubarea/înşurubarea mufelor | Înşurubarea mufelor pe ţeavă şi aplicarea de capace protectoare pe ambele capete. |  |
| 10. Protectia anticoroziva a capetelor de teava – Linia DOPLESS | Procesul de fosfatare este urmat de operaţia de vopsire a capetelor de ţeavă, realizată cu ajutorul instalaţiei Dopless. Este operaţia de tratare anticorozivă a filetelor de ţeavă, o acoperire uscată, multifuncţională a filetelor de ţeavă . Există 2 linii Dopless, astfel încât ambele capete ale ţevii (PIN şi BOX) să fie tratate anticoroziv. | Tehnologia Dopless include operaţiile: -degresare cu produse pe bază de solvenţi organic; -sablare cu ajutorul a 2 maşini de sablat (PIN şi BOX) |
| 11.Protejarea ţevilor | Instalaţia asigură lăcuirea ţevii în sistem automat şi controlat, utilizând lac pe bază de apă cu conţinut de COV scăzut, transparent sau negru. Alimentarea cu lac se realizează în sistem automat, fiind dotat cu sistem de control privind gradul de umplere a containerelor. Ţevile sunt transportate pe o cale de rulare în cabina de lăcuire unde se realizează pulverizarea automată a lacului. După lăcuire, ţevile lăcuite se uscă în cabina care funcţionează pe bază de lămpi cu raze UV poziţionate în mod uniform astfel încât să acopere ţeava pe toată suprafaţă exterioară. Instalaţia de lăcuire este dotată cu sistem de recuperare a lacului (este asigurat un grad de recuperare a lacului de 95%). Curăţarea instalaţiei se realizează deasemenea în sistem automat, cu apă, cu recuperarea lacului. | -2 staţii pentru lăcuire capete ţeavă (PIN şi BOX); -1 instalaţie de lăcuire, pentru întreaga suprafaţă a ţevii; - 12 buc. de lămpi; |
| 12.Măsurarea lungimii şi greutăţii | Se realizează în sistem automat pentru identificarea tevilor neconforme. |  |
| 13.Marcarea ţevilor | Se realizează cu maşina de marcat prin vopsire cu cerneală, în conformitatea cu cerinţele clientului |  |
| 14.Poansonarea | Marcare a elementelor de identificare a ţevilor. |  |
| 16.Pachetizare/ambalare | Ambalarea pachetului se face cu ajutorul unei instalaţii automate în formă de hexagon. Ambalarea se realizează cu platbandă. |  |
| 17.Etichetarea | După ambalare, fiecărui pachet i se ataşează 3 etichete cu date de identificare, corespunzătoare comenzii. |  |
| 18.Depozitarea | Produsele finite sunt depozitate în zone special amenjate loje galbene, astfel încât să se asigure că pe perioada depozitării integritatea produselor să nu fie afectată. Ţeava pachetizată, etichetată şi marcată este transportată în depozitul de produse finite, pe cale ferată sau cu mijloace de transport auto. |  |
| ProducereA DE ACCESORII FILETATE – hala ACCESORII |
| Procesul de producţie care se desfăşoară în hala accesorii constă în prelucrări mecanice şi chimice ale tevii în vederea producerii de accesorii filetate pentru tevi – “pup joints” de diferite dimensiuni. |
| 1.Debitarea ţevilor | Operaţiunea se realizează cu ajutorul unei maşini cu bandă semiautomată în vederea eliminării adaosului tehnologic (capătul spituit, coada ţevii) şi dimensionarea ţevii la lungimile solicitate de client sau prevăzute de standardele de produs. |  |
| 2.Calibrarea | Se realizează pe maşina de calibrat. Calibrarea este un proces de deformare la rece prin care se realizează reducerea diametrului exterior al capătului ţevii pentru a obţine o geometrie adecvată în vederea realizării conexiunii. | -presă de calibrat dotată cu sistem hidraulic propriu |
| 3.Detensionarea ţevilor | Detensionarea este un proces termic care se aplică doar pe capetele de ţeavă cu scopul de a scădea duritatea oţelului. | -temperatura este cuprinsă între 400 şi 700ºC; |
| 4.Filetarea ţevilor | Operaţie de prelucrare prin aşchiere, în vederea realizării filetelor. |  |
| 5.Testarea ţevilor prin control distructiv | Testarea rezistenţei ţevilor la presiune cu ajutorul unei prese hidrostatice, cu soluţie amestec apă şi emulsie. Instalaţia cuprinde un baţiu, tavă de colectare emulsie, capuri de etanşare, instalaţie de sedimentare, pompare, prefiltrare, înmagazinare (300 l) şi pregătire emulsie, instalaţie de filtrare centrifugă – pompe de umplere pentru aerisire şi presurizare, sistem de înaltă presiune cu alimentare apă, instalaţie cu rezervor, două pompe aparatură hidraulică de reglaj şi control pentru acţionare menghine, cilindru deplasare şi cilindru strângere. |  |
| 6. Inspecţie CND | Se realizează în funcţie de cerintele clientului şi în conformitate cu practicile de lucru aplicabile, cu ajutorul unei instalaţii de control nedistructiv cu pulbere magnetică. |  |
| 7. Fosfatarea ţevilor | Are ca scop protecţia anticorozivă şi se realizează prin imersia succesivă în băile de tratament termochimic. Procesul se execută doar la capetele ţevilor (PIN şi BOX) pentru a asigura protecţie anticorozivă a filetelor pe ambele capete. | -fosfatare cu soluţii pe bază de Mn sau Zn |
| 8.Protejarea ţevilor | Protejarea ţevilor se realizează cu echipamente automate, Prin lăcuire cu produse pe baza de apă. | -2 staţii pentru lăcuire capete ţeavă; -1 instalaţie de lăcuire, pentru întreaga suprafaţă a ţevii; |
| 9.Înşurubarea mufelor | Înşurubarea mufelor pe ţeavă se realizează cu scopul de a stabili o conexiune ţeavă-mufă. |  |
| 10.Vopsirea | Vopsirea accesoriilor se realizează manual în cabină închisă, presurizată, asigurând un mediu delimitat cu panouri tip sandwich, apoi un pat filtrant de restaurare a proprietăţilor aerului, o unitate de presurizare şi panou de control. Cabina de vopsire absoarbe prin faţa aerul impurificat cu surplusul de vopsea şi îl exhaustează după filtrare prin ventilator. Cabina presurizată este conectată direct la cabina de vopsire ce poate fi accesată prin intermediul uşilor şi poate fi examinată din exterior prin intermediul trapelor de inspecţie. Aerul presurizat este constituit în totalitate din aer adus din exteriorul cabinei de presurizare şi este introdus în zona de vopsire avand o temperatură constantă, monitorizată şi ajustată de un sistem de achiziţie de date. Aerul introdus în zona de vopsire este filtrat. |  |
| 12.Marcarea ţevilor | Se realizează cu maşina de marcat prin vopsire cu cerneală, în conformitatea cu cerinţele clientului |  |
| 13.Poansonarea | Marcare a elementelor de identificare a ţevilor. |  |
| 14.Pachetizare/ambalare | Ambalarea pachetului se face cu ajutorul unei instalaţii automate în formă de hexagon. Ambalarea se realizează cu platbandă. |  |
| 15.Cântărire şi stocare | După ambalare, fiecărui pachet i se ataşează 3 etichete cu date de identificare, corespunzătoare comenzii. |  |

8.2.2. Producerea agentului termic

Pentru producerea agentului termic şi a aburului tehnologic funcţionează cazanul recuperator montat pe evacuarea gazelor de ardere de la cuptorul cu vatră rotativă şi centrala termicǎ proprie.

9. INSTALAŢII PENTRU  REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR IN MEDIU

9.1. AER

9.1.1. Emisii dirijate:

| Sursa de poluare | Poluanţi | Echipamente tehnologice şi de depoluare identificare | Caracteristicile fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuptor cu vatră rotativă; combustibil gaz metan | -emisie calorică | -cuptor cu regenerator de căldură -fără echipament de depoluare | -coş de evacuare gaze cu H=50 m; Ø =1,2 m; zidărie cărămidă |
|  | -pulberi |  |  |
|  | -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 |  |  |
| Laminorul continuu | -pulberi | -instalaţie de exhaustare dotată cu hotǎ mobilǎ amplasatǎ deasupra laminorului; -filtru umed | - coş de evacuare cu H=25 m; Ø =2 m |
| Cuptor intermediar pentru preîncălzire ţevi – linia laminor continuu; combustibil: gaz metan | -pulberi | - 52 arzătoare recuperative, 300Kw fiecare -fără echipament de depoluare | - coş de evacuare gaze: H=21m (4 m deasupra acoperişului halei); Ø =1,7 m |
|  | -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 |  |  |
| Cuptor de preîncălzire cu gaze –linia Ajustaj I combustibil: gaz metan | -pulberi | - fără echipament de depoluare | - coş de evacuare gaze: H=13 m (3 m deasupra acoperişului halei); Ø =0,2 m |
|  | -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 |  |  |
| Cuptor tratament termic – austenitizare secţia Filetaj (OCTG); combustibil: gaz metan | -pulberi | - fără echipament de depoluare | -coş de evacuare gaze: H=15 m (4 m faţă de acoperiş); Ø =0,27 m |
|  | -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 |  |  |
| Cuptor tratament termic – revenire secţia Filetaj (OCTG); combustibil: gaz metan | -pulberi | - fără echipament de depoluare | - coş de evacuare gaze: H = 15 m (4 m faţă de acoperiş); Ø =0,27 m |
|  | -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 |  |  |
| Cuptor tratament termic BAF1 – secţia Trăgătoria de ţevi; combustibil: gaz metan | -gaze de ardere: NOx, SO2, CO, CO2 | - fără echipament de depoluare | - 2 coşuri de evacuare gaze: secţiune 400 x 300 mm, înălţime 3 m faţă de acoperis; coş metalic |
| Cuptor tratament termic BAF2 – secţia Trǎgǎtorie de ţevi; combustibil: gaz metan | -pulberi -gaze de ardere: NOx, SO2, CO, CO2 | - fără echipament de depoluare | - 4 coşuri metalice, pentru evacuare gaze, înǎlţimea de aprox 15m (1 m deasupra acoperişului), diametru Ø =0,5 m; |
| Cuptor tratament termic BAF3 – secţia Boiler Line; combustibil: gaz metan | -pulberi | -107 arzătoare recuperative, cu tuburi radinate - fără echipament de depoluare | - coş de evacuare gaze: H=14 m; Ø =0,8 m, bifurcat în 2 tubulaturi cu secţiune 190 x 1320 mm |
|  | -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 |  |  |
| Cuptor tratament termic BAF4 – secţia Boiler Line; combustibil: gaz metan | -pulberi -gaze de ardere: NOx, SO2, CO, CO2 | -108 arzătoare cu tuburi radiante, -catalizator CO | - coş de evacuare gaze: H=14 m; Ø =0,8 m, |
| Baia de decapare din secţia de cosmetizare - Trăgătoria de ţevi | SO2 | Sistem de exhaustare 14 hote Tubulatură secţiune 800×850 mm | 1 scruber, Coş de evacuare: H=6,8 m; Ø =0,11 m, Debit de exhaustare: 50.000 mc/h |
| Băi de decapare din secţia decapare - Trăgătoria de ţevi | SO2 | Sistem de exhaustare 14 hote Tubulatură secţiune 800×800 mm | 3 scrubere, Coş de evacuare: H=6,5 m; Ø =0,11 m, |
| Cabina de lăcuire KOHNE – secţia Ajustaj | -COV | - sistem de filtrare care funcţionează în trei trepte de filtrare: 1. filtrarea cu filtre din carton plisat reciclabil; 2. prefiltarea cu filtru cu saci F7 INOFIL; 3. filtrarea cu ajutorul filtrului cu cărbune activ; | -ventilator cu debit de evacuare 10 000 m3/h ; - grosime 65 mm, acţionează după principiul forţei centrifuge; -compus din fibre neţesute de polipropilenă, temperatura de exploatare a filtrului 80ºC); - 4 unităţi care conţin 64 cartuşe (sub formă granulată) -coş de evacuare H=11 m; Ø =0,5 m; |
|  | -pulberi |  |  |
| Tunel încălzire electric după lăcuire lac pe bază de apă KOHNE – secţia Ajustaj | -COV | -filtru de pâslă pentru particule | -Tubulatură metalică H=18 m; Ø =0,6 m; ventilator cu debit de evacuare 16 000 m3/h |
| Cabina de lăcuire VENJAKOV – secţia Filetaj | -COV | - filtre de pâslă pentru particule (Nu există filtre pentru reţinere COV) | -tubulatură metalică H=20 m; Ø =0,4 m; ventilator cu debit de evacuare 12000 m3/h |
|  | -particule |  |  |
| Tunel de uscare VENJAKOB cu U.V. – secţia Filetaj | -COV | - | -tubulatură metalică H=20 m; Ø =0,4 m; ventilator cu debit de evacuare 2 x 6000 m3 / h |
| Instalaţie de lăcuire –hala Boiler Line | -pulberi | -filtru lavabil din metal pentru reţinere pulberi | -tubulatură exhaustare Dn=100, H=3 m, |
| Maşina de sablat WRC 2100 s – secţia Ajustaj | -pulberi metalice | -filtre de reţinere pentru recuperarea materialelor de sablaj | -tubulatură metalică H=20 m; Ø =0,4 m; |
| Instalaţia Dopless (vopsire) – Hala mufe | -COV | -ventilator centrifugal -incintă de filtrare cu filter clasa F6 şi cărbune active -hotă echipată cu filtru de carton plisat şi filtru clasa G3 | -coş evacuare H=5 m, Ø =0,45 mm; - debit exhaustare: 10.000 mc/h; |
| Instalaţia Dopless (acoperire cu ulei anticoroziv) – Hala mufe | -aerosoli cu particule de ulei | -ventilator, filtru NOOIL, tubulatură, hotă | -coş evacuare H=2 m, Ø =0,45 mm; - debit exhaustare: 10.000 mc/h; |
| Linia de fosfatare – Hala mufe | -aerosoli cu oxizi metalici | -sistem de exhaustare | -coş evacuare H=9 m, Ø =0,9 mm; - debit exhaustare: 25.000 mc/h; |
| Instalaţii de detensionare (PIN+BOX) – Hala Premium Line | -pulberi | -2 sisteme de exhaustare şi filtrare cu 3 trepte filtrante şi ventilatoare pentru aspiraţia şi filtrarea aerului viciat | - debit de exhaustare: 20.000 mc/h; -coş evacuare: H=14 m, din care 1 m deasupra acoperişului |
| Cabina de lăcuire (INTECH) – hala OCTG Premium | -COV -pulberi | -filtre de reţinere particule: 1. sistem de filtrare compus din filtru cascadă din metal , filtru de hârtie şi filtru din material (pâslă) Pentru exhaustare aer: filtre cu buzunare material filtrant G4 şi material Paintstop | - tubulatură metalică H=13,5 m, Ø =250 mm; - debit exhaustare: 4.000 mc/h; |
| Cabina de uscare (INTECH) – hala OCTG Premium | -COV | - | - tubulatură metalică H=13,5 m, Ø =355 mm; - debit exhaustare: 4.000 mc/h; |
| Instalaţia de vopsit capete de ţeavă (PIN+BOX) | -COV | -sistem de reţinere pulberi compus din casaseta filtrare din carton şi filtru mat tip cartuş din fibră de sticlă | -coş evacuare H=13 m, Ø=300 mm; -sistem de exhaustare: debit 1100 mc/h, |
| Instalaţia de lăcuire /uscare Dopless, cabina nr. 1 – OCTG Premium Line | -COV | -filtre de hârtie şi cărbune activ | -coş metalic H=10 m, Ø=250 mm; Debit 3.000 mc/h |
| Instalaţia de lăcuire /uscare Dopless, cabina nr. 2 – OCTG Premium Line | -COV | -filtre de hârtie | -coş metalic H=10 m, Ø=250 mm; |
| Instalaţia de lăcuire Dopless, cabina nr. 3 – OCTG Premium Line | -COV | -filtre de hârtie şi cărbune activ | -coş metalic H=10 m, Ø=250 mm; Debit 3.000 mc/h |
| Instalaţiile de sablare Dopless – OCTG Premium Line | -pulberi metalice | -instalaţie de exhaustare şi filtrare compusă din: 1.filtru cu cartuş tip PS 4/B; 2.post-filtru instalat la ieşirea din tubul de evacuare având ca scop de a asigura o concentraţie de praf mai mică sau egală cu 1 mmg/Nmc în aerul evacuat | - debit aer:2.750 mc/h; -suprafaţa filtrantă: 80 mp -nr. cartuşe 4 - mediu de filtrare: microfibră |
| Instalaţia de fosfatare – OCTG Premium Line | -aerosoli cu oxizi metalici | - 2 scrubere | - coş metallic H=11,2 m, Ø =250 mm; Ventilator cu debit de exaustare 1.000 Nmc/N |
| Maşina de filetat tip MAZAK | -vapori de emulsie | -agreagat tip Donaldson prevăzut cu filtru de vapori tip plasă de sârmă | - |
| Instalaţie de detensionare – Hala accesorii | -pulberi | -sistem de exhaustare cu unitate de filtrare CLEAN CARBO | - tubulatură de exhaustare metalică; -coş evacuare H=11,5 m, din care 1,5 m deasupra acoperişului, Ø =250 mm -debit instalaţie de exhaustare 10.000 m3/h |
| Instalaţia de fosfatare accesorii – Hala accesorii | -aerosoli cu oxizi metalici | -sistem de exhaustare cu hote; -sistem de filtrare cu scrubber vertical | -capacitate sistem de exhaustare 20.000 m3/h; -capacitate scrubber vertical 20.000 m3/h; -înălţime coş de evacuare aer filtrat: 1,5 m deasupra acoperişului |
| Cabina de vopsire – hala accesorii | -pulberi -COV | -sistem de exhaustare compus din 3 trepte filtrante (inclusiv cărbune activ) şi două ventilatoare pentru aspiraţia şi filtrarea aerului viciat | - debit sistem de exhaustare 20.000 m3/h |
| Centralǎ termicǎ | - pulberi -gaze ardere: NOx, SO2, CO, CO2 | -fără echipament de depoluare | - 5 coşuri metalice, pentru evacuare gaze, H=9m (deasupra acoperişului), -1 buc ( cazan abur), D=0,650 m -2 buc (cazan abur), D=0,550 m -2 buc (cazan apǎ caldǎ), D=0,600 m |

9.1.2. Titularul are obligaţia de a întreţine în stare de funcţionare toate instalaţiile de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor din aer.

9.1.3. In cazul opririi acidentale a instalaţiilor de depoluare nu se admite continuarea activităţii până la repararea instalaţiei defecte.

9.2. APĂ

9.2.1. Emisii de ape uzate din surse punctiforme

| Activitatea | Sursa de apă uzată | Metoda de minimizare | Poluanţi | Metoda de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laminorul continuu de ţevi | apele de răcire | recircularea apei de răcire după epurare | suspensii solide | - separare în ciclonul decantor, produsele petroliere colectate sunt concentrate într-un separator, apele de decantare sunt reintroduse în proces după filtrare în filtre mecanice (cu pietriş) – apele de spălare ale filtrelor sunt epurate în decantor orizontal reintroduse în ciclonul decantor şi ulterior în circuitul intern de apă. |
|  |  |  | particule de ulei |  |
|  |  |  | Fe2+ |  |
|  |  |  | Cr6+ |  |
|  |  |  | Ni2+ |  |
|  |  |  | Zn2+ |  |
| Cuptorul CIF – secţia laminare | ape de răcire | recircularea apei neimpurificate | emisii calorice în apă convenţional curată | răcirea apei calde în turnul de răcire; recirculare |
| Cuptoarele de călire, revenire; cuptorul BAF – trăgătoria de ţevi, laminor continuu, hala boiler line | apă de răcire | recircularea apei neimpurificate | emisii calorice în apă convenţional curată | răcirea apei calde în turnul de răcire; recirculare |
| Tratament chimic ţevi | soluţii uzate de la: -degresare; -decapări; -fosfatare; -neutalizare | evacuare la intervale mai mari de timp în staţia de neutralizare | pH | neutralizarea soluţiilor cu lapte var, aerarea pentru oxidarea Fe2+ la Fe 3+; decantare; evacuare în reţeaua de canalizare a oraşului |
|  |  |  | suspensii |  |
|  |  |  | Fe2+ |  |
|  |  |  | Zn2 |  |
|  |  |  | NO3- |  |
|  |  |  | PO43- |  |
|  |  |  | SO42- |  |
|  | apă de spălare pe liniile de fosfatare | reîmprospătare continuă | pH | neutralizarea soluţiilor cu lapte var, aerarea pentru oxidarea Fe2+ la Fe 3+; decantare; evacuare în reţeaua de canalizare a oraşului |
|  |  |  | suspensii |  |
|  |  |  | Fe2+ |  |
|  |  |  | Zn2 |  |
|  |  |  | NO3- |  |
|  |  |  | PO43- |  |
|  |  |  | SO42- |  |
| Administrativ | ape uzate menajere |  | suspensii, substanţe organice; | sistem de canalizare internă pentru ape uzate menajere şi evacuare în reţeaua de canalizare municipală |
| Gospodăria de apă | ape uzate tehnologice aferente circuitelor de răcire | sistem de recuperare produs petrolier | particule de ulei | colectare continuă cu: skimmer plutitor cu tambur (S1-5 mc/h), skimmer cu bandă (S2 -45 l/h) |

9.2.2 Epurare ape uzate

| Unităţi structurale | Instalaţii şi utilaje principale | Caracteristicile instalaţiilor /utilajelor |
| --- | --- | --- |
| Gospodăria de ape-staţia de epurare ape uzate - laminor continuu | Staţie de pompare apă industrială recirculată | - |
|  | Ciclon decantor | - V=1800 mc, R=16 m; Ø=1.220 mc/h; prevăzut cu skimmer plutitor cu tambur (S1) prevăzut cu sensor pentru pelicula de ulei (capacitate colectare max. 5 mc/h) |
|  | Separator de produse petroliere | Q= 50 mc/h |
|  | Bazin de aspiraţie pompe | - prevăzut cu 2 skimmere cu bandă (S2) prevăzute cu senzori pentru pelicula de ulei (max 45 l/h) |
|  | Grupuri de pompare | - apa cu Qi=10 mc/h, H=10 mCA - ulei cu Qi=10 mc/h, H=45 mCA |
|  | Staţie de filtre mecanice rapide sub presiune cu nisip cuarţos – 6 buc. | -Qmax=500 mc/h; -a doua etapă de filtrare |
|  | Sistem de deshidratare a ţunderului uleios | - decantor orizontal bicelular Vcelulă=200 m3 – celula nr. 1 cu spaţiu de stocare intermediară de 35 mc a ţunderului uleios şi celula nr. 2 cu başă de colectare nămol prevăzut cu pod raclor, prefiltru, bazin de îngroşare, bazin de omogenizare, bazin intermediar de colectare ulei rezidual, rezervor de suprafaţă pentru colectarea uleiului uzat recuperat, instalaţie preparare polielectrolit, pompă centrifugată pentru ţunder, filtru presă, zonă de stocare temporară deşeu de ţunder uleios |
|  | Turnuri de răcire apă cu tiraj forţat | - 8 celule; -Q=400÷500 mc/h fiecare |
|  | Turn de răcire apă industrială utilizate pentru sistemul de răcire a cuptorului de inducţie (CIF) şi a consumatorilor din zona de finisare ţeavă (Ajustaj, refulare, filetare) | - bazin suprateran de apă rece (40 mc); - bazin suprateran de apă caldă (40 mc) |
|  | Grupuri de pompare – 4 buc. | - grup de pompare pentru alimentarea turnului de răcire (3 module), - grup de pompare apă rece pentru circuitul CIF, - grup de pompare apă rece pentru circuitele din zona Refulare, - grup de pompare apă rece pentru circuitele ce deservesc secţiile Ajustaj şi Filetaj; |
|  | Instalaţia de prefiltare şi măsura a apei de alimentare | - electroventil, contor cu impulsuri şi filtru semiautomat |
|  | Reţele exterioare | - traseu de apă pentru cuptor CIF, prin conexiunea de la noul turn de răcire până la traseele existente care fac alimentarea cuptorului; - traseu de apă Refulare, Ajustaj, Filetaj, prin conexiunea de la noul turn de răcire până la distribuitoarele existente. |
| Staţia de neutralizare la instalaţia de tratare suprafeţe Qmax=75 mc/h | Bazine de neutralizare şi aerare | - 1 bazin neutralizare - 3 bazine aerare, amestec |
|  | Decantoare | - 2 bazine decantoare de şlam |
|  | Gospodǎria de var | -2 rezervoare metalice de 20 m3 fiecare |
|  | Filtru presă pentru şlam | - filtru presă cu plăci de comprimare |
|  | Reţele exterioare | - apele uzate preepurate se descarcă în canalizarea menajeră orăşenească prin caminul CM1 |

9.2.3. Titularul activitǎţii deţine planul de amplasament în care sunt prevǎzute toate construcţiile, conductele subterane şi rigole perimetrale pentru care a întocmit Programul de inspecţie şi întreţinere al acestora.

9.2.4. Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etanşate corespunzǎtor pentru a preveni contaminarea solului şi implicit a apei.

9.2.5. Nu este permisǎ evacuarea nici unei substanţe sau materii care polueazǎ mediul în apele de suprafaţǎ sau canalele de scurgere a apelor pluviale de pe amplasament sau în afara acestuia.

9.3. SOL

9.3.1.Titularul va respecta urmǎtoarele mǎsuri pentru evitarea eventualelor emisii poluante în sol:

| Punct vulnerabil | Metode de reducere a scurgerilor pe sol |
| --- | --- |
| Depozitarea ţaglelor | -depozitarea doar a ţaglelor lipsite de ulei |
| Depozitarea acizilor | -efectuarea în condiţii de maximă securitate pentru mediu a operaţiei de transvazare a acizilor din şi în depozitul de acizi şi pe traseul în secţii; |
| Depozitarea laptelui de var | -efectuarea în condiţii de maximă securitate pentru mediu a operaţiei de preparare a laptelui de var şi de dozarea acestuia în bazinul de neutralizare |
| Depozitarea şlamului care rezultă din filtrele staţiei de neutralizare | - întreţinerea platformei betonate |
| Zona cuvelor de decapare de la atelierul de tratament chimic al ţevilor | -controlul periodic al hidroizolaţiei bazinului de colectare şi întreţinerea corespunzătoare a acestuia; -întreţinerea corespunzătoare a instalaţiei de captare şi transport a soluţiilor epuizate; -cotrolul periodic şi eliminarea eventualelor neetanşeităţi a instalaţiilor de transport a soluţiilor epuizate |
| Zona de colectare a soluţiilor epuizate de la atelierul de tratament chimic al ţevilor |  |
| Zona de uleiere a ţevilor – Secţia Trăgătorie ţevi | -controlul periodic al hidroizolaţiei bazinului de uleiere, a patului de scurgere şi întreţinerea corespunzătoare a acestuia; -cotrolul periodic şi eliminarea eventualelor neetanşeităţi –reabilitarea zonelor cu pardoseală deteriorată; -utilizarea instalaţiei de uleiere exterioară în flux continuu a ţevilor |
| Traseul apelor uzate tehnologice | -controlul permanent şi întreţinerea traseului apelor uzate |
| Depozitul de carburanţi | -controlul permanent şi întreţinerea platformei betonate din incinta depozitului |
| Depozitul temporar de ţunder uleios de lângă decantorul orizontal | - întreţinerea platformei betonate din jurul depozitului temporar |
| Reţele de canalizare menajeră subterane | -întreţinere corespunzătoare |
| Depozitarea selectivă a deşeurilor | -spaţii prevăzute cu platforme betonate |

  - Alte dotǎri

Platformele de depozitare, căile de acces, platformele de staţionare, pardoselile în spaţiile de producţie sunt betonate.

Unitatea dispune de:

a) depozite împrejmuite şi/sau acoperite destinate stocării materialelor auxiliare;

b) procesul tehnologic se realizează în spaţii închise – hale de producţie;

c) depozitarea substanţelor periculoase în spaţii închise, special amenajate pentru evitarea poluării solului şi a apei;

d) platformele intrauzinale betonate sau asfaltate.

e) perdea naturală de protecţie, din tuia, la limita incintei, pentru atenuarea zgomotelor.

CONDIŢIE: se va întreţine în permanenţă integritatea perdelei verzi.

10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurǎtor, nivel de zgomot

10.1.  Aer

10.1.1. Emisii din surse dirijate

10.1.1.1. In desfăşurarea activităţii autorizate, titularul va respecta următoarele valori limită de emisie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiei şi condiţiilor locale de mediu.

A. Emisiile de noxe rezultate în urma desfăşurării proceselor de tratament termic la:

- cuptorul cu vatră rotativă – laminorul continuu;

- cuptor intermediar tratament termic – laminor continuu;

- cuptor de preîncălzire – linia de ajustaj I;

- cuptor tratament termic austenitizare – secţia Filetaj (OCTG);

- cuptor tratament termic revenire – secţia Filetaj (OCTG);

- cuptor tratament termic BAF1 – secţia Trǎgǎtorie;

- cuptor tratament termic BAF2 – secţia Trǎgǎtorie;

- cuptor tratament termic BAF3 – hala Boiler Line;

- cuptor tratament termic BAF4 – hala Boiler Line.

| Indicatorul | Valori limită de emisie cf. BAT/BREF* (mg/Nmc) |
| --- | --- |
| pulberi | 20 |
| oxizi se sulf (SO2) | 100 |
| oxizi de azot (NO2) | 400 |

B. Emisiile de noxe rezultate în urma procesului de decapare la:

- sisteme de exhaustare – zona decapare Trăgătorie;

- sistem de exhaustare – zona cosmetizare Trăgătorie;

| Indicatorul | Valori limită de emisie cf. BAT/BREF* (mg/Nmc) |
| --- | --- |
| oxizi se sulf (SO2) | 20 |

C. Emisiile cu conţinut de pulberi:

- de la laminorul continuu nu vor depăşi următoarele valori limită:

| Indicatorul | Valori limită de emisie cf. BAT/BREF* (mg/Nmc) |
| --- | --- |
| pulberi | 20 |

- de la instalaţiile de lăcuire din hala Boiler Line, OCTG Premium Line şi hala Accesorii nu vor depăşi următoarele valori limită:

| Indicatorul | Valori limită de emisie cf. BAT/BREF* (mg/Nmc) |
| --- | --- |
| pulberi | 5 |

- de la instalaţia de sablare (secţia Ajustaj) nu vor depăşi valoarea limită de 50 mg/mc pentru un debit masic ( 0.5 kg/mc:

| Indicatorul | Valori limită de emisie cf. Ord. 462/1993 (mg/Nmc) |
| --- | --- |
| pulberi | 50 |

D. Emisii gazoase de solvenţi organici

Emisiile de solvenţi de la finisarea ţevilor prin lăcuire sunt reglementate de Legea nr. 278/2013, regăsindu-se în Anexa 7, partea a 2-a,  pct. 8 “Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, ţesăturilor, filmului şi hârtiei.”

- emisiile de compuşi organici volatili la evacuare după instalaţia de filtrare cu cărbune activ din instalaţiile: de vopsire KOHNE aferentă secţiei Ajustaj; de lăcuire/uscare Dopless, cabina nr. 1 şi 3 – hala OCTG Premium line; de vopsire a mufelor (1.5 Dopless) – hala Mufe şi instalaţia de vopsire accesorii – hala Accesorii, trebuie să respecte valorile limită de emisie în gaze reziduale şi valorile limită pentru emisiile fugitive:

| Valoare prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de COV (t/an) | Punct de emisie | Valoarea limită de emisie conform Legii 278/2013 (mg C/Nmc) | Valoarea emisiilor fugitive de COV (procent din cantitatea de solvent utilizat) |
| --- | --- | --- | --- |
| peste 15 t/an | Tuburi evacuări cabine vopsire | 75 | 20 |
|  | Tuburi evacuări tuneluri uscare | 50 |  |

- se aplică schema de reducere cu emisie ţintă la: instalaţia de vopsire cu lacuri cu polimerizare în U.V., VENJAKOB din secţia filetaj (OCTG), instalaţia de lăcuire/uscare INTECH din hala OCTG Premium Line, instalaţia de lăcuire/uscare Dopless, cabina nr. 2 din hala OCTG Premium Line, instalaţia de vopsire a mufelor Dopless din hala Mufe.

E. Emisiile rezultate la centrala termicǎ:

| indicatorul | Valoarea limita de emisie, cf. Ord. 462/1993 (mg/mc) |
| --- | --- |
| Pulberi totale | 5 |
| Monoxid de carbon (CO) | 100 |
| Oxizi de sulf, exprimaţi în SO2 | 35 |
| Oxizi de azot, exprimaţi în NO2 | 350 |

Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

10.1.1.2. Nicio emisie în aer nu trebuie sǎ depǎşeascǎ valoarea limitǎ de emisie stabilitǎ în prezenta autorizaţie. Nu trebuie sǎ existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

10.2.  Apa

10.2.1. Ape uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta limitele impuse prin Autorizaţia  de gospodărirea apelor nr. 235/28.04.2016, modificatoare a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 233/25.04.2013, emisă de Administraţia Naţională ”Apele Române” - Administraţia Bazinalǎ de Apǎ Someş-Tisa astfel:

10.2.1.1. Ape uzate menajere evacuate în reţeaua municipală de canalizare

| indicator | Limita admisibilă / um |
| --- | --- |
| pH | 6,5- 8,5 |
| materii în suspensie | 350 mg/dmc |
| CBO5 | 300 mg O2/dmc |
| CCOCr | 500 mg O2/dmc |
| azot amoniacal | 30 mg/dmc |
| fosfor total | 5,0 mg/dmc |
| substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dmc |
| detergenţi sintetici şi biodegradabili | 25 mg/dmc |

10.2.1.2. Ape uzate tehnologice preepurate care se evacuează în reţeaua municipală

de canalizare:

| indicator | Limita admisibilă /um |
| --- | --- |
| pH | 6,5- 8,5 |
| materii în suspensie | 350 mg/dmc |
| CCOCr | 500 mg O2/dmc |
| substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dmc |
| zinc | 1 mg/dmc |
| nichel | 1 mg/dmc |

10.2.1.3. Ape tehnologice care nu necesită epurare şi ape pluviale evacuate în V. Zalǎu:

| indicator | Limita admisibilă /um |
| --- | --- |
| pH | 6,5- 8,5 |
| materii în suspensie | 35 mg/dmc |
| reziduu filtrat la 1050 C | 2000 mg/dmc |
| substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 mg/dmc |
| CCOCr | 125 mg O2/dmc |
| produse petroliere | 5 mg/dmc |
| fier ionic total | 5 mg/dmc |
| zinc | 0,5 mg/dmc |

10.2.3. Nicio emisie în apǎ nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie/valorile de prag stabilite în prezenta autorizaţie. Nu trebuie să existe alte emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.4. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

10.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

10.3. Sol şi subsol

limitele admise în sol pentru poluanţi specifici nu pot să depăşească valorile de referinţă stabilite prin Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării  mediului, pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibilă:

| Valori de referinţă pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg s.u.) |
| --- |
|  | THP | Cr tot. | Cr6+ | SO42- | Cd | Co | Zn |
| Prag alertă | 1000 | 300 | 10 | 5000 | 5 | 100 | 700 |
| Prag interv. | 2000 | 600 | 20 | 50000 | 10 | 250 | 1.500 |

10.4. Emisii de zgomot din activitatea instalaţiei analizate

10.4.1. Surse de poluare:

| Sursa semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii | Natura zgomotului sau vibraţii |
| --- | --- |
| Laminare la cald | Zgomot rezultat de la frecarea şi lovirea ţaglelor şi ţevilor din fluxul tehnologic |
| Ajustaj | Zgomot rezultat de la frecarea şi lovirea ţevilor din fluxul tehnologic |
| Trăgătoria la rece | Zgomot rezultat de la frecarea şi lovirea ţevilor din fluxul tehnologic |
| Compresoare | Zgomot rezultat de la pistoane |
| Motoare electrice de mare capacitate | Funcţionare curele de transmisie ventilatoare |
| Depozite de ţagle şi ţevi | Manevrarea ţaglelor şi ţevilor |
| Turnul de răcire | Răcirea apelor tehnologice |
| Mijloacele de transport uzinal | Manevra mijloacelor de transport |

10.4.2 CONDIŢIE: Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului, în locaţii sensibile la zgomot, care depăşesc condiţiile prezentei autorizaţii.

10.4.3 CONDIŢIE: Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.4.4 CONDIŢIE: In teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile limită ale indicatorilor de zgomot, astfel: în timpul zilei nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, nu va depăşii 55 dB şi curba de zgomot Cz 50; iar în timpul nopţii 45 dB şi curba de zgomot Cz 40, cf. Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 16, alin. a) şi b).

10.4.5 CONDIŢIE: în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

11. Gestiunea deşeurilor

11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporarǎ

    - Deşeuri nepericuloase:

| Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Activitatea | Colectare/stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 02 99 | Alte deşeuri nespecificate (cauciuc cu inserţie metalică) | Activitate de mentenanţă | Colectat în containere metalice |
| 08 01 12 | Deşeu de lac pe bazǎ de apa | Lǎcuire ţevi cu maşina de lǎcuit Kohne | Colectat în ambalajul lacului (gǎleti de plastic sau IBC 1000 l) depozitat în depozitul intermediar, valorificat prin firme autorizate |
| 08 03 18 | Deşeuri de tonere imprimante | birouri | Colectat în containere |
| 10 02 10 | Cruste de ţunder | Laminare, tratament termic | Colectat în spatiu amenajat, valorificat prin firme autorizate |
| 11 01 10 | Nămol de la staţia de neutralizare | Provenit din neutralizarea soluţiilor epuizate de la atelierul de tratare chimică a ţevilor | Platformǎ betonatǎ şi acoperită |
| 12 01 01 | Şpan de oţel | Filetare ţevi si mufe, prelucrari prin aşchiere,. | Se colectează separat într-un depozit intermediar |
| 12 01 99 | Piatra de polizor uzatǎ | polizare | Se colectează şi se stochează în depozitul intern de deşeuri |
| 15 01 01 | Deşeuri de hârtie şi carton | Recepţie materii prime/ material ambalarea ţevilor | Se colectează în containere şi se stochează în depozitul intern de deşeuri |
| 15 01 02 | Deşeuri materiale plastice | Recepţie materii prime/ pecial | Se colectează în containere şi se stochează în depozitul intern de deşeuri |
| 15 01 03 | Deşeu lemn (paleţi deterioraţi) | Recepţie materii prime/ pecial ambalarea ţevilor | Lojă specială pentru lemne |
| 16 01 03 | Deşeuri de anvelope scoase din uz | Transport, atelier întreţinere, atelier reparaţii | Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 16 02 14 | Echipamente electrice şi electronice (DEEE) | Activitatea curentă | Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 16 11 04 | Material refractare | Laminorul continuu - CVR | Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 17 04 01 | Bucşi de bronz | Mentenanţa | Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 17 04 02 | Cabluri de aluminiu | Atelier de întreţinere, reparaţii, | Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 17 04 05 | Deşeu fier vechi | Atelier reparaţii, dezmembrări | Se colectează separat într-un depozit intermediar |
| 17 06 04 | Vatǎ mineralǎ | Rezultă ocazional din activitatile de reparaţii sau investiţii | Platformă betonată, hala special amenajata (Depozit intern de stocare temporară deşeuri) |
| 17 09 04 | Deşeu de sticlǎ cu inserţie metalică | Rezultă ocazional din activitatile de reparatii sau investitii | Platformă betonată, Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 20 03 01 | Deşeu menajer Deşeu amestec (de la aspirare cǎi de accces) | De pe tot amplasamentul | Colectare în containere, pe platforme betonate, |

    - Deşeuri periculoase:

| Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Activitatea | Colectare/stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Resturi de lacuri şi vopsele pe bază de solvenţi | Activitatea de vopsire (metenanţă) | Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 10 02 11* | Ţunder uleios | Namol rezultat din procesul de tratare a apelor uzate de la gospodaria de apa | Filtru presa / Se colectează separat într-un depozit amenajat în zona Gospodariei de apă |
| 12 01 12* | Unsori şi vaseline | Activitatea de metenanţă | Colectat în butioaie / Depozit intern de stocare temporară deşeuri |
| 12 01 09* | Emulsii şi solvenţi de ungere fǎrǎ halogeni | Secţie filetaj, atelier reparaţii | Se colectează în butoaie metalice sau IBC, Depozit intern de stocare temporară deşeuri; |
| 13 01 13* | Uleiuri hidraulice | Atelier întreţinere, atelier reparaţii | Butoaie, magazia de lubrefianţi sau Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 13 02 05* | Uleiuri uzate de motor | Atelier reparaţii, atelier întreţinere | Butoaie, magazia de lubrefianţi sau Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 13 02 08* | Uleiuri uzate întretinere | Compresoare | Butoaie, magazia de lubrefianţi sau Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 13 02 08* | Ulei uzat de la uleierea ţevilor | Uleiere ţevi | Butoaie, magazia de lubrefianţi sau Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 13 05 06* | Uleiuri uzate de compresor, separatoare ulei/apǎ | Întreţinere utilaje | Butoaie, magazia de lubrefianţi sau Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 13 05 07* | Ape uleioase de la separatoare ulei | Preepurare ape uzate | Butoaie, Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 13 08 02* | Alte emulsii-deşeuri combinate | Întreţinere utilaje | Butoaie, Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 15 01 10* | Ambalaje de substanţe periculoase | Ambalaje de materii prime | Butoaie sau ca atare, magazie Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 15 02 02* | Echipament uzat, Filtre uzate, material e absorbante uzate | Activitatea curentă | Saci/containere, Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 16 02 09* | Condensatori cu continut de PCB | Transformatoare electrice | In spaţiul special amenaj pânǎ la eliminare |
| 16 06 01* | Baterii uzate cu plumb | Atelier întreţinere / întreţinerea mijloacele de transport intern şi extern | În incinta magaziilor atelierelor care deţin mijloace de transport acţionate electric |
| 16 05 07* | Substanţe chimice anorganice de laborator expirate periculoase | Rezulta ocazional din activităţi de laborator | Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 16 05 09 | Substanţe chimice organice de laborator expirate nepericuloase | Rezulta ocazional din activităţi de laborator | Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 17 06 03* | Fibre ceramice | Activitatea de intreţinere | In saci, Depozit intern pentru stocare temporară de deşeuri |
| 17 06 05* | Plǎci azbest | Rezultă ocazional din activitatile de reparatii sau investitii | Platformă betonată, hala special amenajata (fosta forjǎ) |
| 18 01 01* | Deşeuri medicale | Cabinet medical | Recipiente speciale /se elimina prin firme autorizate |

11.2  Deşeuri refolosite:

- nu se reutilizează deşeurile generate în procesul de fabricaţie în S.C. Silcotub S.A. Zalǎu.

11.3 Deşeuri valorificate/eliminate:

| Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Instalaţia / secţia | Valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 02 99 | Alte deseuri nespecificate | Activităti de mentenanţă, piese schimb | Valorificare prin firme autorizate |
| 08 01 12 | Deşeu de lac pe bazǎ de apa | Lǎcuire ţevi cu maşina de lǎcuit Kohne | Valorificare prin firme autorizate |
| 08 03 18 | Deşeuri de tonnere imprimante | Activitate admnistrativă | Valorificare prin firme autorizate |
| 10 02 10 | Cruste de ţunder uscat, umed | Filetare, ajustaj | Valorificare prin firme autorizate |
| 10 02 11* | Ţunder uleios (inclusiv tunder uleios cu conţinut de bucăţi mici de metal) | Laminarea ţevilor Curăţarea canalelor colectoare | Valorificare prin firme autorizate |
| 11 01 10 | Nămol de la staţia de neutralizare (şlam de neutralizare) | Provenit din neutralizarea soluţiilor epuizate de la atelierul de tratare chimică a ţevilor | Valorificare prin firme autorizate |
| 12 01 01 | Şpan de oţel | Filetare ţevi si mufe, prelucrari prin aşchiere, | Se recicleazǎ la SC SILCOTUB PL Cǎlǎraşi |
| 12 01 09* | Emulsii şi solvenţi de ungere fǎrǎ halogeni | Atelier reparaţii, atelier întreţinere | Valorificare prin firme autorizate |
| 12 01 12* | Unsori şi vaseline uzate | Secţie filetaj, atelier reparaţii, atelier întreţinere | Valorificare prin firme autorizate |
| 12 01 99 | Piatra de polizor uzatǎ | polizare | Valorificare prin firme autorizate |
| 13 01 13* | Uleiuri uzate hidraulice | Atelier reparaţii, atelier întreţinere | Valorificare prin firme autorizate |
| 13 02 05* | Uleiuri uzate de motor | Atelier reparaţii, atelier întreţinere | Valorificare prin firme autorizate |
| 13 05 06* | Uleiuri uzate de compresor, separatoare ulei/apǎ | Compresoare, epurare ape | Valorificare prin firme autorizate |
| 13 05 07* | Ape uleioase de la separatoare ulei | Preepurare apǎ | Valorificare prin firme autorizate |
| 13 08 02* | Alte emulsii-deşeuri combinate | Rezultate din activitate de mentenanţă | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 01 | Deşeuri de hîrtie şi carton | Rece Secţie materii prime/ materiale Ambalare ţevi | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 02 | Deşeuri materiale plastice | Recepţie materii prime/ materiale | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 03 | Deşeuri lemn (paleţi deterioraţi, distanţiere) | Secţie materii prime/ materiale Ambalare ţevi | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 10* | Ambalaje de substanţe periculoase | Ambalaje de materii prime | Valorificare prin firme autorizate |
| 15 02 02* | Echipamente uzate | Activitatea curentă | Valorificare prin firme autorizate |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Transport, atelier întreţinere, atelier reparaţii | Valorificare prin firme autorizate |
| 16 02 09* | Condensatori cu continut de PCB | Transformatoare curent electric | Eliminate prin firme autorizate |
| 16 06 01* | Baterii uzate cu plumb | Atelier întreţinere / întreţinerea mijloacele de transport intern şi extern | Valorificare prin firme autorizate |
| 17 04 05 | Deşeu fier vechi | Atelier reparaţii, dezmembrări. | Se recicleazǎ la SC SILCOTUB PL Cǎlǎraşi |
| 17 06 03* | Fibre ceramice | Rezultă ocazional din activităţile de reparaţii sau investiţii | Se eliminǎ prin firme autorizate |
| 17 06 04 | Vatǎ mineralǎ | Rezultă ocazional din activităţile de reparaţii sau investiţii | Se eliminǎ prin firme autorizate |
| 17 06 05* | Plǎci azbest | Rezultă ocazional din activităţile de reparaţii sau investiţii | Se eliminǎ prin firme autorizate |
| 17 09 04 | Deşeu de sticlǎ | Rezultă ocazional din activităţile de reparaţii sau investiţii | Se valorifică prin firme autorizate |

  - Depozitarea definitivă a deşeurilor:

| Cod | Denumire deşeu | Provenienţa secţia | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deşeu menajer Deşeu amestec (de la aspirare cǎi de accces) | Intreaga unitate | -colectare în containere, pe platforma betonată, depozitare la depozitul de deşeuri orăşenesc |
| 11 01 10 | Nămol de la staţia de neutralizare (şlam de neutralizare) | Provenit din neutralizarea soluţiilor epuizate de la atelierul de tratare chimică a ţevilor | -eliminat prin firme autorizate |

11.5 CONDIţIE: Este interzisă depozitarea definitivă a oricărui tip de deşeu pe amplasament.

11.6 CONDIţIE: Titularul activitǎţii are obligaţia evitǎrii producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitatǎ, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnicǎ şi economicǎ, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitîndu-se sau reducîndu-se impactul asupra mediului.

11.7 CONDIţIE: Titularul va respecta prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată cu HG 210/2007.

11.8 CONDIţIE: Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat la punctul 11.2, 11.3 al prezentei autorizaţii şi în conformitate cu legislaţia naţională.

11.9 CONDIţIE: Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fǎrǎ a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fǎrǎ acordul scris al acesteia.

11.10. CONDIţIE: Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă  a Legeii nr 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca.

11.11. CONDIţIE: Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii – vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- Legea 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor;

- HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007;

-  HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015, cu modificările ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin OG 25/2008, OUG 37/2008 şi Ordonanţa 15/2010 aprobată prin Legea  167/2010, OUG 115/2010 cu modificările şi completările ulterioare;

-  HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificată prin HG 1079/2011 şi HG 540/2016.

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu HG 734/2006 şi HG nr. 210/2007.

11.12 CONDIţIE: În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006 şi HG 210/2007, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ord. MMGA 95/2005 cu modificările ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.13 CONDIţIE: Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizatǎ pentru astfel de activitǎţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, doar de la amplasamentul activitǎţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fǎrǎ a afecta în sens negativ mediul prin mirosuri dezagreabile sau prin împrǎştiere sau abandonare a acestora.

11.14 CONDIţIE: Titularul autorizaţiei trebuie sǎ se asigure cǎ deşeurile transferate cǎtre o altǎ persoanǎ sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind astfel de etichetare. Pînǎ la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzǎtor împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzǎtor.

12. Intervenţia rapidǎ/ prevenire şi managementul situaţiilor de urgenţǎ, siguranţa instalaţiei

12.1. Incadrarea societăţii conform HG 804/2007

12.1.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor de fabricaţie substanţe chimice periculoase (nominalizate la capitolul de materii prime şi auxiliare) dar prin cantităţile prezente în acest moment nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 cu modificările ulterioare privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Titularul de activitate deţine Programul anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.3.1. Titularul deţine Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar în functie de modificarile legislative sau modificările de personal.

12.3.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.3.4. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.3.5. Titularul trebuie să asigure mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

- Monitorizarea activitǎţii

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 256/2006 modificată prin OUG 114/2007 şi a Legii 278/2013, titularul are următoarele obligaţii:

- să realizeze monitorizarea nivelului emisiilor de poluaţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoarele terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi metodele de analiză specificate;

- să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării, in forma adecvată, stabilită prin prezenta autorizaţie.

13.1. Aer

13.1.1. emisii

13.1.1.1. Emisii din surse dirijate

Puncte de prelevare emisii: coşurile de dispersie.

A. Emisiile de noxe rezultate în urma desfăşurării proceselor de tratament termic la:

- cuptorul cu vatră rotativă – laminorul continuu;

- cuptor intermediar tratament termic – laminor continuu;

- cuptor de preîncălzire – linia de ajustaj I;

- cuptor tratament termic austenitizare – secţia Filetaj (OCTG);

- cuptor tratament termic revenire – secţia Filetaj (OCTG);

- cuptor tratament termic BAF1 – secţia Trǎgǎtorie;

- cuptor tratament termic BAF2 – secţia Trǎgǎtorie;

- cuptor tratament termic BAF3 – hala Boiler Line;

- cuptor tratament termic BAF4 – hala Boiler Line.

| Indicatorul | frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pulberi | anual | conform standardelor în vigoare |
| oxizi se sulf (SO2) |  |  |
| oxizi de azot (NO2), |  |  |

B. Emisiile de noxe rezultate în urma desfăşurării proceselor tehnologice la:

- băile de decapare  – trăgătoria de ţevi (la unul din cele trei coşuri de evacuare);

- baia de decapare din zona de cosmetizare –trăgătoria de ţevi.

| Indicatorul | frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| oxizi se sulf (SO2) | anual | conform standardelor în vigoare |

C. Emisiile de pulberi  rezultate în urma:

- laminǎrii continue:

| Indicatorul | frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pulberi | anual | conform standardelor în vigoare |

- lăcuirii ţevilor în hala Boiler Line, OCTG Premium Line şi hala Accesorii:

| Indicatorul | frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pulberi | anual | conform standardelor în vigoare |

-procesului de sablare:

| Indicatorul | frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pulberi, pentru un debit masic ≥ 0,5kg/h | anual sau la data desfăşurării sablării | conform standardelor în vigoare |

D. Emisii de solvenţi COV

- se vor realiza măsurători ale emisiilor de COV de la finisarea ţevilor prin lăcuire la:

| Sursa de emisie | Indicatorul | frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabina vopsire Kohne – secţia Ajustaj | COV | Anual şi la orice solicitare – în condiţii normale de funcţionare, cf. Anexei 7 partea a 2-a din Legea 278/2013 | conform standardelor în vigoare |
| Tunel uscare Kohne – secţia Ajustaj |  |  |  |
| Cabina de lăcuire INTECH – hala OCTG Premium Line |  |  |  |
| Cabina de uscare INTECH – hala OCTG Premium Line |  |  |  |
| Instalaţia de vopsit capete de ţeavă (PIN +BOX) – hala OCTG Premium Line |  |  |  |
| Instalaţia de lăcuire/uscare Dopless, cabina nr. 1 şi 3 – hala OCTG Premium Line |  |  |  |
| Cabina de vopsire – hala Accesorii |  |  |  |

- se va realiza schema de reducere pentru determinarea emisiilor de COV din următoarele instalaţii:

instalaţia de vopsire cu lacuri cu polimerizare în U.V., VENJAKOB din secţia filetaj (OCTG), instalaţia de lăcuire/uscare INTECH din hala OCTG Premium Line, instalaţia de lăcuire/uscare Dopless, cabina nr. 2 din hala OCTG Premium Line.

Notǎ: Emisiile în aer vor fi monitorizate înainte de revizia tehnicǎ anualǎ.

13.2. Apa

13.2.1. Ape tehnologice preepurate evacuate în reţeaua de canalizare a oraşului

Titularul are obligaţia monitorizării evacuărilor de ape tehnologice preepurate conform cerinţelor de mai jos:

| Loc prelevare / Codificare | indicatorul | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Evacuare ape industriale preepurate: AR1 (laminor continu) | pH | semestrial | conform standardelor în vigoare |
|  | materii in suspensie |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  | zinc |  |  |
|  | nichel |  |  |

13.2.2. Ape uzate menajere evacuate în reţeaua municipală de canalizare

Titularul are obligaţia monitorizării evacuărilor de ape menajere conform cerinţelor de mai jos:

| Loc prelevare / Codificare | indicatorul | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Evacuare ape menajere (sector Poarta 2): AR2 2. Evacuare ape menajere (zona Premium Line): AR4 3. Evacuare ape menajere (zona Accesorii): AR5 | pH | semestrial | conform standardelor în vigoare |
|  | materii în suspensie |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | azot amoniacal |  |  |
|  | fosfor total |  |  |
|  | substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  | detergenţi sintetici şi biodegradabili |  |  |

13.2.3. Ape tehnologice care nu necesită epurare şi ape pluviale evacuate în V. Zalǎu

Titularul are obligaţia monitorizării evacuărilor apelor tehnologice care nu necesită epurare şi a apelor pluviale conform cerinţelor de mai jos:

| Loc prelevare / Codificare* | indicatorul | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Evacuare ape pluviale (cantină) – AP1 2.Evacuare ape epurate în Gospodăria de apă – AP2 3. Evacuare ape pluviale (sectorul Poarta 2) – AP3 4. Evacuare ape pluviale (Boiler Line, Premium line, Accesorii) – AP4 | pH | semestrial | conform standardelor în vigoare |
|  | materii în suspensie |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  | zinc |  |  |
|  | fier ionic total |  |  |
|  | produse petroliere |  |  |
|  | reziduu filtrat la 1050 C |  |  |

13.2.4. Ape subterane

Titularul are obligaţia monitorizării apelor subterane conform cerinţelor de mai jos:

| Punct de prelevare probe | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 foraj lîngă bazinul decantor din apropierea Gospodăriei de apă | NH4 | semestrial | conform standardelor în vigoare |
|  | Cl |  |  |
|  | SO4 |  |  |
|  | NO2 |  |  |
|  | NO3 |  |  |
|  | Pb |  |  |

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta evidenţierea activităţii desfăşurate pe amplasament asupra apei freatice.

  - Sol:

| Punct de prelevare probe/ la adîncimea de 30 cm | Frecvenţa de monitorizare | Nr. de probe | Indicator | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zona depozitulului temporar de ţunder uleios în apropierea Gospodăriei de apă | anual | 1 probă | pH | conform standardelor în vigoare |
|  |  |  | T. H. P. |  |
|  |  |  | cadmiu |  |
| zona depozitului de ţagle |  | 1 probă | crom hexavalent |  |
|  |  |  | fier |  |
|  |  |  | sulfaţi |  |

13.4.  Deşeuri

13.4.1. Deşeuri tehnologice

13.4.1.1. Titularul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor generate;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

13.4.1.2. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate, în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.

13.4.2. Deşeuri de ambalaje:

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ord. MMGA 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

  - Zgomot

| Punct de măsurare | Fercvenţă de monitorizare |
| --- | --- |
| TUB –Z –1 : zona încărcare deşeu ţeavǎ | Anual şi la orice solicitare |
| TUB –Z –2 : zona depozit ţevi finite | Anual şi la orice solicitare |

NOTA:

1) Monitorizarea se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, respectiv în momentul executări operaţiilor de depozitare:  încărcare/descărcare.

13.6. Mirosuri

Activitatea nefiind generatoare de miros, prin prezenta autorizare nu se impun condiţii de monitorizare.

13.7. Alte monitorizări

13.7.1 Titularul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fiecărui flux tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.7.2  Monitorizarea consumurile de solvenţi cu conţinut de COV.

S.C. Silcotub S.A. va întocmi,  conform Legii nr. 278/2013 şi Ord. 859/2005, bilanţul de solvenţi aferent anului anterior, iar pe baza acestuia Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi schema de reducere e emisiilor de compuşi organici volatili pentru a se determina valoarea totală a emisiilor de compuşi organici volatili  şi valoarea ţinţă pentru emisii.

- planul de reducere a emisiilor prevede o diminuare a conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată şi/sau o creştere a eficienţei utilizării substanţelor solide, în vederea realizării unei reduceri a emisiilor totale de compuşi organici volatili provenite din instalaţie la o valoare numită valoare ţintă de emisie, ce reprezintă un anumit procent din valoarea emisiilor de compuşi organici volatili aferentă valorii de referinţă.

- Plan de reducere a emisiilor: Sunt respectate prevederile Legii nr. 278/2013, art.59, alin.(1), pct.b): „Operatorul are obligaţia să aplice măsurile necesare prin care să se asigure că instalaţia este conformă cu una dintre următoarele condiţii – aplică o schemă de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută în anexa nr. 7 partea a 5-a, cu condiţia să atingă o reducere a emisiilor echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile-limită de emisie în gaze reziduale şi valorile limită pentru emisiile fugitive sau valorile limită pentru emisiile totale”:

- cantitatea totală de solvenţi utilizaţi în fluxul tehnologic se elimină în mod necontrolat în procent de 100 % ca emisie fugitivă. Emisia totală de COV-uri este  F= .......  t/anul 2016;

- conform Schemei de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, întocmită de titular conformitatea este îndeplinită dacă emisia efectivă de COV determinată cu ajutorul planului de gestionare a solvenţilor este mai mică sau egală cu valoarea ţintă de emisie:

| Emisia efectivă de COV - to/an - | Valoarea ţintă de emisie - to/an - |
| --- | --- |
| …. t/an | ..... t/an |

…………..   =>  Conformitatea este îndeplinită.

Obiectiv conform prevederilor Legii nr. 278/2013.

13.8. Date privind monitorizarea

13.8.1. Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele de metodă.

13.8.2. Prelevarea şi analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de cǎtre laboratoare acreditate şi/sau prin automonitorizare, prin metode de analizǎ conform standardelor de metodǎ în vigoare pentru emisiile gazoase.

13.8.3. Automonitorizarea se va efectua utilizînd proceduri de analiză standardizate validate, cu aparatură verificată metrologic. Verificarea metrologică se va face de firme atestate, la intervalele solicitate de acestea.

13.8.4. Rezultatele analizelor se vor verifica, cel puţin o dată pe an, prin măsurători paralele efectuate de laboratoare acreditate.

13.8.5. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute conform cărţii tehnice a acestora, astfel încît monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.8.6. Titularul de activitate trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsuratorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.8.7. Titularul are obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.8.8.Toate măsurătorile trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o forma adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.8.9. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate  pentru condiţii standard 273 K, 101,3 kPa.

13.8.10. Monitorizarea emisiilor şi imisiilor se va realiza în aşa fel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.8.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizǎrii, prelevǎrii şi analizelor, aşa cum sunt prevǎzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al agenţiei.

13.8.12. Un raport privind rezultatele monitorizǎrii, în formatul recomandat de standardul  SR EN 15259-2008 pentru emisiile gazoase, trebuie depus la autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului cu ocazia întocmirii Raportului anual de mediu.

14. Raportǎri la unitatea teritorialǎ pentru protecţia mediului  şi periodicitatea acestora

14.1. Date generale

14.1.1 Titularul va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.2. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe toată perioada funcţionării instalaţiei şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.3. Frecvenţa şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate numai printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

14.1.4. Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate incidentele/accidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului/accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului/accidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului/accidentului. După notificarea incidentului/accidentului, titularul trebuie să depună la sediile:  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj şi Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Sălaj, raportul privind incidentul/accidentul.

14.1.5. Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile legate de exploatarea activitǎţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie sǎ depunǎ un raport la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Sălaj în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.

14.1.6. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul instalaţiei.

  - Raportarea datelor de monitorizare

    - Titularul va raporta anual datelele de monitorizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi la Primăria Zalău,  jud. Sălaj.

14.2.2. Raportarea se va realiza cu respectarea standardelor în vigoare pentru emisiile gazoase şi va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la pct. 14.2.2. vor fi solicitate de titular, terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi  şi Transferaţi ( E-PRTR)

14.3.1. Titularul activităţii are obligaţia de a raporta la APM Sǎlaj, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Titularul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, titularul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Titularul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Titularul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de titular, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitătile: 2(c) i - producţia şi prelucrarea metalelor – laminoare la cald cu o capacitate de 20 t oţel brut/orǎ şi 2 (f) - instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materilae plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 m3, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite:

| Numarul CAS | Poluanţi/substanţe | Aer (Kg/an) | Apa (Kg/an) | Sol (Kg/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx ca NO2 | 100.000 |  |  |
| 630-08-0 | CO | 500.000 |  |  |
|  | SOx ca SO2 | 150.000 |  |  |
| 7440-47-3 | Cr şi compuşii săi | 100 | 50 | 50 |
| 7440-02-0 | Ni şi compuşii săi | 50 | 20 |  |
| 7440-43-9 | Cd şi compuşii sǎi |  |  | 5 |
|  | Carbon organic total TOC |  | 50.000 |  |
|  | Hidrocarburi aromate policiclice (PAH-uri) | 50 | 5 |  |
| 7440-66-6 | Zn şi compuşii săi | 200 | 100 | 100 |
| 7440-39-2 | As şi compuşii săi | 20 | 5 |  |
|  | Fosfor total |  | 5.000 |  |
|  | Azot total |  | 50.000 |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, calculate sau estimate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către titularul activităţii respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.3.8  Titularul va calcula emisiile pentru toţi poluanţii menţionaţi în tabelul de la pct-ul 14.3.6. şi va transmite la APM Sălaj datele în formatul cerut de aceasta.

14.4. Raportul Anual de Mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea E-PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

14.4.2. Raportului anual de mediu (RAM) va fi transmis la APM Sălaj.

14.5. Raportare conformare emisii COV din solvenţi

14.5.1. CONDITIE: Pînă în data de 31 martie a fiecărui an, S.C. Silcotub S.A. va întocmi,  conform Legii 278/2013 şi Ord. 859/2005, bilanţul de solvenţi aferent anului anterior, iar pe baza acestuia Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili şi schema de reducere a emisiilor de COV pe care-l va raporta la APM Sălaj.

14.6. Alte raportări

Titularul activităţii va transmite la APM Sălaj:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie, transmis de APM Sălaj;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.7. Mod de raportare

Frecvenţa raportărilor este următoarea:

| Raportările | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | anual | 31 martie |
| Raportul pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) , cf. HG 140/2008 | anual | 30 aprilie n+1 pentru anul n |
| Raportare privind emisii COV din solvenţi | anual | 31 martie |
| Reclamaţii (când ele există) | permanent | Imediat ce se înregistreazǎ |
| Raportarea incidentelor semnificative | permanent | Imediat ce se produc |
| Alte raportări: inventarul emisiilor, gestiunea deşeurilor şi ambalajelor, | Ocazional sau conform prevederilor legislative: HG 856/2002, Legea nr. 249/2015, cu modificările ulterioare | Conform solicitarii autorităţii competente pentru protecţia mediului |
| Alte raportări | ocazional | Conform solicitării autorităţii competente pentru protecţia mediului |

15. Obligaţiile titularului activităţiI

15.1. Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform art. 34, din Ordinul 818/ 2003 modificat şi completat cu Ordinul nr. 1158/2005 şi  Ord. Nr. 3970/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi  în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitîndu-se sau reducîndu-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de titularul de activitate la solicitarea autorizaţiei integrate, trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

15.3. Titularul activităţii/operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

15.5. Este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării titularului până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă.

15.6. Este obligatorie solicitarea şi obţinerea acordului de mediu pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

15.7. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Sălaj:

- încetarea funcţionǎrii permanente a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.8. Titularul activităţii/operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.9. Titularul activităţii trebuie să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sălaj prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.10. In cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Române”-  Administraţia Bazinalǎ de Apǎ Someş-Tisa

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.11. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.12.	Titularul trebuie să păstreze pe amplasament documentele de mediu din care fac parte: autorizaţia de mediu, documentele care au stat la baza eliberării ei, rapoartele prezentate, RAM, registrul poluanţilor emişi, registrul de evidenţă a managementului deşeurilor şi registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.13.	Documentele de mediu vor fi puse la dispoziţia autoritătii de mediu şi/sau autorităţii de inspecţie şi control.

15.14. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, conducerea S.C. Silcotub S.A. Zalău, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.15. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la APM Sălaj şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.16. In conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, titularul are obligaţia  să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.17. Titularul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului, art. 70, lit. i) aprobată prin Legea 265/2006.

15.18.  Titularul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul autorităţii pentru protecţia mediului sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. Managementul închiderii instalaţiei şi managementul reziduurilor

16.1. Titularul autorizaţiei deţine Planul de închidere al instalaţiei, care cuprinde:

- planul tuturor conductelor, instalaţiilor şi rezervoarelor subterane;

- orice mǎsurǎ de precauţie specificǎ necesarǎ pentru asigurarea faptului cǎ demolarea clǎdirilor sau a altor structuri nu cauzeazǎ poluare în aer, apǎ sau sol;

- mǎsuri pentru reconstrucţia ecologicǎ a terenului potenţial afectat prin activitǎţile desfǎşurate pe amplasament;

- mǎsuri de eliminare şi, acolo unde este cazul, spǎlare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completǎ de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dǎunǎtoare, dacǎ nu s-a stabilit cǎ este acceptabil a se lǎsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari.

16.2. CONDIţIE: Titularul autorizaţiei trebuie sǎ actualizeze de câte ori este necesar planul de închidere, astfel încât să se evidenţieze orice modificare majoră intervenită pe amplasament şi să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, idiferent de situatia financiară a titularului autorizaţiei.

16.3. CONDIţIE: La încetarea activitǎţii urmeazǎ a se parcurge cel puţin urmǎtoarele etape:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentǎrii cu energie electricǎ;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime;

- eliminarea corespunzǎtoare a tuturor deşeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei.

16.4. Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care să permită reutilizarea lor.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic, conform HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

16.4.  Titularul trebuie sǎ notifice APM Sălaj la sistarea activitǎţii, în vedera stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art.10 din OUG 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului, adoptatǎ prin Lega nr. 265/2006, completată cu OUG 114/2007, modificată şi completată de OUG 164/2008.

16.5. CONDIţIE: In cazul procedurilor de: dizolvare urmatǎ de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitǎţii, titularul trebuie sǎ-şi asume obligaţiile de mediu pe baza raportului de amplasament refǎcut. Acesta va determina poluanţii din apa subterană şi sol, în punctele indicate în Raportul de amplasament depus pentru autorizarea activitǎţii, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

- Glosar de termeni

| Autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj (APM), str.Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, conform compenteţelor prevăzute în H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia |
| --- | --- |
| Autoritatea centralǎ de protecţie a mediului | Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice (MMSC), Bulevardul Libertǎţii nr. 2, Sector 5, Bucureşti |
| Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Garda Naţionalǎ de Mediu - Comisariatul Judeţean Sălaj, Zalǎu, str. Gheorghe Lazǎr, nr. 20 |
| Anual | Toatǎ perioada sau pǎrţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Autoritatea Localǎ | <<Primǎria şi Consiliul Local >> |
| AIM | Autorizaţie intergrată de mediu – act administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în parte sau în totalitate o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor IPPC, autorizaţia poate fi emisă pentru unu sau mai multe sau părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BREF | Documentele de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile |
| CAT | Comisia de Analizǎ Tehnicǎ |
| Cod CAEN rev. 2 | Standard de nomenclaturǎ a activitǎţilor economice |
| dB(A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| C.V.R | Cuptor cu vatrǎ rotativǎ |
| F.G | Foarfecǎ ghilotinǎ |
| E.D | Extractor dornuri |
| CIF | Cuptor cu inducţie (înaltǎ frecvenţǎ) |
| LRA | Laminor reductor-alungitor |
| LC | Laminor continuu |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul Tehnic General privind aplicarea prevederilor OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluǎrii, aprobat prin OM 36/2004 |
| IPPC | Prevenirea şi controlul integrat al poluǎrii |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Locaţie sensibilǎ la zgomot | Orice locuinţǎ, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învǎţǎmânt, loc de cult sau distracţie sau orice altǎ amenajare sau zonǎ cu atracţie ridicatǎ care, pentru propria funcţionare, necesitǎ absentǎ zgomotului la un nivel supǎrǎtor. |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lunǎ |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnǎ orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusǎ în Legea 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor. |
| Operaţiunea de recuperare a deşeurilor | Înseamnǎ orice operaţiune de recuperare inclusǎ în Legea 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Semestrial | Toata perioada sau o pǎrţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Titularul activitǎţii | SC Silcotub SA Zalău, jud. Sălaj |
| Trimestrial | Toată perioada sau pǎrţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începînd cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie |
| Zi | Orice perioadǎ de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, cînd realmente apar emisii; cu maxim o mǎsurǎtoare pe zi |
| CCOCr | Consum chimic de oxigen |
| CBO5 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile |
| COV | Compuşi organici volatili |
| CMA | Concentraţii maxime admise |
| VLE | Valori limită de emisie |
| R | Fraze de risc conform 1408/2008 |

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Anca GROŞAN