Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.    din  00.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  Municipiul Zalau, cu sediul în mun. Zalau, piata Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 2135/12.04.2017, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.08.2017, că proiectul: Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatii verzi, locuri de joaca, in cartierul stadion ( str. Mihai Eminescu, B.P Hasdeu, Stadionului, Ciociriliei, Meses) din municipiul Zalau, propus a fi amplasat municipiul Zalau, str.  Mihsi Eminescu, B.P. Hasedeu, Stadionului, Ciocirliei, Meses,  jud. Salaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b ) si e) si pct. 13, lit. a )  ;

Situatia propusa prin proiect:

Strada Mihai Eminescu

Tronson 1 km 0+000 - km 0+110

Se va freza stratul de asfalt existent, peste sistemul rutier existent se va aseza un element antifisura (geogrid) se va executa stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din BA16 in grosime de 4 cm.

Tronson 2  km 0+110 - km 0+550

Se va executa o caseta  cu latimea variabila din balast 30 cm si piatra sparta 20 cm pe partea stanga a strazi.  Peste caseta  si sistemul rutier existent se va asterne  stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din BA16  in grosime de 4 cm.

Tronson 3  km 0+550 - km 0+650

Pe ambele parti ale strazii se vor executa  casete  cu latimea variabila din balast 20 cm si piatra sparta 15 cm.  Peste caseta  si sistemul rutier existent se va asterne un strat de piatra sparta in grosime de 12 cm. Peste stratul de piatra sparta se va executa   stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzuradin BA16 in grosime de 4 cm.

Tronson 4  km 0+650 - km 1+650

Se va excava sistemul rutier existent si se va executa un nou sistem rutier format  din balast 30 cm si piatra sparta 20 cm .  Peste stratul de piatra sparta se va executa   stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din  BA16 in grosime de 4 cm.

Tronson 5  km 0+000 - km 0+157

Se va sparge si se va indeparta stratul de beton de ciment.  Se va executa un strat de  piatra sparta in grosime de 15 cm .  Peste stratul de piatra sparta se va executa   stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din  BA16 in grosime de 4 cm.

Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu

Se va freza stratul de beton asfaltic existent, se va aseza un element antifisura (geogrid) se va executa stratul de legatura din BAD20 in grosime de 7 cm si stratul de uzura din BA16 in grosime de 4 cm.

Strada Stadionului

Tronson 1 km 0+000 - km 0+552

Se va freza stratul de beton asfaltic existent, se va aseza un element antifisura (geogrid) se va executa stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din BA16 in grosime de 4 cm.

Tronson 2 km 0+000 - km 0+185

Se va excava sistemul rutier existent si se va executa un nou sistem rutier format  din balast 30 cm si piatra sparta 15 cm .  Peste stratul de piatra sparta se va executa   stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din  BA16 in grosime de 4 cm.

Strada Ciocarliei

Se va freza stratul de beton asfaltic existent, se va aseza un element antifisura (geogrid) se va executa stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din BA16 in grosime de 4 cm.

Strada Meses

Se va excava sistemul rutier existent si se va executa un nou sistem rutier format din balast 30 cm si piatra sparta 15 cm .  Peste stratul de piatra sparta se va executa   stratul de legatura din BAD20 in grosime de 6 cm si stratul de uzura din  BA16 in grosime de 4 cm

Trotuar

Trotuarele existente de beton de ciment se vor sparge. Se va executa o fundatie de piatra sparta de minim 12 cm , peste care se va asterne un strat de uzura BA8 de 4 cm grosime.

La trotuarele noi se va asterne  un strat de fundatie din balast de 20cm grosime, un strat de baza din piatra sparta de  minim 12cm grosime, strat de uzura din BA8 in grosime de 4 cm

Canalizare pluviala

Pe strazile cu canalizare pluviala existenta se vor realiza lucrari de aducere la cota a caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere.

Pe strazile Meses si Mihai Eminescu unde nu exista  canalizare pluviala se va realiza un sistem din tuburi PVC - KG cu diametrul D300 - D350 - D400, camine de vizitare si guri de scurgere.

Iluminat public

Se va executa sistem de ilumniat public cu linii electrice subterane

Retea de telecomunicatii

Se va realiza canalizatia tehnica si introducerea prin subterean al retelei de fibra optica.

b)   Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul ;

b1)  Utilizarea resurselor naturale: apa: - nu este cazul ;

b2)  Evacuarea apelor: canalizare menajera: - nu este cazul  ;

b3) Evacuarea apelor : canalizare pluviala:

Pe strazile cu canalizare pluviala existenta se vor realiza lucrari de aducere la cota a caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere.

Pe strazile Meses si Mihai Eminescu unde nu exista  canalizare pluviala se va realiza un sistem din tuburi PVC - KG cu diametrul D300 - D350 - D400, camine de vizitare si guri de scurgere.

b4) Energia termica: - nu este cazul  ;

b5) Enerigie electrica: - se va executa sistem de ilumniat public cu linii electrice subterane ;

b6) Producţia de deşeuri: - respectarea prevederilor  cf. Legii nr. 211/15.11.2011 ( r1 ), cu modificari ulterioare privind regimul deseurilor: - in perioada de executie a proiectului vor rezulta deșeuri care vor fi colectate selectiv si se vor valorifica/elimina numai prin operatori  economici  autorizati ;

b7) Lucrarile necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier va consta in:

Împrejmuirea incintei de lucru cu un gard provizoriu din stâlpi de ţeavă şi plasă de sârmă şi poarta de acces din cadru metalic şi plasă de sârmă.

Realizarea unui WC uscat.

Realizarea unei barăci din scândură cu învelitoare din tablă cutată (construcţie demontabilă), pentru depozitarea materialelor mărunte şi a sculelor, şi ca vestiar pentru personalul de execuţie.

Realizarea unui ţarc împrejmuit cu stâlpi de lemn şi sârmă ghimpată pentru depozitarea materialului lemnos pentru cofraje, oţel beton, conducte etc.

Realizarea unei platforme din balast compactat prevăzută cu pante spre exterior, pentru depozitarea agregatelor pentru umpluturi si cele utilizate la prepararea loco-obiect a betoanelor şi mortarelor.

Realizarea unei platforme de lucru pentru pozarea malaxorului pentru prepararea betoanelor şi mortarelor loco-obiect.

b8) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare ;

b9) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: -  se vor respecta prevederile legislatiei specific in domeniul protectiei mediului, OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;

c) Localizarea proiectului: municipiul Zalau, str.  Mihsi Eminescu, B.P. Hasedeu, Stadionului, Ciocirliei, Meses,  jud. Salaj,  cf. certificatului de urbanism emis de Municipiul Zalau ;

c1) Utilizarea existentă a terenului: - terenul este situat în intravilanul Municipiului Zalau, conform PUG  ;

c2) Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul ;

c 3) Capacitatea de absorbtie a mediului: - nu este cazul ;

d )  Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

d2)  natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul ;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

d4)  probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

c) Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor;

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect ;

e) Realizarea retelelor de canalizare etanse pentru a prevenii poluarea solului si a pânzei freatice ;

f)   Respectarea prevederilor Ord.  MS nr. 119/2014, privind nivelul de zgomot ;

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare ;

h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii  de  evaluare  adecvată, după caz, în condiţiile  prezentei metodologii, autoritatea  competentă  pentru protecţia  mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor obtine actele/avizele stabilite în certificatul de urbanism și cele solicitate de către membrii CAT:

-  notificare SGA pentru începerea executiei ; - acord tehnic ANIF ; -  punct de

vedere  DJC ;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica Grec

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Alina  Brânduşan