Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate BRISC VASILE P.F.A., cu sediul com. Valcau de Jos, loc. Valcau de Sus, nr. 233,  jud. Salaj, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 4585 din 08.08.2017, în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2017, că proiectul CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI SI BAZIN VIDANJABIL BETONAT ETANS

propus a fi amplasat în  com. Valcau de Jos, loc. Valcau de Sus, nr. 233,  jud. Salaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.1, lit. e); pct. 10, lit. a);

b) Caracteristicile proiectului:

b1) mărimea proiectului:

Beneficiarul doreşte executarea unor lucrări de construire Platformă de gunoi și bazin

vidanjabil etanș - beton, în proximitatea unei anexe gospodărești cu destinația de GRAJD, în scopul desfășurării activității de creștere a animalelor în gospodăria proprie ( 2- bovine și 8 - porcine) la standardele si normele în vigoare.

descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei,

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- se va executa o platformă cu dimensiunile 6,00m x3,00m, cu pereți laterali de 1,20 m înălțime, din

beton armat și protecție hidrofugă; la partea frontală, platforma este prevăzută cu un sistem de demontabil

din materiale metalice sau lemn de esență tare, pentru a permite încărcarea gunoiului cu mijloace

mecanizate; platforma este prevăzută cu pantă de scurgere a mustului, înspre canalul colector; platforma va

fi acoperită, în scopul împiedicării evaporării rapide și ca protecție împotriva apelor din precipitații.

- la partea frontală a se va executa un canal de colectare a mustului rezultat din fermentarea

gunoiului de grajd; canalul va fi racordat la o fosă septică;

- se va realiza bazin din beton armat etanș cu dimensiunile 2,00x2,00x1,5m, prevăzută cu protecție

hidrofugă din ambele sensuri, pentru scurgerea dejecțiilor lichide din canalul colector;

- din bazinul de beton etanș, mustul se va evacua prin pompare automatizat (termoflot cu plutitor)

într-un bazin de stocare, executat din beton hidrofug, pentru captarea și colectarea a mustului/ lichidelor

drenate din gunoiul de grajd, urmând a fi golit/utilizat pentru:

- golit peste depozitul de gunoi pentru a menține umiditatea și temperatura normală de

fermentare a acestuia;

- preluate și încărcate într-un recipient conectat la o instalație de irigații prin picurare

utilizată în fermă;

- lucrări de fertilizare a solului cu îngrășăminte lichide, în perioadele când nu sunt instituite

interdicții.

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: -nu este cazul;

b4) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011 (r1), privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare:

- în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care se vor colecta separat şi vor fi evacuate prin grija unităţii excutante într-un depozit autorizat ;

- Perimetrul șantierului va fi împrejmuit și semnalizat pentru interzicerea accesului persoanelor străine în zona de lucru;

• deseurile generate în perioada de realizare a proiectului:

-deseurile generate pe perioada etapei de construire (deseuri menajere, pamânt excavat,deseuri metalice etc.) vor fi stocate selectiv si predate catre societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului pentru activitati de colectare/valorificare/eliminare

b5) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b6) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

c) Localizarea proiectului: com. Valcau de Jos, loc. Valcau de Sus, nr. 233,  jud. Salaj,

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 15/06.07.2017, emis de primăria Valcau de Jos, terenul este situat in intravilanul localitatii;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Sălaj urmând a aplica în mod corespunzător, în aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009 cu modificările ulterioare.

Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

Respectarea prevederilor Ord. 119/2019, privind nivelul de zgomot.

Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare.

Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor obtine actele/avizele stabilite in certificatul de urbanism şi cele solicitate de către membrii CAT la şedinţa din data de 11.09.2017;- pdv DJC;

Prezentul act nu exonereză de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica Grec

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Steliana Banea