Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  din ...........

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Halmăşd, cu sediul în  mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 4986/29.08.2017, în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2017, că proiectul „Construire poduri şi podeţe în comuna Halmăşd, judetul Sălaj”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Halmăşd, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 lit. a);

b) Caracteristicile proiectului:

b1) mărimea proiectului: - prin proiect se propune asigurarea condiţiilor de circulaţie normală pe  drumurile  din comuna Halmăşd datorită situaţiei precare a podurilor şi podeţelor.

1) Pod peste valea Turea

Lumina podului L=5.00 m

Deschiderea podului L=6.00 m

Lățimea carosabilă = 5.00 m

•	Infrastructura

- 2 culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

- Suprastructură, cale, trotuar, parapet

-    Aparate de reazem din neopren

-   Grinzi prefabricate cu corzi aderente L=6 m, h=0.42m,  9 buc.

-   Placă de suprabetonare h=13-19 cm

-   Parapet pietonal de țeavă dreptunghiulară

-   Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

- Se vor executa rampe de acces și racorduri la străzile existente

- Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

- Plăci de racordare cu terasamentele

- Curățirea albiei de bolovani

- Pereu de piatră brută rostuită cu mortar

- Pinten de beton C20/25

2) Pod peste valea Drighiu

Lumina podului L=7.00 m

Deschiderea podului L=8.00 m

Lățimea carosabilă = 5.00 m

•	Infrastructura

- 2 culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

-	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

- Aparate de reazem din neopren

- Grinzi prefabricate cu corzi aderente L=8 m, h=0.42m,  9 buc.

- Placă de suprabetonare h=13-19 cm

- Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

- Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

- Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

•	Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

- Plăci de racordare cu terasamentele

- Curățirea albiei de bolovani

- Pereu de piatră brută rostuită cu mortar

- Pinten de beton C20/25

3) Pod peste valea Sipot

Lumina podului L=7.00 m

Deschiderea podului L=8.00 m

Lățimea carosabilă = 5.00 m

•	Infrastructura

Culei fundate direct. Clasa betonului din fundații este C20/25. Clasa betonului din elevații este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzineților C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

•	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

-  Aparate de reazem din neopren

- Grinzi prefabricate cu corzi aderente L=8 m, h=0.42m,  9 buc.

- Placa de suprabetonare h=13-19 cm

- Parapet pietonal de țeavă dreptunghiulară

- Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

- Se vor executa rampe de acces și racorduri la străzile existente

•     Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

- Plăci de racordare cu terasamentele

- Curățirea albiei de bolovani

- Pereu de piatră brută rostuită cu mortar

- Pinten de beton C20/25

4) Podet pe strada Chesches peste valea Mosiestilor

Lumina podetului L=4.00 m

Deschiderea podetului  L=4.90 m

Latimea carosabila = 5.15 m

•	Infrastructura

Culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

•	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

-    Dale prefabricate tip D4 L=4.90 m, h=0.40m,  7 buc.

-     Placa de suprabetonare h=13-19 cm

-    Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

-    Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

-   Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

•	Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Plăci de racordare cu terasamentele

Curatirea albiei de bolovani

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Pinten de beton C20/25

5)Podeț pe strada Purdii Lupului peste valea Mosiestilor

Lumina podetului L=4.00 m

Deschiderea podetului  L=4.90 m

Latimea carosabila = 5.15 m

•	Infrastructura

Culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

•	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

-    Dale prefabricate tip D4 L=4.90 m, h=0.40m,  7 buc.

Placa de suprabetonare h=13-19 cm

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

-    Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

•	Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Plăci de racordare cu terasamentele

Curatirea albiei de bolovani

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Pinten de beton C20/25

6) Podet pe strada Purdii Lupului peste valea Dumoaia

Lumina podetului L=4.00 m

Deschiderea podetului  L=4.90 m

Latimea carosabila = 5.15 m

•	Infrastructura

Culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

•	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

-    Dale prefabricate tip D4 L=4.90 m, h=0.40m,  7 buc.

Placa de suprabetonare h=13-19 cm

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

-    Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

•	Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Plăci de racordare cu terasamentele

Curatirea albiei de bolovani

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Pinten de beton C20/25

7) Podet pe strada Dumoaia peste valea Dumoaia

Lumina podetului L=4.00 m

Deschiderea podetului  L=4.90 m

Latimea carosabila = 5.15 m

•	Infrastructura

Culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

•	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

-    Dale prefabricate tip D4 L=4.90 m, h=0.40m,  7 buc.

Placa de suprabetonare h=13-19 cm

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

Hidroizolaţie, protecţie hidroizolaţie, straturi de beton asfaltic.

-    Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

•	Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Plăci de racordare cu terasamentele

Curatirea albiei de bolovani

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Pinten de beton C20/25

8)Podet tubular D1500 pe strada Belciuneasa

Diametrul podetului  Ø1500

Latimea carosabila = 4.20 m

•	Infrastructura

Fundatie sub  tub din beton C16/20, asezata pe un pat de balast

•	Suprastructură

-    Timpane si camera de cadere din beton C20/25, armat cu plasa STNB Ø8/100

-   Tub de beton armat Ø1500 cu L=5.00m

-   Hidroizolaţie

-   Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

9) Punte pietonala peste valea Cerisa

Lumina L=5.00 m

Deschiderea L=6.00 m

Latimea carosabila = 1.30 m

•	Infrastructura

- Culei fundate direct. Clasa betonului din fundatii este C20/25. Clasa betonului din elevatii este C25/30. Clasa betonulu din bancheta chuzinetilor C25/30. Clasa betonului la aripi este C20/25

•	Suprastructură, cale, trotuar, parapet

Grinzi metalice HEA300  L=6 m, 2  buc.

Antretoaze metalice IPE180 L=1.29 m, 5 buc

Tabla cutata

Parapet pietonal de teava dreptunghiulara

-    Se vor executa rampe de acces si racorduri la strazile existente

•	Racordări cu terasamentele, lucrări în albie

Curatirea albiei de bolovani

Pereu de piatra bruta rostuita cu mortar

Pinten de beton C20/25

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b4) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011 (r1), privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare:

- în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care se vor colecta separat şi vor fi evacuate prin grija unităţii excutante într-un depozit autorizat ;

- lucrările necesare organizării de şantier: în cadrul incintei se va amplasa o baracă metalică  ce va fi folosită vestiar pentru muncitori şi 2 barăci depozit pentru depozitarea diferitelor materiale; lângă amplasamentul locuinţelor se va amplasat un banc de lucru pentru dulgheri, banc de lucru pentru fierari betonişti, platformă de lucru pentru preparare betoane şi mortare şi o platformă de depozitare agregate pe sorturi.

b5) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b6) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

c) Localizarea proiectului: Comuna Halmăşd, jud. Sălaj,

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 6 din 16.08.2017, emis de Primăria Comunei Halmăşd, terenul propus pentru amplasament este situat în intravilanul şi extravilanul comunei Halmăşd.

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Sălaj urmând a aplica în mod corespunzător, în aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009 cu modificările ulterioare.

Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare.

Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor obtine actele/avizele stabilite in certificcatul de urbanism şi cele solicitate de către membrii CAT la şedinţa din data de 20.11.2017: - aviz ANIF;

- aviz emis de Apele Române

Prezentul act nu exonereză de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica Grec

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Anca Groşan