# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

# Nr. __ din 02.07.2018

# (Proiect)

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul Zalău, cu sediul în loc. Zalău, p-ţa Iuliu Maniu, nr.3,  Judetul Sălaj,  înregistrată la APM Salaj cu nr. 2567/04.05.2018,  în baza:

# Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

# Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.07.2018, că proiectul „Amenajare de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău- Etapa -1- Cartierul Dumbrava (Str. Victor Deleu)” propus a fi amplasat în loc. Zalău, str. Victor Deleu, jud. Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

# Justificarea prezentei decizii:

# I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

# a)  Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa  2, la pct.1, lit. c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări, la  pct. 10, lit. b)  proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

# b) Caracteristicile proiectului:

# b1) Mărimea proiectului:

# Prin prezenta documentatie se propun următoarele lucrări:

Prezentul proiect are ca și scop amenajarea unui spațiu recreativ pentru locuitorii din zonă, terenul fiind amplasat în zona rezidențială de locuințe colective.

Prin proiect se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Terasamente

- Defrișarea vegetației degradate și arbuștilor și salubrizarea terenului;

- Toaletarea arborilor existenți

- Amenajarea unui loc de fitness pentru adolescenți și adulți

- Realizarea unei alei principale longitudinale din asfalt cu borduri care va lega cele două accese în parc

- Montare bănci

- Amplasare cișmea de apă potabilă, din fontă

- Amplasare coșuri de gunoi menajere selctive

- Amenajare spații verzi

- Vegetația va fi formată din pâlcuri de arbori foioși, arbuști de talie mare și mică dispuse în așa fel încât să fie decorative tot anul

- Gazonarea terenului

- Realizarea unui sistem de irigații prin aspersiune automatizat

- Realizarea împrejmuirii pe partea din NE-E a amplasamentului

- Realizarea sistemului de iluminat pe terenul studiat

- Realizare sisteme de supraveghere video

- Racordarea la unitățile publice a terenului obiect al investiției

- Crearea de facilități pentru recreere pe terenul amenajat

Terenul este situat ȋn intravilanul municipiului Zalău şi aparţine domeniului public.

Pentru realizarea acestui proiect se va utiliza plante autohtone aclimatizate zonei, cu funcţie decorativă şi de protecţie.

Arborii vor fi plantaţi la distanţe diferite impuse de ritmul de creştere şi habitusul speciei, în aşa fel încât la maturitate să existe minim un metru între coroanele arborilor.

Se v-a utiliza arbori şi arbuşti care decorează prin coloritul diferit al frunzelor, florilor şi fructelor  pentru un ambient mai plăcut în toate anotimpurile anului specifice funcţiei decorative.

Lucrările investiționale de plantare au în vedere, în special plantarea de zone cu vegetație joasă și elemente de talie medie care contribuie la ameliorarea calității aerului, deoarece noxele emise de autoturisme sunt la nivelul solului; la fel și depunerea prafului. In acest sens investiția prevede plantarea de gazon, precum și utilizarea unor specii de arbuști de talie mica.

Se va achiziţiona doar material dendrologic care prezintă certificat de calitate.

La alegerea speciilor s-a avut în vedere următoarele caracteristici ale plantelor:

- temperamentul speciilor, de umbră, semiumbră, lumină

- cerinţele faţă de substanţele nutritive şi umiditatea solului

- rezistenţa la secetă şi temperaturi scăzute

- capacitatea de răsărire

- ritmul de creştere

- rezistenţa la tasare

- reacţia la tundere

Materialul dendrologic se va achiziţiona cu balot de pământ.

La plantare se respectă următoarele distanţe faţă de:

- cabluri electrice: 1,0 m

- cabluri de tracţiune electrică: 1,0 m

- canalizaţie telefonică: 1,0 m

- canale termice: 1,5 m

- conducte de alimentare cu apă: 1,5 m

- canale colectoare: 1,5 m

Echipamentele pentru fitness vor fi amplasate pe grupe de muschi, structura principală a echipamentelor va fi realizată din țeavă galvanizată.

Spațiul verde se va iriga prin aspersiune de la sistemul de alimentare cu apă a municipiului.

Aleile vor avea 1m lățime, acestea vor fi asfaltate.

Sistem rutier  pentru alei:

- 3 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8;

- 10 cm strat de bază din beton de ciment C8/10;

- 10 cm fundație din nisip

Mobilierul urban va fi realizat de regulă din materiale naturale, metal și va satisface cele mai exigente cerințe arhitectonice și de funcționalitate. Se va respecta Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap-Indicativ NP051-2012.

Pe amplasament nu este necesară amplasarea unei toalete deoarece amenajarea are ca și grup țintă locuitorii din zona respectivă.

De la sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului se va face un branșament pentru cișmea de apă și pentru sistemul de irigații. Branșamentul se va face din conducta existentă pe strada Victor Deleu, PE Dn160 . Apa uzată provenită de la cișmele va fi dirijată în canalizarea existentă din apropierea amplasamentului, de pe strada Victor Deleu, PVC Dn250.

Apele pluviale de pe amplasament vor fi colectate și vor fi dirijate în canalizarea pluvială existentă de pe strada Victor Deleu, PVC Dn250.

Pentru iluminatul public se va utiliza soluția de iluminat prevăzută în studiul de fezabilitate pentru modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, conform acestei soluții corpurile de iluminat vor fi cu LED și echipate cu telegestiune.

Soluția tehnică pentru supravegherea video va fi una performantă, de actualitate, care să permită monitorizarea centralizată a spațiilor publice amenajate.

Terenul pe care se va executa amenajarea peisagistica va fi imprejmuit în partea de NE-E.

# b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

# b3) utilizarea resurselor naturale:

# Alimentarea cu apa a obiectivului, se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa a municipiului existenta in zona.

# b4) evacuarea apelor uzate:

# Apele uzate menajere  - Apele uzate menajere se vor colecta in reteaua de canalizare menajera a

# municipiului existenta in zona;

# Apele pluviale – Apele pluviale de pe amplasament vor fi colectate și vor fi dirijate în canalizarea

# pluvială existentă de pe strada Victor Deleu, PVC Dn250.

# Alimentarea cu energie termică: - Nu este cazul

# Alimentare cu energie electrica: - De la reţeaua de distribuţie a localităţii.

# b5) producţia de deşeuri: conform Legii nr. 211/2011 (r1), privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

Lucrări necesare organizării de șantier: 	Amplasamentul organizarii de santier se va face pe un teren pus la dispozitie de Municipiul Zalău, de preferinta se va amplasa pe un teren din zona industriala a municipiului. Incinta se va imprejmui cu gard din plasa de sarma si se va balasta/pietrui zona. Tot in incinta organizarii de santier se va amenja si o platforma betonata de dimensiuni corespunzatoare utilajelor folosite.

Antreprenorul va fi responsabil pentru întreţinerea drumurilor puse la dispoziţie de către beneficiar pe parcursul perioadei de construcţie şi la încheierea lucrărilor le va preda cel puţin în starea iniţială.

Înainte de începerea oricărei activităţi, anteprenorul va face împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale un proces verbal asupra stării suprafeţei oricărui teren privat sau public, pe care se va face accesul la amplasament (şantier). Antreprenorul va face ca toate aceste suprafeţe să fie accesibile şi le va menţine într-o stare corespunzătoare în timpul execuţiei lucrărilor. La terminarea folosirii de către antreprenor a acestei căi de acces el va reface starea suprafeţelor, făcând ca acestea să fie cel puţin la fel de bune ca înainte de începerea lucrului.

Antreprenorul va menţine amplasamentul într-o stare curată, sănătoasă. El va controla vegetaţia de aşa natură încât să nu deprecieze confortul şi aspectul vecinătăţii amplasamentului. După execuţia lucrărilor în orice parte a amplasamentului, în alt scop decât în legătură cu îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor, antreprenorul va curăţa numita parte de amplasament.

Materialele rezultate din eliberarea terenului vor fi proprietatea beneficiarului. Antreprenorul le va îndepărta de pe şantier şi le va amplasa într-un anumit mod şi pe un teren conform aprobării prealabile a beneficiarului.

Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseşte nu sunt murdărite ca urmare a acestei folosiri şi în cazul în care ele se murdăresc, antreprenorul va lua imediat măsurile necesare pentru a le curăţi.

Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumului, căilor de apă şi structurilor, cauzate de operaţiile executate de el. Antreprenorul va da, în orice moment, personalului şi agenţilor beneficiarului, precum şi oricăror alţi antreprenori care lucrează pe şantier pentru beneficiar, folosinţa liberă a accesului conform necesităţilor pentru execuţia lucrărilor şi instalarea utilajelor.

De la organizările de şantier vor rezulta deşeuri menajere, care se vor coelcta selectiv in incinta acesteia. Pentru gestionarea apelor uzate menajera se vor folosi toalete ecologice amplasate in incinta organizării de şantier.

Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată care va asigura transportul şi depozitarea deşeurilor la rampele amenajate.

În afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru execuţia investiției, se vor acumula deşeuri specifice în bazele de utilaje şi la staţiile de asfalt şi betoane.

O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite.

Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

-	micşorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosferă

-	micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzate de tehnologiile folosite de acestea

-	micşorarea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie.

# c) Localizarea proiectului:.

# c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 311 din 20/03/2018 emis de Primaria Municipiului Zalău, terenul este situat ȋn intravilanul loc. Zalău;

# c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

# c3) capacitatea de absorbţie a mediului:  nu este cazul;

# d) Caracteristicile impactului potenţial:

# d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate:  punctual pe perioada de execuţie;

# d2) natura transfrontieră a impactului:- nu este cazul;

# d3) mărimea şi complexitatea impactului: în perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcţii, utilajele şi mijloacele de transport.

# d4) probabilitatea impactului:  redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

# d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

# Condiţiile de realizare a proiectului:

# Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: ,,În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

# În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

# Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

# Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

# Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

# Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, privind nivelul de zgomot.

# Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

# Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

# Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

# In sedinta CAT din 02.07.2018 nu s-au solicitat urmatoarele acte/avize.

# Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV,

# dr. ing. Aurica GREC

# Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# ing. Gizella Balint

# Întocmit,

# cons. Ovidiu Spin