Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

Decizia etapei de încadrare

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC Universal Euro Build SRL, cu sediul  în  com. Sâg, satul Fizeș, nr.246, jud. Sălaj, înregistrată la APM  Sălaj cu nr. 3244/07.06.2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.07.2018 că proiectul: Construire fermă creștere vaci de carne și împrejmuire, propus a fi amplasat în Șimleu Silvaniei, str.22 Decembrie 1989, nr.95, jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2: pct. 11, lit. e); pct.2. lit.iii; pctt.10, lit.a)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: Scopul principal al acestui proiect este realizarea unei investitii noi, se doreste construirea unei ferme de crestere vaci de carne compusa din :grajd cu padoc 1, grajd cu padoc 2, cladire pavilion administrativ, cladire magazie de furaje, cladire fanar si cladiri anexe necesare pentru buna functionare a fermei. Toate cladirile au un regim de inaltime Parter .

Ferma de crestere a vacilor de carne propusa prin proiect este compusa din urmatoarele corpuri de cladiri si sunt repartizate pe nivel astfel :

Grajd  cu padoc 1, cu capacitatea de 100 locuri cu dimensiunile 65.10 x 16.00 m, si doua zone de padoc cu dimensiunile 65.10 x 4.00 m, cu :

PLAN PARTER :

- aria construita = aria desfasurata = 1 041,60 mp Cladire ,

-  aria construita = aria desfasurata = 520,80 mp Padoc ,

-  aria construita = aria desfasurata = GRAJD CU PADOC = 1 562,40mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este 3,70m

-inaltimea la coama este 5,90m

Este compartimentat conform planurilor anexate ( piese desenate), astfel:

| Compartiment vaci | 321.60 mp |
| --- | --- |
| Compartiment vaci | 321.60 mp |
| Front furajare | 245.10 mp |
| Padoc | 260.40 mp |
| Padoc | 260.40 mp |

Accesul in cladire se face pe directia est –vest prin intermediul culoarului de circulatie mai exact frontul de furajare de-a lungul careia sunt asezate stanga / dreapta cele doua compartimente pt. vaci  .Cladirea va adaposti 100 capete animale .

b . Grajd  cu padoc 2, cu capacitatea de 100 locuri cu dimensiunile 65.10 x 24.00 m, si doua zone de padoc cu dimensiunile 65.10 x 4.00 m, cu:

PLAN PARTER :

- aria construita = aria desfasurata = 1 041,60 mp Cladire ,

-  aria construita = aria desfasurata = 520,80 mp Padoc ,

-  aria construita = aria desfasurata = GRAJD CU PADOC = 1 562,40mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este 3,70m

-inaltimea la coama este 5,90m

Este compartimentat conform planurilor ,( piese desenate) astfel:

| Compartiment vaci | 321.60 mp |
| --- | --- |
| Compartiment vaci | 321.60 mp |
| Front furajare | 245.10 mp |
| Padoc | 260.40 mp |
| Padoc | 260.40 mp |

Accesul in caldire se face pe directia est –vest prin intermediul culoarului de circulatie mai exact frontul de furajare de-a lungul careia sunt asezate stanga / dreapta cele doua compartimente pt. vaci  .Cladirea va adaposti 100 capete animale .

Grajdul cu padoc 2 este identic cu Grajdul cu padoc 1 .

Cele doua grajduri vor fi dotate cu adapatoare  cu jgheaburi din inox cu incalzire, fronturi de furajare , perii electrice pt. scarpinat bovine, ventilatoare industrial .

c .Clădire administrativă cu dimensiunile 13.05 x 8.20 m.

PLAN PARTER :

- suprafață construită de   107.00 mp

- suprafață desfășurată de 107.00 mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este 2,50m

-inaltimea la coama este 5,30m

Este compartimentată conform planurilor , ( piese desenate) astfel:

| Hol | 14.85 mp |
| --- | --- |
| Birou medic veterinar | 18.76 mp |
| Centrală termică | 7.15 mp |
| Birou șef fermă | 10.72 mp |
| Grup sanitar | 6.90 mp |
| Spațiu pentru servirea mesei | 15.75 mp |
| Filtru sanitar | 8.94 mp |

Accesul in cladire se face prin intermediul aleilor auto din zona platformelor betonate de incinta. Cladirea este amplasata in apropierea parcarii auto, pe directia vest , avand o forma dreptunghiulara in plan . Cladirea este dotata cu centrala termica proprie pe combustibil solid – lemn si boiler electric de 150 liri, iar restul incaperilor vor fi dotate conform destinatiei fiecaruia : birouri, grup sanitar, filtru sanitar , spatiu pt. pregatirea si servirea mesei .

d . Clădire magazie de furaje cu dimensiunile 10.00 x 7.00 m.

PLAN PARTER :

- suprafață construită de   70.00 mp

- suprafață desfășurată de 70.00 mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este 3,00m

-inaltimea la coama este 4,60m

Este compartimentată conform planurilor anexate, astfel:

| Magazie furaje | 35.75 mp |
| --- | --- |
| Depozit scule | 9.75 mp |
| Laborator | 6.75 mp |
| Camera frigorifica | 4.50 mp |
| Camera medicamente | 2.00 mp |

Accesul in cladire se face prin intermediul aleilor auto din zona platformelor betonate de incinta. Terenul este amplasat intre cladirea remiza utilajelor si rezerva apa PSI,  pe directia vest, avand o forma dreptunghiulara in plan . Cladirea este dotata cu o statie de procesare furaje , laboratorul va fi dotat conform cerintelor sanitare veterinare si dependentele necesare respectiv, camera de medicamente si camera frigorifica.

e . Clădire fânar 1 cu dimensiunile 71.80 x 16.00 m.

- suprafață construită de   1148,80 mp

- suprafață desfășurată de 1148,80 mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este  5,35m

-inaltimea la coama este 6,55m

Cladirea este destinata utilizarii de depozitare a paioaselor sub forma de baloti, folosite pt. asternutul animalelor din interiorul grajdurilor respectiv in compartimentele pt. vaci . Acest asternut se utilizeaza intr-un strat de 15 – 25 cm grosime si se schimba in decursul a 24 ore de minim 3 ori pe zi , folosindu-se aproximativ 3 baloti la un schimb. Intr-o singura zi se folosesc 9 baloti cilindrici, cu dimensiunile latime 1,25cm si circumferinta dee 1,25m , rezultand in 365zile pe an un consum de 9x365 = 3 285 baloti cu volulul total de 5 132,81mc  .  Ceea ce a detreminat dimensionarea unui spatiu de depozitare a paioaselor adecvat , rezultand un Volum maxim de depozitare = 5 866mc a cladirii Fanar 1 , spatiul este amenajat pt. pastrare in conditii bune, ferite de precipitatii .

f.  Clădire fânar 2 cu dimensiunile 71.80 x 16.00 m.

- suprafață construită de   1148,80 mp

- suprafață desfășurată de 1148,80 mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este  5,35m

-inaltimea la coama este 6,55m

Cladirea este destinata utilizarii de depozitare a hranei vegetale uscate sub forma de baloti, folosite pt. hranirea animalelor . Hrana animalelor se va depozita pt. o perioada de 12luni pe an. Consumul de hrana vegetala consta in lucerna , fan sub forma de baloti cilindrici,  este de aprox. 7,5 baloti pe zi , ceea ce rezulta ca in 365 zile pe an este necesar o cantitate de 7,5x365 =2 737,5 baloti  hrana vegetala.  Rezultand un consum total pe an de 4 277,34 mc . Ceea ce a detreminat dimensionarea unui spatiu de depozitarea hranei vegetale adecvat , rezultand un Volum maxim de depozitare = 5 866mc a cladirii Fanar 2 . Spatiul este amenajat pt. pastrare in conditii bune, ferite de precipitatii . Hrana vegetala sub forma de baloti necesita o asezare pe sortimente si o distanta adecvata de manevrare mecanizata cu ajutorul unui tractor , ceea ce a dereminat volumul  si dimensionare in plan a cladirii Fanar 2  .

Cele doua cladiri Fanar 1 si Fanar 2  se vor amplasa pe teren conform planului de situatie anexat, respectandu-se distantele de siguranta intre cladiri in caz de incendiu.

g.  Clădire remiza utilaje cu dimensiunile 15.00 x 8.00 m.

- suprafață construită de   120,00 mp

- suprafață desfășurată de 120,00 mp

- pe un nivel

-inaltimea la streasina este 3,50m

-inaltimea la coama este 4,80m

Aceasta cladire se va folosi pentru depozitarea utilajelor agricole folosite in desfasurarea activitatii fermei pt. cresterea vacilor de carne , nu are dotari tehnice in componenta .

De-asemenea sunt prevăzute a se realiza și următoarele construcții speciale aferente fermei:

Filtru sanitar auto

- dimensini in plan orizontal al filtrului auto este de 6,40m x  3,40 m

-  aria construita = aria desfasurata = 21,76 mp

Filtrul sanitar auto este o constructie de tip platforma betonata , necesara pt. igenizarea vehiculelor care intra si ies din incinta fermei de animale .

Gropa gunoi/dejectii – 2 bucati

- dimensini in plan orizontal este de 20,0m x  20,0 m  al fiecareia

-  aria construita = aria desfasurata = 400 mp

-  adancimea este de H=1M , volum = 400 mc / fiecare

- suprafata construita 400 mp pe bucată, totalul celor 2  groape de gunoi este de 800 mp

Gropile de gunoi sunt o constructie de tip bazine betonate din beton armat impermeabilizat, format din placa de beton armat la cota -1,00m si perimetral elevatii din beton armat dublu hidroizolate, cu o adancime de 1m , . Aceste gropi sunt folosite pt. depozitarea dejectiilor provenite din grajdurile animalelor. Aceste gropi se golesc periodic la un interval de 6 luni sau mai des daca este necesar .

Platforma silozuri si groapa de descarcare cereale

- dimensini in plan orizontal este de 11,50m x  5,80 m  - Platforma pt. silozuri

-  aria construita = aria desfasurata = 66,70 mp

Platforma pt. silozuri este o placa din beton armat destinata ca suport pr. amplasarea si montarea celor doua silozuri metalice, verticale .

- dimensini in plan orizontal este de 2,90m x  5,30 m  - Groapa de descarcare cereale

-  aria construita = aria desfasurata = 15,35 mp

Groapa de descarcare cereale , este o cuva din beton armat amplasata in imediata vecinatate a platformei pt. silozurile metalice . Groapa de descarcare cereale este componenta a procesului tehnologic al statiei de procesare furaje amplasata in cladirea magazie de furaje .

Zid de sprijin

- dimensini in plan orizontal este de 167,80 ml

-  inaltimea zidurilor de srijin sunt intre 1,50m si 3,50m

Zidurile de sprijin se vor construi din beton armat, realizate in tronsoane in zona aleilor auto si zona taluzului paralel cu grajdul de animale . Aceste ziduri de sprijin sunt necesare deoarece pt. amenajarea exterioara a incintei se va face prin sapaturi generale ale terenului si sapaturi facute in trepte prin taluzuri . Astfel de amenajari sunt necesare deoarece terenul natural este in panta de aprox. 8% pe directia nord-sud .

Imprejmuire incinta

- dimensini in plan orizontal  ale imprejmuirii perimetrale ale incintei fermei este de  740,95 ml

-  accesul auto si pietonal se face prin intermediul a doua porti metalice, respectiv poarta principala pe sina automatizata 10ml lungime si poarta secundara pe  sina 7,00 ml lungime .

Imprejmuirea se va face conform planului de situatie doar pt. incinta fermei de animale si are in total 740,95 ml lungime pe toate laturile incintei . Gardul este realizat dintr-o bordura din beton armat de 50 cm inaltime si plasa de sarma zincata bordurata de 1,50 m inaltime . Imprejmuirea se va face in trepte urmarind panta naturala a terenului .

Puț forat de mare adancime , dotat cu o pompa submersibila si conducte de apa . Sistemul constructiv ales pt. putul sapat este din tuburi PVC cu D=110mm, iar reteau de apa se va face cu teava din polipropilena cu D= 60mm, ingropat sub cota de inghet din zona .  Cu ajutorul pompei submersibile necesarul de apa utilizat  pt.  alimentarea intregii ferme se va stoca in doua bazine prefabricate din fibra de sticla , fiecare bazin are un volum de 40mc. Bazinele pt. stocarea apei potabile vor fi montate subteran pe pat  de nisip .

In incinta fermei va exista si doua bazine de stocare a apei necesare pentru stingerea incediilor PSI – 2 buc. Bazine a cate 40 mc fiecare si dotat cu grup de pompare propriu . In incinta fermei vor fi amplasati hidranti exterior supraterani in numar de 5 bucati .

Amenajari exterioare ale incintei

Conform planului de situatie anexat incinta fermei de animale se amenajaza cu alei auto betonate, zone de parcare autovehicule, platforme pt. manevre utilaje agricole si platforme pietruite pt. alei auto . Suprafata totala a aleilor si a platformelor betonate este de 4 332,80 mp si suprafata aleilor auto pietruite este de 1 388,40mp . Amenajarile exterioare sunt propuse pt. buna functionare a activitatii desfasutata in cadrul fermei de crestere a vacilor , respectand normele legislative aflate in vigoare in prezent , de – asemenea amplasarea cladirilor pe teren s-a facut respectand Legea 50 /1991 actualizata , Normativul P118/99 , Legea 350/2001 actualizata si Ordonanta de urgenta nr. 100 / 2016 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii .

Bilant teritorial :

Suprafata totala a terenului = 92 900 mp                          Suprafata incinta ferma = 29 180,60 mp

Arii construite cladiri :    Grajd cu padoc 1 = 1 562,40mp

Grajd cu padoc 2 = 1 562,40mp

Cladire administrativa = 107 mp

Magazie furaje = 70,0 mp

Remiza utilaje : 120,0 mp

Fanar 1 =  1 148,80 mp

Fanar 2 =  1 148,80 mp

Filtru sanitar auto = 21,76 mp

Aria totala a cladirilor = 5 719,40  mp

Arii construite platforme :   Platforma silozuri si groapa de descarcare = 82,05 mp

Gropa gunoi/dejectii – 2 bucati = 400 x2 = 800 mp

Platforme betonate = 4 332,80 mp

Platforme pitruite = 1 388,40 mp

Zid de sprijin  = 167,8 ml

Imprejmuire incinta = 740,95 ml

Spatii verzi  = 16 865 mp

b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: - apă din puț forat.

Alimentarea cu apă: - se va realiza prin saparea unui put forat de mare adancime , dotat cu o pompa submersibila si conducte de apa . Sistemul constructiv ales pt. putul sapat este din tuburi PVC cu D=110mm, iar reteau de apa se va face cu teava din polipropilena cu D= 60mm, ingropat sub cota de inghet din zona .  Cu ajutorul pompei submersibile necesarul de apa utilizat  pt.  alimentarea intregii ferme se va stoca in doua bazine prefabricate subterane din fibra de sticla , fiecare bazin are un volum de 40mc. Bazinele pt. stocarea apei potabile vor fi montate subteran pe pat  de nisip .

Alimentarea cu apa potabila a cladirii adrministrative si a acladirii magazine de furaje se va face din sursa de apa stocata in bazinele prefabricate cu ajutorul unei pompe submersibile care va asigura debitul de apa necesar functionarii .

Alimentarea cu apa potabila a celor doua grajduri pt. animale se va face din sursa de apa stocata in bazinele prefabricate prin cadere libera .

Alimentarea cu apa  a celor doua bazine de stocare a apei necesare pentru stingerea incediilor PSI – 2 buc se face din sursa subterana / put forat . Bazine a cate 40 mc fiecare si dotat cu grup de pompare propriu. In incinta fermei vor fi amplasati hidranti exterior supraterani in numar de 5 bucati .

Evacuarea apelor: - Canalizarea apelor uzate se propune a fi solutionata gravitational in sistem separativ prin retea de canalizare menajera respectiv cea de ape pluviale .

Sursa de ape uzate menajere

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din interiorul cladirii administrative se vor evacua intr-un bazin vidanjabil prefabricat de 10 mc, montat subteran, amplasat langa cladirea administrativa .

-  canalizarea menajera se va realiza din teava din polipropilena cu D= 110 mm, ingropat sub cota de inghet . Apele uzate menajere provenite din supraplinul partii lichide celor doua gropi de gunoi  se vor evacua  intr-un bazin vidanjabil prefabricat de 40mc, montat subteran , amplasat in apropierea gropilor de gunoi

Se prevede ca dejecțiile evacuate din grajduri să fie stocate temporar pentru fermentare.

După fermentare dejectiile vor fi transportate-cu remorca pe terenurile agricole arendate pentru fertilizarea ca ingrăsăminte organice naturale.

Bazinele vor fi executate cu pereti din beton armat, beton impermeabil conform planselor anexate .

Dimensiunile bazinelor sunt de 20 x 20 m= 400 ( aria ), ( 2 bucati ) .

Structura este formata din : -structura de beton armat pereti si radier

-sub radier este prevazut un beton de egalizare

-sub betonul de egalizare un strat de pietris compactat

Apele pluviale

-  canalizarea pluviala se va executa din rigole carosabile din beton armat , incorporate in partea carosabila a aleilor auto , vor avea o adancime utila de  40cm si o latime de 50cm acoperite cu gratar metalic . Traseul rigolelor pluviale se va executa pe o singura parte a aleilor carosabile conform planului de situatie .

Apele rezultate din precipitatii , conventional curate vor fi colectate de pe acoperisurile cladirilor, de pe  alei carosabile si vor fi dirijate respectiv evacuate in sistemul de canalizare pluviala realizat din rigole carosabile betonate. Apele pluviale se vor evacua in emisar, in santul drumului agricol adiacent proprietatii si de aici se vor deversa in cea mai apropiata vale din zona .

Energia termică: - in sistem propriu cu centrala termica cu combustibil solid lemn, amplasata in spatiul tehnic destinat centralei termice . Centrala termica va produce agentul termic necesar pr. incalzirea spatiilor cladirii Pavilion Administrativ .

-  apa calda necesara filtrului sanitar este incalzita cu ajutorul centralei termice pe timp de iarna, iar in sezonul cald apa calda este produsa cu ajutorul boilerului electric , amplasat in acelas spatiu cu centrala termica.

- alimentarea cu energie termica se face doar pt. cladirea Pavilion Administrativ .

Energia electrică: – branşament la reţeaua de distrubuţie a energiei electrice existente pe amplasament.

d) Producţia de deşeuri: - respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011(r1), privind regimul deşeurilor cu modificările ulterioare; pentru organizarea de şantier se impune executarea unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane.

După fermentare dejectiile vor fi transportate cu remorca pe terenurile agricole arendate pentru fertilizarea ca ingrăsăminte organice naturale.

Deşeurile provenite în timpul organizării de şantierse vor ridica de pe amplasament şi vor fi valorificate prin terţi conform standardelor în vigoare. Excesul de pământ rezultat din săpături se va utiliza la umpluturi în incintă.

Lucrări necesare organizării de şantier:

Lucrarile de organizare de santier privesc acea categorie de lucrari pregatitoare realizarii lucrarilor de construire. Zona aferenta organizarii de santier este amplasata in imediata apropiere a constructiilor propuse, pe terenul proprietatea beneficiarului SC UNIVERSAL EURO BUILD SRL  si va fi constituita dintr-o platforma betonata (10.00 m x 5.00 m).

e) - emisiile poluante: Nu se utilizează, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare în timpul realizării proiectului, şi după punerea în funcţiune a a obiectivului; Maşinile şi utilajele folosite la execuţia lucrărilor vor fi dotate cu filtre de particule şi echipamente ce vor asigura limitele legale de noxe emise în atmosferă.  Platformele din incinta amplasamentului vor fi în permanenţă stropite cu apă pentru a împiedica ridicarea prafului.

f) - riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul

2. Localizarea proiectului: - Șimleu Silvaniei, str.22 Decembrie 1989, nr.95, jud. Sălaj.

2.1 Utilizarea existentă a terenului: - conform certificatului de urbanism nr.81/30.05.2018, terenul pe care se va realiza proiectul este proprietatea solicitantului, destinația: agrozootehnică, livadă, cf. Regulamentului PUZ pentru introducere în intravilan cu destinația zonă agrozootehnică, construire fermă creștere vaci de carne și împrejmuire, aprobat prin HCL nr.38/30.03.2018.

2.2 Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

2.3 Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare. În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcţii, utilajele şi mijloacele de transport ;

d) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

După finalizarea construcţiei, pământul vegetal decapat şi depozitat în locuri special amenajate va fi întins pe zonele rămase nebetonate sau nepietruite, urmând a fi însămânţat  gazon şi plantaţi pomi.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

- În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

- Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor;

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect;

- Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice;

- La punerea în funcţiune sursa de apă va fi echipată cu aparat de măsurare verificat metrologic pentru detereminarea volumelor de apă prelevate şi se va încheia contract de vidanjare cu firmă autorizată pentru transportul şi epurarea apelor uzate;

- Respectarea prevederilor Ord. nr.119/2014, privind nivelul de zgomot;

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare;

- Pe durata execuţiei lucrărilor nu se vor depozita materiale în albia sau pe malurile cursurilor de apă;

- Se va asigura scurgerea apelor ce provin în mod natural de pe terenurile situate în amonte;

- Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

- Este interzisă schimbarea destinației halei de depozitare, fără notificarea APM Sălaj, și fără luarea unei decizii  de către APM Sălaj, conform prevederilor Ord. MMP nr.135/2010, art.39, ali,(1) – “titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare”, coroborate cu OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului, art.15:

- alin.(1)  - “Autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite sau revizuieşte, după caz, actele de reglementare”.

- alin. (2) – “Titularii proiectelor au obligaţia: a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

La ședința CAT din data de 09.07.2018 au fost solicitate următoarele avize/acte de la membrii CAT: ;

Prezentul act nu exonereză  de răspundere titularul, proiectul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella BALINT