Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.         din   10.12.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SDEE Transilvania Nord Cluj Napoca – SDEE Zalau, cu sediu in mun. Zalau, b-dul. Mihai Viteazul, nr. 79, jud. Salaj, înregistrata la A.P.M Salaj cu nr. 6403 din 13.11.2018, in baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2018, că proiectul: „ Modernizare LEA 20 kV Surduc între SS 6550 si SS 6560 cu racordurile aferente: Racord 20 kV Popteleac, Racord 20 kV Călacea, Racord 20 kV Gîrbou sat, Racord 20 kV Gîrbou SMA, Racord 20 kV Bezded 1, Racord 20 kV Cernuc” , propus a fi amplasat în com. Gârbou, loc. Popteleac, Calacea, Gîrbou, Bezded, Cernuc,, jud. Salaj,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a ) ;

Descrierea proiectului:

LEA 20 kV Surduc si racordurile aferente, este alimentata din Statia 110/20kV Jibou avand lungimile dupa cum urmeaza:

- LEA 20 kV – 36,4 km, din care zona de interes intre separatoarele

SS 6550-SS 6560 - 7,2 km;

- Racord 20 kV Popteleac 2 km;

- Racord 20 kV Calacea 4 km;

- Racord 20 kV Bezded 1 si Bezded 2  1,12 km;

- Racord 20 kV Cernuc 0,66 km.

In ultimul timp s-au inregistrat un numar mare de intreruperi accidentale  datorita conductoarelor cu multe innadiri si gradului mare de uzura datorita corodarii, a stalpilor necorespunzatori cu armatura corodata si fisurati , a izolatorilor ceramici uzati fizic si moral. Separatorii de racord si de sectionare sunt intr-o stare avansata de uzura.

Situatia energetica in zona.

LEA 20 Surduc, simplu circuit, este construita  pe stalpi de beton de tip SC, si SE, coronament triunghi, cu izolatori de tip ISNS/ITFS si conductor de:

- OlAl 3x1x50/8 mmp;

- OlAl 3x1x35/6 mmp;

- OlAl 3x1x25/4 mmp (Bezded si Calacea).

Energia electrica vehiculata anual dupa cum urmeaza:

- LEA 20kV Surduc -2761320 kWh;

- Racord 20kV Popteleac- 150578 kWh;

- Racord 20kV Calacea- 171082 kWh;

- Racord 20kV Bezded1- 21665 kWh;

- Racord 20kV Cernuc- 99985 kWh.

Structura consumatorilor se prezinta astfel:

- Consumatori casnici – 928;

- Mici consumatori – 52.

Zona si amplasamentul

Localitatile mai sus mentionate fac parte din mediul rural, cu potential de dezvoltare si

zona turistica.

Din punct de vedere al poluarii, amplasamentul se incadreaza in zona II, fara surse de poluare.

Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, amplasamentul se incadreaza

in zona “A” cu altitudinea mai mica de 800 m, grosimea stratului de chiciura sub 16 mm, temperaturi ambiante : maxim +40° C; medie +15° C; minima -30° C; categoria de teren – 0; rezistivitatea termica a solului – 1 Km/W; greutatea volumetrica a pamantului – 1600 daN/m³; unghiul talazului natural - 20°; coeficientul de frecare intre beton si pamant – 0,3; acceleratie seismica – 0,39.

Lucrari necesare modernizarea LEA 20 kV si racorduri PTA

Lucrari propuse pe LEA 20 kV Surduc, l = 7,2 km

- Se va inlocui izolatia ceramica cu izolatie de tip compozit;

- Realizare prize de pamant noi si refacere prize de pamant necorespunzatoare;

- Stalpii  care sunt  inclinati,  se vor indrepta prin realizarea unor noi fundatii de tip

burata;

- Se vor inlocui stapii necorespunzatori.

Lucrari propuse pe LEA 20 kV racord Popteleac, l = 2 km

- Se va inlocui izolatia ceramica cu izolatie de tip compozit, intre  st.nr.1 si st.nr.

28;

- Stalpii nr: 16, 17, 18, 27, tip SE 1, care sunt  inclinati,  se vor indrepta prin

realizarea unor noi fundatii de tip buraat;

- Stalpul nr. 16, de tip SE8, fisurat, se va inlocui cu un stalp de tip SC 15014

echipat cu izolatori dubli de intindere de tip compozit si consola CIT140.

- Pentru legaturile de intindere se va folosi conductor preizolat;

- Stalpul nr.8, de tip SE8, se va echipa  cu separator STE3Pno 24kV/400A/31,5A

cu trei randuri de izolatori siliconici si cu doua manete de actionare.

- Se va toaleta vegetatia intre stalpii 14-20.

Odata cu inlocuirea separatorilor pe racorduri se refac legaturile de intindere pe stilpii de

derivatie si pe stilpii cu separatori folosindu-se lanturi de intindere cu izolatori compoziti si console de derivatie tip CDV 1100 sau se vor monta piese de adaptare tip SLC pe consolele existente de beton. Se vor inlocui si conductoarele pe acest racord.

-    Realizare prize de pamant noi si refacere prize de pamant necorespunzatoare;

- Se vor inscriptona si renumerota stalpii.

Lucrari propuse pe LEA 20KV Racord Cernuc, l = 0,66 km

- Se va inlocui izolatia ceramica cu izolatie de tip compozit, intre  st.nr.1 si st.nr 7;

- Stalpul nr. 1, de tip SE1, se va inlocui cu un stalp de tip SC 15014, se va echipa

cu separator STE3Pno 24kV/400A/31,5A cu trei randuri de izolatori siliconici, cu doua manete de actionare. Pentru legaturile de intindere se va folosi conductor preizolat;

- Stalpul nr: 2, de tip SE 1, inclinat,  se va indrepta prin realizarea unei noi fundatii

de tip burata;

- Stalpul nr. 5, din lemn, se va inlocui cu un stalp de tip SC15006 echipat cu

izolatori simpli de sustinere de tip compozit;

- Separatorul SS 6499 de pe st. nr. 6, de tip SE8, se va inlocui cu un separator de

tip STE3Pno 24kV/400A/31,5A cu trei randuri de izolatori siliconici, cu doua manete de actionare;

Odata cu inlocuirea separatorilor pe racorduri se refac legaturile de intindere pe stilpii de

derivatie si pe stilpii cu separatori folosindu-se lanturi de intindere cu izolatori compoziti si console de derivatie tip CDV 1100 sau se vor monta piese de adaptare tip SLC pe consolele existente de beton. Se vor inlocui si conductoarele pe acest racord.

-    Realizare prize de pamant noi si refacere prize de pamant necorespunzatoare;

- Se vor inscriptona si renumerota stalpii.

Lucrari propuse pe LEA 20KV Racord Calacea, l = 4 km

- Se va inlocui izolatia ceramica cu izolatie de tip compozit, intre  st.nr.1 si st.

nr. 31;

- Stalpii nr: 19, 20, 25, 27, tip SE 1, care sunt  inclinati,  se vor indrepta prin

realizarea unor noi fundatii de tip burata;

- Se va inlocui conductorul de tip OlAl 3x1x25/4 mmp cu OlAl 3x1x35/6 mmp pe

o lungime de 4 km.

Odata cu inlocuirea separatorilor pe racorduri se refac legaturile de intindere pe stilpii de

derivatie si pe stilpii cu separatori folosindu-se lanturi de intindere cu izolatori compoziti si console de derivatie tip CDV 1100 sau se vor monta piese de adaptare tip SLC pe consolele existente de beton.

- Realizare prize de pamant noi si refacere prize de pamant necorespunzatoare;

- Se vor inscriptona si renumerota stalpii.

Lucrari propuse pe LEA 20KV Racord Garbou SMA si Garbou Sat, l = 1,12 km

- Se va inlocui izolatia ceramica cu izolatie de tip compozit, intre  st.nr.1 si st.nr 7;

- Stalpul nr. 1, de tip SE1, se va inlocui cu un stalp de tip SC 15014, se va echipa

cu separator STE3Pno 24KV/400A/31,5A cu trei randuri de izolatori siliconici, cu doua manete de actionare;

- Stalpul nr: 2, de tip SE1, inclinat,  se va indrepta prin realizarea unei noi fundatii

de tip burat;

- Stalpul nr. 5, din lemn, se va inlocui cu un stalp de tip SC15006 echipat cu

izolatori simpli de ustinere de tip compozit;

- Separatorul SS 6494 de pe st. nr. 6, de tip SE8, se va inlocui cu un separator de

tip STE3Pno 24kV/400A/31,5A cu trei randuri de izolatori siliconici, cu doua manete de actionare;

Odata cu inlocuirea separatorilor pe racorduri se refac legaturile de intindere pe stilpii de

derivatie si pe stilpii cu separatori folosindu-se lanturi de intindere cu izolatori compoziti si console de derivatie tip CDV 1100 sau se vor monta piese de adaptare tip SLC pe consolele existente de beton .Se vor inlocui si conductoarele pe aceste racorduri.

-    Realizare prize de pamant noi si refacere prize de pamant necorespunzatoare;

- Se vor inscriptona si renumerota stalpii.

Lucrari de modernizare:

- Se vor înlocui conductoarele FAl neizolate de sectiuni necorespunzatoare cu conductoare torsadate TYIR;

- Portiunile de retea monofazate și bifazate se vor reconductora și se vor trifaza;

- Executarea de insciptii si numerotari pe stalpii LEA 0,4 kV;

- Refacerea prizelor de pamant necorespunzatoare;

- Portiunile de retea monofazate și bifazate se vor reconductora și se vor trifaza;

- Datorită stării de uzură a stâlpilor și faptul că mulți dintre ei au ancorele rupte, se vor înlocui stâlpii uzați cu stâlpi noi de beton, vibrați de tip SE4 și SE10: 11 buc.;

- Grupurile de măsură care au rămas în interiorul locuințelor, se vor scoate în afară și se vor monta pe fațadele imobilelor: 83 buc.

b)   Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul ;

b1) Producţia de deşeuri: - respectarea prevederilor  cf. Legii nr. 211/15.11.2011 ( r1 ), cu modificari ulterioare privind regimul deseurilor: - în perioada de executie a proiectului vor rezulta deșeuri care vor fi colectate selectiv si se vor valorifica/elimina numai prin operatori  economici  autorizati ;

b2) Lucrarile necesare organizarii de santier: - organizarea de santier va consta in depozitari temporare de materiale si asigurarea  mijloacelor umane ;

b3) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare ;

b4) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: -  se vor respecta prevederile legislatiei specific in domeniul protectiei mediului, OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;

c) Localizarea proiectului: loc. în com. Gârbou, loc. Popteleac, Calacea, Gîrbou, Bezded, Cernuc,, jud. Salaj, jud. Salaj ;

c1)Utilizarea existentă a terenului: - terenul este situat in intravilanul localitatii Girbou conform PUG ;

c2) Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul ;

c 3) Capacitatea de absorbtie a mediului: - nu este cazul ;

d )  Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

d2)  natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul ;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

d4)  probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

c) Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor;

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect ;

e)  Respectarea prevederilor Ord.  MS nr. 119/2014, privind nivelul de zgomot ;

f) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare;

g) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii  de  evaluare  adecvată, după caz, în condiţiile  prezentei metodologii, autoritatea  competentă  pentru protecţia  mediului

efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor obtine actele/avizele stabilite în certificatul de urbanism și cele solicitate de către membrii CAT:

- ;

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularului, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi  completările  ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Dr. ing. Aurica Grec

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Alina  Brânduşan