Decizia etapei de încadrare

Draft    14.05.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SDEE TRANSILVANIA NORD SA , cu sediul în mun. Cluj Napoca, str. Ilie Măcelaru   nr. 28/A, jud. Cluj  înregistrată la APM Sălaj cu nr. 2158 din 13.04.2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 14.05.2018, că proiectul: Schimbare conductoare LEA 0,4 KV în localitățile Perii Vadului Toplița, Cozla, județul Sălaj,  propus a fi amplasat în comuna Letca, loc. Cozla, nr. FN,  jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, Anexa 2,  pct. 13, lit  a);

- Caracteristicile proiectului:

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul lucrarii este situat in intravilanul localitatii Cozla, Comuna Letca, Judetul Salaj. Stilpii noi vor fi pozati in locul stilpilor necorespunzatori demontati. Conductoarele torsadate vor fi pozate pe stilpii retelei aeriene in locul conductoarelor de funie aluminiu demontate.

b1) mărimea proiectului: - lucrările propuse a fi executate sunt:

Soluţia propusă

- Inlocuirea a 2 stalpi de lemn cu 2 stalpi SE 4 in fundatie burata (st. nr. 106, 121/a)

- Inlocuirea a 20 stalpi SE4 cu 20 stalpi SE 10 in fundatie turnata (st. nr. 16, 17, 33, 35, 44, 57, 59, 64, 65, 66, 69, 70, 79, 93, 97, 102, 112, 114, 129, 147)

- Inlocuire 7 stalpi SE 11 cu 7 stalpi SE 10 in fundatie turnata ( st. nr. 3, 24, 51, 52, 94, 101, 133)

- Demolarea stalpilor SE4 nr. 79/b si 79/c si a retelei aferente

- Consolidare fundatie la 20 stalpi SE 4 ( st. nr. 21, 30, 37, 42, 46, 53, 62, 67, 79/a, 81/a,  84, 115, 134/b, 135, 137/b, 139, 140, 143, 145, 148)

- Consolidare fundatie la 7 stalpi SE 11 ( st. nr. 54, 60, 61, 121, 127, 137, 141)

- Montare 1.240m conductor TYIR 50OlAl +3x70 +16mmp (pe tronsoanele A0-A1, A1-A2, A2-A7, A7-A11, A11-A13, B0-B1, B1-B2, B2-B4)

- Montare 4.720m conductor TYIR 50OlAl +3x50 +16mmp (pe tronsoanele A2-A3, A3-A4, A3-A5, A5-A6, A7-A8, A8-A9, A9-A10, A11-A12, A13-A14,  A14-A15, A13-A16, A16-A17, A17-A18, B2-B3, B3-B3’, B4-B5, B4-B6, B6-B7, B7-B8, B6-B9, B6-B10, B10-B11, B10-B12)

- Montare 2 cutii de selectivitate pe stilpii 45 ( cu 2 directii) si 116 ( cu 3 directii)

- Montare 7 PP noi cu Rpp<10 ohmi (la stalpii nr. 35, 44, 59, 69, 79, 93, 137)

- Montare 2 PP noua cu Rpp<4 ohmi (la stalpii 45 si 116)

- Deconectare si reconectare la reteaua noua a 136 br. monofazate si 8 br. trifazat

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b4) apele uzate rezultate: - nu este cazul;

b5) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor : - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați; nu sunt necesare lucrări pentru organizarea de şantier;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

c. Localizarea proiectului: com. Letca  , loc. Cozla ,  jud. Sălaj;

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 2/31.01.2018 emis de Primăria Comunei Letca ;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

c) Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

e) Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

f) Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

La sedinta Cat din data de 14.05.2018 au fost solicitate următoarele acte/ avize

Consultatie tehnica Apele Române

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul unor accidente în timpul execiţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Filomela Pop