Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Consiliul Județean Sălaj, cu sediul în Mun.Zalău, str.1 Decembrie 1918, nr.12, Judetul Salaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 4423/03.08.2018,   în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.09.2018, că proiectul: Reabilitare și modernizare pe drum județean DJ 191D km 19+200-31+330, Tusa - limita de județ Cluj, propus a fi amplasat în com. Sîg, loc. Sîg și Tusa – intra și extravilan, jud. Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

1. Caracteristicile proiectului: Lucrările de modernizare se vor efectua pe traseul actual al drumului. Lungimea traseului proiectat este de 12,22 km, S construită = 166 160 mp.

a) mărimea proiectului: Drumul modernizat va avea caracteristicile unui drum județean de clasa tehnică IV:

- platforma drumului: 8.00 m;

- parte carosabilă: 6.00 m;

- acostamente: 2x (0.75.-1.0);

- benzi de încadrare: 2 x 0,25 m.

Podul de la Km 21+600 va avea următoarele caracteristici:

- parte carosabilă: 7,00 m;

- trotuare: 2x1 m.

Având în vedere că inclusiv pe sectorul modernizat carosabilul nu are Iățimi suficiente, supralărgirile curbelor lipsind în mare parte, pentru asigurarea elementelor de gabarit corespunzătoare unui drum județean de clasă tehnică IV, sunt necesare lucrări de lărgire pentru extinderea a drumului în afara amprizei actuale.

Scurgerea apelor:

În ceea ce privește lucrările pentru amenajarea dispozitivelor de scurgerea apelor, s-au luat măsuri în vederea împiedicării pătrunderii apelor în corpul drumului, prin asigurarea scurgerii apelor. Scurgerea eficientă a apelor de pe partea carosabilă se va asigura prin pantele longitudinale și transversale ale părții carosabile și prin șanturi/rigole amenajate în funcție de situația locală.

Pe o lungime de 1380 m șanțurile sunt din pământ, profilate, de forma trapezoidală. Unde panta longitudinală și alte condiții din teren impun acest lucru șanturile trapezoidale se vor proteja cu beton de ciment, pe o lungime de 8331 m. șanturile existente se vor demola.

Pe sectoarele pe care gabaritul este dificil de asigurat fără volume foarte mari de lucrări de terasamente, s-au prevăzut rigole carosabile, cu plăcuțe prefabricate, din beton pe o lungime de 1870 m. Pe sectoarele pe care taluzul este relativ înalt, sunt prevăzute rigole carosabile ranforsate pe taluzul de debleu sau rambleu pe lungimea totală de 330 m și rigole ranforsate, cu H=1,75 m, pe o lungime totală de 30 m, respectiv cu H=1,50 m pe o lungime de 90 m.

Pe sectoarele pe care apar infiltratji de apă dinspre versant în patul drumului, pentru stoparea infiltrațiilor s-a prevăzut realizarea unui dren longitudinal, pe o lungime de 3135 m și cămine de vizitare.

Pe sectoarele pe care a fost necesar, s-au proiectat drenuri transversale, în vederea îndepărtării apelor de infiltratțe din corpul drumului conform planului de situație și detaliilor tip pe o lungime totala de 280 m.

Se vor repara și decolmata podețele existente sau se vor înlocui, în funcție de necesitate, astfel încât să fie asigurată scurgerea apelor în mod eficient și gabaritul podețelor să corespundă caracteristicilor drumului. De asemenea, în punctele necesare pentru a asigura scurgerea eficientă a apelor s-au proiectat podete noi.

Lucrările prevăzute la podețe vor consta din următoarele:

- decolmatări, reparații, extinderi și amenajări la podețe existente - 3 buc.;

- înlocuirea podețelor existente degradate sau care nu corespund din punct de vedere funcțional cu podețe noi - 12 buc.

- proiectarea unor podețe noi, în situatiile impuse pe teren - 14 podețe noi, de tip Premo, cu diametrul de 800 mm si 1000 mm;

- desființare podețe existente - 2 buc.

Lucrări de sprijinire a terasamentului pentru asigurarea platformei drumului:

Se vor executa reparații la zidurile de rambleu și debleu existente. În situațiile în care, pentru asigurarea gabaritului drumului conform cerințelor pentru un drum județean, respectiv platforma de 8,00 m, se vor amplasa ziduri din beton armat. O parte din zidurile existente se vor demola și se vor înlocui cu ziduri noi din beton armat, datorită necesității de a asigura lățimea platformei și degradărilor pe care le prezintă. Zidurile funcționale se vor repara prin subzidire și cămășuire.

Zidurile de sprijin se vor amenaja/executa astfel:

- Zidurile existente: se vor repara și se vor aduce la cota proiectată a drumului - L= 330 m. Lucrări de reparații vor consta în subzidiri la fundație, completare pietre dislocate, rostuire, înălțare coronament și cămășuire.

- Ziduri de sprijin noi, din beton armat:

Ziduri de sprijin rambleu: h = 1,50 - 4,00 m, L= 851 m;

Ziduri de sprijin debleu: h = 2,00-4,00 m, L = 730 m.

- Gabioane (de rambleu) din piatră brută cu elevatii de h = 2,00 - 3,50 m pe lungimea de 880 m;

Pe toată lungimea zidurilor de sprijin și în dreptul gabioanelor de rambleu se vor monta parapete metalice. Pentru protecția malurilor/terasamentului drumului se vor amenaja:

- Anrocamente din piatră brută pentru protejarea lucrărilor de consolidare – L = 95 m;

- Anrocamente din piatră brută la baza rambleului – L = 1515 m;

Consolidare terasamente în zonele cu probleme de instabilitate:

Măsuri pentru consolidarea terasamentelor vor consta din:

- colectarea și dirjjarea controlată a apelor din infiltrații;

- consolidarea terenului de fundare a cărui structură a fost afectată;

- realizarea unor structuri de sprijin care să asigure stabilitatea terasamentului.

Măsurile de intervenție, stabilite în funcție de situația fiecarui amplasament analizat în cadrul prezentei documentații sunt:

- realizarea unui sistem de consolidare cu minipiloți forați D300 mm, dispuși în șah, pe 6 rânduri (câte 3 minipiloți într-o secțiune), rigidizați la partea superioară cu un radier din beton armat care are prevăzută și o elevație pentru susținerea parapetelui drumului;

- realizarea unor rețele cu drenuri transversale la 20-25m unul de altul, având prevăzută și realizarea la nivelul taluzului a unor șanțuri pereate cu trepte pe zonele de evacuare a acestora;

- consolidarea bazei rambleului cu ziduri de sprijin din gabioane la piciorul rambleului și refacerea terasamentului din spatele acestora cu material corespunzător (necoeziv). În spatele gabioanelor se va realiza un filtru din geotextil de natură să stopeze antrenarea părților fine din corpul terasamentului în corpul gabioanelor. Pe zonele cu înălțmi mai mari de 4,5 - 5m, în spatele gabioanelor, terasamentul se va reface cu saltele drenante din piatră brută învelită în geotextil, între acestea fiind dispuse, la intervale de maxim 80 cm pe înălțime, geogrile care să asigure stabilitatea terasamentului;

- realizarea unor ziduri de sprijin din beton armat cu înălțimea de până la 5 m, prevăzute cu ancoraje, acolo unde adâncimile la care s-au produs cedări ale rambleului sunt mai mici de 5 m, iar terenul natural permite realizarea unui sistem de fundare corespunzător pentru acestea.

Drumuri laterale

Intersecțiile cu drumurile laterale și cu străzile existente în intravilanul localității se vor racorda la noul carosabil proiectat (cu asigurarea elementelor de gabarit aferente incadrării fiecărui drum), asigurând continuitatea scurgerii apelor prin amenajarea de podețe tubulare, acolo unde acestea sunt necesare. Amenajările racordurilor cu drumurile laterale vor respect limitele de proprietate ale drumului judetean. De-a lungul traseului sunt prevăzute a se amenaja 37 de racorduri cu drumuri laterale.

Statii pentru mijloace de transport public

S-au prevăzut 10 stații de autobuz.

Alveole de staționare temporară

În apropiere de Biserica Ortodoxă din localitatea Tusa, respectiv de Centrul de Agrement "lzvoarele Barcăului" din localitatea Tusa, pentru a se preveni staționarea temporară a vehiculelor  în zona carosabilului  în perioadele de aglomerare, s-a prevăzut amenajarea unor alveole de staționare temporară pe suprafața de 200 mp care au aceeași structură rutieră cu cea a părții carosabile.

Siguranța circulației

Se vor amenaja trotuare pe sectoarele din intravilan, pe o lungime 750 m. Pentru protecția persoanelor cu handicap locomotor, traversările pentru pietoni s-au amenajat cu rampe de acces cu pantă de maxim 15%.

După  finalizarea lucrărilor pentru amenajarea carosabilului se vor monta indicatoare rutiere și se vor realiza marcaje. Se va realiza semnalizarea orizontalaă care va consta din:

- marcajul axial;

- marcajul lateral de delimitare a părții carosabile;

- marcaje transversale la treceri de pietoni, stafii, alveole de staționare.

Se vor înlocui parapetele degradate și se vor monta parapete noi în zonele periculoase. Condițiile de amplasare și tipul de parapet vor respecta prevederile normelor în vigoare. Pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță pe sectoarele periculoase s-au proiectat parapete, fie izolate pe lungimea de 465 m, fie pe fundație continuu de tip L pe lungimea de 200 m.

Lucrări de poduri

Se vor realiza urmatoarele lucrări;

- Decopertarea straturilor asfaltice până la dala din beton;

- Demolarea consolei și grinzii de parapet;

- Realizarea unei plăci de suprabetonare, în vederea creșterii capacității portante. Placa de suprabetonare va avea console pentru asigurarea unor trotuare de minim 1,00 m. Consolele se vor continua și pe zona zidurilor întoarse;

- Refacerea hidroizolației;

- Refacerea straturilor căii;

- Montarea parapetului de siguranță;

- Reparații la intrados;

- Consolidarea culeelor și a zidurilor întoarse prin cămășuire. Refacerea coronamentului zidurilor întoarse în vederea continuării consolei de trotuar;

- Curățarea și profilarea albiei. Refacerea pragului de fund din amonte

b) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza , oțel, armături, agregate minerale, betoane, mixture asfaltice

Alimentarea cu apă:  - nu este cazul;

Evacuarea apelor: - rigole perimetrale aferente drumului județean pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața drumului.

Energia termică: - nu este cazul;

Energia electrică: – de la reteaua electrica existenta pe amplasament.

d) Producţia de deşeuri: - respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011(r1), privind regimul deşeurilor cu modificările ulterioare. Pentru organizarea de şantier se impune executarea unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare în timpul realizării proiectului, şi după punerea în funcţiune a a obiectivului; se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate; se vor întreprinde măsuri de reducere a poluării cu pulberi printr-un transport și o manipulare adecvată a materialelor de construcție pe parcursul efectuării lucrărilor;

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - substanţele periculoase(uleiuri pentru utilaje) vor fi stocate în locuri special amenajate.

Lucrări necesare organizării de şantier:

Exploatarea obiectivului de investiție nu presupune necesar de utilități.

Obiectivul de investiție este drumul județean DJ191D, care va fi utilizat și ca drum de acces. Nu apar căi noi de acces și nu vor fi modificate cele existente.

După finalizarea etapei de execuție și dezafectarea organizarii de șantier, constructorul va preda beneficiarului zona curată. Suprafețele de teren contaminate accidental în timpul execuției pot fi excavate și pământul va fi depus pe suprafețe amenajate, împrejmuite, având asigurată scurgerea apelor.

După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect titularul are obligația reabilitării și refacerii mediului afectat.

La exploatarea amplasamentului pe perioada executării construcţiilor vor fi evaluate cu atenţie următoarele probleme:

•	praful şi zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de reabilitare și modernizare;

•	aruncarea neglijentă a deşeurilor provenite din construcţie, împrăştierea accidentală a uleiurilor de maşină, lubrifianţilor, etc;

•	locaţiile adecvate pentru stocarea pământului/argilei şi nisipului vor fi determinate înainte de depozitarea propriu-zisă, pentru care s-a obţinut aprobarea autorităţilor relevante privind respectiva operaţiune;

•	realizarea de grămezi de resturi provenite din activităţile de construcţie va fi evitată, iar deşeurile vor fi depozitate periodic la o locaţie special autorizată în acest sens. Vor fi asigurate jgheaburi pentru transferul molozului de la etajele mai înalte la nivelul solului;

Dată fiind natura construcţiei, nu sunt folosite resurse naturale în organizarea de şantier. La organizarea de şantier se utilizează metodele convenţionale pentru organizarea de şantier în vederea construcţiei amplasamentelor cu pereţi din beton armat.

2. Localizarea proiectului: - com. Sîg, localitățile Sâg și Tusa, jud. Sălaj

2.1 Utilizarea existentă a terenului: - conform certificatului de urbanism nr.13/01.11.2017, terenul este situat în intravilanul și extravilanul com.Sâg;

2.2 Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

2.3 Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare. În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcţii, utilajele şi mijloacele de transport ;

d) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

- În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

- Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor;

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect;

- Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice;

- La punerea în funcţiune sursa de apă va fi echipată cu aparat de măsurare verificat metrologic pentru detereminarea volumelor de apă prelevate şi se va încheia contract de vidanjare cu firmă autorizată pentru transportul şi epurarea apelor uzate;

- Respectarea prevederilor Ord. nr.119/2014, privind nivelul de zgomot;

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare;

- Pe durata execuţiei lucrărilor nu se vor depozita materiale în albia sau pe malurile cursurilor de apă;

- Se va asigura scurgerea apelor ce provin în mod natural de pe terenurile situate în amonte;

Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

La ședința CAT din data de 24.09.2018 au fost solicitate următoarele avize/acte de la membrii CAT: - notificare gospodărirea apelor, aviz de specialitate ANIF.

Prezentul act nu exonereză  de răspundere titularul, proiectul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing.Aurica GREC

# Şef serviciu AAA

# ing. Gizella BALINT