Decizia etapei de încadrare

Draft din  26.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de JUDETUL SĂLAJ cu sediul în  mun. Zalau, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12,  jud. Sălaj, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 5007 din 05.09.2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 26.11.2018 că proiectul: Punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108 S, KM 8+250 în localitatea Șimișna   , propus a fi amplasat în com. Șimișna, loc Șimișna  nr. FN, jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, Anexa 2,  pct. 13, lit. a)

b) Caracteristicile proiectului:

b1) mărimea proiectului: -   Prin proiect se propune reabilitarea podului rutier, de pe DJ 108S, km 8+250 peste Valea Simisna, care va asigura legatura rutiera intre localitatile traversate de drumul judetean si drumul national DN 1C, in conditii optime de desfasurare a traficului, la parametrii de exploatare si siguranta a circulatiei superiori etapei actuale.

Podul este realizat din beton armat, are o lungime de 38,40 m si latimea totala de 8,44m. Latimea partii carosabile este de 6 m.

Podul are in alcatuire doua trotuare de 1,22 m fiecare (inclusiv lisele), echipate la exterior cu parapeti din beton armat.

Schema statica a podului este de tip dala continua.

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei cu elevatia de tip masiv din beton armat si doua pile lamelare. Peste acestea a fost realizata o suprastructura compusa dintr-o dala continua din beton armat, cu sectiune constanta.

Rezemarea suprastructurii pe infrastructuri se realizeaza direct, fara intermediul aparatelor de reazem.

Calea pe pod si pe trotuare este realizata din asfalt.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu aripi de beton armat.

Pe pod sunt montati parapeti pietonali din beton armat.

Nu exista parapeti de siguranta montati pe pod, si nici pe rampele de acces.

Podul are guri de scurgere.

Podul nu este prevazut cu scari de acces si casiuri.

Prin proiect se propune :

- reabilitarea podului existent astfel incat sa se asigure siguranta in trafic

- racordarea corespunzatoare a podului la terenul existent

- realizarea unei semnalizari corespunzatoare

- lucrari in albie

Caracteristicile proiectului:

- lungime traseu 150 m, din care lungimea podului 38,40 m

- latime parte carosabila pe pod - 7,80 m

#### Lucrari preliminare

- Limitarea latimii partii carosabile la 3,00m prim montarea unui parapet provizoriu;

- Introducerea unor restrictii de circulatie - viteza si tonaj;

- Semnalizarea corespunzatoare a acestor masuri;

- Frezarea imbracamintii asfaltice pa jumatatea pe care se va mentine circulatia;

- Asternerea unui strat de uzura nou, fara denivelari.

- Lucrari la cale si trotuare

- Montarea parapetului pietonal;

- Montarea gurilor de scurgere, inclusiv prelungirea lor;

- Montarea hidroizolatiei inclusiv a suportului si protectiei acesteia;

- Executarea trotuarelor (borduri, grinda din beton armat a parapetului de siguranta, umplutura din beton, asfalt turnat);

- Montarea parapetului de siguranta;

- Aplicarea imbracamintii asfaltice la cale

- Montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. Acestea trebuie sa fie continue si sa urmareasca fata superioara a caii si trotuarelor;

Montarea indicatoarelor si marcarea caii.

#### Lucrari la suprastructura

- Desfacerea trotuarului la jumatatea aflata in lucru (borduri, asfalt, beton de umplutura);

Frezarea imbracamintii asfaltice si a hidroizolatiei fara afectarea betonului suprastructurii;

- Demontarea / demolarea parapetului pietonal din beton;

- Demontarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor;

- Demolarea grinzii parapetului;

- Demolarea consolei de trotuar fara afectarea armaturilor dispuse transversal podului;

- Inlaturarea tencuielii de pe fata laterala a dalei si de pe intradosul acesteia

- Curatarea betonului cu peria mecanica;

- Demolarea partiala a marginei dalei fara sectionarea armaturilor;

Curatarea prin sablare a armaturilor ce se mentin, rezultate din demolarile de la punctele precedente;

Injectarea eventualelor fisuri aparute in urma inlaturarii tencuielilor si a curatarii cu peria mecanica;

- Adaugarea unei grinzi noi, din beton armat, la marginea dalei existente;

Cofrare armare si betonare a unei placi de suprabetonare care sa permita amenajarea unei pari carosabile de 7,80m si trotuare cu latime de 1,50m;

- Cofrarea, armarea si turnarea grinzii parapetului pietonal;

Pe perioada turnarii betonului si intaririi acestuia, circulatia rutiera se va restrictiona la o grautate totala de 1, 50t sau se va inchite total.

#### Lucrari la infrastructura

- Degajarea infrastructurilor pana la nivelul la care se efectueaza lucrari

- Indepartarea tencuielilor degradate de la infrastructuri

- Curatarea cu peria mecanica a betoanelor

Injectarea eventualelor fisuri aparute in urma inlaturarii tencuielilor si a curatarii cu peria mecanica;

Repararea prin camasuire sau prin aplicarea de mortare de rezistenta si aderenta ridicate

- Demolarea aripilor si a zidurilor intoarse

Extinderea culeelor, inclusiv refacerea zidurilor intoarse, pe ambele laturi, astfel incat sa poata asigura o latime de parte carosabila de 7,80m

Amenajarea banchetelor de rezemare de la culei si pile pentru a permite rezemarea grinzilor suplimentare si fixarea dispozitivelor antiseismice

Demolarea totala sau partiala a zidurilor de garda pentru inaltarea lor si amenajarea spatiului pentru rosturile de dilatatie si rezemarea placilor de racordare

#### Lucrari la racordari cu terasamentele

Largirea platformei drumului de la capetele podului si racordarea acestora la profilul drumului, pe o lungime de cate 25,00m;

- Amenajarea racordurilor cu terasamentele prin sferturi de con pereate;

- Repararea si suprainaltarea aripilor. Daca la data efectuarii lucrarilor aripile sunt foarte degradate, acestea vor fi inlocuite integral, inclusiv fundatiile acestora;

- Refacerea drenurilor din spatele culeelor:

#### Lucrari in albie

- Indepartarea vegetatiei din albie;

- Curatarea si reprofilarea albiei;

- Amenajarea taluzurilor albiei si protejarea lor (pereuri, ziduri de sprijin inierbare);

- Amenajarea unui prag de fund, pe toata latimea albiei pentru limitarea coborarii talvegului.

#### Lucrari hidrotehnice

Lucrarile hidrotehnice propuse au ca scop asigurarea stabilitatii corpului drumului in zona podului prin protectia malurilor in zona traversarii Vaii Simisnei, punerea in siguranta a malurilor si a rampelor podului.

Dimensionarea lucrărilor de apărare a malurilor se vor face la debitul cu asigurarea de 2%, iar verificarea se face la debitul de 1%.

b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b3) utilizarea resurselor naturale:

Alimentarea cu apă:  -  nu este cazul

Alimentarea cu energie electrică:  - nu este cazul  ;

b4) evacuarea apelor uzate: -  nu este cazul

- Apele pluviale vor fi dirijate atat prin panta transversala, cat si prin panta longitudinala catre dispozitive de captare si preluare a apelor pluviale (guri de scurgere, casiuri, santuri, etc.). Pe rampe vor fi montate casiuri, care vor prelua apele meteorice de pe carosabil si le vor dirija catre decantoare si base.

b5) producţia de deşeuri: conform Legii nr. 211/2011 (r1) cu modificările ulterioare și completări ulterioare, privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați; nu sunt necesare lucrări pentru organizarea de şantier;

- vor rezulta deşeuri pe durata realizării proiectului, necesitând implementarea unui sistem pentru gestionarea deşeurilor cf. legislaţiei specifice în vigoare;

Pentru organizarea de şantier se impune executarea unor lucrări pregătitoare şi asigurarea mijloacelor materiale şi umane;

b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta  limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

c) Localizarea proiectului:

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 4 din 09.11.2017 emis de Primăria Comunei Șimisna   situat în intravilanul loc. Șimișna   ;

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare. În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcţii, utilajele şi mijloacele de transport;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Sălaj urmând a aplica în mod corespunzător, în aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009 cu modificările ulterioare, "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

- Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor;

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect;

- Respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014, privind nivelul de zgomot;

- Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice;

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare;

- În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

La ședinta  CAT din data de 26.11.2018 au fost solicitate următoarele acte/avize :

Aviz SGA

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

Şef  Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Filomela  Pop