Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ... din ......2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. Ritorsa Trans S.R.L prin Biriş Gavril cu domiciliul în oraşul Simleu Silvaniei, str. Horea, nr. 3,  Judetul Sălaj , înregistrată la APM Salaj cu nr. 3955/12.07.2018,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.09.2019, că proiectul „Statie de betoane”, propus a fi amplasat în extravilanul loc. Jibou, tarlaua Fuitohei, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 11 lit. c) şi pct. 13, lit. a);

b) Caracteristicile proiectului:

b1) mărimea proiectului:

Proiectul propus urmăreşte  amplasarea  unei Statii de betoane MEKA, pentru producerea de betoane necesare pentru lucrarii de constructii civile  industriale, drumuri si poduri.Lucrările se vor desfăşura într-un perimetru comun cu statia de sortare, concasare agregate minerale reglementata prin Autorizatia de Mediu nr 13/23.03.2017 .

Producţia de betoane necesară pentru lucrări de construcţii civile, industriale, drumuri, poduri Staţia de preparare a betoanelor marca MEKA are  o productivitate maximă  de 45mc/h beton si

poate produce toate  marcile de betoane existente pe piata, de la beton rutier la toate clasele de

betoane superioare aditivate si pana la sape.Pentru prepararea si livrareabetoanelor (compuse din ciment, agregate apa, si aditivicare are in componenta depozitare, dozare si malaxare  iar  partile

componente ale fluxului de preparare a betonului sunt:

-4  buncăre  de 20 mc fiecare de agregate  tip buzunar cu capacitatea de stocare de 80 mc -1 schip de incărcare agregate în malaxor 1 siloz metalic de ciment cu capacitatea  totala de 96 to , prevăzut la partea superioară cu filtru  cu

saci

-1 şnek pentru alimentarea cimentului de la silozuri la malaxor - 1dozator de ciment şi apă, cântar cu patru celule pentru agregate -1 bucata unitate de dozare aditivi cu debitmetru şi pompă cu debitul 13l/min -malaxor cu amestecare forţată tip farfurie cu productivitatea de 1mc/şarjă, 45 mc/oră    -cabina de comandă,

-rezervor suprateran de 5000 l

b2) cumularea cu alte proiecte: - pe terenul studiat există o staţie de spălare sortare;

b3) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b4) producţia de deşeuri: conform Legii 211/2011 (r1), privind regimul deşeurilor, cu modificări ulterioare:

- în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care se vor colecta separat şi vor fi evacuate prin grija unităţii excutante într-un depozit autorizat ;

- lucrările necesare organizării de şantier: nu sunt necesare.

b5) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:  nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu,

- se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b6) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

c) Localizarea proiectului: extravilanul loc. Jibou, tarlaua Fuitohei, jud. Sălaj,

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 77 din 22.08.2019, emis de Primăria Oraşului Jibou, terenul este situat în extravilanul loc. Jibou, tarlaua Fuitohei potrivit PUG şi este proprietatea SC Ritorsa Trans SRL conform extrasului CF.

c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbţie a mediului: - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuţie.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, staţia va fi amplasată în Situl Natura 2000 – Aria Specială de Protecție Avifaunistică – Cursul Mijlociu al Someșului ROSPA0114.

b) În urma întocmirii listei de control privind etapa de încadrare, conform Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural de interes comunitar (întocmită în urma analizei memoriului de prezentare depus la documentație), s-a constatat că impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității ariei naturale de interes comunitar, este nesemnificativ;

c) Nu a fost identificat un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse în zonă.

d) S-a obținut avizul .................. eliberat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, aviz ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Sălaj urmând a aplica în mod corespunzător, în aceasta situaţie prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009 cu modificările ulterioare.

Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

Respectarea prevederilor Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de sănătate publică privind mediul de viată al populaţiei, cu modificările ulterioare.

Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare.

Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

La finalizarea investiţiei aveti obligaţia de a notifica APM Sălaj .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Anca Groşan