Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DE STAT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

# Nr. __ din 25.03.2019

# (Proiect)

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC Agroselling SRL, cu sediul în com. Pericei, sat Pericei, nr. 428,  Judetul Sălaj,  înregistrată la APM Salaj cu nr. 6808/29.11.2018,  în baza:

# Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

# Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.03.2019, că proiectul „Construire magazin, birouri şi depozit P+Ep” propus a fi amplasat în com. Pericei, sat Pericei, F.N, jud. Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

# Justificarea prezentei decizii:

# I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/ zonelor industriale;

# b) Caracteristicile proiectului:

# b1) Mărimea proiectului:

Se propune a se construi o cladire ce va fi compusa din 2 parti :

- magazin si birouri cu regim de inaltime parter si etaj – structura din zidarie de caramida

- depozit – regim de inaltime parter – structura metalica

Suprafeţele spaţiilor care compun cladirea şi dispoziţia funcţională pe niveluri a acestora sunt următoarele:

Parter :

Magazin + casa scarii           		S = 141.98 mp  p. gresie

Magazie insecticide si ierbicide		S =   19.66 mp  p. gresie

Grup sanitar                           		S =    3.30 mp   p. gresie

Camera tehnica                        		S =    2.16 mp   p. gresie

Magazie ingrasamant si motoutilaje  	S = 295.24 mp  p. ciment sclivisit.

S construita = 490.18 mp.

S utila = 462.34 mp.

Etaj partial :

Sala de mese + casa scarii   		S = 40.21 mp  p. gresie

Grup sanitar	        			S =   4.13 mp  p. gresie

Vestiar		                    		S =   8.11 mp   p. gresie

Birou		        			S = 16.79 mp  p. parchet

Birou		        			S = 16.33 mp  p. parchet

S nivel = 105.95 mp.

S utila = 85.57 mp.

Indici constructiv clădire :

S construită 	= 490.18 mp

S desfăşurată 	= 596.13 mp

S utilă		= 547.91 mp

Indici urbanistici  incintă propusi:

S teren = 2.800,00 mp

# Pentru structura cladirii s-a optat pentru doua solutii tehnice, astfel:

# Structura de rezistenţă a depozitului (cladirea intre axele 6-10, A1-D1) va fi alcătuită din:

# - fundaţii de tip izolate din beton armat;

# - structura de rezistenta (grinzi, stalpi, sarpanta) din otel

# - inchiderile (peretii si invelitoarea) vor fi panouri termozilante tip Sandwich de 5 cm	 Detalierea sistemului constructiv.

# Fundaţii

# Fundaţiile vor fi de tip izolate elastice .

# Fundaţiile izolate vor fi armate la partea inferioară a blocului de fundare cu armatură Ø 12 PC52 dispusă pe ambele direcţii. Peste blocurile de fundare se vor realiza cuzineţi din beton care vor fi armaţi cu carcase realizate din armatură Ø 12 PC52, carcase care vor fi extinse pană la partea inferioară a tălpii fundaţiilor realizandu-se astfel ancorarea cuzineţilor în blocurile de fundare. De asemenea în cuzineţi se vor monta mustăţi de ancorare pentru stâlpii din beton. Atât blocurile de fundare cît şi cuzineţii se vor realiza din beton C16/20. Fundaţiile izolate vor fi legate între ele prin intermediul unor grinzi de echilibrare cu secţiunea de 25 x 40 cm. şi vor fi armate longitudinal cu 6 bare PC52 de diametru Ø 12 iar transversal cu etrieri Ø 6 OB 37 dispuşi la 15 cm.

# •	Structura din otel si inchiderile:

# Structura clădirii va fi tip hală metalică. Stâlpii metalici ai halei se vor executa din euro-profile iar grinzile vor fi de asemenea din euro-profile cu inima plina si zabrelite . Panele vor fi realizate din profile laminate la rece de tip Z iar riglele pentru închiderile laterale vor fi realizate din profile laminate la rece de tip C şi corniere metalice. Închiderile pentru acoperiş şi pereţi se vor realiza din panouri termoizolante.

# Îmbinările dintre elementele de oţel ale structurii vor fi îmbinări sudate şi îmbinări cu şuruburi. Oţelul utilizat va fi S235.

# •	Acoperiş:

# Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica, realizat din grinzi principale cu inima plina de tip euro-profile si grinzi cu zabrele iar transversal pe acestea se vor dispune profile de tip Z laminate la rece. Închiderea acoperişului se va face cu panouri termoizolante.

# Finisaje

# Tâmplărie

# - ferestre şi uşi din PVC cu geam termopan;

# Pardoseli

# - ciment sclivisit.

# Structura de rezistenţă a magazinului cu birouri  (cladirea intre axele 1-5, A-E) va fi alcătuită din:

# Fundatii si elevatii

# Se va adopta sistemul de fundatii continui sub peretii portanti. Talpile fundatiilor se vor prevedea din beton simplu, clasa C8/10, cu latimea de 50 cm si adancimea minima de 2,00 m de la cota terenului natural sau amenajat.

# Elevatiile vor fi prevazute din beton simplu clasa C12/15.

# Peretii portanti se vor realiza din zidarie din caramida tip GVP, cu grosimea de 25 cm pentru peretii exteriori si interiori. Peretii de compartimentare se vor realiza din caramida plina de 10 cm. Ancorarea zidariei cu samburii din beton se vor asigura prin agrafe din otel beton Ø6 la max. 50 cm. distanta. La partea superioara a zidariei se vor prevedea centuri din beton armate cu 6 Ø12 si 4Ø12 PC52 si etrieri Ø6/25 cm. OB37. Sectiunea centurilor vor fi de 25x25 cm.

# Plansee

# Planseul peste parter se va executa din beton monolit clasa C12/15 armat cu bare din otel beton Ø10 la 12,5 cm (PC52), pe ambele directii. Grosimea planseului va fi de 15 cm. Planseul peste etaj va fi din lemn , izolat cu vata minerala.

# Sarpanta

# Acoperisul cladirii va fi de tip sarpanta din lemn.

# Imbinarea elementelor sarpantei se face cu suruburi M12. Materialul lemnos din sarpanta se protejeaza impotriva pericolului de incendiu cu solutii speciale de ignifugare (de tip DIASIL) si cu substante antiseptice pentru protectie impotriva putrezirii.

# Terenul este situat în intravilanul comunei Pericei şi este proprietate privată, cf. Certificatului de urbanism nr. 65/15.11.2018

# b2) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

# b3) utilizarea resurselor naturale:

# Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa potabila a localitatii.

# b4) evacuarea apelor uzate:

# Apele uzate menajere  - Apele uzate menajere se vor colecta în reţeaua existentă în zonă

# Apele pluviale – de pe acoperiş sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane Alimentarea cu energie termică: - centrala termica, care funcţionează pe gaz, cu tiraj forţat care asigură apa caldă şi încălzirea

# Alimentare cu energie electrica: - a imobilului se va realiza de la linia electrica aeriana existenta prin cablu de tip cyaby 4x16 mmp, montat ingropat la adancimea de 0.80 m.

# b5) producţia de deşeuri: conform Legii nr. 211/2011 (r1), privind regimul deşeurilor: - în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Organizarea de santier se va face exclusiv in incinta ; se vor realiza bransamente provizorii : unul ce va furniza apa necesara executiei ; se va realiza un bransament electric provizoriu pentru fuctionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor, amenajarea accesului in incinta, prin realizarea racordului la drumul public, pentru a nu cara pamant sau mal in drumul public, pana la finalizarea lucrarilor.

Lucrările de execuţie se vor desfăşura fără afectarea domeniului public exterior parcelei studiate  şi numai cu personal calificat; construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei. Există riscul unor poluări accidentale asupra apelor dacă  nu se respectă  tehnologia de execuţie a obiectivului.

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a apelor pot fi legate de execuţia propriu-zisă  a lucrărilor  şi traficul de şantier. Astfel, lucrările de terasamente determină  antrenarea unor particule fine de pământ care pot ajunge în apele de suprafaţă. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului. Manevrarea  defectuoasă   a  autovehiculelor  care  transportă   diverse  tipuri  de materiale sau a utilajelor în aproprierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea. Se va urmari atent de catre responsabilul tehnic al lucrarii a transportului si manipularii materialelor in incinta, impiedicarea pierderilor de materiale si a emisiilor specifice fiecarui material de constructii pus in opera; realizarea racordului la drumul public.

# b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

# b7) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:

# -    se vor respecta prevederile legislaţiei specifice în domeniul protecţiei mediului, OUG nr.

# 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi

# completările ulterioare.

# c) Localizarea proiectului:

# c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 65 din 15/11/2018 emis de Primaria Comuna Pericei, terenul este situat ȋn intravilanul com. Pericei şi este proprietate privată;

# c2) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

# c3) capacitatea de absorbţie a mediului:  nu este cazul;

# d) Caracteristicile impactului potenţial:

# d1) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate:  punctual pe perioada de execuţie;

# d2) natura transfrontieră a impactului:- nu este cazul;

# d3) mărimea şi complexitatea impactului: în perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcţii, utilajele şi mijloacele de transport.

# d4) probabilitatea impactului:  redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

# d5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

# Condiţiile de realizare a proiectului:

# Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: ,,În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări."

# În cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.

# Colectarea, depozitarea/valorificarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

# Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

# Realizarea reţelelor de canalizare etanşe pentru a preveni poluarea solului şi a pânzei freatice.

# Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, privind nivelul de zgomot.

# Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

# Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private: "la finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

# Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

# In sedinta CAT din 25.03.2019 s-au solicitat urmatoarele acte/avize:

# Acord tehnic ANIF,

# Autorizaţie DSV

# Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# DIRECTOR EXECUTIV,

# dr. ing. Aurica GREC

# Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

# ing. Gizella Balint

# Întocmit,

# cons. Ovidiu Spin