ANEXA 5 la procedura din Legea Nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

necesar emiterii acordului de mediu

I. Denumirea proiectului: “SALĂ DE EVENIMENTE CU SPAȚII DE CAZARE, ÎMPREJMUIRE ȘI REALIZARE ACCES”

II. Titular

- Numele companiei/Beneficiar: S.C. MOB MANARAM S.R.L.

- Adresa poştală: loc. Derșida, nr. 4/A, cam. 1, com. Bobota, jud. Sălaj

- Numărul de telefon: tel. 0756373813

- Numele persoanelor de contact: Băbțan Mihai-Ciprian

III. Descrierea proiectului:

a)  un rezumat al proiectului:

Benficiarul dorește să construiască această clădire care să aibă destinația de sală de evenimente cu spații de cazare ce vor fi folosite pentru cazarea unor persoane ce vor participa la evenimentele organizate.

Prin certificatul de urbanism nr. 11 din data de 05.06.2018, s-au impus condiţiile în baza cărora să obţină autorizaţia de construire, pentru obiectivul propus.

Construcţia va avea următorii parametrii:

Sconstruită 	  = 713,13 mp

Sutilă		  = 840,84 mp

Slocuibilă	  = 107,18 mp

Sdesfăşurată totală (  Sdesfăşurată parter + Sdesfăşurată etaj

Sdesfăşurată totală ( 713,13 mp + 228,60 mp ( 941,73 mp

Clădirea va avea următoarea arhitectură:

- la parter la cota (0,00m vestiar negru, duș, vestiar alb, centrală termică, W.C. (grup sanitar angajați), magazie, cameră frigorifică,  bucătărie, oficiu servire, cameră vase, oficiu servire, magazie, spațiu bar, W.C. (grup sanitar bar), magazie bar, terasă bar, hol+recepție, hol+casa scării, terasă intrare, grup sanitar bărbați, grup sanitar femei, grup sanitar handicapați, hol grupuri sanitare, spațiu sală de evenimente și terasă sală de evenimente.

- la etaj la cota +3,15m clădirea va avea va avea 6 camere de cazare cu logie fiecare și un hol cu casa scării.

Clădirea este prevăzută cu 8 accese din exterior, prin uși de diferite dimensiuni din tâmplărie PVC cu panel culoare maro sau geam termopan, conform planului parter anexat la documentație.

Circulaţia între parter şi etajul parțial se realizează prin intermediul unei scări interioare în două rampe ce pornește dintr-un hol ce are legătură cu recepția.

Construcţia este de categorie de importanţă "C", importanţă normală, conform regulamentului aferent (aprobat prin HG nr.766/1997) şi clasa de importanţă III.

Construcţia va avea urmatoarele funcţiuni:

| La parter: |  |
| --- | --- |
| - vestiar negru | S( 3,75 mp |
| - duș | S( 4,00 mp |
| - vestiar alb | S( 4,00 mp |
| - CT | S(16,75 mp |
| - W.C. (grup sanitar angajați) | S( 3,75 mp |
| - magazie | S( 8,42 mp |
| - cameră frigorifică | S( 8,12 mp |
| - bucătărie | S(65,60 mp |
| - oficiu servire | S(14,06 mp |
| - cameră vase | S(12,83 mp |
| - oficiu servire | S( 6,05 mp |
| - magazie | S( 8,13 mp |
| - spațiu bar | S(52,01 mp |
| - W.C. (grup sanitar bar) | S( 6,55 mp |
| - magazie bar | S( 6,55 mp |
| - terasă bar | S(35,13 mp |
| - hol+recepție | S(15,54 mp |
| - hol+casa scării | S(14,12 mp |
| - terasă intrare | S(11,20 mp |
| - grup sanitar bărbați | S(16,78 mp |
| - grup sanitar femei | S(16,78 mp |
| - grup sanitar handicapați | S( 2,35 mp |
| - hol grupuri sanitare | S( 4,89 mp |
| - spațiu sală de evenimente | S(249,37 mp |
| - terasă sală de evenimente | S(62,25 mp |
| La etaj: |  |
| CAM. 1 |  |
| - cameră | S(17,37 mp |
| - baie | S= 4,30 mp |
| - logie | S= 4,35 mp |
| CAM. 2 |  |
| - cameră | S(17,37 mp |
| - baie | S= 4,30 mp |
| - logie | S= 4,35 mp |
| CAM. 3 |  |
| - cameră | S(18,85 mp |
| - baie | S= 5,12 mp |
| - logie | S= 3,22 mp |
| CAM. 4 |  |
| - cameră | S(18,85 mp |
| - baie | S= 5,12 mp |
| - logie | S= 3,22 mp |
| CAM. 5 |  |
| - cameră | S(17,37 mp |
| - baie | S= 4,30 mp |
| - logie | S= 4,35 mp |
| CAM. 6 |  |
| - cameră | S(17,37 mp |
| - baie | S= 4,30 mp |
| - logie | S= 4,35 mp |
| - hol+casa scării | S(33,38 mp |

Demisolul va avea funcţiuni pentru activităţi de zi şi etajul  pentru odihnă.

Toate încăperile atât la parter cât şi la etaj sunt decomandate.

Toate încăperile, sunt iluminate şi ventilate natural prin ferestrele de diferite dimensiuni prevăzute prin proiect.

b)  justificarea necesităţii proiectului:

Benficiarul dorește să construiască această clădire care să aibă destinația de sală de evenimente cu spații de cazare ce vor fi folosite pentru cazarea unor persoane ce vor participa la evenimentele organizate. Această investiție este oportună deoarece în comuna Bobota nu este o clădire unde să se organizeze diferite evenimente (nunți, boteze, zile onomasice, etc.), precum și spații de cazare, conform cerințelor actuale.

c)  valoarea investitiei:

Construcția propusă va avea o valoare de aproximativ 150.000,00euro.

- perioada de implementare propusă:

Constructia se va executa din fonduri proprii intr-o perioada de aproximativ 4 ani.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente:

Plan de situaţie şi încadrare zonă depuse cu documentaţia iniţială;

f)  o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie etc.):

- profilul și capacitatile de productie:

Beneficiarul dorește să construiască o clădire cu destinaţia de sală de evenimente și spații de cazare cu regim de înălțime parter și etaj parțial.

La parter la cota (0,00m vestiar negru, duș, vestiar alb, centrală termică, W.C. (grup sanitar angajați), magazie, cameră frigorifică,  bucătărie, oficiu servire, cameră vase, oficiu servire, magazie, spațiu bar, W.C. (grup sanitar bar), magazie bar, terasă bar, hol+recepție, hol+casa scării, terasă intrare, grup sanitar bărbați, grup sanitar femei, grup sanitar handicapați, hol grupuri sanitare, spațiu sală de evenimente și terasă sală de evenimente.

Capacitatea maximă a sălii de evenimente va fi de max. 195 persoane, clienți cu tot cu personal, iar a barului de max. 40 persoane.

La etajul parțial, de  la cota +3,15m clădirea va avea va avea 6 camere de cazare cu logie fiecare și un hol cu casa scării. Capacitatea max. de persoane pentru cazare este de 14 persoane, deoarece sunt 6 camere cu două locuri, iar la două camere se mai poate suplimenta câte un pat.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

În prezent terenul aferent amplasamentului propus este fără utilități, urmând ca odată cu realizarea investiției propuse să se realizeze și utilitățile necesare desfășurării activității propuse.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Tinând cont că activitatea principală este organizarea de evenimente  pentru a asigura conditii optime  de servire si bar se prevede urmatorul flux de servire, astfel :

Pregatirea spatiului

de servire

Preluare comanda client

Transmitere comanda

catre bucatarie / bar

Servire client

Facturare si incasarea platii

Debarasare

Suprafața desfășurată a parterului unde se află sala de evenimente și barul este de 713,13 mp.

Capacitatea maximă a sălii de evenimente cu o suprafață de 249,37 mp, va fi de max. 195 persoane, clienți cu tot cu personal, iar a barului cu o suprafață de 52,01mp de max. 40 persoane. Parterul este destinat desfășurării diferitelor evenimente organizate (nunți, boteze, zile onomasice, etc.). Pentru a veni în sprijinul clienților, beneficiarul a propus la parter și realizarea unului bar, iar la etaj camere de cazare.

Deoarece cazarea este asigurată pentru un număr mic de persoane se prevede urmatorul ”flux cazare„ descris in  schema logica de mai jos

Pre-comanda inregistrata 				      Sosire turist la pensiune

telefonic sau pe mail

###### Exista camere libere?                                 Nu

###### Da

###### Inregistrare rezervare alternativa           Cautare solutie

###### Inregistrare turist la receptie si cazare

###### Servirea mesei

- Sala de mese

Evenimente organizate

- Seri cultural distractive

- Zile onomastice

- Nunți

- Boteze

Serviciu de cazare pe durata  noptii

- Camera cu 2 paturi

- Camera cu 2 paturi și pat suplimentar

Servicii conexe

- Parcare pazita

- Transport

Etajul unde se află spațiile de cazare are o suprafața desfășurată de 228,60 mp, a fost prevăzut cu 6 camere de cazare, fiecare cu baie proprie și logie. Patru camere cu o suprafață de  17,37 mp fiecare sunt prevăzute cu baie cu o suprafață 4,30 mp fiecare și logie  cu o suprafață 4,35 mp fiecare. Cele patru camere sunt camere de cazare pentru două persoane. Două camere cu o suprafață de  18,85 mp fiecare sunt prevăzute cu baie cu o suprafață 5,12 mp fiecare și logie  cu o suprafață 3,22 mp fiecare, În aceste două camere există posibilitatea montării unui pat suplimentar, astfel încât camera să fie de trei persoane.

- materii prime, energie şi combustibili utilizaţi şi modul de asigurare a acestora:

Materii prime utilizate:  Alimente (carne, legume fructe, paine, etc.), bauturi ( alcoolice si nealcoolice) / cantitate functie de evenimentul organizat și de fluxul de turisti estimat. Consumabile ( detergenti, si alte consumabile).

Agentul termic folosit pentru incalzirea obiectivului este apa calda 90/70˚C si va fi produs in centrala termica, de un boiler cu  o capacitate de 500l. Acest boiler poate funcționa și pe curent electric.

Centrala termica pe combustibil solid (lemn) cu o putere de 100kw va fi amplasata în încăperea special amenajata conform I - 13/2002, Normelor ISCIR si PSI in vigoare.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu energie electrică: Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, construcția propusa va fi alimentata de la reteaua existenta in zona.

Alimentarea cu apa potabila: Alimentarea cu apă se va realiza dintr-o fântână proprie existenta, cu ajutorul unei pompe tip hidrofor de 2l/s.

Alimentarea cu energie termică: Agentul termic folosit pentru incalzirea obiectivului este apa calda 90/70˚C si va fi produs in centrala termica, de un boiler cu  o capacitate de 500l. Acest boiler poate funcționa și pe curent electric. Climatizarea va fi realizată cu aparate de aer condiționat tip Split.

Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Apele uzate se vor colecta într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 20mc, ce se va vidanja periodic de către o firmă specializată.

Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Nu este cazul.

La inceperea lucrarilor de constructii-montaj se va executa in prealabil o decopertare a stratului vegetal (cu grosimea de cca. 20 cm), iar pamantul vegetal rezultat va fi depozitat in zone unde este necesara completarea sau refacerea terenului vegetal.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incintă neocupate cu construcţii, drumuri de incintă şi alei pietonale.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul la teren se realizeaza din drumul Național DN 1F pentru care este solicitat avizul DRDP Cluj, conform planului de situație anexat.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

In faza de constructie:

- energie electrica pentru functionarea sculelor electrice folosite la montaj va fi folosita prin realizarea unui racord de la reteua de curent electric din zonă.

- pentru realizarea construcției propuse va fi folosit betonul produs in stație de betoane.

In faza de functionare:

- apa – in grupurile sanitare, bar, băi și bucătărie;

- apa in scop tehnologic – nu este cazul:

- energie electrica prin racordarea la reteaua existenta in zona.

- construcţie şi funcţionare:

Perioada de executare a lucrărilor de construire va fi solicitată de beneficiar și stabilită de Primăria comunei Bobota la solicitarea beneficiarului  şi va implica următoarele lucrări:

- începerea lucrărilor;

- amenajarea şi pregătirea terenului (decopertări, umpluturi, terasamente);

- realizarea construcției propuse;

- refacerea copertei solului în zonele afectate, prin realizare de spaţii verzi;

- finalizarea lucrărilor;

- metode folosite în construcţie:

Executarea lucrarilor de constructie se va face cu respectarea proiectului in baza caruia se va emite autorizatia de construire.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Trasarea retelelor  se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Latimea santului conductei va fi de 0,8 m.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,00 m asigurand adancimea de inghet. Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este in functie de adancimea de inghet a terenului asigurand panta necesara scurgerii. Conducta va urmari in general linia terenului.

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

În zonele în care este pamânt vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Dupa receptia finala a lucrarii va fi data in functiune pentru exploatare – perioada nedeterminata.

În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții si a planificării activităților, va fi in functie de posibilitati dar nu mai mult de 4 ani.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); nu este cazul

Apele uzate menajere :

Apele uzate menajere se vor colecta intr-un bazin vidanjabil ce va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in domeniu.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 1 din 15.01.2019 emis de com. Carastelec au fost solicitate urmatoarele: notificare mediu; aviz privind securitatea la incendiu;; aviz DRDP Cluj;

- aviz mediu;

- aviz TELEKOM;

- notificare Direcţia de Sănătate Publică;

- aviz SDEE Transilvania Nord SA Cluj Napoca -SDEE Zalău;

- aviz DRDP Cluj;

- aviz ANIF Sălaj;

- aviz RCS&RDS;

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17>Legea nr. 22/2001; nu este cazul

Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.

-   natura transfrontieră a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera;

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Legii  monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul Ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de ordonanta nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Amplasamentul propus nu se afla in zona cu monumentelor istorice sau in zona cu situri arheologice ca zone de interes national.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Construcţia proiectată se va amplasa pe un teren liber de sarcini, în suprafaţă de 6570 mp, terenul fiind situat în zonă de locuințe și funcțiuni complementare, conform PUG al loc. Bobota și a certificatului de urbanism nr. 11 din 05.06.2018, eliberat de Comuna Bobota. Terenul este proprietatea firmei solicitante S.C. Mob Manaram S.R.L. și are categoria de folosință arabil, conform extrasului de carte funciară nr. 51093, anexat la documentaţie.

Benficiarul dorește să construiască această clădire care să aibă destinația de sală de evenimente cu spații de cazare ce vor fi folosite pentru cazarea unor persoane ce vor participa la evenimentele organizate in aceasta cladire, precum si a altor persoane ce solicita cazare.

● politici de zonare şi de folosire a terenului; nu este cazul

● arealele sensibile; nu este cazul

● coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Planul de situatie cu ridicari topografice s-a realizat conform PAD vizat de OCPI Salaj facut in coordinate Stereo 1970 cu coordonatele de referinta.

● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va nu va afecta calitatea apelor de suprafata.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul. Nu se vor evacua ape uzate in cursuri de suprafata.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va genera probleme de poluare a aerului cu consecinţe asupra mediului si asupra personalului de serviciu.

In perioada de constructie:

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

In judeţul Salaj sunt amplasate staţii de supraveghere a poluării de fond, deoarece, deşi exista zone considerate convenţional curate – situate la altitudini de peste 1000 m si departe de aglomerările urbane si de obiectivele industriale, accesul zilnic la o astfel de zona este imposibil datorita distantei si stării infrastructurii rutiere.

Localitatea Bobota nu este prinsă în listele cuprinzând încadrarea localităţilor din judeţul Salaj, rezultate din evaluarea calităţii aerului prin modelare, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului, în aerul înconjurător.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In perioada de construcţie:

- se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

In perioada de functionare:

Obiectivul va fi amplasat in intravilan intr-o zonă de locuințe și funcțiuni complementare, conform PUG al loc. Bobota și a certificatului de urbanism nr. 11 din 05.06.2018, eliberat de Comuna Bobota. Terenul nu are în vecinătate nici o construcție. Cea mai apropiată locuinta este la o distanță mai mare de 100m, astfel încât posibilitatea de a fi afectata de zgomot este foarte mică.

Prin evenimentele ce se vor organiza volumul la muzică va fi în concordanță cu Ordinul nr. 119/2014, art. 16 astfel încât să nu se  creeaza disconfort în zonă.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul. Se vor respecta  valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, conform leislației în vigoare mai sus menționată.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

In perioada de execuţie se va produce un impact fizic asupra stratului de sol superficial, care consta in decopertarea stratului de sol fertil pe o grosime variabila de 20cm, care va fi înlocuit cu strat de balast tasat.

În perioada de construcţie

- se va asigura controlul strict al transportului betonului, cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente în zonă;

In timpul perioadei de funcţionare se poate produce o poluare a solului prin depozitarea necontrolata a deşeurilor si prin scurgerile accidentale de produse petroliere si uleiuri provenite de la mijloacele de transport care tranzitează incinta amplasamentului studiat.

In perioada de functionare:

Lucrarile de constructii afecteaza solul si subsolul pe suprafete ocupate definitiv si temporar prin:

- distrugere partiala a stratului de sol pe suprafetele ocupate definitiv de platformele betonate, drumurile de incinta si alei pietonale

- distrugere integrala a stratului de sol si partiala a subsolului, in cazul suprafetelor ocupate de constructiile supraterane si subterane specifice proiectului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Deoarece va fi betonata atât curtea, cat si calea de acces, prin realizarea parcării și a acesului, posibilitatea poluării solului datorită scurgerilor accidentale de produse petroliere, sau împrăştierii cenuşii – zgurii, este minimă.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Prin obiectivul ce urmează a fi executat nu se prevede un impact semnificativ negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

- Reprezintă o construcţie nouă cu un proces tehnologic cu grad mic de poluare.

- Nu sunt afectate mlaştini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protecţiei conform prevederilor OUG 195/2005 modificata şi completată prin OUG 164/2008;

- Nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Roşie.

- Nu se modifica prin lucrările executate compoziţia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

- Prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale sălbatice sau a rutelor de migrare.

Impactul noxelor emise de obiectivul studiat în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în limitele stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările în vigoare.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a proiectului, respectiv de construire a anexei, platforma betonata, si in perioada de functionare nu influenţeaza negativ ecosistemele terestre si acvatice.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul.

Condiţiile sociale

Locurile de munca din cadrul cladirii se incadreaza in categoria locurilor de munca cu conditii normale, personalul este dotat cu echipament de lucru si de protectie conform prevederilor normelor de protectia muncii specifice in vigoare.

Nu se pune problema unor masuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane.

În concluzie, impactul socio - economic al noii investiţii este pozitiv.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Amplasamentul propus nu se afla in zona cu monumentelor istorice sau in zona cu situri arheologice ca zone de interes national.  Terenul pe care se va realiza investitia este amplasat in intravilanul localitatii Bobota, in zona cu terenuri agricole; astfel, investitia nu depreciaza aspectul general al zonei. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si au fost realizate in  zonele cu functiuni permise.

Prin activitatile desfasurate pe amplasament, in cadrul proprietatii particulare, obiectivul nu are impact negativ asupra mediului si asupra proprietatilor vecine.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu se pune problema unor masuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Beneficiarul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pământul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrărilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primăria comunei Carastelec.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite din activitatile de productie sunt:

- 20 02 01 deseuri biodegradabile

- 20 03 01 deseuri amestecate

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor (deseuri metalice, lemn) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrarii, si se vor valorifica prin societati specializate, sau se vor transporta in locuri speciale amenajate si stabilite de catre administratia locala.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deseurile se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legea 211/2011 republicata si modificata privind  regimul deseurilor.

Deseurile menajere vor fi colectate intr-o pubela si ulterior vor fi preluate de societatea de salubritate locala, conform unui Contractul de prestari de servicii publice de salubrizare. Datorita cantitatii foarte mici rezultate (3,5 kg/zi), aceste pot fi transportate de catre beneficiar la un punct de colectare a deseurilor reglementat din punct de vedere al protectiei mediului.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu este cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

- gestionarea deseurilor;

- monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate.

- lucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale;

- înregistrarea consumului energie,

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile se vor realiza in incinta proprietatii care va fi imprejmuita.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

Santierul va fi evidentiat cu panou de identificare, in concordanta cu prevederile

Legale, imprejmuit si dotat cu o baraca pentru organizare santier.

Constructorul se va organiza si dota cu materiale, utilaje, echipamente si personal specializat pentru executii si finalizarea lucrarilor de constructii montaj. Pe santier vor fi stabilite sursele de utilitati astfel:

-   alimentarea cu apa –necesarul de apa pentru muncitori va fi asigurat prin achizitionarea de apa plata imbuteliata.

-   Pentru apele uzate menajere de la personalul de executie si alte tipuri de ape uzate rezultate din activitatile de santier se va amenaja o toatela ecologica cu recipient colector etans.

Deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in timpul fazei de constructie vor fi evacuate prin grija constructorului.

Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier pana la receptia finala a lucrarilor.

- localizarea organizării de şantier;

Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de constructii se va stabili de comun  acord cu beneficiarul.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014. In cadrul lucrarilor de santier toate echipamentele trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Masuri obligatorii pe durata executiei

-Interzicerea depozitarii de materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului.

- Montarea de panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Norme de securitate şi sănătate în muncă

La execuţia lucrărilor constructorul este obligat să respecte legislaţia de protecţie a muncii în vigoare şi prevederile HG 300/02-03-2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanitare pentru şantierele temporare sau mobile, inclusiv întocmirea şi respectarea Planului de securitate prevăzut de această hotărâre de guvern.

Se	vor	întocmi	şi	respecta instrucţiunile proprii de securitatea a muncii întocmite în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare la data execuţiei.

Norme PSI

La execuţia lucrărilor constructorul va respecta măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în Normativul P118/99 şi celelalte reglementări în vigoare, astfel :

-  Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor

- Ordin nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

Executantul şi beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de respectarea măsurilor privind securitatea muncii şi asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe şantier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Prin activitatea prestată la construirea obiectivului nu se creează un impact negativ major asupra calităţii factorilor de mediu si a sănătăţii populaţiei. Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie ecologică. Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incintă neocupate cu construcţii, drumuri de incintă şi alei pietonale.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va nu va afecta calitatea apelor de suprafata.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

La incetarea activitatii, cladirile si instalatiile vor fi dezafectate.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va avea in vedere scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea ulterioara a terenului.

-lucrari pregatitoare –intreruperea functionarii utilitatilor, evacuarea deseurilor de orice fel de pe amplasament, dezafectarea instalatiilor tehnologice, demolarea constructiilor.

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii- umplerea cu pamant a denivelarilor rezultate in urma demolarii constructiilor, nivelarea terenului la cota prevazuta in proiectul de amenajare, identificarea sursei solului vegetal din afara incintei si administrarea in spatiile de amenajat, conform prevederilor proiectului tehnic de executie. Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru cultivatie agricola sau silvica, in functie de optiunile proprietarului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Se anexeaza planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnătura şi ştampila

arh. Vultur Loana