# Memoriu DE PREZENTARE

# pentru obţinerea

# Acordului de Mediu

Acest Memoriu de Prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu este intocmit în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Anexa nr. 5.

## I. Denumirea proiectului:

Amenajarea unei ferme de bovine in localitatea Criseni , judetul Salaj

II. Titular:

Fermele Ecologice Silvania Agricola.

sediul – Loc. Zalau , str. Cetatii, nr. 61, jud. Salaj

Punct de lucru - loc. Crseni, Extarvilan, nr. F.N, com. Criseni, jud. Salaj

Tel: 0740828807

Persoana de contact

Ardelean Daniel

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

FERMELE  ECOLOGICE  SILVANIA  COOPERATIVA  AGRICOLA prin realizarea investitiei  aferente infiintarii  fermei de bovine - certificata ecologic ,  are ca scop asigurarea conditiilor  pentru  obtinerea de avantaje economice in egala masura de catre toti membrii cooperatori ca urmare a valorificarii in conditii avantajoase a productiilor  realizate la nivelul exploatatiilor.

Prin  acest  proiect Cooperativa Agricola  isi propune amenajarea unei ferme de bovine – in sistem ecologic , prin constructia a doua grajduri care vor avea capacitatea  de 360 capete de tineret bovin  : popularea se va face cu 360 capete tineret femel pe categorii de varsta diferite  din rasele  ( Hollstein  Friza si Baltata Romaneasca ) , dupa populare urmeaza procesul de crestere si insamantare  iar  apoi  vanzarea lor ca si juninci gestante ( in luna  7 de gestatie) ;  popularea  cu 90 capete tineret mascul pe categorii de varsta diferite din rasa  Baltata Romaneasca,  care va fi supus procesului de  crestere si ingrasare pana la greutatea de  400 - 450 kg dupa care vor fi  sacrificati si  procesati  in carcase la punctul de taiere amenajat in  cadrul fermei; dotarea adaposturilor cu echipamente, utilaje și instalațiile zootehnice care deservesc  fluxul tehnologic , precum şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare bunei desfăşurări a activităţii din fermă; prin acest proiect se propune si achiziția de  utilaje agricole cu care să se poată executa lucrările agricole necesare asigurarii furajelor siloz, constructia unei copertine pentru depozitare baloti , platforme depozitare gunoi solid, bazin dejectii semisolide.

Tot efectivul de animale necesar popularii fermei se va achizitiona exclusiv  de la membrii cooperatori care detin explotatii zootehnice.

În contextul dezvoltarii zootehniei care se preconizează pentru următorii ani, realizarea unei astfel de investitii se dovedeste a fi imperios necesara pe plan local, regional si chiar national. Mai ales ca in tara exista foarte putine ferme de prasila, majoritatea junincilor gestate aducandu-se din import; se doreste înfiintarea acestei ferme ecologice si datorită potentialului mediu  pentru cresterea bovinelor in sistem inchis in aceasta zona.

În vederea extinderii sistemului de agricultură ecologică în România, s-au stabilit reglementări legislative naţionale privind producerea, prelucrarea şi valorificarea produselor agroalimentare ecologice, în concordanţă cu normele internaţionale în acest sens. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor acestor reglementări, funcţionează Autoritatea Naţională a Produselor Ecologice (ANPE), ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei, Pădurilor şi Mediului, care asigură respectarea tuturor prevederilor legale specifice şi asigură controlul privind metodele de producţie ecologică a produselor agroalimentare.

Strategia de dezvoltare a agriculturii la nivel national vizează dezvoltarea si îmbunătătirea sectorului de crestere a bovinelor, sector considerat prioritar datorită importantei pe care il are în economia natională; Eficienta exploatatiilor zootehnice este influentată nu numai de numărul animalelor, dar si de sistemul de întretinere, de tehnologiile aplicate.

Acumularea unui volum impresionant de cunoştinţe tehnico-ştiinţifice în domeniul producţiei agro-alimentare a permis elaborarea şi aplicarea unor tehnologii moderne, de mare randament. În acest fel a fost posibilă reducerea numerică a personalului direct implicat în producţia agricolă (paralel cu creşterea gradului de calificare al acestuia), ceea ce a dus la o semnificativă rentabilizare a acestui domeniu de activitate.

În acest context, se apreciază că îmbunătăţirea nivelului nutriţional uman (cantitativ şi calitativ) este unul din obiectivele importante, pe termen lung, al omenirii. Atingerea acestui obiectiv impune cu necesitate elaborarea unor programe de perspectivă (pe termen scurt, mediu şi lung) referitoare la producerea, prelucrarea şi repartizarea-valorificarea produselor agro-alimentare.

Ritmul de dezvoltare a creşterii bovinelor, ca şi performanţele obţinute în acest domeniu de activitate, sunt rezultatul dezvoltării socio-economice înregistrate în diferite zone  ale ţării noastre. În ultimele decenii, pe plan mondial se constată o reducere lentă dar permanentă a cererii consumatorilor faţă de alimentele având concentraţie energetică mare (cereale, cartofi, cărnuri grase) paralel cu o cerere mereu crescândă pentru lapte, legume, fructe şi cărnuri slabe.

Prin marirea  numarului de exploatatii ca urmare a schimbarii conditiilor  climatice, precum şi a cerereii tot mai mari cărnii de bovine pe piaţa europeană, respectiv prin îmbunătăţirea activităţii de marketing şi management în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării şi valorificării producţiei de carne şi a altor produse (inclusiv prelucrarea industrială a acestora), se poate afirma ca exploatrea si creșterea bovinelor de carne este o activitate rentabila si efecienta.

- Justificarea necesităţii proiectului

Proiectul  prevede  înfiinţarea  unei  ferme  de  creştere  a  bovinelor  de  carne  in conformitate  cu  standardele  Uniunii  Europene  privind  creşterea  şi  bunăstarea animalelor,  prin  introducerea  unor  tehnologii  noi,  eficiente  economic,  care  vor asigura  condiţii  optime  de  desfăşurare  a  activităţii  in  concordanta  cu  cerinţele actuale ale pieţei.

Prin  proiect  se  propun,  în  principal,  lucrări  de  construcţii  şi  instalaţii  aferente acestora pentru crearea infrastructurii necesare, precum şi achiziţionarea de utilaje şi echipamente tehnologice corespunzătoare fluxurilor tehnologice proiectate.

Procesul tehnologic se va desfășura in flux continuu timp de 365 zile/an

–24 h/zi, la un efectiv proiectat de 40 capete bovine de carne.

-	îmbunătăţirea condiţiilor de cresterea a animalelor,, bovine,, .

-	îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale unor locuitori ai localitatii Criseni  datorită creerii unor noi locuri de muncă ;

- Valoarea Investitiei

| Curs Euro / leu 4.6290 din data de 27.07.2018 |
| --- |
|  | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total |
|  |  | Euro |  | Euro |  | Euro |
| Ajutor public nerambursabil |  | 1.999.800 |  |  | 1.999.800 |
| Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care: |  | 222.200 |  | 445.980 |  | 668.180 |
| - autofinanţare |  | 20.000 |  | 445.980 |  | 465.980 |
| -împrumuturi |  | 202.200 |  | 0 |  | 202.200 |
| TOTAL PROIECT |  | 2.222.000 |  | 445.980 |  | 2.667.980 |

- Perioada de implementare propusă;

2 ani .

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

plan de situatie

- O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Obiectul principal de activitate îl constituie „ Crestera altor bovine – cod CAEN 0150. In ferma se vor afla 360 bovine pentru carne. In fiecare ciclu, de crestere.

Proiectul are urmatoarele obiective principale :

Ob 1. DRUMURI SI PLATFORME

-	Acestea se compun din drumurile de legatura la obiectivele din incinta, lungime totala 320ml si platformele din beton din jurul obiectelor, in suprafata totala de 4850mp.

-	Drumurile vor avea latimea de  de 3m avand ca strat de uzură – beton de 15-18 cm grosime; si un acostament din balast compactat de  0.5m de o parte si de alta a drumului.

-	Colectarea apelor de pe platforma drumului si de pe versanti se va face prin santuri sau rigole pereate si santuri din pamant.

-	Baza drumului va consta din umplutură din pământ compactat, balast cilindrat si piatra sparta compactata;

-	Platformele se vor sectiona, pentru prevenirea fisurilor, cu rosturi de dilatatie inchise cu banda de cauciuc.

Ob 2. IMPREJMUIRE

-	Incinta fermei se va imprejmui cu un gard pe o lungime de 1165 ml.

-	Gardul va fi alcatuit din stalpi din teava de otel si panouri bordurate de sarma.

-	Stalpi se vor fixa in beton in fundatii izolate;

-	La intrarea in ferma se va realiza o poarta de 9m latime cu actionare pe role, o poarta pietonala.

-	Pe celelalte laturi ale incintei se vor realiza 3 porti cu lungimea de 6m fiecare.

Ob 3. CORP DESERVIRE PERSONAL FERMA

- Constructia va avea o structura metalica in cadre, constand din grinzi si stalpi, ce reazema pe fundatii izolate din beton armat. Avand o deschidere de 10m si 3 travei de 5m fiecare.

- Inchiderele vor fi din panouri sandwich din tabla cu miez din spuma poliuretanica, fixate de structura metalica.

- Acoperisul este prevazut cu invelitoare din panouri sandwich fixate pe profile Z.

- Compartimentarile interioare vor consta din pereti alcatuiti din panouri di gips–carton finisate prin gletuire si vopsire cu lavabile de interior, culoare alb.

- Pardoselile vor consta in pardoseli din beton cu rasina epoxidica. Pentru spatiile umede, cum ar fi grupurile sanitare, in zona chiuvetelor si a dusurilor se vor prevedea placari ceramice culoare alb.

- Ferestrele si usile pietonale se va realiza din tamplarie de PVC cu camere izolatoare cu geam termopan.

Modul de asigurare a utilităţilor se realizeaza in astfel:

- Alimentare cu apă: din reteaua proprie propusa alcatuita din put forat si rezervor apa.

- Evacuarea apelor uzate: se va realiza intr-un bazin vidanjabil.

- Modul de depozitare a deşeurilor: punctul gospodaresc de colectare a deseurilor se va amplasa in zona portilor auto, astfel fiind facilitat accesul firmei ce se va ocupa de colectare. Colectarea deseurilor se va face selectiv. Evacuarea deseurilor se va face avand la baza un contract valabil cu o firma acreditata in domeniufundatie de beton;

- Cladirea se echipeaza cu instalatii electrice de iluminat si prize si va fi racordata la reteaua de incinta de canalizare si apa.

Corp deservire personal ferma, Suprafata  construita=160.20mp

Lista spatiilor interioare si localizarea lor:

- Vestiar, S=16.50mp;

- Sala de mese, S=16.5mp;

- Hol, S=14.72mp;

- Birou medic, S=10.20mp;

- Grup sanitar, S=12.05mp;

- Farmacie, S=6.82mp;

- Magazie ustensile medicale, S=9.62mp;

- Magazie scule intretinere, S=19.46mp;

- Birou sef de ferma, S=18.5mp;

- Hol asteptare, S=8.76mp;

- Magazie Premix, S=15.00mp;

- Camera cantar, S= 6.00mp;

Total Suprafata   utila, propusa=154.13mp

Ob 4. PUNCT TRAFO

-	Alimentarea cu energie electrica a cladirilor din interiorul fermei  se va face printr-un bransament electric de la linia electrica aeriana de medie tensiune, existenta pe amplasament si va fi racordata la un post de transformare nou amplasat in incinta suprafetei beneficiarului care va alimenta toate obiectele de pe amplasament.

Ob 5. FILTRU SANITAR AUTO

-	Se va realiza la intrarea in incinta fermei si este alcatuita din fundatii continue din beton amplasate pe o platforma din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3.50m x 18.00m.

-	Filtru va fi dotat cu covorase imbibate cu solutie dezifectanta si apa.

Ob 6. PARCARE AUTOTURISME

-	Parcarea se va realiza langa intrarea in ferma pe o platforma de beton si va fi alcatuita din 10 locuri pentru autoturisme cu o suprafata de 120mp.

Ob 7. PARCARE CAMIOANE

-	Parcarea pentru camioane se va realiza langa intrarea in ferma si consta in amenajarea unei platforme pe umplutura din pamant compactat si balast cilindrat, cu o suprafata de 132mp.

Ob 8. BAZIN VIDANJABIL

-	 Bazinul va consta in instalarea unui rezervor subteran, avand capacitatea de 15mc, cu scopul depozitarii temporare a apelor uzate si menajere, rezultate de la corpul administrativ.

Ob 9. CABINA PORTAR

-	Se va amplasa langa poarta de la intrarea in ferma si consta in instalarea unei cabine cu dimensiuni de 2mx2m, avand pereti alcatuiti din tamplarie PVC si panouri termoizolante.

-	Se va racorda la reteaua electrica de incinta

Ob 10. Copertina Baloti

-	Constructia se realizeaza pe structura metalica in cadre, alcatuita din grinzi si stalpi, ce reazema pe fundatii izolate din beton armat. Avand 4 deschideri a cate 5m fiecare si 8 travei de 6m, este o constructie fara peteti, cu rol de depozitare furaje.

-	Inchiderele vor fi doar in planul acoperisului si se vor realiza cu tabla cutata fixata cu autoforante pe pane tip profile Z.

-	Suprafata totala construita: 1021.8 mp

Ob 11. PLATFORMA DEJECTII SOLIDE-GUNOI USCAT

-	Platforma de gunoi se executa pe o perna de balast compactat o placa de beton armat separata in doua de pereti de beton armat cu inaltimea de 2m dispusi pe fundatii continue din beton armat.

-	La capatul plarformei sunt prevazure rigole de colectare a purinului.

-	Suprafata totala a platformei este de 1025.15mp;

Suprafata utila totala este de 975.64mp.

Ob 12. GRAJD TINERET BOVIN nr.1

Constructia cu regim de inaltime P, se va realiza pe o structura metalica in cadre, constand din grinzi si stalpi, ce reazema pe fundatii izolate din beton armat. Avand o deschidere de 13.5m si 26 de travei a cate 5m fiecare.

- Inchiderele pentru pereti vor fi din scanduri montate prin suprapunere, finisate si vopsite maro, la partea superioara a frontoanelor si din plasa si prelate, de culoare verde in rest. Prelatele si plasele antivant  vor fi actionate manual si automat la frontoane si in golurile ferestrelor.

- Acoperisul este prevazut cu invelitoare din panouri de fibrobeton fixate pe rigle de lemn. La coama sunt prevazute luminatoare cu goluri pentru circularea aerului.

- Compartimentarile interioare vor consta din sepatatoare din teava zincate fixate in placa de beton.

- Pardoselile vor consta in pardoseli din beton, amprentat in zona animalelor.

- Evacuarea dejectiilor se va face cu un raclor antrenat cu ajutorul unui cablu pe toata lungimea grajdului.

Grajd tineret bovin nr.1, Sconstruita=1794mp

Lista spatiilor interioare si localizarea lor:

-  Zona de odihna, 5 compattimente cu suprafata , S=148.03mp fiecare;

-  Zona de furajare, S=390mp;

- Alee acces furajare, S=548.86mp;

Total S utila,propusa=1679.01mp

Ob 13. GRAJD TINERET BOVIN nr.2

- Constructia cu regim de inaltime P, se va realiza pe o structura metalica in cadre, constand din grinzi si stalpi, ce reazema pe fundatii izolate din beton armat. Avand o deschidere de 13.5m si 26 de travei a cate 5m fiecare.

- Inchiderele pentru pereti vor fi din scanduri montate prin suprapunere, finisate si vopsite maro, la partea superioara a frontoanelor si din plasa si prelate, de culoare verde in rest. Prelatele si plasele antivant  vor fi actionate manual si automat la frontoane si in golurile ferestrelor.

- Acoperisul este prevazut cu invelitoare din panouri de fibrobeton fixate pe rigle de lemn. La coama sunt prevazute luminatoare cu goluri pentru circularea aerului.

- Compartimentarile interioare vor consta din sepatatoare din teava zincate fixate in placa de beton.

- Pardoselile vor consta in pardoseli din beton, amprentat in zona animalelor.

- Evacuarea dejectiilor se va face cu un raclor antrenat cu ajutorul unui cablu pe toata lungimea grajdului.

Grajd tineret bovin nr.2, Sconstruita=1794mp

Lista spatiilor interioare si localizarea lor:

-  Zona de odihna, 5 compattimente cu suprafata , S=148.03mp fiecare;

-  Zona de furajare, S=390mp;

- Alee acces furajare, S=548.86mp;

Total Sutila,propusa=1679.01mp

Ob 14. CAMERA NECROPSIE

- Constructia propusa se va realiza pe fundatii continue din beton armat sub pereti din zidarie , caramida ceramic.

- Acoperisul este prevazut intr-o panta cu invelitoare din din tabla cutata.

- Cladirea se echipeaza cu instalatii electrice de iluminat si prize si se doteaza cu aparat de racire de tip split.

- Suprafata totala construita, Sc=17.39mp

- Suprafata utila propusa, Su=12mp

Ob 15. PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI SOLID

-Platforma de gunoi se executa pe o perna de balast compactat o placa de beton armat, avsnd  pereti de beton armat, pe 3 laturi, cu inaltimea de 2m, fiind dispusi pe fundatii continue din beton armat.

-La capatul plarformei sunt prevazure rigole de colectare a purinului.

-Suprafata construita a platformei este de 400mp;

-Suprafata utila totala este de 383.63mp.

Ob 16 PUNCT SACRIFICARE

- Constructia se va realiza pe structura metalica in cadre, constand din grinzi si stalpi, ce reazema pe fundatii izolate din beton armat. Avand o deschidere de 5m si 3 travei de 4m fiecare.

- Inchiderele vor fi din panouri sandwich din tabla cu miez din spuma poliuretanica, fixate de structura metalica.

- Acoperisul este prevazut cu invelitoare din panouri sandwich fixate cu autoforante de profile Z.

- Compartimentarile interioare vor consta din pereti alcatuiti din panouri din gips–carton finisate prin gletuire si vopsire cu lavabile de interior, culoare alb.

- Pardoselile vor consta in pardoseli din beton cu rasina epoxidica. Pentru spatiile umede, cum ar fi grupurile sanitare, in zona chiuvetelor si a dusurilor se vor prevedea placari ceramice culoare alb.

- Ferestrele si usile pietonale se va realiza din tamplarie de PVC cu camere izolatoare cu geam termopan.

Modul de asigurare a utilităţilor se realizeaza in astfel:

- Alimentare cu apă: din reteaua proprie propusa alcatuita din put forat si rezervor apa.

- Evacuarea apelor uzate: se va realiza intr-un bazin vidanjabil.

- Modul de depozitare a deşeurilor: punctul gospodaresc de colectare a deseurilor se va amplasa in zona portilor auto, astfel fiind facilitat accesul firmei ce se va ocupa de colectare. Colectarea deseurilor se va face selectiv. Evacuarea deseurilor se va face avand la baza un contract valabil cu o firma acreditata in domeniufundatie de beton;

- Cladirea se echipeaza cu instalatii electrice de iluminat si prize si va fi racordata la reteaua de incinta de canalizare si apa.

Punct de sacrificare, S construita=160.52mp

Lista spatiilor interioare si localizarea lor:

- Camera taiere animale, S=17.70mp;

- Zona transport carcase, S=5.07mp;

- Camera frigorifica, S=7.60mp;

- Vestiar, S=6.33mp;

- Birou medic, S=5.07mp;

- Camera produse secundare, S=5.78mp;

- Camera produse confiscate, S=0.96mp;

- Zona transferare/livrare, S=11.77;

Total Sutila,propusa=155.05mp

Ob 17. BAZIN Purin - DEJECTII SEMILICHIDE

-Constructia se va realiza sub forma cilindrica, cu diametru interior de 10.2m, din peton armat.

-Fundatie este de tip radier din beton armat, pe care se monteaza hidroizolatia; radierul se va realiza pe un strat de balast compactat, peste care se toarna un strat de beton de egalizare.

-Avand forma circulara in plan, suprafata construita este de 120.76mp

-Bazinul va fi semiingropat

Ob 18. PUT DE APA SI REZERVOR

-Putul de apa se va realiza prin forare la adancimea de 150-200 m si se va echipa cu pompa submersibila;

- Doua Rezervoare de apa cu  capacitatea de 200- mc fiecare

si  va asigura  necesarul de apa pentru ferma si pentru combaterea incendiilor. Acesta va fi echipat cu grup de pompare in constructie compacta.

-Rezervor ce se achizitioneaza se  monteaza suprateran pe fundatie de beton.

Atât pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire, cat si pe perioada de funcţionare

a  proiectului  se  va  asigura  o  colectare  selectiva  a  deşeurilor  rezultate  si

eliminarea/valorificarea acestora prin operatori autorizaţi.

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-pe  perioada  de  execuţie  a  lucrărilor  de  construire  sursele  de  poluare  a

atmosferei, zgomot si vibraţii, specifice organizărilor de şantier sunt discontinue;

-pe perioada de funcţionare a proiectului: zgomotul generat de instalaţiile si echipamentele  aferente  nu  produce  un  impact  semnificativ  asupra  factorilor  de  mediu si confortului uman; vibraţiile generate nu vor afecta negativ sănătatea omului sau mediul ambiant.

Principalele utilaje, dotari si echipamente tehnice propuse pentru achizitie sunt:

| Nr. crt. | Denumire/Tip utilaj /echipament | Număr bucăţi | Valoare fără TVA euro | TVA euro | Total cu TVA euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cladire deservire personal |
| 1 | Centrala electrica 15-25kw | 1 |  |  |  |
| 2 | Boiler 150-200 litri | 1 |  |  |  |
|  | Grajd tineret bovin 1 |
| 1 | Adapatori | 12 |  |  |  |
| 2 | Ventilatoare | 7 |  |  |  |
|  | Grajd tineret bovin 2 |
| 1 | Adapatori | 12 |  |  |  |
| 2 | Ventilatoare | 7 |  |  |  |
| 3 | Perii animale | 4 |  |  |  |
|  | Camera de Necropsie |
|  | Aparat aer conditionat | 1 |  |  |  |
|  | Punctul de Sacrificare |
| 1 | Centrala electrica 15-30kw | 1 |  |  |  |
| 2 | Boiler apa calda 150-200l | 1 |  |  |  |
| 3 | Echipamente linie transare | 1 |  |  |  |
|  | Put de apa si rezervor |
| 1 | Rezervor de inmagazinare V=200-210 MC | 1 |  |  |  |
| 2 | Pompa submersibila laH=150-200 M | 1 |  |  |  |
| 3 | Grup de pompare compact Q=54mc/h | 1 |  |  |  |
|  | Post trafo |
| 1 | Post de transformare | 1 |  |  |  |

Echipamente deservire grajduri.

1.	 Incarcator frontal

2.	 Impingator de gunoi

3.	 Furca pentru paleti

4.	 Furca cu tepi

5.	 Cupa cu apucare

6.	 Furca de taiat siloz

7.	  Remorca tehnologica

8.	 Grebla de adunat fan

9.	 Tocator de paie

10. 	Utilaj de insilozare

11.	Masina de cosit autopropulsata

12.	Heder de cosit

13. 	Presa peleti de gunoi

14. 	Robot de impins furaje

15.  	 Auto speciala frig

Echipamente pentru  linie de transare:

- boxa asomare bovine

- gratar cadere bovine

- macara ridicare 1200-2000 kg

- despartitor pneumatic de  picioare

- fierastrau despicare/sterilizator despicare

- chiuveta sterilizator

- masa prelucrare intestine si organe

- macara de sfertuire/incarcare

-cantar aerian

- masa de transare

-instalatie de frig aferent

- descrierea instalaţiei, a fluxurilor de producţie şi a proceselor de producţie :

Se prezinta activitatea specifica desfasurata, cu informatii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice.

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele etape:

Prin  acest  proiect Cooperativa Agricola  isi propune amenajarea unei ferme de bovine – in sistem ecologic , prin constructia a doua grajduri care vor avea capacitatea  de 360 capete de tineret bovin  : popularea se va face cu 360 capete tineret femel pe categorii de varsta diferite  din rasele  ( Hollstein  Friza si Baltata Romaneasca ) , dupa populare urmeaza procesul de crestere si insamantare  iar  apoi  vanzarea lor ca si juninci gestante ( in luna  7 de gestatie) ;  popularea  cu 90 capete tineret mascul pe categorii de varsta diferite din rasa  Baltata Romaneasca,  care va fi supus procesului de  crestere si ingrasare pana la greutatea de  400 - 450 kg dupa care vor fi  sacrificati si  procesati  in carcase la punctul de taiere amenajat in  cadrul fermei; dotarea adaposturilor cu echipamente, utilaje și instalațiile zootehnice care deservesc  fluxul tehnologic , precum şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare bunei desfăşurări a activităţii din fermă; prin acest proiect se propune si achiziția de  utilaje agricole cu care să se poată executa lucrările agricole necesare asigurarii furajelor siloz, constructia unei copertine pentru depozitare baloti , platforme depozitare gunoi solid, bazin dejectii semisolide.

Cele doua grajduri  vor asigura  adapostirea   intregului  efectiv  de animale,  iar comaprtimentarea lor va fi organizata pe zone :  zona  unde se odihnesc animalele  pe  asternut permanent cu paie,  frontul de furajare pentru hranire si aleea de furajare unde va avea acces remorca tehnologica pentru furajare si robotul de impins furaje .

Grajdurile vor fi impartite in loturi prin grilaje de teava metalica cu porti pentru a se evita amestecarea categoriilor de animale intre ele . In grajd vor fi amplasate adapatori pentru apa , perii pentru igienizarea corpului  bovinelor  si ventilatoare de aer pentru a face ca igiena aerului in ferma sa fie adecvata conditiilor necesare pentru cresterea tineretului bovin in sistem ecologic . Pentru a se realiza furajarea cat mai corecta si uniforma a animalelor se va afolosii robotul  de impins furajul spre iesle astfel incat tot timpul furajul sa fie disponibil pentru animale .

Activitatea de crestere a tineretului bovin in sistem ecologic se va efectua la nivelul fermei, desfasurandu-se pe mai multe etape : popularea grajdurilor cu tineret bovin din rasele  Baltata Romaneasca si Hollstein Friza pe  categorii  de varsta de 4-6 luni femele si separat masculi pe aceeasi categorie , 7-12 luni femele , 13-18 luni femele care vor fi insamntate artificial  iar apoi vor fi vandute (in luna a 7 de gestatie dar nu mai tarziu de 24 luni de viata);  junincile gestante vor fi vandute  membrilor cooperatori sau la terti pe piata in functie de nevoi.

Activitatea de crestere si ingrasare a tineretului bovin se va realiza prin  popularea  cu taurasi din rasa Baltata Romaneasca  la varsta de 4 luni cu  o greutate de 120kg care in urma procesului de ingrasare pana la vartsa de 12 luni vor ajunge  la grautatea de 400-450 kg. Valorificarea lor se va face sub forma de carcasa rezultata in urma procesarii la punctul de taiere din cadrul fermei catre unitati de profil ,,Carmangerii’’.

Rase de bovine recomandate pentru creşterea tineretului taurin la îngrăsat :

RASA BALŢATA ROMÂNEASCĂ

Taurinele din rasa Balţata românească prezintă caracteristicile morfoproductive ale rasei Simmental , cu însuşiri îmbunătăţite de rezistenţă şi adaptare la condiţiile de mediu , mai aspre , de la noi din ţară . Vacile din rasa Balţata românească se încadrează în tipul morfoproductiv mixt şi au o constituţie robustă , un temperament docil , linistit , rezistente , adaptându-se usor la condiţiile de mediu şi de exploatare . Producţia de carne – rasa Balţata românească are aptitudini deosebite , obţinându-se o carne de calitate foarte buna ; animalele bine îngrăşate ajung la un randament la tăiere de 58–60 % . Programul de ameliorare privind producţia de carne are în vedere creşterea greutăţii corporale medii la 600 – 650 kg . Dimensiunile corporale ale acestei rase ne dă certitudinea obţinerii de sporuri mari de creştere în greutate a tineretului taurin . Performanţe pentru carne : spor mediu zilnic de  creştere în greutate la tineretul taurin până la 1.300 grame , o bună calitate a carcasei şi o carne de calitate excelentă .

Procesul de creştere este cu atât mai intens cu cât animalele sunt mai tinere , la acestea depunerea de carne este incomparabil mai mare decât la animalele adulte, la care dezvoltarea musculaturii este mai redusă , în schimb are loc o depunere de grăsime .

Tehnologia de crestere şi îngrăşare intensivă a tineretului taurin , este metoda care se face în perioade distincte , în care un rol important îl deţine durata acestora şi măsurile ce se intreprind pentru obţinerea unui spor mare de creştere în greutate.

Faza de pregătire a animalelor pentru îngrăşare

Inţărcarea se face prin obişnuirea treptată a viţeilor să consume furaje de volum şi cu reducerea substituienţilor de lapte . Viţeii înţarcaţi se supun unui proces intensiv de creştere pe o durata de 80 – 90 zile , timp în care viţeii înregistrează un spor în greutate de 600 g/zi şi ajung la sfârşitul perioadei la greutatea vie de cca 130 kg/cap. 42 In această perioadă viţeii se obişnuiesc treptat să consume la discreţie , alături de fân , nutreţuri combinate şi siloz , aşa fel încât la şfârşitul perioadei să poata consuma zilnic 2,8 – 3 kg S.U. / 100 kg greutate vie.

Faza de creştere şi îngrăsare

Durează aproximativ 240 – 350 zile , timp în care tineretul ajunge la o greutate medie de cca 450 kg / cap , înregistrând un spor mediu de cca 1350 g pe cap şi zi . In această perioadă se administrează hrana la discreţie , un amestec de fân tocat 20 % , suculente 50 % şi nutreţuri combinate 30 % . Completarea necesarului de hrană se face cu un supliment proteino – vitamino – mineral , introdus în amestecul recomandat .

In sistemul intensiv de creştere şi îngrăsare se practică obligatoriu principiul tehnologic al populării şi depopulării totale a segmentelor tehnologice corespunzătoare fazelor de creştere şi îngrăşare descrise . Dezinfecţia şi vidul tehnologic constituie măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor la animale .

| ANUL 1 IMPLEMENTARE |
| --- |
|  | VITELE 4-6 LUNI | VITELE 7-12 LUNI | JUNINCI 13-24 LUNI | TAURASI 4-6 LUNI | TAURASI 7-12 LUNI | TOTAL -LEI- | TOTAL FURAJ -KG- |
| SILOZ PORUMB | KG | 6000 | 54000 | 182500 | 3600 | 32400 |  | 278500 |
|  | LEI | 1200 | 10800 | 36500 | 720 | 6480 | 55700 |  |
| SILOZ LUCERNA | KG | 12000 | 63000 | 182500 | 8100 | 37800 |  | 303400 |
|  | LEI | 1800 | 9450 | 273758 | 1215 | 5670 | 291893 |  |
| FAN LUCERNA | KG | 3000 | 9000 | 27375 | 1800 | 5400 |  | 46575 |
|  | LEI | 1050 | 3150 | 9581 | 630 | 1890 | 16301 |  |
| FURAJ COMBINAT | KG | 7230 | 26640 | 93440 | 5598 | 21924 |  | 154832 |
|  | LEI | 10803 | 30870 | 95812 | 7543 | 33696 | 178724 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 542618 | 783307 |

Evacuarea dejectiilor din adapost

- Evacuarea dejectiilor se va face cu un raclor antrenat cu ajutorul unui cablu pe toata lungimea grajdului.

Stocarea dejectiilor

-Platforma de gunoi se executa pe o perna de balast compactat o placa de beton armat, avsnd  pereti de beton armat, pe 3 laturi, cu inaltimea de 2m, fiind dispusi pe fundatii continue din beton armat.

-La capatul plarformei sunt prevazure rigole de colectare a purinului.

-Suprafata construita a platformei este de 400mp;

-Suprafata utila totala este de 383.63mp.

-Constructia se va realiza sub forma cilindrica, cu diametru interior de 10.20 m, din peton armat.

-Fundatie este de tip radier din beton armat, pe care se monteaza hidroizolatia; radierul se va realiza pe un strat de balast compactat, peste care se toarna un strat de beton de egalizare.

-Avand forma circulara in plan, suprafata construita este de 120.76mp si h=6.00m

-Bazinul va fi semiingropat

Livrarea bovinelor

Bovinele  ajunse  la  starea  de  ingrasare  si  greutate  optime,  la  varsta  de  cca.  18  luni,

sunt   livrate   catre   unitatile   de   valorificare,   repectiv   abatoarele   specializate   in

sacrificarea  si  valorificarea  carnii  de  bovine,  din  judetul  de resedinta  si  din  judetele

limitrofe, folosind mijloace de transport specializate si autorizate.

In vederea circulaţiei pentru abatorizare se monitorizează fiecare mijloc de transport cu privire la ferma de origine, destinaţia si traseul ce urmează a fi parcurs. Se aplica totodată procedura scrisa cu privire la documentele ce se vor elibera de DSVSA

Asigurarea biosecuritatii fermei

Avand  in  vedere  faptul  ca  se  propune  o  investitie  noua  nu  se  impun  conditii

deosebite de carantinizare a animalelor. Totusi, dat  fiind faptul ca animalele provin

din surse diferite (ferme specializate pentru tineret bovin, gospodariile populatiei si

din targuri si oboare), se impun anumite conditii de biosecuritate si anume:

- incinta va fi delimitata cu gard;

- accesul  personalului si  mijloacelor  de  transport  se  va  face  prin  locuri  special

amenajate prevazute cu dezinfector;

- se  va  interzice  intrarea  persoanelor  straine  in  zona  de  productie,  in  special  a

detinatorilor de taurine;

- distanta intre cladiri va asigurara protectia impotriva incendiilor.

Dejectiile vor fi evacuate zilnic in mod permanent.

Ferma este prevazuta cu filtru sanitar pentru personalul propriu, compus din vestiar

de  tip  filtru  si  cu  spatiile  de  birou  pentru  seful  de  ferma  si  personalul  ce  asigura

asistenta veterinara.

In  ferma  vor  fi  pastrate  toate  evidentele  zootehnice  prevazute  de  lege,  inclusiv

Registrul de tratamente, in care se vor mentiona: data tratamentului, medicamentele

utilizate,  doza,  animalul/grupa  de  animale  tratate.  Documentele  respective  vor  fi

pastrate min. 3 ani si vor fi puse la dispozitia autoritatilor pentru inspectie.

| ANUL 1 IMPLEMENTARE |
| --- |
|  | VITELE 4-6 LUNI | VITELE 7-12 LUNI | JUNINCI 13-24 LUNI | TAURASI 4-6 LUNI | TAURASI 7-12 LUNI | TOTAL -LEI- | TOTAL FURAJ -KG- |
| SILOZ PORUMB | KG | 6000 | 54000 | 182500 | 3600 | 32400 |  | 278500 |
|  | LEI | 1200 | 10800 | 36500 | 720 | 6480 | 55700 |  |
| SILOZ LUCERNA | KG | 12000 | 63000 | 182500 | 8100 | 37800 |  | 303400 |
|  | LEI | 1800 | 9450 | 273758 | 1215 | 5670 | 291893 |  |
| FAN LUCERNA | KG | 3000 | 9000 | 27375 | 1800 | 5400 |  | 46575 |
|  | LEI | 1050 | 3150 | 9581 | 630 | 1890 | 16301 |  |
| FURAJ COMBINAT | KG | 7230 | 26640 | 93440 | 5598 | 21924 |  | 154832 |
|  | LEI | 10803 | 30870 | 95812 | 7543 | 33696 | 178724 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 542618 | 783307 |

Modul de asigurare a utilităţilor

1.Alimentarea cu apă:

Reteaua exterioara de alimentare cu apa prevazuta se compune din:

Conducte de alimentare cuapa si fitinguri din PEHD izolate si montate ingropat in pamant sub adancimea de inghet;

Lungimea retelei de alimentare cu apa din incinta este de circa  600 m.

Alimentarea cu apa a amplasamentului propus pentru realizarea investitiei se va asigura de la puţul forat propus prin proiect .

Caminul va fi o constructie subterana cu rol de adapostire a instalatiei de functionare

a putului cu dimensiunile maxime de 2,50 m x 2,50 m. Constructia va fi alcatuita

dintr-un singur spatiu cu suprafata utila de 4,00 mp si inaltimea libera de 1,50 m.

Regimul de înălțime proiectat este subteran.

Suprafata construita 6,25 mp

Suprafata desfasurata 6,25 mp

Suprafata utila 4,00 mp

Volum 6,00 mc se vor utiliza doua bazine

Structura functionala a caminului put forat este:

Camin put 4,00mp

Structura din beton armat, alcatuita din radier asezat pe un strat de beton de egalizare si o perna din pamant local de 60cm grosime compactat minim 97%, in straturi.

Peretii sunt din beton armat pe care reazema un planseu ce prezinta cu gol de acces.

La interior se vor executa tencuieli cu adaos de apastop pe pereti si tavan.

Pardoseala va fi din ciment sclivisit.

La exterior, constructia va fi imbracata in termoizolatie si hidroizolatie atat pe pereti

cat si sub radier si peste placa.

Pentru accesul la interiorul caminului a fost prevazut un gol inchis cu capac metalic.

Acoperisul va fi executat in sistem terasa hidroizolata, iar platforma va fi acoperita

cu pamant vegetal insamantat cu gazon.

Pentru distributia apei captate din putul forat, caminul put forat va fi prevazut cu o

pompa sumersibila si un hidrofor. Apa va fi potabilizata cu ajutorul filtrelor si va fi

stocata in gospodaria de apa.

Put forat cu adincimea aproximativ 45 m.

Distribuirea catre consumatori se va face prin punerea sub presiune de hidrofor prin

reteaua de alimentare cu apa propusa la nivel de incinta.

Reteaua de conducte de alimentare cu apă rece, din exterior, se va executa cu ţevi din polietilenă de înaltă densitate, PEHD 110 mm, montate în pământ sub adâncimea de îngheţ.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Alimentarea echipamentelor necesare aductiunii apei se va face din TE –8 Put forat.

Producerea  apei  calde  se  va  realiza  de  la  o  Centrala  termica  cu  boiler  integrat,

amplasata in Filtru Sanitar.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile

STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Distribuţia apei reci si apei calde de consum s-a prevăzut cu conducte de distribuţie

orizontale si coloane verticale, care se vor executa din ţevi de PPR si vor fi izolate termic.

S-au prevăzut armaturi de închidere, golire si siguranţa in  conformitate  cu  normele

in vigoare si anume:

-robinete de închidere sferica, cu secţiunea de trecere totala, cu mufe si racord

olandez, Pn 10 bari, pe plecările principale si pe coloane;

-robinete de golire, cu dop si racord portfurtun, după robinetele d

e închidere, in punctele cele mai coborâte ale instalaţiei;

-robinete de reglaj, colţari, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.

Conductele de distribuţie si coloanele de alimentare cu apa rece, montate aparent

sau in ghene închise, se vor izola anticondens, cu placi izolante.

2.Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reteaua aeriana existenta in zona. Prin amenajarea unui punct de transformare.

3.Evacuare apelor uzate:

Reteaua exterioara de canalizare prevazuta se compune din:

- conducte  de  canalizare  menajera  din  PP sau  PVC  KG,diametru  de  150  mm,

montate îngropat în pământ, sub adâncimea de îngheţ.

- camine  de  canalizare  ce vor  fi  executate  din  tuburi  de  beton,  prevazute  cu

capac si rama din fonta.

- bazin vidanjabil;

Lungimea retelei de canalizare din incinta este de 305 m.

Colectarea  fractiilor  lichide  rezultate  de  la  Platforma  furaje  se  va  face  in  Rezervorul

de precolectare, de unde, ulterior sunt dirijate catre Bazinul de stocare dejectii.

Evacuarea apelor pluviale se va face la nivelul solului.

Pentru colectarea si stocarea apelor uzate menajere rezultate de la Filtru sanitar

si de  la bazinul dezinfectat roti este necesar un Bazin vidanjabil.

Bazinul  vidanjabil  este  o  constructie  cu  rol  de  colectare  si  stocare  a  apelor  uzate

rezultate pe amplasamentul investitiei, cu dimensiunile maxime de 2,00 m x 2,00 m.

Constructia  va  fi  alcatuita  dintr-un  singur  spatiu,  cu  suprafata  utila  de  4,00  mp  si

inaltimea libera a spatiului de 1,25 m.

Regimul de înălțime proiectat este subteran.

Suprafata construita			4,00 mp

Suprafata desfasurata			4,00 mp

Suprafata utila 				3,06 mp

Volum				          15,00 mc

Bazin vidanjabil			 4,00mp

Structura constructiva:

Structura  din  beton  armat,  alcatuita  din  radier  asezat  pe  un  strat  de  beton  de

egalizare  si  o  perna  din  pamant  local  de  60  cm  grosime  compactat  minim  97%,  in

straturi.

Peretii sunt din beton armat pe care reazema un planseu ce prezinta un gol de acces.

La interior se vor executa tencuieli cu adaos de apastop pe pereti si tavan.

La exterior, constructia va fi imbracata in hidroizolatie atat pe pereti cat si sub radier

si peste placa.

Pentru  accesul  la  interiorul  rezervorului  a  fost  prevazut  un  gol  inchis  cu  capac metalic.

Acoperisul  va  fi  executat  in  sistem  terasa  hidroizolata,  iar  platforma  va  fi  acoperita

cu pamant vegetal insamantat cu gazon.

4.Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:

Nu este cazul.

5.Asigurarea agentului termic:

Cabina portar si corp deservire personal ferma:

Pentru  realizarea,  în  sezonul  rece,  a  condiţiilor  de  microclimat,

necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii din clădire, precum si pentru prepararea apei calde menajere necesare in instalaţiile sanitare, se propun instalaţii de încălzire centrală, compuse dintr

-o  centrala  termica  alimentata  electric,  corpuri  de  încălzire  statice

-radiatoare  din  oţel,  conducte  de  distribuţie  a agentului termic din ţeava de polipropilena pp-r, armături de reglaj, aerisire şi golire si aparate de măsura si control.

Distribuţia  agentului termic

-apă  caldă  /  răcită  la  radiatoare  se  va  face  prin intermediul  conductelor  de  distribuţie  tur-retur  pozate  îngropat  în  sapa.  Toate conductele vor fi izolate termic.

Tehnologia de execuţie a instalaţiei cu conducte tip PP-R va respecta indicaţiile furn

izorului acestora.In punctele cele mai înalte ale instalaţiilor s-au prevăzut dezaeratoare automate iar in punctele cele mai joase ale instalaţiei se vor monta robinete de golire.

Robinetele din instalaţie vor fi robinete de închidere din alamă, de tip cu sferă.

Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete cu cap termostatic.

Pentru  evacuarea  mirosurilor  provenite  din  grupul  sanitar  se  propune  ventilator

actionat de la intrerupatorul de lumina.

6.Evacuarea dejectiilor animale:

Gestionarea corecta a dejectiilor cu respectarea cerintelor privind circuitul si evacuarea si depozitarea acestora pentru reducerea emisiilor de amoniac, prin proiect sunt prevazute doua plarforme betonate pentru depozitarea gunoiul de grajd si un bazin betonat pentru colectarea  purinului;  pastrarea pe platforma a dejectiilor solide  se va face pentru o perioada  minim 6 luni dupa cu ajutorul utilajului de brichetat se transforma in bricheti  care se vor aplica si incorpora in sol ca si ingrasamant natural ecoolgic ( prin brichetare se pastreaza substantele active, mentinindu-se valorile  maxime ale dejectiilor)  pe terenurile detinute de catre membrii cooperatori, astfel respectandu-se angajamentul privind metoda de productie ecologica a furajului.

-prin dotarea care se va realiza in adăpost, se va mentine o temperatură si umiditate constanta asigurandu-se toate conditiile de igiena si bunastare pentru cresterea si ingrasarea animalelor

materii prime, energie şi combustibili utilizaţi şi modul de asigurare a acestora:

| ANUL 1 IMPLEMENTARE |
| --- |
|  | VITELE 4-6 LUNI | VITELE 7-12 LUNI | JUNINCI 13-24 LUNI | TAURASI 4-6 LUNI | TAURASI 7-12 LUNI | TOTAL -LEI- | TOTAL FURAJ -KG- |
| SILOZ PORUMB | KG | 6000 | 54000 | 182500 | 3600 | 32400 |  | 278500 |
|  | LEI | 1200 | 10800 | 36500 | 720 | 6480 | 55700 |  |
| SILOZ LUCERNA | KG | 12000 | 63000 | 182500 | 8100 | 37800 |  | 303400 |
|  | LEI | 1800 | 9450 | 273758 | 1215 | 5670 | 291893 |  |
| FAN LUCERNA | KG | 3000 | 9000 | 27375 | 1800 | 5400 |  | 46575 |
|  | LEI | 1050 | 3150 | 9581 | 630 | 1890 | 16301 |  |
| FURAJ COMBINAT | KG | 7230 | 26640 | 93440 | 5598 | 21924 |  | 154832 |
|  | LEI | 10803 | 30870 | 95812 | 7543 | 33696 | 178724 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 542618 | 783307 |

## Pentru   respectarea   Codului   de   bune   practici   agricole   privind   depozitarea   si

## managementul gunoiului de grajd s-au luat in vedere următoarele:

## -evacuarea dejecțiilor din adăposturi se va face permanent prin intermediul

## canalelor  de  colectare  aflate  pe  toata suprafața  boxelor  de  creștere.  Prin

## intermediul  canalelor,  dejecțiile  se  scurg  gravitațional  in  rezervorul  de

## precolectare ce deservește adăpostul. Din rezervorul de precolectare,

## dejecțiile sunt pompate printr-o  conducta  subterana  in  bazinul  de  stocare  a dejecțiilor.

Calculul ce a stat la baza dimensionării bazinului de dejecții este următorul: 6 luni x 0,9mc dejecții/cap/luna x 360 capete = 1944.00 mc dejecții semilichide.

-bazinul de stocare destinat depozitarii dejecțiilor a fost proiectat cu un volum total  de  aproximativ  725.00 mc,  cu  structura  din  beton  armat  supraterana realizata monolit, cu radier si pereți din beton armat, având o inaltime de 6 m.

-bazinul de stocare dejecții asigura depozitarea pe o perioada de minim 6 luni

a dejecțiilor rezultate. După aceasta perioada gunoiul fermentat/mineralizat

poate fi administrat in teren agricol. Menționam faptul ca, pentru bazinul de

stocare dejectii, volumul a fost dimensionat corespunzător unei perioade de

stocare  de  6  luni.

## 7.Evacuarea animalelor moarte

## In  vederea  gestionarii  animalelor  moarte  a  fost  prevazut  un  container  frigorific  ce

## asigura spatiul necesar pentru depozitarea bovinelor moarte in conditii optime pana

## la  preluarea  acestora  de  firme  specializate  in  neutralizarea  deseurilor  de  origine

## animala, pe baza de contract.

## Resurse naturale folosite in constructie si functionare

## În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş), lemn,precum şi apă

## pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

## Materii prime si auxiliare utilizate in perioada de functionare a investitiei: vitei

## furaje

## medicamente, antibiotice, vaccinuri

## apa potabila

## biomasa pentru producerea agentului termic (lemne)

## produse biocide pentru igienizare hale

## Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

## Obiectivul propus nu este in relatie cu alte proiecte existente sau planificate. Alte autorizatii cerute pentru proiect

## Prin Certificatul de Urbanism nr. 69. din data 12.07.2018 , eliberat de Primaria comunei Criseni

## pentru investitia „  AMENAJAREA UNEI FERME DE BOVINE IN LOCALITATEA CRISENI, JUDETUL SALAJ`` se cer urmatoarele avize/ acorduri:

## -Aviz APELE ROMANE

## -Aviz Alimentare cu energie electrica

## -Aviz Securitatea la Incendiu

## -Aviz DSP

## -Aviz Transelectrica

## -Aviz DSVSA Salaj

-Aviz Telefonizare

-Securitate la incendiu

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

NU ESTE CAZUL TERENUL ESTE LIBER DE SARCINI

## V. Descrierea amplasării proiectului:

## Amplasamentul este situat in intravilanul localitatea Criseni Suprafata terenului nu este plana, prezinta  usoare declivitati neperceptibile prin vizualizare directa.

## Terenul este liber de constructii si are ca vecinatati

Nord – Drum national DN1H

Sud	- Drum exploatatie agricola

Est -   Teren viran proprietate privata Crisan

Vest – CFR

## Terenul are o forma neregulata, dimensiunile maxime ale parcelei fiind de 318.21x 255.47m.

## Zona este racordata la urmatoarele utilitati: curent electric,

## Trasarea in plan se va face in raport cu reperul de nivelment 1000X existent.

## Trasarea pe verticala: cota ±0.00 a constructiei s-a stabilit la 305.00 si se transmite de la borna 1005X (219,76).

## Distantele de la ansamblul de constructii proiectate fata vecinatati este de:

## - 11.23 m fata de limita proprietatii din est ;

## - 28.75m. fata de limita proprietatii din vest;

## - 5.05 m. fata de limita proprietatii din sud;

## - 129.32 m. fata de limita pe latura nord.

## -	Impactul asupra populației si sanatatii oamenilor

## Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra condițiilor de viața ale

## locuitorilor din zona.

## Proiectul propune spre implementare măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului

## înconjurător si a dezvoltării durabile. Astfel, sunt prevăzute lucrări de aducere la

## forma  iniţială  a terenului,   in   cadrul   lucrarilor   de   sistematizare   pe   verticala   a

## investitiei .

## Pe parcursul realizării lucrărilor, poluarea aerului va creşte in foarte mica masura si

## va  avea  un  caracter  temporar,  ca  urmare  a  transportului  de  materii  prime  şi

## materiale de construcţii. Deci va rezulta o creştere a traficului in zona, inregistrandu

## se o crestere nesemnificativa a poluarii sonore, datorită lucrărilor de construcţii, care

## va avea caracter temporar si care se va pastra in limite aceptabile.

## Poluarea  pe  perioada  de  execuție  a  lucrărilor  este  temporara, manifestata  doar

## asupra muncitorilor si va fi redusa prin masurile luate de constructor.

## Impactul asupra faunei si florei

## Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu

## sunt   necesare  masuri  suplimentare,  pentru  protecția  acestui  parametru  de

## evidențiere ecologica a zonei.

## Impactul asupra solului

## In conditiile respectarii stricte a cerintelor calitative minime care sunt statuate prin Directiva 91/630/EEC[132, EC,1991] pentru controlul climatului din adaposturile de bovine in conditiile depozitarii corecte a dejectiilor si in conditiile utilizarii si administrarii corecte a aditivilor specifici tehnologiei de manipulare a deseurilor colectate pe platforma de dejectii, aplicate, ulterior, pe terenuri agricole, starea de calitate a solului se pastreaza, la cote bune. In conditiile in care se respecta procesul tehnologic si ansamblul de masuri de protectie prezentate, se poate considera ca impactul produs asupra solului si subsolului este minim. Dejectiile vor fi pastrate pe o perioada de minim 6 luni pe platforma, de unde vor fi admistrate pe terenurile agricole.

## Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al ape.

In conditiile in care se respecta procesul tehnologic si ansamblul de masuri de protectie prezentate, se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra factorului de mediu este nesemnificativ; se va  pastra situatia existenta a starii de calitate a apei din zona.

## -Impactul asupra calității aerului .

In conditiile indeplinirii cerintelor calitative minime care sunt statuate prin Directiva 91/630/EEC[132, EC,1991] pentru controlul climatului din adaposturile de bovine, in conditiile depozitarii corecte a dejectiilor si in conditiile utilizarii si administrarii corecte a aditivilor specifici tehnologiei de manipulare a deseurilor colectate in bazinul de dejectii, aplicate, ulterior, pe terenuri agricole, starea de calitate a aerului se pastreaza, la cote bune.

## Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand

## direct  sau  indirect,  la  mica  si  mare  distenta,  atat  factorul  uman  cat  si  toate  celelate

## componente ale mediului natural si artificial.

## Un  factor  asupra  caruia  se  repercuteaza  in  mod  direct  poluarea atmosferei  este

## vegetatia.  Vegetatia  reprezinta  un  element  deosebit  de  important  in  mentinerea

## echilibrului fizic si psihic si asa alterat prin indepartarea tot mai grava a citadinului de natura.

## Prezenta unei game largi de constituenti in gazele evacuate in aer ridica urmatoarele

## probleme:

## -	dificultatea determinarii exacte a compozitiei efluentului;

## -	precizarea  unor  modificari  ale  compozitiei  prin  reactii  chimice,  fapt  care

## conduce  noi  variabile  fizicochimice  cu  scopul  descrierii  cat  mai  complete  a

## emisiei;

## influenta factorilor externi determinanti ai proceselor de transport.

## Clima:

## Elementele  climatice  ale  zonei difera  in  functie  de  forma  de  relief  si  de altitudine.

## Cel mai important element climatic este temperatura.

## Regimul eolian este influentat de relief.

## Datele   fenologice   sunt   influentate   de   altitudine,   expozitia   versantilor,   panta,

## temperatura, cantitatea de precipitatii, geneza vânturilor.

## Calitatea   aerului

## La   nivelul   judetului Salaj masuratorile   sistematice   privind

## concentratiile  de  poluanti  in  atmosfera  se  efectueaza  cu  ajutorul  unei  retele  de

## monitorizare, calitatea aerului din zona, nefiind monitorizata.

## Pe  amplasamentul  studiat  nu  au  fost  efectuate  determinari  ale  calitatii  aerului,

## deoarece  acesta  este  situat  intr-o  zona  rurala  izolata  curata,  departe  de  obiective industriale.

## In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de

## emisiile  de gaze  de  ardere  provenite  de  la  motoarele  utilajelor  si  mijloacelor  de transport  si pulberile  rezultate  in  urma  manipulării  si  punerii  in  opera  a  materialelor  de

## construcții.

## Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor  in  faza  de execuție  va  fi  redus  ca  intensitate,  in  timp  si  in  spațiu.  In  scopul  eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor, atunci când este cazul.

## In perioada de funcționare impactul asupra aerului este reprezentat de:

## pulberi rezultate din procesul de descărcare/depozitare al furajelor;

## manipularea dejecțiilor;

## Datorita  echipamentelor  performante  propuse  pentru  dotarea  fermei,  ce  includ

## dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera,

## impactul  asupra  aerului  al  activităților  desfășurate  pe  amplasament,  in  timpul

## funcționarii, este redus.

## Zgomote si vibrații

## Investitia  propusa  nu  influenteaza  nivelul  de  zgomot  si  vibratii  al  zonei.  In  zona

## respectiva, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de mijloacele de transport

## pe drumul comunal. Nivelul de zgomot produs de utilajele de transport este sub 80

## dB.

## Impactul asupra peisajului si mediului vizual .

## Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa

## aducă  prejudicii  peisajului  din  zona.  Implementarea  proiectului  nu  va  afecta

## contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

## Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural .

## In zona in care se va realiza investiția nu sunt semnalate valori arheologice, istorice,

## culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrările executate.

## VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

## 1.Protecţiacalității apelor:

## Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane la nivelul solului.

## Apele  pluviale  de  pe  platforma  carosabila  propusa  prin  proiect  se  vor  evacua  la

## nivelul solului.

## Apele uzate menajere

## Apele uzate menajere provenite de la Filtrul sanitar situat la intrarea in ferma si de la

## bazinul  dezinfectat  roti sunt  colectate  in  bazinul vidanjabil,  impermeabilizat, cu volumul de 12,50mc, de unde periodic sunt vidanjate si evacuate la statia de epurare autorizata pe baza contractului de prestari servicii.

## Apele  uzate  sunt  stocate  intr-un  bazin  vidanjabil,  etans,  betonat,  care  va  reduce

## substantial emisia de poluanti in receptori naturali, apa uzată fiind transportată cu o autospeciala  (vidanja)  la  statie  de  epurare  din  raza  de  activitate  a  operatorului

## specializat .

## Dejectiile lichide se  vor stoca in  bazinul  de stocare  al dejectiilor,  cu  volumul  de 483 mc.

Dejectiile solide se vor colecta pe doua platforme cu suprafata de 1435.35	mc.

## Va  fi  construit  un  sistem  de  colectare  si  stocare  a  dejectiilor.  Acesta  este  compus

## dintr-un  rezervor  de precolectare  dejectii  din    adapostul de  crestere  si  un rezervor  de  stocare.

## Dejectiilesunt  pompate  din  rezervorul  de  precolectare  in bazinul de stocare printr-o conducta ingropata sub adancimea de inghet.

## Canalizarea menajera aferent grupurilor sanitare se va realiza din teava PVC-KG, cu diametrul 110/125 mm.

## Canalizarea exterioara aferenta apelor uzate tehnologice se va realiza din acelasi tip

## de teava PVC-KG, cu diametrul Dn 110/160 mm, ingropat sub adancimea de inghet.

## 2.Protecţia aerului:

## Sursele de emisii în aer de la activitatea analizată sunt:

## -emisii centrala termica.

## -evacuare aer viciat de la adaposturile de animale.

## Masuri compensatorii:

## -Utilizarea  de  echipamente  performante,  verificate  tehnic  pentru  a  reduce

## consumul de combustibil;

## -Functionarea optima, fara pierderi a sistemului de alimentare cu furaje pentru a se evita producerea pulberilor;

## -Evacuarea aerului viciat prin sisteme de ventilatie (amoniac, metan);

## -Revizia periodica a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse

## prin arderea combustibililor;

## -Depozitarea  si  manevrarea  dejectiilor,  astfel  incat  sa  fie  reduse  pe  cat  posibil

## emisiile;

## -Transportul operativ

## al cadavrelor pentru evitarea mirosurilor neplacute;

## -Imprastrierea  pe  terenuri  agricole  a  dejectiilor  sa  se  faca  pe  timp  racoros,  cu

## incorporare  in  sol  prin  aratura  imediata,  astfel  emisiile  se  pot  reduce  cu  pana

## la 80%.

## 3.Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:

## In  unitate  nivelul  de  zgomot  va  respecta  valoarea  conform  Ordinului  508/2002  al

## M.M.S.S.F. si Ordinului 933/2002 al M.S.

## Nivelul  de  zgomot  la  limita  incintei  se  va  incadra  in  valoarea  admisa  conform

## normelor in vigoare (STAS 10009/1988), respectiv 65 dB.

## 4.Protecţia împotriva radiaţiilor:

## Nu este cazul.

## 5.Protecţia solului si a subsolului:

## Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra pe o platforma betonata in containere

## speciale  metalice  si/sau  din  material  plastic  si  in  saci  din  material  plastic  pana  in

## momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens.

## Natura si specificul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care

## poate ajunge în sol sau subsol.

## Sunt  prevăzute  cai  de  acces,  platforme  de  manevra  si  spatii  de  aşteptare  a mijloacelor de transport betonate.

## 6.Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

## Investiţia propusa a se realiza de FERMELE  ECOLOGICE  SILVANIA  nu  are  impact semnificativ  asupra  arealului  protejat,  iar  amplasamentul nu  este  situat in  vreo  arie protejata.

## Deşeurile rezultate de la lucrările de construire(moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode. Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului  de  materiale  şi  va  asigura  desfăşurarea  fără  probleme  a  investiţiei.

## Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

## 7.Protecţia așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

## Procesul tehnologic nu este generator de aer viciat ce se evacueaza in atmosfera.

## 8.Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

## Deşeurile vor fi colectate separat, pe categorii, in locuri amenajate special, evidenta

## lor realizându-se in conformitate cu prevederile HG 856/2002.

## Deșeurile generate  pe amplasament vor fi in cea  mai  mare parte  solide. Vor fi

## colectate  in  mod  selectiv,  in  recipiente  speciale,  si  vor  fi  evacuate  periodic  de

## societatea care se ocupa desalubrizarea comunei Cariseni.

## Deşeurile  rezultate  din  construcţia  obiectivului  vor  fi  depozitate  temporar  in containere si preluate periodic de societatea de salubrizare locala.

## In timpul executiei obiectivului  se estimează a rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

## Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si  saci  de  plastic,  in  locuri  special  amenajate  pe  platforma  de  beton  si  sunt  preluate ritmic,   pe   baza   de   contract,   de   catre   firme   de   prestari   servicii   specializate   si autorizate.

## Alte    deseuri     nespecifice,    reprezentate    de    pulberile     si    corpurile     straine nevalorificabile  rezultate  din  procesul  de  conditionare  si  depozitare  a  cerealelor,

## ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme

## specializate si autorizate, pe baza de contract.

## 9.Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

## Nu este cazul.

## In vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu si a monitorizării activităţii se

## propun masuri minime, fără a exclude  insa  adoptarea  unor  masuri  de  verificare

## permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor de pe amplasament,

## respectiv  starea  drumului  de  acces  si  a  drumurilor  din  incinta,  a  instalatiilor  de colectare a apelor uzate, de apa, electrice etc.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

## - apa folosita in ferma va fi captata printr-un put forat propus prin proiect.

## VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

## Nu este cazul.

VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

NU ESTE CAZUL

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

NU ESTE CAZUL

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

## Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

## X.LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

## -descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

## Lucrările se vor executa pe baza de contract de antrepriza de către Antreprenor conform proiectului de execuţie.

## Proiectul pentru organizarea de santier se va elabora de catre ex

## ecutantul lucrarii cu concursul beneficiarului.  Prin  proiectul  de  organizare  de  santier  se  va  asigura depozitarea  materialelor,  utilajelorsi  a  echipamentelor  in  conditiile  impuse  de

## furnizori,   luându-se   masuri   de   paza   si   protectie   a   acestora,utilizandu-se   cu

## prioritate containere relocabile pentru depozitarea materialelor cu volum redus.

## Se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

## Terenul se va imprejmui si se va semnaliza corespunzator.

## Se vor monta panouri de avertizarepe drumurile de acces.

## Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

## -imprejmuire ce cuprinde tot perimetrul;

## -amplasarea unui container pentru seful de santier;

## -amplasarea unui container pentru vestiar muncitori;

## -amplasarea unui container ce va servi ca depozit pentru unelte mici;

## -1 buc. wc ecologic;

## -la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi;

## -toate  locurile  cu  risc  de  accidente  vor  fi  imprejmuite  si  semnalizate  corespunzator

## existand persoana specializata pentru aceasta activitate;

## -va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

## -va  fi  amplasat  un  pichet  de  incendiu  dotat  corespunzator  si  toate  baracile  vor  fi

## dotate cu extinctoare;

## -platforme pentru amplasarea pubelelor necesare colectarii deseurilor.

## Inainte  de  inceperea  oricaror  lucrari  se  vor  lua  toate  masurile  ce  se  impun  pentru

## executarea lucrarilor in conditii de siguranta.

## -localizarea organizarii de santier

## –dotarile si  utilajele vor fi amplasate pe terenul propriu,pe platforme balastate;

## Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta

## proprietatile vecine si retele edilitare existente.

## -descrierea   impactului   asupra   mediului   a   lucrarilor   organizarii   de   santier

## –zgomote si vibratii, reduse pe cat posibil, limitate la programul zilei de lucru;

## Se  vor  lua  toate  masurile  pentru  protectia  mediului  si  reducerea  impactului  asupra

## mediului in conformitate cu legile in vigoare in România.

## Se  vor  evita  deversarile  accidentale  de  ulei  sau produse  petroliere.  Schimburile  de

## ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

## In  timpul  lucrărilor  Antreprenorul  va  implementa  următoarele  masuri  de monitorizare si

## reducere a impactului asupra mediului:

## -protecţia zonelor in preajma şantierului împotriva oricărui tip de poluare, care pot avea

## originea fie in executarea lucrărilor permanente, fie in alte activitati de organizare a

## Antreprenorului;

## -controlul metodelor de depozitare a materialelor;

## -protecţia si restabilirea adecvata la sfârşitul lucrărilor a gropilor de împrumut

## si oricăror alte lucrări temporare;

## -reducerea emisiilor de poluanţi atunci când acestea ajung la nivelul maxim

## admisibil in conformitate cu legislaţia si normele in vigoare in România.

## -surse  de  poluanti  si  instalatii  pentru  retinerea,  evacuarea  si  dispersia  poluantilor

## in   mediu in   timpul   organizarii   de   santier

## –activitatile   igienico-sanitare   ale personalului,  intretinerea  si

## igienizarea  spatiilor  administrative.  Pentru  a  asigura retentia   deseurilor   generate   de

## prezenta muncitorilor   dar   si   de   activitatile operationale,  mentionam  asigurarea  de:

## toalete  ecologice,  platforme de  deseuri  si containere de colectare selectiva a acestora;

## preluarea regulata de catre un operator economic autorizat.

## -dotari  si  masuri  prevazute  pentru  controlul  emisiilor  de  poluanti  in  mediu

## –personalul va fi instruit in vederea sortarii deseurilor si protectiei mediului.

## XI.LUCRARI  DE  REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA  FINALIZAREA

## INVESTITIEI,    INCAZ    DE    ACCIDENTE    SI/SAU    LA    INCETAREA ACTIVITATII

## (in masura in care aceste informatii sunt disponibile)

## La  încetarea  sau  oprirea  planificata  a  activităţii  sau  a  unei  părţi  a  acesteia,

## amplasamentul  se  va  reda  in  condiţii  de  siguranţa  si  se  vor  îndepărta  pentru

## recuperare/eliminare  instalaţiile,  echipamentele,  deşeurile,  materialele  sau

## substanţele pe care acestea le conţin si pot genera poluarea mediului.

## XII.ANEXE - PIESE DESENATE

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

Nu este cazul

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazinul hidrografic Someș

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- est: teren proprietete privata, cad 50473 si cad 51258

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Întocmit,

Ing. Ardelean Daniel