MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: 	CONSTRUIRE CASA FAMILIALA SI ATELIER AUTO PARTER

II. Titular

- numele: 					BAIDOC PETRU

- adresa poştală: 				Com. Crasna, loc. Marin.  nr. 279, judetul Salaj

- date companie:				Tel/Fax: 0754898340

- amplasament:                                  Com. Crasna, loc. Marin.  nr. 413, judetul Salaj

- numele persoanelor de contact:Vidican Mihai

• director/manager/administrator: BAIDOC PETRU

• responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul localitatii Marin , in  comuna Crasna, nr.413 din judetul Salaj. Beneficiarul investitiei este BAIDOC PETRU  cu adresa in comuna Crasna, satul Marin la numarul 279, judetul Salaj. Terenul este in proprietatea beneficiarilor fiind  inscris in CF nr. 53097, nr. cadastral 53097 avand o suprafata de 4500 mp. Conform PUG zona rezidentiala cu cladiri tip urban, semirural si rural, cu anexe gospodaresti si activitati complementare, dotari, comerciale si de servicii rurale. Pentru realizarea investitiei se propune construirea unei cladiri cu functiunea de locuinta si atelier auto, avand regimul de inaltime parter, functiunea propusa pentru cladire se incadreaza in regimul tehnic stabilit prin PUG.

Vecinatatile sunt :

-fata de latura nord-teren viran

-fata de latura vest- din  strada : la 19.00 m. o anexa, la 27.00 m. o bucatarie de vara, la 35.00 m.o casa familiala

-fata de latura est-teren viran

-fata de latura sud-est -46.00 m. casa familiala

Investitia  “Construire casa familiala si atelier auto parter” va fi compusa din doua obiecte astfel:

Obiect 1 -  Atelier auto

Obiect 2 -  Casa familiala

Obiect 1 -  Atelierul auto

Cladirea  propusa,  cu regim de inaltime  parter , va avea un sistem constructiv  alcatuit din fundatii continue din beton armat sub stalpi, cu  pereti portanti beton si din zidarie de BCA intarita cu stalpisori din beton armat monolit inglobati in zidarie , la colturi, intersectii si ramificatii, combinata cu stalpi si grinzi din beton armat monolit, in cazul suprafatelor mari deschise , astfel, impreuna cu centurile de sub placa de planseu vor contribui la rezistenta si stabilitatea constructiei. Planseul  peste  parterul atelierului auto va fi cu tavan din gipscarton si termoizolatie cu vata minerala,sarpanta va fi din lemn, iar invelitoarea din tabla.Tamplaria exterioara si interioara se va realiza din PVC cu geam termopan. Finisajele exterioara se vor realiza cu tencuiala minerala driscuita si  soclu cu tencuiala baumit.Finisajele interioare sunt adecvate destinatiei fiecarei incaperi si constau in tencuieli driscuite si gletuite zugravite cu vopsea lavabila, faianta in spatiu tehnic cu vestiar.Pardoseala va fi functie de destinatia incaperii din ciment sclivisit, parchet si  gresie.

Se propune urmatoarea structura functionala :

- -atelier service auto, un birou si un spatiu tehnic cu vestiar.

Activitatea de service auto va consta in:

- servicii de reparatii mecanice

- reparatii piese ale motorului

- servicii de intretinere uzuala (schimb ulei, filtre, etc.)

- reglare directie

In cadrul atelierului auto nu se vor realiza activitati de vopsire.

Obiect 2  -  Casa familiala

Cladirea  propusa,  cu regim de inaltime  parter , va avea un sistem constructiv  alcatuit din fundatii continue din beton armat sub stalpi, cu  pereti portanti beton si din zidarie de BCA intarita cu stalpisori din beton armat monolit inglobati in zidarie , la colturi, intersectii si ramificatii, combinata cu stalpi si grinzi din beton armat monolit, in cazul suprafatelor mari deschise , astfel, impreuna cu centurile de sub placa de planseu vor contribui la rezistenta si stabilitatea constructiei.Planseul  peste parterul casei va fi realizat din placa din beton armat monolit, cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla. Tamplaria exterioara si interioara se va realiza din PVC cu geam termopan.Finisajele exterioara se vor realiza cu tencuiala minerala driscuita si  soclu cu tencuiala baumit.Finisajele interioare sunt adecvate destinatiei fiecarei incaperi si constau in tencuieli driscuite si gletuite zugravite cu vopsea lavabila, faianta in bai si bucatarie.Pardoseala va fi functie de destinatia incaperii din ciment sclivisit, parchet si  gresie.

Bilant teritorial:

- Suprafata totala de teren			-  4500,00  mp;

- Suprafata construita propusa		-    171,10  mp;

- din care atelier auto 			-    102,85 mp.

- din care casa familiala                       -       68,25 mp.

- Suprafata desfasurata			-    171,10 mp

- Suprafata spatii verzi 			-  4128,90 mp;

- Platforma betonata				-     100,00 mp;

- Suprafata parcare				-     100,00 mp

Dotari

Un elevator auto; aparat reglat directia; compresor,dulap  echipat,presa   hidraulica, presa arcuri,

girafa scos motor, banc de lucru, cheie   pneumatica, redresor,  cric cutie de   viteze spatiul cu

functiunea de birou va avea in dotare mese de birou si scaune, calculatoare  dulapuri,rafturi,

zona  cu functiunea de   spatiu tehnic si  vestiar  va   avea in dotare dulapuri,chiuveta,

rafturi si centrala termica.

Utilitati

Alimentarea cu apa potabila va fi realizata de la reteaua de alimentare a localitatii

Apele uzate menajere evacuate din imobil vor fi conduse prin racordul exterior proiectat, spre bazinul vidanjabil propus. Bazinul vidanjabil va fi de tip subteran din poliesteri armati cu fibra de sticla, complet etans, cu volumul util de minim 10 mc.

Apele pluviale  de pe platforma de parcare se vor conduce la un separator de produse petroliere propus pentru realizare, de unde se vor dirija la reteaua de canalizare pluviala din incnta.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua stradala existenta in zona. Proiectul stabileste solutia de alimentare de la limita de proprietate pana la cladire, lucrarile din exteriorul proprietatii vor fi realizate prin grija beneficiarului.

b)justificarea necesităţii proiectului;

- Posibilitatea repararii unor defectiuni minore ale autovehiculelor care tranziteaza zona, avand in vedere ca localitatea si comunele invecinate ofera putine servicii de acest gen ;

c)valoarea imvestititiei:102660,00 ron

d)perioada de implementare propusa: 12 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

-	incadrare in zona si plan de situatie depuse cu documentatia initiala.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Cladirea are urmatoarele functiuni:

- parter atelier auto:

| Atelier auto | 87,10 | mp |
| --- | --- | --- |
| Casa scarii | 5,00 | mp |
| Birou | 7,44 | mp |
| Spatiu ethnic+vestiar | 4,50 | mp |
| Arie utila atelier auto | 96,60 | mp |
| Arie construita | 102,85 | mp |

- casa familiala:

| Living | 19,30 | mp |
| --- | --- | --- |
| Camera | 14,40 | mp |
| Bucatarie+sufragerie | 14,15 | mp |
| Baie | 6,45 | mp |
| Arie utila casa familiala | 54,30 | mp |
| Arie construita | 68,25 | mp |

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: nu este cazul;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):  -  nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Atelier auto va fi dotat cu specificul operatiilor care se vor efectua in spatiu,  prin

urmare  va fi prevazut  cu elevator, cu  servicii de intretinere uzuala (schimb ulei, filtre, etc.), servicii de reparatii mecanice, reparatii  piese ale motorului si reglare directie.

La preluarea comenzii se inregistreaza datele despre client si despre articolul ce face obiectul comenzii, dupa care se estimeaza materialele necesare si manopera (acolo unde este posibil). Pe masura derularii comenzi, se dau in consum matrialele si se completeaza timpii de manopera. In cazul ca nu exista anumite articole pe stoc, acestea se comanda furnizorilor, comanda ramand in stare de asteptare. La finalizarea comenzii se face postcalculul si se stabileste totalul de plata. Pentru depozitarea temporara a pieselor necesare in desfasurarea activitatii s-a propus realizarea unui spatiu de depozitare.

- Atelierul service auto este prevazut cu un spatiu tehnic cu vestiar prevazut cu o  chiuveta unde muncitorii se pot spala pe maini in timpul activitatii;

- Recipientii utilizati pentru depozitarea uleiurilor uzate colectate si cei pentru carpe si salopete imbibate cu uleiuri uzate vor fi depozitate pe o platforma betonata, ingradita cu panouri metalice, ce va fi inchisa cu lacat, pentru a nu fi accesibila decat persoanelor autorizate pentru manipularea acestor deseuri.

Se va amenaja o platforma betonata cu o suprafata de 100,00 mp pentru parcarea autoturismelor.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In faza de constructie

Materialele folosite pentru realizarea investitei vor fi beton, fier, lemn, pvc, BCA. Energia electrica necesara realizarii investitiei se va asigura prin bransare la instalatia de energie electrica existenta pe amplasament. Combustibilii necesari utilajelor care vor deservi pe perioada executiei lucrarilor se vor asigura de la statiile autorizate din zona, nefiind necesar a se realiza un spatiu de depozitare combustibil pe amplasament.

In faza de functionare

-     piese dc schimb cca. 20 kg/luna;

- subansamble - 30 kg/luna;

- filtre ulei / combustibil / aer – 6 kg/luna;

- uleiuri - 20 l/luna;

- vaselina 2 kg/ luna;

- hartie - 10 kg/luna;

Principala sursa de aprovizionare a acestora este fie direct de la producatori agreati, fie

de la importatorii si distribuitorii specializati pe asfel de produse.

Utilajele folosite in procesul de productie functioneaza  in exclusivitate cu energie electrica.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- alimentarea cu apa potabila se va face de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii.

- alimentare cu energie electrica: se va face prin racordare la reteaua electrica existenta in zona.

- apa menajera – va fi condusa la bazinul vidanjabil propus pentru realizare.

- apa pluviala de pe platforma parcarilor  va fi condusa mai intai la separatorul de hidrocarburi pentru preepurare,  realizat ingropat, din beton armat, cu capacitatea de 8,00 mc, iar apoi la sistemul de rigole pluviale din zona.

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul unei centrale termice care va functiona cu combustibil solid.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

- Avand in vedere conditiile de amplasament, operatiile tehnologice, calitatea

echipamentelor si instalatiilor ce vor fi utilizate in realizarea obiectivului, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil. Este de precizat ca in urma executarii lucrarilor de construcţie propuse prin prezentul proiect vor fi luate masuri de curatare a zonelor afectate de realizarea investitiei.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- Realizarea investitiei nu implica modificari ale cailor de acces la amplasament. Pe amplasamentul studiat se vor realiza alei pietonale, alei carosabile si parcari.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- In faza de constructie: piatra sparta, balast;

- In faza de exploatare: apă.

- metode folosite în construcţie :

Metodele utilizate pe perioada realizarii lucrarilor de executie vor fi: sapaturi, nivelari, compactari aplicabile terenului, lucrari specifice de fundare si lucrari de constructii – montaj. Acestea vor respecta reglementarile in vigoare. Constructia prevazuta in proiect va avea regim de inaltime parter, avand fundatii din beton armat si pardoseala beton izolata cu polistiren extrudat. Structura va fi realizata din pereti portanti beton si  din zidarie de BCA. Acoperisul va fi in doua ape, cu sarpanta din lemn si invelitoare din tigla. Tamplaria se va executa din ferestre PVC cu geam termopan, usi exterioare si usi interioare din pvc.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

- Executia lucrarilor se preconizeaza a fi de 12 luni.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planifícate: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect. –nu este cazul

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:-nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

- Obiectivul propus nu intră sub incidenţa acestor reglementări .

- Localizarea amplasamentului in raport  cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizat, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/20014, cu modificarile ulterioare si Repertoriul archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind proetctia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si  compleatrile ulterioare

Obiectivul propus nu intră sub incidenţa acestor reglementări .

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile

fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

- Terenul este liber de construcţii , folosinţa actuală fiind de teren arabil situat în intravilan; beneficiază de o bună însorire.

- Destinatia constructiei propuse va fi de prestari servicii si locuire.

- politici de zonare şi de folosire a terenului

- Intreaga suprafaţă de teren aparţine BAIDOC PETRU , iar conform PUG  al localitatii Marin terenul este situat in zona rezidentiala cu cladiri tip urban, semirural si rural, cu anexe gospodaresti si activitati complementare

- arealele sensibile

- Nu este cazul.

- Coordonatele geogarfice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta georgafica, in sistem de proiectie nationala  Stereo 1970

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

- Lucrarile descrise in aceasta documentatie constau in realizarea unei cladiri cu destinatia de atelier auto si casa familiala pe un teren situat in intravilanul comunei Crasna, loc.Marin, judetul Salaj.

- Acesta are urmatoarele vecinatati:

-fata de latura nord-teren viran

-fata de latura vest- din  strada : la 19.00 m. o anexa, la 27.00 m. o bucatarie de vara,

la 35.00 m.o casa familiala

-fata de latura est-teren viran

-fata de latura sud-est -46.00 m. casa familiala

Accesul la parcela se realizeaza din STRADA prin intermediul unui acces auto si pietonal cu latimea de 5.35 m. Facem precizarea ca, investiția propusa se incadreaza in planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului ale Comunei Crasna.

VI.Descrierrea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evaucarea si dispersia

poluantilor  in mediu

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Apa se va folosi doar in scop igienico-sanitar, cca. 8  mc/luna. Nu se foloseste in procesul de lucru.

Asigurarea protectiei calitatii apelor se va face prin utilizarea unor materiale de calitate si prin modalitatea de punere in opera a acestora. Pentru diminuarea impactului asupra calitatii apelor,  depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu poata fi antrenate de apele pluviale, iar deseurile de materiale de constructie rezultate in urma lucrarilor se vor colecta in spatii special amenajate si apoi vor fi evacuate la depozite de deseuri specifice categoriei de deseuri respective, in locurile precizate de autoritatea publica locala, cu mentiunea ca deseurile reciclabile vor fi predate la unitati specializate in vederea valorificarii.

Pământul rezultat din săpături va fi utilizat la umpluturi de incintă.

In vederea potectiei apelor pe durata de exploatare se vor lua urmatoarele masuri:

- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate; in acest sens a fost inclus in proiect un bazin vidanjabil pentru apele menajere uzate;

- controlul periodic al instalaţiilor de alimentare cu apă;

- verificarea etanşeităţii acestora, remedierea operativă a defecţiunilor;

- instituirea unui program de gospodărire a volumelor de apă vehiculate în instalaţii, pentru a se reduce debitele consumate, respectiv, debitele de ape uzate evacuate în bazin si vidanjarea regulata a acestuia;

- controlul stării tehnice şi a funcţionării reţelei de canalizare din interiorul incintei;

- asigurarea funcţionării corecte a tuturor instalaţiilor din grupul sanitar, astfel încât să se asigure evacuarea şi diluţia corespunzătoare a apelor uzate provenite din această zonă;

Atat pe perioada de executare a lucrarilor, cat si pe perioada de functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea panzei freatice deoarece:

- se vor utiliza produse biodegradabile pentru igienizarea spatiilor (existente intr-o gama variata pe piata)

- depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe o platforma betonata, bordurata, pentru evitarea depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract.

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale freaticului, deoarece prin activitatea de service auto (reparatii auto minore) nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta mediul inconjurator.

Pe perioada de functionare a atelierului propus nu va exista posibilitatea aparitiei poluarii freaticului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza atelierul auto, deoarece atat platforma accesului, cat si cea a atelierului de reparatii auto sunt impermeabile datorita betonarii lor.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

- bazin vidanjabil propus pentru evacuarea apei uzate menajere;

- separator de hidrocarburi pentru apa pluviala provenita de pe platforma unde se vor amenaja parcarile.

b) Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; centrala termica

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – cos de dispersie la centrala térmica;

- Asigurarea calitatii protectiei factorului de mediu aer se face prin utilizarea

tehnologiilor conventionale, emiisiile de substante nocive incadrandu-se in normele in vigoare.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii sunt:

- activitatea utilajelor de constructive; poluarea specifica activitatii utilajelor se

apreciaza dupa consumul de carburanti  si aria pe care se desfasoara aceste activitati. Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si reparatii ale utilajelor este redusa, reparatiile acestora realizandu-se in ateliere  de reparatii.

Avand in vedere dimensiunea proiectului, circulatia mijloacelor de transport reprezinta o

sursa redusa de poluare a mediului. Pe toata perioada proiectare-executie se vor avea in

vedere prevederile legale in vigoare. In perioada de exploatare nu vor exista surse de poluare a aerului.

Atat in perioada de constructie, cat si pe perioada de functionare, nu vor exista surse de poluare ale aerului, masurile adoptate pentru evitarea poluarii aerului fiind urmatoarele:

- stropirea permanenta a platformelor santierului, pentru evitarea genererii emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de sapatura pentru fundatii si platforme ;

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- depozitarea materialelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa nu poata fi luate de vant;

- menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrarilor de construcţie;

- stabilirea unor trasee clare de circulaţie in interiorul incintei;

- gestionarea corecta a locurilor de parcare, astfel incat, sa se reduca timpul de manevra pentru parcarea propriu-zisa;

Incalzirea spatiilor din cladire se va realiza cu ajutorul unei centrale termice care functioneaza cu combustibil solid, dotata cu echipamente speciale pentru retinerea poluantilor. Astfel, aceasta nu va afecta mediul inconjurator deoarece emisile sale de noxe se incadreaza sub limitele maxime impuse de normele si normativele in vigoare.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putea fi reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea.

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona, constructia propusa fiind amplasata izolat, pe terenurile din vecinatate nu exista constructii.

Intrucat prin activitatea propusa se vor realiza reparatii auto minore ale autovehiculelor, apreciem ca:

- faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor din incinta atelierelor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor;

Izolarea acustica fata de exterior, fata de spatiul tehnic si intre incaperile interioare se realizeaza cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a duratei de reverberatie.

d)Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de functionare a atelierului propus.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Parcarea se va realiza sub forma unei placi de beton, in concluzie riscul de poluare pentru sol este foarte mic.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, nu vor exista surse de poluati pentru sol, subsol si ape freatice deoarece :

- depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe o platforma betonata, bordurata, pentru evitarea depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract ;

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

- prin activitatea de service auto (reparatii auto minore) nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta negativ mediul inconjurator;

- in cadrul acestui atelier de reparatii auto nu se vor desfasura activitati ca:

  - spalarea autovehiculelor;

  - vopsirea autovehiculelor;

  - schimbarea acumulatorilor (cu acumulatori noi);

  - lucrari de tinichigerie;

  - alte activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

-   atat platforma accesului, cat si cea a atelierului de reparatii auto va fi impermeabila prin betonare, fapt care va impiedica poluarea solului, subsolului sau a freaticului, datorata scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza atelierul auto;

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege.

In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna, care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protecţie.

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de executie, nici in functionare.

In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional si altele;

- nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Terenul studiat indeplineste toate conditiile pentru a putea sustine functiunea dorita de beneficiar.

Constructia propusa respecta conditiile de insorire si regimul de aliniere al constructiilor invecinate.

h)prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasment in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

-lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei  europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

In faza de executie

Deseurile rezultate pe perioada de executie, vor fi colectate corespunzator si predate spre valorificare/eliminare in baza unui contract unui operator autorizat. Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe platforma betonată existent de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea neutralizarii;

In faza de functionare

Deseurile produse (tipuri, cantitati):

- deseuri menajere - cca 0.30 tona/an

- deseuri ambalaje de hartie si folie -  cca 20 kg / luna

- deseuri industriale reciclabile (metalice,feroase si neferoase) - cca 100 kg/ an

- deseuri de materiale plastic(recipiente  de la uleiuri) -  cca 10 kg/luna

- ulei uzat - cca 200 l / an;

- filtre de ulei uzate - cca 25-50 kg/an;

- lavete si alte materiale imbibate cu uleiuri – 65 kg/an

-programul; de prevenire si reducere a acantitatilor de deseuri generate:

- Deseurile menajere sunt colectate  selectiv in pubele amplasate in spatii special amenajate . Vor fi predate periodic la societati specializate autorizate.

- Deseurile de ambaje sunt colectate separat, pe tipuri in recipiente speciale, spre a fi predate la societati specializate autorizate in vederea valorificarii.

- Deseurile industriale reiclabile (metalice) sunt colectate pe tipuri, in spatii special amenajate , in containere speciale, spre a fi predate periodic la societati specializate autorizate in vederea valorificarii.

- Uleiul uzat este colectat in recipiente metalice etanse amplasate in spatii special amenajate(platforma inchisa perimetral)  , spre a fi predate la societati specializate autorizate in vederea valorificarii.

- Filtrele de ulei uzate si materialele imbibate cu uleiuri se colecteaza si depoziteaza selective in spatii special amenajate (platforma inchisa perimetral)  spre a fi predate la societati specializate autorizate in vederea valorificarii.

-planul de gestionare a deseurilor: Deseurile rezultate in perioada executiei si functionarii vor fi gestionate cu respectarea prevederilor HG 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

i)Gospodărirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si prepáratele chimice periculoase utilizate si/ sau produse

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei-un este cazul

B.Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apaei si a biodiversitatii

- In faza de constructie: piatra sparta, balast;

- In faza de exploatare: apă.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala

speciilor si habitatelor protejate) conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, terenurilor,solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei ( de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor,/speciilor afectate)

- magnitudinea si complexitatea impactului

- probabilitatea impactului

- durata, frecvenbta si reversibilitatea impactului

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impcatului semnificativ asupra mediului

- natura transfrontaliera a impactului.

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

- Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.).

- Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor este temporara si va fi redusa prin masurile luate de constructor.

- impactul asupra faunei şi florei

- Impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare măsuri suplimentare, pentru protecţia acestui parametru de evidenţiere ecologică a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având în vedere faptul că amplasametul studiat nu se află într-o arie protejata. Pe suprafaţa amplasamentului nu sunt specii sau habitate prioritare, aria fiind reprezentată de terenuri agricole.

- impactul asupra solului

- In faza de constructie, solul va fi afectat prin modificarea configuratiei amplasamentului datorita lucrarilor de amenajare, consolidare, sapaturi si nivelare teren pentru amplasarea utilajelor aferente, precum si de lucrari de imbunatatire a terenului de fundare. Pământul rezultat din săpături va fi utilizat la umpluturi de incintă.

- In timpul exploatarii: nu e cazul.

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

- Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere a apelor subterane sau debitul acestora.

- Impactul asupra calitatii aerului

- In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la utilajele implicate in executia lucrarilor, si mijloacele de transport si pulberile rezultate in urma manipularii si punere in opera a materialelor de constructii. Avand in vedere dimensiunea investitiei apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenind din lucrarile de compactare si excavare se vor lua masuri pentru umezirea suprafetelor atunci cand este cazul.

- In perioada de functionare obiectele realizate in cadrul investitiei nu vor afecta calitatea aerului.

- Zgomote si vibratii

Principalele surse de zgomot specifice etapei de executie vor fi constituite din:

- funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj;

- traficul din incintă al vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor;

Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale astfel:

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- diminuarea la minim a înalţimilor de descărcare a materialelor;

- oprirea motoarelor pe timpul efectuării operaţiunilor de descărcare a materialelor.

Se face menţiunea ca în zona în care va fi amplasată investiţia nu sunt zone protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon etc.) şi zone naturale folosite în scop recreativ cum ar fi păduri, campinguri, zone verzi, parcuri.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa produca un impact vizual negativ asupra peisajului din zona. Lucrarile se vor realiza pe un teren viran.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor

dintre aceste elemente

In zona in care se va realiza investitia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrarile executate.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- nu este cazul;

- probabilitatea impactului

- nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului.

- nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind  monitoprizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabil;e. Se va avea in vedere ca implementarea proeictului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona

- In privinta monitorizarii investitiei in timpul realizarii lucrarilor de executie trebuie urmarite:

- respectarea datelor din proiectul analizat;

- realizarea organizarii de santier in asa fel incat acestea sa nu se constituie in surse de deranjamente majore in zona, cu incadrarea in parametrii de calitate a factorilor de mediu admisi si in special a celor privind zgomotul urban, disfunctionalitatile de trafic, calitatea apelor evacuate in sistemele de canalizare in faza de santier;

- gestionarea deseurilor;

- eliminarea corecta , transportul , depozitarea molozurilor si a maselor de pamant excedentar;

- realizarea instalatiilor prevazute si dimensionarea corecta a acestora;

In privinta monitorizarii dupa punerea in functiune a obiectivului trebuie urmarite:

- calitatea efluentilor catre sistemul de canalizare si inscrierea acestora in toti parametrii de calitate precum si in debitele de evacuare autorizate;

- indicatorii de calitate ai emisiilor atmosferice la cosul de fum al centralei termice;

- gestionarea corecta a deseurilor cu colectare selectiva;

IX.Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de  planificare

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene Directiva 2010/UE (IED) a Parlamentului European si a Consliliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind constrolul pericolelor de accidente majore care  implioca substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE  a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 OCTOMBRIE 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva acdru aer  2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai  2008 rpivind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele)-nu este cazul

- Se va mentiona planul/programul/ strategia/documentul de programare/planificare din  care se face proiectul, cu indicarea actului normativ prin  care a fost aprobat-nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- Lucrarile de organizare de santier se vor realiza conform proiectului si se vor

desfasura doar pe amplasamentul destinat acestuia. Organizarea de santier va avea un caracter unitar pentru realizarea in intregime a investitiei. Lucrarile proiectate nu implica efecte suplimentare fata de situatia existenta, acestea nereprezentand un factor de poluare in plus in zona nici in timpul executiei investiei, dar mai ales la finalizarea lucrarilor.

In incinta firmei se va amenaja provizoriu o magazie metalica, pentru materialele de constructie care se vor folosi la realizarea obiectivului, pe durata desfasurarii lucrarilor. Pe amplasament se vor aduce numai materialele necesare pentru un schimb de lucru (8 ore) si se vor depozita temporar, pana la punerea lor in opera. Se vor intocmi grafice de executie a lucrarilor. 
Materialele de constructie cum sunt elementele metalice, se vor putea depozita si afara, pe platforma betonata, fara masuri deosebite de protectie.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie în incinta magaziei.

In magazia se vor organiza spatii necesare depozitarii temporare a materialelor si se vor lua masurile specifice necesare pentru conservare pe timpul depozitarii si evitaii degradarilor.

Se vor la masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului.

Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se mentioneaza :
                               - zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
                               - se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);
                               - toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;
                               - asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii în vigoare.

Pe tot parcursul lucrarilor de executie se va avea in vedere asigurarea curateniei atat in santier cat si in incinta organizarii de santier, iar la finalizarea lucrarilor constructorul va proceda la demontarea obiectelor si va executa lucrarile necesare aducerii terenului ocupat de acestea la stadiul initial.

Pentru protectia mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii in locuri special amenajate. La executarea lucrarilor se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport ce corespund din punct de vedere tehnic in vederea evitarii poluarii mediului cu noxe sau materiale de constructie in vrac. Se va asigura managementul corespunzator al desurilor.

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

Perimetrul se va delimita cu panouri din plasa de sarma, de cca 2,00 m inaltime.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor folosi accesele existente.

Constructiile si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

Pe perioada realizarii construcţiei se va monta o toaleta ecologica, un container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul de energie electrica.

Alimentarea cu apa se va face din reţeaua de alimentare din zona.

Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

- lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

- localizarea organizării de şantier

In incinta amplasamentului;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

- Deseurile ce vor rezulta din faza de constructie sunt: lemn , metale , pamant,

pietre , materiale de constructie pe baza de ghips carton , ambalaje specifice materialelor de construcţie. Aceste deseuri vor fi gestionate de catre firma care va executa lucrarile de constructii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

După terminarea lucrărilor la construcţii, se vor realiza operaţiuni pentru curatarea zonelor afectate de realizarea investitiei.

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare

3.schema flux a gestionarii deseurilor

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, aflorei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari  prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,memoriul va completat cu urmatoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; -nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;- nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; -nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; -nu este cazul

f)alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată - nu este cazul.

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu aplel, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

-bazin hidrografic;

-cursul de apa:denumire si codul cadastral;

-corpul de apa (de suprafata si/sau subteran):denumire si cod.

2.Indicarea starii ecologice/potentialul ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor  indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.-nu este cazul

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu  precizarea exceptiilor  aplicate si termenelor aferente, dupa caz.-nu este cazul

XV. Criteriile prevazute in anexa nr.3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului  se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila titularului