ANEXA Nr. 5

Memoriu de prezentare

- Denumirea proiectului: AMENAJARE PARCARE ȘI SPAȚIU DE AGREMENT ÎN ZONA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

- Titular

- numele companiei: JUDEȚUL SĂLAJ , reprezentată prin TIBERIU MARC -Președintele

Consiliului Județean Sălaj

- adresa poştală: judeţul Sălaj, municipiul Zalău, piața 1 Decembrie 1918, nr.12.

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel/ fax: 0260660466

- numele persoanelor de contact: Cardoș Elena

- director/manager/administrator: Cardoș Elena

- responsabil pentru protecţia mediului: Cardoș Elena

- Descrierea proiectului:

- Rezumat al proiectului:

Terenul aferent lucrărilor propuse este situat în intravilanul municipiului Zălau şi este proprietatea beneficiarului Județul Sălaj, conform extrasului de Carte Funciară nr. 69542,  Zalău și nr. cad. 69542 cu suprafața de 3.267 mp.

Prezenta documentaţie este întocmită în scopul obţinerii avizului de mediu pentru amenajarea unei parcări semiîngropate precum și a unor amenajări exterioare (spațiu verde de protecție și de agrement) .

Amplasamentul se învecinează cu strada Simion Bărnuțiu, cu strada Dumbrava, cu Spitalul Județean de Urgență Zalău și cu zona rezidențială (blocuri de locuințe).

Imobilul are asigurat atât acces auto cât și pietonal amenajat.

Parcarea este amplasată în zona de nord-est a spitalului, de-a lungul străzii Simion Bărnuțiu.

Prezentarea investiției pe componente:

-	Construirea unei parcări semiîngropate în funcție de configurația terenului;

-	Amenajări exterioare urbanistice – spațiu verde ambiental și de agrement;

-	Dotarea amplasamentului cu sistem de supraveghere video;

-	Devierea și/sau protejarea rețelelor subterane de utilități existente pe amplasament.

Amenajare parcare

Se propune amenajarea unei parcări semiîngropate, la cota -6.60, cota subsolului ambulatoriului, cu care va avea legătură în urma execuției extinderii spitalului, prin intermediul unui tunel amenajat sub zona carosabilă din fața construcției.

Accesul principal se va realiza de pe strada Dumbrava, prin intermediul rampei cu sens unic propuse. Este prevăzută ieșire înspre drumul ce coboară din fața ambulatoriului spre strada Simion Bărnuțiu, de unde este prevăzut și acces secundar în parcare.

Parcarea nu prezintă probleme privind razele în plan. S-au propus 81 locuri de parcare, din care 3 pentru persoane cu dizabilități și 4 pentru “mama și copilul”. Parcările sunt dispune pe patru rânduri de o parte și de alta a unei alei carosabile cu lățimea de 5,50m, cu sens unic. Fiecare loc de parcare va avea dimensiunile minime de 2,5 x 5 m.

Dinspre stația de autobus existentă s-a proiectat o traversare pietonală a parcării spre tunelul care va face legătura cu clădirea spitalului și spre scara exterioară, cu ajutorul căreia se poate urca la nivelul drumului existent în zona de acces principal a spitalului.

Parcarea nu va fi acoperită, dar se va avea în vedere acoperirea acesteia și realizarea unui al doilea nivel în viitorul apropiat. În acest scop, se vor realiza în această etapă fundațiile stâlpilor ce vor susține planșeul peste parcarea proiectată. Se va realiza o tramă de 7,5 m (5m) x 9,35m (9,30m) și blocuri de fundare izolate din beton armat, cu dimensiunile în plan de 2,80 x 2,80m.

Întreg perimetrul parcării va fi reprezentat de ziduri de sprijin din beton armat și balustrade din confecții metalice cu înălțimea de 75 cm pe parapet de 30 cm. Pe conturul parcării se vor realiza balustrade pietonale din oțel inoxidabil vopsit negru, iar în zona rampei de acces spre parcare se va realiza parapet deformabil tip semigreu, N2.

Amenajări exterioare

Lucrările de amenajare a spațiilor verzi cuprind:

- defrişarea vegetaţiei existente degradate, plantare arbori şi arbuşti şi amenajarea cu rulouri/însămânțare de gazon a terenului,

- realizarea unor alei pietonale pavate,

- dotarea cu mobilier urban (pergolă, bănci, coşuri de gunoi),

- crearea de facilităţi pentru recreere (sport şi fitness).

Pentru realizarea acestui proiect se vor utiliza plante autohtone aclimatizate zonei, cu funcţie decorativă şi de protecţie.

Condiţiile climatice locale pot fi rezumate în felul următor: regim de temperatura moderat; puţine zile cu căldură tropicală în perioada de vară: regim normal de precipitaţii; sol relativ sărac în humus, slab acid; vânt de frecvenţă şi intensitate mijlocii.

Plantele vor necesita ingrijire atentă, cu precădere în primii ani, care să asigure dezvoltarea lor normală. Ele vor trebui udate, efectuate mobilizări de sol şi tăieri de formare a coroanei. Plantele sensibile vor trebui protejate de temperaturile scăzute.

Deşi poluarea în zonă nu este semnificativă, speciile sensibile la bioxid de carbon şi la gazul de eşapament au fost amplasate mai departe de arterele de circulaţie.

Arborii vor fi plantaţi la distanţe diferite impuse de ritmul de creştere şi habitusul speciei, în aşa fel încât la maturitate să existe minim un metru între coroanele arborilor. Se vor utiliza arbori şi arbuşti cu rol decorativ, care, prin coloritul diferit al frunzelor, florilor şi fructelor, crează un ambient plăcut în toate anotimpurile anului.

Lucrările investiţionale de plantare au în vedere, în special plantarea de zone cu vegetaţie joasă şi elemente de talie medie care contribuie la ameliorarea calităţii aerului, deoarece noxele emise de autoturisme sunt la nivelul solului; la fel şi depunerea prafului. In acest sens investiţia prevede plantarea de gazon, precum şi utilizarea unor specii de arbuşti de talie mica.

La alegerea speciilor s-a avut în vedere următoarele caracteristici ale plantelor:

- temperamentul speciilor, de umbră, semiumbră, lumină

-	cerinţele faţă de substanţele nutritive şi umiditatea solului, rezistenţa Ia secetă şi temperaturi scăzute, capacitatea de răsărire, ritmul de creştere, rezistenţa la tasare, reacţia la tundere.

La amenajarea spaţiului s-a ţinut cont de:

- inăltimea speciilor: plantarea verticală asigură trecerea de la construcţii spre zona verde; arbuştii compensează goliciunea trunchiurilor arborilor din partea de jos a acestora şi fac trecerea de la arbori la gazon;

- forma si dimensiunile coroanelor: coroanele arborilor şi arbuştilor propuşi au de regulă formă ovala sau conică.

- forma şi culoarea frunzelor şi fructelor: plantele arbustive care nu depăşesc înălţimea omului au fost alese după culoarea şi forma florilor şi perioada de înflorire.

Copacii bolnavi vor fi trataţi sau scoşi. Se vor executa lucrări de toaletare a arborilor şi arbuştilor existenţi.

Se vor planta:

- Aesculus- Hippocastanum (castan) - 3 buc

- Tilia platiphyllos Orbea (tei) – 1 buc

- Forsythia  (ploaie de aur) 	- 8 buc

- Cotinus coggygria (scumpia) – 11 buc

- gard viu

Vegetaţia influenţează starea psihică a oamenilor prin: forma coroanei arborilor, culoarea florilor şi fructelor şi modul de grupare a speciilor. Forma columnară a coroanei are un efect excitant, insiprând sentimente solemne de măreţie. Forma conică-piramidală a coroanelor creează sentimente de bucurie şi vioiciune. Forma neregulată şi ramurile pendente au un efect calmant-inhibitor.

Înainte de plantarea arborilor, arbuştilor şi gazonarea terenului se va face decopertarea şi aducerea de teren vegetal.

Se va analiza stratul vegetal existent, calitatea şi grosimea acestuia, după care se va realiza decopertarea. Înlocuirea sau completarea cu strat vegetal se va face pentru asigurarea unui strat fertil, cu grosimea de minim 20 cm, strat necesar dezvoltării plantelor şi gazonului.

În vederea obţinerii unui strat de pământ vegetal calitativ se vor executa obligatoriu următoarele lucrări:

- împrăştierea pământului vegetal uniform pe toată suprafaţa ce urmează a fi amenajată;

- nivelarea mecanică şi manuală a terenului;

- frezarea solului;

- stratul de pământ vegetal se va nivela şi tăvălugi;

Pentru plantarea  arborilor  şi  arbuştilor  se  vor  executa  următoarele   lucrări premergătoare;

- aprovizionarea cu apă;

- ierbicidarea terenului înainte de plantare şi însămânţare gazon/așternerea covorului de gazon;

- plantarea arborilor şi arbuştilor;

- însămânţarea gazonului/așternerea covorului de gazon;

- udarea suprafeţelor plantate şi însămânţate;

retuşarea şi finisarea suprafeţelor amenajate.

Dotarea cu echipamente de fitness

Echipamentele de fitness vor fi grupate pe grupe de muşchi.

Structura principală a echipamentelor de fitness va fi realizată din ţeava galvanizată cu grosimea cuprinsă între 3-4,5 mm şi diametru minim de 140 mm, iar elementele conectate la structura principală mobile şi imobile vor avea diametrul de min. 60 mm şi grosimea cuprinsă între 3-4 mm şi vor fi realizate din ţeava metalică sau galvanizată.

Aparatele de fitness multifuncţionale propuse încurajează practicarea sportului în aer liber. Se adresează tuturor persoanelor interesate de menţinerea tonusului muscular şi a sănătăţii.

Fitness-ul în aer liber, practicat în parc sau în spaţii exterioare special concepute în acest sens, este îndrăgit pentru că este uşor de practicat, nu necesită echipament special și este la îndemâna oricui doreşte să îl practice.

Se va amenaja o suprafață din gazon pe care se vor monta echipamente fitness pentru diferite grupe de mușchi – 8 buc:

ansamblu de scară orizontală, spaliere și bare paralele                pentru întărirea tricepșilor, pieptului și mușchilor

umerilor pentru persoanele cu dizabilități

echipament fitness pentru persoane cu dizabilitati            echipament fitness combinat bicicleta si banca abdomene pentru

antrenament tip cardio

pentru întărirea tricepșilor, pieptului și mușchilor umerilor           post twister pentru spate și talie

presă pentru picioare			echipament fitness dublu pentru intarirea bratelor

Mobiler urban:

- Pergola din lemn este ideală pentru un colt de relaxare în spațiul verde.

- Bănci: Rolul băncilor este acela de a servi în diferite activităţi recreaţionale precum cititul, observatul mediului înconjurător sau pur şi simplu pentru odihnă.

Se vor monta: 7 bănci

- Coşuri de gunoi: Coşurile de gunoi sunt amplasate strategic în spaţiile verzi, alei şi au o utilitate vitală în menţinerea oraşului şi spaţiilor verzi curate. Se vor monta 5 buc. de coşuri de gunoi.

Dotarea amplasamentului cu sistem de supraveghere video

Pentru proiectarea si executarea sistemului de supraveghere video a fost aleasa un sistem IP 4K compus dintr-un NVR cu 16 canale, 9 camere video IP 4K cu IR la 80 de metrii si doua camere IP LPR pentru captarea numarului de masina. Pentru supravegherea spațiului de joacă se va instala o camera IP PTZ de exterior.

Pentru supravegherea parcarii se vor utiliza 7 camere video IP 4K, pentru supravegherea accesului in parcare se vor utiliza doua camere IP 4K impreuna cu doua camere IP LPR pentru captarea numarului de masina.

Cablarea sistemului se va face pe fibra optica single mode, iar pentru alimentarea cutiilor cu tensiune de la retea se va utiliza cablu de tipul CYABY-F3X2.5 care va avea legata armatura de otel la impamantare in cutia cofretului electric.

Pe cei sapte stalpi pe care se vor monta camerele video se va instala o cutie metalica IP65 600x400x200 in care se vor monta echipamentele: surse de alimentare camere video, switch retea, cutie jonctiune fibra optica, UPS)

- Justificarea necesităţii proiectului:

Necesitatea acestei investiții rezulta de pe o parte din nevoia imperioasă de a crește substanțial numărul locurilor de parcare în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău, o zonă foarte aglomerată  și intens circulată, iar pe de altă parte se intenționează reorganizarea  din punct de vedere urbanistic a zonei din fața Spitalului Județean de Urgență Zalău.

Destinația investiției propuse a se realiza este de parcare autoturisme și spațiu de agrement.

Parcarea va fi utilată cu toate instalațiile necesare funcționării unei parcări și se va urmări evacuarea apelor pluviale de pe amplasament.

Soluțiile tehnice care se vor proiecta vor ține cont de protecția mediului înconjurător.

- Valoarea investitiei: Este estimata la 7,642,858.33 .

- Perioada de implementare propusa: 12 -luni

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se ataseaza:

- plan de situaţie şi încadrare zonă depuse cu documentaţia iniţială;

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Materiale utilizate: La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii si a HG nr 766/1997 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate.

Etapele propiectului propus:

- pregătirea execuției lucrărilor;

-	realizarea rampei de acces și a zidurilor de sprijin perimetrale, precum și a scărilor exterioare și a tunelului ce va face legătura cu spitalul, la nivelul subsolului ambulatoriului;

-	realizarea fundațiilor izolate pentru stâlpii ce vor susține, în viitor, planșeul peste parcarea proiectată – nu face subiectul prezentului studiu;

-	realizarea rețelei de iluminat de incintă;

-	realizarea canalizării propuse și amplasarea separatorului de hidrocarburi;

-	realizarea straturilor sistemului rutier flexibil semirigid propus;

-	refacerea drumului ce coboară din față spitalului spre strada Simion Bărnuțiu, în zona afectată de lucrările propuse;

-	montarea balustradelor și desenul locurilor de parcare;

-	amenajări exterioare urbanistice – spațiu verde ambiental și de agrement;

-	defrişarea vegetaţiei existente degradate, plantare arbori şi arbuşti şi amenajarea cu rulouri/ însămânțare de gazon a terenului;

-	realizarea unor alei pietonale pavate;

-	dotarea cu mobilier urban (pergolă, bănci, coşuri de gunoi) ;

-	crearea de facilităţi pentru recreere (sport şi fitness);

-	Dotarea amplasamentului cu sistem de supraveghere video.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- prin prezentul proiect nu se vor propune lucrări de demolare.

- Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul, obiectivul nu se alfă sub incidența Convenției adoptată la Espoo.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul, obiectivul studiaat nu se află în zonă de interes national, situri arheologie, patrimoniu arheologic.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

  - folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Folosința propusă : parcare si zona de agrement amenajata.

  - politici de zonare și de folosire a terenului;

Prin realizarea investiţiei folosirea terenului va fi următoarea:

S parcare propusă	= 1.904 mp

S rampă acces parcare	= 251,00 mp

S drum asfaltat	= 159,72 mp

S alee pavată	= 36 mp

S trotuar,scară, zid de sprijin	= 360,13 mp

S spații de agrement(spații verzi+aparte fitnes)	= 945,91 mp

  - arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Principală sursă de poluare a calitătii  apelor ar fi apele pluviale de pe platforma betonată pentru care sunt prevăzute măsuri.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Zona de parcare a fost prevazuta cu un sistem de colectare si evacuare ape meteorice prin conducte din PVC de tip KG SN 8, guri de scurgere prefabricate, rigole prefabricate si camine vizitabile cu capac tip gratar. Descarcarea la reteaua stradala va fi realizata dupa trecerea prealabila printr-un separator de hidrocarburi.

Gurile de scurgere vor fi prefabricate de tip modular, avand corp din polipropilena si gratare rabatabile din fonta. Acestea vor fi echipate cu sifonare, depozit si cos de aluviuni. Gratarele prevazute vor avea dimensiuni de 500 x 500 mm si clasa de sarcina D400.

Caminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton, prevazute cu gratare rabatabile 500x500 mm, clasa de sarcina D400, avand rol si de colectare a apelor de suprafata.

Rigolele propuse sunt de tip prefabricate, avand corp din polietilena si gratare din fonta cu clasa de sarcina D400. Sectiunea acestora este in profil V, cu dimensiuni interioare de 200x200 mm. Conectarea riglelor la tubulatura va fi realizata prin camine de record cu diametrul de conectare de 160 mm.

Separatorul de hidrocarburi va fi de tip prefabricat, monolit din beton armat, cu instalatie interioara din PEHD. Debitul nominal al acestuia va fi de 40 l/s. Separatorul va fi echipat cu racorduri dispuse diametral cu diametre de conectare de 300 mm. Acesta va fi agrementat si testat pentru functionare la calitatea apei evacuate conform normei NTPA. Elementul coalescent va avea posibilitatea extragerii din  separator fara a fi necesara golirea acestuia.

- protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele mobile sunt constituite de autovehiculele care vor parca temporar. Impactul asupra

mediului este relativ mic, fără a se ajunge la depăşirea limitelor admise pentru protecţia sănătăţii atât a oamenilor cât şi a plantelor şi animalelor.

Măsuri în cazul degajărilor de noxe – Parcarea este înconjurată de spațiu verde plantat cu arbori și arbuști, care crează o barieră verde și absorb noxele degajate de autoturismele din zonă.

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Conform Ord.119/2014 și conform STAS 10009/1988- Acustica în construcții- Acustica

urbană- limite admise ale nivelului de zgomot, valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Singura sursa de poluare fonica ar putea fi constituita de traficul generat de sosirea/pornirea

autoturismelor  din parcare.

- protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul

- protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:

Nu există surse de poluanti pentru sol sau subsol suprafata de parcare fiind betonată;

Nu există evacuari de ape uzate direct catre sol;

Singurele ape evacuate direct la sol sunt cele pluviale, care nu reprezinta un pericol pentru mediu.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Zona de parcare a fost prevazută cu un sistem de colectare și evacuare ape meteorice prin conducte din PVC, guri de scurgere prefabricate, rigole prefabricate și cămine vizitabile cu capac tip grătar. Descarcarea la rețeaua stradală va fi realizată după trecerea prealabilă printr-un separator de hidrocarburi.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu exista surse de poluanti pentru sol sau subsol suprafata de parcare fiind betonată;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu sunt necesare dotări sau aplicarea unor măsuri suplimentare de protecție, deoarece realizarea investitiei nu va afecta ariile protejate mai sus mentionate.

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Amplasamentul propus pentru intervenție este situat în intravilanul Municipiului Zalău, în vecinătatea acestuia nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional.

Municipiul Zalău este situat în partea de nord-vest a tării, la baza versanților Munților Meseș în Depresiunea Șimleului. Municipiul este străbătut de la sud la nord de Valea Zalăului.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul.

- prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseuri rezulate in urma activitatii desfasurate:

Deșeurile menajere (în acest caz – în cantități mici) vor fi depozitate în pubele speciale  și evacuate de firma locală de salubritate.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Contract/acord cu firma de salubritate a orasului pentru ridicarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor reciclabile;

Pentru restul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se va respecta legislaţia actuală în vigoare în funcţie de tipul fiecărui deşeu.

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul. Pe amplasamentul pe care se realizează investiţia nu se utilizează şi nici nu se vehiculează substanţe şi preparatele chimice periculoase şi nu sunt este necesară luarea unor măsuri pentru protecţiea factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei din acest punct de vedere.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- Nu este cazul.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Realizarea proiectului nu reprezintă o sursă de zgomot sau de vibraţii, o sursă de poluare a aerului, nu reprezintă surse de poluare a solului şi subsolului şi nici nu necesită masuri pentru protecţia împotriva zgomotului sau al radiaţiilor.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se propune monitorizarea periodica prin societăţi acreditate pentru: Gestiunea deseurilor.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Nu este cazul: surse proprii.

- Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Perimetrul șantierului va fi împrejmuit și semnalizat pentru interzicerea accesului persoanelor străine în zona de lucru;

Parcarea și staționarea mijloacelor auto și utilajelor se recomandă a se efectua în afara şantierului ;

Se vor executa semnalizarile necesare :

- de restrictii in zona santierului, privind viteza sau stationarea autovehiculelor, a zonelor de descărcare şi depozitare a locurilor de trecere;

- de restricţie a accesului persoanelor în zonele de lucru, pe fiecare etapă de lucru;

- de stabilire a traseelor de deplasare în şantier a personalului lucrător şi special pentru persoanele care au acces la spatiile unde se lucrează, pe fiecare etapă de lucru.

Ca spaţii de echipare, adăpost, servire masa, se vor folosi baracile care se vor amplasa conform plansei cu organizarea executiei.

Pe durata realizarii lucrarilor vor rezulta: deseuri de constructii , ape uzate menajere si o  potențiala poluare cu pulberi și alte noxe a atmosferei.

Pentru  prevenirea si reducerea impactului asupra mediului  sunt prevazute:

- containere pentru colectarea selective a deseurilor menajere si de constructii/demolari si incheierea de contracte pentru valorificarea/depozitarea acestora;

- utilizarea grupurilor sanitare ecologice care vor fi amplaste in incinta;

- utilizarea mijloacelor de transport si utilajelor care au verificarea tehnica la zi;

- intretinerea curateniei la locurile de munca pentru prevenirea formarii de pulberi;

- materialele de constructii vor fi aduse pe amplasament de catre firma constructoare (ex. betoane);

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea investitiei, eventualele suprafete afectate de lucrari , vor fi refacute prin readucerea la starea initiala; se vor amenaja spatii verzi;

- Anexe – piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

- Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Bazinul hidrografic fiind Someș-Crasna curs de apa V Zalăului, cod cadastral II 2.017.00.00.00.0

Din punct de vedere geologic, zona cercetată este formată din depozite de vârstă miocen-pliocenă. Ea face parte dintr-un mare bazin care se întinde la nord de Munții Apuseni.

Întreaga depresiune a Zalăului este ocupată de depozitele pliocene reprezentate de nisipuri, pietrișuri, argile și marne, cu intercalații de gresii și conglomerate.

Apa subterana– nu a fost interceptată în forajele executate. Apele de infiltrație pot să apară la orice cotă în perioadele bogate în precipitații.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . .. . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila