ANEXA Nr. 5

Memoriu de prezentare

- Denumirea proiectului: Extindere unitate producție ciuperci

- Titular

- numele companiei: SC IAZUL V&V SRL

- cod CAEN: 0113 – Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

- adresa poştală: judeţul Sălaj, municipiul Zalău, strada Ioan Slavici, bloc C12, sc.A, et.1, ap.4.

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel/ fax:  0260660466

- numele persoanelor de contact: Fit Victor

- director/manager/administrator: Fit Victor

- responsabil pentru protecţia mediului: Fit Victor

- Descrierea proiectului:

- Rezumat al proiectului:

Terenul aferent lucrărilor propuse se află în intravilanul satului Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj. Terenul, cu o suprafață totală de 26 600 mp, se află în proprietatea beneficiarului fiind înscris în CF nr. 51546 – Hereclean cu nr cad. 51546 fiind proprietatea beneficiarului SC IAZUL V&V SRL.

Extinderea propusă pentru construire va avea regim de înălţime parter cu dimensiunile în plan de 75,08 m x 65,335 m și următoarele dimensiuni gabaritice:

- Înălţimea utilă este de 3,00 m si respectiv 4,50m;

- Înălţimea maximă a clădirii este de 8.07 m;

- Volumul construit este de 33.438,144 mc;

Coridorul de legătură adosat halei are regim de inaltime P, dimensiuni în plan 19,125 m x 12,42 m și dimensiuni gabaritice:

- Înălţimea utila se încadrează între de 4,90 m și 6,25 m;

- Înălţimea maximă a construcției este de 7,12 m;

- Volumul construit este de 1.507,912 mc;

Funcţiuni propuse:

- camera 1 producţie	s =   353,17 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 2 producţie	s =   353,20 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 3 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 4 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 5 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 6 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 7 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 8 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 9 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 10 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 11 producţie	s =   353,22 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 12 producţie	s =   353,24 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- coridor	s =   609,14 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- coridor legătură	s =   236,53 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- TOTAL	s = 5083,78 mp

Activitatea care se va desfasura in hala propusa este exclusiv de productie si culegere ciuperci. Ciupercile culese nu se vor curata sau procesa in nici intr-un fel. Ambalarea acestora se face intr-o alta cladire existenta pe teren.

Cantitatea aproximativa de ciuperci culese pe zi este de 8 tone.

- Justificarea necesităţii proiectului:

O cauză a situaţiei actuale în care se află domeniul "cultura şi creştere ciuperci", ar consta în faptul că activitatea de producere a ciupercilor comestibile a fost neglijată de cei din mediul urban, care o asociază cu o afacere exclusiv rurală, iar pentru cei din mediul rural, datorită lipsei "tradiţiei" şi "experienţei" inaintaşilor, care s-au axat exclusiv pe cultura mare, a legumelor, fructelor şi viticultură, activităţi care au generat o concentrare foarte mare pe aceste sectoare, iar puţinii locuitori rurali care au intenţionat să aprofundeze acest domeniu, au aflat că necesită cunostinţe vaste şi chiar anumite specializări în materie, fapt care i-a determinat să asocieze la rândul lor activitatea, ca fiind "inginerească" sau exclusiv urbană.

Dezvoltarea economică în zonele rurale este o certitudine prin investitiile gandite în infrastructura, reţele de comunicaţii, servicii şi activităţi productive.

Avantajele cultivării ciupercilor:

- Ciupercile comestibile reprezintă un produs agroalimentar valoros prin conținutul bogat în substanțe nutritive și  prin gustul și aroma specifică;

- Au perioadă scurtă de cultivare : Sistemul intensiv de cultivare a ciupercilor permite obținerea mai multor recolte pe an , în funcție de compost;

- Rata de recuperare a investiției este rapidă datorită numărului de recolte/an;

- Compostul uzat se poate folosi ca îngrașământ natural;

- Alt avantaj al cultivării ciupercilor este acela că ocupă spaţii reduse raportate la cantitatea de producţie, deoarece, având talie mică, în anumite perioade de dezvoltare nu au nevoie de lumină sau nu sunt influenţate de lipsa acesteia. Rentabilitatea culturii ciupercilor este dată şi de faptul că de la majoritatea se consumă toate părţile componente. Astfel, procentul de utilizare reprezintă 99-100%.

- Pe lângă valoarea lor alimentară, ciupercile constituie şi o cultură rentabilă, care asigură o producţie ridicată, ce se obţine pe unitatea de suprafaţă folosită, spaţii special amenajate în acest scop.

- Valoarea investitiei: Este estimata la 3.287.975,5 lei.

- Perioada de implementare propusa: 12 luni

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se ataseaza:

- plan de situaţie şi încadrare zonă depuse cu documentaţia iniţială;

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Extinderea propusă pentru construire va avea regim de înălţime parter cu dimensiunile în plan de 75,08 m x 65,335 m și următoarele dimensiuni gabaritice:

- Înălţimea utilă este de 3,00 m si respectiv 4,50m;

- Înălţimea maximă a clădirii este de 8.07 m;

- Volumul construit este de 33.438,144 mc;

Coridorul de legătură adosat halei are regim de inaltime P, dimensiuni in plan 19,125 m x 12,42 m și dimensiuni gabaritice:

- Înălţimea utila se încadrează între de 4,90 m și 6,25 m;

- Înălţimea maximă a construcției este de 7,12 m;

- Volumul construit este de 1.507,912 mc;

- camera 1 producţie	s =   353,17 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 2 producţie	s =   353,20 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 3 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 4 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 5 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 6 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 7 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 8 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 9 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 10 producţie	s =   353,16 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 11 producţie	s =   353,22 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- camera 12 producţie	s =   353,24 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- coridor	s =   609,14 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- coridor legătură	s =   236,53 mp	pard. ind. beton elicopterizat

- TOTAL	s = 5083,78 mp

S construită	= 5142,85 mp

S desfasurata	= 5142,85 mp

S utilă	= 5083,78 mp

Pentru clădirea proiectată, se vor folosi următoarele materiale:

Finisajele interioare

- pard. industrială – beton elicopterizat;

Tâmplărie interioară şi exterioară

- uși interioare din PVC;

- uşi exterioare metalice cu aerisire;

- uşi industriale secționale.

Finisaje exterioare

- închideri din panouri termoizolante, culoare gri RAL 9002 și RAL 7035;

- învelitoare din panouri termoizolante, culoare gri RAL 7035;

- tencuieli la soclu de culoare gri.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- prin prezentul proiect nu se vor propune lucrări de demolare.

- Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul, obiectivul nu se alfă sub incidența Convenției adoptată la Espoo.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul, obiectivul studiaat nu se află în zonă de interes national, situri arheologie, patrimoniu arheologic.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

  - folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Folosința propusă : teren cu construcții agroindustriale.

  - politici de zonare și de folosire a terenului;

Prin realizarea investiţiei folosirea terenului va fi următoarea:

S teren	= 26.600,00mp

S construita	=   5.142,85 mp

S alei, trotuare de protectie,platforme betonate	=   9.862,54mp

S spatii verzi	=   4.738,61 mp

  - arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU:

- protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de ape uzate rezultate din activitatea sunt urmatoarele:

- apa uzata menajeră;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- apele uzate menajere evacuate din imobil vor fi conduse spre reteaua de canalizare proprie

- bazin vidanbjabil cu un volum de 20 mc, de unde se va vidanja periodic de catre o societate autorizata.

- protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- posibila sursa de poluare a aerului ar fi centrala termica;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- chit de dispersie;

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- nu este cazul.

- protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul

- protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice:

- gestiunea incorectă a deşeurilor menajere; stocarea temporară necorespunzatoare a deseurilor menajere;

- evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate; substanţele poluante conţinute în apele uzate se pot infiltra în sol pe traseele canalelor şi conductelor în caz de neetanşeităţi, fisuri şi spargeri ale acestora.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- Colectarea deşeurilor menajere şi asimilabil menajere în pubele prevăzute cu capace, depozitate într-un spatiu special amenajat, acoperit, prevazut cu platformă de beton.

- Realizarea etansa a sistemelor de canalizare a apelor uzate pentru a se evita apariţia unor pierderi în sol.

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, la intrarea în funcţiune a halei de productie  se vor lua următoarele măsuri operaţionale şi de management:

- elaborarea şi implementarea unor programe de întreţinere preventivă a tuturor echipamentelor şi instalaţiilor aferente;

- elaborarea şi implementarea unui plan de management al deşeurilor;

- implementarea unui sistem pentru managementul securităţii şi al riscului, precum şi al unui plan de intervenţie în situaţii de urgenţă.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- In ceea ce priveste problematica zonelor de protectie naturala, arheologica si arhitecturala terenul studiat se afla situat in apropierea ariilor protejate ” Stejarisul de balta’’ si „Stejarisul de Panic’’, ambele situate in cadrul  teritoriului administrativ al comunei Hereclean.

- ” Stejărișul de balta” este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier și peisagistic).

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 1,70 hectare.

- Aria protejată reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru un arboret din specia stejar de baltă (Qercus palustris).

- ” Stejărișul Panic” este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier și peisagistic)

- Aria naturală cu o suprafață de 2 ha se află în partea nord-vestică a județului Sălaj, pe teritoriul nord-estic al satului Panic (lângă rezervația naturală Stejărișul de baltă Panic), în apropierea drumului național DN1F, care leagă municipiul Cluj-Napoca de orașul Zalău.

- Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru o specie arboricolă rară de stejar roșu (Quercus rubra).

- Pădurea se află în aria cuprinsă dintre cursurile pâraielor Valea Miții și Panic (afluent de stânga al râului Zalău) și are în componență pe lângă stejarul roșu și specii de carpen (Carpinus betulus), stejar (Quercus robur), stejar de baltă (Quercus palustris) sau alun turcesc (Corylus colurna).

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

- Nu sunt necesare dotări sau aplicarea unor măsuri suplimentare de protecție, deoarece realizarea investitiei nu va afecta ariile protejate mai sus mentionate.

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- Amplasamentul construcţiei propuse este situat in intravilanul localitatii Panic în vecinătatea acestuia nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

- Nu este cazul.

- prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseuri rezulate in urma activitatii desfasurate:

- deşeuri menajere cca. 150- 200 kg/luna;

- compost uzat cca. 100- 120 to/luna;

- planul de gestionare a deșeurilor;

- Contract/acord cu firma de salubritate a orasului pentru ridicarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor reciclabile;

- compostul uzat dupa recoltarea ciupercilor se va folosi ca ingrasamant pentru terenurile proprii si pe terenurile a terti beneficiari.

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- Nu este cazul.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

- Realizarea proiectului nu reprezintă o sursă de zgomot sau de vibraţii, o sursă de poluare a aerului, nu reprezintă surse de poluare a solului şi subsolului şi nici nu necesită masuri pentru protecţia împotriva zgomotului sau al radiaţiilor.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se propune monitorizarea  periodica prin societăţi acreditate pentru:

- Gestiunea deseurilor.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- Nu este cazul: surse proprii.

- Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Perimetrul santierului va fi imprejmuit si semnalizat pentru interzicerea accesului persoanelor straine în zona de lucru;

Parcarea si stationarea mijloacelor auto si utilajelor se recomandă a se efectua în afara şantierului ;

Se vor executa semnalizarile necesare :

- de restrictii in zona santierului, privind viteza sau stationarea autovehiculelor, a zonelor de descărcare şi depozitare a locurilor de trecere;

- de restricţie a accesului persoanelor în zonele de lucru, pe fiecare etapă de lucru;

- de stabilire a traseelor de deplasare în şantier a personalului lucrător şi special pentru persoanele care au acces la spatiile unde se lucrează, pe fiecare etapă de lucru.

Ca spaţii de echipare, adăpost, servire masa, se vor folosi baracile care se vor amplasa conform plansei cu organizarea executiei.

Pe durata realizarii lucrarilor vor rezulta: deseuri de constructii , ape uzate menajere si o  potentiala poluare cu pulberi si alte noxe a atmosferei.

Pentru  prevenirea si reducerea impactului asupra mediului  sunt prevazute:

- containere pentru colectarea selective a deseurilor menajere si de constructii/demolari si incheierea de contracte pentru valorificarea/depozitarea acestora;

- utilizarea grupurilor sanitare ecologice care vor fi amplaste in incinta;

- utilizarea mijloacelor de transport si utilajelor care au verificarea tehnica la zi;

- intretinerea curateniei la locurile de munca pentru prevenirea formarii de pulberi;

- materialele de constructii vor fi aduse pe amplasament de catre firma constructoare (ex. betoane);

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea investitiei, eventualele suprafete afectate de lucrari , vor fi refacute prin readucerea la starea initiala; se vor amenaja spatii verzi;

- Anexe – piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

- Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Localitatea Panic se află în imediata vecinătate a municipiului Zalău, la ieșirea spre Șimleu Silvaniei, în apropierea intersecției drumului european E81 cu DN1H. Amplasamentul investigat este plan, corespunzător unei zone de platou.

Din punct de vedere geologic, zona cercetată este formată din depozite de vârstă miocen-pliocenă. Ea face parte dintr-un mare bazin care se întinde la nord de Munții Apuseni.

Întreaga depresiune a Zalăului este ocupată de depozitele pliocene reprezentate de nisipuri, pietrișuri, argile și marne, cu intercalații de gresii și conglomerate.

Bazinul hidrografic fiind Somes- Crasna curs de apa V Zalăului, cod cadastral II 2.017.00.00.00.0

Apa subterana – nu a fost interceptată în forajele executate. În perioadele cu precipitașii abundente este posibilă apariția apelor de infiltrație la orice vinel. Din datele din arhivă apa subterană este situate la cote cuprinse între -4.00 m si -4.20 m și prezintă agresivitate chimică sulfatică nivel XA2.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . .. . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampila