proiectant de specialitate rezistenţă:

|  | XC PROJECT S.R.L. Str. Virgil Onitiu, nr. 5, Cluj-Napoca, J12/1943/2003, RO15591932 Tel. 0731 156 016, Fax 0364 884 356 |
| --- | --- |

Realizare rețea de fibra optica subterana în comuna Romanasi,localitatile,Romanasi,Chichisa,Ciumarna ,Pausa,

Poarta Slajului,Romita,pentru furnizarea serviciilor de catv,net și telefonie fixa

MEMORIU IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU

Beneficiar:  					RCS & RDS S.A.

Faza:    										D.T.A.C.

Nr. proiect:    				15/39/ 2017

Amplasament: 		COM. Romanasi,loc.Romanasi,Chichisa,Ciumarna,Poarta Salajului,Romita,Pausa

LISTA DE SEMNATURI

| Specialitatea/elaborator | Numele şi prenumele | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| Şeful de proiect: | Dr. Ing. Moga Cătălin |  |
| Colectiv elaborare: | Ing. Bianca Emth |  |

PROIECTANT:

S.C. XC PROJECT S.R.L.

Cluj Napoca, str. Virgil Oniţiu, nr. 5 jud. Cluj, România

BORDEROU

- DENUMIREA PROIECTULUI

II. TITULAR

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1 Rezumatul proiectului;

III.2 Justificarea necesităţii proiectului;

III.3 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situaţie şi amplasament);

III.4 Forme fizice ale proiectului ( planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie, etc. );

III.5 Profilul şi capacităţile de producţie;

III.6 Descrierea instalaţiei şi fluxurilor tehnologice existente pe amplasament;

III.7 Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus;

III.8 Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi;

III.9 Racordarea la reţelele utilitare existente;

III.10 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata  de execuţia investiţiei;

III.11 Căi noi de acces sau schimbarea celor existente;

III.12Resursele naturale folosite in construcţie sau funcţionare;

III.13Metode folosite in construcţie;

III.14 Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punere în funcţiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

III.15 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

III.16 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

III.17 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului;

III.18Alte autorizaţii cerute prin proiect;

III.19 Localizarea proiectului;

III.20 Caracteristicile impactului potenţial

III.20.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre elemente.

III.20.2 Extinderea impactului;

III.20.3 Magnitudinea şi complexitatea impactului;

III.20.4 Probabilitatea impactului;

III.20.5 Durata, frecventa şi reversibilitate;

III.20.6 Masuri de evitare, reducere sau ameliorarea a impactului semnificativ asupra mediului;

III.20.7 Natura transfrontiera;

IV.SURSE DE POLUANTI ŞI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANTILOR ÎN MEDIU

IV.1 Protecţia calităţii apelor

IV.1.1 Surse de poluanţi pentru ape;

IV.1.2 Staţii si instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate evacuate.

IV.2 Protecţia calităţii aerului

IV.2.1 Surse de poluanţi pentru aer;

IV.2.2 Instalaţiile pentru reţinerea si dispersia poluanţilor in atmosferă.

IV.3 Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

IV.3.1 Surse de zgomot şi vibraţii;

IV.3.2 Amenajări si dotări pentru protecţia împotriva zgomotelor si vibraţiilor.

IV.4 Protecţia împotriva radiaţiilor

IV.5 Protecţia solului şi subsolului

IV.5.1 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice;

IV.5.2 Amenajări si dotări pentru protecţia solului si subsolul.

IV.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvifere

IV.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

IV.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de aşezările umane, respectiv de alte obiective ;

IV.7.2 Lucrări, dotări şi masuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public.

IV.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

IV.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE

NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor)

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

VII.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

VII.2 Localizarea organizării de şantier;

VII.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

VII.4 Surse de poluanţi şi instalaţii de reţinere, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

VII.5 Dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor in mediu.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

- ANEXE

Acest Memoriu de Prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu a fost realizat în conformitate cu Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Anexa nr. 5 la metodologie – Conţinutul cadru al memoriului de prezentare.

DENUMIREA PROIECTULUI

Realizare rețea de fibra optica subterana în comuna Romanasi,intre localitatile:Romanasi,Chichisa,Ciumarna,PoartaSalajului,Romita,pentru furnizarea serviciilor de catv,internet și telefonie fixa

Conform Anexei nr.5 A -  Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului din Legea Apelor.nr.107/1996 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, acest obiect se încadrează la  articolul 48 și 54  - Proiecte de  infrastructura: proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale.

TITULAR

Titularul investiţiei  – S.C. RCS  &  RDS  S.A.

Adresa poştală – Str. Dr. Staicovici, nr. 75,cladirea Forum 2000, Sect. 5, Bucuresti

Nr. de telefon/fax/e-mail – 0770060138/ioana.sintamarian@rcs-rds.ro

Persoana de contact – Ioana Sintamarian 0770060138

DESCRIEREA PROIECTULUI

Rezumatul proiectului

Proiectul propus consta in realizarea lucrărilor de montare a unui traseu subteran in care vor fi introduse cabluri de fibra optica in comuna Romanasi

Realizarea investiţiei presupune:

- Montarea fibrei optice subteran și suprateran in comuna Romanasi

Date amplasament construcţie:

Obiectivul va fi montat pe domeniul public, in comuna Romanasi,  iar traseul va fi   subteran cu o lungime de 4.000 ml și suprateran prin montarea a doi stalpi de lemn de o parte și de alta a Vaii Agrijului.

Cablurile de telecomunicaţii vor fi instalate conform standardelor în vigoare pentru această categorie de lucrări.

Pentru realizarea acestei linii de transport date se va folosi ca suport LEA 20 kV existentă în această localitate .

Intrucât cablul de fibră optică este total dielectric nu este influenţat de câmpurile electromagnetice generate de transportul de energie electrică.

Va fi amplasata conform planului de situaţie, parte componentă a documentaţiei tehnice de emitere a acordului de mediu.

În ceea ce priveşte echiparea , conform datelor furnizate de beneficiar S.C. RCS  &  RDS  S.A. , în comuna Romanasi se va monta fibră optică de tip ADSS care are înglobate 24 fibre optice.

Caracteristici geofizice şi climatice ale amplasamentului:

Comuna Romanasi are în componenta satele:Romanasi,Poarta Salajului,Ciumarna,Chichisa,Romita și Pausa.

Clima este temperat continentală conform reliefului predominant de deal.

Date tehnice ale construcţiei:

Lucrarea se va executa cu utilajul Vermeer RTX1250 echipat cu plug vibrator ce va face o sapatura închisă,Lama acestui plug vibrator va ingropa fibra optica fără monotub de protecția.Adancimea la care se va amplasa fibra optica este de 110 cm,iar  la suprafața solului urma lăsată de acest plug va avea o latime de 15 cm.Banda de avertizare ,de culoare galbena și o latime de 15 cm ,va fi amplasata la o adâncime de 80 cm.Lucrarea se va executa pe domeniul public astfel încât nu se va afecta sau traversa nici o proprietate privata sau teren agricol.

Date urbanistice generale:

Conform înscrisului din Certificatul de Urbanism nr. 17 din 13.07.2018, emis de primaria Comunei Romanasi, judetul Salaj, terenul se afla situat în extravilanul localităților Romanasi,Poarta Salajului,Chichisa,Romita,Ciumarna și Pausa ,  precum și drumuri de exploatație agricolă, in administrarea primariei.

Regimul tehnic: POT. şi CUT. nu se modifică.

Funcţiune:

Nu este cazul.

Finisaje interioare:

Nu este cazul.

Finisaje exterioare:

Nu este cazul.

Instalaţii:

Nu este cazul.

Structura de rezistenta:

Traseul subteran se va realiza pe drumul de legatura  dintre localitati, fie acesta drum comunal sau de exploatare. Fibra optica va fi amplasată pe domeniul public.

Utilităţi:

- utilităţile se vor branşa sau racorda la cele de pe amplasament (electricitate);

Receptori sensibili, zone cu regim special de protectie, restrictii:

- Receptorii sensibili sunt vecini actuali si viitori.

Justificarea necesităţii proiectului

Reţeaua de comunicaţii este o componentă esenţială a structurii cu caracter economic , social si general.

În cadrul reţelei de comunicaţii, o pondere foarte mare, din punct de vedere al cantităţii de informaţie prelucrate şi al densităţii de echipamente specifice şi de reţele de interconectare, îi revine reţelei de telecomunicaţii.

Performanţele tehnice ale reţelei de telecomunicaţii sunt determinate de calitatea echipamentelor (echipamente de comutaţie, etc.) şi respectiv de calitatea suportului fizic de transmitere a semnalului (cablurile de telecomunicaţii etc).

În acest sens, S.C. RCS & RDS S.A. a demarat obiective de investiţii pe termen scurt şi mediu.

Investiţia „Realizare rețea subterana de fibra optica în comuna Romanasi,intre localitatile Romanasi,Ciumarna,Pausa,Poarta Salajului,Chichisa ,Romita ”

are ca obiective principale:

- optimizarea structurii şi liniilor de abonaţi; etc.

- posibilitatea introducerii pachetelor de programe TV cu continuturi si preturi

selective

- introducerea de servicii de acces:    -internet

-transmisii de date

- implementarea de sisteme de:	-telemasuratori

-monitorizari

-telefonie fixa

Toate acestea vor permite creşterea siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a reţelei CATV si date zonale, viteze mai mari de comunicaţie, creşterea apreciabilă a volumului de informaţii prelucrate şi deci integrarea la parametrii performanti in reteaua nationala de telecomunicatii.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafața de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situație şi amplasament):

- Plan de încadrare in zona, 						  				Sc. 1 : 10 000;

- Plan de situaţie (A-02-1÷A-02-43)					Sc. 1 : 5 000.

Forme fizice ale proiectului ( planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie, etc. )

Formele fizice ale proiectului (clădiri/structuri) sunt prezentate în planurile menţionate mai sus.

Sistemul constructiv:

Amenajări exterioare:

Nu este cazul.

Materiale de construcţii:

Conform datelor primite de la societatea S.C. RCS & RDS S.A. tipul de cablu care se va folosi are urmatoarele caracteristici:

| Manta |
| --- |
| Descrirea fizică Cablu optic ADSS cu 24 fibre 6 tuburi moale umplute cu gel thixotropic(=lichefiabil la presiune şi regelificat etanş la dispariţia presiunii), Tuburile tampon sunt răsucite în elice dreapta/stânga în jurul miezului rezistent, Mantaua interioară este de polietilenă uşoară, Fire de aramid drept elemente de rezistenţă mecanică, Mantaua exterioară este de polietilenă de densitate mare. |
| Fibră optică de bază | Fibre unimod cu indice în trepte, de grad înalt, conf.rec.G 652 UIT-T |
| Diametrul de mod ( miezului) | 9.3±0.5 μm |
| Precizie de centrare | maxim 1.0 μm |
| Diametrul mantalei | 125±2.0 μm |
| Ovalizarea mantelei | maxim 2% |
| Diametrul învelişului primar | 245±10μm , răşină dublă acrilică, rezistentă la ultraviolete |
| Miez rezistent | 2,2 mm diametru FRP (plastic armat cu fibre de sticlă) |
| Număr de fibre în fiecare tub | 4 |
| Număr de tuburi moi | 6 |
| Diametrul tubului moi | 2,15 mm OD. |
| Compoziţia tubului | PBT (tereftalat de polibutilen) |
| Culorile celor 6 tuburi moi | Roşu, natural, natural, natural, natural, verde |
| Culorile fibrelor în fiecare tub | Roşu, verde, galben, albastru |
| Umplutura tubului | Gel thixotropic |
| Mantaua interioară | Polietilenă neagră, grosime nominală 0,8 mm |
| Elemente de rezistenţă mecanică | Fibre de aramid |
| Mantaua exterioară | Polietilenă neagră, grosime nominală 1,5 mm |
| Diametru total aproximativ | 13 mm. |
| Inscripţii pe suprafaţă | Numele producătorului, anul de fabricare, tipul de cablu |

| Proprietăţi de transmisie optică |
| --- |
| Tip de fibră optică | Unimod, rec.G 652 UIT |
| Lungime de undă de dispersie zero | 1300-1324 nm |
| Panta la dispersie zero | 0.092 ps/nm2/km |
| Dispersia la 1310 nm | max.3.5 ps/nm/km |
| Dispersia la 1550 nm | max.18 ps/nm/km |
| Atenuare optică la 1310 nm | medie 0.35dB/km ,max.0,4 dB/km |
| Atenuare optică la 1550 nm | medie 0.22 dB/km, max.0,25 dB/km |
| Lungimea de undă de tăiere (a fibrei montate în cablu) | max.1270 nm |
| Dispersia de mod de polarizare (PDM) în fibra bobinată | 0.2 ps/km1/2 |
| Dispersia de mod de polarizare (PDM) în cablul pe tambur | 0.5 ps/km1/2 |
| Dispersia de mod de polarizare (PDM) în cablul instalat | 0.2 ps/km1/2 |
| Rezistenţa fibrei la întindere (valoare medie nominală) | 200 N/mm2 |
| Rezistenţa fibrei la întindere (permisă) | 520 N/mm2 |
| Rezistenţa fibrei la întindere (suportată) | 892 N/mm2 |

Profilul şi capacităţile de producţie

| Proprietăţi ambientale şi generale |
| --- |
| Proprietate | Valoare |
| Temperatură de depozitare | -20 … +70 C |
| Dimensiuni tambur | 140x140x100 |
| Volum tambur | 1,96m3 |
| Lungime cablu pe tambur | 4000m ±5%. |
| Greutate netă aproximativă | 130 kg/km |
| Greutate brută aproximativă |  |

Nu este cazul.

Descrierea instalaţiei şi fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

Prin proiect se propune executarea a doi stalpi de o parte si de alta a vaii Agrijului pe care se va monta o fibra optica suprateran pe o lungime de cca 300 ml .

Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementările naţionale in vigoare, precum si legislaţiei si standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.,  aprovizionate de la bazele autorizate, combustibili auto necesari funcţionarii utilajelor ( ce vor fi aprovizionaţi din staţii de distribuţie ). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766 / 1997 si Legii 10 / 1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate, la execuţia lucrării.

In faza de implementare a proiectului, materiile prime si materialele care se vor folosi vor fi cele necesare pentru transportul si montarea cablurilor.

Materialele vor fi procurate de la firme specializate si vor fi aduse pe amplasament cu mijloace de transport corespunzătoare.

De asemenea se vor utiliza combustibili lichizi (motorina, benzina) pentru alimentarea utilajelor care deservesc  la realizarea construcţiei-fara depozitare pe amplasament.

Materia prima folosita în faza de functionare este: nu este cazul.

Racordarea la reţelele utilitare existente

Se va incheia ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire un contract de furnizare energie electrica cu „SC Electrica Furnizare Transilvania Nord SA”, pentru alimentare  echipamentelor de telecomunicatii ce se vor instala.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuţia investiției

In perioada realizării lucrărilor de construire, deşeurile de materiale de construcţii vor fi depozitate in bene specializate si vor fi predate către firme autorizate in colectarea, transportul si valorificarea/eliminarea fiecărei categorii de deşeuri.

Deşeurile menajere  vor fi colectate in locuri special amenajate, si vor fi predate pe baza de contract către un operator de salubrizare autorizat.

Se va asigura colectarea si evacuarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele, echipamentele si mijloacele de transport a materialelor de construcţii.

Lucrările de baza odată finalizate, vor fi urmate de lucrări specifice de redare a terenului neocupat de construcţii la starea iniţială.

In ordinea desfăşurării operaţiunilor de refacere a amplasamentului, acestea sunt:

- deşeurile menajere vor fi colectate in locuri special amenajate si vor fi predate pe baza de contract către un operator de salubrizare autorizat;

- transportul materialelor utile in baza de producţie a constructorului sau in alta locaţie;

- se va asigura colectarea si evacuarea eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje, echipamente si mijloacele de transport a materialelor de construcţii;

- nivelarea terenului, pe toata suprafaţa afectata de lucrări, cu pământ din depozitul de pământ;

- zonele libere de construcţii vor fi ecologizate si readuse la starea initiala la finalizarea lucrărilor;

Căi noi de acces sau schimbarea celor existente

Accesul se face pe drumul judetean DJ 108 A in localitatea Romanasi şi pe drumurile comunale din comuna.

Resursele naturale folosite in construcţie sau funcționare

Resurse naturale folosite în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii :

- lucrările afectate vor fi aduse la starea initiala

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a resurselor menţionate mai sus.

Metode folosite in construcţie

Modele folosite în construcţie sunt cele uzual folosite la acest tip de construcţie   şi constau in:

- lucrări de transport, manipulare şi punere în funcţiune echipamente de telecomunicaţii.

Lucrarile vor fi executate manual, respectandu-se normele impuse pentru realizarea infrastructurii retelelor de telecomunicatii, precum si normele de protectie a muncii.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de execuţie va fi conform graficului de eşalonare al lucrărilor.

După obţinerea Autorizaţiei de construire se va trece la trasarea lucrării si demararea lucrărilor de construire, conform tehnologiei de execuţie propusă in proiectul de detaliu, care va respecta standardele si normativele in vigoare.

Fazele de realizare ale proiectului sunt următoarele:

- amenajarea organizării de şantier;

- trasarea construcţiei;

- realizarea căilor de acces (dacă este cazul);

- îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor rezultate în urma construcţiei;

- echiparea tehnologica a construcţei.

De asemenea se vor respecta fazele determinante prevăzute pentru fiecare specialitate.

În timpul fazelor de execuţie se vor respecta prevederile cuprinse în caietele de sarcini, standardele şi normativele în vigoare.

Urmărirea comportării în timp, în exploatare a construcţiilor, este obligatorie si se desfăşoară pe toata perioada de viaţa a acesteia, începând cu execuţia.

Urmărirea comportării în timp a construcţiei, reprezintă o activitate sistematică de culegere şi valorificare prin interpretare a datelor, de avertizare sau de alarmare, de prevenire a avariilor, precum si de notare a tuturor informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează proprietăţile construcţiei în procesul de interacţiune cu mediul ambiant şi tehnologic.

Prezentele instrucţiuni privind urmărirea comportării în timp a construcţiei, se bazează pe prevederile legislaţiei în vigoare privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii si calităţii construcţiilor si anume: Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii; H.G. 766/1997 – “Hotărâre pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea în construcţii”, Anexa nr. 4 – “Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp si postutilizarea construcţiilor”; NP130, aprobat cu Ord. M.L.P.A.T. nr. 109/N/1.08.1997

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost studiate alte alternative, întrucât în zonă nu este implementat un proiect pentru realizarea subterană a căilor de comunicaţii sau a utilităţilor.

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

Alte autorizaţii cerute prin proiect

Pentru obiectivul analizat, conform Certificatului de urbanism, s-au solicitat următoarele avize şi acorduri:

- Alimentare cu apa

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrica

-              Aviz Telekom

- Transgaz SA Medias

- Salubritate

Localizarea proiectului

Prin proiect se va realiza un traseu subteran pe raza com .Romanasi în intravilanul și extravilanul localitatilor din com.Romanasi pe domeniul public al comunei și suprateran prin montarea a doi stalpi de-o parte și de alta a Vaii Agrijului pe care se va monta un cablu de fibra optica.

Realizarea proiectului nu necesită defrişări sau orice alt tip de distrugere a vegetaţiei, aceasta nefiind afectată.

Terenul îndeplineşte toate condiţiile pentru a putea susţine funcţiunea dorită de beneficiar.

În acest scop s-a obţinut Certificatul de Urbanism  nr. 17 din 13.07.2018,eliberat de Primaria Romanasi.

Se consideră că proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra  mediului în context transfrontieră, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991 şi ratifică prin Legea  nr. 22/2001.

Harţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cat si artificiale si alte informaţii privind:

- folosinţele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia – sunt anexate planurile de situaţie şi încadrare în zonă.

- zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi amenajare a terenului.

- areale sensibile –  nu este cazul;

- detalii privind varianta de amplasament care a fost luată în considerare - alternativa analizată în prezentul memoriu este considerată cea mai bună si cea mai rentabilă şi mai puţin invazivă;

Caracteristicile impactului potenţial

Impactul asupra populaţiei, sănătății umane, faunei şi florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre elemente

Impact asupra populaţiei

Se are in vedere impactul social ca urmare a unor facilitaţi de interes public, care se creează datorita realizării lucrărilor:

- îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a zonei ceea ce conduce la creşterea nivelului de trai al populaţiei;

- atragerea de noi investitori care implicit conduc la dezvoltarea zonei şi crearea de noi locuri de munca.

Nu se pune problema unor măsuri speciale pentru protecţia aşezărilor

umane, deoarece acestea nu vor fi afectate de montarea cablurilor pe traseul subteran.

deoarece acestea nu vor fi afectate de montarea cablurilor pe stâlpii Electrica existenţi.

În concluzie, impactul socio - economic al noii investiţii este pozitiv.

Impact asupra sănătăţii umane

Nu există impact asupra sănătăţii umane, nici în perioada de construire şi nici în perioada de exploatare.

Impactul potenţial asupra factorilor de mediu se manifestă diferit în diferitele etape de implementare a proiectului.

Impact asupra faunei şi florei – în apropierea amplasamentului diversitatea de faună şi floră este mare, dar aceasta nu este afectată semnificativ, pentru că nu există un contact direct între aria protejată şi reţeaua proiectată .

Apa

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie vor fi   prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.Fluxul raului Vaii Agrijului nu va fi afectat în zona respectiva,se vor executa de -o parte și de alta câte un stalp de lemn pe care se va monta fibra optica.

Aer

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare ale aerului atmosferic sunt reprezentate de:

- utilajele/echipamentele cu care se executa lucrările de construcţii – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie interna;

Pe perioada de funcţionare a investiţiei propuse nu vor exista surse de poluare a aerului.

Pentru diminuarea impactului produs de lucrările de construcţie asupra calităţii atmosferei se vor avea in vedere:

- utilizarea eficienta a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel încât sa se reducă la maximum emisiile din gaze de eşapament;

- spălarea roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier, pentru evitarea împrăştierii pământului si nisipului pe suprafeţele carosabile;

- menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrărilor de construcţie;

Solul

Atât pe perioada de executare a lucrărilor de construire, cât şi pe perioada de funcţionare a obiectivului, nu se va produce poluarea solului deoarece:

- sortarea tuturor deşeurilor se va face diferenţiat intr-un spaţiu special amenajat, deşeurile fiind astfel preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul  are încheiat contract ;

- constructorul îşi va desfăşura activitatea cu maşini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/maşini;

După execuţia obiectivului şi darea în exploatare, nu vor exista surse de poluare ale solului, deoarece prin exploatare nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta mediu înconjurător.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului propus nu va exista posibilitatea apariţiei poluării solului datorita scăpărilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care urmează a aproviziona sau a prelua marfa, deoarece se vor lua toate măsurile necesare pentru menţinerea în stare bună de funcţionare a acestora.

În perioada de execuție a proiectului vor rezulta deseuri care vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina prin firme autorizate.

Patrimoniul istoric si cultural – nu este cazul.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual – lucrările care sunt vizate prin proiect nu influenţează peisajul din zonă.

Extinderea impactului

Extinderea spaţială a zonei de influenţă a impactului este în strânsă legătură cu natura impactului, de asemenea, cu magnitudinea şi complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitată la vecinătăţile amplasamentului proiectului.

Pe perioada de construcţie, pulberile eliberate în atmosferă vor avea impact asupra aerului şi vor fi limitate numai la zona în care se vor desfăşura lucrările de construire.

Pe amplasament nu exista habitate sau specii care vor fi afectate de pe urma impactului asupra solului , aerului sau apei. Acest gen de habitat există în apropiere, însă nu va fi afectat.

Pe perioada funcţionării, impactul nu se va resimţi asupra populaţiei din zona adiacentă, datorită distanţelor destul de mari între fibra optică şi imobilele locuite.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Conform situaţiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este în strânsă corelaţie cu funcţionarea corectă a utilajelor  şi depozitarea corectă a deşeurilor . Magnitudinea impactului va fi mică. Complexitatea lui va fi mică.

Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este mică atât in perioada de construcţie cât şi în perioada de exploatare a obiectivului.

Durata, frecventa şi reversibilitate

Impactul direct asupra factorilor de mediu este de scurtă durată şi limitat pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorarea a impactului semnificativ asupra mediului

Pe perioada realizării construcţiilor se vor aplica următoarele masuri tehnice / operaţionale de evitare / reducere a impactului de mediu:

- folosirea de utilaje de construcţii moderne;

- verificarea zilnica a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- personalul care va deservi utilajele de pe amplasament va fi instruit să supravegheze funcţionarea acestora şi să ia măsurile necesare pentru a evita poluarea mediului înconjurător în cazul unor defecţiuni tehnice;

- emisiile de gaze de eşapament generate de mijloacele de transport şi de utilaje sunt măsurate la inspecţia tehnică periodică şi conform legislaţiei, utilajele cu emisii care depăşesc normele legale nu sunt admise la funcţionare sau circulaţie pe drumurile publice.

- restricţionarea funcţionarii utilajelor industriale si de transport în intervale orare cu respectarea programului de lucru din zonă;

- respectarea duratei de execuţie a proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitată la această perioadă;

- depozitarea temporara a deşeurilor de construcţii pe platforme protejate, special amenajate;

- executarea lucrărilor de construcţii numai pe suprafaţa special destinată acestui lucru, fără a se afecta alta suprafeţe de teren;

- materialele pulverulente vor fi depozitate în spatii/recipiente, după caz, închise etanş;

- respectarea legislaţiilor în vigoare privind gestionarea deşeurilor generate în faza de construire;

- procesele tehnologice de consolidare şi sistematizare verticală vor fi reduse în perioadele cu ploi abundente;

- procesele tehnologice care produc  praf pământ vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic.

Pe perioada funcţionării se vor aplica următoarele măsuri tehnice / operaţionale de evitare / reducere a impactului de mediu:

- evacuarea deşeurilor;

- respectarea legislaţiilor în vigoare privind gestionarea deşeurilor generate în faza de funcţionare;

- realizarea depozitării în siguranţă a materiilor prime şi a materialelor şi manipularea corespunzătoare a acestora, inclusiv a celor uzate;

- verificarea zilnica a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

Precizăm faptul că eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale factorilor de mediu, deoarece cantităţile stocate în rezervoarele şi mecanismele utilajelor sunt reduse.

Măsurile practice care vor fi luate în caz de poluare accidentală pe amplasament:

- obligarea constructorului să deţină pe amplasament mijloace de intervenţie pentru stoparea răspândirii poluării;

- oprirea scurgerilor;

- localizarea poluantului scurs;

- intervenţie cu material absorbant pentru reţinerea produsului petrolier;

- intervenţia manuală pentru colectarea produsului petrolier;

- colectarea manuală a produsului uleios reţinut;

- analize fizico-chimice;

Natura transfrontiera

Nu este cazul.

SURSE DE POLUANTI ŞI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANTILOR ÎN MEDIU

Protecţia calității apelor

Surse de poluanţi pentru ape

- Surse de poluanţi pentru ape în perioada de construcţie

Principalele sursele de poluare a apelor în faza de execuţie a proiectului sunt reprezentate de:

- tehnologiile de execuţie (construcţie) propriu-zise;

- utilajele implicate în activitatea de construcţie;

- activitatea umană.

Deoarece construcţia şi punerea în operă a lucrărilor propuse se va executa în uscat,  riscul poluării apelor de suprafaţă şi subterane este minim.

Utilajele implicate în activitatea de construcţie

Modul de lucru, starea de uzură a utilajelor, cât şi starea lor tehnică sunt elemente care pot provoca în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie poluări ale apelor.

Principalii poluanţi sunt combustibilii şi uleiurile. Acestea pot ajunge să afecteze calitatea apei prin:

- spălarea utilajelor sau a autovehiculelor în spaţii neamenajate, direct pe sol;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spaţii neamenajate;

- stocarea motorinei sau a uleiurilor arse în depozite sau recipiente improprii.

Activitatea umană

Activitatea salariaţilor din şantier poate fi la rândul ei generatoare de poluanţi cu impact asupra apelor, deoarece:

- produce deşeuri menajere, care depozitate în locuri necorespunzătoare pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care să afecteze calitatea apei subterane;

- evacuările fecaloid-menajere aferente organizărilor de şantier, pot şi ele să afecteze calitatea apelor, dacă grupurile sanitare sunt improvizate.

În ceea ce priveşte evacuările de ape fecaloid-menajere aferente organizării de şantier, salariaţii care vor fi implicaţi în lucrările de construcţie vor utiliza grupurile

sanitare aflate în dotarea beneficiarului.

- Surse de poluanţi pentru ape în perioada de exploatare

Principalele surse de poluare în faza de exploatare în cadrul amplasamentul analizat pot fi:

- activitatea umană rezultată pentru întreţinerea reţelei de telecomunicaţii.

La exploatare se vor folosi utilaje. În cazul nerespectării normelor de protecţie a mediului precum şi a stării tehnice, aceste utilaje pot provoca aceleaşi posibile poluări accidentale asupra factorului de mediu apa ca şi cele din faza de execuţie.

Activităţile personalului de exploatare pot prejudicia factorul de mediu apă prin:

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor produse;

- prin neglijenţa în dirijarea autovehiculelor sau a altor utilaje;

- prin admiterea în amplasament a unor alte tipuri de deşeuri.

Staţii si instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate evacuate

Nu este cazul.

- Măsuri de protecţie a apelor în perioada de execuţie:

- se va impune întreţinerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanţi etc.) numai în unităţi specializate/autorizate;

- pentru apele uzate care vor rezulta ca urmare a activităţii de şantier a personalului, se va impune respectarea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în reţele de canalizare; concentraţiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA – 002/2002;

- manipularea materialelor  şi a altor substanţe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

- folosirea în timpul executării lucrărilor de construcţie a grupurilor sanitare aflate în dotarea societăţii;

- organizarea de şantier va fi dotată cu o toaleta ecologică;

- orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor subterane va fi realizată doar după obţinerea aprobărilor din partea organelor abilitate.

- Măsuri de protecţie a apelor în perioada de exploatare:

- adoptarea unei strategii de exploatare adecvată, pentru a se evita pericolul de poluare accidentală ce poate să pună în pericol starea calităţii factorului de mediu apă;

- utilajele de transport trebuie să fie verificate tehnic pentru a nu prezenta defecţiuni ce pot produce scurgeri de carburanţi şi uleiuri;

- toţi salariaţii vor fi instruiţi cu privire la măsurile speciale de protecţia mediului pe care trebuie să le respecte şi vor fi informaţi cu privire la măsurile ce trebuie luate în caz de accidente ecologice;

Prin măsurile pe care beneficiarul le va lua atât în perioada organizării de şantier cât şi in faza de operare nu se vor genera efecte asupra apelor de suprafaţă şi subterane.

Calitatea apelor uzate evacuate din zonele de lucru în canalizarea existentă, vor respecta indicatorii prevăzuţi în normativul NTPA 002/2002 „privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare” aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificat şi completat de H.G. nr. 352/2005.

2 Protecţia calității aerului

IV.2.1 Surse de poluanţi pentru aer

- Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuţiei lucrărilor proiectului pot fi grupate după cum urmează:

- emisii de noxe de la utilajele implicate în activităţile de construcţie;

- emisii de gaze de eşapament datorate transportului materiilor prime/produselor finite şi a personalului.

- emisii de gaze rezultate la efectuarea operaţiilor de sudură-tăiere;

Organizarea de şantier

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, activităţile de şantier au impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru reprezentând o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor şi execuţiei lucrărilor de construcţie.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei lucrărilor proiectate, sunt asociate săpăturilor, punerea în operă a materialelor de construcţie, precum şi altor lucrări specifice.

Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice.

Natura temporară a lucrărilor de construcţie conduce la o cantitate redusă de emisii specifice acestor lucrări.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuţiei lucrărilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de construcţie.

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după cum urmează :

- consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metalici, particule materiale din arderea carburanţilor etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în suspensie şi sedimentabile), distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:

- nivelul tehnologic al motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- vârsta motorului/utilajului;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Este evident faptul că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa în lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor.

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de execuţie a proiectului sunt reduse în timp şi afectează doar aria destinată realizării proiectului.

- Sursele de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare a proiectului

În perioada de exploatare, proiectul propus nu constituie în sursă majoră de poluare a atmosferei. Principalele forme de poluare ale factorului de mediu aer, pe perioada de funcţionare a obiectivelor vor fi din întreţinerea reţelei şi sunt din:

- surse mobile generatoare de:

- emisii de pulberi/particule - operaţii încărcare şi descărcare a materiilor prime/produse finite;

Instalaţiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă

Nu sunt prevăzute prin proiect instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosfera.

- Măsuri de protecţie a aerului în perioada de execuţie:

- sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în

perioada de execuţie în amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale;

- referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în ţară;

- lucrările de organizare a şantierelor trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, apă şi pe sol;

- concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă;

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face numai în staţii de alimentare carburanţi.

- Măsuri de protecţie a aerului în perioada de exploatare:

- întreţinerea drumurilor de acces din interiorul amplasamentului.

Valorile concentraţiilor în emisie se vor încadra în limitele prevăzute de Ordinul 462/93 - pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare şi Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

IV.3 Protecţia împotriva zgomotelor şi vibrațiilor

Surse de zgomot şi vibraţii

- Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de construcţie

În perioada de construcţie a obiectivului analizat, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi generate de:

- autovehiculele în timpul aprovizionării cu materiale de construcţie;

- lucrări în cadrul organizării de şantier.

Procesele tehnologice de execuţie a lucrărilor proiectate implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalaţii şi utilaje, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- zgomot de sursa;

- zgomot de câmp apropiat;

- zgomot de câmp îndepărtat;

Fiecăruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Măsurătorile de zgomot la sursa sunt indispensabile atât pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeaşi categorie, cât si de a avea o informaţie privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite în construcţii si numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care acestea se înregistrează, urmând ca acestea să nu fie depăşite.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în punctele de lucru, constituie surse de vibraţii.

A doua sursă principală de zgomot şi vibraţii în şantier este reprezentată de circulaţia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor se folosesc basculante / autovehicule grele.

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de exploatare

In timpul exploatării nu există surse de zgomot si de vibraţii .

Amenajări si dotări pentru protecţia împotriva zgomotelor si vibrațiilor

Nu sunt necesare.

- Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor în perioada de execuţie a proiectului:

- limitarea traseelor străbătute de către autovehiculele de transport utilaje şi materiale de construcţie;

- folosirea utilajelor de lucru conform cu volumul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate;

- buna funcţionare a utilajelor folosite.

- Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor în perioada de exploatare:

Nu esta cazul.

Protecţia împotriva radiațiilor

În realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiaţii.

În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii  vor rezulta radiaţii ultraviolete de la sudura.

Protecţia solului şi subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice

Posibilele surse de poluare pentru sol şi subsol atât în perioada de construcţie cât şi funcţionare ar putea fi reprezentate de către:

- scurgerile accidentale de carburanţi de la autovehiculele şi utilajele care tranzitează zona în perioada de amenajare - probabilitate redusă;

În timpul perioadei de funcţionare posibilitatea poluării solului şi subsolului este minimă, deoarece beneficiarul va lua toate măsurile de reducere a unor eventuale poluări accidentale.

În perioada de exploatare probabilitatea poluării solului şi subsolului este nulă.

Amenajări si dotări pentru protecţia solului si subsolul

Pentru evitarea/limitarea poluării solului şi subsolului se vor asigura condiţii şi măsuri pentru:

- evitarea eventualelor scurgeri accidentale;

- curăţarea şi evacuarea scurgerilor de produse petroliere;

- asigurarea unui bun management al deşeurilor, în care minimizarea generării este un factor important;

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu sol, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă semnificativă de poluare.

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvifere

Realizarea obiectivului în zona analizată nu presupune intervenţii asupra ecosistemelor terestre şi acvatice.

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de execuţie, nici în exploatare.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv de alte obiective

Amplasamentul analizat se afla pe marginea strazilor de la periferia localitatilor Romanasi și Poarta Salajului si pe marginea drumurilor de legatura dintre localitatile Romanasi și Poarta Slajului , pana la limita de comuna,(Conform Plan de situatie) la o distanță suficient de mare faţă de casele locuitorilor, astfel încât montarea reţelei de fibră optică nu afectează localnicii sau activităţile acestora într-un mod negativ.

Traseul fibrei optice va fi subteran pe o porțiune și aerian cu supratraversare peste valea Agrijului ,unde se vor monta 2 stalpi de o parte și de alta a albiei raului.

Lucrări, dotări şi masuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public

Nu se impun masuri speciale de protecţia aşezărilor umane. Se va respecta doar adâncimea de montare a cablului.

Reţeaua de comunicaţii electronice se va executa cu utilajul Vermeer RTX1250 echipat cu plug vibrator ce va face o săpătură închisă. Lama acestui plug vibrator va ingropa tubeta dubla la o adancime de 110 cm iar la suprafata solului urma lasata de acest plug va avea o latime de 15 cm. Banda de avertizare, de culoare galbena si o latime de 15cm, va fi amplasata la o adancime de 80cm. De-a lungul traseului, in functie de configuratia terenului si in punctele de jonctionare a cablului, vor fi instalate camerete, incaperi confectionate din beton și/sau plastic, amplasate in subteran. Se vor folosi drumurile de exploatare situate in extravilan astfel incat sa nu intersecteze proprietate privata sau teren agricol, lucrarea desfasurandu-se la limita dintre proprietate si drum.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

- Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate din activitatea analizată pe perioada de construcţie:

- deşeuri municipale (deşeuri menajere, deşeuri asimilabile cu cele menajere, deşeuri rezultate din curăţarea spaţiilor verzi, sau din întreţinere ori igienizare, etc.  (cod 20 03 01));

- deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton (cod 15 01 01), materiale plastice (cod 15 01 02), lemn (cod 15 01 03));

Deşeuri municipale – deşeuri rezultate din activitatea personalului ce va lucra la construirea obiectivului. Cantitatea maximă lunară va fi de aprox. 20 kg. Deşeurile vor fi colectate în europubele. Conform HG nr. 856 din 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile menajere se încadrează în categoria 20 - deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat, grupa 20 03 - alte deşeuri municipale, cod 20 03 01 – deşeuri municipale amestecate. Deşeurile vor fi preluate regulat de către firma de salubritate în baza contractului încheiat cu societatea.

Deşeuri de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice) vor fi colectate separat şi depozitate pe platforma special amenajată. Cantitatea maximă lunară pe perioada de construcţie va fi de aprox. 20 kg. Deşeurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate şi depozitate separat în vederea reciclării/valorificării. Conform HG nr. 856 din 2002, deşeurile rezultate fac parte din categoria 15 - deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte, respectiv grupa 15 01 – ambalaje, codurile: 15 01 01 - ambalaje de hârtie şi carton, 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 - ambalaje de lemn, 15 01 06 - ambalaje amestecate. Acestea vor fi predate către societăţi autorizate specializate în baza contractelor ce se vor încheia.

- Din activitatea desfăşurată pe amplasament  rezultă o cantitate mică de deşeuri :

Deşeuri municipale amestecate provenite de la angajaţi care lucrează pe amplasament. Fac parte din categoria 20 - deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat, grupa 20 03 - alte deşeuri municipale, cod 20 03 01 – deşeuri municipale amestecate.

Se vor depozitează temporar în europubele şi vor fi eliminate prin depozitare la depozitul final de deşeuri menajere de către o firma specializată/autorizată în baza unui contract de prestări servicii.

Deşeuri asimilabile din industrie:

- ambalaje de hârtie si carton - provin din ambalarea materialelor. Fac parte din categoria 15 - deşeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte, grupa 15 01 – ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat), cod 15 01 01 – ambalaje de hârtie şi carton. Se depozitează în spaţii special amenajate şi se predau în vederea valorificării către agenţi economici specializaţi autorizaţi.

- ambalaje de plastic - provin din activitatea de aprovizionare cu materiale consumabile (ambalaje). Fac parte din categoria 15 - deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte, grupa 15 01 - ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat), cod 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice. Se depozitează în spaţii special amenajate şi

se predau în vederea eliminării de către agenţi economici specializaţi autorizaţi.

Deoarece societatea deţine un număr important de echipamente electrice şi electronice, trebuie să respecte obligaţiile legale din HG 448/2005. Astfel în cazul DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice) – societatea are ca obligaţie prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice precum şi refolosirea, reciclarea acestora. Colectarea DEEE se face separat iar depozitarea temporară a acestora se va face în spaţiu amenajat, impermeabil, marcat corespunzător. Conform HG nr. 856 din 2002, deşeurile rezultate fac parte din categoria 16 - deşeuri nespecificate în altă parte, grupa 16 02 - deşeuri de la echipamente electrice şi electronice, codul 16 02 14 - echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13.

Deşeuri de materiale plastice provin din activitatea de aprovizionare cu materiale consumabile (ambalaje).Fac parte din categoria 15 - deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte, grupa 15 01 - ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat), cod 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice. Se depozitează în spaţii special amenajate şi se predau în vederea eliminării de către agenţi economici specializaţi autorizaţi.

În activitatea de construcţie şi întreţinere a obiectivului, se va ţine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor ( Legea 211 / 2011 privind regimul deşeurilor ).

Măsuri de reducere / ameliorare a impactului asupra mediului:

- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare;

- depozitarea deşeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului;

- se vor recicla deşeuri refolosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri.

Probabilitatea producerii unui impact semnificativ negativ  asupra mediului prin gestionarea deşeurilor este zero.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Realizarea lucrărilor de investiţii, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compoziţie sau prin efectele potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor, sunt încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase.

Substanţe si preparate chimice periculoase utilizate:

- carburanţi pentru funcţionarea utilajelor;

- adezivi;

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Antreprenorului si beneficiarului le revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a acestor substanţe. De asemenea antreprenorul trebuie să ţină o evidenţă strictă a acestora.

Gospodărirea acestora se va realiza pe amplasamentul punctului de lucru.

Masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru intervenţie in caz de accident :

- depozitare in recipienţi etanşi, inscripţionaţi;

- dotarea cu materiale si mijloace pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

- întocmirea unui grafic de instructaj al personalului, în caz de incendiu;

- semnalizarea şi delimitarea zonelor cu risc de izbucnire a incendiilor;

- realizarea unui plan de măsuri în caz de incendiu, specifice fiecarui loc de munca;

- instruirea personalului cu atribuţii speciale, pentru intervenţii în caz de incendiu.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse în actele de reglementare emise de autorităţile pentru protecţia mediului cât şi de prevederile actelor normative în vigoare (O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate).

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători şi determinări periodice ale poluanţilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu apă, aer şi sol.

Monitorizarea pe şantier va avea în vedere următoarele aspecte:

- identificarea şi monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrărilor;

- gestionarea controlată a deşeurilor rezultate, în zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident;

- organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului;

- verificarea respectării normelor de funcţionare ale utilajelor pe perioada de construcţie

- încadrarea în parametri de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologică în perioada de construcţie;

După finalizarea lucrărilor, în perioada de operare se recomandă să se aplice un program de monitorizare pentru aer şi zgomot, acolo unde este cazul. Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Toate operaţiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Calitatea apelor uzate evacuate vor respecta indicatorii prevăzuţi în normativul NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificat şi completat de H.G. nr. 352/2005.

Nu sunt necesare dotări speciale de monitorizare a factorilor de mediu.

Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de funcţionare a activităţii, in vederea eliminării posibilelor incidente, cu urmări nedorite asupra mediului. Realizarea proiectului va fi supravegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

A acţiona in scopul prevenirii poluării factorilor de mediu este mai uşor decât a trece la masuri ameliorative.

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

Factorul de mediu apă

Monitorizarea pe şantier va avea în vedere următoarele aspecte:

- verificarea respectării normelor de funcţionare ale utilajelor pe perioada de construcţie încadrarea în parametri de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologică în perioada de construcţie;

- încadrarea în parametri a apelor uzate menajere generate în perioada de funcţionare şi încadrarea lor în normativul NTPA 002/2002.

Calitatea apelor uzate evacuate vor respecta indicatorii prevăzuţi în normativul NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificat şi completat de H.G. nr. 352/2005.

Factorul de mediu aer

Pentru faza de construcţie se recomandă să se realizeze verificarea pulberilor în suspensie şi a pulberilor sedimentabile, precum şi a zgomotului.

În perioada de construcţie şi funcţionare beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuşi de STAS 12574/87, Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Factor de mediu sol şi subsol

Se va asigura o supraveghere permanentă a lucrărilor de execuţie pentru sesizarea eventualelor poluări accidentale şi acţionarea rapidă în caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului şi subsolului.

Zgomot şi vibraţii

Se vor asigura limitele maxime admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/1988, care prevede la limita incintei valoarea maximă de 65 dB, iar în ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit, aceasta se face astfel încât nivelul zgomotului să nu depăşească valoarea de 50 dB (măsurat la 2 m de faţadă, în exteriorul clădirii, în conformitate cu STAS 6161/3 – 89).

JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor)

Proiectul pentru care se solicita acord de mediu, nu intra sub incidenţa directivelor europene menţionate mai sus, transpuse in legislaţia naţională.

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Lucrările necesare organizării de şantier se vor desfăşura pe o perioadă stabilita în graficul de realizare a investiţiei şi vor implica un număr restrâns de operatori specializaţi în realizarea acestui tip de organizare de şantier.

Lucrările specifice organizării de şantier vor cuprinde:

- utilaje şi echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea obligaţiilor de execuţie şi calitate precum şi cele privind controlul execuţiei;

- toate materialele, instalaţiile şi dispozitivele, sistemele de control necesare execuţiei în conformitate cu prevederile din proiect şi normativele în vigoare.

În cadrul organizării de şantier lucrările identificate se referă la:

- modul de desfăşurare a circulaţiei pe durata de execuţie a lucrărilor;

- modul de depozitare al materialelor folosite;

- numărul de utilaje de construcţie necesar;

- instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi amplasată pe terenul aferent proiectului.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Respectarea normelor de securitate si sănătate în muncă, a regulamentului de execuţie, precum şi a normelor de organizare şi desfăşurare a activităţii în cadrul organizării de şantier fac ca impactul asupra factorilor de mediu sa fie redus la minim.

Surse de poluanţi şi instalații de reținere, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Principalele surse de poluare in cazul organizării de şantier sunt:

- tehnologia de execuţie propriu-zisa;

- utilajele;

- activitatea umana.

Nu sunt necesare instalaţii de reţinere, evacuare si dispersie a poluanţilor.

Dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor in mediu

Masurile ce vor fi luate in perioada de execuţie sunt următoarele:

- delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie; se va dota şi organiza în baza proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie; se vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; apele uzate menajere se vor evacua în toalete ecologice; deşeurile menajere vor fi colectate în pubele etanşe;

- întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol;

- nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament;

- se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea şi întreţinerea utilajelor în amplasament; manipularea materialelor folosite se va face astfel încât sa se evite antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

- se interzice executantului să execute conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea de trasee sau reţele de utilităţi fără avizul scris al beneficiarului.

- utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului;

- depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri amenajate corespunzător;

- la finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la stadiul iniţial de funcţionalitate;

- personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor etc.;

- deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi transportate.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activităţii.

La finalizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, perimetrul implicat va fi supus unui proces de reabilitare ce va viza ameliorarea zonelor afectate.

In caz de constatare a unor accidente ecologice se vor executa următoarele lucrări de intervenţie:

- izolarea locului poluat;

- reparararea sau înlocuirea instalaţiei vinovată de producerea accidentului;

- lucrări de refacere ecologica a zonei poluate.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- constructorul va fi instruit cu privire la modul de răspuns în caz de accidente/avarii care pot provoca poluări. Se va dota organizarea de şantier cu materiale absorbante pentru situaţiile accidentale de scurgeri de hidrocarburi;

- instalaţiile si echipamentele vor fi utilizate numai de către angajaţii special instruiţi pentru a se preveni eventualele defecţiuni/avarii. Periodic, se va face verificarea tehnica a echipamentelor si sistemelor existente pe amplasament;

- întocmirea unui plan de intervenţii şi alarmare în caz de accident/poluări accidentale; acesta va fi pus la dispoziţia personalului de întreţinere, prelucrat şi actualizat zilnic.

Aceste măsuri vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei româneşti privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. De asemenea, se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei - la sfârşitul perioadei de funcţionare utile, proiectul propus poate fi dezafectat în totalitate, amplasamentul putând reveni uşor la destinaţia iniţială fără măsuri suplimentare de remediere.

Dezafectarea, postutilizarea şi refacerea amplasamentului se vor face conform normativelor în vigoare. Datorită faptului că sunt probabilităţi foarte mici să se producă o poluare a factorilor de mediu (apă, aer, sol, subsol), refacerea amplasamentului după încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor de construcţie, care în momentul respectiv vor deveni deşeuri sau deşeuri reciclabile.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Stratul de sol afectat prin executarea lucrărilor de construcţii proiectate se reface prin nivelarea şi reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate .

ANEXE

Anexa 1 – piese scrise:

- Certificat de urbanism;

- Cerere

- Notificare

Anexa 2 – piese desenate:

- Plan de încadrare în zona;

- Plan de situaţie.

Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a. descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul propus consta in realizarea unei retele subterane interurbane de fibra optica, pentru furnizare servicii de comunicatii electronice in comuna Romanasi. Realizarea investiţiei presupune:

Montarea cablurilor de telecomunicatii se va face subteran, în intravilanul localităților Romansi și Poarta Salajului, cât și în extravilanul UAT Romanasi, judet Salaj, DJ 108A, străzi ale localităților Romanasi și Poarta Salajului, precum și drumuri de exploatație agricolă.

Amplasamentul studiat intra sub incidenta articolelor 48 și 54 din Legea Apelor cu nr.107/1996,cu modificarile și completarile ulterioare.

Proiectul propus nu va avea impact asupra speciilor si habitatelor.

f. Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Nu este cazul.

Intocmit,

Ing. Bianca Emth

# Text boxes

| Proprietăţi mecanice |
| --- |
| Incercări fizice | Valoare | Conform normei |
| Deschidere maximă | Max. 220 m | CEI-794-1-E1 |
| Incercare la întindere | 6500 N | CEI-794-1-E1 |
| Incercare la compresiune | 1k N. | CEI-794-1-E3 |
| Ciclu termic | -40 …+70 C | CEI-794-1-F1 |
| Incercare la înconvoiere | 20xdiametrul cablului | CEI-794-1-E11 |

Gel thixotropic

Miez rezistent

Fibre de aramid

Tub moale

Manta

anta exterioară

Gel petro

fibra

Manta