ANEXA 5E

LA PROCEDURA

Memoriu de prezentare

necesar emiterii acordului de mediu

I. Denumirea proiectului: „ CONSTRUIRE 3 LOCUINTE COLECTIVE ”

II. Titular

- numele companiei:  SC RADU CONSTRUCT SRL

- adresa poştală:  Zalau, str. Morii, nr.1/A, judeţul Sălaj

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:          0744673049

- numele persoanelor de contact:  Crisan Radu Lucian

- director/manager/administrator:  Crisan Radu Lucian

- responsabil pentru protecţia mediului. Crisan Radu Lucian

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului:

Prin Hotararea Consiliului Local Zalau nr. 34 din 15 februarie 2018 s-a aprobat un PUZ “Construire locuinte colective pe str. corneliu Coposu”. Terenul care face obiectul documentației are statut intravilan și este situat în zona de sud-est a mun. Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 131. Terenul dispune de o suprafață de 10.843 mp. și este proprietatea S. C.  RADU CONSTRUCT S.R.L. din mun. Zalău, conform extraselor CF nr. 64523 cu S=4.559 mp., CF nr. 64760 cu   S=1.849mp., CF nr. 64758 cu S=2.832 mp. CF nr. 64915 cu S=689 mp. și CF nr. 64544 cu S=914 mp.

Tema PUZ-ului era realizarea unui ansamblu de 8 locuinte colective cu un regim de înălțime D+P+2+M cu 14 apartamente fiecare , amenajarea zonei cu circulații auto și pietonale, spații verzi cât și realizarea numărului necesar de locuri de parcare pentru locuințele propuse,  toate conform legilor în vigoare, în spiritul solutionării corecte a tuturor problemelor urbanistice care pot apărea ulterior.

In acest sens s-a obtinut DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE A PLANULUI NR. 16 DIN 02.11.2016 – emis de APM Salaj.

Prezenta documentatie are ca obiect construirea a trei locuinte colective pe terenul in suprafata de 2832 mp,  se aflã în mun. Zalau, mun. Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 131, înscris în C.F. nr. 67319, nr. cad. 67319, fiind proprietatea SC RADU CONSTRUCT SRL. Accesul se realizeaza din parcela inscrisa în C.F. nr. 67318, nr. cad. 67318, fiind proprietatea SC RADU CONSTRUCT SRL, in suprafata de 689 mp.

b) justificarea necesităţii proiectului:

Prezenta documentatie s-a elaborat la cererea beneficiarului pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru investitia „ CONSTRUIRE 3 LOCUINTE COLECTIVE ” - necesitatea realizarii unui numar mai mare de locuinte cu un grad de confort ridicat, de tipul locuinte colective, conform cerintelor actuale ale populatiei, cu parcare subterana si supraterana .

c) valoarea investiției; 10.000.000,00 lei

d) perioada de implementare propusă; 48 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de situaţie şi încadrare zonă depuse cu documentaţia iniţială ;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Terenul desemnat amplasãrii obiectivului preconizat a se realiza, in suprafata de 2832 mp,  se aflã în mun. Zalau, mun. Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 131, înscris în C.F. nr. 67319, nr. cad. 67319, fiind proprietatea SC RADU CONSTRUCT SRL. Accesul se realizeaza din parcela inscrisa în C.F. nr. 67318, nr. cad. 67318, fiind proprietatea SC RADU CONSTRUCT SRL, in suprafata de 689 mp.

Terenul  pe care se vor amplasa  cele constrctia are următoarele vecinătăţi:

-  nord-est - SC RADU CONSTRUCT SRL, C.F. nr. 67318, 						         nr. cad. 67318, drum acces

-	sud-est - proprietati private, nr. cad 57761, 64914

-	sud-vest- proprietati private, nr. cad 50520, 56716

-	nord-vest- str. Corneliu Coposu

Cele trei locuinte colective vor fi identice cu regim de inaltime D+P+2+M.

Din punct de vedere funcțional, se remarcă următoarea repartizare a funcțiunilor pe nivele:

- Demisol

Casa scarii:			S = 22,56 mp. 	pard. ciment sclivisit

Boxă:				S = 14,25 mp. 	pard. ciment sclivisit

Hol:				S =   4,72 mp. 	pard. ciment sclivisit

Boxă:				S = 11,63 mp. 	pard. ciment sclivist

Hol:				S =   5,34 mp. 	pard. ciment sclivisit

Boxă:				S = 16,53 mp. 	pard. ciment sclivist

Boxă:				S = 15,04 mp. 	pard. ciment sclivist

Hol:				S = 11,55 mp. 	pard. ciment sclivisit

Boxă:				S =   8,94 mp. 	pard. ciment sclivist

Boxă:				S = 13,24 mp. 	pard. ciment sclivist

Boxă:				S = 14,61 mp. 	pard. ciment sclivist

Boxă:				S = 18,21 mp. 	pard. ciment sclivist

Boxă:				S = 16,13 mp. 	pard. ciment sclivist

Boxă:				S = 18,01 mp. 	pard. ciment sclivist

Garaj:				S = 25,31 mp. 	pard. ciment sclivist

Garaj:				S = 22,42 mp. 	pard. ciment sclivist

Garaj:				S = 27,03 mp. 	pard. ciment sclivist

Garaj:				S = 27,43 mp. 	pard. ciment sclivist

Garaj:				S = 31,40 mp. 	pard. ciment sclivist

S nivel = 379,35 mp. (cu termosistem)

din care S garaje = 157,16 mp

S garaje = 222,19 mp

S nivel = 375,43 mp. (fara termosistem)

S utilă = 324,35 mp.

- Parter

Casa scării:	 		S = 22,56 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Apartament 1 :

Bucătărie și Living: 	S = 32,12 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Dormitor: 			S = 16,53 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,25 mp. 	pard. parchet

Balcon: 			S = 14,18 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.1 = 68,98 mp + 14,18 mp balcon

Apartament 2 :

Bucătărie și Living: 	S = 30,96 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 12,87 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 16,58 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   3,98 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.2 = 66,49 mp + 3,98 mp balcon

Apartament 3 :

Living + Bucătărie:	 	S = 47,24 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,81 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   6,14 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.3 = 83,82 mp + 6,14 mp balcon

Apartament 4 :

Living + Bucătărie: 		S = 48,27 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,41 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   5,28 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.4 = 85,45 mp + 5,28 mp balcon

S construită = 417,95 mp. (cu termosistem și balcoane)

S construită = 387,61 mp. (cu termosistem și fără balcoane)

S construită = 378,94 mp. (fara termosistem și fără balcoane)

S utilă = 327,30 mp.

S balcoane = 30,34 mp.

- Etaj 1

Casa scării:	 		S = 16,66 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Apartament 5 :

Bucătărie și Living: 	S = 32,12 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Dormitor: 			S = 16,53 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,25 mp. 	pard. parchet

Balcon: 			S = 14,19 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.5 = 68,98 mp + 14,19 mp balcon

Apartament 6 :

Bucătărie și Living: 	S = 30,96 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 12,87 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 16,58 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   3,98 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Balcon: 			S =   6,41 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.6 = 66,49 mp + 10,39 mp balcon

Apartament 7 :

Living + Bucătărie:	 	S = 47,24 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,81 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   6,14 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.7 = 83,82 mp + 6,14 mp balcon

Apartament 8 :

Living + Bucătărie: 		S = 48,27 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,41 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   5,28 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.8 = 85,45 mp + 5,28 mp balcon

S nivel = 424,37 mp. (cu termosistem și balcoane)

S nivel = 387,61 mp. (cu termosistem și fără balcoane)

S nivel= 378,94 mp. (fara termosistem și fără balcoane)

S utilă = 321,40 mp.

S balcoane = 39,76 mp.

- Etaj 2

Casa scării:	 		S = 16,66 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Apartament 9 :

Bucătărie și Living: 	S = 32,12 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Dormitor: 			S = 16,53 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,25 mp. 	pard. parchet

Balcon: 			S = 14,19 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.9 = 68,98 mp + 14,19 mp balcon

Apartament 10 :

Bucătărie și Living: 	S = 30,96 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 12,87 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 16,58 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   3,98 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Balcon: 			S =   6,41 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.10 = 66,49 mp + 10,39 mp balcon

Apartament 11 :

Living + Bucătărie:	 	S = 47,24 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,81 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   6,14 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.11 = 83,82 mp + 6,14 mp balcon

Apartament 12 :

Living + Bucătărie: 		S = 48,27 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,41 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   5,28 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.12 = 85,45 mp + 5,28 mp balcon

S nivel = 424,37 mp. (cu termosistem și balcoane)

S nivel = 387,61 mp. (cu termosistem și fără balcoane)

S nivel= 378,94 mp. (fara termosistem și fără balcoane)

S utilă = 321,40 mp.

S balcoane = 39,76 mp.

- Mansardă

Casa scării:	 		S = 16,66 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Apartament 13 :

Living:		 	S = 32,23 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 14,25 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 16,53 mp. 	pard. parchet

Balcon: 			S = 14,19 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Dinning:		 	S = 18,19 mp. 	pard. parchet

Bucătărie: 			S = 12,87 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 16,58 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,08 mp. 	pard. gresie

Dressing: 			S = 12,18 mp. 	pard. parchet

Balcon: 			S =   3,98 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.13 = 134,99 mp + 18,17 mp balcon

Apartament 14 :

Living: 			S = 48,27 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dormitor: 			S = 15,41 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Balcon: 			S =   5,28 mp. 	pard. gresie antiderapantă

Dinning:		 	S = 30,04 mp. 	pard. parchet

Bucătărie: 			S = 15,01 mp. 	pard. parchet

Dressing: 			S = 14,81 mp. 	pard. parchet

Baie: 				S =   6,76 mp. 	pard. gresie

Dormitor: 			S = 16,55 mp. 	pard. parchet

Balcon: 			S =   6,14 mp. 	pard. gresie antiderapantă

S utilă ap.14 = 168,62 mp + 11,42 mp balcon

S nivel = 417,95 mp. (cu termoizolație și balcoane)

S nivel = 387,61 mp. (cu termoizolație și fără balcoane)

S nivel = 378,94 mp. (fara termosistem și fără balcoane)

S utilă = 320,27 mp.

S balcoane = 30,34 mp.

Indici constructivi propuşi pe o locuinta colectiva :

-> S construită = 417,95 mp. (cu termosistem și balcoane)

-> S construită = 378,94 mp. (fara termosistem și fără balcoane)

-> S desfășurată = 1684.64 mp (cu termosistem și balcoane) – fara demisol

-> S desfășurată = 2063.99 mp (cu termosistem și balcoane) – cu demisol

-> S desfășurată = 1515,76 mp (fara termosistem și fără balcoane) – fara demisol

-> S desfășurată = 1891.19 mp (fara termosistem și fără balcoane) – cu demisol

-> S utilă = 1290,37 mp – fara demisol

-> S utilă = 1614,72 mp – cu demisol

-> S balcoane = 140,20 mp

Indici constructivi propuşi pe cele 3 locuinte colective :

-> S construită = 1253,85 mp. (cu termosistem și balcoane)

-> S construită = 1136,82 mp. (fara termosistem și fără balcoane)

-> S desfășurată = 5053,92 mp (cu termosistem și balcoane) – fara demisol

-> S desfășurată = 6191,97 mp (cu termosistem și balcoane) – cu demisol

-> S desfășurată = 4547,28 mp (fara termosistem și fără balcoane) – fara demisol

-> S desfășurată = 5673,57 mp (fara termosistem și fără balcoane) – cu demisol

-> S utilă = 3871,11 mp – fara demisol

-> S utilă = 4844,16 mp – cu demisol

-> S balcoane = 420,60 mp

S teren = 2832,00 mp. + 689,00 mp (drum) = 3521,00 mp

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII         C

CLASA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII                  III

GRAD DE REZISTENŢĂ LA FOC	      	         III

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Cele 3 blocuri  de locuinte preconizate a se realiza vor avea regimul de inaltime D+P+2E+M, cu cate 14 apartamente fiecare.

Deasemenea prin prezentul proiect  se prevad 42 locuri de parcare (15 situate la demisol), un punct gospodaresc si un loc de joaca pentru copii.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Avand destinatia de bloc de locuinte nu este cazul.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: energie electrica si gaz

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu energie electrică a imobilului se va realiza de la linia electrica aeriana existenta prin cablu de tip cyaby 4x16 mmp, montat ingropat la adancimea de 0.80 m.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza de la reteaua de apa potabila a localitatii.

Alimentarea cu energie termică : centrale termice, care funcţionează pe gaz, cu tiraj forţat de 24 Kw montate in fiecare apartament care asigură apa caldă şi încălzirea.

Alimentarea cu gaze naturale: se va asigura printr-un branşament la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale administrată de S.C. DELGAZ GRID S.A.

Apele uzate menajere vor fi conduse in canalizarea menajera a municipiului Zalau.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

-	 In cazul lucrărilor de săpătură, terenul liber de constructii va fi adus la starea initiala.

- 	La finalizarea lucrarilor se vor indeparta resturile de materiale de constructii si se va betona terenul (parcari, alei pietonale si carosabile) si vor amenaja spatii verzi.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Prin execuţia lucrărilor propuse prin acest proiect se vor  realiza alei carosabile si pietonale betonate,  27 locuri de parcare,  spaţii verzi şi un punct de colectare a deşeurilor menajere.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

  - apa

  - balast

  - nisip

  - lemn

- metode folosite în construcţie/demolare:

Structura de rezistenţă a clădirilor va fi alcătuită din:

- fundaţii de tip continue sub ziduri, din beton armat;

- sâmburi confinaţi, planşeu peste demisol, parter , etaj I si II, grinzi, centuri şi scări din beton armat;

- planseul peste mansarda va fi din lemn izolat cu vata minerala

- zidărie portantă din cărămidă cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm  peste care se va aplica un sistem termoizolant din polistiren de 10 cm grosime;

- şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă metalică.

Detalierea variantei constructive

Fundaţii

Fundaţiile propuse vor fi continue, realizate din beton armat (C12/15), la partea  superioară  a  acestora se vor dispune centuri de tasare realizate din beton (C12/15) armate cu OB37 şi  PC52.

Lăţimea fundaţiilor va fi de 0,50 m atat pentru fundaţiile dispuse  sub pereţii exteriori cat şi pentru cele dispuse sub pereţii interiori. Adâncimea de fundare va fi variabila.

La intersecţiile de fundaţii se vor dispune sâmburi de beton, armati cu armătură  PC52 şi OB 37.

Pereţi portanţi

Pereţii portanţi vor fi realizaţi din zidărie de cărămidă cu goluri verticale. Pereţii exteriori vor avea grosimea de 30 cm (zidărie) şi vor fi placaţi cu polistiren expandat în grosime de 10 cm, iar pereţii interiori vor avea grosimea de 25 cm. La contactul dintre zidărie şi fundaţie se impune realizarea unei hidroizolaţii orizontale pentru evitarea ascensiunii apei capilare. Zidăria se va executa cu mortar de var-ciment.

La partea superioară a pereţilor se vor realiza centuri executate din beton (C16/20) armate cu  PC 52 şi OB 37.  Centurile respective se vor turna în momentul turnării planşeelor.

Sâmburi de beton armat

Sâmburii vor avea secţiunea de 25 x 25 cm şi se vor executa din beton (C16/20) armaţi  cu  PC 52 şi OB 37. Este de asemenea necesară crearea unei solidarizări a sâmburilor cu zidăria, solidarizare care va fi realizată prin ancorarea de armături Ø 6 OB 37 pe o adâncime de 50 cm în interiorul zidului şi monolitizate în sâmbure. Armăturile de solidarizare se vor dispune la distanţa de 50 cm.

Rampe de scară

Rampele de scară interioară vor fi executate din beton armat (C16/20) cu grosimea rampei de 13 cm. Armarea rampelor se va realiza cu armătură  PC 52  Podestele scării interioare vor fi încastrate în zidărie prin intermediul unor centuri cu secţiunea de 25 x 20 cm executate din beton (C16/20) armata cu armătură PC 52 şi OB 37.

Planşee

Planşeele peste demisol, parter si etajul I se vor realiza din beton (C16/20) armat şi vor avea grosimea de 13 cmș planseul peste mansarda va fi din lemn izolat cu vata minerala

Armarea planşeelor se va realiza cu armătură PC 52 dispusă pe ambele direcţii atât la partea inferioară pe reazeme şi în câmp cât şi la partea superioară în zona reazemelor. Planşeele vor descărca pe ziduri prin intermediul centurilor, şi pe grinzi din beton armat cu diferite secţiuni. Grinzile vor fi dispuse pe sâmburii de beton armat.

La etajul II tavanul  va fi realizat din grinzi de lemn cu termoizolaţie din vată minerală, placat la partea inferioară cu plăci de gips carton.

Şarpanta

Şarpanta clădirii noi va descărca pe zidurile perimetrale prin intermediul cosoroabelor şi prin popi pe zidurile interioare şi grinzile principale.

Şarpanta va fi alcătuită din următoarele elemente:

- căpriori 8 x 15 cm amplasaţi la 0,70 m distanţă interax;

- pane de coamă 15 x 15 cm;

- popi 15 x 15 cm;

- cleşti 2 x 5 x 15 cm;

- cosoroabă 15x15 cm;

Fixarea căpriorilor pe zidurile exterioare se face prin intermediul unei cosoroabe de 15x15 cm care este prinsă pe centura din beton armat de la partea superioară a zidăriei cu buloane M12, pozate din 100 în 100 cm.

Îmbinarea elementelor şarpantei se face cu cuie şi scoabe. Materialul lemnos din şarpanta se protejează împotriva pericolului de incendiu cu soluţii speciale de ignifugare (de tip DIASIL) şi cu substanţe antiseptice pentru protecţie împotriva putrezirii.

Învelitoarea se va realiza din ţiglă metalică.

Finisaje

Finisajele folosite vor fi moderne, de bună calitate, cu durată de exploatare în timp mare. Culorile folosite la faţade vor fi albe cu aspect estetic plăcut.

Finisaje interioare

- zugrăveli lavabile la pereţi si tavane;

- placaje de faianţă  la  bai si bucatarie pana la inaltimea de 1.80 m;

- pardoseli din gresie si parchet.

Tâmplărie interioară

- uşile interioare din lemn.

Tâmplărie exterioară

- ferestre şi uşi din PVC cu geam termopan;

Finisaje exterioare

- placaj de piatră la soclu,

- tencuială minerală decorativă culoarea alba la pereţi în câmp continuu;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Proiectul de exectutie va demara odata cu trasarea axelor cladirilor urmand procesul de sapare al fundatiilor, armarea si cofrarea stalpilor, grinzilor, realizarea inchiderilor exterioare si exterioare.

Dupa finalizarea structurii, lucrarile se vor continua cu executia instalatiilor si finisajelor ale cladirilor .

Dupa receptia finala a lucrarii va fi data in functiune pentru exploatare – perioada nedeterminata.

În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții si a planificării activităților, va fi 48 luni .

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Apele uzate menajere vor fi conduse in canalizarea menajera a municipiului Zalau.

Apele meteorice de pe acoperiş sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane pe spatiile verzi.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 27/2007 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism au fost solicitate urmatoarele:

-	aviz mediu;

-	aviz SDEE Electrica SA;

-	punct de vedere ISU

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; nu este cazul

- metode folosite în demolare; nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; Terenul desemnat amplasãrii obiectivului preconizat a se realiza, in suprafata de 2832 mp,  se aflã în mun. Zalau, mun. Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 131, înscris în C.F. nr. 67319, nr. cad. 67319, fiind proprietatea SC RADU CONSTRUCT SRL. Accesul se realizeaza din parcela inscrisa în C.F. nr. 67318, nr. cad. 67318, fiind proprietatea SC RADU CONSTRUCT SRL, in suprafata de 689 mp.

- politici de zonare și de folosire a terenului; nu este cazul

- arealele sensibile; nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- coordonate parcela nr. cad 67319

- coordonate parcela nr. cad 67319

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.  Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Datorită specificului activităţii şi tehnologiei aplicate proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

a. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; nu este cazul

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Apele uzate menajere vor fi conduse in canalizarea menajera a municipiului Zalau.

b. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; nu este cazul

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Din activitatea desfăşurată prin prezentul proiect nu rezultă nici o sursă de poluare cu impact semnificativ asupra componentei de mediu „aerul”.

Activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii, iar emisile la coş (tubulatura de admisie si evacuare gaze de ardere) rezultate în urma utilizării gazului metan la procesele de ardere nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie - conform Ord. 462/1993;

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Functiunea aferenta investitiei nu produce zgomot nici in interior, nici in exterior peste limitele legale

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Proiectul nu presupune surse de radiaţii.

e. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Măsurile active luate în vederea reducerii la maximum a impactului activităţii analizate asupra solului, sunt:

- înierbarea şi irigarea sistematică a tuturor suprafeţelor libere din jurul cladirilor;

- plantarea perdelelor de protecţie perimetral;

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/ sau acvatice.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Datorita specificului activitatii desfasurate prin proiect nu sunt necesare masuri de protejare a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

Amplasamentul construcţiei propuse este situat in intravilanul localitatii Zalau, în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional .

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

În cadrul locuintelor vor apărea reziduuri menajere (cod 202010). Acestea vor fi preluate de către serviciul local de salubritate, conform contractului.

Se prevad 3 containere de 1100 l  - pentru deseurile menajere - si 3 containere pentru colectarea selectiva a deseurilor. Frecventa de colectare a deseurilor va fi saptamanala. Pentru locuinte se propune amenajarea unui punct gospodaresc betonat, imprejmuit cu panouri de gard bordurat.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Activitatea desfăşurată nu implică producerea, folosirea sau comercializarea de substanţe toxice sau periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului; Nu este cazul

- probabilitatea impactului; Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: Nu este cazul

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; organizarea de santier se va face exclusiv in incinta ; se vor realiza bransamente provizorii : unul ce va furniza apa necesara executiei ; se va realiza un bransament electric provizoriu pentru fuctionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor, amenajarea accesului in incinta, prin realizarea racordului la drumul public, pentru a nu cara pamant sau mal in drumul public, pana la finalizarea lucrarilor.

- localizarea organizării de șantier; lucrările de execuţie se vor desfăşura fără

afectarea domeniului public exterior parcelei studiate  şi numai cu personal calificat; construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; Există

riscul unor poluări accidentale asupra apelor dacă  nu se respectă  tehnologia de execuţie a obiectivului.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier; În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de

poluare a apelor pot fi legate de execuţia propriu-zisă  a lucrărilor  şi traficul de şantier.

Astfel, lucrările de terasamente determină  antrenarea unor particule fine de pământ care pot ajunge în apele de suprafaţă. Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate, etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei operaţii de construcţie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului. Manevrarea  defectuoasă   a  autovehiculelor  care  transportă   diverse  tipuri  de materiale sau a utilajelor în aproprierea cursurilor de apă pot conduce la producerea unor deversări accidentale în acestea.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Se va

urmarii atent de catre responsabilul tehnic al lucrarii a transportului si manipularii materialelor in incinta, impiedicarea pierderilor de materiale si a emisiilor specifice fiecarui material de constructii pus in opera; realizarea racordului la drumul public.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea investitiei, eventualele suprafete afectate de lucrari , vor fi refacute prin readucerea la  starea initiala; se vor amenaja spatii verzi;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. Nu este cazul

- Plan parter

- Plan etaj I

- Plan etaj II

- Plan mansarda

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

SC RADU CONSTRUCT SRL