S.C. CONIS GROUP  S.R.L.

Romania, 440144, Satu Mare ,Aleea  Jiului  nr. 2/57

Tel:  0040 740 212 092

Fax: 0040 361 419 497

E-mail: conisgroup@yahoo.com

Memoriu de prezentare

Cf. Anexa 5 ,Ord.165 ,M.M.P. din 10.10.2010

,, ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR GLOD SI BARSAU MARE

COMUNA GÎLGĂU, JUD. SALAJ ”

I. Denumirea proiectului:

,, ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR GLOD SI BARSAU MARE,COMUNA GÎLGAU, JUD. SALAJ ”

Incadrare cf . HG. 445/2009 ,Anexa 2 :

Cap. 10. Proiecte de infrastructura

a -proiecte de dezvoltare a unitatilor –zonelor industriale

b -proiecte de dezvoltare urbana

II. Titular

Romania ,Jud. Salaj

Gîlgău,str. Principala nr.169

Tel : 0260-647250, 647001

Fax: 0260.647250

Cod postal: 457140

-Reprezentant legal : Ungur Cristian-Primarcom. Gilgau

E-mail; gilgau@primariagilgau.ro

III. Descrierea proiectului:

-Bazinul hidrografic : Somes

-Cod bazin hidrografic II 1.000.00.00.00.0

-Nr. de  stocare in evidenta cadastrala..................

-Nr. de ordine al captarii /evacuarii la folosinta : ......................

- Coordonate Stereo 1970 pentru investitia propusa

Inceput proiect: cuplare loc. Fodora in C.V.

X=399681.701

Y=641355.306

Foraj dirijat sub raul Somes:

X=399579.000

Y=641.579.116

Intrare Barsau Mare

X=399485.794

Y=642118.567

Iesire Glod

X=397250.486

Y=644720.166

- rezumatul al proiectului;

Comuna Gîlgau , este situata in extremitatea estica a judetutui Salaj alcatuita d.p.d.v. administrativ din localitatile  Gîlgău, Glod, Gura Vlădesei, Bîrsău Mare, Căpâlna, Chizeni, Dobrocina, Fodora si Frâncenii de Piatră.

Populaţia din localitatile Glod si Barsau Mare ,com. Gîlgau nu dispune de un sistem centralizat pentru alimentare cu apă.

Aprovizionarea cu apă potabilă se realizează prin intermediul puţurilor ţărănesti care exploatează pînza freatică de mică adîncime sau din  captarile de suprafata , care nu asigură debite  suficiente  si apa care sa indeplineasca normele sanitare de potabilitate STAS 1342/90.

Dată fiind lipsa acută de apă si satisfacerea nevoilor de consum gospodăresc este greoaie şi cu o apă necorespunzătoare, Com. Gîlgau   propune  realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă pentru localitati, aprovizionarea consumatorilor făcandu-se de la cişmele publice amplasate pe străzi si de la racordurile individuale dotate cu cismea in curte (nu face proiectul prezentei documentatii).

Totodata ,pe retea vor fi prevazuti hidranti supraterani de incendiu .

Prin asigurarea necesarului de apa in localitate, se asigura cresterea nivelului de trai, reducerea riscului de imbolnavire, posibilitatea crearii de unitati productive care sa valorifice forta de munca, precum si resursele materiale din zona, ajungand astfel la dezvoltarea social-economica a zonei respective ,totodata se va indeplini conditia de securitate la incendiu prin amplasarea hidrantilor supraterani .

Sursa de apa :

Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa apartinand  S.C. Companiei de Apa Somes S.A., care se intinde de la Orasul Dej si se opreste in loc Fodora.. In urma depunerii documentatiei si a breviarului de calcul  pentru obtinerea avizului de principiu din partea S.C. Compania de Apa Somes S.A.,Sucursala Dej ,prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, s-a obtinut avizul de principiu de racordare a celor doua localitati la sistemul de alimentare cu apa existent . Solutia data de Compania de Apa , analizand intreg sistemul ,este realizarea unei statii de repompare la iesirea din loc. Valea Grosilor ,o retea de aductiue si a unui rezervor de inmagazinare in loc. Dobrocina ,pe deal ,cf. plan de situatie si plan de incadare. Apa este tratata de Compania de apa, nemaifiind nevoie de tratare.

Conducta de distributie  s-a dimensionat  PEID DN=110 mm si va avea

lungimea  de 11.973 m.

-hidranti de incendiu, DN 80-30 buc

-cismele publice-25 buc.

-camine de vane-37 buc

--Conducta legatura Fodora -Barsau Mare:

PEID DN=110 mm 893 ml.

Astfel alimentarea cu apa a loc. Glod si Barsau Mare se va realiza prin extinderea retelei de alimentare cu apa existenta la Fodora prin subtraversarea raului Somes si a liniei C.F .  Baia Mare-Dej,  la km. 73+050, in dreptul Haltii Barsau Mare.

Reteaua de apa se va executa din tevi PEID, PN6, DN 110mm. Subtraversarea C.F. se va realiza prin foraj dirijat in tub de protectie de otel DN 160mm-25m, H=-1.50m

Lungimea totala a retelei de distributie din Fodora pana la intrare in Barsau Mare va fi 893 ml. Se vor monta 8 camine de vane.

Raul Somes se va subtraversa la adancimea de 2.00 fata de albie in tub de protectie.

-Retea de distributie Barsau Mare:

PEID DN=110 mm- 4048 ml.

Se vor monta :       -18 camine de vane.

-Hidranti de incendiu supraterani  DN80-12 buc

-cismele publice-10 buc.

-camine de vane-18 buc

-Retea de distributie -Barsau Mare -Glod:

PEID DN=110 mm- 715 ml.

Se vor monta :       -2 camine de vane.

-Retea de distributie Glod :

PEID DN=110 mm- 6317 ml.

Se vor monta :       -17 camine de vane.

-Hidranti de incendiu supraterani  DN80-18 buc

-cismele publice-15 buc.

-camine de vane-18 buc

Conducta de distributie va fi montata ingropat pe toata lungimea ei. Adancimea de ingropare a conductei s-a prevazut la min. 1,10 m de la generatoarea superioara a acesteia.

Conductele se vor executa conform planurilor si profilelor , pentru a evita presiunile prea mari in conducte sau pentru realizarea legaturilor la strazi cu cote mai inalte , unde trebuie asigurata o anumita presiune .

Cismelele stradale se vor monta in locurile solicitate de cetateni. Igienizarea conductei se va face cu ajutorul hidrantilor.

Subtraversarile de DN, DJ si DC se vor face in tub de protectie la adancimea de -1.40 .

- justificarea necesităţii proiectului;

Populaţia din localitatile Glod si Barsau Mare ,com. Gîlgau nu dispune de un sistem centralizat pentru alimentare cu apă.

Aprovizionarea cu apă potabilă se realizează prin intermediul puţurilor ţărănesti care exploatează pînza freatică de mică adîncime sau din  captarile de suprafata , care nu asigură debite  suficiente  si apa care sa indeplineasca normele sanitare de potabilitate STAS 1342/90.

Dată fiind lipsa acută de apă si satisfacerea nevoilor de consum gospodăresc este greoaie şi cu o apă necorespunzătoare, Com. Gîlgau   propune  realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă pentru localitati, aprovizionarea consumatorilor făcandu-se de la cişmele publice amplasate pe străzi si de la racordurile individuale dotate cu cismea in curte (nu face proiectul prezentei documentatii).

Totodata ,pe retea vor fi prevazuti hidranti supraterani de incendiu.

Prin asigurarea necesarului de apa in localitati, se asigura cresterea nivelului de trai, reducerea riscului de imbolnavire, posibilitatea crearii de unitati productive care sa valorifice forta de munca, precum si resursele materiale din zona, ajungand astfel la dezvoltarea social-economica a zonei respective ,totodata se va indeplini conditia de securitate la incendiu prin amplasarea hidrantilor supraterani

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

-prezenate in piese desenate

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
    - profilul şi capacităţile de producţie;

-alimenatre cu apa

Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa apartinand S.C. Companiei de Apa Somes S.A., care se intinde de la Orasul Dej si se opreste in loc Fodora.  In urma depunerii documentatiei si a breviarului de calcul  pentru obtinerea avizului de principiu din partea S.C. Compania de Apa Somes S.A.,Sucursala Dej ,prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, s-a obtinut avizul de principiu de racordare a celor doua localitati la sistemul de alimentare cu apa existent .Apa este tratata de Compania de apa, nemaifiind nevoie de tratare.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa apartinand  S.C. Companiei de Apa Somes S.A., care se intinde de la Orasul Dej si se opreste in loc Fodora.. In urma depunerii documentatiei si a breviarului de calcul  pentru obtinerea avizului de principiu din partea S.C. Compania de Apa Somes S.A.,Sucursala Dej ,prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, s-a obtinut avizul de principiu de racordare a celor doua localitati la sistemul de alimentare cu apa existent . Solutia data de Compania de Apa , analizand intreg sistemul ,este realizarea unei statii de repompare la iesirea din loc. Valea Grosilor ,o retea de aductiue si a unui rezervor de inmagazinare in loc. Dobrocina ,pe deal ,cf. plan de situatie si plan de incadare. Apa este tratata de Compania de apa, nemaifiind nevoie de tratare.

Conducta de distributie  s-a dimensionat  PEID DN=110 mm si va avea

lungimea  de 11.973 m.

-hidranti de incendiu, DN 80-30 buc

-cismele publice-25 buc.

-camine de vane-37 buc

--Conducta legatura Fodora -Barsau Mare:

PEID DN=110 mm 893 ml.

Astfel alimentarea cu apa a loc. Glod si Barsau Mare se va realiza prin extinderea retelei de alimentare cu apa existenta la Fodora prin subtraversarea raului Somes si a liniei C.F .  Baia Mare-Dej,  la km. 73+050, in dreptul Haltii Barsau Mare.

Reteaua de apa se va executa din tevi PEID, PN6, DN 110mm. Subtraversarea C.F. se va realiza prin foraj dirijat in tub de protectie de otel DN 160mm-25m, H=-1.50m

Lungimea totala a retelei de distributie din Fodora pana la intrare in Barsau Mare va fi 893 ml. Se vor monta 8 camine de vane.

Raul Somes se va subtraversa la adancimea de 2.00 fata de albie in tub de protectie.

-Retea de distributie Barsau Mare:

PEID DN=110 mm- 4048 ml.

Se vor monta :       -18 camine de vane.

-Hidranti de incendiu supraterani  DN80-12 buc

-cismele publice-10 buc.

-camine de vane-18 buc

-Retea de distributie -Barsau Mare -Glod:

PEID DN=110 mm- 715 ml.

Se vor monta :       -2 camine de vane.

-Retea de distributie Glod :

PEID DN=110 mm- 6317 ml.

Se vor monta :       -17 camine de vane.

-Hidranti de incendiu supraterani  DN80-18 buc

-cismele publice-15 buc.

-camine de vane-18 buc

Conducta de distributie va fi montata ingropat pe toata lungimea ei. Adancimea de ingropare a conductei s-a prevazut la min. 1,10 m de la generatoarea superioara a acesteia.

Conductele se vor executa conform planurilor si profilelor , pentru a evita presiunile prea mari in conducte sau pentru realizarea legaturilor la strazi cu cote mai inalte , unde trebuie asigurata o anumita presiune .

Cismelele stradale se vor monta in locurile solicitate de cetateni. Igienizarea conductei se va face cu ajutorul hidrantilor.

Subtraversarile de DN, DJ si DC se vor face in tub de protectie la adancimea de -1.40 .

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa apartinand  S.C. Companiei de Apa Somes S.A., care se intinde de la Orasul Dej si se opreste in loc Fodora.. In urma depunerii documentatiei si a breviarului de calcul  pentru obtinerea avizului de principiu din partea S.C. Compania de Apa Somes S.A.,Sucursala Dej ,prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, s-a obtinut avizul de principiu de racordare a celor doua localitati la sistemul de alimentare cu apa existent . Solutia data de Compania de Apa , analizand intreg sistemul ,este realizarea unei statii de repompare la iesirea din loc. Valea Grosilor ,o retea de aductiue si a unui rezervor de inmagazinare in loc. Dobrocina ,pe deal ,cf. plan de situatie si plan de incadare. Apa este tratata de Compania de apa, nemaifiind nevoie de tratare.

Conducta de distributie  s-a dimensionat  PEID DN=110 mm si va avea

lungimea  de 11.973 m.

-hidranti de incendiu, DN 80-30 buc

-cismele publice-25 buc.

-camine de vane-37 buc

--Conducta legatura Fodora -Barsau Mare:

PEID DN=110 mm 893 ml.

Astfel alimentarea cu apa a loc. Glod si Barsau Mare se va realiza prin extinderea retelei de alimentare cu apa existenta la Fodora prin subtraversarea raului Somes si a liniei C.F .  Baia Mare-Dej,  la km. 73+050, in dreptul Haltii Barsau Mare.

Reteaua de apa se va executa din tevi PEID, PN6, DN 110mm. Subtraversarea C.F. se va realiza prin foraj dirijat in tub de protectie de otel DN 160mm-25m, H=-1.50m

Lungimea totala a retelei de distributie din Fodora pana la intrare in Barsau Mare va fi 893 ml. Se vor monta 8 camine de vane.

Raul Somes se va subtraversa la adancimea de 2.00 fata de albie in tub de protectie.

-Retea de distributie Barsau Mare:

PEID DN=110 mm- 4048 ml.

Se vor monta :       -18 camine de vane.

-Hidranti de incendiu supraterani  DN80-12 buc

-cismele publice-10 buc.

-camine de vane-18 buc

-Retea de distributie -Barsau Mare -Glod:

PEID DN=110 mm- 715 ml.

Se vor monta :       -2 camine de vane.

-Retea de distributie Glod :

PEID DN=110 mm- 6317 ml.

Se vor monta :       -17 camine de vane.

-Hidranti de incendiu supraterani  DN80-18 buc

-cismele publice-15 buc.

-camine de vane-18 buc

Conducta de distributie va fi montata ingropat pe toata lungimea ei. Adancimea de ingropare a conductei s-a prevazut la min. 1,10 m de la generatoarea superioara a acesteia.

Conductele se vor executa conform planurilor si profilelor , pentru a evita presiunile prea mari in conducte sau pentru realizarea legaturilor la strazi cu cote mai inalte , unde trebuie asigurata o anumita presiune .

Cismelele stradale se vor monta in locurile solicitate de cetateni. Igienizarea conductei se va face cu ajutorul hidrantilor.

Subtraversarile de DN, DJ si DC se vor face in tub de protectie la adancimea de -1.40 .

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

-Materia prima folosita in executie va fi apa pentru betoane,gata preparate in statia de betoane,folosite la caminele de vizitare .

-pentru sapaturi vor fi folosite excavatoare de 1.5tf, functionale pe motorina.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa apartinand S.C. Companiei de Apa Somes S.A., care se intinde de la Orasul Dej si se opreste in loc Fodora.  In urma depunerii documentatiei si a breviarului de calcul  pentru obtinerea avizului de principiu din partea S.C. Compania de Apa Somes S.A.,Sucursala Dej ,prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, s-a obtinut avizul de principiu de racordare a celor doua localitati la sistemul de alimentare cu apa existent .Apa este tratata de Compania de apa, nemaifiind nevoie de tratare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

-dupa astuparea tevii ,se va compacta ,pamantul rezultat se va transporta la groapa de pamant si se va semana iarba.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Traseul proiectat va urmări in principal traseul actual al drumului.

Pentru o mai buna incadrare a drumului intre limitele de proprietate si pentru evitarea lucrarilor de amploare mare si costuri ridicate, provenite din situatia total nefavorabila din punct de vedere al reliefului, solutionarea evacuarii si scurgerii apelor de pe partea carosabila s-au rezolvat prin introducerea rigolei de cu sectiune triunghiulara, prin care se reduce considerabil latimea necesara pentru lucrarile conexe de evacuare a apelor.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

-nu este cazul

- metode folosite în construcţie;

-sapatura menanica si manuala

-suduri polietilena,cap la cap ,electrofuziune.

-turnare beton in cofrag pentru camine de vizitare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

-sunt prezentate piesele desenate

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Sursa de apa o constituie reteaua de alimentare cu apa apartinand S.C. Companiei de Apa Somes S.A., care se intinde de la Orasul Dej si se opreste in loc Fodora.  In urma depunerii documentatiei si a breviarului de calcul  pentru obtinerea avizului de principiu din partea S.C. Compania de Apa Somes S.A.,Sucursala Dej ,prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, s-a obtinut avizul de principiu de racordare a celor doua localitati la sistemul de alimentare cu apa existent .Apa este tratata de Compania de apa, nemaifiind nevoie de tratare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

-Ca sursa alternativa a sursei de apa s-a considerat executarea unui foraj,dar fiind o solutie mult mai costisitoare s-a renuntat .

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);]

-In localitatile Glod si Barsau Mare se va asigura alimentarea cu apa ,prin intermediul cismelelor publice,iar stingerea incendiilor se va satisface prin intermediul hidrantilor Dn 80.

-Eliminarea apelor uzate-nu este cazul deoarece alimentarea cu apa a gospodariilor se va face doar prin intermediul cismelelor publice amplasate de-a lungul drumului.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

-Avize: ISU, DSP ,SDEE ELECTRICA, ISC ,DRUMURI JUDETENE,COMPANIA DE APA SOMES,ROMTELECOM,CJ SALAJ.

Localizarea proiectului:
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

-nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
    ● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;
    ● politici de zonare şi de folosire a terenului;
    ● arealele sensibile-nu este cazul
    ● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

-este prezentat planul de incadrare in zona-ortofotoplan.

-pe amplasamentul gospodariei de apa ,in momentul de fata ,sunt culturi agricole.

-ca sursa alternativa pentru sursa de apa ,luam in considerare un foraj in loc. Glod ,in incinta fostei ferme agricole ,dar din cauza prezentei in apa a nitritilor si nitratilor ,dar si a costurilor prea mari pentru foraj si tratare s-a renuntat la solutia respectiva in favoarea solutiei prezentate in proiect.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

-nu este cazul

Posibilele impacte ,pe categorii sunt prezentate in continuare:

-impactul asupra populatiei: este unul pozitiv deoarece sursele de apa din zona sunt limitate,apa din fantani si din izvoare supraterane si subterane nu are conditii de potabilitate,iar prin alimenatrea cu apa a celor doua localitati se va satisface aceasta cerinta .

-impact asupra florei si faunei-nu este cazul

-impact asupra solului –nu este cazul

-impact asupra aerului – având în vedere natura lucrărilor de alimentare cu apa se constată că necesită utilizarea unui buloexcavator pentru sapaturi. Timpul de funcţionare este de 8 ore/zi. Surse generatoare de noxe pentru factorul de mediu aer în perioada de construcţie va fi circulaţia mijloacelor de transport la şi de la obiectiv, şi funcţionarea excavatorului  mai sus amintit. Tipurile de noxe rezultate sunt: NOx, CO, SO2, COx, particule. Ţinând cont de volumul relativ mic al acestui tip de trafic, de perioadele scurte de funcţionare ale motoarelor mijloacelor de transport, rezultă că activitatea nu crează probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei calităţii aerului.

-Zgomot şi vibraţii:

- surse de zgomot: circulaţia mijloacelor de transport şi funcţionarea excavatorului .

- nivelul de zgomot:   89 dB  - autocamion de 5 t

89 dB – excavator

- caracterul zgomotului : zgomot de joasă frecvenţă.

- durata de producere a zgomotului:  - excavator- 8 ore/zi

- autocamion 40 min /zi-transport materiale

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);
    - magnitudinea şi complexitatea impactului;
    - probabilitatea impactului;
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
    - natura transfrontieră a impactului.

-nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;-nu este cazul
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

.-nu este cazul

-alimentarea cu apa a gospodariiloe se va face prin intermediul cismelelor publice amplasate de-a lungul DJ 109E,racordurile gospodariilor la reteaua de apa publica se va face dupa ececutia retelei de canalizare,teme care nu face obiectul prezentei documentatii.

2. Protecţia aerului:
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

-având în vedere natura lucrărilor de alimentare cu apa se constată că necesită utilizarea unui buloexcavator pentru sapaturi. Timpul de funcţionare este de 8 ore/zi. Surse generatoare de noxe pentru factorul de mediu aer în perioada de construcţie va fi circulaţia mijloacelor de transport la şi de la obiectiv, şi funcţionarea excavatorului  mai sus amintit. Tipurile de noxe rezultate sunt: NOx, CO, SO2, COx, particule. Ţinând cont de volumul relativ mic al acestui tip de trafic, de perioadele scurte de funcţionare ale motoarelor mijloacelor de transport, rezultă că activitatea nu crează probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei calităţii aerului.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
    - sursele de zgomot şi de vibraţii;
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- surse de zgomot: circulaţia mijloacelor de transport şi funcţionarea excavatorului .

- nivelul de zgomot:   89 dB  - autocamion de 5 t

89 dB – excavator

- caracterul zgomotului : zgomot de joasă frecvenţă.

- durata de producere a zgomotului:  - excavator- 8 ore/zi

- autocamion 40 min /zi-transport materiale

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
    - sursele de radiaţii;
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

-nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:
    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;
    - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

-prin executia retelei de alimentare cu apa nu rezulta surse de poluanti pentru sol si subsol.

-dupa umplerea santurilor rezultate din sapatura ,pe suprafata de 8.000  mp, se va semana iarba. In incinta gospodariei de apa se vor planta 16 braduti.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

-nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

-nu este cazul, retelele de apa urmeaza trama drumui judetean si comunal

, fiind amplasat in spatiu verde
    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;
    - modul de gospodărire a deşeurilor.

-din realizarea retelei  de alimentare cu apa nu rezulta cantitati mari de deseuri,astfel:

-resturile de teava sunt duse la depozit

-restul de pamant rezultat in urma compactarii este transportat la groapa de pamant sau pe umpluturi.

-In incinta gospodariei de apa unde va fi si organizarea de santier se va amplasa o baraca pentru muncitori si scule ,iar ca toaleta se va amplasa o toaleta ecologica,iar la finalul executiei va fi vidanjata iar resturile deversate in reteaua de canalizare a loc. Gilgau

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

-nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

-nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

-nu este cazul,investitia fiind una locala ,in cooperare cu  Compania de apa Somes..

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;
    - localizarea organizării de şantier;
    - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;
    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

-In incinta gospodariei de apa unde va fi si organizarea de santier se va amplasa o baraca pentru muncitori si scule ,iar ca toaleta se va amplasa o toaleta ecologica,iar la finalul executiei va fi vidanjata iar resturile deversate in reteaua de canalizare a loc. Gilgau.

-resturile menajere,ambalaje, flacoane,vor fi depozitate intr-un container ,iar  la umplere se va goli in masina de deseuri.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;
    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;
    - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

-nu este cazul.

-in caz de avarie la rezervor ,scurgerile de apa nu sunt poluante pentru mediu.

-dupa realizarea sapaturilor ,in urma compacatrii pamantului se va semana iarba,iar in incinta gospodariei de apa se vor planta 16 braduti.

IX. Anexe - piese desenate
    1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor
    Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
    Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

-sunt prezentate piese desenate

2. Schemele-flux pentru:
    - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

-nu este cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:
    a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
    b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;
    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

- Coordonate Stereo 1970 pentru investitia propusa

Inceput proiect: cuplare loc. Fodora in C.V.

X=399681.701

Y=641355.306

Foraj dirijat sub raul Somes:

X=399579.000

Y=641.579.116

Intrare Barsau Mare

X=399485.794

Y=642118.567

Iesire Glod

X=397250.486

Y=644720.166

Semnătura şi ştampila
                 Ing. Pop Marcel