ANEXA 5E

LA PROCEDURA

Memoriu de prezentare

necesar emiterii acordului de mediu

I. Denumirea proiectului: „ Reabilitare grajd (intre axele 4-16 si A-D) in vederea schimbarii destinatiei in cladire agroindustriala – magazie cereale si garaj utilaje agricole”

II. Titular

- numele companiei:  S.C. ADEM PROD SRL.

- adresa poştală:  amplasament: Jud. Salaj, loc. Cehu Silvaniei, str. Hododului, nr. 6 / B

sediul: Jud. Salaj, com. Criseni, sat Girceiu, nr. 239

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:          0744673049

- numele persoanelor de contact:  Maghiar Vasile

- director/manager/administrator:  Maghiar Vasile

- responsabil pentru protecţia mediului. Maghiar Vasile

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului:

Activitatea principala a societatii este cresterea porcinelor (cod CAEN 0146) si Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma (cod CAEN 1091).

SC. ADEM PROD SRL este o societate economica care isi desfasoara activitatea in sectorul agro- zootehnic care detine o suprafata considerabila de terenuri agricole si ferma porcine.

Avand in vedere necesarul de furaje/nutreturi combinate in vederea bunei desfasurari a fermelor de animale existente  s-a considerat necesara infiintarea unei fabrici de nutreturi combinate care sa deservesca atat ferma SC. ADEM PROD SRL (1350 capete suine) cat si necesarul de nutreturi combinate fermei detinute de  SC KNITWEAR DISTRIBUTION SRL (1870 capete suine), in anul 2019 grajdul studiat (intre axele 1-4 si axele A-D) s-a reabilitat si s-a schimbat destinatia in fabrica de nutreturi combinate. Totodata in incinta s-au amplasat 7 silozuri (pentru materia prima – cereale si produs finit-furaj) si o groapa de receptie cereale.

Se propune reabilitarea grajdului intre axele 4-16 si A-D si schimbarea destinatiei din grajd in  cladire agroindustriala – magazie cereale si garaj utilaje agricole.

b) justificarea necesităţii proiectului:

Prezenta documentatie s-a elaborat la cererea beneficiarului pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru investitia „ Reabilitare grajd (intre axele 4-16 si A-D) in vederea schimbarii destinatiei in cladire agroindustriala – magazie cereale si garaj utilaje agricole”

Realizarea obiectivului este justificata din urmatoarele puncte de vedere:

•Se creeaza noi locuri de munca;

•Contribuie la dezvoltarea economica a unitatii si a localitatii.

Necesitatea realizarii proiectului are ca rezultat dezvoltarea sectoarelor economice deficitare in special pe sectorul agricol si valorificarea cerealelor din productia zonei.

Pentru acest scop s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 38/10.06.2020 din care rezulta ca functiunea dominanta a zonei este zona pentru unitati de productie, de prelucrare si depozitare, baze de transport si servicii industriale, conform P.U.G. Cehu Silvaniei.

c) valoarea investiției; 150.000,00 lei

d) perioada de implementare propusă; 6 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Plan de situaţie şi încadrare zonă depuse cu documentaţia iniţială ;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Terenul desemnat amplasării obiectivelor preconizate a se realiza se află în intravilanul orasului Cehu Silvaniei, str. Hododului, nr. 6/B,  jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 51091 Cehu Silvaniei, cad 51091-C1, în suprafață totală de 4834,00, fiind proprietatea societatii ADEM PROD SRL.

Accesul pe parcela se poate realiza prin parcelele inscrise in C.F. nr. 51093,51094 Cehu Silvaniei, nr. cad. 51093,51094 – apartinand domeniului public al orasului Cehu Silvaniei.

Terenul  pe care se va amplasa atelierul si imprejmuirea are următoarele vecinătăţi:

Nord             –  proprietate privata – 9.94 m – fata de grajdul existent neutilizat

Sud	          –  Drule Cornel – 14.63 m – teren neconstruit

Est                –  drum public – 4.74 m

Vest              –  SC ADEM PROD SRL – 30.76 m – teren neconstruit

Cladirea existenta intre axele 1-4 si axele A-D are  în componenţă următoarele funcţiuni:

- FNC: 				S=   359.44 mp. 	pard. beton sclivisit

- Hol					S=       2.14 mp. 	pard. gresie

- Grup sanitar			S=       1.26 mp. 	pard. gresie

- Magazie probe furaje		S=       0.68 mp. 	pard. gresie

- Camera comanda			S=       6.63 mp. 	pard. gresie

- Vestiar+dus				S=       7.80 mp. 	pard. gresie

Cladirea existenta  intre axele 4-16 si A-D (propus pentru reabilitare si schimbare de destinatie) are  în componenţă următoarele funcţiuni:

- Grajd neutilizat		S= 1431.18 mp       pard. beton

In urma recompartimentarii si schimbarii destinatiei existente, cladirea va avea în componenţă următoarele funcţiuni:

- FNC: 			S=   359.44 mp. 	pard. beton sclivisit

- Hol				S=       2.14 mp. 	pard. gresie

- Grup sanitar		S=       1.26 mp. 	pard. gresie

- Magazie probe furaje	S=       0.68 mp. 	pard. gresie

- Camera comanda		S=       6.63 mp. 	pard. gresie

- Vestiar+dus			S=       7.80 mp. 	pard. gresie

-  Magazie cereale		S=   508.20 mp.        pard. beton

- Garaj utilaje agricole	S=   899.76 mp.        pard. beton

S construita 	= 1.853,08 mp.

S utila 	= 1.785,91 mp.

Indici constructivi propuşi:

-> S construita/ desfășurată cladire studiata = 1853.09 mp.

-> S fundatii silozuri + groapa receptive cereale= 216.38 mp

Steren = 4.834,00 mp

P.O.T.	existent = 38.33 %

C.U.T. existent = 0,38 mpACD/mp teren

P.O.T.	propus = 42.81 %

C.U.T. propus = 0,43 mpACD/mp teren

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII         C

CLASA DE IMPORTANŢĂ A CLĂDIRII                  III

GRAD DE REZISTENŢĂ LA FOC	      	         III

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Cele 2 incaperi rezultate prin reabilitarea cladirii existente vor avea destinatia de :

-  garaj utilaje agricol – spatiu pentru gararea utilajelor agricole aflate in proprietatea societatii , in suprafata de 899,76 mp

- magazie cereale – cerealele fiind depozitate pe pardoseala capacitate max 400 to (grau sau porumb sau orz) - in suprafata de 508,20 mp

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): In anul 2019 grajdul studiat (intre axele 1-4 si axele A-D) s-a reabilitat si s-a schimbat destinatia in fabrica de nutreturi combinate. Totodata in incinta s-au amplasat 7 silozuri (pentru materia prima – cereale si produs finit-furaj) si o groapa de receptie cereale.

Capacitatea actuala a FNC-lui este de 2393 kg nutret combinat/ an.

Acesta cantitate nu se va modifica.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Aprovizionarea magaziei de cereale va fi asigurata din productie proprie cu cereale (grau sau porumb sau orz) ce vor fi aduse cu utilaje specifice transportului de acest fel: autocamioane, tractor etc., care vor descarca prin basculare cerealele direct pe pardoseala. Cerealele depoziate se vor transporta cu un incarcator frontal in groapa de preluare/receptie cereale, existenta pe amplasament, de unde ajung in silozurile existente de materie prima pentru FNC.

Pentru aerarea cerealelor se va folosi un aerator manual.

In cele 2 incaperi rezultate prin reabilitare nu se va desfasoara proces de productie.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Materia prima care se pastreaza in incaperea de depozit propus este reprezentata prin cerealele si semintele recoltate de pe propriul teren agricol al unitatii si pastrate pana la reumplerea silozurilor existente.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu energie electrică: Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, obiectivul este conectat la sistemul de alimentare cu energie electrică existent în zonă. Instalaţia electrică interioară va fi executată pe tuburi PVC.

Alimentarea cu apa potabila:

Obiectivul existent si nici cel propus nu necesita apa pentru fluxul tehnologic.

Grupul sanitar existent este alimentat cu apa dintr-un rezervor de 1 mc.

Apa potabila pentru personalul angajat se va realiza cu dozatoare cu apa plata preluata din comert

Alimentarea cu energie termică: încălzirea spaţiilor existente în timpul iernii se face cu aeroterme electrice. Cele 2 incaperi rezultate prin reabilitarea nu necesita incalzire

Apele uzate menajere: Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupul sanitar este realizat prin montarea unei reţele interne de canalizare, care apoi este conectată intr-un bazin vidanjabil de 5 mc.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere nu depășesc valorile maxime admise prin normativul NTPA 002/2005.

În vederea colectării si evacuării apelor pluviale provenite din scurgerile de pe acoperiş sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane pe spatiile verzi.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Nu este cazul, intrucat se fac doar lucrari de reabilitare a unui grajd existent si schimarea destinatiei acestuia.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul pe parcela se poate realiza prin parcelele inscrise in C.F. nr. 51093,51094 Cehu Silvaniei, nr. cad. 51093,51094 – apartinand domeniului public al orasului Cehu Silvaniei, prin 2 podete existente.

Prin execuţia lucrărilor propuse prin acest proiect se vor  realiza alei carosabile si pietonale betonate.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

  - apa

  - balast

  - nisip

- metode folosite în construcţie/demolare:

Se propune reabilitarea grajdului (intre axele 4-16 si A-D) si schimbarea destinatiei din grajd in  cladire agroindustriala – magazie cereale si garaj utilaje agricole.

Analiza  datelor de proiect corelat cu situatia existenta  la fata locului a scos in evidenta  necesitatea  realizarii  urmatoarelor  lucrari de reamenajare, atat structurale cat si nestructurale  - recompartimentari,   astfel:

- se vor desface  in totalitate  gratarele de beton armat existente.

- se vor demola  elementele  specifice vechii functiuni: ieslea de beton, pardoseala  din zona centrala  situata la cota +0,40 m.

- se vor curata canalele de dejectii de resturile existente si se va executa umplutura pana sub nivelul platformei  betonate interioare, realizare platforma betonata la cota ±0.00

- toate imbinarile ale panelor prefabricate de beton pe riglele cadrelor se vor curata de rugina , se vor reface/completa sudurile si se vor betona pentru protejarea acestora

- montare invelitoare din tabla cutata (momentan invelitoarea zonei de cladire propusa pentru reabilitare este decopertata in totalitate)

- recompartimentarea cladirii perete pe axul 8 intre axele A-D – zidarie caramida 25 cm grosime

- se vor reface elementele de colectare si indepartare ale apelor de pe cladire si din jurul acesteia (jgheaburile, burlanele, rigolele)

- zidariile  din blocuri  ceramice  pastrate  se vor curata de materialele neaderente rezultate prin macerare si se vor camasui cu M10T

- se va reduce suprafata tâmplariei (ferestre) din lemn exterioară si se  va inlocui , golurile ramase se vor inchide cu zidarie de caramida

- refacerea finisajelor conform exigenţelor actuale

Platformele din incintă vor fi betonate.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Planul de executie este descris la pct. anterior.

Dupa receptia finala a lucrarii va fi data in functiune pentru exploatare – perioada nedeterminata.

În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții si a planificării activităților, va fi 6 luni .

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; Nu e cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Apele uzate menajere : Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupul sanitar este realizat prin montarea unei reţele interne de canalizare, care apoi este conectată intr-un bazin vidanjabil de 5 mc.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere nu depășesc valorile maxime admise prin normativul NTPA 002/2005.

În vederea colectării si evacuării apelor pluviale provenite din scurgerile de pe acoperiş sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane pe spatiile verzi.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor . Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

In urma activitaii de depozitare cereale si garare utilaje agricole nu rezulta deseuri.

In urma activitatii rezulta o cantitate lunaraă de :

- deseuri municipale amestecate de cca.15-20 kg (cod deseu 20 03 01) - din activitate personal

Deşeurile menajere vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite şi amenajate corespunzător prevederilor în vigoare şi a unei colectări în pubele destinate fiecărui tip de deşeu în parte. Pentru evidenţierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite şi inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţine.

Deşeurile menajere vor fi preluate de către SC BRATNER SA SALAJ, societate de salubritate locală, autorizată pentru activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri special amenajate.

Deşeurile din construcţii, rezultate în urma lucrărilor de construire a clădirii , vor fi preluate de firme de salubritate autorizate, iar materialele revalorificabile (fier, lemn) vor fi depozitate separat.

Deşeurile provenite din construcţii vor fi preluate de firme de salubritate autorizate , conform Contractului care prevede colectarea, transportul şi depozitarea de către prestator a deşeurilor industriale şi închirierea recipienţilor şi utilajelor necesare.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 73/14.07.2020 emis de Primăria Hereclean au fost solicitate urmatoarele:

-	aviz mediu;

-	aviz Electrica;

-	aviz DSVSA

-          aviz DSP

-         aviz ISU SALAJ

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; - se vor desface  in totalitate  gratarele de beton armat existente.

- se vor demola  elementele  specifice vechii functiuni: ieslea de beton, pardoseala  din zona centrala  situata la cota +0,40 m.

- cu deseurile de betoane rezultate din demolari se va executa umplutura pana sub nivelul platformei  betonate interioare, realizare platforma betonata la cota ±0.00

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; nu este cazul

- metode folosite în demolare; nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul desemnat amplasării obiectivelor preconizate a se realiza se află în intravilanul orasului Cehu Silvaniei, str. Hododului, nr. 6/B,  jud. Sălaj, înscris în C.F. nr. 51091 Cehu Silvaniei, cad 51091-C1, în suprafață totală de 4834,00, fiind proprietatea societatii ADEM PROD SRL.

Cladirea existenta este amplasata la următoarele distanțe față de vecinătăți:

Nord             –  proprietate privata – 9.94 m – fata de grajdul existent neutilizat

Sud	          –  Drule Cornel – 14.63 m – teren neconstruit

Est                –  drum public – 4.74 m

Vest              –  SC ADEM PROD SRL – 30.76 m – teren neconstruit

Mentionam ca terenul studiat se afla in zona pentru unitati de productie, de prelucrare si depozitare, baze de transport si servicii industriale conform C.U. anexat si in zona nu sunt constructii de locuinte.

- politici de zonare și de folosire a terenului; nu este cazul

- arealele sensibile; nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- coordonate parcela nr. cad 51091 Cehu Silvaniei

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.  Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

Datorită specificului activităţii şi tehnologiei aplicate proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

a. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

a) În perioada de execuţie :

În cadrul lucrărilor de construcţie se vor utiliza cantităţi relativ mici de apă. Apa va fi utilizată pentru prepararea materialelor de construcţie. Prin urmare aceste cantităţi de apă vor fi înglobate în materialele de construcţie, în cea mai mare parte. Betoanele puse în operă vor fi aprovizionate de la staţii de betoane.

b) După începerea activităţii :

Colectare apelor uzate menajere provenite de la grupurile sociale şi a apelor provenite de la igienizarea spaţiilor, se va realiza prin montarea unei reţele interne de canalizare, care apoi va fi dirijată la un bazin vidanjabil de 5 mc. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere nu vor depăși valorile maxime admise prin normativul NTPA 002/2005.

b. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt reprezentate de:

- utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările de construcţii – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă;

Principalele surse de poluare a aerului pe perioada de funcţionare sunt:

- surse staţionare:

- surse mobile de emisie: autocamioanele care vor tranzita incinta obiectivului;

Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor prezintă doua mari particularităţi: în primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică şi mare capacitate de difuziune în atmosferă. În al doilea rând emisiile se fac pe întreaga suprafaţă a localităţii, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi posibilităţile de ventilaţie a străzii. Ca substanţe poluante, formate dintr-un număr foarte mare (sute) de substanţe, pe primul rând se situează gazele de eşapament. Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul de autocamioanelor, de natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare. Se ştie ca toţi combustibilii de origine petroliera produc prin ardere CO, CO2, H2O, oxizi de azot (NOx), iar in cazul arderii incomplete si unele hidrocarburi (HC). Alte substanţe poluante provenite de la autocamioane sunt: particulele în suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compuşii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul şi altele.

Depozitarea de cereale nu genereaza poluanti pentru factorii de mediu, cerealele fiind depozitate in interiorul cladirilor pe o pardoseala din beton armat cu grosimea minima de 20 cm.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Perioada de construire:

Pentru diminuarea impactului produs de lucrările de construcţie asupra calităţii atmosferei se vor avea in vedere:

- utilizarea eficientă a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă la maximum emisiile din gaze de eşapament;

- spălarea roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier, pentru evitarea împrăştierii pământului şi nisipului pe suprafeţele carosabile;

- menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrărilor de construcţie;

Perioada de funcţionare a investiţiei:

Pentru diminuarea poluării din surse mobile datorata traficului autocamioanelor, vor fi stabilite trasee clare de circulaţie in interiorul incintei si de asemenea se vor gestiona locurile de parcare, astfel încât, sa se reducă timpul de manevrare pentru parcarea propriu-zisa. In acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazele de eşapament si deci o diminuare a poluării din surse mobile.

Alte surse de poluanţi degajaţi în aer de această investiţie nu există, deci nu sunt necesare luări demăsuri pentru protecţia acestuia.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În timpul realizării obiectivului, se pot reţine ca surse de zgomot şi de vibraţii, mijloacele de transport şi utilajele terasiere;

Prin folosirea utilajelor mecanice nu există posibilităţi de depăşire a limitelor de poluare fonică stabilite prin STAS 10.009/88.

Apreciem că faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Având în vedere că activitatea se va desfăşura într-o zonă cu trafic normal, apreciem că:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia intrucat in zona nu sunt constructii de locuinte.

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; Nu sunt surse de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Lucrările de construcţii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea,

depozitarea sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentând o sursă de radiaţii.

Activitatea care se va desfăşura în obiectivul propus nu presupune folosirea radiaţiilor, deci nu există o sursă de radiaţii pentru populaţia din jur.

Astfel, considerăm că nu sunt necesare amenajări şi dotări de protecţie împotriva radiaţiilor.

e. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Din analizarea obiectivului se pot distinge doua etape de poluare:

    - etapa de execuţie a obiectivului analizat;

    - etapa de funcţionare a obiectivului.

In timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de execuţie (buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric etc.)

După execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe entomologice, parazitologice, microbiologice sau surse de radiaţii ionizate, ci doar accidentala, datorita unei manevrări incorecte a uleiurilor şi materialelor utilizate în cadrul procesului de reparare şi întreţinere a autocamioanelor. Facem precizarea ca acestea nu vor fi depozitate în incintă, ci vor fi aprovizionate numai în caz de necesitate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Solul decopertat de pe amplasamentul viitorului obiectiv (inaintea amenajrii platformelor din incinta) va fi depozitat separat si apoi împrăştiat, nivelat si compactat pe terenul din jur.

Pentru subsol, impactul va fi redus datorită căii de acces şi a platformelor din incintă impermeabile datorită betonării şi prevăzute cu borduri, pante şi rigole de scurgere pentru colectarea apelor pluviale, eliminându-se astfel posibilele infiltraţii de poluanţi. De asemenea, reţelele interne de canalizare sunt realizate din conducte PE-HD şi PVC, cu îmbinări etanşe, eliminându-se astfel exfiltraţiile de ape uzate în subteran.

În concluzie, se poate afirma că prin soluțiile constructive adoptate la realizarea investiției, posibilitatea poluării subsolului este nesemnificativă.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiţia propusă pentru realizare va fi amplasată în intravilanul orasului Cehu Silvaniei. Pe amplasament nu există grupuri de plante sau animale cu structură genetică.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele; nu este cazul

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Prin măsurile de protecţie a muncii şi mediului, obiectivul nu se va constitui în sursă de poluare ce ar putea afecta mediul social şi economic din zonă.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor . Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

In urma activitaii de depozitare cereale si garare utilaje agricole nu rezulta deseuri.

In urma activitatii rezulta o cantitate lunaraă de :

- deseuri municipale amestecate de cca.15-20 kg (cod deseu 20 03 01) - din activitate personal

Deşeurile menajere vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite şi amenajate corespunzător prevederilor în vigoare şi a unei colectări în pubele destinate fiecărui tip de deşeu în parte. Pentru evidenţierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite şi inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţine.

Deşeurile menajere vor fi preluate de către SC BRATNER SA SALAJ, societate de salubritate locală, autorizată pentru activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri special amenajate.

Deşeurile din construcţii, rezultate în urma lucrărilor de construire a clădirii , vor fi preluate de firme de salubritate autorizate, iar materialele revalorificabile (fier, lemn) vor fi depozitate separat.

Deşeurile provenite din construcţii vor fi preluate de firme de salubritate autorizate , conform Contractului care prevede colectarea, transportul şi depozitarea de către prestator a deşeurilor industriale şi închirierea recipienţilor şi utilajelor necesare.

Astfel, considerăm că nu este necesară luarea măsurilor de protecţie împotriva deşeurilor generate pe amplasament.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului; Nu este cazul

- probabilitatea impactului; Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Datorită faptului că în unitate nu există factori de poluare nu se impun dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi pentru monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului. Personalul va fi instruit corespunzător. Activitatea se va desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse de instituţiile de avizare. Se va asigura în permanenţă colectarea selectivă a deşeurilor şi valorificarea acestora prin unităţi de specialitate.

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficientei masurilor adoptate

pentru reducerea impactului obiectivului asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi urmatoarelor scopuri:

 detectarea erorilor in construirea, functionarea sau intretinerea lucrarilor;

 evaluarea modului in care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare este necesar a se desfasura o activitate de

monitorizare a factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cât si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice.

In acest sens se propun urmatoarele masuri:

 identificarea si monitorizarea surselor de poluare;

 stabilirea unui program de masuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrarilor;

 gestionarea controlata a deseurilor rezultate, in zona frontului de lucru;

 stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

 stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident;

 organizarea unui sistem prin care populatia sa poata informa constructorul asupra

nemultumirilor pe care le are, legate de poluarea din aceasta perioada, siguranta traficului

etc.

Dupa finalizarea lucrarilor, in perioada de operare se recomanda sa se aplice un program de monitorizare pentru factorul de mediu apa.

Prin executarea lucrarilor propuse de proiect vor aparea influente favorabile, atât din punct de vedere economic si social, cât si din punct de vedere al protectiei mediului.

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea

prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu

Pentru prevenirea poluarii, cat si a protejarii factorilor de mediu (sol, apa, aer) se fac

urmatoarele recomandari:

 realizarea lucrarilor de suprafata conform standardelor in vigoare;

 decopertarea invelisului vegetal din incinta, depozitarea acestuia in depozitul de sol vegetal, care va fi folosit la redarea terenului la starea initiala;

 pentru colectarea apelor pluviale provenite de pe constructii si din exteriorul obiectivului este necesara amenajarea de santuri in vederea scurgerii dirijate a acestora.

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora

După realizarea obiectivului si darea lui in folosinţă se vor monitoriza factorii de mediu: apa, aer, conform următorului plan de monitorizare a mediului:

| Factor de mediu | Sursa | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Apa | Apa uzata - înainte de evacuare în reţeaua de canalizare existentă în zonă | trimestrial |
| Aer | La limita de proprietate | anual |

Suprafeţele de teren din jurul clădirii vor fi betonate, împiedicându-se astfel, pătrunderea in sol a substanţelor periculoase si deci, poluarea solului si a subsolului. In acest sens consideram ca nu este necesara monitorizarea factorului de mediu sol.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: Nu este cazul

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul

Activitatea ce se va desfăşura in atelier care face obiectul prezentului proiect nu necesită încadrarea în prevederile altor Normative care transpun legislaţia comunitară

(İ.P.P.C., S.E.V.E.S.O., C.O.V., L.C.P., Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Direc-tiva Cadru a deşeurilor, etc.).

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; În vederea lucrărilor de construire a lucrarii propuse, este necesară ORGANIZAREA de ŞANTIER, ce constă în următoarele:

 Amenajarea unui ATELIER şi a unui DEPOZIT – baracă pentru depozitarea diverselor materiale necesare organizării de şantier;

 Construcţiile provizorii de şantier vor avea o structură metalică şi vor fi montate pe plăci

prefabricate din beton, aşezate pe un strat de balast de 35 cm. grosime.

- localizarea organizării de șantier; lucrările de execuţie se vor desfăşura fără

afectarea domeniului public exterior parcelei studiate  şi numai cu personal calificat; construcţiile (baracamentele) şi echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

İmpactul asupra mediului vis-a-vis de lucrările de organizare de şantier, constă din:

- circulaţia auto (traficul rutier) pe drumul public şi cea din incinta şantierului;

- nivelul zgomotelor, generate de traficul auto;

- eventuale deşeurile menajere nedepozitate în mod corespunzător;

- noxele rezultate din circulaţia auto (traficul rutier)

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

O măsură de protecţie în ceea ce priveşte circulaţia auto, constă în obligativitatea constructorului şi a beneficiarului de a folosi pentru transport numai mijloace auto care îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice sau condiţiile prevăzute la omologarea lor. Referitor la încadrarea emisiilor rezultate din traficul maşinilor şi utilajelor, Ordinul 462/93 prevede următoarele: emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulaţie a autovehiculelor rutiere-operaţiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima dată în ţară a autovehiculelor de producţie indigenă sau importate, cât şi prin Condiţiile Tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice periodice.

Toate emisiile în aer au caracterul unei necontrolate şi nu pot fi încadrate în prevederile Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462/93, privind limitarea preventivă a emisiilor. Sursele de zgomot şi vibraţii din cadrul Organizării de şantier, sunt reprezentate de autovehicolele care vor circula, frâna şi demara în zonă. Se menţionează că nivelul maxim de zgomot pentru ORGANİZAREA de ŞANTİER nu va depăşi 50 dB, valoare maximă admisă de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot la clădirile de locuit sau cele cu altă destinaţie, din jur, astfel că activitatea nu va creea disconfort în zonă, neproducând zgomote.

Deci, nu sunt necesare amenajări şi dotări de protecţie împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor, întrucât İmpactul asupra mediului, în timpul lucrăr. de ORGANİZARE de ŞANTIER, nu este major.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După terminarea lucrărilor de construire a investiţiei propus se vor efectua o serie de lucrări pentru aducerea terenului la starea iniţială şi anume:

 imprastierea cu buldozerul a pamantului din depozitul de pamant pe toata suprafata.

 nivelarea terenului

 refacerea zonei verzi prin plantarea de pomi şi arbuşti;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. Nu este cazul

- Plan parter

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura titularului

ADEMPROD SRL