Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 00 din 00.00.2023

Operator: Flaviu Consulting SRL

Adresa: sat Panic, nr. 2/I, comuna Hereclean, judeţul Sălaj

Punct de lucru: Platforma avicolă Hereclean

Locaţia activităţii: sat Panic, nr. 22/A, comuna Hereclean, judeţul Sălaj

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6.a) | Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege; | 3.B.4.g.ii | 100508 |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.(a).(i) | Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 40 000 locuri pentru pasari |

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Coduri CAEN rev.2:

0147 (cod CAEN rev.1 - 0124) – Creşterea pǎsǎrilor

Emisă de: APM Sălaj

Prezenta autorizaţie integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia își obține viza anuală.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: Flaviu Consulting SRL

Sediul Social: sat Panic, nr. 2/I, comuna Hereclean, judeţul Sălaj

Certificat de înregistrare fiscală: seria B, nr. 3754042

Cod Unic de Înregistrare: 40154955

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J31/901/14.11.2018

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de Flaviu Consulting SRL cu punctul de lucru din loc. sat Panic, nr. 22/A, comuna Hereclean, judeţul Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu 4430/03.06.2022,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obținerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a punctelor de vedere înregistrate, a informării adecvate a publicului în timpul derulării procedurii, a verificării amplasamentului;

- şi în lipsa oricărui comentariu/observaţii din partea publicului privind funcţionarea fermei;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 2017;

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalattions - August 2018,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: Platforma avicolă Hereclean, compusă din:

- 10 hale (H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18) pentru creştere pui de carne;

- instalaţii anexe: depozite de furaje, depozit de aşternut, bazin pentru înmagazinarea apei cu o capacitate de 300 mc, silozuri, 2 posturi de transformare, bazine vidanjabile, platformă betonată, filtru sanitar, filtru rutier, sediu administrativ, moară de cereale (în conservare)

Amplasată în localitatea Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud.Sălaj,

Pentru desfǎşurarea activitǎţii de creştere pui de carne,

Operator: FLAVIU CONSULTING SRL,

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- Categoria de activitate

-  activitatea de creşterea intensivă păsărilor, cu capacitatea de peste 40000 de locuri, este cuprinsă în Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, poziția 6.6.a)

| Activitate IED | Capacitate maxima proiectată | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.6.a) | 336.000 pui de carne | Capete/an |

- Documentaţia solicitǎrii:

4.1. Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu:

-	cerere pentru obținerea autorizaţiei integrate de mediu înregistrată la APM Sălaj cu nr. 4430/03.06.2020;

-	adresă solicitare completări la documentaţie nr. 4430/08.06.2022;

-	Raport de amplasament întocmit de S.C. Arcomed S.R.L., evaluator înregistrat în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 323;

-	Formular de solicitare;

-	copie autorizaţie integrată de mediu nr. 136 NV din 28.08.2012 revizuită la data de 07.09.2018 și decizie nr. 1 din 12.01.2022 privind transferul aIM de la SC Flavoia Hen SRL către SC Flaviu Consulting SRL;

-	dovadă anunţ public de solicitare obținere autorizaţie integrată de mediu prin afişare şi înregistrare la sediul primăriei Hereclean cu nr. 3599 din 30.05.2022;

-	dovada plăţii tarifului aferent analizei preliminare a documentației de obținere a autorizaţiei integrate de mediu, conform Ord. 1108/05.07.2007, ordin de plată nr. 41/09.06.2022;

- certificat de înregistrare CUI 40154955 din data de 14.11.2018, nr. de ordine în registrul comerţului: J31/907/2018;

-	certificat constatator nr. 67/04.01.2022;

-	dovadă afişare pe sit-ul APM Sălaj a anunțului privind depunerea solicitării de obținere a autorizaţiei integrată de mediu în data de 10.06.2022;

-	adresă emisă de APM Sălaj nr. 4430/17.06.2022 reprezentând analiza preliminară a documentaţiei şi acceptarea solicitării;

-	dovada plăţii tarifului aferent analizei propriu-zise a documentației de obținere a autorizaţiei integrate de mediu, conform Ord. 1108/05.07.2007, ordin de plată din 26.05.2022 şi 46/01.07.2022;

-	proces verbal de constatare ca urmare a verificării amplasamentului, încheiat în data de 21.06.2022 şi înregistrat la APM Sălaj cu nr. 4934/21.06.2022;

-	Proces verbal al şedinţei CAT nr. 25 din data de 06.07.2022 privind analiza documentaţiei de susţinere a solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de mediu;

-	Raportul analizei CAT nr. 4430/11.07.2022 a solicitării de obținere a AIM în urma şedintei CAT din 06.07.2022 prin care s-au solicitat completări la documentaţie şi s-a stabilit organizarea dezbaterii publice;

-	depunere completări, înregistrate la APM Sălaj cu adresa nr. 5566/20.07.2022;

-	dovada afișare afişare pe sit-ul APM Sălaj a anunțului privind dezbaterea publică a solicitării de obținere a autorizaţiei integrată de mediu în data de 11.07.2022;

-	dovadă informare public privind organizarea dezbaterii publice, în ziarul Graiul Sălajului din data de 25.07.2022 și la sediul Primăriei Hereclean, înregistrat cu nr. 4789/22.07.2022;

-	Proces verbal de dezbatere publică din data de 28.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Hereclean cu nr. 4909/28.07.2022 şi la APM Sălaj cu nr. 5745/28.07.2022;

-	Proces verbal al şedinţei CAT nr. 30 din data de 10.08.2022 privind analiza completărilor depuse;

-	Raportul analizei CAT nr. 4430/12.08.2022 al analizării completărilor depuse în cadrul şedinţei CAT din 28.07.2022 prin care s-a stabilit acceptarea acestora şi trecerea la următoarea etapă procedurală întocmirea proiectului AIM, dar numai după depunerea actului de reglementare de la Apele Române;

-	depunere completări, autorizaţie de gospodărire a apelor, înregistrate la APM Sălaj cu adresa nr. 5566/20.07.2022;

-	adresă Membrii CAT nr. 4430/22.12.2022 de înaintare a proiectului AIM;

-	adresă operator nr. 4430/22.12.2022 de informare privind transmiterea proiectului AIM membrilor CAT;

-	Proces verbal al şedinţei CAT nr. 00 din data de 00.00.2023 privind definitivarea proiectului de autorizaţie integrată de mediu;

-	Raportul analizei CAT nr. .......... ca urmare a definitivării proiectului de autorizaţie integrată de mediu;

-	anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu publicat în ziarul Sălajeanul din data de ............ şi afişat pe site-ul APM Salaj;

-	decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu nr. ...........;

-	Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. SJ – 102 din 26.10.2023 privind folosinţa de apă: Fermă pui de carne Panic, comuna Măerişte, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” Direcţia Apelor Someş Tisa Siastemul de Gospodărire a Apelor Sălaj;

-	fișe tehnice de securitate pentru substanțele folosite în activitatea;

-	plan de încadrare în zonă;

-	plan de situaţie cu delimitarea instalaţiei;

-	plan de prevednire și combatere a poluării accidentale a apelor;

-	plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență;

-	plan închidere obiectiv;

-	program anual de revizii și reparații;

Anexe: nu este cazul.

- Managementul activitǎţii

5.1. Acţiuni de control:

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (5) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare. 	În cazul producerii unui prejudiciu definit conform OUG 68/2007, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Sălaj şi GNM-CJ Sălaj despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator. 	În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform OUG 68/2007, cu modificările ulterioare, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore, de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Sălaj şi GNM-CJ Sălaj.  Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoşţinţa autorităţilor se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator. În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora. 	În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Sălaj şi GNM-CJ Sălaj despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.3. Plan de acţiuni - nu este cazul.

- Materii prime şi auxiliare

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime/auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

| Nr. crt. | Denumire materii prime/auxiliare | Cantitate maximă, u.m | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Păsări (material biologic) | 56.000 capete/serie pui de carne | hale de creştere | hale de creştere |
| 2. | Nutreţuri combinate | 1080 t/an | vrac | 4 buncăre metalice exterioare, lângă fiecare hală de creştere |
| 3. | Apa (necesar mediu) | 17 mc/zi | - | rezervor de înmagazinare de 20 mc |
| 4. | Aşternut de creştere (paie) | 168 t/an | baloți de câte 100 kg | şopron acoperit |
| 5. | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) - flacoane injectabile; - buvabile; - flacoane vaccin; | 321 l/an | ambalaje originale: flacoane de 50, 100, 250 ml; ambalaje originale: flacoane de 250 ml; ambalaje originale: flacoane de 50, 100, 125 ml; | magazia de medicamente a fermei |
| 6. | Detergenţi | 345 kg/an | Ambalaje originale: recipienţi de plastic standardizaţi | magazie special amennajată in interiorul fermei |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile din Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017, BAT 3 şi BAT 4, referitoare la măsurile preventive pentru reducerea cantităţilor de azot şi fosfor excretate de animale, astfel:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzine, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

În activitate se utilizează în cantităţi mici, strict monitorizate, sub control, materiale de uz veterinar (medicamente, vaccinuri, etc.) pentru creşterea şi îngrijirea păsărilor.

De asemenea se utilizează în activitate şi materialele dezinfectante  aprovizionarea se face de la furnizori în ambalaje standardizate şi se utilizează conform instrucţiunilor.

| Denumire substanţă | Cantitate estimată anual | UM | Categoria- fraza de risc/pericol | Fraza de prudentă/precauţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germicidan | 31,2 | kg | 3/H331; 1/H334; 1B/H314; 4/H302; 1/H317; 3/H335+H336 | S1/2, S23, S26, S36/37/39, SS45, S51, S56, S63, S16 |
| Viragri Plus | 31,2 | kg | R34, R37, R20/22, R42/43. R50/53 | S23f, S24, S26, S28a, S45, S61b, S36/37/39 |
| Omnicide | 31,2 | kg | H301, H314, H317, H332, H334, H335, H400 | P260, P273, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338. P391, P501 |
| Biocid | 31,2 | kg | R34,R20/21, R22, R35, R41, R50 | S2, S36/37/39, S26, S45, S50A, S35 |
| Virocid | 31,2 | kg | H226, H302, H314, H317, H332, H334, H400, H312, | S61, S60, S2, S13, S20/21, S23, S24, S26, S28, S35, S36/37/39, S38, S42, S45 |
| Quatersan | 31,2 | kg | R34 | S26,S35,S36/37/39,S45 |
| Motorină | 34,158 | mc | H351; H411; H304; | P101, 210, 260 273 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator: nu este cazul.

- Resurse: apA, energie, gaze naturale

  - 7.1. Apa

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. SJ – 102 din 26.10.2022, emisă de Sistemul de gospodărire a Apelor Sălaj.

7.1.1 Alimentarea cu apă potabilă

Sursa: reţeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Zalău, administrată de Compania de Apă Someş SA, (prin Iazul V&V SRL).

Instalaţii de captare: - branşament Ø=63 mm;

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

- conductǎ din PE cu Ø=63 mm şi L=630 m de la branşament la rezervor (prin Iazul V&V Consulting SRL);

- rezervor din beton, semiîngropat cu V=300 mc;

Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

- conducte PE: Ø=63 mm, Ltot= 900 m până la ferma de pui de carne nr. 1;

-  conducte PE: Ø=63 mm, Ltot= 300 m până la ferma de pui de carne nr. 2;

7.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa: subterană – foraj cu adâncimea de 120 m şi diametrul de Dn=110 mm;

Instalaţii de captare: - electropompă submersibilă Q= 1,5 l/s, H= 150 mCA;

Instalaţii de tratare: instalaţie pentru denitrare A W 62 NI RX1 pentru apa captată din sursa subterană;

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

- conducte PEHD 82 mm şi L=25 m, de la foraj la rezervor;

- conductă PE Ø=63 mm şi L= 630 m de la branşament la rezervor (prin SC iazul V&v Consulting SRL);

- rezervor din beton armat semiîngropat cu V=300 mc;

Reţeaua de distribuţie a apei tehnologice: - conducte de la rezervor la hale din PVC având Dn=40 mm, L= 2330 şi Dn=32 mm, L=108 m;

- reţelele interioare: conducte din PVC cu Dn=32 mm, Ltot= 756; Dn=1/2 ", Ltot=12874 m;

Modul de folosire a apei:

- pentru consumul angajaţilor, în scop potabil şi igienico-sanitar;

- pentru adăparea păsărilor;

- pentru igienizarea halelor în vidul sanitar şi purjări.

Norme de apă pentru principale produse:

- personalul angajat 60 l/om/zi;

- igienizare spaţii sediu – 0,5 l/m²;

- adăpare  pui de carne 250 l/1000 capete/zi;

- igienizare hale 0,08 m³/mp/an;

- 3 m³ apă/cuvă la filtrul rutier, cu schimbarea soluţiei la 3 zile (1 filtru rutier).

Q mediu zi = 56,20 mc/zi

Q maxim zi = 66,84 mc/zi

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

- bazine vidanjabile pentru colectarea şi stocarea temporară a apelor uzate rezultate de la grupurile sanitare/filtre sanitare – 2 buc. cu V=2 mc fiecare;

- bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate tehnologice rezultate în urma igienizării halelor de creştere, V3=50 mc, V4=1 mc;

Lungimea totală simplă a conductelor şi colectoarele de canalizare:

- menajer: conducte PVC Dn= 110 mm, Ltot=40 m;

- tehnologic: conducte PVC Dn300 mm, Ltot=150m;

- pluvial: rigole betonate deschise Ltot=3010 m.

7.1.3. Apele subterane

Sursa de alimentare cu apă tehnologică o constituie apa subterană, foraj de adâncime, conform descrierii de la pct. 7.1.1.2

7.2. Utilizarea eficientǎ a energiei

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică (conformarea cu BAT 7) optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz, după caz) utilizată pe amplasament.

7.2.4.  Operatorul va realiza un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului în cazul în care se vor înregistra depăşiri faţă de normele reglementate. Un rezumat al concluziilor auditului, după caz, se va ataşa raportului Anual de Mediu din anul respectiv.

7.2.5. Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei se realizează din Sistemul Energetic Naţional pe bază de contract prin intermediul a 2 posturi de transformare aeriene de 1000 KVA, respectiv 630 KVA. În caz de avarie/întrerupere accidentală a alimentării cu energie electrică se foloseşte un grup electrogen, cu putere electrică de 125 KVA, cu funcţionare pe bază de motorină (rezervor încorporat de 200l). Halele sunt prevăzute cu un sistem de iluminat automatizat asigurat prin 5 linii de corpuri de iluminat pentru fiecare hală prevăzut cu sistem de ridicare în tavan şi mecanism de reglare a intensităţii luminoase.

energia electricǎ este folositǎ în principal pentru:

- acţionarea instalaţiilor care deservesc halele de creştere a păsărilor (instalaţii de ventilare, instalaţii de hrănire şi adăpare, încălzire, pompe);

- iluminatul din interiorul halelor de creştere a păsărilor şi iluminatul exterior;

- încălzirea halelor, a spaţiilor clădirii administrative, a filtrului sanitar şi pentru producerea apei caldei.

Alimentarea cu energie electrică în caz de avarie/întrerupere accidentală se foloseşte un grup electrogen de exterior, cu putere electrică de 12 KVA care funcţionează pe motorină; rezervorul de motorină din dotarea echipamentului este de 200 l, complet echipat.

7.2.6. Asigurarea  agentului termic – în halele de creştere şi îngrăşare necesarul de căldură este asigurat de către 2 aeroterme/hală cu P=100 KW/aerotermă, alimentate cu motorină, consumul anual fiind de 34,158 mc.

Prepararea agentului termic - apa caldă pentru consum menajer se face cu ajutorul unui boiler electric, iar încălzirea spaţiilor administrative cu calorifere electrice.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

7.3.1. În cadrul instalaţiei se utilizează doar combustibil lichid (motorină). Încǎlzirea halelor se face ocaziţional, în perioadele cu temperaturi foarte scǎzute, fiind asiguratǎ prin 2 sau 3 aeroterme/hală, de 100 kw fiecare, cu funcţionare pe bazǎ de combustibil lichid (motorină – stocată în recipiente de plastic, cu volumul de 1000 l, câte 2 în fiecare hală).

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 47,255482 | 348039 |
| Latitudine | 22,991169 | 639281 |

Amplasare în teritoriu: terenul pe care funcţionează Ferma de creştere pui de carne din cadrul Platformei avicole Hereclean este amplasată în intravilanul localităţii Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj, fiind încadrat ca teren cu categoria de folosinţă construcţi industriale şi edilitare, teren.

Vecinătăţi:

- N: Hale aferente unei ferme de creştere pui (în stare de conservare),

- NV: Hale aferente unei ferme de creştere pui (în stare de conservare),

- ,

- S - SV: păşune comunală şi pădure,

- S: construcţii industriale – hale utilizate în activităţi agro-industriale.

Suprafaţa totalǎ de teren este 54.685 mp din care:

- suprafaţă clădirilor:                  12.767 mp

- suprafaţă liberă (spaţii verzi):    37.278 mp

- suprafeţe betonate:                     4.640 mp.

Unităti structurale pe amplasament:

## 4 hale (H9, H10, H11, H12) pentru creştere pui de carne, S=4800 mp; fiecare hală este prevăzută cu:

- buncăre exterioare de depozitare – 4 buc. pentru fiecare hală (16 t) şi alimentare nutreţ granulat spre sistemele de alimentare din hale, fiecare buncăr pentru depozitarea furajelor este construcţie metalică pozitionată suprateran, amplasate în vecinătatea halei de creştere;

- sistem spiromat de alimentare furaje – 1 buc./hală;

- 3 linii furajare/hală, cu câte 132 pălării furaje/linie;

- 4 linii adăpare/hală din care 3 linii a câte 498 buc. picurători/hală şi o linie a câte 483 bucăţi picurători/hală;

- sistem de iluminat artificial cu neoane, 47 buc./hală;

- aeroterme pentru încălzirea halelor P=100 KW care funcţionează cu motorină, comandate prin intermediul unui thermostat –  3 buc./hală;

- sistem de canalizare ape tehnologice;

- sistem de ventilatoare axiale – 6 buc./hală (Q=39.000 mc/h), dispuse în linie, a câte 3 bucăţi iar deasupra alte trei şi un ventilator cu capacitatea de 20.000 mc/h cu turaţie variabilă;

- 16 ferestre pentru admisia aerului, pe fiecare parte a halei şi 4 ferestre în faţa fagurilor de răcire, în toatal 36 bucăţi, cu dimensiunile de 50×90 cm;

- sistem de răcire cu faguri de răcire, una bucată/hală, având înălţimea de 2 m şi lăţimea de 6 m, acestea sunt dotate cu sistem de recirculare a apei;

## 6 hale (H13, H14, H15, H16, H17, H18) pentru creştere pui de carne, S=7200 mp, fiecare hală este prevăzută cu:

- 1 buncăr exterior de depozitare (6 t) şi alimentare nutreţ granulat spre sistemele de alimentare din hale, fiecare buncăr pentru depozitarea furajelor este construcţie metalică pozitionată suprateran, amplasate în vecinătatea halei de creştere;

- transportor cu noduri – 1buc./hală;

- linii furaje – 6 buc./hală;

- sistem de adăpare 6 buc./hală;

- sistem de iluminat (70 buc. becuri LED/hală);

- aeroterme pentru încălzirea halelor P=100 KW care funcţionează cu motorină, comandate prin intermediul unui thermostat – 2 buc./hală;

- sistem de canalizare ape tehnologice;

- sistem de ventilatoare axiale – 8 buc./hală ( 4 buc. cu Q=38.000 mc/h; 4 buc. Cu Q=17000 mch/hală);

- fante exterioare admisie aer 2×12×2/hală + 2×2 geamuri 290×190;

- 2 filtre sanitare în suprafaţă de 146 mp;

- spaţiu administrativ, în suprafată de 92 mp;

- cameră frigorifică – mortalităţi (V=500 l, temperature minimă de congelare -15/-18ºC);

- post trafo în suprafaţă de 133 mp, realizat din cărămidă;

- platformă betonată, acoperită, prevăzută perimetral cu pereţi pentru stocare dejecţii şi pat epuizat, S=1600 mp;

- şopron pentru aşternut, în suprafaţă de 165 mp;

- rezervoare vidanjabile 3 buc., două cu V=2 mc şi unul cu V=50 mc din beton, îngropate;

- incubator, actualmente magazine în suprafaţă de 138 mp – clădire aflată in present în conservare;

- magazine în suprafată de 226 mp – clădire aflată în stare de conservare;

- CET în suprafată de 120 mp – clădire aflată în stare de conservare;

- Clădire moară – FNC (în conservare) – construcţie realizată din cărămidă, pe fundaţie din beton. Are 12 m lungime, 10 m lăţime şi 8 m înălţime.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activităţile care se desfăşoară în cadrul Platformei avicole sunt: creşterea puilor de carne şi alte activităţi auxiliare.

Creşterea puilor de carne: se desfăşoară în cele 10 hale descrise, folosindu-se sistemul intensiv de creştere la sol. Principiul tehnologiei de creştere este „totul plin totul gol” pentru asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare ce se impun.

Tehnologia de creştere adoptată este de 6,5 cicluri/an, fiecare ciclu cu o durată de 8 săptămâni, din care 6 săptămâni pentru creştere şi dezvoltare şi 2 săptamâni pentru executarea lucrărilor de depopulare, curăţire mecanică, dezinfecţie şi deratizare, când ating o greutate de aproximativ 2 kg în trei etape:

- demaraj (starter): 1-21 zile furaj starter, temperatură între 24ºC şi 34ºC, umiditate 60-70%;

- creştere: 22-35 zile, furaj de creştere, temperatura între 20ºC şi 24ºC, umiditate 60-70%;

- finisare: 36-42 zile, furaj de dezvotare, temperatura între 17ºC şi 18ºC, umiditate 60-70%;

Numărul de păsări total este: 200.000 păsări/serie.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Popularea halelor | Achiziţionarea de material biologic, pui în vârstă de o zi se face prin cumpărare, cu hibrizi specializaţi pentru producţia de carne, cu o greutate corporală medie de 50 g | 10 hale, constructii închise din beton, cu sistem de iluminat, izolate termic si ventilate fortat |
| Perioada de producţie Hrănire şi adăpare | Sistem de creştere la sol pe aşternut uscat din paie; hrana folosită este de tip furaj combinat, furajarea făcându-se pe 3 tipuri de retete: starter, crestere, finisare; adaparea puilor se face cu picuratoare care sunt puse în functiune la atingerea de catre ciocul pasarii acestora | fiecare hală este dotată cu: - 6 linii de furajare (hale H13-H18), respectiv 3 linii de furajare (halele H9-H12), L=117ml/linie, suspendate, automatizate; furajarea se face cu hrănitori circulare, fiind repartizaţi 40-50 de pui de carne/hrănitoare; - 6 linii de adăpare (hale H13-H18), respectiv 4 linii de adăpare (halele H9-H12), L=117ml/linie, suspendate, cu picurători cu niplu şi regulator de presiune; fiecare linie de adăpare este prevăzută cu două dozatoare de medicamente, manometru şi apometru; - 1 buncăr exterior de furaj, cu V=6t (pt. halele H13-H18), V=14 t ( pt. halele H9-H12), |
| Asigurarea condiţiilor de microclimat | sisteme de admisie aer, ventilaţie aer şi încălzire a halelor | - ferestre laterale; - ventilatoare cu debite cuprinse între 17.000 si 39.000 mc/h; - aeroterme pe combustibil lichid (motorină), cu filtre şi racorduri de montare; |
| Depopularea şi igienizarea halelor | Durează cca.14 zile timp în care se realizează: livrarea puilor la abator – 2 zile; evacuarea gunoiului – 2 zile; igienizarea halelor – 2 zile; uscarea interioarelor igienizate – 1 zi; aşezarea aşternutului prospăt – 2 zile; vid sanitar – 3 zile; | - pui ajunşi la greutatea de sacrificare (în medie de 2 kg) sunt încărcaţi manual în cuşti şi transportaţi cu mijloace autorizate sanitar-veterinar la abator; - evacuarea aşternutului din hale se face mecanic cu utilaje echipate corespunzător prin uşile special practicate; - spălarea se efectueazǎ cu maşina automată de spălat cu jet de apă sub presiune şi consum redus de apă; |
| Repopularea halelor | Durează timp de 2 zile | - |

8.2.2. Activităţi conexe

Vidul sanitar se realizează prin curăţire, igienizare, formarea patului din paie, care se desfăşoară pe o perioadă de cca. 10 zile. Operaţiile în vidul sanitar se vor executa în regie proprie de personal calificat. Transportul păsărilor se realizează cu mijloace de transport specifice, din dotarea operatorului.

Dejecţiile din hale se scot mecanizat şi se depozitează pe platforma betonată special amenjată pentru stocarea provizorie a acestora şi apoi sunt încărcate în mijloacele de transport ale firmelor cu care operatorul are încheiat contract, în vederea aplicării lor pe terenurile agricole ca şi îngrăşământ natural.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Pe parcursul derulării activităţii pot apărea următoarele situaţii anormale care pot induce efecte asupra desfăşurării optime a activităţii unităţii :

➢ defectarea pompelor aferente sistemelor de captare a apei;

➢ defecţiuni în sistemul de aducţiune al apei;

➢ defecţiuni ale sistemului de canalizare;

➢ defecțiuni ale sistemului de monitorizare.

Pentru situaţia în care se produc avarii la pompele de prelevare apă din puţurile forate unitatea a fost utilată cu o instalaţie de înmagazinarea a apei care să asigure necesarul pentru 48 ore, timp maxim necesar remedierii oricărei defecţiuni. În aceste condiţii animalele nu sunt afectate şi deci nu se pot genera efecte negative suplimentare asupra mediului.

Pentru situaţia în care se produc avarii la sistemul de aducţiune Regulamentul de întreţinere şi exploatare prevede izolarea tronsonului şi înlocuirea acestuia . Pentru situaţia în care se produc avarii la sistemul de canalizare Regulamentul de întreţinere şi exploatare prevede izolarea tronsonului şi înlocuirea acestuia în termen util,pentru a nu permite infiltrarea amestecului de apă uzată şi în sol. Pentru situaţia în care se produc avarii la pompe se porneşte provizoriu o pompă de rezervă până la remedierea defecţiunii.În aceste condiţii nu se pot genera efecte negative suplimentare asupra mediului. Defecțiunile apărute la sistemul de monitorizare conduce la oprirea procesului tehnologic.Instalația rămâne umplută, iar după remedierea situației procesul tehnologic este continuat până la obținerea parametrilor de produs impuși.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Ferma de creştere pui de carne îşi desfăşoară activitatea prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile la nivelul Uniunii Europene, conform cu decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor şi Documentul de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, 2017.

Astfel, conducerea unităţii a ales implementarea următoarelor tehnologii privind:

Sisteme de management de mediu:

- operatorul nu are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/1996, dar în fermă se aplică procedurile de bune practici în domeniul zootehnic;

- compartimentul de protecţia mediului şi cel financiar analizează performanţele şi propun măsuri de îmbunătăţire;

- şeful de fermă împreună cu responsabilul de mediu analizeaza ghidurile sectoriale şi implementează măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii.

Buna organizare internă:

- ferma este situată în intravilanul localităţii Măeriște, comuna Măeriște, în zona cu funcțiuni agroindustriale.

- la nivelul fermei este elaborat un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale care prevede modul de aţtionare în cazul unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă;

- au fost asigurate toate echipamentele necesare;

- toate echipamentele din fermă sunt verificate zilnic, iar după fiecare depopulare se face revizia acestora;

- reparaţiile necesare se fac cu personalul propriu ori de câte ori este nevoie pentru a asigura funcţionarea instalaţiilor în condiţii optime

Managementul nutriţional:

- continutul de proteină din reţetele de furajare este scăzut (19,5 – 22,0%), în limitele citate de BREF;

- furajarea se face pe etape de creştere;

- puii sunt hrăniţi în 4 faze diferenţiate pe categorii de vârstaă;

- se utilizează nutreț pe bază de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un conținut redus de proteine și fosfor;

Utilizarea eficientă a apei:

- consumul de apă este contorizat şi înregistrat lunar în evidenţele societăţii;

- igienizarea se face cu sisteme cu jet de apă cu presiune;

- se efectuează calibrarea periodică a sistemului de aducţiune şi distribuţie;

- se urmăreşte permanent detectarea scurgerilor şi repararea imediată a defecţiunilor constatate;

- distribuţia apei se face cu adăpători cu picuratori şi cupe pentru colectarea scurgerilor.

Emisii din ape uzate:

- curăţarea halelor se realizează mecanic şi apoi cu ajutorul apei sub presiune;

- apa pluvială de pe acoperişul clădirilor este considerată ca fiind apa curată şi se evacuează prin jgheaburi şi burlane spre sistemul de canalizare pluvială, compus din rigole deschise L= 480 m;

- apele menajere și tehnologice uzate sunt evacuate în 3 rezervoare vidanjabile cu capacitatea totală de 25 mc, de unde sunt preluate de S.C. Iloc Impex Prest S.R.L

Utilizarea eficientă a energiei:

- microclimatul este controlat automat de către computerul de climatizare;

- se realizează curătarea periodică a sistemului de ventilatie pentru evitarea înfundărilor;

- cantitatea de energie consumată este urmărită periodic şi contorizată;

- este realizată izolarea corespunzătoare a halelor în anotimpul rece;

- este realizată funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie în hale;

- iluminarea spaţiilor de lucru se face cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Emisiile de pulberi:

- patul de creştere se realizează din paie;

- alimentarea puilor se face ad libitum;

- furajele sunt uscate şi contin în compozitie uleiuri şi sroturi vegetale;

- sistemul de ventilatie operează cu viteză scazută pentru a nu crea curenţi de aer în adăpost.

Emisiile de mirosuri:

- sistemul de adăpare a fost a fost astfel conceput încât să nu existe scurgeri;

- dejecțiile sunt înglobate în așternutul de paie, reducânduse astfel emisiile;

- ventilatoarele, câte 5 bucăți/hală sunt amplasate la înălțimea de 0,5 m, respective 0,65 m;

- se consider utilă plantarea unui cordon vegetal în partea de est a fermei.

Emisii de amoniac:

- halele sunt prevăzute cu pardoseala complet betonată şi acoperită cu un strat de paie;

- sistemul de ventilatie asigura şi o uscare forţată a aşternutului;

- emisiile de amoniac scad semnificativ deoarece găinațul și patul vegetal epuizat nu se depozitează pe amplasament.

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de process:

- emisiile de amoniac se estimează prin utilizarea factorilor de emisie, o dată pe an, când se face raportarea IPPC si EPRTR;

- consumurile de apă și energie electrică sunt contorizate;

- se ţine evidenţa animalelor la populare şi la depopulare, a consumului de furaje, precum şi a cantităţii de dejecţii generate.

Indicatori de eficienţă urmăriţi în fermă, specifici BAT:

| Indicatori specifici BAT | Ferma de păsări Flavoia Transcom SRL | Recomandari BAT |
| --- | --- | --- |
| Nr. cicluri de creştere | 6 cicluri/an | 5-8 cicluri/an |
| Durata unui ciclu de creștere | 42 zile | 35 – 45 zile/ciclu |
| Nivel de alimentare | 3,99 kg/pasăre/ciclu | 2,4 – 5,7kg/pasare/an |
| Raţie medie apă/hrană | 1,894 l/kg furaj | 1,7 – 1,9 l/kg furaj |
| Consum de apă pe ciclu de creştere | 7,56 l/cap/ciclu | 4,5 – 11 l/cap/ciclu |
| Consum anual de apă | 45,36 l/pasăre/an | 30 – 70 l/pasare/an |
| Consum apă igienizare | 0,030 m³/mp/an | 0,085 m³/mp/an |

- Instalaţii pentru evacuarea reţinerea, dispersia poluanţilor în mediu

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Nu este cazul.

9.1.2. Emisii difuze

| Nr. crt. | Activitatea/instalatia generatoare | Poluanti emişi în aer | Evacuare în aer | Tipul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hale de creştere | NH3 Pulberi în suspensie | Ventilatoare axiale: - 3 buc. cu Q= 36.000 și P= 1500 W; - 2 buc. cu Q=15.000 mc/h şi P= 645 W | Emisii staţionare nedirijate |
| 2. | Circulaţia mijloacelor de transport în incinta fermei | Gaze arse provenite de la consumul de motorină, pulberi şi mirosuri la transportul dejecţiilor | Prin sistemul de eşapare al mijloacelor de transport | Emisii difuze, sursă mobilă |

Sistemul de ventilație al fiecăriei hale este format din grile de admisie aer pe pereţii laterali ai halelor şi ventilatoare mecanice laterale şi de coama.

9.1.3. Pentru minimizarea emisiilor în fermă se vor respecta cerinţele BAT privind:

- sistemele de adăpost,

- sistemele de hrănire pe faze de creştere,

- reducerea proteinelor din hrană;

- prevenirea umezirii aşternutului;

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport: - folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată pentru eliminarea cauzelor;

- echiparea utilajelor generatoare de poluanţi în punctele staţionare de poluare, fluxuri tehnologice, cu echipamente de reţinere a poluanţilor, a căror caracteristică să corespundă recomandărilor din documentele de referinţă BREF cu privire la limitele BAT, astfel încânt să se prevină depăşirea pragurilor de poluare locală prin reducerea şi controlul poluării.

9.1.4. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.5. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.6. Operatorul are obligația conformării cu prevederile BAT 11 în ceea ce privește reducerea emisiilor de pulberi provenite din fiecare adăpost.

9.1.7. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.8. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.9. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Sălaj, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.10. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape tehnologice rezultate de la purjări şi spălari în vidul sanitar | pH, materii în suspensie, CBO5 | sunt colectate printr-o reţea de conducte din PVC cu Dn=110 mm şi Ltot=120 m şi DN 300 mm , Ltot=250 m şi transportate în bazinul etanş vidanjabil având V=50 mc; |
| Ape menajere provenite de la grupuri sanitare/filtrele sanitare de la ferma de pui | pH, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, fosfor total, azot amoniacal, | sunt evacuate în 2 bazine betonate vidanjabile cu V= 2 mc fiecare, unul la filtrul sanitar aferent halelor H13-H18, celălalt la filtrul halelor H9-H12; |
| Ape pluviale colectate de pe acoperişuri, drumuri de acces şi platfome | pH, materii în suspensie, CBO5, azot total, fosfor total | sunt colectate prin canale betonate şi evacuate prin intermediul colectoarelor într-un canal de desecare din zonă |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

- conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. SJ-102 din 26.10.2022, eliberată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj:

| Categoria apei uzate | Receptori autorizaţi | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (m³) | Anual (mii m³) |  |
|  |  | maxim | mediu |  |  |
| Menajere | bazine etanş vidanjabile V1=V2= 2 mc | 1,71 | 1,32 | 0,482 | - |
| Tehnologice care necesitã epurare | bazine etanş vidanjabile V3=50 mc V4= 1 mc | 2,77 | 1,07 | 0,777 | - |
| Pluviale, conveţional curate | v.Zalău, prin ravenă naturală | Qpl=190,53 l/s |

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul.

9.2.4. Tratare

Nu este cazul.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea niciunei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.2.7. Operatorul are obligația conformării cu prevederile BAT 6 și 7 pentru a reducere producerea de ape uzate, inclusiv emisiile în apă provenite din apele uzate.

9.2.8. Apele menajere uzate și apele de spălarea halelor, la depopulare, sunt vidanjate de către SC Iloc Impex SRL pe bază de comandă și transportate la stația de epurare a apelor urbane uzate.

9.2.9. Operatorul activității trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile, conductele subterane și rigolele perimetrale și să întocmească un program de verificare, reparare și întreținere periodică a structurilor și a echipamentelor în scopul minimizării pierderilor de apă și evitării poluării apelor subterane și de suprafață.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- modul de evacuare şi transport a dejecţiilor din halele de creştere în perioada de vid sanitar;

- reţeaua de canalizare ape uzate tehnologice şi menajere, inclusiv bazinele de colectare, în cazul colmatării şi necurăţării la timp, precum şi defectiuni pe traseul conductelor ar putea conduce la infiltraţii de ape uzate în sol, cu afectarea calităţii solului, subsolului şi a pânzei freatice;

- spaţiile de colectare şi depozitare a deşeurilor generate din activitatea de creştere păsări poate duce la poluarea solului şi subsolului în condiţiile gestionării necorespunzătoare a acestora;

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.,

rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea În mediul Înconjurǎtor, nivel de zgomot

10.1. Aer

10.1.1. Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii în atmosferă

Conform deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul C(2017)688 – BAT 32, emisia maximă admisă de amoniac în aer provenit din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg este:

| Parametru | Kg de NH3/spaţiu pentru animal/an |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,08 |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin  Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii, cu modificările ulterioare şi cele stabilite prin STAS 12574/87:

a) pentru media de scurta durata (30 min)

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Pulberi în suspensie | 0,5 mg/mc |
| Amoniac | 0,3 mg/mc |

Sau

b) pentru medie de lunga durata – zilnica

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| Pulberi în suspensie | 0,15 mg/mc |
| Amoniac | 0,1 mg/ mc |

10.3.   Apa

10.3.1  Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărirea a Apelor nr. SJ-102 din 26.10.2022, eliberată de Sistemul de gospodărire a Apelor Sălaj, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

Apele uzate vidanjate, descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxime admise prin NTPA 002, aprobat prin HG nr. 188/2002, cu modificările şi completările din HG nr. 352/2005 şi HG 210/2007, precum şi valorile maxime admise impuse de operatorul staţiei de epurare.

| Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate | Valori maxime admise |
| --- | --- |
|  | ape uzate vidanjate (mg/l) |
| pH | 6,5 – 8,5 unit. pH |
| materii în suspensie | 350 |
| CBO5 | 300 |
| CCOCr | 500 |
| Azot amoniacal | 30 |
| Fosfor total | 5,0 |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Valori de referintă |
| --- | --- | --- |
| Puţurile de hidroobservaţie – 2 buc. | amoniu | Se va urmări evoluţia în timp |
|  | amoniu |  |
|  | azotaţi |  |
|  | azotiţi |  |
|  | fosfaţi |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa pluvială

| Indicatori de calitate a apelor pluviale | Valori maxime admise (mg/l) |
| --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 unit. pH |
| materii în suspensie | 35 |
| CCO-Cr | 125 |
| Rezidu filtrat la 105° | 2000 |

10.4. Sol şi subsol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

10.5. Zgomot

10.5.1. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare:

a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT), măsurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 50;                                                                                                                                    b) în perioada noptii, între orele 23:00-07:00, nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(L(AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

10.5.2. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă la zgomot.

10.5.3. În cazul în care se constată o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili, în afara amplasamentului, în scopul prevenirii, sau dacă acest lucru nu este posibil, pentru reducerea emisiilor sonore, operatorul trebuie să elaboraze şi să pună în aplicare un plan de gestionare a zgomotului, conform concluziilor BAT – BAT 9, în cadrul sistemului de management de mediu care include următoarele elemente:

- un protocol care să conţină acţiunile şi calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

- un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate;

- un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore.

10.6. Miros

10.6.1. Operatorul instalaţiei se va asigura că toate activitățile desfăşurate pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deterioarare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

În desfăşurarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv se va ţine seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor, prevenind astfel răspândirea mirosului la distanţe mari.

10.6.2. În cazul în care se constată o poluare în afara amplasamentului, prin mirosuri neplăcute, în scopul prevenirii, sau dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de miros, operatorul trebuie să elaboraze şi să pună în aplicare un plan de gestionare a mirosului, conform concluziilor BAT – BAT 12, în cadrul sistemului de management de mediu care include:

- protocol care să conţină măsuri şi un calendar corespunzător;

- protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- protocol pentru răspunsul în caz identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

10.6.3. Emisiile difuze şi mirosurile vor fi micşorate prin aplicarea următoarelor măsuri tehnologice conform BAT:

- aplicarea măsurilor de nutriţie la sursă, prin hrănirea păsărilor cu cantităţi mici de substante nutritive în vederea reducerii cantităţilor de substante nutritive eliminate prin dejecţii; măsurile de hrănire includ hrănirea pe faze, diete pe bază de substane nutritive digerabile/disponibile, aplicând diete cu aport redus de aminoacizi suplimentari şi diete, cu cantităţi scăzute de fosfor şi/sau fosfaţi alimentari anorganici care se digeră aproape complet;

- minimizarea consumului de apă prin calibrarea regulată a instalaţiilor de băut apă, pentru a evita risipa de apă, care reduce şi cantitatea de dejecţii semilichide evacuate;

- curăţarea adăposturilor de animale cu ajutorul echipamentelor performante;

- utilizarea de substanţe pentru inhibarea mirosurilor;

- se va face instruirea personalului pentru a-şi desfaşura activitatea astfel încât nivelul mirosurilor emise să fie redus.

11. Gestiunea deşeurilor

    - Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate în afara incintei | colectare din hale de productie | 1679,52 | mc/an | Valorificare | R 10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |
| 02 02 02 | deseuri de tesuturi animale | crestere pasari - pierderi naturale | 1,12 | tone/an | Eliminare | D 10 | Incinerarea pe sol |
| 18 02 02* | pentru prevenirea infecţiilor | tratamente animale | 15 | kg/an | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere. |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | angajati | 225 | kg/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Igienizare hale ambalaje de la substatele dezinfectante | 50 | kg/an | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere. |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton | activitate | 20 | kg/an | Valorificare | R13 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | activitate | 30 | kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. |
| 02 01 10 | Deşeuri metalice | activităţi de intreţinere | 150,00 | kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. |
| 18 02 03 | Ambalaje de medicamente (sticlă) | tratamente | 15,00 | kg/an | Eliminare | D 15 | Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere. |
| 20 01 01 | Hârtie şi carton | Activitatea de birotică | 300 | kg/an | Valorificare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. |
| 20 01 21* | Becuri/tuburi fluorescente | activitate | 5 | buc/an | Eliminare | R12 | Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. |

Măsuri pentru protecţia mediului:

-	gunoiul de grajd este furnizat în cadrul procesului de igienizare către firme terţe, care gestionează procesul de fermentare şi împrăştiere a dejecţiilor pe câmp, conform contractelor încheiate;  până la preluare este depozitat temporar pe platforma betonată, existentă la capătul halelor;

-	deşeurile menajere sunt strânse şi colectate în pubele, iar apoi eliminate cu firma de salubrizare autorizată pentru desfăşurarea acestei activităţi, cf. contractului;

-	cadavrele de păsări sunt depozitate în camera frigorifică, iar ulterior ridicate şi transportate de firmă specializată în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii oamenilor;

-	deşeurile sanitar-veterinare (rezultate de la tratamentele medicale), (infecţioase şi înţepătoare- tăietoare) sunt stocate în recipient etanş, iar apoi predate la firme autorizate in vederea eliminării pe bază de contract;

-	deşeurile de ambalaje de hârtie şi carton şi mase plastice, sunt colectate selectiv, depozitate temporat în europubele, de unde sunt preluate de firme autorizate ;

11.2. Deşeuri colectate

Nu este cazul.

11.3. Deşeuri stocate temporar

Nu este cazul.

11.4. Deşeuri tratate

Nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate – deşeurile produse sunt preluate de prestatorii de servicii autorizaţi în baza contractelor  încheiate:

-	serviciul de salubritate pentru deşeuri menajere;

-	mijloace ale terţilor pentru deşeurile reciclabile;

-	transportul deşeurilor periculoase se realizează de către firme cu mijloace autorizate pentru transportul deşeurilor cu conţinut de substante periculoase.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92 din 2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.13. Valorificarea deşeurilor de dejecţii animale către terţi se va face numai pe bază de contracte ferme încheiate cu aceştia. La încheierea contractelor cu terţi  pentru valorificarea dejecţiior, titularul va informa utilizatorul că trebuie să deţină permis de împrăştiere a dejecţiilor eliberat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice.  Titularul va arhiva în anexă la registrul privind managementul deşeurilor contractele cu terţi şi  dovada informării acestora în legătură cu obligaţia deţinerii  permisului de împrăştiere.                                                                                                                     La valorificarea dejecţiilor de către titular pe terenuri proprii (dacă va fi cazul), acesta va obţine permis de împrăştiere eliberat de Oficiul de Studii Pedologice.

- Intervenţia rapidǎ, prevenireA şi managementul situaţiilor de urgenţǎ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase (motorină), dar prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

- Monitorizarea activitǎţii

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu acreditat sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. emisii

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer generate de fiecare adăpost de animale utilizând tehnicile recomandate în BAT 25 – cu frecvenţă anuală, și la orice solicitări.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului - imisii

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| În zona receptorilor sensibili cei mai apropiaţi (zonele rezidentiale din vecinătate) | Amoniac | Anual* şi la cerere în situaţia existenţei reclamaţiilor/la solicitarea APM Salaj şi/sau GNM-CJ Sălaj, și/sau alte autorități cu atribuții în domeniu | STAS 10812-76 |
| În zona receptorilor sensibili cei mai apropiaţi (zonele rezidentiale din vecinătate) | Pulberi în suspensie | Anual* şi la cerere în situaţia existenţei reclamatiilor/la solicitarea APM Sălaj şi/sau GNM-CJ Sălaj, și/sau alte autorități cu atribuții în domeniu | STAS 10813-76 |

* în perioada caldă a anului (iulie-august)

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament (în perioada cu grad maxim de populare a halelor);

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme;

- prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face cu laboratoare acreditate.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei uzate evacuate în bazin vidanjabil:

| Indicator | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pH | Anuală şi la solicitări | SR ISO 10523-1997 |
| Materii în suspensie |  | STAS 6953-81 |
| CBO5 |  | SR EN 1899-2/2002 |
| CCOCr |  | SR ISO 6060/96 |
| Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
| Fosfor total |  | STAS 10064-75 |

13.3.2. Monitorizarea apei pluviale (evacuate în ravenă cu descărcare în v. Zalăului):

| Indicator | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| pH | Anuală (la precipitaţii) şi la solicitări | SR ISO 10523-2012 |
| Materii în suspensie |  | STAS 6953-81 |
| CCO-Cr |  | SR EN 1899-2/2002 |
| Reziduu filtrat la 105° |  | SR ISO 7150-1/2001 |

## 13.3.1. Monitorizarea ape subterane:

| Indicator | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| amoniu | Anuală şi la solicitări |
| azotaţi |  |
| azotaţi |  |
| fosfaţi |  |

13.4. Monitorizarea solului

Nu este cazul.

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora:

## - conform BAT 29 pentru creşterea intensivă a păsărilor parametrii procesului se vor monitoriza cel puţin odată pe an:

## - consum de apă;

- consum de energie electrică;

- consum de combustibil;

- nr. animale care intră şi ies;

- consum de furaje;

- generarea de dejecţii animaliere.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. deşeuri tehnologice

13.6.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

13.6.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.6.2. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.7. Zgomot

| Punct de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| La limita incintei fermei, înspre zonele de locuit. | In situaţia existenţei reclamaţiilor/la solicitarea APM Sălaj şi/sau GNM-CJ Sălaj, și/sau alte autorități cu atribuții în domeniu | SR ISO 1996-1,2/2008 |

13.8. Monitorizare miros

Conform STAS 12574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanţe puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv.

Monitorizarea mirosului, pâna la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Se vor respecta de asemenea prevederile BAT cu privire la emisiile de mirosuri.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.09.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

## 13.10.   Monitorizarea post – închidere

13.10.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

14. Raportǎri la unitatea teritorialǎ şi regionalǎ pentru protecţia mediului  şi periodicitatea acestora

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Sălaj, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Măeriște, jud. Sălaj.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi ( E-PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea  7.(a).(i). – instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40.000 capete, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| 10024-97-2 | Protoxid (N2O) | 10.000 | - | - |
| 74-82-8 | Metan (CH4) | 100.000 | - | - |
|  | Compuşi Organici Volatili Nemetanici (NMVOC) | 100.000 | - | - |
|  | Oxizi de azot (NOx/NO2) | 100.000 | - | - |
|  | Pulberi în suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea EPRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

-  se vor completa bazele de date electronice, la solicitarea APM Sălaj

14.6. Mod de raportare:

Raportul anual de mediu va fi transmis la APM Sălaj în primul trimestru al fiecărui an, pentru anul anterior

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu –Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 – Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | Anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 4 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | Anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 5 | Raport privind reclamaţiile, sesizările din partea publicului | Permanent | Imediat ce se produc | - |
| 6 | Raportarea oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ | Permanent | Imediat ce se produc |  |

15. Obligaţiile Operatorului

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj ia măsurile necesare pentru ca în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activităţii principale a unei instalaţii, să se asigure că:

- toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţie sunt reexaminate, şi dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- instalaţia este conformă cu noile condiţii de autorizare.

15.3.  În procesul de reexaminare a autorizaţiei integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalaţiei, publicate după data acordării autorizatiei integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia.

15.4. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Exploatarea instalației se poate efectua numai în baza autorizației integrate de mediu.

15.4. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.5. Nu se va realiza nicio modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.6. Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale operatorul activitătii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul de mediu, conform prevederilor art. 4, alin. (2) din Ord. 818/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

15.7. Conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11. (1) “solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului”.

15.8. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Sălaj:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.9. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.10. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Sălaj  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.11. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Someş-Tisa;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.12. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.13. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările ulterioare, conducerea SC Flavoia Transcom SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.14. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţie.

15.16. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.17. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cu modificările ulterioare.

16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  puţin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Sălaj şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  37 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

dr. ing. Aurica GREC

ŞEF SERVICIU Avize, Acorduri, Autorizaţii,

ing. Gizella Balint

# Întocmit,

cons. Anca Groşan

# 17. Anexe - Nu este cazul.

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Sălaj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | FRAZĂ DE PERICOL | Frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos, inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Sălaj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs 2017 |

19. CUPRINS

| 1. Date de identificare a operatorului activităţii ……………………………… ………… | 1 |
| --- | --- |
| 2. Temeiul legal ……………………………………………………………………………… | 2 |
| 3. Categoria de activitate ……………………………………………………………………. | 3 |
| 4. Documentaţia solicitării …………………………………………………………………… | 3 |
| 5. Managementul activităţii ………………………………………………………………… | 4 |
| 6. Materii prime şi auxiliare ………………………………………………………………… | 6 |
| 7. Resurse; apă, energie, gaze naturale …………………………………………………. | 8 |
|  | 7.1. Apa …………………………………………………………………… ………….. | 8 |
|  |  | 7.1.1. Alimentarea cu apă ……………………………………….. …………. | 8 |
|  |  | 7.1.2. Evacuarea apelor uzate …………………………………… ………… | 9 |
|  |  | 7.1.3. Ape subterane ……………………………………………... …….…… | 9 |
|  | 7.2. Utilizarea eficientă a energiei ………………………………………. ………….. | 9 |
|  | 7.3. Gaze naturale ………………………………………………………..............….. | 10 |
| 8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ……… | 10 |
| 9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu …………… | 15 |
|  | 9.1. Aer …………………………………………………………………………………. | 16 |
|  | 9.2. Apă ………………………………………………………………………………… | 17 |
|  | 9.3. Sol ………………………………………………………………………………….. | 18 |
|  | 9.4. Alte dotări …………………………………………………………………………. | - |
| 10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător …………… | 18 |
|  | 10.1 Aer ………………………………………………………………………………… | 18 |
|  |  | 10.1.1. Emisii ………………………………………………………………….. | 19 |
|  |  | 10.1.2. Imisii …………………………………………………………………… | 19 |
|  | 10.2. Apă (inclusiv apa subterană dacă e cazul) …………………………………... | 19 |
|  | 10.3. Sol ………………………………………………………………………………… | 19 |
|  | 10.4. Zgomot …………………………………………………………………………… | 19 |
| 11. Gestiunea deşeurilor ……………………………………………………………………. | 21 |
|  | 11.1. Deşeuri produse..............................................…………………………….. | 21 |
|  | 11.2. Deşeuri colectate ………………………………………………….................... | 21 |
|  | 11.3. Deşeuri stocate temporar…………………………………………………… | 21 |
|  | 11.4. Deşeuri tratate …………………………………………… | 21 |
| 12. Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei ……………………………………………………………................................... | 24 |
| 13. Monitorizarea activităţii ………………………………………………………………….. | 25 |
|  | 13.2. Aer ………………………………………………………………………………. | 25 |
|  | 13.3. Apă (inclusiv apa subterană) ………………………………………………… | 26 |
|  | 13.4. Sol ……………………………………………………………………………….. | 27 |
|  | 13.5. Monitorizarea tehnologică.......................................................................... | 27 |
|  | 13.6. Deşeuri …………………………………………………………………….......... | 27 |
|  | 13.4.1. Deşeuri tehnologice ………………………………………………… | 27 |
|  | 13.7. Ambalaje și deşeuri din ambalaje................................................................. | 27 |
|  | 13.8. Zgomot …………………………………………………………………….......... | 27 |
|  | 13.9. Mirosuri………………………………………………………………………….. | 28 |
| 14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora…….. | 28 |
| 15. Obligaţiile operatorului activităţii ………………………………………………………. | 31 |
| 16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor …………………… | 33 |
| 17. Anexe...................................................................................................................... | 35 |
| 18. Dicționar de termeni …………………………………………………………………….. | 35 |