MEMORIU TEHNIC

necesar emiterii acordului /acordului integrat de mediu

I. Date generale

Denumirea obiectivului general de investitii:

“Extindere conducta si racord gaze naturale de presiune redusa”

II. Titular

GRIGORAS CORNEL

Adresa: loc. Satu Mare, str.Ambudului, nr.FN, CF166642, jud. Satu Mare.

Proiectantul lucrarilor: S.C. VEXANO S.R.L. Satu Mare

Adresa: loc. Satu Mare, str. Mioritei, nr.6

Ing. MOLDOVAN BOGDAN

Beneficiarul lucrarilor: S.C. DELGAZ GRID S.A.

Amplasamentul obiectivului:

loc. Satu Mare, str.Ambudului, nr. FN, CF166642, jud. Satu Mare

Perioada de executie propusa: 90 de zile

III.1 Date specifice proiectului

Se propune extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in loc. Satu Mare, pe str.Ambudului.

Pentru racordarea consumatorilor de pe aceasta strada la reteaua de gaze naturale este nevoie de extinderea retelelei existente pe strada Ambudului.

Conducta de gaz va fi amplasata pe str.Ambudului in partea dreapta a strazii, in drumul de astfalt.

Alimentarea cu gaze naturale a noilor consumatori se va face printr-o conducta de PE100 SDR11 Dn63mm avand lungimea de 22m.

III.2 Descrierea functionala si tehnologica a lucrarii:

Lucrarea se compune din urmatoarele:

- Lucrare de extindere a conductei de gaze naturale de presiune redusa printr-o conducta de PE 100 SDR11, Dn63mm cuprinzand urmatoarele obiective:

- Racordarea la conducta de gaze naturale existenta pe str.Ambudului;

- Retea de distributie gaze naturale PE Dn63mm, L=22m;

- Racord gaze naturale PE Dn32mm, L=4m (1 buc.);

Prin certificatul de urbanism Nr. 978/30.08.2018 emis de primaria Satu Mare au fost solicitate urmatoarele avize:

- Alimentare cu gaze naturale –  aviz favorabil

- Alimentare cu energie electrica –  aviz favorabil

- Alimentare cu apa si canalizare –  aviz favorabil

La intersectia cu alte instalatii (electrice, gaze, telecomunicatii, etc) se vor lua masuri suplimentare de protectie, atat a propriei instalatii cat si si a celor intersectate. Se vor respecta toate conditiile si restrictiile impuse.

La stabilirea amplasamentului s-au avut in vedere urmatoarele

- locatia lucrarilor

- drumurile de exploatare

- conditiile de relief

- protectia terenurilor agricole

- protectia mediului

    - respectarea distantelor minime impuse de normele PSI si normativele specifice

industriei gazeifere.

Conducta de gaz din polietilena va fi pozata ingropat prin sant deschis si se vor respecta distantele minime de siguranta fata de obstacolele, constructiile si alte instalatii precizate in Tabelul 1 din Normativ, respectiv conditiile impuse prin avizele tehnice ale detinatorilor de utilitati (conform anexei A1). Sapatura se realizeaza mecanizat, unde nu exista posibilitatea realizarii mecanizat si unde se impune, sapatura este executata manual. Pamantul rezultat din sapatura este transportat din zona santierului si inlocuit cu material nou de umplutura(nisip si pamant conform anexei A2).

Pe str. Ambudului din loc. Satu Mare, structura carosabilului este de tip drum asfalt. Subtraversarile bransamentelor se realizeaza prin sapatura de tip sant deschis si pozata subteran la o adancime de min.0,5-0,9 m. Traseul conductei din polietilena proiectat este decis in urma emiterii avizelor de amplasament a utilitatilor in zona. Mici abateri (0,5m) de la traseul proiectat pot aparea la fata locului dupa executarea gropilor de pozitie pentru identificarea pozitiei exacte a utilitatilor.

Caile de acces ocupate temporar vor fi semnalizate conform legilor in vigoare si vor fi redate in folosinta si readuse la starea lor initiala la finalizarea lucrarii de extindere a conductei de gaze naturale presiune redusa.

Conform avizelor emise de detinatorii de utilitati din zona (Str. Ambudului) si a Primariei loc. Satu Mare, proiectul “Extindere conducta si racord gaze naturale de presiune redusa” nu intervine/impiedica alte proiecte actuale/viitoare deprinse pe str. Ambudului din loc. Satu Mare.

Pozarea conductelor subteran nu afecteaza cursuri de apa, alimentarea locuintelor cu apa potabila, nu sunt eliminate ape uzate sau o posibila cresterea a numarul de locuinte din zona.

Racordarea provizorie la retelele de utilitati urbane, nu este necesara, intrucat energia electrica este asigurata cu generator propriu, apa este asigurata prin rezervorul de apa sau prin aducerea apei imbuteliate.

Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa de sarma fixata pe suporti metalici si se vor monta pe suporti demontabili de beton.

III.3 Localizarea proiectului

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 152/2001- nu este cazul, locatia se afla la o distanta de 14 km.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale: vezi plan de incadrare in zona anexat prezentei documentatii.

- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia: strada, formata din carosabil de tip drum asfalt.Nu se va modifica folosinta acestuia.

- arealele sensibile:  Zonele adiacente obiectivul nu vor fi afectate. Pe traseul proiectului, pe str.Ambudului, nu se regasesc areale sensibile cum ar fi, scoli, biserici, si monumente istorice, care necesita a fi protejate conform legii. Pe str. Ambudului este carosabil de tip drum asfalt .

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: - se propune o singura varianta de amplasament.

III.4 Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Impactul asupra mediului

“Extindere conducta si racord gaze naturale de presiune redusa” de pe str.Ambudului din loc.Satu Mare este o activitate cu impact redus pe termen scurt asupra populatiei, sanatatii umane, faunei, solului, calitatii aerului, zgomotelor si vibratiilor. Impactul asupra mediul, calitatii aerului, sanatatii umane este rezultatul activitatilor deprinse de executantii lucrarilor si folosirea utilajelor mecanizate necesare realizarii extinderii conductei de gaze naturale.

Natura impactului este una directa pe termen scurt, negativa din cauza:

- zgomotelor si vibratiilor produse de utilijelor mecanizate folosite (pana la 79 db)

- scaderea calitatii aerului pe o scurta perioada de timp din cauza aglomerarii strazii cu utilaje producatoare de noxe (autocamioane, excavatoare pentru sapaturi, autoturisme destinate transportului personalului de pe santier).

IV. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

- Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate.

Pe traseul conductelor  proiectate  nu se regasesc cursuri de apa ce necesita avizul de amplasament din partea Administratiei Nationale <<Apele Romane>>.

Nu este necesar.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de retinere a poluantiilor.

Concentratiile si debitelor masice de poluanti evacuati in mediu, locul de evacuare sau emisarul.

In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea:

- sistemul de colectare, tratare si eliminare a levigatului (inclusiv descrierea tehnologiei si instalatiei de tratare propuse, in cazul in care aceasta se realizeaza pe amplasament).

Nu sunt necesare, in procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

- Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati si caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.

Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elementele de dimensionare, randamentele.

Concentratiile si debitele masice de poluanti evacuati in atmosfera.

In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea:

- sistemul de colectare si evacuare a gazului de depozit (inclusiv modalitatea de tratare propusa - ardere controlata, utilizare etc.)

In timpul executiei lucrarilor, sursele de emisie in atmosfera sunt autovehiculele folosite pentru transportul materialelor necesare realizarii lucrarilor propuse in proiect. Aceste autovehicule utilizeaza drept combustibil motorina ce poate avea un continut de 0,2 % sulf. In timpul executiei investitiei se poate produce praf si pulberi sedimentabile.

Surse de poluanti pentru aer ar putea fi:

- utilajele folosite pentru transportul materialelor sau persoanelor, de aceea se impune ca acestea sa functioneaze doar in conditiile in care sunt, fiind verificate din punct de vedere tehnic si sunt in conformitate cu normele actuale in vigoare privind protectia mediului.

- gaze rezultate in urma proceselor de imbinare prin sudura si in acest scop tehnologiile de sudura folosite sunt omologate ISCIR iar sudorii sunt autorizati si instruiti din punct de vedere al respectarii proceselor de productie cu respectarea normelor de protectie a mediului.

- Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii.

Sursele de zgomot si vribratii pentru extinderea conductelor proiectate de pe str.Ambudului, loc.Satu Mare sunt :

- buldoexcavator de dimensiuni mici-pentru sapatura mecanizata

- compactoare-compactarea pamantului de umplutura

- generator curent

Pentru astfel de lucrari sunt utilizate scule electrice ce produc zgomot cu rezultate ale masuratorilor in procesul tehnologic. Astfel, se prezinta urmatoarele tipologii de scule si procedee cu nivelul de zgomot determinat:

- scule portabile electrice (gaurit, insurubat, taiat, polizat, slefluit, rotopercutante);

- procese tehnologice: gaurire, taiere, slefuire;

Fata de cele de mai sus se impune, ca pentru respectarea legislatiei in vigoare, sa se elaboreze proceduri de lucru cu caracter operational care sa se adreseze in egala masura tuturor factorilor implicati in asigurarea conditiilor de munca si sanatate pentru om in santierele de constructii.

Evaluarea nivelului de zgomot si vibratii transmise omului, pentru echipamentele de constructii noi produse in Romania si importate trebuie sa se realizeze de catre laboratoare de incercari acreditate si/sau organisme de certificare notificate.

Evaluarea nivelului de zgomot emis in exterior, a nivelului de zgomot si vibratii transmis mecanicului masinii pentru echipamentele aflate in exploatare sau importate la mana a doua sa se realizeze de catre organisme de inspectie acreditate pe baza rezultatelor incercarilor de catre laboratoare acreditate.

Masurarea nivelelor zgomotului si vibratiilor trebuie sa se realizeze de catre laboratoare de testare specializate acreditate si notificate.

Supravegherea indeplinirii cerintelor pentru incadrarea in limitele admise pentru zgomot si vibratii transmise omului trebuie sa se realizeze de catre organisme notificate de autoritatea statului.

Pentru implementarea sistemului de evaluare, control si supraveghere este necesara crearea documentelor normative, astfel incat toti factorii implicati, producatori, distribuitori, anteprenori si autoritatile statului sa asigure conditiile transpunerii procedurilor din directivele europene si legislatia nationala.

- Amenajarea si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor.

- Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii.

- Amenajarea si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat.

Nu este necesar.

- Protectia solului si a subsolului

Solul si subsolul vor fi afectate numai cu ocazia efectuarii sapaturiilor pentru amplasarea conductelor de gaz apa si canalizare  proiectate .

Suprafata de teren ocupata temporar va fi de cca. 26.4m2 , luand un coridor de lucru de 1,2 m in timpul executiei.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Dupa executarea lucrarilor spatiul verde afectat se va readuce la starea initiala.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Protectia asezarilor umane este respectata insasi prin amplasamentul si traseul insatalatiilor proiectate,respectindu-se prevederile reglementarilor in vigoare privind amplasarea in localitati a retelelor edilitare.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

- in urma executiei lucarilor proiectate rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: bucati de conducta din PVC , bucati de conducta din polietilena, bucati de cofraje din lemn, bucati de beton si moloz rezultat din sapaturi;

- modul de gospodarire a deseurilor: deseurile din PVC si PEHD se vor selecta si se vor depozita in conteinere pentru materiale plastice dupa care se vor evacua preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului si a beneficiarului; deseurile din materiale metalice se vor selecta si se vor preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului si a beneficiarului. Cantitatile de moloz si pamant excedentar se vor colecta si evacua la rampa de gunoi autorizata, prin grija executantului si beneficiarului.

- Deseurile rezultate sunt cele menajere generate de organizarea de santier si resturile de conducta sau tevi recuperate in urma procesului de productie si care vor fi transportate fie la un centru de reciclare fie inapoi la beneficiar, respectand normele de mediu valabile in cazul depozitarii materilelor.

- Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

- Substantele toxice si periculoase produse, folosite, comercializate

- Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediului si a sanatatii populatiei

Nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului. In cazul proiectelor privind instalatii pentru depozitarea deseurilor, vor fi prezentate, de asemenea:

- sistemul de auto-monitorizare a emisiilor si a calitatii factorilor de mediu in zona de influenta (in conformitate cu prevederile legale in vigoare)

- modul de inregistrare si rapoartare a datelor de monitorizare in timpul exploatarii si post- inchidere

VI.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESCO, COV, LCP, Directiva-cadru-apa, Directiva cadru-aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER- pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale

Executia lucrarilor de extindere a conductei de gaze naturale se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de montare a conductei in conformitate cu prevederile NTPEE-2018.

Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile si autorizatiile necesare executiei lucrarilor in cadrul culoarului de lucru.

Organizarea executiei lucrarilor va avea urmatoarea succesiune tehnologica:

- predarea amplasamentului

- achizitia de material tubular din PE 100, SDR 11, fitinguri, etc.

- manipularea, depozitarea si transportul materialului tubular

- saparea santului pentru conducta

- insiruirea materialului tubular

- imbinarea tevilor prin sudura cap la cap sau prin electrofuziune

- montarea conductei in sant

- astuparea santului conductei

- curatirea conductei cu pistoane de curatire

- efectuarea probelor de presiune

- montarea posturilor de reglare-masurare

- intregirea instalatiilor de utilizare

- receptionarea lucrarilor

- cuplarea conductelor proiectate la reteaua in functiune

- punerea in functiune (PIF)

Proba de presiune

Reteaua de distributie presiune redusa se va supune la probe de presiune preliminara, de rezistenta si etanseitate. Probele de presiune se vor realiza numai cu aer. Nu se admit incercari la presiune cu alte fluide. In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune. Conditiile de incercare si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces verbal de receptie. Incercarile se vor face cu manometre inregistratoare verificate. Atit verificarile de casa cit si probele definitive se vor face cu aceleasi aparate si in aceleasi puncte. La aparitia unor defecte, incercarile se intrerup si se vor relua dupa remedierea acestora. Nu se admit remedieri pe durata cit se golesc conductele de aer sau sub presiune. Dupa terminarea probelor de presiune tot continutul de aer se va goli. Inainte de punerea in functiune se va face o proba cu gaz la presiunea de regim. Presiunile de incercare pentru conducte de presiune redusa sunt: rezistenta P = 6.0 bar, timp de 1 ore si etanseitate P = 4.0 bar, timp de 24 ore. Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii in conducte se calculeaza in functie de volumul conductei, conform valorilor date in Tabelul nr.9 din NTPEE- 2018.

Pentru organizarea de santier se va amplasa o imprejmuire pe teren proprietate publica.

In zona verde se va indeparta stratul vegetal prin sapatura manuala sau mecanizata si se va executa un sant cu o adancime de minim 1,1 m. Dupa plasarea conductei in sant se va reface si se va compacta pamantul adaugat dupa fiecare 10-15 cm de pamant de umplutura adaugati.

Dupa terminarea lucrarilor, grupurile sanitare, dalele, etc., dupa care balastul de pe platforma se va curata, fiind utilizat in alte scopuri, urmand a reasterne stratul vegetal peste locatia mentionata, redandu-se suprafata la starea initiala.

Intregul material tubular si fitingurile aferente vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se vor pastra pentru a fi incluse in CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI.

Materialele si fitingurile necesare executarii lucrarilor trebuie sa corespunda NTPEE-2018.

Protectia muncii in timpul executiei.

- toate lucrarile conform proiectului, vor fi executate numai de formatii specializate si autorizate sub coordonarea permanenta a unui sef de formatie (maistru, inginer) cu experienta in astfel de lucrari, capabil sa ia in orice moment masurile impuse de evolutia lucrarilor.

- Inaintea inceperii lucrarilor, toti componentii formatiei de lucru vor fi instruiti asupra masurilor necesare de realizat pentru ca ele sa se execute corespunzator cu prevederile proiectului tehnic, iar muncitorii vor folosi obligatoriu si permanent, indiferent de anotimp, echipamentul de lucru si de protectie prevazut de normativele in vigoare:

| Nr.crt. | Denumire echipament | Sudor electric | Sudor autogen | Montat | Izolator | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casca de protectie | Da | Da | Da | Da | - |
| 2 | Salopeta | Da | Da | Da | Da | - |
| 3 | Cisme de cauciuc | Da | Da | Da | Da | Dupa caz |
| 4 | Manusi | - | Da | - | Da | - |
| 5 | Manusi sudor | Da | Da | - | - | - |
| 6 | Sort de piele | Da | Da | - | - | - |
| 7 | Ochelari de protectie | - | - | - | Da | - |
| 8 | Masca de sudor | Da | - | - | - | - |
| 9 | Centura de siguranta | Da | Da | Da | Da | Dupa caz |
| 10 | Costum azbest | da | Da | Da | - | Cuplari in gaze |

3.	Pentru buna pregatire a lucrarilor, toate materialele, armaturile, echipamentele, SDV-urile si utilajele necesare lucrarilor vor fi organizate corespunzator pe toata perioada de executie iar constructorul va lua masuri de asigurare a ordinii, curateniei si securitatii acesteia prin paza si pe timp de noapte.

4.	La lucrarile executate in zonele de circulatie pietonala si rutiera, se vor lua masuri sporite pentru cresterea sigurantei atat a circulatiei cat si a personalului de executie si civil, prin:

- atentionarea circulatiei cu pancarde si panouri avertizoare montate incepand cu 200 m inainte si dupa lucrare:

SANTIER IN LUCRU!

DRUM DENIVELAT!

DRUM INGUST!

REDUCETI VITEZA DE CIRCULATIE!

VITEZA 5 km/h

- montare de panouri si parapeti care sa delimiteze perimetrele cailor de circulatie respective;

- dirijarea cieculatiei prin montarea de bariere pazite pe drumurile de circulatie intensa;

- montarea de podete cu balustrade si mana curenta pentru trecerea persoanelor peste santuri;

- iluminarea pe timp de noapte a zonelor respective in plina circulatie pietonala si rutiera.

5.	Toate stadiile de activitate (in lucru sau la lasarea lucrului) toate caile de circulatie rutiere si pietonale vor fi degajate de orice fel de materiale si mijloace tehnice de executie

6.	Trecerea utilajelor grele pe senile de pe o parte pe cealalta parte a soselelor asfaltate, se va face numai in locuri amenajate pe "podine” din dulapuri de lemn sau dale carosabile din beton armat folosite in lucrarile curente de organizare de santier, daca utilajele nu sunt prevazute cu papuci netezi pentru lucru pe asfalt.

7.	Este interzisa trecerea masinilor si utilajelor peste poduri si podete fara verificarea prealabila a capacitatii portante a acestora si eventual o intarire suplimentara.

8.	La incetarea lucrului toate dispozitivele si utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curatate si verificate in afara perimetrelor de circulatie in locuri stabile si asigurate impotriva deplasarilor si pornirilor intamplatoare.

9.	Inainte de inceperea sapaturilor se va lua legatura cu beneficiarii canalizatiilor subterane, pentru identificarea lor, luandu-se masuri de protejare a acestora. Sapatura, in zonele in care exista montate canalizatii subterane se va executa obligatoriu manual.

10.	Lucrarile de subtraversare a drumurilor prin foraj orizontal sau in sant deschis de % din latime utilizand dupa necesitati si podete provizorii peste sapatura, se vor realiza fara oprirea circulatiei, cu luarea masurilor respective prevazute la punctul 4.

11.	La saparea manuala a santurilor si a gropilor de pozitie se vor folosi unelte de sapat, luandu-se masuri de protectie impotriva surparilor.

12.	Toate sapaturile cu adancimi mai mari de 1,5 m vor fi asigurate prin sprijinire de maluri.

13.	Este interzis a se executa lucrari de sudura sau taiere in gropi neasigurate impotriva surparii malurilor.

14.	Se interzice orice fel de sudura sau taiere cu flacara deschisa in apropierea materialelor inflamabile.

15.	Generatorul de acetilena va fi instalat in timpul lucrului la o distanta de minim 12-15 m de orice sursa de foc (arc de sudura, flacara deschisa, corpuri incandescente, tigari aprinse, etc.)

16.	La sfarsitul lucrului, generatorul de acetilena se va goli si spala corespunzator. Se interzice cu desavarsire lasarea generatorului nedemontat si incarcat, cu carbid si gaz interior.

17.	Manipularea tuburilor de oxigen si acetilena se va face cu capacele de protectie si inelele de cauciuc montate si cu mare atentie eliminand lovirea si trantirea lor iar pastrarea sau folosirea va fi ferita de radiatia solara.

18.	Fumatul in apropierea generatorului de acetilena este strict interzis.

19.	Operatiunile de lansare a conductei se vor efectua numai sub supravegherea si la comanda sefului de formatie.

20.	Este strict interzisa circulatia sau stationarea muncitorilor sub carligul macaralelor (auto sau pe senile) sub conducta ridicata sau in zona de actionare a bratelor acestora.

21.	Inainte de inceperea oriMartinesti operatii de ridicare sau coborare, conducatorul instalatiei de ridicat este obligat sa anunte, prin semnale acustice, muncitorii din jur, pentru a iesi din raza de actiune a acestora.

22.	Se interzice folosirea macaralelor (manuale sau auto) daca:

- Starea cablurilor de ridicat este necorespunzatoare

- Franele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente

- Nu sunt echipate cu chingi de ridicare a sarcinii, omologate si in perfecta stare

- Nu sunt calate corespunzator

23.	Pentru operatiunile de ridicare a sarcinii, vor fi utilizate numai dispozitive de legare omologate si in perfecta stare, care vor corespunde caracteristicilor lucrarilor pentru care au fost destinate.

24.	Este interzis a lucra pe utilaje persoane neautorizate

25.	Personalul care actioneaza in raza utilajelor actionate electric sau in raza retelelor electrice va fi instruit pentru evitarea electrocutarii.

26.	Muncitorii care executa lucrari la inaltime vor fi asigurati prin centuri de siguranta si funii, purtand genti pentru pastrarea sculelor.

- In timpul efectuarii probelor de presiune se interzice accesul in zona de lucru a personalului.

- Este interzis accesul persoanelor straine in zona lucrarii si in special a copiilor.

- Pentru lucrari de cuplari-decuplari la conducte si instalatii de gaze "cu foc” se vor lua urmatoarele masuri:

- Lucrarile de cuplari "in gaz” se vor desfasura numai pe baza unui program intocmit in mod special si semnat de organele competente ale beneficiarului si constructorului sub directa supraveghere a delegatiilor acestora

- Nici o lucrare cu foc (sudura, taieri in metal, lucru cu scule care produc scanteii) nu va fi inceputa fara permis de lucru cu foc, eliberat de seful unitatii beneficiare a instalatiilor la care se lucreaza; acest permis va indica masurile preventive ce trebuiesc luate de constructor si beneficiar pentru a incepe lucrul cu foc

- Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. Pentru lucrul in continuare se va emite in fiecare zi de lucru un permis. In timpul lucrului, permisul trebuie sa se gaseasca la persoana vizata sa execute lucrarea.

- Instalatiile si conductele la care urmeaza sa se lucreze, vor fi predate constructorului de catre beneficiar pe baza unui proces-verbal in care se va specifica ca ele sunt pregatite conform NTS si PSI, putandu-se lucra la ele cu foc deschis si cu scule producatoare de scantei.

- Este interzisa executia lucrarilor de sudura sau operatii care ar produce scantei la instalatiile in functiune, la orice aparate sau conducte de gaze in functiune si la instalatiile legate de cele in functiune

- Maistrul, seful de echipa si muncitorii, nu vor incepe lucrul inainte de indeplinirea masurilor prevazute in permisul de lucru cu foc.

- Lucrarile cu foc trebuie imediat oprite daca, in cursul executarii lor, independent de luarea masurilor necesare, se constata organoleptic manifestari de gaze in preajma locului de munca.

- Acolo unde nu se pot asigura conditiile prevazute de NTS si PSI pentru lucrul cu foc deschis, portiunea din instalatie sau conducta la care urmeaza sa se lucreze , se va demonta, dupa golire, din cele mai apropiate flanse si se va transporta unde se va putea lucra cu foc. Dupa executarea interventiei se va transporta si monta din nou in instalatie. Atat demontarea, cat si montarea se vor executa cu scule antiscantei.

- Este interzisa apropierea cu flacara, lucrul cu scule ce pot produce scantei, sudarea si accesul utilajelor la o distanta mai mica de 35 m de instalatia in exploatare

j. In toate cazurile in care exista pericolul formarii unui amestec exploziv, se vor lua urmatoarele masuri:

interzicerea stricta a focului Evitarea producerii de scantei inchiderea gazului - Aerisirea imediata a conductei k. La punerea in functiune a conductelor si instalatiilor noi, modificate sau reparate, se va proceda la evacuarea aerului din retea, lasand sa treaca pe la capatul opus o cantitate de 2-3 ori volumul conductelor

- Constructorul si beneficiarul vor stabili dupa caz si alte masuri pentru siguranta lucrului.

- Cand apar pe santier probleme deosebite se va solicita proiectantul pentru elaborarea de eventuale prevederi speciale astfel ca executia sa se desfasoare fara accidente umane sau materiale.

- Trecerea cu utilaje si masini peste conductele in functiune si in zona de protectie se va face numai in locurile amenajate cu dale carosabile din beton armat folosite in lucrarile curente de organizare de santier.

- inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, impreuna cu delegatul beneficiarului vor fi stabilite locurile unde exista instalatii subterane, natura lor si felul cum sunt amplasate in pamant intocmind formele legale pentru lucrari ascunse. In cazul in care, in timpul sapaturilor au fost descoperite anumite instalatii sau constructii subterane care nu au fost cunoscute inainte, lucrarile se vor intrerupe imediat. Tot personalul din jur va fi indepartat si se vor lua masuri pentru indepartarea pericolelor de accidente. Numai dupa luarea tuturor masurilor de protectie a muncii se pot continua lucrarile.

- Este interzisa formarea de tronsoane pe pante mai mari de 20%

-localizarea organizarii de santier;

Locatia pentru organizarea de santier va fi stabilita de catre constructor, de comun acord cu Primaria Satu Mare, Jud. Satu Mare.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Dupa terminarea lucrarilor, se vor demonta imprejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., dupa care, balastrul de pe platforma se va curata, fiind utilizat in alte scopuri, urmand a reasterne stratul vegetal peste locatia mentionata, redandu-se suprafata la starea initiala.

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Se vor utiliza grupuri sanitare ecologice.

VIII.Lucrari de reface/ restaurare a amplasamentului

Titularul investitiei si executantul se obliga sa readuca la starea initiala de viabilitate terenul ocupat temporar pe perioada executiei. Prin executia acestei lucrari nu se vor prejudicia constructiile, instalatiile si utilitatile din zona si nu se vor crea surse de poluare.

IX.	Anexe - Piese desenate

Plan de incadrare in zona		scara 1:5000

Plan de situatie				scara 1:500