Nr.

Referitor dosar nr. 4631/1467/09.03.2023

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORAȘ AGNITA din județul Sibiu, oraș Agnita, Piața Republicii, nr. 19, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 4342/07.03.2023 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.07.2023 și a completărilor din data de 09.11.2023, că “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și Coveș – canalizare pluvială”, propus a fi amplasat în județul Sibiu, oraș Agnita, str. Dealului, Abatorului, Horia, Cloșca, Floreasca, Prograzii, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10, lit. b și pct. 13, lit. a;

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Amplasamentul proiectului propus se află în intravilanul orașului Agnita, județul Sibiu, situația existentă – curți construcții, imobil situat în zona căi de comunicație.

Proiectul are ca scop realizarea rețelei de canalizare pluviala in cadrul a 6 strazi din Orasul Agnita, dupa cum urmeaza: str. Closca, str. Horea, str. Abatorului, str. Dealului, str. Floreasca si str. Prograzii.

In prezent, scurgerea apelor pluviale de pe fiecare strada analizata este deficitara ca urmare a lipsei unui sistem de captare.

Reteaua de canalizare pluviala proiectata in cadrul in Orasul Agnita, se vor realiza in cadrul urmatoarelor strazi: str. Closca, str. Horea, str. Abatorului, str. Dealului, str. Floreasca si str. Prograzii.

Reteaua de canalizare pluviala se va realiza utilizand conducte din PVC SN8  si PAFSIN SN10 000, avand lungimea totala de 3.036,0 m.

Situația proiectată:

Pentru asigurarea preluării apelor meteorice, se va realiza o rețea de canalizare pluvială compusă din tuburi PVC SN8 și PAFSIN SN10.000 cu diametre cuprinse între 315 și 500 mm și cămine de vizitare din beton, cu o lungime cumulată de 3.015,0 m.

Colectarea apelor pluviale de pe suprafaţa carosabilă se va face prin intermediul gurilor de scurgere cu depozit, fără sifonare, amplasate la limita spaţiului carosabil, sau a rigolelor transversale din beton armat, prevăzute cu grătare metalice. Pentru racordarea gurilor de scurgere și a rigolelor la rețeaua proiectată se vor utiliza tuburi din PVC SN8 Dn 160/200 mm.

Evacuarea apelor pluviale colectate și transportate de rețele propuse se va efectua prin intermediul a două guri de vărsare noi (apele colectate din străzile Cloșca și Horea), realizate din beton armat monolit, a unei guri de vărsare existente (apele colectate din strada Abatorului) sau prin intermediul sistemului de canalizare pluvială existent în oraș (apele colectate din străzile Dealului, Progrăzii și Floreasca).

Pentru asigurarea calității efluentului, respectiv a unei concentrații maxime de 5 mg/l produs petrolier, conform NTPA 001/2005, fiecare deversare va fi precedată de un separator de hidrocarburi – gurile de vărsare noi – GV1 și GV2, precum și gura de vărsare existentă în malul râului Hârtibaciu.

Separatoarele de hidrocarburi utilizate pentru separarea produselor petroliere din apele pluviale ce urmeaza a fi deversate în emisarul natural vor alcătuite din bazine de beton sau oțel prevăzute cu colector de aluviuni, filtru coalescent, zona de separare și dispozitiv de siguranta cu plutitor.

Obiectul 1 – rețea de canalizare pluvială:

Pentru asigurarea transportului apelor meteorice colectate în străzile Cloșca, Horea, Abatorului, Dealului, Floreasca și Progrăzii, din orașul Agnita, către punctele de evacuare, se vor realiza rețele de canalizare pluvială alcătuite  din tuburi de PVC SN8 și PAFSIN SN10.000 si cămine de vizitare din beton.

Rețeaua de canalizare pluvială propusă se va realiza din tuburi PVC SN8 Dn 315 mm și Dn 400 mm, dar și tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 500 mm, cu o lungime totala de 3.015,0 m.

Pe reţelele de canalizare pluvială propuse se vor realiza 93 cămine de vizitare.

| Amplasament | Caracteristici rețea proiectată | Cămine de vizitare proiectate |
| --- | --- | --- |
|  | Material | Lungimi pe diametre | Lungime totala | Caracteristici | Nr. buc. |
|  |  | Dn 315 mm | Dn 400 mm | Dn 500 mm |  |  |  |
| Strada Cloșca | PVC SN8 | 451 m | 240 m | 0 m | 691 m | Beton, Dn 800 mm | 15 |
| Strada Horea (mal stâng - prelungire str. Cloșca) | PAFSIN SN10.000 | 0 m | 0 m | 332 m | 332 m | Beton, Dn 1000 mm | 10 |
|  | PVC SN8 | 80 m | 0 m | 0 m | 80 m | Beton, Dn 800 mm | 2 |
| Strada Horea (mal drept - prelungire str. Crișan) | PVC SN8 | 72 m | 299 m | 0 m | 371 m | Beton, Dn 800 mm | 12 |
| Strada Abatorului | PVC SN8 | 150 m | 72 m | 0 m | 222 m | Beton, Dn 800 mm | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Beton, Dn 1200 mm | 1 |
| Strada Dealului | PVC SN8 | 311 m | 0 m | 0 m | 311 m | Beton, Dn 800 mm | 13 |
| Strada Floreasca | PVC SN8 | 783 m | 0 m | 0 m | 783 m | Beton, Dn 800 mm | 28 |
| Strada Progrăzii | PVC SN8 | 225 m | 0 m | 0 m | 225 m | Beton, Dn 800 mm | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Beton, Dn 1200 mm | 1 |
|  | TOTAL | 2.072 m | 611 m | 332 m | 3.015 m |  | 93 buc. |

Obiectul 2 – elemente de captare a apelor pluviale:

Pe cele 6 străzi ce fac obiectul prezentului proiect se vor realiza 163 buc. guri de scurgere și 4 buc. rigole carosabile.

Guri de scurgere: au fost prevăzute 163 buc. guri de scurgere cu depozit, fără sifonare, de tip A1, ce preiau debitele de apă pluvială, cu acces din multiple direcţii, de 11 l/s şi le dirijează în colectorul proiectat.

Rigole transversale: se vor realiza 4 rigolele transversale din beton armat C35/45, turnat monolit, 2 buc.cu lungimea de L = 6,0 m și 2 buc.cu lungimea de L = 3,5 m. Pentru racordarea rigolelor transversale în colectoarele pluviale se vor folosi tuburi PVC SN8 Dn 200 mm, având lungimea totală de cca. 52,0 m, precum și tuburi PVC SN8 Dn 315 mm cu lungimea de cca. 3,0 m.

Obiectul 3 – construcții de evacuare a apelor pluviale:

Se vor realiza două puncte noi de descărcare pentru rețele pluviale din străzile Cloșca și Horea și utilizarea unei guri de vărsare existente pentru rețeaua din strada Abatorului.

Rețelele pluviale proiectate pe străzile Dealului, Floreasca și Progrăzii se vor racorda la sistemele pluviale existente în care vor descărca apele colectate.

Noile guri de vărsare se vor realiza în malurile pârâului Țiganilor (pârâu necadastrat).

fiecare gură de vărsare va fi precedată de un separator de hidrocarburi – gurile de vărsare noi – GV1 și GV2, precum și gura de vărsare existentă în malul râului Hârtibaciu

Guri de vărsare din beton armat monolit:

Gurile de vărsare GV1 și GV2 se vor realiza în malurile pârâului Țiganilor, GV1 în malul stâng – pentru evacuarea apelor pluviale colectate din străzile Cloșca și Horea, iar GV2 în malul drept pentru evacuarea în emisar a apelor pluviale colectate din strada Horea

Acestea vor fi construcții din beton armat, cu formă trapezoidală în plan. Lățimea gurilor de vărsare în secțiunea de racordare a conductei pluviale este de 1,40 m, evazându-se până la o lățime de 2,28 m în secțiunea opusă. Aripile gurii de vărsare au înălțime variabilă cuprinsă între 0,2 – 1,35 m și o grosime de20 cm. Peretele în care se racordează colectorul pluvial are o grosime de 30 cm, iar golul pentru trecerea conductei va fi prevăzut cu o mufă de încastrare PAFSIN Dn 500 mm (GV1), respectiv o piesă de trecere PVC Dn 400 mm (GV2).

Fiecare gură de vărsare va fi prevăzută cu o clapetă antiretur din polietilenă armată cu sistem de prindere din oțel inox.

Separatoare de hidrocarburi:

SH1 – separator de hidrocarburi ce se va monta în amontele gurii de vărsare GV1, pe malul stâng al pârâului Țiganilor - Q = 300 l/s. Admisia și evacuarea din acest separator se vor realiza cu conducte Dn 500 mm;

SH2 – separator de hidrocarburi ce se va monta în amontele gurii de vărsare GV2, pe malul drept al pârâului Țiganilor  - Q = 125 l/s. Admisia și evacuarea din acest separator se vor realiza cu conducte Dn 400 mm;

SH3 – separator de hidrocarburi ce se va monta în amontele gurii de vărsare existente în malul râului Hârtiabciu - Q = 100 l/s. Admisia și evacuarea din acest separator se vor realiza cu conducte Dn 400 mm.

Colectorul de aluviuni: Retine aluviunile din apa. În colectorul de aluviuni sunt retinute chiar frunze, iarbă, hârtie, sticle de plastic și alte reziduuri plutitoare.

Obiectul 4 – refacerea suprafețelor:

Suprafetele ce vor fi afectate in urma lucrarilor pentru introducerea conductelor de canalizare vor fi aduse la starea intiala, prin alocarea de lucrari specifice de refacere a suprafetelor carosabile afectate.Excepție va face strada Abatorului, pentru care lucrările de reabilitare a drumului sunt în derulare, astfel fiind nevoie doar de o refacere temporară a suprafeței carosabile afectate.

b) cumularea cu alte proiecte – în prezent pe străzile studiate, scurgerea apelor pluviale de pe fiecare stradă analizata este deficitara ca urmare a lipsei unui sistem de captare;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – impact nesemnificativ, sunt utilizate cantități relativ reduse;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate – diferitele categorii de deşeuri generate în timpul realizării investiţiei vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

e) poluarea și alte efecte negative – emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- riscul de accident: nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenul aferent proiectului este situat intravilanul orașului Agnita, județul Sibiu, situația existentă – curți construcții, imobil situat în zona căi de comunicație, conform certificatului de urbanism;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: local, redus în perioada de execuţie;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului;

e) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuţie cât și pe perioada de funcţionare, în condiţiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus pe perioada de realizare şi funcţionare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

  - investiția se înscrie în prevederile art. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  - avizul de gospodărire a apelor nr. SB 131 din 19.10.2023 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Națională Apele Române.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- investiţia se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;

- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi eliminate prin depozitare la un depozit conform;  deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual A.P.M., până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităţilor; întreţinerea/repararea utilajelor, instalaţiilor şi mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăţi specializate autorizate;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice şi periculoase;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se vor evita scurgerile de combustibili şi uleiuri uzate pe sol (folosite de maşinile, utilajele şi echipamentele/instalaţiile de pe amplasament) şi de alte substanţe toxice şi periculoase, după caz;

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafeţe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;

- întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare şi STAS 12574/87, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă;

- adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;

- constructorul va deţine Fişe cu date de securitate pentru substanţele chimice periculoase folosite şi va respecta condiţiile impuse de acestea;

- aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi, lubrifianţi), în vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul şi depozitarea temporară în organizarea de şantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;

- se vor lua toate măsurile tehnice în ce priveşte utilajele de construcţii şi mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;

- respectarea condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu avizul de gospodărire a apelor nr. SB 131 din 19.10.2023 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Națională Apele Române:

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în cursurile de apă de suprafaţă trebuie să se înscrie obligatoriu în limitele prevăzute de HG nr. 352/2005 normativul NTPA 001.

- Până la începerea execuţiei lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligaţia să reglementeze regimul juridic al terenurilor care se vor ocupa temporar/definitiv.

- Beneficiarul este obligat să obţină toate acordurile şi avizele prevăzute de lege, necesare promovării lucrărilor de investiţie.

- Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor, reparaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face numai în afara zonei de influenţă a apelor.

- Pentru perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul are obligaţia legală de a întocmi “Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale” şi de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace şi materiale de intervenţie.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Conform art. 43, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 10 (zece) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.