MEMORIU

(anexa 5E Legea 292/2018)

- Denumirea proiectului:

Proiectul intitulat “CONSTRUIRE HALA SEDIU LOGISTIC, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI” se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,  fiind incadreat in Anexa nr. 2, la punctul 10.a) Proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale, conform Deciziei de evaluare initiala nr. 200/24.07.2023, emisa de APM  Sibiu.

- Titular: SC CARPATICA LOGISTIC SRL

Sediul social: Loc. Selimbar, str. Noua,  nr. 38A, ap.1, județul Sibiu

Certificat de inmatriculare seria B, nr.41470309, CUI 29428359, J 32/1151/2011, activitate principala cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de marfuri.

Punctul de lucru pentru implemntarea proiectului: com. Selimbar, FN, Parc Industrial, CF nr.103560, nr.Top 103560,  jud. Sibiu

Tel. Mobil:0723 754 135;

Mail: tudosescu.valentin@gmail.com

Nume persoana de contact beneficiar:  Tudosescu Valentin– Administrator, tel: 0723 754 135;

- Descrierea proiectului

Rezumatul proiectului

Prezenta documentație are ca obiect obținerea actului de reglementare de mediu pentru proiectul care prevede Construire hală sediu logistic, imprejmuire si bransamente utilitati, în com. Selimbar, Parc industrial, FN, CF nr.103560, nr.Top 103560, județul Sibiu,  beneficiar SC CARPATICA LOGISTIC SRL.

Situatia juridica a terenului:

- Inscris in CF nr.103560, nr.Top 103560, proprietate privata apartinand societații SC CARPATICA LOGISTIC SRL, cota 1/1.

- Regim de inaltime: max. admis S+P+1+M/S+P+1+R/S+D+P + M/S+D+M+R conform PUG aprobat prin HCL nr.11,12/2000

- Functiunea existenta: teren constructii neobilat

Terenul este situat în localitatea Selimbar, are o suprafață de 3574 mp, este identificat cu CF nr.103560, nr. cadastral 103560, proprietate privată apartinand societății SC CARPATICA LOGISTIC SRL, cota 1/1.

Terenul este liber de construcții si va fi racordat la toate retelele  interioare ale parcului industrial pentru infrastructura si utilitati, respectiv : energie electrica, gaz metan, apa si canalizare.

Terenul se supune reglementarilor PUZ Selimbar aprobat prin HCL nr.75/17.12.2014 si face parte din Parc Industrial Selimbar.

Terenul are o forma poligonala cu orientare NS-EV si prezinta o inclinatie usoara avand panta de 0.1-2%.

Accesul la imobil se realizeaza pe un drum din incinta parcului industrial.

Prin proiect se propune construirea unei hale cu regim de inaltime parter si amenajarea acesteia.In volumul parterului se include o supanta partiala.

Realizarea proiectului presupune urmatoarele lucrari:

- Construcție nouă hală sediu logistic

- Imprejmuire teren

- Branșamente și racorduri la rețelele de utilități apartinand parcului

- Amenajari exterioare ( trepte acces hala, aleei pietonale si carosabile)

- Realizare organizare de șantier aferentă proiectului.

Activităţile ce se vor desfasura dupa implementarea proiectului se vor integra în profilul actual al zonei industriale din perimetrul intravilan al loc. Selimbar, sustine tendinta actuala pentru destinatiile de servicii industriale, activitati de depozitare, manipulare-transport, activitati de distributie a marfii, cercetare si productie de tehnologii avansate, alte activitati auxiliare si vor contribui la dezvoltarea economica a comunei Selimbar.

- Justificarea necesităţii proiectului

Carpatica Logistic SRL, având ca obiect de activitate principală cod CAEN 4941 transporturi rutiere de  marfuri a decis aplicarea unei strategii de diversificare a activității, propunand unui sediu logistic cu capacitate de service pentru  parc auto intern si depozitare marfuri.

Proiectul are in vedere valorificarea resurselor materiale si umane locale, precum si a potentialului pietei de desfacere a bunurilor.

Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitată pentru a fi folosita temporar (planuri de situaţie si amplasamente):  in copie se ataseaza planul de amplasament, plan de situație pentru proiectul de investiție propus si planul cadastral.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de construcție, etc.)

Investiţia presupune construire hala sediu logistic, imprejmuire teren si bransamente utilitati.

Suprafața totala a terenului este de 3574 mp, din care suprafaţa construita este de 943 mp

Vecinatati:

- Nord: teren liber apartine unei persoane fizice

- Sud: strada parc industrial si teren lipsit de constructii

- Est: constructie nefinalizata ( structura din beton)

- Vest: strada parc industrial si teren lipsit de constructii

Suprafața propusă a fi construită/ suprafata desfasurata este de Sc= 943 mp si se va realiza în incinta parcelei 103560 UAT Selimbar, jud. Sibiu.

Compartimentare hala

PARTER: total 624.81 mp

- hala:474.84 mp,

- hol si casa scarii:12.06 mp,

- sala mese: 24.38 mp,

- grupuri sanitare: 8.43 mp,

- camera odihna: 9.65 mp,

- incapere deservire service-piese: 22.11 mp,

- incapere deservire service-piese: 22.62 mp,

- incapere deservire service-piese: 22.14 mp,

- centrala termica: 28.58 mp.

SUPANTA: 177.52 mp

- hol si casa scarii:12.06 mp,

- bucatarie: 18 mp,

- grupuri sanitare: 6.03 mp,

- depozit: 1.21 mp,

- birouri: 111.62 mp,

- sala protocol: 28.60 mp

ETAJ

- dormitor: 15.94 mp,

- dormitor: 14.47 mp,

- dormitor: 14.52 mp,

- dormitor: 15.00 mp,

- baie: 7.40 mp,

- hol: 5.19 mp.

ARIA UTILA TOTALA (parter + supanta): 802.33 mp

Finisaje si elemente nestructurale - exterior

Hala va avea o suprafață totala de 943 mp, regim inaltime parter cu o supanta partiala, din punct de vedere funcțional va avea o zona administrativa si zona de service.

Hala va avea o structura metalică amplasata pe cuzineti din beton sub fiecare trama, invelitoare exterioare tip ferme metalice si închideri perimetrale din panouri tip sandwich.Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termopan.

Se vor avea in vedere si amenajarile exterioare care constau in realizarea treptelor de acces si amenajarea de alei pietonale si carosabile.

Constructia si interventiile propuse nu afecteaza proprietatile din imediata vecinatate.

Finisaje si elemente nestructurale - interior

- peretii de compartimentare din gips carton, panouri tip sandwici cu vata minerala,

- pardoseli din gresie ceramica si parchet laminat,

- plafoane din placi de rigips zugravite cu var sau vopsea lavabila.

Planseul dintre parter si supanta este realizat din placa de beton cu o grasime de 15 cm.

- Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Inaltime la cornisa (fata de cota terenului): 8.65 ml

- Inaltime totala ( la coama sarpantei): 9.25 ml ( fata de cota terenului amenajat)

- Profilul si capacitățile de producție

Terenul pe care se va realiza Hala sediu logistic are suprafaţa totală de 3574 mp.

Bilanţ teritorial

| SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN | 3574 | mp |
| --- | --- | --- |
| ARIA CONSTRUITĂ PROPUSĂ | 943 | mp |
| ARIA DESFASURATA | 943 | mp |
| ARIA utila totala propusă | 802.33 | mp |
| POT existent/ POT max. admis | 0 % / 40% |
| CUT existent/ CUT max. admis | 0 / 1,2 |
| POT propus | 26.38 % |
| CUT propus | 0.26 |
| Regimul de înălțime | P si supanta partiala |

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In prezent, terenul pe care se dorește realizarea proiectului este lipsit de constructii.

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, in funcție de specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Hala propusă a fi construită se va amenaja ca spatiu administrativ si spatii service cu dotari specifice activitatii.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea proiectului se vor folosi ca materiale: balast, nisip, piatra sparta, beton, elemente din lemn, panouri de tip »Sandwich», alte elemete prefabricate metalice, componente pentru diverse categorii de instalații  etc.

Utilajele și mijloacele de transport care se vor utiliza pentru realizarea lucrarilor se vor alimenta cu combustibil la puncte de distribuţie  carburanţi autorizate.

În faza de funcționare se vor utiliza: apa, gaz metan, energie electrica si consumabile specifice activitatii de service.

- Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Pentru investiţia prevăzută prin proiect asigurarea utilităţilor se va realiza prin racordarea la toate rețelele edilitare si de infrastructura existente in parcul industrial: energie electrica, gaz metan, apa si canalizare.

- Energia electrică - se va asigura prin bransare la reteaua de energie electrică a parcului industrial;

- Apa potabilă – se va asigura din rețeaua existenta pe amplasament.In perioada de constructie se va asigura apa imbuteliata. Bransarea la reteaua de alimentare cu apa potabila a Parcului  industrial se va realiza conform recomandarilor si conditiilor impuse prin Aviz Unic din 05.07.2023;

- Canalizarea – se va asigura prin bransare la reteaua existenta a parcului industrial. Apele uzate menajere  vor fi preluate de o retea de canalizare ape menajere propusa a fi realizata din tubulatura PVC si care va descarca apele uzate colectate in reteaua de canalizarea apa uzata a Parcului Industrial Selimbar, administrate de Parcuri Industriale Sibiu, conform Aviz Unic din 05.07.2023. Apele pluviale conventional curate de pe acoperisul cladirii vor fi colectate prin intermediul receptoarelor de tip terasa si a sistemelor vacumatice de tip Geberit  cu conducte HDPE montate sub acoperis. Apele pluviale conventional curate colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare ape pluviale a Parcului Industrial Selimbar, administrate de Parcuri Industriale Sibiu, conform Aviz Unic din 05.07.2023.

Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi (Q-24.6 l/s) colectate de pe zonele carosabile, parcari exterioare, platforme auto, se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere stradale din incinta si vor fi directionate catre un separator de hidrocarburi cu filtru cualescent, Q nominal=30.00 l/s, clasa I de tip Criber SH-DOP -10-2004. Efluentul separatorului de hidrocarburi va fi evacuat in reteaua de canalizare ape pluviale a parcului industrial, conform recomandarilor  inscrise in Aviz Unic din 05.07.2023. SPP va purta marcajul CC, omologat corespunzator conform SR EN 858-CI.

- Energia termica – se va asigura prin bransare la reteaua de gaz metan  a parcului industrial. Hala va fi incalzita cu ajutorul unei centrale termice alimentata cu gaz metan.

.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiției

Organizarea de santier se va amenaja pe amplasamentul care face obiectul proiectului. Suprafaţa ocupată pentru lucrările de realizare a actualei investiții se va elibera de materiale si se va reamenaja la finalizarea lucrărilor.

- Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente

La această etapa nu se prevad cai noi de acces si nu este cazul de modificarea cailor de acces existente. În interiorul amplasamentului aferent pezentului proiect vor fi amenajate zone marcate pentru accesul pietonilor, drumuri de incinta si spatii verzi.

- Resursele naturale folosite în constructie si functionare

- combustibil pentru alimentarea utilajelor și mijloacelor auto ( se recomanda alimentarea in statii de distributie carburanti)

- energie electrica pentru funcționarea unor utilaje

- apa pentru personalul muncitor și lucrarile de construcție

- balast, nisip, piatra sparta, alte minerale.

In etapa de funcționare se vor folosi resurse ca: energie electrica si apa, asigurate prin bransare la retelele existente în zona.

- Metode folosite în constructie

Pentru realizarea construcțiilor și amenajarilor prevazute prin proiect se vor folosi metode specifice și consacrate de realizare a instalațiilor si construcțiilor industriale.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Organizarea de santier se va realiza în incinta amplasamentului aferent prezentului proiect. Pentru organizarea de șantier sunt necesare lucrări minimale, pentru delimitarea zonelor de amplasare a materialelor de lucru, utilaje şi deşeuri. De asemenea se vor amplasa containere mobile pentru angajați și muncitori. Organizarea de santier va fi prevazuta cu panou informativ.

Dupa obținerea autorizației de construire se va trece la trasarea lucrării și demararea operaţiilor de construire, conform tehnologiei de execuție propusă în proiectul de detaliu, care va respecta standardele și normativele în vigoare.

Construcția trebuie proiectata și executata astfel incat utilizarea resurselor naturale să fie sustenabila si sa asigure in special următoarele: reutilizarea sau reciclabilitatea materialelor, durabilitatea construcțiilor, utilizarea unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

Se estimează ca demararea lucrarilor de construcții sa se faca începand cu luna septembrie 2023, după care se va realiza dotarea halei de logistica cu echipamente specifice. Punerea în funcțiune se estimează a fi realizata in trimestrul I/2024.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

La aceasta dată terenul este liber de construcții, pe amplasamentul propus nu se desfaşoara niciun fel de activitate.

Terenul se află în intravilanul loc. Selimbar, in zona industriala - incinta parcului industrial, terenul apartin SC Carpatica Logistic SRL.

Proiectul nu intra sub  sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

A fost analizată alternativa de a nu realiza aceasta investitie insa activitatea desfașurata in prezent de SC Carpatica Logistic SRL, respectiv transport marfuri se desfasoara continuu, fiind un sector de activitate fara sezonalitate cu o piața relativ constanta si cu un trend  crescator.

Pentru alternativa propusa s-a avut în vedere si existența in imediata proximitate a utilităților. De asemenea, destinația prevăzută prin Planul Urbanistic General al Comunei Selimbar corespunde viitoarei folosințe propuse prin proiect.

- Alte activități care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numarului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- Alte autorizații cerute pentru proiect

Conform Certificatului de urbanism nr. 621 din 02.11.2022 emis de Primaria Comunei Selimbar pentru acest proiect.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevazut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare

Nu este cazul.

- harţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia: Terenul pe care se va realiza investiția este situat în intravilanul com. Selimbar in incinta parcului industrial.

Conform C.F. nr. 103560, terenul are o suprafaţa totală de 3574 mp, este proprietate privată a societății Carpatica Logistic SRL.

Vecinătăți

- Nord: teren liber apartine unei persoane fizice

- Sud: strada parc industrial si teren lipsit de constructii

- Est: constructie nefinalizata ( structura din beton nefinalizata)

- Vest:strada parc industrial si teren lipsit de constructii

Se ataseaza in copie planul de amplasament si planul de incadrare in zona.

- Ariile naturale protejate aflate în zona sunt: - nu este cazul

Folosința actuala: teren constructii nemobilat

Destinația stabilită prin PUG : servicii industriale, activitati de depozitare, manipulare-transport, activitati de distributie a marfii, cercetare si productie de tehnologii avansate, alte activitati auxiliare.

Construcțiile propuse corespund prevederilor PUG. Imobilul nu se afla în perimetrul de protecție  faţă de obiective cu valoare de patrimoniu.

- POT max=40%,

- CUT max=1.2, conform Certificat de Urbanism

- Arealele sensibile - nu este cazul

Distante fața de arii protejate si zone rezidențiale : nu este cazul, proiectul nu se suprapune cu zone protejate sau restrictionate pentru constructie.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luata în considerare - Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament, locația se afla pe platforma industriala a localităţii.

Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informaţiilor disponibile - Surse de poluanți si instalații pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

→ in timpul realizarii lucrarilor, pot sa apara scurgeri de produse petroliere de la utilajele de lucru, astfel se prevede montarea unui SPP;

→ in timpul funcționării: se va realiza racord la reteaua de alimentare cu apa si la reteaua de canalizare a parcului industrial

Apele menajere  vor fi direcționate în sistem gravitațional către caminul de racord prevazut la limita de proprietate și apoi deversate in rețeaua de canalizare a parcului.

- Apele pluviale conventional curate de pe acoperisul cladirii vor fi colectate prin intermediul receptoarelor de tip terasa si a sistemelor vacumatice de tip Geberit  cu conducte HDPE montate sub acoperis. Apele pluviale conventional curate colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare ape pluviale a Parcului Industrial Selimbar, administrate de Parcuri Industriale Sibiu, conform Aviz Unic din 05.07.2023.

- amenajările și dotările pentru protecția apelor

- se va urmari ca in timpul realizarii lucrarilor sa nu fie afectate reţelele existente de alimentare cu apă și alte rețele din zona;

- nu se vor efectua intervenţii la mijloacele de transport si echipamente in santier, pentru a evita scapări accidentale de produse petroliere;

- apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi (Q-24.6 l/s) colectate de pe zonele carosabile, parcari exterioare, platforme auto, se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere stradale din incinta si vor fi directionate catre un separator de hidrocarburi cu filtru cualescent, Q nominal=30.00 l/s, clasa I de tip Criber SH-DOP -10-2004. Efluentul separatorului de hidrocarburi va fi evacuate in reteaua de canalizare ape pluviale a parcului industrial, conform recomandarilor  inscrise in Aviz Unic din 05.07.2023. SPP va purta marcajul CC, omologat corespunzator conform SR EN 858-CI. Indicatorii de calitate ai efluentului SPP se vor incadra in limitele prevazute de HG nr.352/2005 pentru completarea si modificarea HG NR.188/2002, Normativ NTPA 001/2005, asa cum prevede  in Aviz de Gospodarire a Apelor nr. SB 117/17.08.2023 emis de SGA Sibiu.

- Protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

→ pe durata lucrărilor sunt posibile emisii în aer de praf de la operaţiuni de  manevrare a materialelor şi gaze de eşapament de la maşinile şi utilajele folosite.

→ în perioada funcționării: sursele/emisiile vor fi: gaze de ardere de la producerea agentului termic, emisii de pulberi de la procesele de prelucrări mecanice, emisii de la mijloacele auto de pe platformă.

- instalatiile pentru reținerea, tratarea și dispersia poluanților in atmosfera

- se va urmări minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie rezultate din lucrările de terasamente şi de manipulare a pământului (săpare, compactare, spargere, încărcare-descărcare), prin aplicarea tehnologiilor moderne;

- atat în faza de execuție a investiției, cat si în faza de exploatare, pe platforma societaţii se vor folosi doar echipamente şi mijloacele de transport cu verificari tehnice la zi, conform normelor legale, aflate in perfecta stare de funcționare;

Protecția impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibrații

- 	utilajele de lucru si mijloacele de transport folosite pe durata realizarii proiectului, dar si pe perioada de funcționare;

- 	traficul, activităţile de pe platfome exterioare.

- amenajările si dotările pentru protecția impotriva zgomotului si vibratiilor

- pentru realizarea investiţiei se vor folosi echipamente de lucru si transport silenţioase, se va urmari exploatarea acestora în limitele parametrilor optimi de funcționare;

-  utilajele specifice de activitatii service se amplasaeză strict în interiorul cladirii;

- hala este prevazuta cu  izolatie fonica corespunzatoare.

Protecția impotriva radiatiilor:

sursele de radiații:Nu este cazul.

- amenajările si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul.

Protecția solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

- scurgeri accidentale de carburanţi de la utilajele si autovehiculele utilizate pe durata lucrarilor de execuție a proiectului;

- scurgeri accidentale uleuri sau alte materiale, ca urmare a manevrării necorespunzătoare:

-depozitari necontrolate de deșeuri, inclusiv  in perioda de funcționare.

Lucrările si dotarile pentru protecția solului si a subsolului:

- utilajele care se vor folosi la realizarea lucrarilor vor avea verificarile tehnice la zi;

- stocarea temporara a deșeurilor se va face pe plaforme betonate, iar valorificarea si/sau eliminarea se va realiza prin operatori autorizați;

- se vor respecta prevederile planului de gestionare a deseurilor rezultate pe parcursul implementarii proiectului;

- se va asigura dotarea cu materiale absorbante  pentru eventualele scurgeri de carburanti, uleiuri, emulsii;

- deșeurile tehnologice se vor depozita corepunzător, in perimetre  amenajate.

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Investitia se va realiza în zona industriala, iar in vecinatate nu se gasesc ecosisteme terestre si acvatice care ar putea fi afectate.

- apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi (Q-24.6 l/s) colectate de pe zonele carosabile, parcari exterioare, platforme auto, se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere stradale din incinta si vor fi directionate catre un separator de hidrocarburi cu filtru cualescent, Q nominal=30.00 l/s, clasa I de tip Criber SH-DOP -10-2004. Efluentul separatorului de hidrocarburi va fi evacuate in reteaua de canalizare ape pluviale a parcului industrial, conform recomandarilor  inscrise in Aviz Unic din 05.07.2023. SPP va purta marcajul CC, omologat corespunzator conform SR EN 858-CI. Indicatorii de calitate ai efluentului SPP se vor incadra in limitele prevazute de HG nr.352/2005 pentru completarea si modificarea HG NR.188/2002, Normativ NTPA 001/2005, asa cum prevede  in Aviz de Gospodarire a Apelor nr. SB 117/17.08.2023 emis de SGA Sibiu.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu este cazul.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Investiția se va realiza în zonă industriala, iar in vecinatate nu se gasesc obiective protejate care ar putea fi afectate de viitoarea activitate.

- lucrările, dotările si măsurile pentru protecția asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia asezarilor umane ori a altor obiective de interes public.

- Prevenirea şi gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

- lista deseurilor ( clasificate şi codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

În perioada de realizare a investitiei vor rezulta deseuri de la lucrarile de executie a proiectului si de la materialele folosite, inclusiv deseuri de ambalaje de la acestea.

- deseuri metalice si alte deșeuri (lemn, plastic, polistiren, spume poliuretanice).

Se va asigura colectarea separata si controlata a deseurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate si autorizate contractate.

Categorii de deseuri generate estimate a fi produse:

17 02 02 – sticla – cca 0,01 tone

17 02 03 - materiale plastice – cca 0,2 tone

17 04 07 - amestecuri metalice – cca 0.8 tone

17 04 11 - cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 – cca 0,05 tone

17 05 04 - pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 – cca 4 tone

17 06 04 - materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 – cca 0,3 tone

15 01 01 - ambalaje de hartie si carton – cca 0,2 tone

15 01 02 - ambalaje de materiale plastice – cca 0,3 tone

15 02 06 - ambalaje amestec – cca 0,2 tone

Solul fertile rezultat din excavatie va fi reutilizat la amenajarea de zone verzi.

Conform OUG 92/2021 se va realiza planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de construire, care prevede, cel putin:

- colectarea la sursa a deseurilor reciclabile, separat, pe categorii

- asigurarea recipientilor corespunzatori de precolectare, etichetati, conform cerintelor legale

- contractarea operatorilor autorizati ptr. valorificare/eliminare deseuri

- întocmire documente de transport

- intocmirea evidentelor și urmarirea realizarii tintelor, precum si raportarea către autoritatea de mediu, la finalizarea proiectului

Gestionarea deseurilor provenite din constructii se va face astfel incat sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materiala, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activităţi de constructie şi desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04.

După inceperea activitaţii, tipurile de deșeuri rezultate vor fi generate in cantități direct proporționale cu ponderea activităţii .

Principalele categorii deșeuri rezultate în timpul funcționarii sunt:

15 01 02 deșeuri ambalaj din plastic

15 01 01 deșeu ambalaje hartie-carton

20 03 01 deșeu menajer- cca 1 mc/luna

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deșeuri generate

Carpatica Logistic SRL va face audituri periodice privind gestionarea deseurilor. Se stabilesc masuri de imbunatatire a gestionarii, inclusiv de reducere a cantitatilor de deseuri generate si se urmareste implementarea acestora.

Gestionarea deseurilor provenite din constructii se va face astfel încat sa atinga un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04.

- planul de gestionare a deşeurilor

Deseurile rezultate in timpul realizarii investitiei  precum și deseurile care se vor genera in perioada de functionare se vor colecta separat si controlat, pe categorii iar valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile se va face prin firme specializate si autorizate.

Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de construire se va referi la:

- colectarea la sursa a deșeurilor reciclabile, separat, pe categorii

- asigurarea recipientilor corespunzători de precolectare, etichetati, conform cerintelor legale

- contractarea operatorilor autorizați

- intocmire documente de transport

- intocmirea evidențelor si urmarirea realizarii tintelor, precum și raportarea catre autoritatea de mediu, la finalizarea proiectului

Gospodarirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substanțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In timpul realizarii investitiei cat si pe timpul functionarii nu se vor folosi substante si amestecuri chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substanțelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Terenul pe care se va realiza investitia este situat în intravilanul comunei Selimbar, in zona industriala.

Resursele naturale care vor fi folosite sunt agregatele, lemnul si apa. In zona/vecinatate nu sunt ecosisteme terestre si acvatice protejate, care ar putea fi afectate de proiect.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitătii (acordand o atentie speciala speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor şi vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Realizarea investitiei poate fi considerata cu impact local, de amploare limitata asupra mediului, avand in vedere locatia (zonă industriala). Se estimează ca impactul va fi nesemnificativ.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv si negativ)

Natura impactului se considera a fi in limitele acceptate de legislație, prin masurile prevazute din faza de proiectare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimează că impactul este local, limitat la zona amplasamentului.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

Pentru perioada de dupa finalizarea investitiei, se apreciaza ca impactul asupra mediului va fi în limite admisibile, limitat la zona amplasamentului, avand in vedere tipul si modul de organizare al activitatilor care se vor desfasura.

- probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este redusa, doar pe perioada realizarii lucrărilor. In timpul functionarii, pentru intreaga activitate se va controla si cuantifica impactul asupra mediului, pentru a-l menţine în limitele admise.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe durata realizarii investitiei impactul va fi imediat si va avea o desfasurare constanta, fără fluctuatii majore in timp, la nivel local, fara a afecta zone sensibile.

In timpul functionarii, pentru intreaga investitie se va controla si cuantifica impactul asupra mediului, pentru al mentine in limitele admise, inclusiv prin monitorizarile impuse de autoritatea de mediu ( daca este cazul).

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra mediului. Atat pentru perioada de realizare a investitiei, cat si pentru perioada de functionare, se vor aplica măsurile stabilite de la faza de proiectare pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu si se vor respecta, cerințele impuse de legislatia specifica de mediu

- natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pentru etapa de realizare a investitiei nu sunt prevazute instalatii de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor.

Investitia va fi prevazuta cu separator de produse petroloiere (SPP) pentru a evita orice impact asupra retelelor de canalizare si a cursului de apa din vecinatatea parcului.

Utilajele folosite la realizarea proiectului, masinile de aprovizionare cu materiale de constructii etc., vor avea verificarile tehnice la zi, se vor respecta regulamentele de mentenata impuse prin cartile tehnice.

In etapa de functionare se vor aplica masurile stabilite prin procedurile de operare si de monitorizare pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. Se vor respecta cerintele de mediu, care trebuie să se refere cel puțin la:

- gestionarea corecta deseurilor rezultate,

- realizarea masurilor prevazute de actele de reglementare ( Decizia etapei de incadrare),

- realizarea și implementarea planului de prevenire a poluărilor accidentale,

- monitorizarea parametrilor de proces,

- respectarea planului de gestionare a deseurilor,

- eventuala implemenatre a unui sistem integrat de management calitate-mediu;

Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

- Justificarea încadrării proiectului dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale-IED, SEVESO, COV, LCP, Directiva - cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deșeurilor, etc.) Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Activitățile care se vor desfașura in hala logistica a operatorului economic nu sunt incluse în lista activitatilor din anexa 1 la Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Cantitatile de substante/amestecuri chimice periculoase care pot fi prezente pe amplasament si care vor fi utilizate in prezent nu incadreaza amplasamentul in categoria inferior sau superior, conform prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE.

Activitatea in noua locatie va respecta toate reglementarile si normativele in vigoare.

Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: Nu este cazul.

- Lucrări necesare organizarii de șantier

descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier constau in principal in:

- panou prezentare investitie

- delimitarea perimetrului

- instalare containere mobile pentru personalul de lucru

- amplasare de containere pentru deseuri generate in timpul constructiei

- localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasamentul situat in com. loc. Selimbar, Parc indistrial, FN, nr. top 103560

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizaii de aantier;

Impactul asupra mediului pe perioada organizarii de santier nu va fi unul semnificativ, avand in vedere ca se va limita la incinta amplasamentului, sunt asigurate sursele de apa, energie electrica, iar drept cai de comunicatii pentru organizarea de santier vor fi utilizate cele existentein parcul industrial.

- surse de poluanți si instalații pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu in timpul organizarii de santier

Principalele surse de poluare generate de organizarea de santier sunt:

- Tehnologia de executie propriu-zisa;

- Utilajele terasiere si de transport;

- Activitatea umana.

- dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți in mediu.

Din amplasarea organizarii de santier nu se genereaza emisii semnificative de poluanti care sa afecteze mediul inconjurator.

Nu sunt necesare instalatii de reținere, evacuare si dispersie a poluantilor.

Utilajele folosite la realizarea proiectului, masinile de aprovizionare cu materiale de construcție etc.,vor avea verificarile tehnice la zi, se vor respecta regulamentele de mentenanta impuse prin cartile tehnice.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, in caz de accidente şi/sau la incetarea activității, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

La finalizarea lucrarilor de realizare a investitiei se vor elibera zonele destinate organizarii de santier de utilaje, echipamente si materiale folosite, deseuri generate; suprafetele ocupate temporar se vor elibera de deseuri si alte materiale si se vor amenaja pentru a se integra în ansamblul unitatii.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In timpul realizarii proiectului pot sa apara accidental scurgeri de produse petroliere, uleiuri (de la utilajele auto) sau de la alte materiale utilizate. Pe toata durata realizarii lucrarilor se vor asigura materiale absorbante, iar daca se vor intampla astfel de situatii, vor fi luate primele masuri si vor fi anuntate de indata autoritatile de mediu. Orice situatie care poate sa prezinte pericol pentru mediu va fi adusa la cunostinta autoritatilor  competente de mediu.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

In situatia incetarii partiale sau totale a activitătii obiectivului, se vor instiinta autoritatile competente, pentru a identifica și stabili toate masurile ce decurg din oprirea activitatii si stabilirea obligatiilor de mediu. De asemenea, beneficiarului investitiei ii revine obligatia de a indeplini in totalitate masurile stabilite la incetarea activitati.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

La eventuala incetare a functionarii halei, titularul va respecta cerintele actelor de reglementare, respectiv va notifica autoritatea de mediu. Investitorul, in baza schitelor privind sistemul de canalizare, incalzire si alimentare cu apa si energie electrica, va aplica masurile de aducere a terenului la forma solicitata de autoritatea de mediu. Masurile de reconstructie ecologica, in caz de inchidere, vor consta in eliminarea/ depoluarea solului afectat de funcționarea obiectivului (daca va fi cazul) și valorificarea/eliminarea deseurilor nepericuloase/periculoase rezultate din activitate. La încetarea activității vor fi duse la îndeplinire obligatiile de mediu ce vor fi stabilite de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

- Anexe - piese desenate

Atasate la  Notificare

- Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protecția mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătura cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Olt

- cursul de apa: denumirea şi codul cadastral: amplasamentul  este situat pe malul drept al cursului de apa Cisnadie – cod cadastral VIII-1.120.10, la cca 1.7km de acesta, la hn 40m

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire şi cod.-Cisnadie si afluentul Valea Popii, cod corp de apa:RORW8.1.120.10.B1; corpuri de apa subterana: Depresiunea Sibiului-ROOT05.

2.Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa şi starea chimica a corpului de apa –nu este cazul.

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate şi a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

SC CARPATICA LOGISTIC SRL