MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii nr. 292/2018 pentru proiectul

„EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI IN PERIMETRUL IZABEL 2”

SC EUROFOR 2011 SRL

SIBIU

2023

CUPRINS

- DENUMIREA PROIECTULUI

- TITULAR

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

- Rezumatul proiectului;

- Justificarea investiției;

- Valoarea investiției;

- Perioada de implementare propusă;

- Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului;

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

- Distanța față de granițe;

- Localizarea amplasamentului.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

- Protecția calității apelor;

- Protecția aerului;

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- Protecția împotriva radiațiilor;

- Protecția solului și subsolului;

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice;

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public;

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul executării, inclusiv eliminarea;

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității;

- Extinderea impactului;

- Magnitudinea și complexitatea impactului;

- Probabilitatea impactului;

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Natura transfrontalieră a impactului.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI	/PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE: JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

- Descrierea lucrărillor necesare organizării de șantier;

- Localizarea organizării de șantier;

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, în timpul organizării de șantier

- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENT ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- Aspecte referitoare la încheierea/ dezafectarea/ demolarea instalației;

- Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- ANEXE – PIESE DESENATE

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

- PROIECTE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

- Localizarea proiectului;

- Indicarea stării ecologice/ potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă;

- Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. ..... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

ANEXA NR. 5E

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru proiectul

„EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI ÎN PERIMETRUL IZABEL 2”

amplasat în intravilanul Comunei Cristian

CF 116109 Cristian provenit din sistarea CF 101728 Cristian

CF 116110 Cristian provenit din sistarea CF 101672 Cristian

Județul Sibiu

- DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus de EUROFOR 2011 SRL a fi implementat în intravilanul Comunei Cristian, județul Sibiu, se intitulează „Exploatare agregate minerale cu refacerea mediului în perimetrul IZABEL 2”.

- INFORMAȚII DESPRE TITULAR

Beneficiarul proiectului este EUROFOR 2011 SRL, iar punctul de lucru supus reglementării de mediu este situat în intravilanul Comunei Cristian, județul Sibiu.

SC EUROFOR 2011 SRL are sediul social în Săliște, strada Calea Amnașului, nr. 6, județul Sibiu, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. J32/12/2012, având C.U.I. RO29536210 și este reprezentată legal prin domnul administrator Cristian PETRUȚA. Persoană de contact: Melania ROPOTĂ, telefon 0733 090546, melania.ropota@totalnsa.ro.

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

a) Rezumatul proiectului

Titularul proiectului EUROFOR 2011 SRL, intenționează să își implementeze proiectul „Exploatare agregate minerale cu refacerea mediului în perimetrul IZABEL 2”, în intravilanul Comunei Cristian, pe terenurile identificate prin extrasele CF nr. 116109 provenit din              sistarea CF 101728 si  CF 116110 provenit din sistarea CF 101672.

Categoria de folosință a terenurilor – fâneată.

Accesul la amplasament se va realiza din DN1 si din DE 952.

Profilul zonei în care se află terenul este cel al exploatărilor de  agregate minerale (nisipuri si pietrisuri) din terasa raului Cibin. Distanta de la teren la Raul Cibin (situat  spre latura sudica a amplasamentului)  este de aproximativ 95m.

Retele de utilităti existente pe teren : terenul este traversat în partea de Nord de o retea LEA 22kV si de o retea de 110 kV; pe teren nu se află nici un stalp LEA .

Caracteristicile proiectului:

In interiorul terenului studiat se va delimita perimetrul de exploatare dupa cum urmeaza :

-la Nord - retragere fata de limita de proprietate catre DN1 – 11,50m

- retragere fata de ax DN1 -17,6m

-la Sud – retragere fata de DE 952 – 3m

-la Est – retragere fata de limita de proprietate – 2m

-la Vest – retragere fata de limita de proprietate – 2m;

Urmare a retragerilor de mai sus a rezultat un perimetru de exploatare cu suprafata de 7950mp si dimensiunile maxime de 178m x 47,8m.

Cota talpa exploatatie proiectata este : 445,80mdMN, adancimea  exploatarii fiind pana la 5m.

Cota nivel hidrostatic : 443,80 mdMN.

Exploatarea  agregatelor minerale  în perimetrul identificat mai sus va fi exploatare la suprafată, adancimea cuvetei va ajunge până la 5m.

Calcul volume decopertă si agregate :

-decopertă 0,2m x 7950mp = 1590mc

-agregate minerale 4,8m x 7950mp =  38160mc

Coordonatele perimetrului în sistem de proiectie Stereo 70 - sistem de referintă Marea Neagra -  sunt  următoarele:

| Punct | Nord(X) | Est(Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 476577.583 | 422488.391 |
| 2 | 476570.514 | 422444.742 |
| 3 | 476566.683 | 422445.330 |
| 4 | 476394.244 | 422471.773 |
| 5 | 476390.201 | 422472.139 |
| 6 | 476409.690 | 422515.881 |
| Suprafata totala = 0,007 km2 |

La finalul exploatării cuveta realizată se va umple cu pământ vegetal la cota initială a terenului natural.

Etapizarea lucrărilor

Lucrări de deschidere: trasare perimetru, defrisare arbusti si vegetatie.

Accesul la amplasament se va realiza din drumul național DN 1 si DE  952 .

Lucrări de pregătire: defrișare vegetatie lemnoasă sporadică.

Lucrările se vor executa etapizat în 4 trimestre; în fiecare trimestru se va realiza decopertare strat vegetal, haldare pământ vegetal, exploatare agregate minerale, refacerea mediului; realizare drumuri de acces în interiorul perimetrului; sensul lucrărilor de pregatire si a celor de excavatie va fi de la SV-NE, extractia pietrisului se va executa în fâsii paralele de cate 5-10 m lătime.

Lucrări post extractive de amenajare:

-Etapa 1 – realizare stabilitate geotehnică a terenului pentru aducerea zonei la parametrii ecologici si productivi;

-Etapa 2 – refacere învelis vegetal a zonelor afectate si refacerea păturii de sol.

Dotarea cu utilaje:

-buldozere;

-excavator;

-autobasculante;

-încărcătoare frontale cu cupă.

Măsuri de protectie si sigurantă  LEA 110kV si 20 kV  în exploatare conform ORD. ANRE 239/2019

Având în vedere că terenul este traversat de două linii de înaltă tensiune LEA 110kV si 20 kV, se propun următoarele măsuri de protectie si sigurantă în exploatare :

-distantele pe verticală  rezultate în urma modificării configuratiei  terenului  în timpul si la finalul lucrărilor nu vor fi mai mici de 6m în cazul LEA 20kV si LEA 110kV;

-exploatarea sau depozitarea materialelor se va realiza astfel încat pe durata executiei lucrărilor si la incheierea lor  să se asigure accesul personalului de exploatare/mentenanta în aceleasi conditii ca cele initiale( înaintea începerii exploatării );

-la încheierea lucrărilor de exploatare se iau toate măsurile stabilite de legislatia în vigoare privind refacerea terenurilor afectate, inclusiv asigurarea accesului în aceleasi conditii ca cele initiale( înaintea începerii exploatării ).

b) Justificarea necesității proiectului

Scopul implementării proiectului este exploatarea de agregate minerale cu refacerea mediului .

c) Valoarea investiției

Valoarea investiției va fi de aproximativ 6 000 RON.

d) Perioada de implementare propusă

EUROFOR 2011 SRL, preconizează că va implementa proiectul propus în aproximativ 3 ani.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar

Planul de situație și planul de încadrare în zonă sunt anexate prezentului memoriu.

În proximitatea amplasamentului supus reglementării de mediu, se află proprietăți private și drumuri de exploatare.

În tabelul următor sunt reprezentate vecinătățile amplasamentului studiat:

| Nr. Crt. | Punct cardinal | Vecinătăți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nord | DN 1 |
| 2 | Sud | Drum de exploatare DE 952 |
| 3 | Est | Proprietate privată |
| 4 | Vest | Proprietate privată |

f)Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Suprafată teren =9181 mp.

Suprafată perimetru de exploatare=7950 mp.

Cota talpa exploatatie proiectată este : 445,80mdMN.

Adâncimea  exploatării fiind până la 5m.

Cota nivel hidrostatic : 443,80 mdMN.

Exploatarea  agregatelor minerale  în perimetrul identificat mai sus va fi exploatare la suprafată, adancimea cuvetei va ajunge până la 5m.

Calcul volume decopertă si agregate :

-decopertă 0,2m x 7950mp = 1590mc

-agregate minerale 4,8m x 7950mp =  38160mc

Profilul și capacitățile de producție

EUROFOR 2011 SRL intenționează să exploateze agregate minerale în intravilanul Comunei Cristian cu refacerea mediului.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente

Folosința actuală a terenului este arabil, nu există instalații sau construcții pe amplasament.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus

Descrierea fluxului tehnologic de construire a obiectivului

Etapele procesului tehnologic de exploatare agregate minerale sunt: decopertarea solului vegetal, haldarea stratului de sol, exploatarea agregatelor, transportul agregatelor, acoperirea terenului cu stratul de sol. Schema procesului tehnologic privind exploatarea agregatelor minerale este următoarea:

Descrierea fluxului tehnologic de utilizare

Nu este cazul.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

- alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă – se realizează cu apă îmbuteliată din comerț.

Alimentarea cu apă tehnologică – în etapa de exploatare a agregatelor minerale, nu se utilizează apă tehnologică.

- evacuarea apelor uzate

NU este cazul – pe amplasament va fi o toaletă ecologică.

- asigurarea agentului termic

NU este cazul să se asigure sursă de căldură, având în vedere că proiectul prevede exploatarea resurselor minerale cu refacerea mediului.

- asigurarea electricității

NU este cazul, în procesul tehnologic nu se utilizează energie electrică, prin urmare nu este necesară branșarea la rețeaua de energie.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția lucrărilor

Se recomandă transportarea/ comercializarea tuturor agregatelor minerale de pe amplasament, evacuarea conform legislației în vigoare a deșeurilor generate în etapa de construire a exploatației agregatelor minerale, readucerea terenului la starea initială si transportul echipamentelor și a utilajelor la bazele de producție aparținătoare.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la amplasament se face pe drumul de exploatare adiacent terenului.

Resurse naturale folosite în construcție și funcționare

În etapa de exploatare a agregatelor minerale, se vor utiliza următoarele resurse naturale:

- solul vegetal excavat pentru refacerea mediului.

Metode folosite în construcție/demolare

Pentru realizarea proiectului se va utiliza metoda de extracție a agregatelor minerale, care se va efectua în fâşii paralele, de câte 15 – 20 m lăţime, pornindu-se de la limita perimetrului de NE, pe direcţia de exploatare NE – SV, în fâşii orientate NV – SE, perpendicular pe cursul râului Cibin. Extracţia se va realiza, cu ajutorul excavatorului, cu o singură treaptă de exploatare.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Planul de execuție al proiectului propus, cuprinde faza de construcție, punerea în funcțiune, respectiv utilizarea.

Pentru acest proiect a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 222 din 27.06.2023 cu scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu au fost luate în considerare alte alternative.

Activități care pot apărea ca urmare a proiectului

În urma realizării proiectului propus se va readuce terenul la starea initială.

Alte autorizații solicitate

Prin certificatul de Urbanism nr. 222 din 27.06.2023 emis de către Primăria Comunei Cristian, pentru proiectul supus reglementării de mediu, s-au solicitat:

- aviz ELECTRICA;

- act administrativ emis de APM Sibiu;

- aviz ape;

- permis ANRM.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu există construcții pe amplasament, prin urmare nu sunt prevăzute lucrări de demolare.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

NU este cazul – nu sunt construcții pe amplasamentul studiat.

Căi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pe amplasament se face pe drumul de exploatare adiacent terenurilor.

Metode folosite în demolare

NU este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

NU este cazul.

Alte activități care pot să apară ca urmare a demolării

NU este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Amplasamentul pe care EUROFOR 2011 SRL, intenționează să implementeze proiectul propus, se află în intravilanul Comunei Cristian, județul Sibiu.

Amplasamentul studiat este proprietatea firmei EUROFOR 2011 SRL, conform extraselor de carte funciară  nr. 116109 provenit din sistarea CF 101728 si  CF 116110 provenit din sistarea CF 101672.

Distanța față de granițe

Proiectul propus nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context de transfrontieră, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

În proximitatea amplasamentului nu sunt obiective de patrimoniu cultural.

Folosințele actuale ale amplasamentului

Conform extraselor de carte funciară, respectiv a certificatului de urbanism, categoria de folosință a terenurilor este arabil.

Politici de zonare și de folosire a terenului

Zonare conform prevederilor legale din domeniul construcțiilor agricole.

Coordonatele amplasamentului în sistemul de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele în proiecție Stereografică 1970 a limitelor terenului pe care beneficiarul dorește să își implementeze proiectul sunt prezentate în tabelul următor:

| Punct | Nord(X) | Est(Y) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 476577.583 | 422488.391 |
| 2 | 476570.514 | 422444.742 |
| 3 | 476566.683 | 422445.330 |
| 4 | 476394.244 | 422471.773 |
| 5 | 476390.201 | 422472.139 |
| 6 | 476409.690 | 422515.881 |
| Suprafata totala = 0,007 km2 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu au fost luate în considerare alte amplasamente pentru implementarea proiectului propus.

- DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

A)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

a)Protecția calității apelor

În condiţiile respectării proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor, nu vor exista influenţe asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă.

În timpul desfăşurării activităţii de exploatare a pietrişului de pe amplasament, se va evita depozitarea de materiale, de orice fel, pe platformele de lucru, pentru a nu stânjeni scurgerea liberă a apelor pluviale.

Faţă de situaţia proiectată, în privinţa efectelor ce se vor produce asupra mediului, se poate spune că acestea vor fi minore, datorită suprafeţei mici ocupate la nivelul zonei de lucrările de exploatare balast.

Întrucât perimetrul de exploatare se află la distanţe mari de localităţile din zonă (Orlat, Cristian), activitatea care se va desfăşura la acest obiectiv nu poate influenţa pânza freatică din zona localităţilor.

Respectarea proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor (unghiul treptei de exploatare şi a taluzurilor finale, stabilizarea acestora, respectarea cotei finale de excavaţie şi a tehnologiei de excavare-transport-prelucrare), va contribui la asigurarea securităţii lucrărilor.

b)Protecția calității aerului

Calitatea aerului nu va fi afectată prin generarea pulberilor sedimentabile, respectiv noxe generate de arderea combustibililor la utilaje. Efectele nesemnificative asupra aerului vor fi temporare, doar pe durata exploatării agregatelor.

Pentru reducerea cantității de noxe evacuate în atmosferă, se va urmări cu atenție funcționarea utilajelor, la parametrii specificați în cărțile tehnice. Aceasta se poate realiza prin întreținerea corespunzătoare și respectarea termenelor de revizie și reparații capitale. În vederea diminuării riscurilor de antrenare a particulelor de praf în atmosferă, de către utilaje, drumurile tehnologice se vor stropi periodic.

c)Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În etapa de exploatare a agregatelor minerale sursele de zgomot și vibrații provin de la mijloacele de transport, respectiv de la utilaje (excavatoare, încărcătoare frontale). Nivelul de zgomot generat de funcționarea utilajelor este de aproximativ 61 dB, iar nivelul de zgomot produs de mijloacele de transport este mai mare cu aproximativ 20 dB, adică 81 dB.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot, se va optimiza fluxul tehnologic, astfel încât utilajele să funcționeze alternativ.

Preconizăm că nivelul de zgomot generat în etapa de construire a exploatării agregatelor minerale se va încadra în limitele legale prevăzute în legislația aferentă, astfel încât impactul asupra populației să fie neutru, luând în calcul poziția locuințelor față de amplasament, respectiv distanța.

d)Protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt utilizate surse de radiații în etapa de exploatare a agregatelor minerale.

e)Protecția solului și a subsolului

Sursele de poluare a solului în etapa de construire a obiectivului supus reglementării de mediu pot fi utilajele care pot genera materii în suspensii, gaze de eșapament, respectiv accidental scurgeri petroliere.

f)Protecția ecosistemelor terestre și acvatice – biodiversitate

Areale sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul studiat nu se află în arie naturală protejată.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Proiectul nu este inclus în arii naturale protejate, de asemenea, în zona perimetrului studiat și în imediata vecinătate, nu se cunosc specii floristice și faunistice rare, ocrotite prin lege.

Zgomotul produs de activitatea utilajelor și mașinilor din dotare, poate fi diminuat, prin folosirea alternativă a utilajelor din dotare, iar acestea vor funcționa la parametrii prevăzuți în cărțile tehnice.

Emisiile de poluanți care pot afecta vegetația și fauna din zonă, pot fi gazele de eșapament și praful, rezultate în urma activităților de transport. Pentru reducerea efectelor negative, căile de acces se vor stropi cu apă în perioadele secetoase ale anului.

g)Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes traditional

Menționăm că implementarea proiectului nu are impact negativ asupra obiectivelor de interes public aflate în Comuna Cristian.

Afectarea așezărilor umane

Distanța de la amplasamentul pe care se va realiza obiectivul până la cea mai apropiată locuință din Comuna Cristian, este de aproximativ 1500 m, acestea fiind poziționate în partea est a amplasamentului.

Preconizăm că populația din Comuna Cristian, nu va fi afectată de implementarea proiectului. Nivelul de zgomot, respectiv pulberile sedimentabile, nu afectează populația datorită distanței.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane

Având în vedere că activitatea desfășurată nu afectează așezările umane, nu se impun măsuri de protecție.

h)Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

Lista deșeurilor generate

Deșeurile generate în etapa de construire a obiectivului sunt deșeuri municipale amestecate 20 03 01 – 12 mc/an.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Se impune respectarea ierarhiei deșeurilor, menționată în OUG.92/2021 privind regimul deșeurilor, după cum urmează:

- prevenirea;

- pregătirea pentru reutilizare;

- reciclarea;

- alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

- eliminarea.

Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor se va realiza conform prevederilor legale în vigoare, fără a afecta calitatea factorilor de mediu naturali, respectiv fără a pune în pericol sănătatea populației. Deșeurile municipale amestecate 20 03 01 – 12 mc/an se vor colecta în pubele speciale și vor fi preluate de o firmă autorizată pentru a fi eliminate într-un depozit special construit.

i)Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Substanțe și preparate periculoase utilizate

În procesul tehnologic nu se vor folosi substanțe și preparate chimice periculoase, exceptând combustibilul necesar functionării utilajelor.

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Gestionarea combustibilului se va realiza conform cerințelor fișelor de securitate. Alimentarea se va face conform prevederilor legale.

B)Utilizarea resurselor naturale

Agregatele minerale rezultate în urma exploatării se vor utiliza în infrastructura căilor rutiere și construcții.

Solul vegetal rezultat din decopertă va fi folosit la acoperirea terenului la finalizarea proiectului.

Biodiversitatea existentă în arealul perimetrului de exploatare, se va reface o dată cu închiderea definitivă a lucrărilor de exploatare.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV

a)Descrierea impactului

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversitate

Activitatea care se va desfășura pe amplasamentul studiat, nu va avea impact negativ asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiției propuse, nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament, nu se vor produce modificări ale suprafețelor de păduri, zone umede, corpuri de apă, așadar impactul potențial asupra mediului natural, va fi minim.

Natura impactului

Factorul uman

În perioada de exploatare, impactul este pozitiv, creându-se locuri de muncă.

Solul, flora și fauna

În perioada de  exploatare, solul, flora și fauna pot fi afectate de scurgerile accidentale de carburanți de la utilajele din dotare.

Impactul asupra folosințelor

Impactul asupra folosinței terenurilor adiacente exploatării, pe perioada de execuție, este nesemnificativ.

Impactul asupra calității aerului

În urma activității desfășurate, poluanții evacuați în atmosferă pot fi emisiile de noxe de la utilajele și mijloacele de transport, și praful produs de acestea.

Utilajele și mijloacele de transport a materialului pot evacua în atmosferă un complex de poluanți gazoși, compus din monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), hidrocarburi (din arderea incompletă a gazelor de eșapament), compuși organici volatili (aldehide, acizi organici).

Concentrația de poluanți depinde de:

- intensitatea traficului și tipurile de autovehicule;

- tipul de folosire a utilajelor de exploatare;

- configurația drumului de acces;

- condițiile meteorologice.

Pentru reducerea cantității de noxe în atmosferă, se va urmări cu atenție funcționarea utilajelor la parametrii specificați în cărțile tehnice. Aceasta se poate realiza prin întreținerea corespunzătoare și respectarea termenelor de revizie și reparații capitale.

În vederea diminuării riscurilor de antrenare a particulelor de praf în atmosferă, de către utilaje, drumurile tehnologice se vor stropi periodic.

Impactul cumulativ

Prin impact cumulativ, se au în vedere acei factori cumulativi care pot să își cumuleze efectul în spațiu și timp, și care pot conduce la efecte asupra populației, florei, faunei și în general asupra biodiversității.

Pentru perimetrul de exploatare agregate minerale, în comuna Cristian, județul Sibiu, nu se pune problema unui impact cumulativ al activității propuse a se desfășura prin proiect.

b)Extinderea impactului

Impactul nesemnificativ generat, se poate extinde parțial în proximitatea amplasamentului. Pulberile sedimentabile, respectiv emisiile generate în perioada de gestionare a materialului excavat, se pot extinde și în proximitatea amplasamentului analizat.

c)Magnitudinea și complexitatea impactului

Impactul potențial al proiectului propus, se estimează doar la nivel local, punctual și numai pe durata execuției lucrărilor.

În perioada de exploatare, impactul va fi negativ, generat de realizarea proiectului, și nesemnificativ, având în vedere că zona vizată de lucrările propuse în proiect, este o zonă care nu este antropizată, prin urmare importanța din punct de vedere al vegetației, florei sau faunei este redusă, iar impactul asupra  biodiversității este redus și manifestat, cu precădere, în perioada de execuție a investiției. Pe amplasamentul analizat, nu există specii de plante și animale pentru care să fie necesare măsuri speciale de conservare.

De asemenea, nu vor fi realizate tăieri de arbori și nu se va interveni asupra zonelor învecinate.

d)Probabilitatea impactului

Se apreciază că impactul potențial datorat perioadei de execuție a lucrărilor, în condiții de funcționare corespunzătore a utilajelor, este redus și se va manifesta doar la nivel local.

De asemenea, se apreciază că activitățile propuse pe amplasament, au un impact redus asupra mediului, depășirea standardelor de calitate a mediului, fiind puțin probabilă, doar în situații accidentale de scurtă durată, cu frecvență redusă și cu impact reversibil.

e)Durata și reversibilitatea impactului

Impactul generat este temporar, respectiv reversibil. Impactul s-ar putea manifesta doar prin nerespectarea măsurilor stabilite în prezenta documentație, în documentația de obținere a permisului de exploatare și a execuției  lucrărilor.

f)Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea influențelor negative asupra apelor de suprafață și subterane, în perioada de exploatare a agregatelor, se vor lua următoarele măsuri:

- pe amplasament nu se vor depozita carburanți;

- alimentarea și reparațiile utilajelor se vor face numai în ateliere;

- deșeurile menajere de orice natură, se vor depozita numai în locuri special amenajate.

Măsurile pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calității aerului, caracteristice lucrărilor de excavare, sunt următoarele:

- stropirea cu apă a drumurilor de acces, în perioadele lipsite de precipitații;

- evitarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, în perioadele cu vânt, cu viteze de peste 3 m/s;

- întreținerea corespunzătoare a motoarelor autovehiculelor și a utilajelor.

Impactul potențial asupra populației și sănătății umane, poate fi generat de următorii factori:

- posibila deteriorare a drumurilor locale, ca urmare a traficului asociat șantierului (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- zgomot și vibrații generate de traficul asociat lucrărilor și a transportulului materialelor pulverulente (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, temporar, pozitiv).

Pentru reducerea impactului potențial asupra vegetației și faunei, se prevăd următoarele măsuri:

- deșeurile rezultate din excavații, vor fi depozitate temporar, într-un perimetru care nu afectează flora și fauna;

- lucrările de exploatare, se vor realiza strict în perimetrul de exploatare;

- utilizarea echipamentelor, utilajelor și a autovehiculelor performante, în vederea reducerii impactului asupra mediului, prin zgomot și emisia de noxe;

- la încetarea activității de exploatare, se vor utiliza proceduri de refacere a amplasamentului.

De asemenea, pentru reducerea impactului asupra mediului se impun și următoarele măsuri:

- se interzice executarea lucrărilor în condiții meteo extreme;

- se recomandă refolosirea stratului de sol decopertat;

- se interzic distrugerea, deteriorarea, culegerea intenționată a cuiburilor și a ouălelor din natură;

- se interzice deteriorarea, distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă din proximitatea amplasamentului;

- se interzice executarea lucrărilor pe timpul nopții;

- interzicerea utilizării substanțelor periculoase pentru speciile de floră sau faună, aflate în vecinătatea amplasamentului.

Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu generează un impact transfrontier.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea mediului, reprezintă un ansamblu de operațiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea și avertizarea, în scopul intervenției operative pentru menținerea stării de echilibru a mediului.

În vederea supravegherii calității factorilor de mediu și a monitorizării activității, în cadrul societății este angajată o persoană care se ocupă cu monitorizarea lunară a protecției mediului (automonitoring), de asemenea la supravegherea calității factorilor de mediu și a monitorizării activității, vor lua parte și organele abilitate și cu atribuții de control.

Titularul activității va urmări în permanență procesul de extracție, astfel încât să nu apară defecțiuni și scurgeri de carburanți de la utilaje.

Titularul activității va informa cu regularitate, autoritatea pentru protecția mediului despre producerea oricărui accident, care afectează mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la oricare punct de prelevare și/sau monitorizare cerut de autoritatea competentă.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

Proiectul propus nu se încadrează în prevederile altor normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene.

Menționarea planului/ programului/ documentelor de planificare/ programare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

a)Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Lucrările necesare organizării de șantier se vor realiza numai în perimetrul amplasamentului administrat de beneficiar. În vederea începerii exploatării de agregate minerale, sunt necesare lucrări de pregătire a zonei care constau în pregătirea, în vederea exploatării prin decopertarea perimetrului și depunerea stratului vegetal pe laturile perimetrului.

b)Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi pe amplasamentul beneficiarului, nu va depăși limitele perimetrului supus reglementării de mediu. Amplasamentul supus reglementării de mediu, se află în intravilanul Comunei Cristian, județul Sibiu.

c)Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Impactul generat de lucrările organizării de santier este nesemnificativ ,lucrările nefiind generatoare de deșeuri toxice, deșeuri petroliere, combustibili, care să polueze râul, solul, apele subterane sau aerul.

d)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Sursele de poluanți în timpul lucrărilor de șantier sunt reprezentate de utilajele indispensabile fazei inițiale de realizare a proiectului. În urma activității vor rezulta gaze de eșapament, pulberi în suspensie, respectiv zgomot și vibrații.

Referitor la instalațiile de reținere, evacuare și dispersia poluanților în mediu, susținem că vor fi utilizate doar utilaje care sunt dotate cu sistem de epurare catalitică a gazelor de eșapament.

e)Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Deși se apreciază un impact nesemnificativ asupra calității aerului, se recomandă ca pentru termenii de referință, să fie specificate o serie de măsuri de reducere a emisiilor, pentru minimizarea disconfortului creat:

- întreținerea corespunzătoare a vehiculelor și echipamentelor, în conformitate cu un program de reparații/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deșeurilor;

- curățarea zilnică a căilor de acces;

- pentru limitarea disconfortului, ce apare în perioada de exploatare, se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru;

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf, pe durata exploatării;

- procesele tehnologice care produc mult praf, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafețelor.

Măsuri de protecție a vecinătăților prin păstrarea distanțelor impuse:

- se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incediilor;

- pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul în prejma surselor de foc;

- dacă se folosesc utilajele cu acționare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecție în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzătoare și a unor împământări necorespunzătoare.

Măsuri de securitate și sănătate în muncă:

- activitatea desfășurată în cadrul obiectivului analizat, se face cu îndeplinirea legislației în vigoare privind securitatea și sănătate în muncă (Legea 319/2006 – legea securității și sănătății în muncă; HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă);

- dintre măsurile speciale ce trebuie avute în vedere, se menționează: zonele periculoase, dacă este cazul, vor fi marcate cu placaje și inscripții; toate dispozitivele, mecanismele și utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;

- măsurile de securitate și sănătate în muncă a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă.

Măsuri de prevenire a accidentelor în faza de execuție:

- controlul strict al personalului angajat, privind disciplina în șantier, instructajul periodic, portul echipamentului de protecție, prezența numai în locul de muncă, unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, echipamentelor, mecanismelor și uneltelor pentru a constata integritatea și buna funcționare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, plăcuțe indicatoare cu însemne de pericol, dacă este cazul;

- controlul și restricționarea accesului de persoane, în șantiere.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/ SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

a)Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

După finalizarea investiției utilajele folosite vor fi transportate la baza de care aparțin, deșeurile rezultate în urma procesului tehnologic de construire a exploatării agregatelor minerale vor fi predate către agenți economici autorizați pentru colectarea deșeurilor. Terenul exploatat va fi adus la forma initială.

b)Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluăriilor accidentale se recomandă:

- respectarea proiectului tehnic;

- utilajele și mijloacele de transport să fie verificate periodic, în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și să fie puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;

- în cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, să fie luate imediat măsuri de colectare și prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime, spre apa subterană;

- drumurile existente să fie folosite numai pe baza unor acorduri, încheiate cu deținătorii acestora;

- întocmirea planului de combatere și prevenire a poluărilor accidentale.

c)Aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației

Activitatea de dezafectare, a organizării de șantier, va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat.

La încetarea lucrărilor, dezafectarea, postutilizarea și refacerea amplasamentului, se va face după un program și o tehnoclogie specifică, ce cuprinde:

- dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în secțiile specializate pentru inspecție din punct de vedere electric și mecanic; în funcție de gradul de uzură constant, se va hotărî destinația utilajelor, respectiv reutilizarea în altă locație, repararea utilajelor și apoi refolosirea pe o nouă locație);

- aducerea terenului ocupat cu organizarea de șantier la forma inițială.

d)Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Lucrările de refacere a amplasamentului vor consta din rambleierea excavațiilor rezultate în urma lucrărilor de exploatare a nisipiului și pietrișului, refacerea terenului la cotele inițiale prin nivelare și tasarea materialului de umplutură.

De asemenea, pentru realizarea investiției de bază, respectiv exploatarea nisipului și pietrișului sub formă de balast brut, tehnologia nu presupune utilizarea de apă.

Avându-se în vedere substanța minerală utilă supusă exploatării, locul de exploatare, și rambleierea balastierei cu pământ de umplutură și neafectarea stratului acvifer pe suprafața afectată de exploatare, nu se modifică categoria de folosință a terenurilor, modul de utilizare al acestuia și ecosistemul din zonă.

Diminuarea impactului asupra mediului înconjurător, în urma activității de exploatare a balastului din perimetrul proiectului se poate realiza prin:

- exploatarea agregatelor minerale în conformitate cu normativele legale în vigoare și numai în limitele și în condițiile prevăzute în permisul de exploatare;

- respectarea tehnologiilor și adâncimilor de extracție, astfel încât să nu se degradeze terenurile și să nu se aducă prejudicii riveranilor;

- întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto pentru a se asigura o limitare a noxelor evacuate în atmosferă în urma funcționării motoarelor;

- efectuarea din timp și în mod corespunzător a operațiilor de pregătire a balastierei și căilor de acces pentru sezonul rece;

- urmărirea periodică a factorilor de mediu și efectuarea unor măsurători și determinări asupra valorii componentelor lor;

- interzicerea folosirii altor rute pentru autobasculante decât cele prevăzute și marcate pentru circulație.

Activitatea industrială cu specific minier care se va desfășura în perioada de valabilitate a permisului de exploatare, prin specificul tehnologiilor aplicate, au un efect nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- ANEXE – PIESE DESENATE

Piesele desenate, anexate memoriului sunt următoarele:

- fișa perimetrului de exploatare;

- plan de situație

- plan de încadrare

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Proiectul propus, nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare inițială SB nr. 88 din 04.04.2023, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

- PROIECTE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Conform Deciziei etapei de evaluare inițială nr. SB 231 din 13.09.2023, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, „proiectul propus intră sub incidența prevederilor articolelor nr. 48 și 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Titularul proiectului a început demersurile necesare, pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor.

De asemenea, titularul, din momentul primirii avizului de gospodărire a apelor, va respecta toate măsurile prevăzute în acest act de regelementare, emis de către Administrația Națională Apele Române.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. ..... PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

NU este cazul.

CONCLUZII

SC EUROFOR 2011 SRL, intenționează să își implementeze proiectul „EXPLOATARE AGREGATE MINERALE CU REFACEREA MEDIULUI IN IZABEL 2” în intravilanul Comunei Cristian, județul Sibiu, pe terenurile identificate în extrasele CF nr.101728(CF 116109), CF 101672(CF 116110)Cristian. Categoria de folosință a terenurilor este arabil. Accesul pe amplasament se realizează pe un drum de exploatare agricolă, adiacent terenului.

Fluxul tehnologic de realizare a exploatării agregatelor minerale presupune decopertarea solului vegetal, haldarea stratului de sol, exploatarea agregatelor, transportul agregatelor, refacerea mediului.

Exploatarea  agregatelor minerale  in perimetrul identificat mai sus va fi exploatare la suprafată, adâncimea cuvetei va ajunge pana la 5m.

Accesul la zonele de exploatare balast, se va realiza pe rampele de acces provizorii care, după finalizarea lucrărilor de exploatare se vor reabilita. Materialele rezultate din lucrările de decopertare a zăcământului, argilă și sol vegetal, se vor utiliza pentru refacerea mediului.

Implementarea proiectului propus se va realiza în aproximativ 3 ani.

În etapa de construire a exploatării, principalii factori afectați negativ nesemnificativ sunt: apa, aerul, solul, biodiversitatea. Efectele negative generate sunt temporare, doar pe perioada de execuție a exploatării agregatelor minerale.

Proiectul generează efecte pozitive asupra economiei locale, iar asupra factorilor ariilor natural protejate, așezărilor umane, respectiv asupra patrimoniului cultural, implementarea proiectului nu generează impact.

Intocmit

ROPOTA Melania-Responsabil SMI

SC EUROFOR 2011 SRL

Administrator,

PETRUȚA Cristian

# Text boxes

DECOPERTAREA STRATULUI VEGETAL

HALDAREA STRATULUI VEGETAL

EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE

TRANSPORTUL AGREGATELOR MINERALE

REFACEREA MEDIULUI CU STRATUL DE SOL

TRANSPORTUL/ COMERCIALIZAREA TUTUROR AGREGATELOR MINERALE

TRATAREA/ ELIMINAREA DEȘEURILOR GENERATE

READUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA

TRANSPORTAREA ECHIPAMENTELOR SI A UTILAJELOR