Nr.:

Referitor dosar nr. 20333/27.11.2015

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.  din

Titularul activității: Gotlib Cattle Trade

Adresa: Str. Mândrei, Nr. FN, Slimnic, Județul Sibiu

Punct de lucru: Centru de colectare și fermă de carantina (export) pentru viței

Locația activității: Str. Mândrei, Nr. FN, Slimnic, Județul Sibiu

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 1 | 0121 | Cresterea animalelor |  |  |

....

Emisă de: APM Sibiu

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Sibiu

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de Gotlib Cattle Trade, cu punctul de lucru din Str. Mândrei, Nr. FN, Slimnic, Judetul Sibiu,. înregistrată la APM Sibiu cu nr. 20333/27.11.2015, a completărilor cu nr. 22114/10.11.2016 și nr. 1003/20.01.2017, a analizării în cadrul Comitetului Intern de Analiză din data de 08.02.2017,  în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Gotlib Cattle Trade, cu punctul de lucru din Str. Mândrei, Nr. FN, Slimnic, Judetul Sibiu,

Documentația conține:

Cerere înregistrată cu nr. 20333/27.11.2015; fişa de prezentare şi declaraţie; chitanța nr. 15403/27.11.2015 (500 lei); anunţ  public la ziar din data de 27-30.11.2015; piese desenate; decizia de emitere autorizație de mediu nr. 08/08.02.2017 şi afișată pe site A.P.M. Sibiu din data 09.02.2017; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului din 16.01.2017

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare seria B, nr. 2591315; Certificat constatator nr. 513085/14.05.2012; Notificare de funcţionare nr. 380/03.06.2013, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, A.B.A. Mureş; contract de locaţiune nr. 1/07.05.2012 şi actul adiţional nr. 1/01.03.2014 cu S.C. TRANSIB S.R.L.; contract de prestări servicii nr. 0009370/16.09.2015 cu S.C. ECO NEUTRALIZARE GRINDAŞI S.R.L.; Autorizaţia sanitar veterinară nr. 133/25.05.2015; contract de prestări servicii de colectare, transport şi eliminare finală a deşeurilor medicale  periculoase nr. SRC 520/09.07.2015 cu S.C. STERICYCLE ROMÂNIA S.R.L.; contract de prestări servicii sanitar – veterinare cu P.F.A. Liviu Berea din 10.09.2013; adresa nr. 290/18.01.2017 de la Primăria comunei Slimnic pentru racordare la apă și canalizare; contract pentru colectarea deşeurilor; contracte cu S.C. ECO TRADING S.R.L. din 10.09.2013, cu S.C. AGRO PREST SIB S.R.L. din 03.12.2012, cu S.C. HORTICOLA INTERNAŢIONAL S.R.L. din 05.05.2014, cu Iancu Nicolae din 06.08.2012, cu Mitrea Cornel din 05.06.2012 pentru teren de împrăştiere dejecţii animale, contract de comodat nr. 3/13.01.2014 cu S.C. ECO TRADING S.R.L. pentru utilaje; contract de comodat nr. 2/03.12.2013 cu Vintilă Cosmin pentru utilaje, studiu OSPA realizat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Deva.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizaţiei este obligat să deţină contracte valabile pentru valorificare/eliminarea deşeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 783/2006 şi H.G. nr. 210/2007;

- OO.U.G. nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Ordin nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- O.M. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 1234/2006 de aprobare a Codului de bune practici în fermă;

- Regulamentul nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul are obligaţia de a solicita și obţine o nouă autorizaţie de mediu anterior expirării valabilităţii prezentei autorizaţii. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității...

# I. Activitatea autorizată

Activitatea fermei se desfăşoară pe o suprafaţă de 20000 mp, cuprinzând: 4 grajduri,  spaţiu,  birou, magazie pentru furaje, hambar, cameră cântar. Grajdurile sunt realizate din cărămidă, acoperite cu plăci ondulate şi pardoseala din beton. Fiecare grajd are 14 boxe delimitate cu bare metalice, alei de circulaţie şi furajare de lăţime 2,5 m, prevăzute cu clapete şi recipienţi de plastic pentru adăpat şi bucătării de furaje de 6 mp. Capacitatea maximă a fermei este de 1400 locuri.

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- grajdul nr. 1 de 788 mp, grajdul nr. 2 de 772 mp, grajdul nr. 3 de 783 mp, grajdul nr. 4 de 903 mp;

- magazie de furaje de 60 mp;

- 4 bucătării de furaje de 6 mp, amplasate la capetele fiecărui grajd

- filtru sanitar, vestiar, birou, punct sanitar veterinar, farmacie de 81 mp;

- fânar de 500 mp

- cameră depozitare cadavre de 4 mp, la extremitatea grajdului nr. 4;

- puţ forat la 120 m;

- 2 bazine vidanjabile de 36 mc;

- platformă betonată de colectare dejecţii solide de 120 mp cu un bazin betonat vidanjabil de 5 mc. și o platformă de 700 mp (închiriată) cu bazin betonat vidanjabil de 20 mc.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- făină furajeră – 1323360 kg/an;

- apă – 23,8 mc/zi;

- paie – 763748 kg/an;

- fân – 16800 kg/an;

- lucernă – 183589 kg/an..

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie ....

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | puţ forat | 28,20 | Metri cubi/zi |
| Apa | din reţeaua localităţii | 0,80 | Metri cubi/zi |
| Canalizare | în reţeaua localităţii | 0,80 | Metri cubi/zi |
| Energie | din reţeaua localităţii | 12843,00 | KiloWatt ora/an |
| Altele | lemne | 10,00 | Metri cubi/an |

Alimentarea cu apă se realizează din două surse: reţeaua localităţii pentru scop igienico – sanitar şi dintr-un puț forat la adâncime de 120 m, (=125 mm, fiind echipat cu pompă submersibilă tip EUROJET –EP 4 şi instalaţie tip hidrofor, pentru consumul biologic al vițeilor și pentru igienizare obiecte anexe grajdurilor.

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- achiziţia de viţei cu vârsta între 1 lună şi 6 luni şi greutatea între 60 – 250 kg;

- aprovizionarea cu furaje și lapte praf;

- hrănirea și adăparea animalelor;

- curățarea adăposturilor de bălegar și întreținerea curățeniei;

- efectuare tratamente sanitare veterinare;

- spălarea – curățarea pardoselii și dezinfecția la vid sanitar.;

- evacuarea dejecțiilor pe platforma betonată;

- livrare viței;

- administrarea dejecțiilor fermentate pe terenuri ca fertilizant.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul..

## 5. Produsele și subprodusele obținute

- viței vii, la export 1100 buc./an.

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Spațiul aferent birourilor este încălzit cu centrala termică.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lemne | biomasă | 10,00 | Metri cubi/an | centrală tip Adarad Ducum | 0,024 |

..

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul.

....

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/ săptămână, 365 zile/an.

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului...

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....

Aer

Nu este cazul.

....

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

..

Apă

Apele fecaloid menajere sunt dirijate prin rețeaua internă de canalizare şi descărcate în reţeaua de canalizare a localităţii.

Apele uzate tehnologice care rezultă de la igienizarea grajdurilor, precum şi dejecţiile lichide rezultate din cadrul celor 4 grajduri sunt colectate prin reţele de canalizare internă aferente acestora şi dirijate în două bazine betonate vidanjabile cu capacitate V1=V2=36 mc. Apele uzate sunt vidanjate și transportate pe terenurile agricole sub formă de îngrășământ.

Apele pluviale de pe platforma fermei se scurg în mod natural pe terenurile din jur.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul....

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

....	Sol

Dejecţiile solide amestecate cu aşternutul de paie rezultate din cadrul celor 4 grajduri sunt colectate manual şi transportate pe o platformă betonată de stabilizare dejecţii, având S1=120 mp, amplasată în vecinătatea grajdurilor pentru viţei. Platforma este prevăzută cu pereţi laterali de înălţime cca. 1,5 m pe două laturi şi rigolă betonată pe a treia latură, pentru colectarea şi dirijarea scurgerilor şi apelor pluviale de pe platformă într-un bazin betonat vidanjabil V3=5 mc. Pentru asigurarea perioadei necesare stabilizării dejecţiilor solide amestecate cu aşternutul de paie, în perioada de funcţionare la capacitatea maxima a fermei, beneficiarul a închiriat o platformă betonată de stabilizare dejecţii, având S2=700 mp, amplasată la cca. 5 km de fermă. Platforma este prevăzută cu pereţi laterali cu înălţime de cca. 2 m pe trei laturi şi rigolă betonată pentru colectarea şi dirijarea scurgerilor şi apelor pluviale de pe platformă într-un bazin betonat vidanjabil V4=20 mc. Platformele sunt dimensionate corespunzător scopului staționării dejecțiilor pentru o perioadă de timp în conformitate cu calendarul interdicției pentru împrăștierea îngrășămintelor, conform O.M. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole și O.M. nr. 1234/2006 de aprobare a Codului de bune practici în fermă. Capacitatea necesară de stocare pentru 18 săptămâni este de 1417 mc, iar ferma deține o capacitate de stocare de 1580 mc.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozit pentru colectat cadavre de 4 mp.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

....

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Imisii în aer pentru amoniac:

Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice:

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min. (mg/mc) | Media zilnică (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 0,3 | 0,1 |

....

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Conform Notificării de funcţionare nr. 380/03.06.2013 cu termen de valabilitate până la 03.06.2017 emisă de A.B.A Mureş, indicatorii de calitatea ai apelor uzate facaloid – menajere evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii, se vor încadra în valorile impuse de administratorul reţelei de canalizare/staţiei de epurare.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Conform Ordin nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi, se poate administra azotul cu norma de 210 kg/an de N total pe terenuri arabile și 250 kg/an de N total pe fânațe. Este necesar a se avea în vedere că limita de încărcare pentru terenurile arabile scade la 170 kg/an după primii patru ani de aplicare a planului de acțiune.

Pentru gradul maxim de ocupare al fermei, de 1400 capete, este necesară o suprafață de 100 ha pentru aplicarea dejecțiilor ca fertilizator. Ferma are în arendă o suprafață de 1029,32 ha, iar studiul OSPA este realizat pentru suprafața de 1029,32 ha.

# III. Monitorizarea mediului..

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea indicatorilor precizaţi la punctul II, pct. 3 se realizează prin laboratoare acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorităţii de mediu, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul....

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Pentru terenurile fertilizate cu dejecţii se va realiza Studiul pedologic o data la 4 ani.

..

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deşeurilor. Deşeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului. Producătorul de deşeuri are obligaţia de a desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

## 1. Deșeuri produse.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie), colectate separat şi tratate în afara incintei | viței | 3780 | mc/an | Valorificare | R10 | Tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru agricultura sau pentru imbunatatirea ecologica |
| 02.01.01 | nămoluri de la spălare și curățare |  | 420 | mc/an | Valorificare | R10 | Tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru agricultura sau pentru imbunatatirea ecologica |
| 15 01 01 | ambalaje hârtie și carton | personal | 300 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare din operațiunile de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastiec | personal | 30 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare din operațiunile de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje din lemn | furaje | 25 | t/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare din operațiunile de la R1 la R11 |
| 02 01 02 | deșeuri de țesuturi animale | vitei | 100 | Kg/an | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare din operațiunile de la R1 la R11 |
| 18 01 03* | deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | Tratamente veterinare | 55 | Kg/an | Eliminare |  |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 600 | Kg/an | Eliminare | D5 | Depozite special construite |

....

## 2. Deșeuri colectate

Nu colectează deşeuri de la alte unităţi.

Deşeuri comercializate: Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

....

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

....

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate: Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate: Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

Transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora.

Transportul dejecțiilor animaliere: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

- asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite

- igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ţine evidenţa cantităţii deşeurilor rezultate, pe categorii de deşeuri în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;

- se va ține evidența deșeurilor animaliere (cadavre) predate în vederea neutralizării lor;

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Evidenţe dejecțiilor animaliere: de fiecare dată când dejecţiile provenite din fermă vor fi transportate pe terenurile agricole pentru fertilizare fiecare transport va fi însoţit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecţiilor şi de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde numele şi adresa producătorului cât şi a destinatarului, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor şi data livrării. Titularul de activitate va menține un registru special pentru evidența cantităților de dejecții utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole, registru în care va consemna data livrării, producătorul, cantitatea livrată, tipul și proveniența dejecțiilor ( O.M. nr. 296/2005 – Anexa, pct.2.1.).

## 7. Ambalaje folosite

Nu este cazl.....

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

Nu este cazul.

  - ambalare:....

  - transport: ....

  - depozitare: ....

  - folosire/comercializare: ....

....

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări în SIM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportare inventare locale de emisii conform Ordinului 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie – 15 martie | Inventare locale de emisii |

Alte raportări

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Sibiu şi G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Datele centralizate privind evidenţa gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M.Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitare |  | A.P.M.Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform OM nr. 3299/2012, pe format de hârtie. | anual | 15 martie | A.P.M.Sibiu |

Notă:

A.P.M. Sibiu: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

GNM - C.J. Sibiu: Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizaţii se va face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul Judeţean Sibiu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,                      	               ŞEF SERVICIU AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ionel Stelian NAICU                                                     Ruxandra HAŞEGAN

ŞEF SERVICIU CALITATEA                                                        INTOCMIT,

FACTORILOR DE MEDIU,                                                    Ing. Livia MITEA

Ing. Constantin CONSTANTINESCU

Ing. Marioara GOGA