Nr.

Referitor dosar 14106/24.07.2017

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. xx din xx.xx.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MATEC CNC TECHNIK SRL din județul Sibiu, comuna Șura Mică, Parc Industrial, parcela 22, pentru proiectul: „Construire hală depozitare și logistică P+E” propus a fi amplasat în județul Sibiu, comuna Șura Mică, Parc Industrial, parcela 22, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 14106/24.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.10.2017 și 13.12.2017, că proiectul „Construire hală depozitare și logistică P+E” propus a fi amplasat în județul Sibiu, comuna Șura Mică, Parc Industrial, parcela 22, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, – pct. 10, lit. a – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului

Amplasamentul propus este situat în intravilanul comunei Șura Mică, județul Sibiu, respectiv în perimetrul Parcului Industrial Șura Mică. În prezent, titularul desfășoară activitatea de producție piese metalice pentru industria auto, activitate reglementată din punct de vedere al protecției mediului. Titularul deține următoarele suprafețe pentru desfășurarea activității: parcela înscrisă în CF 104625, top 104625-C1 și top 104625-C2, în suprafață de 8102 mp, pe care sunt edificate hale de producție, birouri și anexă depozitare, precum și parcela înscrisă în CF 105135, cad. 105135, în suprafață de 14688 mp, pe care este construit un depozit pentru deșeuri tehnologice cu suprafața de 345 mp.

Investiția propune construcția unei hale de depozitare și logistică, cu regim de înălțime P+E, pe parcela înscrisă în CF 105135 - cu suprafață totală de 14688 mp, în scopul depozitării produselor finite, al optimizării fluxurilor de materiale rezultate din activitatea existentă. Clădirea va fi împărțită în două zone: zona de birouri, vestiare și spații tehnice, pe două niveluri și zona de depozitare.

Bilanțul teritorial propus se prezintă astfel:

| Suprafața totală parcela | 14688,0 mp |
| --- | --- |
| Suprafața construită existentă – depozit deșeuri tehnologice | 345,0 mp |
| Suprafață construită hală depozitare și logistică | 3131,3 mp |
| Suprafață verde | 6202,2 mp |
| Suprafață betonată circulații | 5009,5 mp |

Accesul pe parcelă se realizează din strada principală a Parcului Industrial Șura Mică printr-un drum de incintă, astfel că se vor menține drumurile de acces existente din DJ 106B, drumul de acces în Parcul Industrial și cel de acces în incintă. Se propun 10 locuri de parcare în incinta proprie.

Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar a folosinței se face din rețeaua de alimentarea cu apă potabilă a localității, administrată de SC Apă Canal SA Sibiu. Apele uzate igienico-sanitare sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră a localității, administrată de SC Apă Canal SA Sibiu. Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi, de pe suprafața parcărilor și a noilor platforme betonate, colectate prin rețeaua pluvială a folosinței sunt preepurate în separatorul de hidrocarburi, existent pe amplasament și evacuate în rețeaua pluvială a Parcului Industrial Șura Mică. De asemenea apele pluviale convențional curate, colectate de pe acoperișuri sunt evacuate în canalizarea pluvială a Parcului Industrial Șura Mică. Titularul a obținut punctul de vedere nr. 6676/13.11.2017 pentru gospodărirea apelor privind prezentul proiect, eliberat de Administrația Națională “Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

b) cumularea cu alte proiecte – proiectul se va desfășura în Parcul Industrial Șura Mică. Pe amplasament se regăsesc hale destinate producției de piese metalice pentru industria auto, aflate în proprietatea titularului, precum și alte unități de producție deținute de diverși proprietari (unitate producție stâlpi metalici pentru iluminat public, unitate producție echipamente electrice și automatizări, unitate producție hrană pentru animale, parc fotovoltaic). Noua hală propusă are rolul de depozitare a produselor metalice finite rezultate din activitatea existentă pe amplasament, astfel încât nu apar capacități noi de producție;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producţia de deşeuri – diferitele categorii de deşeuri generate în timpul realizării investiţiei şi în etapa operaţională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort – emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum si disconfortul fonic creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – folosința actuală a terenului – teren curți construcții, destinația – teren pentru construcții industriale. Terenul situat în intravilanul comunei Șura Mică, Parc Industrial, parcela 22, este situat în zona E (zonă de activități economice cu caracter industrial).

2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: 
a) zone umede: nu este cazul;

b) zone costiere: nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d) parcuri şi rezervaţii naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: local, nesemnificativ în perioada de execuţie;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului. Impact potenţial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului şi localizarea acestuia;

d) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuţie cât și pe perioada de funcţionare, în condiţiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact redus pe perioada de realizare şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare;

- deşeurile menajere şi cele inerte rezultate în urma lucrărilor de construire, vor fi depozitate în locuri special amenajate, urmând a fi predate către agenţi autorizaţi;

- nu se vor depozita deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor rezultate în timpul realizării proiectului;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;

-  utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfăşurare a lucrărilor;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate la starea inițială de folosință la terminarea lucrărilor;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49, alin. (3) si (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.

Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                           p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ionel Stelian NAICU                                             ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ŞEF SERVICIU Monitorizare și Laboratoare		           Ing. Livia MITEA

ÎNTOCMIT,

Ecol. Nicoleta CRISTEA