AUTORIZAȚIE DE MEDIU

draft

...

Titularul activității: S.C. STONEBORN S.R.L.

Adresa: Șelimbăr, Str. Mihai Viteazu, Nr. 104, Județul Sibiu

Punct de lucru: Extragere agregate minerale

Locația activității: Localitatea Porumbacu de Jos, extravilan, Județul Sibiu

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0812 | Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului | 22 | 1421 | Extracția pietrișului și nisipului |

Emisă de: APM Sibiu

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Sibiu

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii:  …………...2018

Data expirării:……...2023

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. STONEBORN S.R.L., cu punctul de lucru din localitatea Porumbacu de Jos, CF nr. 108662, 108261, 108263, locaţia „Peste Baltă”, judetul Sibiu,..înregistrată la APM Sibiu cu nr. 4948 din 14.03.2018, a analizării în cadrul Comitetului Intern de Analiză din data 28.03.2018, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. STONEBORN S.R.L. – punctul de lucru din localitatea Porumbacu de Jos, CF nr. 108662, 108261, 108263, locaţia „Peste Baltă”, judetul Sibiu

Documentația conține:

cerere; fișa de prezentare și declarație; OP nr. 581/26.03.2018 (500 lei); anunț public la ziarul Tribuna din data de 12.03.2018; plan de situație; decizia etapei de încadrare nr. 29/01.03.2018; decizia etapei de încadrare nr. 30/01.03.2018; decizia etapei de încadrare nr. 31/01.03.2018;  decizia de emitere autorizație de mediu nr. ………. publicată pe site în data de ………..2018; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului din 26.03.2018;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare la O.R.C. Seria B nr. 3250962; CUI 29027519; J32/811/199524.08.2011; Certificat constatator nr. 6725/27.02.2018; Extras CF 108263 (26000 mp), 108262 (10100 mp), 108261 (9600 mp); promisiune unilaterală de vânzare-cumpărare, încheiată cu Marcu Aurel (teren); Aviz de Gospodărire a Apelor nr. SB 4, 5, 6/05.02.2018 ; contract de închiriere nr. 26/12.01.2018, încheiat cu S.C. MALIDCOM S.R.L. (utilaje pentru excavare, terasare şi transport); contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 422 din 12.03.2018, încheiat cu Gospodărire Orăşenească Avrig S.A.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizaţiei este obligat să deţină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu;

- întreținerea drumurilor de acces la perimetrul de exploatare; respectarea reglementărilor în vigoare privind transportul materialelor pe drumurile publice;

- drumurile utilizate vor fi întreținute corespunzător, în perioada caldă și secetoasă vor fi stropite cu apă în vederea reducerii nivelului de pulberi;

- menținerea în stare de curățenie a zonei de lucru, fără depozitări necontrolate de deșeuri;

- întreținerea corespunzătoare a utilajelor și respectarea tehnologiilor de exploatare astfel încât să nu se aducă prejudicii riveranilor sau altor beneficiari;

- alimentarea utilajelor cu carburanți, completările de ulei și/sau alte operațiuni care ar putea produce poluarea mediului vor fi executate în afara perimetrului de exploatare, în zone special amenajate;

- întreținerea (inclusiv schimbul de ulei) și repararea mijloacelor de transport din dotare se va face în service – uri autorizate și nu pe amplasament, pe amplasament realizându –se doar accidental completări de ulei;

- întocmirea planului de refacere a mediului și stabilirea anuală a garanției de refacere a mediului afectat; realizarea anuală a măsurilor de refacere a mediului afectat; conform prevederilor art. 37, alin 3) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare „ concesionarii sau administratorii răspund material și financiar până la refacerea tuturor factorilor de mediu afectați de activitățile miniere în conformitate cu planul de refacere a mediului” ;

- realizarea lucrărilor de închidere/reconstrucție (constituite ca garanție de mediu), vor avea ca scop refacerea/renaturarea/redarea funcționalității mediului afectat în urma exploatării agregatelor minerale  și  vor conține următoarele lucrări:

- transportarea decopertei din zona marginală a perimetrului;

- înierbarea zonei afectate de depozitarea decopertei;

- retragerea echipamentelor și utilajelor;

- rectificare și geometrizare taluzuri maluri (max. 300);

- consolidare – compactare taluzuri maluri;

- depunere sol pe taluzuri și dig de protecție;

- înierbarea taluzuri și dig de protecție;

- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deşeurilor. Deşeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului. Producătorul de deşeuri are obligaţia de a desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare,  pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu  referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- respectarea Legii Minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

### H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive ;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publica privind mediul de viață al populației.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul are obligația de a solicita și obține o nouă autorizație de mediu anterior expirării valabilității prezentei autorizații. Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

# I. Activitatea autorizată

- Perimetrul pentru exploatare agregatelor minerale este amplasat în extravilanul localităţii Porumbacu de Jos, locaţia „Peste Baltă”, unde se vor amenaja trei iazuri piscicole de agrement pentru creşterea peştelui, pe un teren cu suprafaţa totală de 40900 mp. Accesul la perimetrule de execuţie ale iazurilor piscicole se poate face DN1 (E68) Sibiu-Braşov, pe un drum comunal ce face legătura între localitatea Sărata şi localitatea Colun şi un drum de exploatare de 0,8 km, cat şi din DN 1 (E 68) Sibiu-Braşov, pe un drum local care se racordează la acesta în localitatea Scoreiu, iar în continuare pe cca 1,9 km de drum industrial (amenajat şi utilizat pentru accesul în cadrul complexului hidroenergetic Scoreiu-Porumbacu de Jos).

Coordonatele de delimitare a perimetrul de exploatare, în sistem STEREO 70:

| Nr.crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 474237 | 461343 |
| 2 | 474359 | 461312 |
| 3 | 474389 | 461302 |
| 4 | 474437 | 461272 |
| 5 | 474450 | 461380 |
| 6 | 474442 | 461399 |
| 7 | 474303 | 461454 |
| 8 | 474268 | 461460 |

Iaz piscicol 1 (CF nr. 108263):

- suprafaţa totală de teren este de 26000 mp, iar suprafaţa amenajată va fi de 23700 mp cu un luciu de apă de 21000 mp – Volum total de apă din lac va fi de 67200 mc;

- lungimea medie a iazului va fi de 200 m, iar lăţimea de cca 118 m; taluzul cuvetei se va realiza cu o înclinare cu valoare de 1:2, fără pantă de scurgere (45̊);

- se va păstra o distanţă de 2,0 m faţă de limita de proprietate, 3,00 m faţă de drumul de exploatare;

- exploatarea se va face conform profilelor transversale, fără a coborî sub cota 381,00 mdMN.

Iaz piscicol 2 (CF nr. 108261):

- suprafaţa totală de teren este de 9600 mp, iar suprafaţa amenajată va fi de 8400 mp cu un luciu de apă de 6800 mp- volumul total de apă din lac va fi de 21760 mc;

- lungimea medie a iazului va fi de 135 m, iar lăţimea de cca. 62 m;

- se va păstra o distanţă de 2,0 m faţă de limita de proprietate, 3,00 m faţă de drumul de exploatare;

- exploatarea se va face conform profilelor transversale, fără a coborî sub cota 381,00 mdMN.

Iaz piscicol 3 (CF nr. 108262):

- suprafaţa totală de teren este de 10100 mp, iar suprafaţa amenajată va fi de 8800 mp cu un luciu de apă de 7200 mp – volumul total de apă din lac va fi de 23040 mc;

- lungimea medie a iazului va fi de 125 m, iar lăţimea va fi de cca. 70 m;

- se va păstra o distanţă de 2,0 m faţă de limita de proprietate, 3,00 m faţă de drumul de exploatare;

- exploatarea se va face conform profilelor transversale, fără a coborî sub cota 381,00 mdMN.

## Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

## Pentru realizarea exploatării se vor utiliza:

- excavator cu cupă de 2 mc – 1 buc;

- autobasculantă  – 2 buc;

- buldozer – 1 buc;

- cilindru compactor – 1 buc;

- concasor – 1 buc.

Utilajele vor fi închiriate de la S.C. Malidcom S.R.L. în baza contractului de închiriere.

## Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

## Nu este cazul.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie ....

Amplasamentul nu este alimentat cu apă potabilă, asigurarea apei pentru personalul angajat se face cu ajutorul unor recipiente de plastic, din așezarea ce mai apropiată.

Alimentarea cu apă a folosinţei se va realiza din pânza freatică prin infiltraţie şi din apele pluviale

Nu se evacuează ape uzate menajere şi industriale de pe amplasament. La punctul de lucru va exista o toaletă ecologică, care se va vidanja cu o societate autorizată.

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale include următoarele etape:

- Lucrări de deschidere şi pregătire;

- Lucrări de execuţie propriu-zise;

- Lucrări de haldare;

- Lucrări de protecţie a perimetrului.

Lucrările de deschidere şi pregătire – vor consta din îndepărtarea copertei constituită din sol vegetal, ce are grosime variabilă între 0,5 – 0,6 m. Îndepărtarea copertei se va face cu ajutorul unui buldozer.

Lucrări de execuţie propriu-zise- pentru cele trei iazuri piscicole se va alege metoda de lucru exploatare  în fâșii, de la S-V spre N-E astfel:

- Realizarea cuvetei lacului propus prin excavare, încărcare material excavat şi transport înafara perimetrului;

- Realizarea taluzării pe conturul perimetrului iazului piscicol, în scopul definitivării cuvetei iazului şi a stabilizării taluzurilor, lucrări urmate de impermeabilizare prin înierbare;

- Executarea de lucrări pentru refacerea zonelor afectate de executarea lucrărilor din cadrul perimetrului.

Lucrări de haldare

- Tehnologia de formare a haldei constă în împingerea materialului, sol vegetal, cu ajutorul buldozerului. Halda a fost amplasată în apropierea limitei perimetrului (în interiorul acestuia), pe laturile lungi ale amenajării.

Protecţia perimetrului

Pentru evitarea degradării zonei şi asigurarea protecţiei perimetrului, pe parcursul activităţii se vor aplica următoarele măsuri:

- Excavarea substratului mineral se va efectua fără a depăşi cota finală de +381,00 mdMN;

- Pentru protejarea şi evitarea distrugerii zonelor marginale ale perimetrului se va asigura orientarea corectă a fronturilor de lucru, succesiunea normală a executării fâșiilor longitudinale de excavare, cu respectarea înclinării proiectate 1:2 a taluzurilor;

- Materialul excavat nu se va depozita în zone apropiate frontului de lucru;

- Materialul rezultat prin decopertare (sol vegetal) se va depozita pe laturile lungi ale amenajării, în cazul execuţiei iazului piscicol din cadrul amenajării iazurilor piscicole;

- Lucrările de exploatare se vor face în baza permisului de exploatare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

.... 5. Produsele și subprodusele obținute

- Agregate minerale (nisip şi pietriş în stare brută, granulaţie medie) –cantitate aprobată prin permisele de exploatare emise de ANRM Bucureşti.

....6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)..

- nu este cazul.

## 8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 6 zile/săptămână, aprox. 220 zile/an

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Porumbacu de Jos

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....	Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.....

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Suprafețele de lucru și depozitare sunt betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- se vor lua măsuri pentru prevenirea oricăror scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei, pe sol;

- verificarea tehnică periodică a utilajelor de transport în vederea încadrării concentraţiilor poluanţilor emişi în aerul atmosferic în prevederile cărţii tehnice a utilajului;

- nu se vor executa reparaţii la utilaje în perimetrul de exploatare.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Aer: pulberile sedimentabile în imisii nu vor depăși valoarea prag de 17g/mp/lună, conform  STAS 12574/1987.

Sol: conform prevederilor Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru solul din zona de influenţă, se vor respecta următorii indicatori de calitate:

| Loc prelevare | Indicator analizat | Adâncime (cm) | Prag alertă mg/kg substanță uscată | Prag de intervenție mg/kg substanță uscată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| În limitele perimetrului de exploatare | Hidrocarburi din petrol | 50,00 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

Notă: locaţia şi adâncimea de prelevare a probelor poate fi modificată în situaţia constatării necesităţii de către autoritatea de mediu.

Valori limită pentru Zgomot

- NAEC exterior incintei nu va depăși 65 dB(A), Cz. 60, conform SR 10009/2017

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- Nu este cazul.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- monitorizarea indicatorilor, precizaţi la pct. II.3. se va realiza prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorităţii de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## Deșeuri produse..

- deşeuri generate direct din activitatea de extracţie a resurselor minerale:

| Flux de deșeuri extractive și cantitatea estimată | Stare fizică | Clasificarea deșeurilor conform H.G. 856/2002 | Mod de depozitare | Durată de stocare [ani] | Instalație de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol fertil, sol decopertat – 20450 mc/an | solidă | 01 01 02 | Stive de sol fertil și sol nepoluat pe pilierii de siguranță | <1 | nu |

Materialul de decopertă va fi depozitat pe perimetrul lacului,  urmând să fie utilizat în întregime la taluzarea malurilor și construirea digului , în paralel cu avansul lucrărilor de exploatare.

- deșeuri rezultate indirect din activitatea de extracție a resurselor minerale:

| Tip deșeu | Cantități estimate [mc/an] | Clasificarea deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere | 8,00 | 20 03 01 |

Deşeurile menajere rezultate de la personalul angajat, vor fi colectate în recipiente metalice sau din material plastic şi vor fi evacuate periodic, pe bază de contract de prestări-servicii  încheiat cu o societate specializată, la un depozit de deşeuri autorizat.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deşeuri comercializate: Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate: Nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate: Nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate: Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

- transportul deşeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri rezultate, pe categorii de deşeuri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără  a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

## 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

....8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase...

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

## Nu este cazul.

.     2. Modul de gospodărire: nu este cazul.

...n 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Obiectivul nu intră sub incidența directivei SEVESO.

....

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări în SIM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 2 | Raportarea privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu Registrul nonIED | anual | Perioada 1 aprilie – 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat NONIED |

Alte raportări

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvenţa de raportare | Perioada depunerii raportului | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A. P.M. Sibiu şi G.N.M. – C.J. Sibiu |
| 2. | Datele centralizate privind evidenţa gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| 3. | Raportare inventare locale de emisii în atmosferă, conform OM nr. 3299/2012 pe format de hârtie | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform cu solicitării A.P.M. Sibiu | A.P.M. Sibiu |
| 4. | Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |

Notă:

A.P.M. Sibiu:  Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

GNM - C.J. Sibiu: Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

  - 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  ŞEF SERVICIU AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ec. Ioan FRĂTICI     				                 Ing. Livia MITEA

Întocmit,

Biolog Mariana SUCIU