Nr.

# Referitor dosar 19729/12.11.2018

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DAVID ILIE din municipiul Sibiu, str. Corneliu Coposu, nr. 22, jud. Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 19729/12.11.2018, a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 20925 din 04.12.2018, în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din 12.12.2018, că proiectul „Construire imobil locuinţe colective”, propus a fi realizat în localitatea Şelimbăr, str. C.I. Nottara, CF 109744, nr. top 109744, jud. Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 - lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, pct. 10, lit. b „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto”.

1.Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

Terenul este situat în intravilanul localităţii Şelimbăr, folosinţa actuală a terenului este curţi construcţii. Pe terenul studiat, în suprafaţă de 1502 mp se propune construirea unui imobil de locuințe colective cu două scări având fiecare câte 10 apartamente. La nivelul parterului vor fi amplasate câte 4 apartamente/scară, la etajul I, câte 4 apartamente/scară, iar la etajul retras 2 apartamente/scară. Regimul de înălţime propus va fi P+E+Er. Se vor amenaja un număr de 22 locuri de parcare.

Bilanţul teritorial propus:

- suprafaţă teren = 1502,00 mp;

- suprafaţa desfăşurată = 1636,34 mp;

- suprafaţa construită= 528,90 mp;

- suprafaţa utilă = 1256,58 mp

- suprafaţă carosabilă, pietonală, parcare înierbată = 615,00 mp

- suprafaţă spaţii verzi = 358,10 mp

POT propus 35,21%  şi CUT propus 1,09

Zona de circulaţie auto va fi realizată din dale de beton înierbate.

Conform Avizului de amplasament nr. 26202/25.10.2018, emis de SC APĂ CANAL SA, investiţia se va racorda la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare ale străzii C.I. Nottara. Apele pluviale din incintă se vor gestiona  local, prin colectarea în bazine, cu evacuare spre zonele verzi ale incintei fără afectarea proprietăţilor învecinate sau spre rigola stradală.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – diferitele categorii de deşeuri generate în timpul realizării investiţiei şi în perioada de funcţionare vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; se vor colecta deşeurile selectiv în spaţii special amenajate, la o distanţă de minim 10 m de ferestrele locuinţelor.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii de gaze de la utilaje, mijloace de transport, particule rezultate în urma lucrărilor de excavare, manipulare materiale și zgomot, vibraţii pe timpul execuției lucrărilor.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele folosite – redus, în condițiile respectării normelor de protecţia muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – terenul pe care se va implementa proiectul este situat în intravilanul localităţii Şelimbăr, folosinţă actuală curţi construcţii. Proiectul respectă dispoziţiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria comunei Şelimbăr şi a verificării documentaţiei de către geograf Mihaela Radu.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – în zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zonele costiere – nu este cazul.

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.

h) ariile dens populate - nu este cazul.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local; terenul este situat la o distanţă de 565 m faţă de SC EUROFOAM SRL, obiectiv SEVESO, de nivel superior, încadrat conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului; impact potenţial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile şi localizarea proiectului, măsurile prevăzute prin proiect;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare a lucrărilor şi de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- executarea lucrărilor conform proiectului avizat;

- respectarea condițiilor din Avizului de amplasament nr. 26202/25.10.2018, emis de SC APĂ CANAL SA;

- respectarea condițiilor din Hotărârea nr. 46/27.04.2018, emisă de Consiliul Local al Comunei Şelimbăr (faza PUD);

- se vor respecta normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau subsolului;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare directă sau indirectă a mediului înconjurător;

- în vederea reducerii nivelului de zgomot şi vibraţii beneficiarul va impune constructorului să nu folosească utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite zgomote înalte, vibraţii şi poluanţi.

- suprafeţele de teren afectate temporar prin execuţia lucrărilor, vor fi aduse la starea iniţială, sarcina revenindu-i titularului proiectului.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3) si (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune  procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,                                                 p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ec. Ioan FRĂTICI	                                               ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Livia MITEA

ÎNTOCMIT,

Geogr. Mihaela RADU