Nr.

# Referitor dosar 9750/24.05.2018

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA RĂŞINARI prin SC CBS PROGAZ SRL din localitatea Răşinari, str. Octavian Goga, nr. 1520, jud. Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 9750/24.05.2018 şi a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 11221 din 20.06.2018, 1905/30.01.2019, 2271/04.02.2019, 4758/04.03.2019, şi nr. 4925 din 06.03.2019, în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din 27.06.2018 şi 13.03.2019, că proiectul „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Răşinari, sat Răşinari,  judeţul Sibiu”, propus a fi realizat în localitatea Răşinari, intravilan, jud. Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 - lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, pct. 13, lit. a).

1.Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia este amplasat pe teritoriul administraiv al comunei Răşinari, localitatea Răşinari, în intraviln, aflat în proprietaea unor persoane fizice şi/sau juridice, domeniu public de interes comunal (străzi şi drumuri comunale), domeniu public de interes judeţean (drumuri judeţene).

Prin proiect se propune înfiinţarea sistemului de distribuţie a gaze naturale în localitatea Răşinari.  Suprafaţa totală ocupată de conducte va fi de 11600,50 mp.

Conducta se va poza subteran şi materialul folosit va fi PE100SDR11(23201,00 m) şi suptrateran materialul folosit va fi OL (156,00 m)

Conducta de oţel se va monta la supratraversarile de cursuri de apă Sebeş şi Valea Caselor în 6 secţiuni.

Traversări cursul de apă Sebeş

- supratraversarea cursului de apă Sebeş – hm 148: lungime supratraversare 21,53 m, conductă Ø2”;

- supratraversarea cursului de apă Sebeş – hm 160: lungime supratraversare 9,49 m, conductă Ø4”.

Traversări cursul de apă Valea Caselor

- supratraversarea cursului de apă Valea Caselor – hm 6: lungime supratraversare 23,44 m, conductă Ø8”;

- supratraversarea cursului de apă Valea Caselor – hm 8: lungime supratraversare 12,16 m, conductă Ø12”;

- supratraversarea cursului de apă Valea Caselor – hm 14: lungime supratraversare 11,09 m, conductă Ø2”;

- supratraversarea cursului de apă Valea Caselor – hm 15: lungime supratraversare 6,51 m, conductă Ø5”.

Etapele lucrării:

- identificarea traseului

- jalonare traseu

- desfacerea îmbrăcăminţilor din pavaj

- săparea propriu-zisă a tranşeii şanţului

- pregătirea materialelor pentru sudare

- sudarea propriu-zisă

- efectuarea probelor de etanşeitate

- astuparea şanţurilor

- refacerea pavajelor

Lucrările de săpături se vor executa astfel:

- îmbrăcămintea de asfalt va fi decapată cu  câte  5 cm de o parte  şi  alta a şanţului;

- dimensiunile şanţului se stabilesc în funcţie de diametrul conductei Dn;

- dimensiunile gropilor de poziţie vor fi: - lăţime = lăţime şanţ + 0,6m;

- lungime = 1,2m;

- adâncime = 0,6m sub partea inferioară a conductei.

- fundul şanţului va fi nivelat şi acoperit cu un strat de nisip cu înălţimea  de 10 – 15 cm, nisip de granulaţie 0.3 ...0.8 mm;

- după ce se aşează conducta în şanţ se umple şanţul cu nisip;

- după depunerea şi compactarea primului strat de umplutură, se aşează banda de avertizare şi se continuă umplerea şanţului;

- refacerea pavajelor se va realiza la starea iniţială numai după ce s-a obţinut asigurarea că umplerile cu pământ au fost bine făcute şi compactate, iar pământul nu se va mai tasa.

Elementele de asamblare vor fi realizate din materii prime care să fie compatibile cu materiile prime din care sunt realizate ţevile. Toate îmbinările realizate între ţevi şi/sau între ţevi şi elemente de asamblare trebuie să prezinte cel puţin aceeaşi rezistenţă cu cea a ţevii. Asamblarea  tronsoanelor de ţeavă se va face prin sudare prin electrofuziune. Coborârea conductelor în şanţ se va efectua numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate.

Conductele şi racordurile din polietilenă vor fi însoţite pe întreg traseul de un conductor de cupru monofilar - fir trasor, cu secţiunea minimă de 1,5 mm2, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minima de 5kV, fixat de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distanţe de maxim 4m, cu bandă adezivă, în scopul identificării traseului şi a determinării integrităţii acestora.

Lucrarea se va executa etapizat pe străzi, cu asigurarea circulaţiei în zonă, circulaţie limitată pe u singur sens (în caz de necesitate).

Organizarea de şantier pentru investiţie constă în amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor necesare precum şi a utilităţilor aferente. Materialele care urmează să fie utilizate vor fi asigurate de către executantul lucrării.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – agregate minerale;

d) producţia de deşeuri – în perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pământ de decopertă, de excavaţie, materiale de construcţii, resturi conducte, conductori, tâmplărie, uleiuri uzate etc., care vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii de gaze de la utilaje, mijloace de transport, particule rezultate în urma lucrărilor de excavare, manipulare materiale și zgomot, vibraţii pe timpul execuției lucrărilor;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele folosite – redus, în condițiile respectării normelor de protecţia muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – terenul pe care se va implementa proiectul este situat în intravilanul comunei Răşinari, folosinţa actuală – străzi din intravilan cu utilităţi, drumuri comunale, drumuri judeţene, cursuri de apă. Proiectul respectă dispoziţiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria comunei Răşinari şi a verificării documentaţiei de către geograf Mihaela Radu.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – în zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –  nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale –  nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.

h) ariile dens populate - nu este cazul.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului; impact potenţial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile şi localizarea proiectului, măsurile prevăzute prin proiect;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare a lucrărilor şi de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- executarea lucrărilor conform proiectului avizat;

- se vor respecta normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014;

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului şi/sau subsolului;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare directă sau indirectă a mediului înconjurător;

- în vederea reducerii nivelului de zgomot şi vibraţii beneficiarul va impune constructorului să nu folosească utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite zgomote înalte, vibraţii şi poluanţi;

- refacerea structurii carosabilului şi a trotuarului, la finalizarea lucrării;

- suprafeţele de teren afectate temporar prin execuţia lucrărilor, vor fi aduse la starea iniţială, sarcina revenindu-i titularului proiectului.

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3) si (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune  procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 5 (cinci) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ec. Ioan FRĂTICI	                                                ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Livia MITEA

ÎNTOCMIT,

Geogr. Mihaela RADU