# 14349/08.08.2018

# PROIECT

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

pentru

proiectul:  „AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig-treapta CHE Câineni şi CHE Lotrioara”

titular:       SPEEH HIDROELECTRICA S.A –SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBEŞ,

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SPEEH HIDROELECTRICA S.A –SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBEŞ, cu sediul în oraşul Sebeş, str. Alunului, nr. 9,  înregistrată la APM Sibiu cu nr. 14349/08.08.2018, a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 17187/27.09.2018, nr. 21006/04.12.2018, nr. 21941/19.12.2018, a Deciziei de delegare a competenţei nr. 51 din 21.01.2019, emisă de A.N.P.M, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 11155 din 21.01.2019, a punctului de vedere nr. 7890/29.05.2019, emis de A.P.M. Vâlcea şi înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 11155/29.05.2019 şi punctul de vedere A.N.P.M. nr. 1/844/VT/04.03.2019, înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 4824 din 05.03.2019, în baza:

H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Directivei 2014/52/UE a Parlamentului Uniunii Europene şi a Consiliului din 16.04.2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 05.06.2019 la sediul A.P.M. Sibiu, că proiectul „AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig-treapta CHE Câineni şi CHE Lotrioara”, se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului pct. 3, lit. h „instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice şi pct. 13, litera a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”.

- Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a). mărimea proiectului – cele două amenajări fac parte din „Amenajarea hidroenergetică a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig”.

CHE Treapta Câineni:

| Nr. punct | X (nord) | Y (est) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 445877 | 444160 |
| 2 | 445877 | 444201 |
| 3 | 445877 | 444283 |
| 4 | 445877 | 445769 |

Descrierea lucrărilor – Acumularea Câineni se află între cei doi versanţi ai defileului Oltului, având pe malul drept calea ferată şi DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu.

În varianta inițială, conform decretului de aprobare al investiţiei, erau prevăzute lucrări de supraînălţare şi mutare spre versantul drept, atât a amplasamentului CF, cât şi a DN7. Este evident că acest efort investiţional nu mai poate fi suportat în prezent, de aceea s-a optat pentru coborârea cotei de retenţie în lac (NNR = 447,00 mdMB), astfel încât costul lucrărilor de apărare şi protecţie să se reducă substanţial, fără să modifice semnificativ parametrii energetici ai investiţiei.

În această variantă lacul de acumulare Câineni are următorii parametrii:

  - Nivel normal de retenţie NNR=347,00 mdMB;

  - Nivel minim Nmin=346,00 mdMB;

  - Volum brut la NNR 6,03 mil mc;

  - Volum brut la Nmax 6,25 mil mc;

  - Volum brut la Nmin 3,97 mil mc;

  - Volum util 2,06 mil mc;

  - Suprafaţa ocupată la NNR 110,45 ha.

Descrierea lucrărilor privind reluare a lucrărilor

Pentru reluarea lucrărilor de execuţie se propun următoarele măsuri de intervenţie:

- refacerea proiectelor de execuţie iniţiale, atât pentru adaptările la teren cauzate de perioada lungă de întrerupere a lucrărilor, cât şi pentru adaptarea proiectelor la noile STAS-uri şi normative valabile la data reluării lucrărilor.

Pentru barajul deversor

- la ploturile deversante a rămas o singură zonă nebetonată, pe mijlocul deschiderii nr. 3

- zona se spală cu apă subpresiune (cca 150 Barr) suprafeţele de beton iar după spălare zona de

- beton se usucă complet şi se trece la executarea operaţiilor de betonare.

- se va relua betonarea la zidurile amonte şi aval rămase nefinalizate prin tratarea betoanelor

- vechi în vederea conlucrării cu cele noi turnate prin: buciardare, curăţare, spălare.

Pentru digul mal drept

- se va reface zona erodată și cu grinzile de ghidaj căzute,

- se va defrișa zona umpluturilor deja executate, se va extrage un strat de cca. 30-40 cm pentru

- realizarea înfrățirii cu noile straturi de balast ;

- se va trata betonul turnat deja în tronsoanele de contra canal astfel încât să se poată relua betonarea lor: buciardare, curăţare, spălare.

Pentru centrală

- la reluarea lucrărilor de betonare se vor înlătura prin buciardare betoanele de pe suprafaţă

lamelelor de betonare pe care s-a întrerupt execuţia, pe cca. 5-10 cm adâncime, betoane ce ar putea fi alterate de fenomenul de îngheţ-dezgheţ iar operațiile de rebetonare se vor executa astfel:

- armaturile existente se curata de rugina foarte bine cu peria de sarma si se sufla cu aer,

insistându-se la contactul cu betonul vechi. Daca aderenta dintre beton si armatura nu este buna, se înlătură betonul degradat din jurul armaturilor pana la betonul sănătos.

- pe fata superioara a lamelelor din zona camerelor spirale se va monta o plasa de armatura din PC 52 O 16, așezată pe capre la aprox. 10 cm de fata superioară a lamelei.

- după executarea acestor lucrări se va putea trece la continuarea betonarii, cu turnarea unui

mortar de legătura peste lamelele vechi.

- tratarea fisurilor apărute in betoanele existente se va face după finalizarea execuției,

pentru a se putea constata daca fisurile se vor continua in lamelele superioare sau se

opresc la nivelul actual.

Treapta de cădere Lotrioara

| Nr. punct | X (nord) | Y (est) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 451832 | 441973 |
| 2 | 451778 | 441911 |
| 3 | 451752 | 441880 |
| 4 | 451792 | 441927 |

Amplasamentul Lotrioara este situat în albia minoră a Oltului, la cca. 600 m amonte de confluenţa pârâului Lotrioara cu râul Olt. Retenţia se dezvoltă într-o zonă de defileu accentuat, la malul stâng având terasamentul căii ferate , iar la malul drept platforma DN7 a cărei cote este cu cca.3 m sub cota căii ferate în dreptul frontului de retenţie, lacul fiind astfel încorsetat la ambele maluri.

În proiectul aprobat prin decret erau prevăzute lucrări de supraînălţare a DN7 şi lucrări de apărare şi strămutare a CF. În prezent aceste lucrări reprezintă peste 45% din valoarea întregii investiţii CHE Lotrioara, costuri care nu pot fi suportate pe folosinţa energetică.

În varianta I, conform Decret, lacul Lotrioara are următorii parametrii:

-Nivel normal de retenţie NNR=360,00 mdMB;

-Nivel maxim static Nmax=360,25 mdMB;

-Nivel minim Nmin=358,00 mdMB;

-Volum brut la NNR 7,219 mil mc;

-Volum brut la Nmax 7,625 mil mc;

-Volum brut la Nmin 3,732 mil mc;

-Volum util 3,487 mil mc;

-Suprafaţa ocupată la NNR 190,45 ha.

Barajul deversor Lotrioara este din punct de vedere constructiv similar barajului Câineni cu următoarele carateristici:

-cotă prag 350,00 mdMB

-NNR 358,00 mdMB

-cotă coronament 362,50 mdMB

-cotă fundare amonte 342,50 mdMB

-cotă radier regularizare aval 345,00 mdMB

-înălţime baraj 21,00 m

-lungime la coronament 82,00 m

-lungime amonte-aval 34,00 m

-lungime disipator 24,00 m

-cota terenului natural 350,00 mdMB

Cele 4 deschideri ale barajului vor fi echipate cu stavile de 16 m x 8 m, faţă de 16 x 10 m conform

Decret. Faţă de barajul Câineni, acesta nu este prevăzut cu o deschidere de evacuare plutitori. De asemenea, din condiţii de execuţie, pila nr.2 este în acelaşi timp şi pilă centrală de deviere a apelor.

Aceste caracteristici sunt specifice barajului Lotrioara şi sunt determinate de condiţiile severe de amplasare

într-o zonă de defileu foarte îngustă.

Centrala Lotrioara este din punct de vedere constructiv similară centralei Câineni și este echipată cu două agregate cu turbină tip Kaplan vertical cu camera spirală din beton, cu următoarele caracteristici:

- debit instalat 330 mc/s;

- NNR am 358,00 mdM;

- căderea maximă brută 12,00 m;

- căderea maximă netă 10,02 m;

- căderea minimă netă 8,75 m;

- cota axului turbinei 345,85 mdM.

Protecţia căii ferate mal stâng:

- pentru NNR=358,00 sunt prevăzute lucrări de protecţie a căii ferate pe lungimea de 5140 m,

- între km 356+160 şi km 361+300, fără a mai fi necesară mutarea căii ferate.

- lucrările de protecţie a CF includ următoarele: terasamente, protecţia taluzelor cu pereu, realizarea

- a 16 podeţe noi şi instalaţiile aferente.

Protecţia drumului naţional DN7 mal drept:

- pentru NNR=358,00 este necesară protecţia DN7 pe 8400 m, între km 241+500 şi km

- 249+900 şi supraînălţarea DN7 pe două tronsoane, între km 241+500-km 245+370 şi km

- 247+800-km 249+900, în lungime totală de 4970 m.

- lucrările de protecţie a DN7 includ următoarele: terasamente, sistem rutier, drenuri longitudinale,

- şanţuri pereate, parapete metalice, podeţe noi, canal cabluri Tc, protecţia taluzelor cu

- pereu, poduri, semnalizări, drumul de acces la blocul de montaj. Aceste lucrări au mărit

- valoarea investiţiei cu cca.12%.

Stadiul fizic al lucrărilor la CHE Lotrioara:

- Incinta de execuție a NH – este realizată în întregime pe malul stâng, în vecinătatea căii ferate;

- Barajul deversor – au fost betonate primele lamele ale radierului de la cele două câmpuri deversoare amplasate la malul stâng (deschiderile 3 și 4) și pila separatoare (pe mijlocul barajului deversor);

- Organizare tehnologică şi socială – a mai rămas o platformă betonată.

b) cumularea cu alte proiecte: pentru proiect a fost emis Acordul de mediu nr. 10 din 27.05.2005, pentru amenajarea pe râul Olt în vederea valorificării potenţialului hidroenergetic

c)  utilizarea resurselor naturale –  în cantităţi limitate: agregate minerale, combustibili - în etapa de realizare a proiectului.

d) producţia de deşeuri – deşeurile rezultate in urma realizării lucrărilor de construcţii sunt: pământ, sol vegetal, deşeuri menajere. Pământul rezultat din excavaţii va fi transportat în locuri stabilite prin proiect.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport;

- pulberi sedimentabile şi în suspensie de la manipularea materialelor de construcţii;

- intensificarea traficului în perioada de construcţie;

Sol si subsol

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibil impact asupra solului în locul organizării şantierului;

- posibil impact potenţial semnificativ în cazul decopertării stratului de sol vegetal, dacă acesta nu este gestionat corespunzător, conduce la pierderea întregului ecosistem aflat sub raza sa de influenţă;

- antrenarea şi transportul de către apa pluvială a materialului excavat şi stocat necorespunzător;

- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite in timpul construcţiei;

- posibila depozitare necontrolată a deşeurilor periculoase de tipul: uleiuri uzate, ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (cutii vopsea, recipienţi ulei uzat);

Apa

Pe perioada de execuţie a lucrărilor:

- posibile scurgeri de ulei şi carburanţi pe timpul funcţionarii utilajelor;

- posibila contaminare a cursului de apă, a pânzei freatice în momentul executării lucrărilor;

- posibila modificare a dinamicii de curgere a apei prin reducerea secţiunii albiei;

- lucrările hidrotehnice propuse prin proiect pot afecta calitatea apei pe perioada de construcţie prin săpături şi terasamente.

Zgomot

- zgomot şi vibraţii produse de utilajele folosite;

- zgomot si vibraţii produse de vehiculele de tonaj greu care transportă materialele necesare construirii amenajării hidroenergetice;

- posibil impact asupra faunei din zona datorat disconfortului fonic creat pe toată perioada de execuţie a lucrărilor.

f). riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – minor

- Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1.   utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuala a terenului: cursuri de apa , construcţii hidroedilitare.

2.2.  relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a  acestora – în zona există resurse naturale de bună calitate;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul

c)  zonele montane şi cele împădurite – proiectul se desfăşoară într-o zona împădurită;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu sunt suficiente date pentru a determina impactul, necesita evaluare.

# f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul se află la limita cu siturile Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSPA0043 Frumoasa, ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0122 M-ții Făgăraș.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul

h) ariile dens populate - nu este cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul

3.  Caracteristicile impactului potenţial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu se cunoaşte în această etapă, este necesar un studiu mai aprofundat cum este cel de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului – nu se cunoaşte în această etapă, este necesar un studiu mai aprofundat cum este cel de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată;

d) probabilitatea impactului – posibil impact semnificativ asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol, peisaj, biodiversitate) pe perioada execuţiei lucrărilor;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - nu se cunoaşte în această etapă, este necesar un studiu mai aprofundat cum este cel de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată;

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat la limita siturilor ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSPA0043 Frumoasa, ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0122 M-ții Făgăraș;

- în urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, a rezultat că proiectul propus poate avea un impact asupra speciilor de importanţă comunitară în faza de construcţie a proiectului;

- proiectul include acţiuni de construcţie şi funcţionare care ar putea să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate de interes comunitar;

- proiectul implica utilizarea, stocarea, transportul, manipularea de substanţe şi materiale care ar putea afecta speciile şi habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSPA0043 Frumoasa, ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0122 M-ții Făgăraș;

- proiectul prevede lucrări complexe care pot sa producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului;

- prin realizarea proiectului este posibil să se producă modificări fizice în siturilor Natura 2000 şi să fie afectate speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care acestea au fost desemnate;

Proiectul propus necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta decizie se va face publică pe pagina de internet a APM Sibiu  http://apmsb.anpm.ro.