PROIECTUL

DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Stulpicani, cu sediul în Str. Centru, Nr. F.N., Stulpicani, Judetul Suceava,  înregistrată la APM Suceava cu nr. 10504/02.11.2015,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.11.2016 că proiectu „Extindere infrastructură de apă potabilă. Modernizare şi extindere infrastructură de apă uzată cu staţie de epurare” propus a fi amplasat în  comuna Stulpicani, judeţul Suceava, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit.b.

b)  proiectul nu face obiectul prevederilor O.M. nr.19/2010 privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale a   investitiei asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

c) mărimea proiectului: extindere infrastructură de apă potabilă cu 407 ml; modernizare şi extindere infrastructură de apă uzată cu 11496 ml;  staţie de epurare modulară.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Lucrarile aferente proiectului de investitii sunt amplasate majoritar pe trama stradala pe terenuri situate în intravilanul şi extravilanul  localităţii Stulpicani, aflate in proprietate publică de interes local, judeţean şi naţional în administrarea Consiliului Local Stulpicani, al Consiliului Judeţean Suceava şi al Agenţiei Naţionale Apele Române.

Situatia existenta

In prezent, in localitatea Stulpicani exista un sistem de alimentare cu apa  compus din:

- put de captare sapat cu dimensiunile H=7,0 m si D=2,0 m, debit 3,88 l/s, captarea se face din panza freatica a raului Negrileasa;

- statie de pompare cu doua electropompe de 7,5 Kw fiecare din care una activa si una de rezerva Q=25 mc/h, H=140 mca;

- statie de clorinare amplasata in aceeasi cladire cu statia de pompare, dezinfectia apei se face prin clorinare cu clor gazos;

- retea aductiune de la statia de pompe la rezervor avand diametrul De 140 mm si o lungime de 2,7 km;

- rezervor de inmagazinare existent de 200 mc plus rezervor de 100 mc in care este stocata rezerva de incendiu a localitatii;

- retea de distributie existenta cu functionare gravitationala avand conducte cu  diametrul 140 - 63 mm astfel:

- de 125 mm , L= 2.5 km;

- de 110 mm , L= 1 km;

- de   90 mm , L= 3.5  km;

- de   75 mm , L= 2,0 km;

- de   63 mm , L= 9,5 km.

Sistemul de alimentare cu apa existent este dimensionat cu urmatoarele debite:

Qzimediu=1,53 l/s;

Qzi max = 1,75 l/s;

Qor max =4,99 l/s;

SOLUTIA  PROPUSĂ

Traseele retelelor de distributie apa potabila, canalizare menajera si amplasamentele constructiilor auxiliare (camine de vane, camine de vizitare, statii de pompare si statie epurare) se va face pe domeniul public al comunei Stulpicani,tinand cont si de utilitatile existente.

EXTINDEREA  SISTEMULUI  DE ALIMENTARE CU APA PROIECTAT

Sursa de apa

Reteaua de distributie

Sursa de apa (x= 661415.769; y= 556815.187) – sursa de apa a extinderii sistemului de alimentare cu apa proiectat se va realiza prin branşament la reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apă existent, ce asigură în prezent alimentarea cu apă a localitatii Stulpicani. Bransamentul se va realiza la conducta  Ø  125 mm  amplasată de-a lungul drumului DJ 177B  pe partea stanga a sensului de mers spre DN17 - Campulung Moldovenesc, in caminul existent.

Debite necesare extinderii sistemului de alimentare cu apa proiectat

- pentru  situaţia actual:  Qzi max = 0,14 l/s, Qor max =0,38 l/s,

- pentru etapa de perspectiva de 25 de ani:  Qzi max = 0,18 l/s, Qor max =0,46 l/s.

Debitul generat de catre putul existent (Q=3.88 l/s) poate asigura debitul necesar pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa proiectat.

Reţeaua de distribuţie a apei  – se va face printr-o reţea de conducte din PEHD PE100, De 110 mm, PN 10, ce se dispune pe o lungime de 407 ml.

Pe reteaua de extindere vor fi prevazuti:

- 1 cămin de aerisire in capatul acesteia

- 4 hidranti DN 80 mm, pentru stingerea incendiilor.

- cămine de vane, aerisire – dezaerisire si golire(x= 661422.286; y= 556398.622) in intersectiile drumurilor satesti si pe traseul acestora

SISTEMUL  DE CANALIZARE PROIECTAT cuprinde:

-retea canalizare

- 2 statii de Pompare Apa Uzata (SPAU)

-instalatii electrice SE, SPAU-uri

-alimentare cu apa a statiei de epurare

-statie de epurare ape uzate - 200 mc (2 x 100 mc)

-sistematizare verticala si protectie impotriva inundatiilor

Reţeaua de canalizare proiectatã este de tip separativ si se va poza pe străzile din localitatea Stulpicani, de-a lungul drumului judetean in afara zonei de siguranta a drumului, respectiv pe strazile din localitate intre marginea de drum si axul drumului.

Lungimea totala  a canalelor colectoare proiectate din localitatea Stulpicani este de 11 496ml, din care:

- 9277 ml cu diametrul Dn 250

- 2219 ml cu diametrul Dn 315.

În lungul canalelor sunt dispuse un număr de 358 cămine de vizitare din beton.        Caminele de vizitare sunt amplasate la maximum 60 m intre ele (pe aliniamente), sau la intersectia colectoarelor, conform planurilor de situatie si a profilelor longitudinale.

Dealungul traseului de extindere de retea de canalizare s-a proiectat un numar de subtraversari de drum judetean şi de rau.

- subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin foraj dirijat.

- subtraversarile de rau se vor realiza prin sapatura deschisa,

Statii de pompare ape uzate – 2 buc.

Datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevazut un numar de 2 statii de pompare ape uzate prefabricate care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare functionale existente sau proiectate spre staţia de epurare.

Staţia de  epurare a apelor uzate (x=663112.105; y=558162.759); (x=663127.329; y=558162.030) de tip modul, complet echipata, amplasată pe domeniul public al comunei Stulpicani.

Staţia de epurare a apelor uzate necesita o suprafata de teren cu dimensiunile în plan: 25x20 m, iar linia tehnologica este dimensionata pentru un debit mediu de 200 mc/zi.

Epurarea apelor uzate urmareste retinerea materiilor in suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si eliminarea compusilor pe baza de azot si fosfor. Staţia de epurare, compact, containerizată, va fi format din 2 module cu o capacitate de 100 mc, cu posibilitatea de extindere, funcţie de dezvoltarea ulterioară a comunei. Aceasta va fi amplasată pe malul stâng al pârâului Suha, pe teren aparţinând domeniului public în administrarea CL Stulpicani.

Debitele caracteristice de apă uzată evacuată în reţeaua de canalizare separativă sunt:

Q uz zi max     = 268 mc/zi

Q uz med zi     = 200 mc/zi

Q uz orar max  =     2,79 mc/h

Pentru alimentarea cu apă a staţiei de epurare se va realize un branşament la reţeaua de distribuţie a comunei care va asigura apa tehnologică necesară spălării periodice a modulelor de epurare. Apele uzate care vor rezulta în cadrul staţiei de epurare se vor deversa printr-o conduct din PVC cu diametrul de 100 mm în conducta de canalizare exterioară, în vederea epurarii.

Staţia de epurare va fi compusă din următoarele:

- căminul de intrare în staţia de epurare cu by-pass;

- instalaţie de sitare automată, din oţel inox cu mărimea ochiurilor sitei de 3mm;

- bazinul de acumulare, omogenizare şi amestec a apei sitate;

- staţie automată de pompare echipată cu pompe tocător pentru apa uzată cu recirculaţie parţială a fluidului pompat pentru mixarea conţinutului apelor din bazinul de omogenizare şi amestec;

- module mecano-biologice de epurare a apelor uzate cu nitrificarea şi denitrificarea nămolului;

- staţie de compresoare pentru asigurarea aerului necesarepurării biologice (insuflarea aerului în bazinele de aerare);

- modul de comandă şi deservire a staţiei de epurare;

- staţia de dezinfecţie a apelor epurate cu lămpi cu ultraviolete;

- bazinul concentrator de nămol cu rol de colectare a nămolului primar şi secundar în exces şi scăderea umidităţii;

- instalaţia de deshidratare a nămolului în saci;

- platforme de depozitare temporară a sacilor cu nămol deshidratat.

CARACTERISTICI ALE APELOR UZATE

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare trebuie sa se incadreze in valorile parametrilor impuse de NTPA-002/2002; acesti parametri si valorile maxime acceptate sunt ilustrate in tabelul de mai jos:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 300 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 500 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 30 mg/l |
| Fosfor total | P | 5 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 350 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici | 30 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili | 25 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 40°C |

CALITATEA APEI UZATE DUPA EPURARE

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001-2005 care reglementeaza valorile maxime acceptate pentru apa care va fi deversata in emisar sunt cele din tabelul urmator:

|  | pH | 6,5 – 8,5 |
| --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 25 mg/l |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 125 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 3 mg/l |
| Azotaţi | NO3 | 37mg/l |
| Azotiţi | NO2 | 2mg/l |
| Azot total | Nt | 15mg/l |
| Fosfor total | P | 1 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 60 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili | 0,5 mg/l |
| Reziduu filtrate la 105° C |  | 2000mg/l |

GRADUL DE EPURARE NECESAR

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 este necesara realizarea urmatoarelor grade de epurare in cadrul procesului de epurare efectuat:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 94.35% |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 85.87% |
| Fosfor total | P | 87.8% |
| Materii in suspensie | MTS | 93.23% |
| Substante extractibile | 77.5 % |
| Detergenti sintetici biodegradabili | 98.00% |

Valorile rezultate impun o epurare mecano-biologica cu trecerea apelor uzate prin procesele de nitrificare-denitrificare.

1.STATIA DE POMPARE APA INFLUENT (SPAU SE)

Statia de pompare va fi amplasată la intrarea in statia de epurare avand rolul de a asigura accesul apei conform fluxului tehnoologic  in statia de epurare.  Pompa va  funcţiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-pornire se vor face prin senzori de nivel.

2.EPURAREA MECANICA:

Epurare mecanica sau fizica are drept scop reducerea si indepartarea din apele reziduale a poluantilor minerali si organici aflati in suspensie. Pentru aceasta se folosesc metode hidrologice bazate pe diferenta de densitate dintre poluanti si apa.

Unitatea de tratare mecanica este compusa din:

- canal gratar

-     manual

-     stavilar

-    bazin de sedimentare primara

-    pompa de nisip

-    bazin de pompare / omogenizare / egalizare

-    mixer submersibil

-    senzori de nivel

-    pompe de alimentare reactor

3. EPURAREA BIOLOGICA

Epurarea biologica urmareste reducerea concentratiei substantelor organice dizolvate sau in suspensie, care nu pot fi indepartate mecanic.

Unitatea de tratare biologica este alcatuita din :

-reactor biologic;

-mixer;

- suflanta;

- difuzoare;

- sistem sedimentare tubular;

- pompa recirculare amestec lichid.

4. EPURAREA CHIMICA

Epurarea chimica consta in neutralizarea substantelor chimice continute in apele reziduale, in mod deosebit in cele industriale.

Unitatea de tratare chimica  este compusa din:

- bazin preparare si stocare solutie clorura ferica

- pompa dozare solutie clorura ferica

### 5. TREAPTA DE  DEZINFECŢIE

Treapta de  dezinfecţie a apelor reziduale poate fi considerata ca o epurare chimica, desi se adreseaza unor elemente biologice. In cele mai multe aplicatii este folosita sterilizarea cu U.V. pentru a satisface necesarul de apa de buna calitate cu un continut foarte mic de germeni fara a se interveni asupra componentelor apei cu substante chimice. Unitatile de sterilizare a apei cu U.V. genereaza o radiatie in vederea obtinerii reducerii germenilor.

### 6. TREAPTA DE PRELUCRARE SI DESHIDRATARE A NAMOLULUI

Namolul excedentar este condus la sistemul de deshidratare. Namolul in exces este pompat in bazinul de ingrosare din cadrul unitatii de deshidratare. In acest bazin cu ajutorul unui mixer si al unui sistem de dozare polielectrolit, se ingroasa treptat pentru eliminarea apei. Dupa procesul de ingrosare a namolului in urma caruia o mare parte din cantitatea de apa continuta este eliminata, namolul este transferat in filtrul cu snec. Aici namolul este deshidratat in continuare intr-o proportie mult mai mare, apoi dus la groapa de gunoi.

### 7. CONDUCTA DE EVACUARE SI GURA DE EVACUARE(x=663165.067; y=558178.326)

Apa epurata si dezinfectata este evacuata prin intermediul unei pompe si a unei conducte de evacuare sub presiune realizata din tuburi PEHD, PE100, DN110mm avand lungimea L = 70 ml catre emisarul natural r. Suha.

Deoarece in statia de epurare intra doar apa uzata menajera, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la sita automata, nisip si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor, la o groapa de gunoi din apropiere.

Deseurile rezultate in urma procesului tehnologic  vor fi depozitate intr-un container (furnizat de beneficiar printr-o firma de salubritate), dupa care va fi preluat si depozitat de catre firma de salubritate.

d) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

e) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

Utilităţile necesare pentru organizarea de şantier:

- apa potabila  - din reţea existentă

- energie electrica - va fi asigurata de reteaua electrica din localitate

Deşeuri:

Principalele categorii de deşeuri care vor rezulta din activitatea de execuţie a proiectului sunt:

- pulberi ciment de la operaţiile de construcţii şi finisaje;

- pământul în exces de la operaţiile de săpături

Pe toată durata execuţiei, aceste deşeuri rezultate vor fi transportate de pe teren şi duse la un depozit autorizat de deşeuri prin grija constructorului.

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- pe perioada derularii lucrarilor de executie pot aparea emisii:

- pulberi ciment de la operaţiile de construcţii şi finisaje;

- noxe de la mijloacele de transport a materialelor;

- pulberi pământ de la operaţiile de săpături;

Aceste emisii au un caracter provizoriu, in intervale mici de timp, luandu-se masuri pentru reducerea acestora (stropiri, program de lucru adaptat pentru executia lucrarilor si operatiuni de transport, folosirea unor mijloace de transport performante, etc).

- în perioada lucrărilor de construire, zgomotul va fi generat de utilajele de excavatie şi mijloacele de transport si se va avea in vedere utilizarea unor utilaje silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate si randament ridicat;

g) riscul de accident: pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului este redus, nu se utilizează substanţe periculoase, alimentarea utilajelor cu carburanţi se face numai la staţiile de distribuţie carburanţi autorizate

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr.239/29.10.2015, terenul destinat constructiei ce face obiectul prezentei documentatii tehnice este  domeniu public şi privat  al comunei,  administrat de Consiliul Local Stulpicani si este situat in intravilanul  comunei   Stulpicani.

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul.

f) zonele de protecţie speciale – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

i) ariile dens populate – lucrările propuse se află in intravilanul  comunei  Stulpicani.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a). Extinderea impactului, aria geografică şi numărul de persoane afectate – lucrările ce urmează a fi executate nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie pe perioada execuţiei lucrărilor;

b). Natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

c). Mărimea şi complexitatea impactului - impactul va fi redus, atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi în perioada de funcţionare.

d). Probabilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului;

e). Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în Certificatul de urbanism nr. 239/29.10.2015, emis de Primaria  Comunei   Stulpicani.

- conform art. 22, alin 1 din HG nr. 445/2009, în situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări;

- se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele de lucru, modul de depozitare a materialelor  şi a rutelor alese pentru transport.

- se vor amenaja locuri de stocare în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană a deşeurilor ce vor rezulta din executarea lucrărilor şi se va asigura gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile  Legii nr. 211/2011. Deşeurile reciclabile colectate pe categorii, conform prevederilor legale, se vor valorifica către firme specializate în colectare/reciclare. Deşeurile menajere se vor colecta şi preda la operatorii locali de salubritate autorizaţi.

- nivelul de zgomot generat de desfăşurarea lucrărilor se va încadra în prevederile STAS 10009/1988 - acustica urbană;

- la finalizarea lucrărilor se vor îndepărta resturile de materiale  şi se va reface cadrul natural afectat de execuţia lucrărilor; toate suprafeţele de teren afectate vor fi refăcute şi redate la folosinţa iniţială;

- neafectarea calităţii factorilor de mediu pe perioada derulării lucrărilor investiţiei şi după punerea în funcţiune a obiectivului;

- se vor obţine toate avizele prevăzute în certificatul de urbanism;

- se va obţine avizul de gospodărire a apelor şi se vor respecta prevederile avizului de gospodarire a apelor

- la finalizarea lucrarilor se va intocmi documentatia tehnică pentru obtinerea autorizatiei de mediu.

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- se va avea în vedere execuţia rapidă a lucrărilor şi încadrarea în termenul de realizare a investiţiei,

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri autorizate;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Se va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.