Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

DE STAT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.       din       .07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC NOVA POWER&GAS SRL punct de lucru Câmpulung Moldovenesc, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Mihai Eminescu, nr.50A, judeţul Suceava,  înregistrată la APM Suceava cu nr. 6674/30.05.2019,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului, APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.07.2019, că “Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă pe strada Giuseppe Verdi, nr.3G și branșamente la 3 imobile (L 145,0m + 9,0m = 154,0m), municipiul Câmpulung Moldovenesc” propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Giuseppe Verdi, jud. Suceava,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- nu se supune evaluării adecvate;

- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2108 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului anexa nr.2, la pct. 10, lit. b si pct.13, lit.a;

Investitia propusa

Proiectul va fi executat în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, pe domeniul public. Conducta de distribuţie gaze naturale presiune redusă existentă are amplasamentul pe banda de rulare a străzii Giuseppe Verdi.

În scopul alimentării cu gaze naturale a imobilelor existente pe str.  Giuseppe Verdi fn, Giuseppe Verdi fn si Giuseppe Verdi nr. 3G, s-a proiectat bifurcarearea din conducta de distribuţie existentă pe str. Giuseppe Verdi a unui tronson de conductă de distribuţie gaze naturale presiune redusă.

Lucrările se vor executa pe terenul în suprafață de 61,6 mp.

Suprafața afectată de 61,6 mp, este compusă din:

- 58 mp – teren în care va fi pozată conducta de DN40x3,6 mm cu lungime de 145 m

- 3,6 mp – teren în care vor fi pozate 3 buc conducte de DN32x2,9 mm cu lungimea totală de 9m

Lucrările de investitie respectă totodată distanțele de protecție și siguranță față de zonele locuite.

Pentru construirea obiectivelor de investiții se impune executarea următoarelor lucrări:

- execuţie conductă distribuţie gaze naturale DN40x3,6 mm L= 145 m;

- execuţie 3 buc branşamente gaze naturale presiune redusă DN32x2,9 mm cu L= 3m/buc;

- cuplare conductă distribuţie nou construită DN40x3,6 mm L=145 mm în sistemul de distribuţie existent.

Obiectivele de investiţii se vor poza subteran, sub adâncimea de îngheţ la cota de 0,9 m, distanta măsurată de la suprafaţa terenului la generatoarea superioară a conductelor, pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Amplasarea conductei de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă din polietilenă, va respecta distanţele minime faţă de celelalte instalaţii, construcţii sau obstacole asfel:

- clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite  = 1 m ;

- clădiri fără subsoluri = 0,5 m ;

- canale pentru reţele termice şi telefonice = 0,5 m ;

- conducte de canalizare = 1 m ;

- conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol, sau căminele acestora = 0,5 m ;

- cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare staţii sau cămine subterane = 0,5 m ;

- linii de tramvai până la şina cea mai apropiată = 0,5 m ;

- copaci = 0,5 m ;

- stâlpi = 0,5 m ;

Intersecţia traseului conductei de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă din polietilenă cu traseele altor instalaţii subterane sau aeriene se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează astfel:

- perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate ;

- la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii; pentru distanţe mai mici de 200 mm, la traversarea utilităţilor se prevăd tuburi de protecţie adecvate.

În cazuri excepţionale se admit traversări sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.

Trecerea conductei de distribuţie a gazelor naturale prin cămine, canale şi construcţii subterane ale altor utilităţi, este interzisă.

Tuburile de protecţie trebuie să depăşească, în ambele părţi, limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,5 m. Tuburile de protecţie se prevăd la capete, la partea superioară cu găuri şi răsuflători, iar capetele se etanşează pe ţeava din PE.

Conductele de gaze naturale nu vor traversa cămine, canale, sau alte canalizaţii subterane.

Executia lucrărilor se va desfăsura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de montare a conductelor in conformitate cu prevederile N.T.P.E.E.S.A.G.N./2018.

Conducta de distribuţie gaze naturale din polietilenă va fi însoţită pe întregul traseu de un conductor de cupru cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim 5 kV cu secţiunea de 1,5 mm², monofilar, montat de-a lungul conductei şi prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul cărora se poate determina cu precizie amplasarea conductei şi integritatea acesteia.

După montaj şi efectuarea încercărilor, probelor de rezistenţă şi etanşeitate cu rezultate bune, conductele se vor acoperi cu un strat de nisip care va depăşi generatoarea superioară a conductei cu minim 10 cm.

Deasupra conductei de distribuţie, pe toată lungimea traseului, la o înălţime de 35 cm de la generatoarea superioară a acesteia este obligatorie montarea unei benzi sau grile de avertizare din polietilenă de culoare galbenă cu o lăţime minimă de 15 mm şi inscripţionată « GAZ  METAN ».

Dupa finalizarea lucrarilor de cuplare, amplasamentul se va reface la forma initiala.

Pentru execuţia conductei de distribuţiei gaze naturale din polietilenă, se vor utiliza numai materiale verificate în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor tehnice prevăzute de normele tehnice în vigoare.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate - nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – nu este cazul;

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate - în perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deşeuri de materiale de construcţii, în cantităţi mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

- poluarea şi alte efecte negative - nu este cazul

- riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice - nu este cazul;

- riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

2. Localizarea proiectului

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: Investiția ce face obiectul acestui proiect, se va amplasa pe un teren situat în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava și face parte din domeniul public al localității.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia: nici unul din criteriile enumerate nu vor fi afectate de implementarea proiectului propus.

c) capacitatea de absorbţie a mediulu naturali,acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

ii) zonele costiere şi mediul marin – nu este cazul;

iii) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate confrom legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a-III-a zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

viii) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a). importanţa şi extinderea spaţială a impactului (zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată) – lucrările nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie pe perioada execuţiei lucrărilor sau în funcţionare ulterioară;

b) natura impactului- va fi cauzat de lucrările de terasamente şi construcţii, cu un impact redus asupra mediului,

c). natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

d). intensitatea şi complexitatea impactului - impactul va fi redus, atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi în perioada de funcţionare.

e). probabilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului;

f). debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi în perioada de funcţionare a obiectivului, cu reversibilitate certă;

g).cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

h). posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin utilizarea de tehnologii curate, cu impact cât mai redus asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele condiţii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a avizelor menţionate în certificatul de urbanism nr. 64/28.02.2019 emis de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc.

- Se vor respecta cu stricteţe limitele şi suprafeţele de lucru, modul de depozitare a materialelor  şi a rutelor alese pentru transport.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deşeurilor în afara spatiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcţii se vor depozita la locul stabilit de primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme

autorizate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de

câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

10. Se va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- se va avea în vedere execuţia rapidă a lucrărilor şi încadrarea în termenul de realizare a investiţiei,

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri autorizate;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Maria Mădălina NISTOR

| Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Adina Hobjila | Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu, Anca IONCE |
| --- | --- |
| Întocmit, Cons. Mariana BURLACU |  |