DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎNTOCMITĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM ORD. 292 DIN 3 DECEMBRIE 2018

pentru investitia

”CONSTRUIRE POD ACCES IMOBIL”

BENEFICIAR:	RUSU GHEORGHE

OBIECTIV:  	CONSTRUIRE POD ACCES IMOBIL

AMPLASAMENT:

str. Sandru F.N., parcela nr. 3410/2 din CF 34177, municipiul Campulung Moldovenesc, Judeţul Suceava

PROIECTANT GENERAL:

S.C. H&H PROMAP S.R.L. SCHEIA - SUCEAVA

IULIE 2019

MEMORIU DE PREZENTARE

IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Ordinului nr. 292 – Anexa 5.E

I.	Denumirea proiectului:

“Construire pod acces imobil”

- TITULAR:

Denumirea completa a societăţii, forma de proprietate, coduri, adresă

- RUSU GHEORGHE

- Forma de proprietate: capital privat

- Adresa sediului principal: Cal. Bucovinei nr. 233, mun. Campulung Moldovenesc

- Adresa la care se solicita avizul: str. Sandru F.N., parcela 3410/2;

- Cod poştal: 725100

- Telefon: 0744.573.324

- E-mail: gheorghe.rusu@tccfr.ro

## III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

Localizarea obiectivului

Parcela pe care se va edifica constructia este situata în municipiul Campulung Moldovenesc, strada Sandru F.N., identificata prin parcela nr. 3410/2 din CF 34177, fiind in proprietatea d-lui Rusu Gheorghe, dobandit prin hotarare judecatoreasca.

Imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora, fiind liber de sarcini.

Teren cu folosinta – faneata.

Destinatia actuala/propusa – casa de vacanta si anexe ;

Nu sunt instituite reglementari fiscale specifice zonei.

Vecinatati:

N – vecin Paicu Traian;

S – vecin Sfarghiu Claudia;

E – vecin Barbanta Stelian Nicolae;

V – Paraul Sandru, strada Sandru.

Imobilul - terenul in suprafata de 1829 mp in acte (1706 mp suprafata masurata), nr. cadastral 34177, CF 34177 UAT Campulung Moldovenesc, este proprietatea d-lui Rusu Gheorghe, dobandit prin hotarare judecatoreasca.

Localizarea obiectivului:

- Bazin hidrografic: Siret, subbazinul raului Moldova

- Curs de apă: Paraul Sandru, afluent de dreapta al raului Moldova

- Localitatea: Mun. Campulung Moldovenesc, str. Sandru,  jud. Suceava

Scopul investiţiei şi elementele de coordonare

Conform prevederilor PUG , amplasamentul imobilului este UTR 17.

Lucrarile de construire si amenajarile propuse se vor face cu respectarea masurilor si normelor dispuse de avizele si acordurile de specialitate ce reglementeaza acestea.

Se va realiza recalibrarea albiei in zona podului, realizarea unui taluz pe ambele maluri, precum si racordarea podului la digul de pamant existent.

Se vor respecta normele de protectie a muncii si se va delimita si semnaliza locul afectat de lucrarile de construire.

Constructiile propuse se vor incadra in stilul architectural al constructiilor existente si zonei.

Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta – conform Regulamentului aprobat prin H.G.R. 766/1997 si a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivele se incadreaza in categoria de importanta „D” – constructii de importanta redusa.

Clasa de importanta – conform Normativului P 100/1/2013, din punct de vedere al seismicitatii, obiectivele se incadreaza in clasa de importanta IV.

La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere tema de proiectare intocmita de comun acord cu beneficiarul si prevederile certificatului de urbanism nr. 294 din 17.09.2018.

Hidrologic, zona amplasamentului se încadrează în bazinul hidrografic al râului Moldova fiind caracteristică tipului de deal şi podiş, cu perioade de ape mari provenite din topirea zăpezilor (lunile II şi III), sau al ploilor convective (lunile V şi VI), şi ape mici toamna şi iarna, datorate alimentării subterane, deci aceasta are o alimentare pluvio-nivo-subterană (unele pâraie seacă în timpul toamnei şi iernii).

Amplasamentul se afla la o altitudine medie de cca. 607  m.

Regimul hidrologic al reţelei hidrografice existente prezintă variaţii ale debitelor, deoarece acestea sunt influenţate de climat, relief, structură geologică, vegetaţie, densitatea reţelei şi activitatea antropică.

Conform Studiului Hidrologic nr. 5708 / 26.03.2019, pentru determinarea debitelor si niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire au fost preluate statistic datele de monitorizare indelungata de la statii hidrometrice și s-au determinat următoarele elemente hidrologice principale:

- Suprafața bazinului hidrografic aferent sectiunii (F) – 11.0 km2;

- Altitudinea medie a bazinului hidrgrafic (Hm)  = 805 mp;

- Lungimea raului (L) = 6.0 km;

- Debitele și niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire:

| Probabilitatea de calcul (%) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax (m³/s) | 64 | 50.5 | 34.5 | 23.5 |
| Cote corespunzatoare | Depasesc profilul | 607.20 | 607.10 |

Se constata ca amplasamentul podului de acces, este intr-o zona inundabila la debitele de Q 1% si Q2% (regim neamenajat). Pentru executia podului si pentru scoaterea de sub efectul inundatiilor, s-a dimensionat in asa fel incat sa preia debitul de viitura si sa nu obtureze sectiunea de curgere a raului. S-au facut calcule de dimensionare hidraulica in care s-a tinut cont de debitul maxim aferent studiului hidrologic rezultand astfel caracteristicile constructive necesare executiei podului in bune conditii.

Nivelurile rezultate au la baza calculul cheii limnimetrice in functie de sectiunea amenajata a raului, debitul transportat (conf. studiu hidrologic Q1 %), rugozitate in regim amenajat, panta pe tronsonul studiat, viteza de curgere, coef. Chezy, rezultand urmatoarele:

Profil transversal P1 POD – regim amenajat:

| Probabilitatea de calcul (%) | 1 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Qmax (m³/s) | 64 | 34.5 |
| Cote (m) | 606.81 | 606.29 |
| V (m/s) | 7.75 | 6.22 |

In plansa D05 – Profil Transversal Regim Amenajat, sunt reprezentate urmatoarele:

    - Cheia limnimetrica si calculul aferent acesteia;

    - Profil transversal cu pozitionarea constructiva a podului:

        - Cota +/- 0.00 a podului: 608.00 m;

        - Cota sub grinda podului: 607.38 m;

        - Cota talveg: 605.38 m;

        - Cota fundare: 603.38 m;

        - Nivel debit 1%: 606.81 m;

        - Nivel debit 5%: 606.29 m

        - Garda plutitori: 1.09 m fata de Q 5%

In regim amenajat, se modifica sectiunea de curgere si rugozitatea albiei, drept pentru care creste viteaza si scade nivelul, asigurand transportul debitul cu  probabilitatea de depasire de 1%.

Garda de plutitori fata de nivelul corespunzator debitului de probabilitatea de depasire de 5% este de 1.09 m.

Conform tabelului 6.III din PD 95/2002 – Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podelelor, inaltimea minima de libera trecere sub un pod ce traverseaza un curs de apa cu debitul de calcul sub 1000 mc (cu plutitori) este de 1.00 m.

Pe langa executia podului, este necesara regularizarea raului amonte si aval de acesta. Se va face o recalibrare a albiei, se vor inalta malurile de pamanat pana la cota podului, se va curata albia de vegetatie.

Se va realiza un canal cu baza de 4.0 m, lungimea 8 m amonte pod si 10 m aval pod, cu panta taluzelor de 1:1. Materialul rezultat va fi utilizat pentru amenajarea unor diguri din materiale locale. Umplutura se va realiza in straturi de maxim 20 cm grosime prin imprastierea cu buldozerul si compactarea fiecarui strat cu cilindrul compactor. Urmeaza finisarea manuala a taluzelor si a bermelor.

Caracteristicile digului de protectie:

  - Baza mica: 4.0 m;

  - Panta taluzelor interioare: 1:1;

  - Panta taluzelor exterioare: 1:1.5;

  - Lungime totala: 18 m / mal

  - Cota talveg: 605.38 m;

  - Cota coronament: 608.00 m;

  - Latime coronament: 1.0 m;

        - Nivel debit 1%: 607.29 m;

        - Nivel debit 5%: 606.71 m

Profil transversal RECALIBRARE ALBIE – regim amenajat:

CONSTRUIRE POD ACCES IMOBIL

In urma celor enuntate mai sus s-a ajuns la concluzia proiectarii unui pod din beton armat pe grinzi din beton armat precomprimat, deoarece pentru a asigura scurgerea debitelor prezentate mai sus este nevoie ca podul sa aiba o sectiune corespunzatoare pentru scurgerea apelor, sectiune care poate fi asigurata cu o suprastructura alcatuita din grinzi din beton armat precomprimat deoarece inaltimea acestora este mult mai redusa fata de inaltimea unor grinzi din beton armat. Inaltimea grinzilor din beton armat fiind mai mare sectiunea de scurgere se micsoreaza si nu se poate asigura evacuarea debitelor corespunzatoare nivelor de Q1% respectiv Q5% .

Podul va fi amplasat peste Paraul Sandru, pentru a se realiza accesul la proprietatea d-lui Rusu Gheorghe – parcela nr. 3410/2 din CF 34177.

Podul are următoarele caracteristici geometrice generale:

- după structura de rezistenta: Pod pe 4 grinzi din beton precomprimat

- după modul de execuție: Pod pe 4 grinzi prefabricate

- Numărul de deschideri si lungimea lor: 1 deschideri, 7 m grinda prefabricata

- Lățimea parții carosabile: 2,75 m;

- Lățimea superioara, cu tot cu parapet: 3,25 m;

- Lățimea totala a podului: 3,25 m;

- Lungimea totala a podului: 3,00+0,05+7,00+0,05+3,00 = 13,10 m;

- deschidere intre culei – lumina podului: 6.00 m;

- Aparate de reazem: din neopren tip fixe si mobile

- Tip infrastructuri: culei cu elevație masiva din beton

- Tip fundații: fundații directe din beton

- oblicitate: 900 drept

        - Cota +/- 0.00 a podului: 608.00 m;

        - Cota sub grinda podului: 607.38 m;

        - Cota talveg: 605.38 m;

        - Cota fundare: 603.38 m;

        - Nivel debit 1%: 606.81 m;

        - Nivel debit 5%: 606.29 m

        - Garda plutitori: 1.09 m fata de Q 5%

Lucrările sunt trasate pe teren cu ajutorul picheţilor si reperajelor.

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei: beneficiar, proiectant, constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Materializarea lucrărilor în teren se face prin şabloane. Picheţii şi şabloanele trebuie să materializeze :

- axa podurilor;

- axa drumului;

- ampriza drumului;

- înclinarea taluzurilor;

- pozitia santurilor;

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:

- decopertarea şi depozitarea pământului vegetal şi a pământului mocirlos în afara amprizei, în vederea folosirii acestuia la lucrări pentru refacerea mediului (plantaţii, înierbări);

- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi de adâncime.

LUCRARILE CUPRINSE DE PREZENTA DOCUMENTATIE SUNT URMATOARELE:

INFRASTRUCTURA POD

În cadrul acestei categorii de lucrări intră lucrările de amenajare a terenului, terasamentele cu săpăturile necesare pentru fundaţii la pod, procurarea şi turnarea betonului din fundaţii şi elevaţii culei, radier şi pinteni, lucrările de amenajare a apărărilor de mal amonte şi aval de traversare şi lucrările de amenajare a albiei.

Terasamentele de pământ se execută conform normelor Ts şi Normativului C 182 - 82, mecanizat cu excavatorul în proporţie de cca. 90% şi manual în proporţie de cca. 10 %, iar împrăştierea materialului pentru umpluturi 100% cu buldozerul. Compactarea terasamentelor se realizează mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone întinse şi manual în spatele elevaţiilor nou proiectate.

Materialul necesar pentru umpluturi (conform STAS 6400/84 şi AND 582 / 2002) va fi utilizat din corecţiile de albii având un procent ridicat de balast nespălat de râu sau din săpăturile la fundaţii.

Taluzul de rambleu va fi realizat la panta de 2:3, iar taluzul de debleu la panta de 1:1.

Săpăturile pentru fundaţiile culeelor, precum şi pentru radier se vor realiza înainte de corecţia pârâului pentru a evita spălarea gropilor de fundare, menţinând cursul pe traseul actual. Săpăturile se vor realiza cu sprijiniri de mal din dulapi, iar faţă de dimensiunile de cofrare incintele vor fi cu câte 0,5 m mai late pe fiecare latură în plan orizontal.

După verificarea cotelor de fundare la culee şi la fundaţie aripi se va realiza cofrarea elementelor de fundaţie, apoi procurarea de beton C25/30 şi turnarea acestuia cu evacuarea apelor din infiltraţii.

Fundaţiile sunt directe, turnate monolit în trepte de 1,50m, lăţimea tălpii fiind de 2.85 m şi înălţimea de 1.50 m şi de 3.45 m lungime.

Elevaţia culeelor se va realiza tot din beton clasa C30/37. Grinzile din BA precomprimat se vor sprijini pe cuzineţi din beton armat de 80 cm înălţime şi 3.45 m latime. Legătura dintre fundaţia şi elevaţia aripilor se va executa cu armatura PC52 cu diametrul de 12-16 mm, care se continua si se leaga de cuzinet. În spatele culeelor se va executa o rigolă din beton clasa C30/37 (cunetă) pentru evacuare apelor de infiltraţii pe care se va sprijini drenul de bolovani de râu.

Culeele vor fi hidroizolate cu bitum filerizat în 2 straturi şi se va executa un dren de bolovani de 0,75 m latime.

Parapetul metalic va fi prelungit şi pe zidurile întoarse. Bancheta cuzineţilor, zidurile de gardă şi zidurile întoarse sunt realizate din C30/37 armate cu OB 37 şi PC 52. Elevaţia este de He=2.50 m, din C30/37 cu armături OB37 si PC 52. Bancheta cuzineţilor se realizează din C30/37 armată cu OB 37 si PC 52.

SUPRASTRUCTURA POD

Tablierul este din 4 grinzi tip Gp 42-7 cu lungimea de 7 m.

- Pentru montarea grinzilor pe cuzinet s-a prevăzut aparate de reazem din neoprene fixe si mobile.

- Grinzile se vor monolitiza între ele cu beton clasa C30/37 cu grosime variabila de 12- 20cm.

- Pe grinzi se va turna: placă de suprabetonare din beton armat clasa C30/37 peste placă se toarnă şapă de egalizare din mortar M100 de 2 cm grosime.

- Pe lisa parapetului care face corp comun cu placa de suprabetonare se va monta o balustrade metalica.

- Balustrada metalica se va realiza din profile metalice laminate la cald, iar stalpii din profile metalice. Grinzile reazemă pe culei prin intermediul a 8 aparate de reazem din neoprene (fixe si mobile).

Lungimea totală a podului este de 13,10m, lumina podului de 6.0 m si deschiderea de calcul de 6.50 m, cu suprastructura alcatuită din 4 grinzi cu corzi aderente în formă de «T» intors, cu înălţimea de 42 cm şi lungimea de 7 m. Lăţimea carosabilului este de 2.75 m, iar latimea totala a podului este de 3.25 m.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Pentru siguranţa circulaţiei se vor prevedea:

- indicatori de orientare şi avertizare, după cerinţele SR 1848-1/2011;

- marcaje rutiere după cerinţele SR 1848-7/2015.

Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea şi semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării şi scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilităţii, asigură un grad înalt al siguranţei circulaţiei pe întreg obiectivul proiectat.

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului.

Pe langa executia podului, este necesara regularizarea raului amonte si aval de acesta. Se va face o recalibrare a albiei, se vor inalta malurile de pamanat pana la cota podului, se va curata albia de vegetatie.

Se va realiza un canal cu baza de 4.0 m, lungimea 8 m amonte pod si 10 m aval pod, cu panta taluzelor de 1:1 – pentru zona amonte si aval pod. Materialul rezultat va fi utilizat pentru amenajarea unor diguri din material locale. Umplutura se va realiza in straturi de maxim 20 cm grosime prin imprastierea cu buldozerul si compactarea fiecarui strat cu cilindrul compactor. Urmeaza finisarea manuala a taluzelor si a bermelor.

Caracteristicile digului de protectie:

  - Baza mica: 4.0 m;

  - Panta taluzelor interioare: 1:1;

  - Panta taluzelor exterioare: 1:1.5;

  - Lungime totala: 18 m / mal

  - Cota talveg: 605.38 m;

  - Cota coronament: 608.00 m;

  - Latime coronament: 1.0 m;

        - Nivel debit 1%: 607.29 m;

        - Nivel debit 5%: 606.71 m

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

La prezenta investitie nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- amplasamentul propus pentru realizarea investitiei nu ridica probleme de stabilitate generala;

- constructia va avea cota de fundare pe stratul de argila galbena, plastic consistenta la o adancime de minim 1.20 m, asigurandu-se si adancimea maxima de inghet, considerata pentru aceasta regiune la 1.00 m, fata de CTN (conform STAS 6054-77), amplasamentul incadrandu-se dupa tipul de umiditate in tipul climatic II.

CLIMA

Amplasamentul se afla intr-o zona caracterizata prin ierni friguroase si veri calde, cu precipitatii medii de 40-60 l/mp, cu vanturi dominante din directia nord, nord-vest.

GEOLOGIA SI SEISMICITATEA

Zona studiata este stabila din punct de vedere geomecanic.

Sistematizarea verticala corespunzatoare a zonei asigura colectarea si scurgerea apelor din precipitatii de pe aria acesteia, eliminand posibilitatea infiltrarii apelor.

Geologic, zona bazinului hidrografic a râului Moldova se suprapune în totalitate peste flişul extern al Carpaţilor Orientali, mai precis peste Unitatea de Audia şi Unitatea de Tarcău.

Zona apartine flisului carpatic in care se regasesc roci cu duritati diferite (gresii, marne, sisturi argiloase) sunt dispuse in structuri puternic cutate si sariate.

Din punct de vedere seismic, terenul conform codului de proiectare seismica, indicativ P100-1/2013, se situeaza intr-o zona ce este caracterizata de o valoare a acceleratiei orizontale a terenului ag=0.15 g (pentru IMR=225 ani), printr-o perioada de control(colt) Tc= 0.7 sec si gradul 6 de intensitate seismica, in conformitate cu prevederile SR 11100/1-93.

Zona climatica IV, conform STAS 1907/91.

Presiunea de referinta a vantului: 0.7 Pa, conf. NP 012-04.

Grupa de rezistenţă la foc: a IV-a

Zona seismică ( conform NP 100/ 1/2006 ): IMR- 100 ani; ag = 0.15 g; Tc = 0.7

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Protectia calitatii apelor:

Investitia nu reprezinta o sursa de poluare pentru ape.

Pentru a diminua impactul asupra mediului inconjurator, se va interzice deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale existente in zona. Se vor folosi WC-uri ecologice iar deseurile vor fi adunate in containere speciale si transportate in locuri special amenajate.

Apa potabilă care este utilizată de personalul care lucrează pe şantier va fi imbuteliata si transportata la amplasament de catre beneficiar.

In perioada de construcţii–montaj apa este utilizată atât pentru igienizarea personalului care lucrează la construcţie cât şi la procesele tehnologice ce pot intervenii în construcţie.

- Protectia aerului:

Nu exista surse de poluare a aerului in timpul lucrarilor de constructie sau in timpul functionarii obiectivului.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006 – legea protectiei mediului.

Materialele se va transporta in conditii care sa asigure poluarea minima a atmosferei cu praf (stropirea materialului, acoperirea, etc). Manipularea materialelor (ciment,nisip) in organizarea de santier se va face astfel incat pierderile in atmosfera sa fie minime.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Proiectarea investitiei s-a realizat astfel încât să se încadreze în limitele admise de Agenţia pentru Protecţia Mediului, OUG nr. 195/2005 şi prevederile din STAS 10.009/88.

Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat.

Cauzele zgomotului aerian exterior sunt traficul rutier şi activităţile umane. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel de zgomot transmis prin elementele vibrante, elementele opace şi goluri, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60dB, măsurat la limita incintei, conform STAS 10.009/88.

Instalaţiile mecanice şi electrice generatoare de zgomot (ex. suflantele, pompele, etc.) sunt amplasate în spaţii închise. Nu sunt necesare alte măsuri în afara acestora.

Se apreciază că funcţionarea suflantelor poate crea un anumit disconfort personalului care îşi desfăşoară activitatea în apropierea acestora, fără a induce un nivel semnificativ de zgomot la cel mai apropiat receptor protejat.

Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii, precum şi a unor echipamente corespunzătoare.

## Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul

## Protectia solului şi subsolului

In perioada executarii lucrarilor de investitii impactul asupra factorului de mediu-sol va fi nesemnificativ, avand in vedere ca se vor respecta tehnologia impusa prin proiect si legislatia in domeniu.

Se va urmari evitarea prin orice mijloace a posibilitatilor de umezire prelungita a terenului din apropierea constructiei, deoarece acest fapt poate avea consecinte asupra fundatiei.

## Protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

Locatia nu este inclusa in nicio arie protejata, rezervatie naturala sau parc national.

In timpul functionarii, obiectivul nu are impact asupra biodiversitatii, neexistand emisii de poluanti datorita tehnologiei folosite.

## Protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public

Lucrarile nu produc radiatii, emanatii de gaze. Pentru desfasurarea lucrarilor nu se utilizeaza utilaje care produc zgomot peste limitele acceptate pentru lucrari de constructii-montaj in instalatii electrice. Operatiile nu presupun folosirea de substante toxice.

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Conform Hotărârii Guvernului nr. 856 din martie 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv cele periculoase, executantul lucrărilor, ca generator de deşeuri, a avut obligaţia sa tina evidenta lunara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a acestei HG, pentru fiecare tip de deseu. Deseurile din construcţii si demolări sunt clasificate conform "Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase" prezentate in Anexa nr. 2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităţilor de lucrări.

Surse de deşeuri

In afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru construcţia obiectivelor proiectului, se au in vedere si uleiurile de motor de la întreţinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt etc. Perioada de execuţie va fi relativ scurtă, precum şi numărul redus de utilaje cu care se vor lucra pe amplasament, conduc la concluzia că volumul deşeurilor de tipul celor de mai sus este mic.

De la organizarea de şantier vor rezulta deşeuri menajere; cantităţile de deşeuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construcţie. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele tipizate şi preluate periodic de serviciile de salubritate din zonă.

Reciclarea deşeurilor

Tendinţa actuală este de reducere a consumului de materiale, coroborată cu acţiuni de recuperare, reciclare şi refolosire a deşeurilor. O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite. Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

- reducerea necesarului de materiale pietroase extrase din cariere;

- micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzată de tehnologiile folosite de acestea;

- reducerea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie;

- scăderea volumului depozitelor de deşeuri, care ocupa suprafeţe importante de teren şi constituie surse de poluare chimică a aerului, solului, apei, contribuind de asemenea la degradarea peisajului.

Modul de gospodărire al deşeurilor

| Sursa deşeurilor | Tipuri de deşeuri | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de şantier | Deşeuri menajere sau asimilate | In 2 pubele din plastic (110 l), introduse în sistemul de gestiune a deşeurilor din comună | Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile predate |
|  | Deşeuri metalice | Depozitate temporar pe platforme impermeabile, special amenajate, valorificate prin unităţi specializate. | Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si cu modificările ulterioare). |
|  | Deşeuri materiale de construcţii | Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului | Se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale sau la alte amenajări edilitare |
|  | Deşeuri lemn | Colectate selectiv, se pot valorifica funcţie de calitate şi dimensiuni |  |
|  | Ambalaje | Se colectează separat şi se valorifică prin terţi | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu HG 621/05 modificată şi completată prin HG1812/06) |

Conform Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deşeuri rezultate din activităţile de construcţie, exceptând materialele contaminate cu substanţe periculoase, nu se incadreaza in categoria deşeurilor periculoase.

Deseurile periculoase, precum si ambalajele substanţelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranţa si predate unităţilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.

## Gospodărirea  substanţelor toxice si periculoase

In timpul lucrarilor de constructie si in timpul functionarii nu se folosesc substante toxice sau periculoase.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

# In perioada de execuţie a lucrărilor:

# Impactul asupra mediului este redus având în vedere amploarea lucrărilor şi specificul acestora. Astfel:

# Realizarea investiţiei va avea un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu;

# Efectul emulsiilor de poluanţi în perioada de execuţie a lucrărilor este redus şi se manifestă temporar. Receptorii sunt în număr redus iar posibilitatea ca aceştia să fie afectaţi de emulsii este foarte mică;

# In vederea limitării posibilului impact asupra solului şi subsolului datorat scurgerilor accidentale de produse petroliere, scoaterii din circuitul natural a suprafeţelor pentru construcţii şi ocupării temporare a terenului cu materiale de construcţii şi materiale excavate, se vor adopta măsuri de întreţinere corespunzătoare a parcului auto, alimentarea acestuia se va face în spaţii special amenajate, iar deşeurile de construcţii şi menajere vor fi colectate în europubele care vor fi periodic transportate la cel mai apropiat depozit de deşeuri. De asemenea, pământul în surplus rezultat din săpături va fi utilizat pentru reamenajarea teritoriului.

# Biodiversitatea – nu este cazul;

# Peisajul – poate fi afectat de prezenţa utilajului;

# Realizarea lucrarilor nu presupune un impact major asupra sănătăţii populaţiei deoarece lucrările se derulează pe o perioadă scurtă de timp.

# In concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de realizare a investiţiei vor avea un impact negativ nesemnificativ asupra calităţii factorilor de mediu; în schimb, ele vor avea un efect pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

- scurtarea duratei de executie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative

- utilizarea unor module constructive care pot fi usor montate si demontate pentru cladiri, drumuri, alte facilitati

- depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat

- optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat sau materiale de constructie preluat din gropi de imprumut;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase

- insamantarea cu iarba si stimularea regenerarii naturale a zonelor libere de cladiri sau instalatii.

Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma mişcărilor de terasamente să nu afecteze cadrul natural.

Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale  beneficiarul va urmări ìn permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si adiacente de resturi de exploatare si flotanţi, curaţirea şanţurilor, evitarea depozitarii in zona drumului si amplasamentului a materialului lemnos exploatat si reapariţia vegetatiei prin lucrări silvice si inierbare.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

Nu este cazul

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

Incintele pentru organizarea de şantier se vor amplasa pe teren liber de construcţii la data execuţiei lucrărilor, pentru evitarea scoaterii din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren suplimentare. În amplasamentul punctelor de lucru, pentru realizarea eficientă a tuturor lucrărilor, se prevăd următoarele:

- Magazii pentru scule/unelte, respectiv pentru materiale;

- Atelier pentru diverse reparaţii;

- Cisternă pentru depozitarea apei;

- Picheţi P.S.I.;

- W.C. ecologic.

Odată cu accelerarea creşterii demografice şi economice, a apărut conceptul de „dezvoltare durabilă”, adoptat la scară mondială ca obiectiv primordial pentru dezvoltarea societăţii în încercarea de a crea un echilibru între aceasta şi mediul înconjurător.

În esenţă, noţiunea de dezvoltare durabilă, definită în „Carta Albă Britanică asupra Mediului” din 1990 şi O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului implică respectarea unor principii:

- utilizarea limitată şi eficientă a resurselor neregenerabile de materii prime şi combustibili fosili;

- minimizarea efectelor nocive până la limita capacităţii de suportabilitate a mediului natural, ca şi a riscurilor asupra sănătăţii umane şi a biodiversităţii;

- crearea unei economii sănătoase care să asigure calitatea vieţii în paralel cu protejarea omului şi a mediului.

Astfel în etapa de execuţie a lucrărilor proiectate s-au prevăzut măsuri de protecţie a mediului care asigură încadrarea lucrării în conceptul de dezvoltare durabilă:

- încadrarea organizării de şantier fără afectarea spaţiilor verzi existente în zonă; în cadrul acestor lucrări sunt prevăzute spaţii speciale pentru deservirea muncitorilor (W.C. ecologic).

- sistem de colectare/evacuare a apelor de suprafaţă compatibil cu mediul înconjurător fără contaminare potenţială a pânzei freatice/cursuri de ape;

- includerea în caietul de sarcini a obligaţiei executantului de amenajare a depozitelor de şantier astfel încât să se evite poluarea solului;

- utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat şi aplicat;

- în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicaţii asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea iniţială, sau chiar corecţii care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Documentatia de faţă şi-a propus ca prin utilizarea de materiale şi soluţii moderne, să contribuie la micşorarea şi în cele mai multe cazuri la anularea efectului nociv al materialelor de construcţii asupra mediului. S-a avut în vedere ca ambalajul tuturor materialelor să fie biodegradabil sau în întregime reciclabil. Întreaga gamă de materiale folosite va avea certificare în concordanţă cu normele europene şi române în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului.

Toate procesele tehnologice au fost alese de aşa natură încât spaţiul afectat de desfăşurarea acestora, în condiţii de maximă eficienţă şi securitate, să fie minim.

În etapa de utilizare (exploatare) a investiţiei este garantată siguranţa în exploatare, igiena şi sănătatea utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea, în condiţii optime, a tuturor activităţilor personalului implicat în funcţionarea eficientă a sistemului (birouri de control şi comandă, laboratoare, vestiare, grupuri sanitare etc.). Astfel:

- construcţiile aferente sistemului sunt proiectate conform cerinţelor prevăzute de Legea 10/1995 actualizata privind calitatea în construcţii, fiind asigurate condiţiile de:

  - rezistenţă şi stabilitate;

  - siguranţă în exploatare;

  - siguranţă la foc;

  - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

  - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

  - protecţia împotriva zgomotului.

La proiectare s-a avut în vedere asigurarea exigenţelor de performanţă în construcţii conform STAS 12400/1,2 – 88, privind:

- stabilitate şi rezistenţă la solicitări statice şi dinamice;

- siguranţă la utilizare;

- etanşeitate;

- siguranţă la foc;

- izolaţie exterioară termică şi anticorozivă.

Prin soluţiile adoptate în acest proiect s-a urmărit ca interacţiunea mediu – lucrări de construcţie, pe întreaga durată de exploatare a acestora, să fie în limitele admise de lege, sub aspectul modului de colectare şi îndepărtare a apelor reziduale, poluării fonice, chimice şi biologice.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

Nu este cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE:

# Plan de incadrare in zona. Scara 1:25 000

# Plan de incadrare in zona - ortofotoplan. Scara 1:5 000

# Plan de situatie. Scara 1:500

# Profil transversal pod – regim amenajat

# Profil transversal recalibrare albie

Coordonate STEREO 70 aferente investitiei

X = 547582.463     Y = 668084.404

X = 547588.596     Y = 668084.242

Întocmit,

S.C. H&H PROMAP S.R.L.

Ing. Branianu Petru-Daniel