RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

întocmit conform Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

|  | I. DESCRIEREA PROIECTULUI |
| --- | --- |

|  | 1.1. Amplasamentul proiectului |
| --- | --- |

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 este amplasat în extravilanul comunei Udești, loc. Rușii Mănăstioara, jud. Suceava, în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare se află între bornele C.S.A. 15 şi C.S.A. 16. Exploatarea se va realiza tip șenal deoarece se urmărește regularizarea râului Suceava.

S.C. S.U.C.T. S.A. are sediul social în mun. Suceava, str. Aurel Vlaicu, nr. 46, jud. Suceava şi este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, conform „Certificat de înregistrare” Seria B, nr. 1568673, cu nr. de ordine în registrul comerțului J33/79/1997, Cod Unic de Înregistrare RO 4672918.

Perimetrul de exploatare se învecinează cu:

    - N - Râul Suceava și Râul Suceava;

    - S -Terenuri neproductive;

    - E - Râul Suceava;

    - V - Râul Suceava

Accesul auto în perimetru se realizează din DJ 208 A Liteni - Bosanci, pe un drum local şi un drum de exploatare special amenajat în lunca râului.

Perimetrul analizat este situat la o distanță de cca. 500 m amonte de confluența râului Suceava cu pârâul Reușeni, respectiv la circa 1050 m amonte față de confluența cu pârâul Salcea.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 , unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat și aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava prin Autorizațiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere și dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Suceava.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situație anexate la prezenta documentație, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanță de circa 530 m, faţă de amplasamentul analizat şi activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influența negativ așezările umane.

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier. În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în extracție agregatelor minerale de râu.

Efectul impactului asupra speciilor protejate aflate în zona analizată, care este Sit Natura 2000 de tip Sit de importanță comunitară (cod ROSCI0380) - Râul Suceava Liteni, este minim dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului propuse.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 678.473 | 604.045 |
| 2 | 678.567 | 604.096 |
| 3 | 678.537 | 604.341 |
| 4 | 678.494 | 604.384 |

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetație sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafețelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puțin la starea inițială.

|  | 1.2. Caracteristicile fizice ale proiectului; lucrări de demolare necesare |
| --- | --- |

|  | 1.2.1. Caracteristicile fizice ale proiectului |
| --- | --- |

În conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 (inclusiv Legea pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 310/2004) orice activitate pe luciul de apă în albia minoră se va realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra malurilor sau lucrărilor existente, influențând cât mai puțin cursul de apă.

Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat de A.N.R.M., cu respectarea condițiilor de scurgere a apelor, asigurarea stabilității albiilor şi malurilor, fără afectarea construcțiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale de râu se realizează fără afectarea malurilor şi albiei minore a râului Suceava şi fără influenţă negativă asupra activităţii celorlalţi agenţi economici care sunt prezenţi în zonă.

Extracţia agregatelor minerale de râu din acest perimetru de exploatare respectă condiţiile de scurgere a apei râului Suceava, asigurându-se stabilitatea albiei şi malurilor, neafectându-se construcţiile civile existente. Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Cantitatea preliminată a fi exploatată în cadrul perimetrului de exploatare Luncușoara 2 este de 50.000 mc balast.

Resursa geologică de nisip şi pietriş estimată în interiorul perimetrului temporar de exploatare Luncușoara 2, aşa cum este delimitat de coordonatele topografice din fişa perimetrului este:

      - suprafaţa = 20.000 mp;

      - limită de exploatare = cotă talveg (0,8 m);

      - adâncimea medie de exploatare V/S = 50.545 mc/20.000 mp = 2,53 m;

      - adâncimea maximă de exploatare = 3,10 m;

      - cantitate de nisip şi pietriş preliminată = 50.000 mc;

      - cantitatea de nisip şi pietriş rezultată din studiu zonal = 50.545 mc;

      - lungime medie perimetru = 295 m;

      - lăţime medie perimetru = 67 m.

Adâncimea maximă de exploatare se întâlneşte în punctul 22 de pe profilul P6, de coordonate X = 678487,18; Y = 604273,42 şi este de 1,16 m.

Adâncimea medie de exploatare se calculează ca fiind raportul dintre volumul de nisip și pietriș existent în cadrul perimetrului (conform studiului tehnic zonal) și suprafața perimetrului.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate topografice:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 678.473 | 604.045 |
| 2 | 678.567 | 604.096 |
| 3 | 678.537 | 604.341 |
| 4 | 678.494 | 604.384 |

|  | 1.2.2. Lucrări de demolare necesare |
| --- | --- |

În cadrul obiectivului analizat nu sunt prevăzute activităţi de dezafectare nici pe perioada realizării investiţiei, nici după terminarea acesteia.

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului din cadrul perimetrului de exploatare, afectate de lucrările de exploatare şi realizarea unei pante de 6 ÷ 10 0/00, perpendicular cu direcţia de curgere a apei.

În urma inundațiilor şi a viiturilor rezerva de pietriș şi nisip din cadrul perimetrului Luncușoara 2 aval se regenerează anual.

|  | 1.3. Principalele caracteristicile ale etapei de funcționare a proiectului |
| --- | --- |

|  | 1.3.1. Proces tehnologic |
| --- | --- |

Perimetrul Luncușoara 2 este situat în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept, având o suprafaţă de 20.000 mp.

Metoda de exploatare folosită în balastieră este impusă de către A.N. Apele Române S.A. - A.B.A. „Siret” Bacău prin intermediul autorizaţiei anuale de exploatare, în care sunt trasate direcţiile şi sensul exploatării, grosimea stratului exploatat, cantitățile şi restricțiile ce se aplică în vederea protejării malurilor râului împotriva eroziunii şi slăbirii, fisurării malurilor în perioadele cu viituri puternice.

Metoda de exploatare ce se aplică este completată, în vederea unei exploatări raționale, prin prevederile permisului de exploatare acordat de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Bucureşti şi în care sunt fixate măsuri, restricţii, obligaţii şi termene în vederea asigurării protecției resursei care face obiectul activității de extracție. De asemenea metoda de exploatare ce se aplică ține cont de condițiile impuse de reprezentanții teritoriali sau locali ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului şi ai Primăriei locale.

Tehnologia de exploatare adoptată este tip șenal și se urmărește regularizarea râului Suceava, respectiv decolmatarea şi recalibrarea albiei minore, corectarea cursului principal al acestuia, pe tronsonul analizat.

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Deoarece malul stâng al râului Suceava prezintă eroziuni active de mal, se propune păstrarea unei fâșii de colmatare, de-a lungul perimetrului de exploatare propus spre avizare, cu rol de corectare a cursului.

După finalizarea canalului (șenalului) propus se vor realiza două traverse de dirijare, în capătul din amonte, respectiv în capătul din aval al perimetrului de exploatare, cu rol de dirijare cât mai eficientă a direcției cursului de apă. Traversele de dirijare vor fi executate din material aluvionar din albie (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri) compactat cu ajutorul buldozerului. Înălțimea traversei va fi de cca. 1 m în secțiune transversală având lățimea la coronament de 1,0 m, panta taluzului de 1:2, Lamonte = 55 m, Laval = 121 m, lucrări ce vor fi realizate în afara perioadei de prohibiție.

În general metoda va urmări exploatarea tip șenal, pe zone consecutive, orientate longitudinal dinspre aval spre amonte, cu crearea de depozit. Exploatarea se face zone consecutive, pentru a permite deplasarea albiei minore permanente a râului Suceava. După formarea depozitului se trece la încărcarea materialului. Nu se admite decât în cazuri extreme exploatarea şi încărcarea simultană în mijloace auto, respectându-se normele de protecţie a muncii.

Materialul decopertat cu buldozerul este împins până la limita albiei minore inundabilă - albie majoră, procedură impusă de A.N. APELE ROMÂNE S.A. pentru ca sterilul să nu perturbe dinamica curgerii în caz de viituri.

Decopertarea balastierei se realizează simultan cu exploatarea primelor zone cu draglina, astfel încât materialul extras din apă să nu fie depozitat peste decopertă sau peste sectoarele cu depuneri de mâl.

În activitatea de exploatare se vor respecta măsurile şi tehnologiile de sănătate și securitate în muncă impuse prin legislația în vigoare.

După terminarea exploatării se va reface suprafaţa terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală (cu buldozerul) pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor (dinspre aval spre amonte), pentru pregătirea suprafeţei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural.

Este interzisă lăsarea de gropi sau trasee după exploatarea cu excavatorul, în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat.

Depozitarea agregatelor brute în balastieră se realizează doar pentru scurgerea apei şi numai în limita capacității optime de producţie, în sensul asigurării unei exploatări şi a unui transport ritmic şi eficient, pentru a se asigura scurgerea apei în condiţii normale sau la viituri, fără eroziuni de fund (ale talvegului) şi de maluri.

Metoda de exploatare nu cuprinde pierderi de exploatare care să fie haldate.

Se interzice:

  - încărcarea parțială sau preferențială a materialului aflat în depozit;

  - realizarea de depozite mai mari decât pot fi transportate optim;

  - abandonarea de depozite aluvionare în zona albiei;

  - încărcarea cu material aluvionar a altor agenți economici sau persoane private.

Transportul agregatelor este organizat după decantarea preliminară a materialului excavat. Transportul se va realiza ritmic, cu mijloace auto, în coloană dirijată pe drumul de acces realizat în balastieră spre destinația finală a agregatelor. Se va urmări în permanenţă ca transportul să protejeze zonele limitrofe traseului (păşuni, terenuri cultivate etc.), iar viteza de deplasare să nu depășească 30 km/oră.

După executarea unui ciclu anual de exploatare se realizează nivelarea balastierei în dublu scop:

        - pentru ca suprafaţa albiei minore să fie pregătită pentru regenerare (aport de agregate la viituri medii şi mari);

        - pentru respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, a curgerii normale apelor şi a exploatării raţionale a agregatelor naturale de râu.

Pierderile preliminate a fi obţinute vor reprezenta în medie 5,0 % şi cuprind pierderi ale tehnologiei de extracţie (antrenare a utilului de curentul apei în momentul excavării, pierderi de decopertare, imperfecţiuni ale utilajelor de extracţie) şi pierderi de transport depozitare.

Evoluţia prin exploatare şi regenerarea plajelor balastierei se va urmări prin măsurarea şi interpretarea topo, plecând de la reperele fixe amplasate în teren: borne CSA, borne topo, picheţi, toate măsurate periodic (trimestrial - semestrial) şi materializate pe planşe la scări corespunzătoare.

Organizarea activităţii de extracţie în perimetru va fi realizată de către responsabilul balastierei, coordonat de cadrele tehnice ale societăţii. Responsabilul de balastieră are permanent în atenţie menţinerea pichetării zonei de exploatare şi să indice, pe măsura excavării, adâncimea de extracţie în aşa fel încât să se realizeze scopul propus sau impus prin autorizaţia de exploatare.

Respectarea metodei de exploatare are drept efect creşterea capacităţii de regenerarea depozitelor de agregate minerale de râu, care în zonă se realizează periodic la producerea viiturilor şi apelor mari. Frecvent aluviunile se refac rapid, dar volumul de balast exploatat trebuie corelat cu capacitatea de regenerare din acest perimetru de exploatare, avându-se în vedere că o parte din aluviuni sunt erodate la viituri.

De remarcat că extragerea agregatelor minerale aflate în albia minoră a unui râu trebuie să aibă în primul rând un rol de îmbunătăţire a condiţiilor de scurgere a apei în şenal (balastieră), inclusiv de prevenire a eroziunilor de maluri şi a inundaţiilor, prin creşterea capacităţii de transport a albiei. Protecţia agregatelor se referă în primul rând la evitarea înrăutăţirii condiţiilor de scurgere a apei în albie, comparativ cu situaţia naturală.

Pentru desfăşurarea normală a activităţii de exploatare - depozitare şi de transport a agregatelor de balastieră spre punctele de lucru, este obligatoriu de realizat următoarele:

- Reactualizarea topo şi probarea calitativă periodică.

- Interpretarea datelor obţinute în teren şi laborator.

- Întocmirea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizelor, acordurilor şi permiselor de exploatare astfel:

a) autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) permis de exploatare;

c) acord de mediu;

d) acord de la primăria pe raza căreia se desfăşoară activitatea de extracţie şi transport a balastului.

Concomitent cu obţinerea avizelor şi acordurilor susmenţionate se execută lucrări de deschidere propriu - zisă a balastierei, care cuprind:

1) amenajarea drumului de acces spre plaja balastierei. Ca urmare a faptului că drumurile de acces sunt drumuri de exploatare agricolă sau drumuri de pământ amenajate pentru trafic greu, infrastructura acestora trebuie întreţinută în permanenţă prin aşternerea - împrăştierea periodică a balastului brut, grosier, agregate tip refuz ciur, piatră spartă, nivelarea crestelor şi făgaşelor traseului, asigurarea scurgerii apelor pluviale din zona drumului etc. şi executarea unor şanţuri laterale pentru scurgerea apelor pluviale (în lungul drumurilor).

2) bornarea şi inscripţionarea balastierei (table indicatoare cu datele de identificare, avertismente, etc.). Această activitate cuprinde stabilirea limitelor perimetrului de exploatare prin borne de beton sau metal protejate. Bornarea este impusă de organismele statului în temei legal oferit de Legea Apelor, Legea Minelor şi se execută după reguli stricte (transversal şi longitudinal).

Bornele amplasate pe sectorul neinundabil au un regim special, pe baza lor realizându-se identificarea la scară locală, regională, naţională prin sistemul de identificare topografic STEREO'70.

Tablele indicatoare vor cuprinde: titularul balastierei, nr. autorizaţiei de exploatare, nr. permisului de exploatare şi, după caz, marcarea următoarelor avertismente:

1. Zonă interzisă pentru exploatare persoanelor neautorizate!

2. Zonă periculoasă!

3. Scăldatul interzis, pericol de înec!

4. Traversarea albiei interzisă, pericol de accidente!

Pentru viitoarea exploatare se va urmări:

a) Amenajarea drumului de acces spre plaja balastierei, a cărei infrastructură trebuie întreţinută în permanenţă prin aşternerea - împrăştierea periodică a balastului brut, grosier, agregate tip refuz ciur, piatră spartă, nivelarea crestelor şi făgaşelor traseului, asigurarea scurgerii apelor pluviale din zona drumului etc.;

b) Amenajarea drumurilor de acces în interiorul balastierei, spre zonele ce vor fi ocupate de depozitele provizorii (de decantare) a balastului.

Amenajarea acestor drumuri interioare se va realiza funcţie de particularităţile balastierei, după cum urmează:

      - decopertarea şi împingerea materialului decopertat spre limita cu albia majoră (dacă este cazul);

      - după decopertare se va exploata prima zonă conform metodei stabilite şi se va depune balastul într-un depozit continuu longitudinal, paralel cu firul apei. Sub greutatea depozitului şi prin infiltrarea apei decantate se va produce compactarea viitorului traseu auto. După încărcarea materialului din depozit va rezulta un drum pietruit ce mai trebuie doar nivelat cu buldozerul.

c) Pichetarea. Pentru dirijarea fluxului de extracţie, segmentul exploatabil este împărţit în zone longitudinale cu o lăţime de 3 ÷ 4 m prin baterea de ţăruşi vizibili de către responsabilul de extracţie. Pichetarea va respecta sensul aval spre amonte, impus de metoda de exploatare şi poziţionarea pe planul de situaţie al perimetrului.

Materialul vegetal rezultat din decopertă sau din alte refuzuri va fi depus în afara perimetrului de exploatare, în zone cu gropi, sau se împrăştie în zona malului albiei minore în locuri pentru care s-a obţinut avizul primăriei.

Lucrările de extracție în perimetrul ce cantonează resursele de nisip şi pietriş vor urmări în permanență o exploatare normală, riguroasă, eficientă, care să protejeze atât acumulările aluvionare cât şi malurile râului.

Măsurile de protecţie ale acumulării vor urmări:

        - depozitarea materialului excavat în vederea decantării, dar care să nu depășească capacitatea de transport;

        - extracția fără coturi, gropi şi depozite de balast pe suprafaţa utilă a acumulării;

        - asigurarea unei pante uniforme de scurgere a apelor, atât în perioadele cu debite normale, cât şi în cele cu viituri mari;

        - realizarea unui transport ritmic şi eficient care să împiedice stocarea materialului în zona albiei;

        - protejarea malurilor albiei minore (la albie normală), în zonele unde se poate produce o eroziune intensă de mal;

        - cunoașterea de către tot personalul care lucrează în balastiere a planului de resurse minerale active, a regulamentului de exploatare, a limitelor perimetrului şi a drumurilor de acces;

        - regularizarea râului pe sectorul supus exploatării, dacă această lucrare se impune;

        - respectarea sensului exploatării (dinspre aval spre amonte), a ordinii zonelor de exploatare;

        - respectarea grosimii de extracţie, depăşirea ei însemnând afectarea talvegului apei, ceea ce poate duce la modificări ale cursului râului şi pierderi de rezerve;

        - zonele de exploatare vor fi continue şi vor avea o lăţime constantă;

        - nu se vor lăsa suprafeţe neexploatare din motive de calitate (conţinut pelitic şi granulozitate mare).

        - crearea condiţiilor de depunere şi regenerare continuă a acumulărilor de agregate minerale de râu în zonă, în timpul viiturilor (metoda de exploatare facilitează scurgerea apelor).

În incinta perimetrului de exploatare nu există apărări sau lucrări de consolidare a malurilor (perdele forestiere, diguri) care să necesite a fi apărate sau protejate.

Lucrările de exploatare în adâncime nu vor atinge cota talvegului, deci nu există pericolul ca la viituri puternice ale râului să se producă eroziuni, rupturi sau deplasări ale malurilor. Trimestrial şi cumulat unitatea va informa în scris şi ITRM Câmpulung Moldovenesc despre realizarea principalilor indicatori de exploatare raţională din zăcământul de nisip şi pietriş Luncușoara 2.

După terminarea exploatării se va reface suprafaţa terenului prin nivelarea transversală şi longitudinală (cu buldozerul) pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor (dinspre aval spre amonte), pentru pregătirea suprafeţei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii şi pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural.

Metoda de exploatare nu cuprinde pierderi de exploatare care să fie haldate. Pierderile preliminate a fi obținute în anul 2019 - 2020 vor reprezenta în medie 5,0 % şi cuprind pierderi ale tehnologiei de extracție (antrenare a utilului de curentul apei în momentul excavării, pierderi de decopertare, imperfecțiuni ale utilajelor de extracție) şi pierderi de transport - depozitare. Materialul extras este încărcat direct în mijloacele de transport, fără nici o altă prelucrare.

|  | 1.3.2. Utilități |
| --- | --- |

În incinta perimetrului de exploatare Luncușoara 2 aparținând de S.C. SUCT S.A. Suceava nu există sursă de apă potabilă, pentru consum se aprovizionează cu apă îmbuteliată.

În cadrul perimetrului se vor executa doar operaţii de exploatare, nu şi de sortare a materialului exploatat. Deoarece nu va consuma apă în scop menajer sau tehnologic, prin urmare nu vor rezulta ape uzate menajer sau tehnologic.

În perimetrul de exploatare nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice sau pluviale. Apele pluviale se vor scurge liber la teren.

Având în vedere faptul că în perimetrul de exploatare nu se realizează decât extragerea balastului, fără alte prelucrări ulterioare, nu este necesară alimentarea cu energie electrică. Incinta perimetrul de exploatare nu este traversată de rețele de cabluri de înaltă tensiune, aeriene sau subterane, care ar putea influența din punct de vedere fiziologic personalul angajat al societății.

|  | 1.3.3. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii |
| --- | --- |

Resursele energetice necesare exploatării perimetrului sunt reprezentate de combustibili (motorină) pentru alimentarea utilajelor. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile.

Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibili. Alte materii prime, substanţe sau preparate chimice nu sunt folosite pe amplasament.

Agregatele minerale rezultate din cadrul perimetrului vor fi transportate la stația de sortare aparținând beneficiarului, în vederea valorificării.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparţine A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului SC S.U.C.T. SA Suceava prin Autorizaţiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere şi dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Suceava.

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Deoarece malul stâng al râului Suceava prezintă eroziuni active de mal, se propune păstrarea unei fâșii de colmatare, de-a lungul perimetrului de exploatare propus spre avizare, cu rol de corectare a cursului.

După finalizarea canalului (șenalului) propus se vor realiza două traverse de dirijare, în capătul din amonte, respectiv în capătul din aval al perimetrului de exploatare, cu rol de dirijare cât mai eficientă a direcției cursului de apă. Traversele de dirijare vor fi executate din material aluvionar din albie (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri) compactat cu ajutorul buldozerului. Înălțimea traversei va fi de cca. 1 m în secțiune transversală având lățimea la coronament de 1,0 m, panta taluzului de 1:2, Lamonte = 55 m, Laval = 121 m, lucrări ce vor fi realizate în afara perioadei de prohibiție.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activităţi agricole sau pentru păşunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială.

|  | 1.4. Deșeuri și emisii preconizate |
| --- | --- |

|  | 1.4.1. Surse de poluare a apelor |
| --- | --- |

În incinta perimetrului Luncușoara 2 nu se va utiliza apă în scopuri menajere, deci nu vor rezulta ape uzate menajere, nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operații de exploatare nu şi de sortare a materialului exploatat.

Modalitatea de extracție

Exploatarea agregatelor naturale de balastieră va urmări în permanență următoarele reguli impuse de legislație şi acte normative specifice acestui gen de activitate:

        - protejarea malurilor sau a lucrărilor de consolidare a malurilor existente în zona albiei minore;

        - asigurarea unei pante uniforme de scurgere a apelor atât în perioadele cu debite normale cât şi în perioadele cu viituri puternice;

        - extracția fără coturi, gropi şi depozite de steril rezultat din decopertă;

        - regularizarea râului pe sectorul exploatat dacă se impune şi este posibil;

        - crearea condițiilor de depunere şi de regenerare a agregatelor.

Analizând dotările şi amenajările existente împotriva riscului de poluare a apelor se constată că nu există surse cu grad ridicat de periculozitate.

|  | 1.4.2. Surse de poluare a aerului |
| --- | --- |

Activitățile desfășurate în cadrul unității studiate care se constituie în surse de impurificare a atmosferei sunt:

    - amplasamentul perimetrului - exploatare agregate;

    - funcționarea utilajelor de extracție şi încărcarea materialului rezultat.

Poluanții emiși sunt specifici arderii combustibililor fosili în motoare cu ardere internă tip Diesel specifice utilajelor pentru activități industriale: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de sulf, oxizi de carbon (CO şi CO2), compuși organici volatili, particule şi metale grele.

Aceste surse de poluare sunt discontinue şi nu pot fi considerate ca surse punctiforme de poluare. Totodată având în vedere timpul relativ scurt de funcționare al acestuia, sursele de poluare a aerului prezentate anterior nu sunt considerate ca semnificative.

|  | 1.4.3. Surse de poluare a solului şi subsolului |
| --- | --- |

Eventualele surse de poluare a solului şi subsolului ar putea fi:

  - exploatarea propriu-zisă;

  - funcţionarea mijloacelor auto din dotare.

Exploatarea propriu-zisă va fi clasică pentru astfel de zăcăminte, ea realizându-se pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o adâncime medie variabilă (nu depăşeşte cota talvegului natural a râului), funcţie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului. Materialul este extras cu excavator şi buldozer, fără nici o altă prelucrare.

În urma operaţiunilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături şi prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

Zăcământul nu va fi afectat de mişcări tectonice, fiind de vârstă recentă. Geneza sa este tipică, prin acumularea materialului dizlocat din rocile formaţiunilor geologice situate în amonte, transportat şi depus în zonă, gradul de rotunjire a particulelor constitutive fiind funcţie de distanţa şi viteza de transport.

Pentru protecţia zăcământului (a solului) se iau următoarele măsuri:

- rezerva de nisipuri şi pietrişuri din talpa actuală a balastierei se exploatează integral până la cota stabilită;

- nu se execută excavaţii sub nivelul hidrostatic, pentru a păstra în stare bună accesul la exploatare şi a putea extrage integral zăcământul din talpa balastierei.

Pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural, după ce va fi încheiată activitatea de exploatare, terenul se nivelează.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecție pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile. Lucrările de întreținere şi reparații a utilajelor se vor realiza periodic în unitățile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Analizând dotările şi amenajările existente împotriva riscului de poluare a solului şi subsolului se constată că nu există surse cu grad ridicat de periculozitate.

|  | 1.4.4. Surse de zgomot şi vibrații |
| --- | --- |

Sursele de zgomot vor proveni de la utilajele care deservesc perimetrul de exploatare. Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situaţie anexate, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 530 m, faţă amplasamentul analizat.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/2017.

|  | 1.4.5. Surse de lumină, căldură, radiații |
| --- | --- |

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanțe radioactive, respectiv surse de lumină sau căldură.

|  | 1.4.6. Deșeuri generate pe amplasament |
| --- | --- |

Având în vedere faptul că în perimetrul de exploatare nu se va realizează decât extragerea balastului, fără alte prelucrări ulterioare, din activitatea desfășurată nu rezultă deșeuri. Decopertarea perimetrului de exploatare (atunci când şi dacă este cazul) se va realiza simultan cu exploatarea primelor zone cu utilajele din dotarea unităţii, astfel încât materialul extras din apă să nu fie depozitat peste decopertă sau peste sectoare cu depuneri de mâl.

De altfel, în perimetrul de exploatare nu există copertă, dar este posibil ca viiturile de apă să creeze un strat de mâl. Materialul rezultat din decopertare va fi utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu. Pe suprafaţa amplasamentului nu există construcţii şi nu se vor desfăşura alte activităţi generatoare de deşeuri.

Deșeurile menajare, 0,5 mc, vor fi colectate în saci menajeri şi transportate, în vederea eliminării, la sediul beneficiarului.

|  | 1.4.7. Substanțe și preparate chimice periculoase |
| --- | --- |

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun utilizarea sau manevrarea de substanțe toxice și periculoase.

|  | II. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE |
| --- | --- |

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 este amplasat în extravilanul comunei Udești, loc. Rușii Mănăstioara, jud. Suceava, în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare se află între bornele C.S.A. 15 şi C.S.A. 16.

Perimetrul analizat este situat la o distanță de cca. 500 m amonte de confluența râului Suceava cu pârâul Reușeni, respectiv la circa 1050 m amonte față de confluența cu pârâul Salcea.

Pentru realizarea exploatării agregatelor minerale de râu aflate pe malul drept al râului Suceava accesul se realizează din drumul județean DJ 208 A, printr-un drum local şi un drum de exploatare special amenajat în lunca râului.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului SC S.U.C.T. SA Suceava prin contractul de închiriere.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activităţi agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetație sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafețelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială.

Problema analizei mai multor alternative pentru investiţia propusă nu a fost necesară, investiția urmând a fi realizată pe un teren scos la licitație de AN Apele Române și închiriat de beneficiarului.

Nu există un alt amplasament propus pentru perimetru de exploatare propus.

|  | III. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE ALE MEDIULUI |
| --- | --- |

Clima

Comuna Udești se afla într-o zona muntoasă a cărei climă se caracterizează prin ierni lungi și reci, primăveri ploioase, iar verile sunt uneori calde și uscate, uneori răcoroase, specifice fiind secetele scurte și dese. Cantitatea medie de precipitații este în jurul valorii de 780-800 mm/an. Vara ploile torențiale însoțite de grindină provoacă pagube mari culturilor. Clima se încadrează climatului de depresiuni intramontane. Clima, în general, rece şi umedă, prezentând sensibile variaţii locale, este influenţată de masele de aer rece care vin iarna din nord-est, producând geruri puternice şi multe viscole, şi de aerul care vine dinspre vest, aducând ploi mai bogate, cu temperaturi moderate. Circulaţia maselor de aer se dezvoltă pe verticală. Clima este influențată mai puţin de sistemele barice continentale.

Radiaţia solară de 800 calorii/m2 determină o temperatură medie anuală de 6,5°C mult sub media ţării (11°C), aceasta datorându-se staţionării maselor de aer continental, subpolare din nord - est. Această temperatură medie rezultă atât din verile răcoroase (temperatura maximă în luna iulie este marcată de izoterma 17°C), cât şi din iernile care, deşi nu sunt geroase, sunt lungi şi cu zăpadă abundentă (izoterma de -5°C o întâlnim în luna ianuarie).

Existenţa unui climat temperat - moderat - continental este indicată şi de amplitudinea medie termică anuală de 22°C. Climatul favorabil dezvoltării vieţii economice este evidenţiat de numărul mare al zilelor cu temperatură de peste 0°C: 232 zile şi de numărul zilelor de îngheţ: 133 zile pe an. Regimul termic se caracterizează prin lungi perioade de inversiuni termice ce influenţează distribuţia altitudinală a speciilor. Gradientul termic pe verticală este de 0,3 - 0,4 °C la 100 m. Vântul bate preponderent de la V la E, conform orientării văii Moldovei. Masele de aer sunt de origine nordică (Baltică). Iarna pătrunde Crivăţul, care aduce cu el geruri şi îngheţuri puternice. Precipitaţiile se situează între 700 ÷ 1.000 mm/an. Precipitaţii mai intense se înregistrează mai ales în perioada de sfârşit de primăvară. Umiditatea relativă a aerului are valori medii anuale ridicate, cu maximul iarna şi minimul primăvara. Umiditatea absolută se situează între 6 ÷ 7 g/mc. Vara, datorită evaporaţiei acumulate, umiditatea absolută este ridicată, iar iarna scade la 2 g/mc.

Conform înregistrărilor efectuate la staţiile meteorologice, temperatura medie anuală a aerului este în jur de +60C, temperatura medie maximă se înregistrează în luna august (+16.5oC), iar temperatura medie minimă, în luna ianuarie (-7.0oC). Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor în Obcinele Bucovinei este în jur de 850 mm (677 mm Voitinel, 667 mm la Gura Humorului, până la 1000 mm în vestul regiunii Mestecăniş). Cele mai mari cantităţi de precipitaţii au loc frecvent în luna iulie (109.7 mm), iar cele mai mici în luna ianuarie (27.2 mm). Numărul mediu anual al zilelor de îngheţ este de 150/an. Numărul zilelor cu precipitaţii este în jur de 130/an putând creşte la 140 în porţiunile mai înalte. Precipitaţiile se încadrează în tipul pluvio-nival.

Calitatea aerului

Din punctul de vedere al calității aerului, cea mai importantă sursă de poluare din zonă este traficul auto, ce se desfășoară pe drumul județean DJ 208 A și drumurile de exploatare din zonă. Factorul depoluant principal este convecția termică sau dezvoltarea curenților pe verticală. Curenții pe verticală "spală" atmosfera, mai ales vara.

O posibilă sursă de poluare a aerului va fi funcţionarea diverselor utilaje care vor deservi incinta. Poluanţii specifici funcţionării utilajelor conţin oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuşi organici (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice - HAP), particule (cu conţinut de metale). Debitele masice de poluanţi pentru acest tip de surse de poluare (surse mobile) se determină cu metodologia AP-42/1997 şi cu metodologia CORINAIR - 1997. Datorită numărului relativ mic de mijloace auto folosite în cadrul obiectivului analizat, precum şi a funcţionării discontinue, acestea nu sunt considerate ca surse de poluare a factorului de mediu aer.

Factorul de mediu Apa

Perimetrul Luncușoara 2 este amplasat în extravilanul Comunei Udești, Județul Suceava, aflându-se în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept al acestuia.

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul de exploatare Luncușoara 2 se găsește în sectorul inferior al cursului Suceava, la cca. 0,5 km amonte de confluenţa cu Reușeni, respectiv la circa 1,05 km amonte de confluenţa cu pr. Salcea.

Microrelieful luncii râului Suceava în zona studiată este reprezentat prin trei trepte morfologice distincte, situate la 6 ÷ 7 m, la 5 m şi la 4 m (altitudine relativă).

Prima treaptă este situată spre baza versantului, a doua treaptă este fragmentată de numeroase braţe şi meandre părăsite, ce se adâncesc cu 1 ÷ 1,5 m sub nivelul treptei, iar cea de-a treia este fragmentată de vechile albii minore ale râului Suceava care funcţionează şi astăzi ca bălţi temporare sau permanente. Zăcământul este de tip aluvionar, de suprafaţă, cu formaţiunea utilă dispusă conform pantei longitudinale de curgere a râului Suceava (1,27 %), iar distribuţia granulometrică este alternantă, cu grosimi variabile şi nu este afectat de fenomene tectonice.

Amonte de sectorul studiat, Lunca Sucevei pe cursul superior nu depăşeşte 200 m lăţime după care traseele şi zonele de luncă capătă o dezvoltare accentuată favorizată de ieşirea din zona de fliş (cu roci dure) şi intrarea în zona platformei estice cu relief domol şi uşor erodabil, pe acest sector lăţimea luncii ajunge la 3 - 4 km, cu depuneri aluvionare însemnate aduse de afluenţi.

Talvegul râului Suceava în zona zăcământului prezintă discontinuităţi de înclinare care au o mare influenţă asupra depunerii aluviunilor transportate (cu tendinţe de agradare şi degradare).

Din punct de vedere hidrogeologic, zona este situată în cadrul a două unităţi: Carpaţii şi Podişul Moldovenesc. Principalele tipuri de structuri hidrogeologice sunt:

- hidrostructuri de descărcare (în zona de fliş), situate deasupra nivelului de bază, apele subterane manifestând sub forme de izvoare la limita cu un strat impermeabil sau prin deschiderea orizonturilor sau flişurilor acvifere prin eroziune. Alimentarea este numai de tip pluvio - nival, debitele fiind funcţie de regimul precipitaţiilor;

- hidrostructuri aluvionare în lunci, terase şi conuri de dejecţie, în general cu nivel liber şi alimentare din reţeaua hidrografică, dar pentru nivelurile superioare din terasă şi o alimentare pluvio - nivală. Acviferele din nivelurile superioare de terasă se pot descărca sub formă de izvoare, formând aliniamente de izvoare. În conurile de dejecţie şi uneori în aluviuni, apele subterane se pot găsi sub o uşoară presiune.

Depozitele volhiniene din cuprinsul Platformei Moldoveneşti, cantonează în stratele nisipoase, un acvifer discontinuu (datorită intercalaţiilor de marne şi argile) care se descarcă la capăt de strat prin izvoare cu debite mici.

Nivelul apei subterane se situează la adâncimi 1,0 ... 2,0 m, funcţie de cota terenului şi prezintă fluctuaţii.

Regimul apelor subterane din lunci este o consecinţă directă a regimului de precipitaţii căzute în bazinul hidrografic, care sunt relativ bogate.

În incinta perimetrului nu se utilizează apă în scop menajer, deci nu rezultă ape uzate menajer. În perimetrul de exploatare nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice sau pluviale, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operaţii de exploatare, nu şi de sortare a materialului exploatat.

Apele pluviale se vor scurge liber la teren.

Geologie

Zăcământul de nisip şi pietriş din zona Luncușoara 2 este amplasat în marea unitate geostructurală a Platformei Moldoveneşti care cuprinde două structuri litostratigrafice deosebite:

- fundamentul cristalin;

- cuvertura sedimentară (dispusă discordant peste fundament);

Geografic, acest zăcământ aparţine Podişului Sucevei, care se racordează cu Culoarul Văii Suceava prin intermediul teraselor râului. Geologic, regiunea este alcătuită din următoarele formaţiuni:

- fundamentul cristalin (care este un soclu rigid) consolidat în Proterozoic cu şisturi cristaline cutate, de tipul paragnaiselor, gnaiselor şi granito - gnaiselor (aflate la peste 950 m - forajul de la Todireşti);

- cuvertura sedimentară necutată s-a format în mai multe cicluri de sedimentare, separate de lacune stratigrafice.

În Ordovician, Gothlandian, Cretacic şi Miocen s-au acumulat peste fundament sedimente care au o poziţie monoclinală cu înclinare mică spre S - E.

Rocile care intră în alcătuirea cuverturii sunt alcătuite din: gresii, calcare, marne, argile, nisipuri (litologice fundamentale) şi diferite varietăţi litologice ca: marne argiloase şi nisipoase, gresii calcaroase, etc. a căror grosime creşte de la est spre vest.

Formaţiunile geologice ale cuverturii sunt necutate şi acoperite de depozite cuaternare, care au o natură detritică (nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri) lehmuri loessoide, acumulări fluviale (în care este situat zăcământul) şi sol vegetal (cu grosimi variabile în funcţie de aspectul geomorfologic al reliefului).

Cuaternarul superior şi actual (holocen sau postglaciar) este reprezentat prin acumulări fluviale, conuri de dejecţie, glacisuri, deluvii de alunecare etc. care continuă să se formeze şi astăzi în albia majoră şi minoră a râului Suceava, dar şi pe versanţii dealurilor.

Tectonica a fost reprezentată prin fenomene de cutare, basculare şi fracturare ce au provocat căderea în trepte a soclului spre Orogenul Carpatic, dar şi mişcări epirogenetice pozitive (neotectonice).

Zăcământul este de tip aluvionar şi se dezvoltă de-a lungul albiei minore despletită cu un ostrov al râului Suceava, iar formaţiunile ce îl compun sunt de vârstă Cuaternară (holocenă şi actuală) care au luat şi iau naştere sub acţiunea mecanică a apei.

Formaţiunea aluvionară are înclinarea conformă cu panta longitudinală de scurgere a râului Suceava, prezentând în unele zone şi valori de peste 1,2 %.

Aluvionarul de luncă al râului Suceava s-a acumulat într-o albie adâncită în marnele nisipoase volhiniene, monoclinale cu adâncimea patului diferită în profil transversal.

Succesiunea litostratigrafică a formaţiunilor de vârstă Cuaternară şi Miocen superioară (Volhinian) în amplasamentul analizat cuprinde:

- sol vegetal la suprafaţă, cu grosimi cuprinse între 0,10 m ÷ 0,30 m, actualmente lipsind în unele porţiuni din cauza exploatării aluviunilor fluviale în plaje şi ostroave;

- nisip galben umed îndesat cu grosimi cuprinse între 0,50 m ÷ 3,30 m cu o pondere cuprinsă între 40 ÷ 72 %;

- complexul formaţiunilor cuaternare şi actuale, format din nisip, pietriş şi bolovăniş care alcătuieşte stratul util;

- bolovăniş şi pietriş cu o grosime cuprinsă între 0,80 m ÷ 6 m care are o pondere cu valori cuprinse între 54 ÷ 99 %;

- argilă marnoasă vânătă - cenuşie, plastic de vârstă, Volhinian superioară (orizontul superior).

Valorile curbei distribuţiei granulometrice indică dominarea texturii grosiere în baza aluvionarului şi a celei fine în orizontul superficial, iar structurile mecanice s-au realizat prin transport şi acumulare gravitaţională.

Microrelieful luncii este reprezentat prin trei trepte morfologice distincte, situate la 6 ÷ 7 m, la 5 m şi la 4 m (altitudine relativă).

Petrografic, agregatele minerale de râu sunt alcătuite din elemente de roci sedimentare (fliş interne, extern şi platformă) reprezentate prin diferite tipuri de gresii (silicioase, calcaroase, etc.) dure şi cu mare rezistenţă la sfărmare (Kliwa, Fusaru şi menilite). Forma elementelor este ovoidală, plată sau prismatică, rar aciculară, iar suprafaţa galeţilor este netedă, uneori aspră şi, mai rar, lucioasă. Nisipul nu este pământos sau argilos, fracţiunile mici sunt fine, iar cele grosiere au muchii rotunjite şi prezintă forme aplatizate şi aciculare.

Prin urmare compoziţia nisipurilor şi pietrişurilor este tributară structurilor geologice străbătute de râul Suceava. Analizele granulometrice, chimice şi caracteristicile fizico - mecanice arată că substanţa utilă are o foarte bună încadrare în STAS 669 - 89 şi STAS 1667 - 76.

Vegetația şi fauna

Pe amplasamentul analizat pe care se dorește implementarea proiectului nu s-au identificat exemplare de nevertebrate, arboret sau plante de interes conservativ. În zona amplasamentului PP se găsesc exemplare de Salix sp, Alnus sp.

Vegetația lemnoasă de lunca este alcătuită mai ales din esențe moi ca: salcie - Salix alba, cătină albă - Hippophae rhamnoides, Alnus sp. Suprafețele reduse de pajiști sunt formate din specii mezofile şi mezohidrofile reprezentate prin graminee ca: firuţa - Poa pratensis, păişul - Agrostis tenuis, coada vulpii - Alopecurus cyparias, trifoi - Trifolium repens, pir - Agropyrum repens. Vegetaţia palustră cuprinde speciile: rogoz - Carex riparia, pipirig - Scirpus sylvaticus, papură - Typha latifolia, coada calului - Equisetum arvense, izmă broaştei - Mentha aquatica.

Fauna specifică habitatelor de pe malurile râului Suceava în zona amplasamentului proiectului şi zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristică zonelor de luncă cu influente antropice.

Fauna din bazinul râului Suceava este foarte diversificată şi bogată, datorită condițiilor variate de mediu şi a habitatelor diverse. Fauna acvatică este constituită din numeroase specii de nevertebrate şi vertebrate.

Nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare număr de specii, la nivelul tuturor tipurilor de ecosisteme, având o distribuite relativ uniformă.

Fauna de nevertebrate din sol este reprezentată de specii aparținând clasei Miriapoda, Crustacea (crustacei tereştri din ordinul Isopoda) şi Insecta (în special ordinului Coleoptera, Diptera şi Lepidoptera - familia Noctuidae).

Mediul acvatic reprezintă habitatul pentru un număr mare de nevertebrate: protozoare (prezente în habitatele de apă dulce); rotifere (componente importante ale comunităților planctonice, pot fi dominante în planctonul râurilor); viermi plați - încrengătura Plathelminthes (clasa Turbellaria include forme prădătoare mobile localizate pe fundul apelor, iar clasele Trematoda şi Cestoda cuprind specii parazite la pești şi alte vertebrate, inclusiv la oameni), încrengătura Nematoda (specii parazite, prădătoare şi fitofage); viermi inelați - încrengătura Oligochaeta (cuprinde organisme care populează sedimentele de pe fundul apei, dar şi specii parazite ale vertebratelor sau prădătoare). Ecosistemele acvatice sunt populate de un număr mare de specii de insecte, îndeosebi de stadiile larvare al speciilor din ordinele Diptera, Ephemeroptera şi Trichoptera, Plecoptera, în zonele montane superioare ale râului.

Dintre crustacei menționăm speciile care alcătuiesc zooplanctonul, cladocerele și copepodele.

Ihtiofauna este și ea foarte variată (Barbus barbus, Barbus meridionalis, Chondrostoma nasus, Gobio gobio si Sabanejewia aurata, Alburnus alburnus), dar din păcate mult sărăcită prin dispariția sau reducerea drastică a efectivelor majorității speciilor.

Amfibienii cei mai comuni în apele râului Suceava sunt speciile: Rana ridibunda, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Bombina variegata şi Hyla arborea.

Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt: Lacerta agilis, Lacerta viridis si Triturus cristatus.

Unele păsări (Ciconia ciconia si Ardea cinerea) se hrănesc şi pe câmpuri, consumând printre altele şopârle ca Lacerta agilis (Speciile de amfibieni şi reptile după Ion 1996).

Mamiferele care trăiesc sau pătrund în habitatele acvatice sau amfibii ale râului Suceava sunt reprezentate de: Lutra lutra (vidra), Vulpes vulpes (vulpea), Lepus europaeus (iepurele de câmp), Arvicola terrestris (şobolanul de apă), Apodemus agrarius (şoarecele de câmp).

Zona analizate se caracterizează din punct de vedere floristic ca fiind o zonă degradată și supusă presiunilor antropice de-a lungul anilor. Pe amplasamentul analizat pe care se dorește implementarea proiectului nu s-au identificat exemplare de nevertebrate, arboret sau plante ocrotite. În zona amplasamentului se găsesc exemplare de salcie (Salix sp).

Nivel fonic

Ca şi în cazul aerului, singurul poluator fonic din zonă este traficul auto ce se desfășoară pe DJ 208 A Liteni - Bosanci și drumurile de exploatare din zonă. Valorile înregistrate se înscriu în valorile admise (până la 60 dB).

Teren

Terenul studiat, în suprafață totală de 20.000 mp, este situat în extravilanul com. Udești, în albia minoră a râului Suceava.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat și aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului prin Autorizațiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere și dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Suceava.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Echipare tehnico - edilitară

În incinta perimetrului nu se utilizează apă în scop menajer, deci nu rezultă ape uzate menajer. În perimetru nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice sau pluviale, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operaţii de exploatare, nu şi de sortare a materialului exploatat.

Având în vedere faptul că în perimetru nu se realizează decât extragerea balastului, fără alte prelucrări ulterioare, nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Incinta perimetrului nu este traversată de reţele de cabluri de înaltă tensiune, aeriene sau subterane, care ar putea influența din punct de vedere fiziologic personalul angajat al societății.

Concluzii

Din analiza factorilor de mediu şi a cadrului natural rezultă că:

Factorul de mediu sol - terenul pe care se va realiza proiectul propus este teren aflat în albia minoră a râului Suceava, inundabil, impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat. Terenul pe care se propune realizarea investiției poate fi utilizat în scopul propus - exploatare agregate.

Prin realizarea activităților de colectare/ depozitare corespunzătoare a deșeurilor, se reduce riscul de poluare a factorului de mediu sol.

Factorul de mediu aer - nivelul de poluare a aerului cu gaze şi pulberi este redus în zona studiată, valorile medii zilnice, lunare sau anuale înregistrate nedepășită concentrațiile maxime admisibile.

Factorul de mediu apa - extracția și transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajare. Singurele cantități de apă care se elimină în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor şi pietrișurilor sunt cele existente în depozitele litologice și care se infiltrează în substrat sub formă de levigat. Apa din depozitele de agregate care se elimină sub formă de levigat, din agregatele excavate în condiții submerse, pe suprafața plajei de exploatare, provine din râul Suceava, fiind considerată nepoluantă pentru mediu.

Pe suprafața amplasamentului se pot produce doar poluări accidentale ale factorului de mediu apă prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale şi/sau combustibililor de la mijloacele de transport şi/sau utilajele folosite în procesul tehnologic.

Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți şi/sau lubrifianți, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competențe în domeniul apelor și protecţiei mediului.

Zone protejate

Amplasamentul perimetrului Luncușoara 2 se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni, pe o suprafață de 20.000 mp. Prin proiect se propune exploatarea de agregate minerale de râu din albia râului Suceava.

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale de râu se realizează fără afectarea malurilor și albiei minore a râului Suceava și fără influență negativă asupra activității celorlalți agenți economici care sunt prezenți în zonă.

Extracția agregatelor minerale de râu din acest perimetru de exploatare respectă condițiile de scurgere a apei râului Suceava, asigurându-se stabilitatea albiei şi malurilor, neafectându-se construcțiile civile existente. Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Efectele asupra mediului generate de noul obiectiv trebuie analizate așa cum se manifestă asupra factorilor de mediu şi pentru fiecare din aceștia trebuie definite efectele. Examinarea nu se poate efectua corect decât printr-un sistem de cuantificare.

Desigur că acordarea notelor se face de către elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului şi din acest punct de vedere are un caracter subiectiv, dar folosind experiența expertului şi informații de intrare certe, se pot obține oricum concluzii măsurabile care altfel ar fi fost cantonate în domeniul unor generalități fără a se putea ca pe baza lor să se analizeze corect efectele și mai ales sa se propună lucrări de reducere a impactului sau măsuri de monitorizare. Trebuie precizat ca punctele de impact pozitiv sau negativ au o valoare posibilă - potențială și nu valori reale - certe, întrucât ele pot fi îmbunătățite sau din contra înrăutățite dacă nu se iau măsuri corecte de realizare a lucrărilor şi de monitorizare.

Impactul noilor obiective propuse în investiția “Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Luncușoara 2, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Suceava” se analizează și se cuantifică comparativ cu situația existentă după cum urmează:

| Nr. crt. | Indicator tehnic analizat | Situația existentă | Situația propusă prin PP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bilanțul suprafețelor Cuantificare | Zona studiată este teren aflat în albia minoră a râului Suceava, inundabil, impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat ( - ) | Exploatarea se va realiza tip șenal deoarece se urmărește regularizarea râului Suceava și îmbunătățirea condițiilor de curgere a albiei râului Suceava ( + ) |
| 2. | Nivelul de poluare al aerului Cuantificare | Cea mai mare parte a noxelor şi pulberilor provin din traficul auto, ce se desfășoară pe DJ 208 A Liteni - Bosanci, și drumurile de exploatare din zonă ( + ) | Se estimează că prin realizarea obiectivului, nivelul de poluare al aerului rămâne relativ constant ( + ) |
| 3. | Nivelul de poluare al apei Cuantificare | În zonă sursele de poluare a apei sunt stațiile de epurare și stațiile de sortare din zonă. ( - ) | Extracția și transportul agregatelor minerale din perimetrul propus nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajere. ( +) |
| 4. | Rețele apă / canal, electrice, gaze, telefonie Cuantificare | În zonă nu sunt rețele de apă / canal, electrice, gaze, telefonie. ( + ) | Nu este necesară realizarea de rețele noi de apă/ canal, electrice, gaze, telefonie, respectiv racordarea la rețele existente. ( + ) |
| 5. | Nivelul de zgomot Cuantificare | Actualul nivel de zgomot generat de traficul auto se încadrează în limitele normate ( + ) | Se estimează că prin realizarea obiectivului, nivelul traficului crește nesemnificativ ( - ) |
|  | TOTAL | + 3 - 2 = + 1 | + 4 - 1 = + 3 |

Din analiza indicatorilor tehnici prezentați mai sus rezultă că din punct de vedere al protecției mediului, indicatorii tehnici actuali se pot cuantifica cu (+1) iar prin finalizarea lucrărilor propuse se obține o sumă a indicatorilor tehnici de (+3) fapt ce demonstrează că, prin realizarea proiectului analizat nu se influențează factorii de mediu.

|  | IV. DESCRIEREA FACTORILOR SUSCEPTIBILI A FI AFECTAȚI DE PROIECT |
| --- | --- |

|  | 4.1. Informații privind PP |
| --- | --- |

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 este amplasat în extravilanul comunei Udești, loc. Rușii Mănăstioara, jud. Suceava, în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare se află între bornele C.S.A. 15 şi C.S.A. 16. Exploatarea se va realiza tip șenal deoarece se urmărește regularizarea râului Suceava.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparține A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului SC S.U.C.T. SA Suceava prin Autorizațiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere şi dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Suceava.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Accesul se realizează din drumul județean DJ 208 A Liteni - Bosanci, printr-un drum local, apoi un drum de exploatare.

Perimetrul analizat este situat la o distanță de cca. 500 m amonte de confluența râului Suceava cu pârâul Reușeni, respectiv la circa 1050 m amonte față de confluența cu pârâul Salcea.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situație anexate la prezenta documentație, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanță de circa 530 m, faţă de amplasamentul analizat şi activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influența negativ așezările umane.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Activitățile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în extracție agregatelor minerale de râu.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate topografice:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 678.473 | 604.045 |
| 2 | 678.567 | 604.096 |
| 3 | 678.537 | 604.341 |
| 4 | 678.494 | 604.384 |

Activităţile din cadrul obiectivului prezentat vor consta în exploatarea agregatelor minerale de râu. Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament după realizarea investiției nu se vor produce modificări ale suprafețelor de păduri, mlaștini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potențial asupra mediului natural va fi minim.

|  | 4.2. Informații privind factorii de mediu susceptibili a fi afectați: sol, apă, aer, așezări umane, obiective protejate |
| --- | --- |

Exploatarea propriu-zisă va fi clasică pentru astfel de zăcăminte, ea realizându-se pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o adâncime medie variabilă (nu depăşeşte cota talvegului natural a râului), funcţie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului. Materialul este extras cu excavator şi buldozer, fără nici o altă prelucrare.

În urma operaţiunilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături şi prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puțin la starea inițială.

Impactul prognozat al activităților de extracție agregate minerale asupra calităţii freaticului și a apei de suprafață, ținând seama de măsurile de prevenire şi reducere a impactului, în condiții normale de funcționare sau avarii previzibile, este negativ nesemnificativ.

În incinta perimetrului nu se va utiliza apă în scopuri menajere, deci nu vor rezulta ape uzate menajere, nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operații de exploatare nu şi de sortare a materialului exploatat. Pentru consum se aprovizionează cu apă îmbuteliată. La realizarea investiție nu vor exista pericole majore de poluare a factorului de mediu apă.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecție pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile. Lucrările de întreținere şi reparații a utilajelor se vor realiza periodic în unitățile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Posibilele surse de poluare a aerului vor fi mijloacelor auto care vor realiza investiția. Datorită numărului relativ mic de mijloace auto, precum şi a funcționării discontinue, acestea nu sunt considerate ca surse de poluare a factorului de mediu aer.

Investiția propusă nu va avea impact asupra climei din zona în care va fi amplasată.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/88. Cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 530 m față de amplasamentul analizat şi activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influența negativ așezările umane.

Activităţile ce se desfăşoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanţe radioactive.

Investiţia se va realiza în extravilanul Comunei Udești, județul Suceava, într-o zona rurală. Amplasamentul obiectivului nu se află într-o zonă de interes tradițional și nu se pune problema încadrării în peisaj. De asemenea în zonă nu se află obiective protejate. În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Realizarea investiției propuse nu influențează condițiile etnice şi culturale din zonă. De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice din zonă.

Analizând sursele de poluare posibile şi dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice şi locul în care se amplasează investiţia, putem concluziona că, în cazul exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecţia factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim. Se vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, precum şi alte cerinţe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiţiei propuse.

Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

În cazul în care, pe parcursul demarării lucrărilor de exploatare, se descoperă muniție sau elemente de muniție rămase neexplodate, beneficiarul va respecta art. 20, alin. d, din Legea nr. 481/ 08.11.2004 privind protecția civilă (informează serviciile de urgență profesioniste sau poliția, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112).

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontalier.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

|  | 4.3. Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP |
| --- | --- |

|  | 4.3.1. Date privind aria naturală protejată de interes comunitar |
| --- | --- |

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Rețeaua Natura 2000 este formată, din punct de vedere legal, din două directive europene: Directiva Habitate (92/43 EEC) și Directiva Păsări (79/409 EEC), ambele transpuse integral în legislația națională prin OUG 57/2007, modificată și completată prin OUG 154/2008.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

a) Descrierea succintă a PP şi amplasarea acestuia în raport cu aria naturală protejată de interes comunitar, cu precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale amplasamentului PP.

Râul Suceava Liteni, aflat pe teritoriul județului Suceava și a fost declarată sit Natura 2000 de tip Sit de Importanță Comunitară - cod ROSCI0380, conf. O.M. nr. 1964/2007, modificat cu Ordinul 2387/2011, având următoarele date caracteristice, având următoarele date caracteristice:

    - latitudine: N 47.0008833

    - longitudine: E 26.0074750

    - suprafața sitului: 1253 ha

    - regiunea biogeografică: Continentală (100.00 %).

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 678.473 | 604.045 |
| 2 | 678.567 | 604.096 |
| 3 | 678.537 | 604.341 |
| 4 | 678.494 | 604.384 |

Suprafață sitului este de 1.253 ha, iar suprafața perimetrului de exploatare este de 2,00 ha.

b) Prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona PP

Conform Formularului Standard Natura 2000 suprafaţa sitului este de 1.253 ha şi se întinde pe raza județului Suceava.

ROSCI0380 Râul Suceava Liteni - a fost declarat ca arie protejată de importanță comunitară în special pentru conservarea următoarelor specii, după cum urmează - specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește:

| Specie | Populație | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Mărime | Unit. măsură | Categ. | Calit. date | A/B/C/D | A/B/C |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | C/R/V/P |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1323 | Myotis bechsteinii (Liliacul cu urechi late) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1324 | Myotis myotis |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| M | 1335 | Spermophilus citellus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| A | 1188 | Bombina bombina |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| A | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P |  |  |  | P |  | C | C | C | C |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |
| F | 1138 | Barbus meridionalis (Câcruse) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | C |
| F | 1134 | Rhodeus sericeus amarus (Boarcă) |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | B |

Caracteristici generale ale sitului ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni:

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 26,71 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 13,27 |
| N14 | Pășuni | 44,85 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 1,68 |
| N16 | Păduri de foioase | 4,96 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine...) | 8,51 |

Alte caracteristici ale sitului: Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru patru specii de mamifere de interes conservativ, alături de patru specii de reptile și amfibieni și două specii de pești de asemenea de interes conservativ.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni:

| Cod Natura 2000 | Nume specie (Denumire populară) | Date bio-ecologice și etologice | Identificarea tipului de specie în perimetrul proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1355 | Lutra lutra (vidra) | Descriere: Are corpul perfect adaptat mediului acvatic în care trăiește. Trupul este lung, mlădios, aerodinamic, coada lunga. Lungimea corpului este de 70 - 90 cm, înălțimea de 30 cm, coada este de 35 - 40 cm și greutatea între 8 - 15 kg. Capul este mic, turtit și lat, urechile rotunjite, scurte, puțin ieșite din blană, acoperite de un opercul membranos. Ochii sunt mici, aproape de colțurile gurii, cu pupila rotunda. Buzele groase, cea superioară cu mustăți. Nasul este golaș. Blana este deasă cu peri mari și mai aspri sub care se află puful mai scurt, moale și des care asigură impermeabilitatea vidrei în apă dar și la flotabilitate. Este de culoare castanie pe spate și mai deschisă pe burtă. Pe bărbie, laturi și pe mijlocul buzei superioare câteva pete neregulate de culoare albă. În raport cu corpul, picioarele sunt scurte, au câte 5 degete, cu ghiare, unite prin membrană de înot. Are simțurile foarte bine dezvoltate în egală măsură: mirosul, văzul, auzul. Reproducerea: femela naște o dată pe an, între 1 - 5 pui. Hrana: Se hrănește cu pești, broaște, raci, mamifere mici acvatice. Habitat: Mamifer acvatic întâlnit mai des în Delta Dunării și în apele de munte bogate în păstrăv. Trăiește în apă și pe uscat, având vizuina cu două intrări. Populație: P - specie prezentă în sit; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - bună; izolare: C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: B - bună. | Specia nu a fost semnalată ca fiind în zonă. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, nu va avea nici un fel de efecte asupra populaţiei de vidră, datorită faptului că: - este o specie cu activitate nocturnă, perioadă în care pe amplasament nu se lucrează; - condiţiile de habitat caracteristice speciei nu sunt afectate deoarece vidra îşi face cuibul într-o vizuină, de obicei în scorburile copacilor de pe marginea râurilor, vegetaţie care lipseşte din zona perimetrului analizat; Perimetrul nu se învecinează cu zone împădurite, accesul se face în mare parte pe drumuri existente, iar excavarea aluviunilor se va efectua în plaje care nu prezintă vegetaţie în imediata vecinătate a apei; - nu sunt afectate resursele de hrană (peşte, raci, broaşte şi alte mamifere acvatice mici); - această activitate este temporară, cca. 8 luni pe an. Implementarea proiectului supus analizei, nu va afecta abundenţa şi distribuţia speciei în zona amplasamentului proiectului şi nici pe teritoriul ROSCI0380, impact neutru, fiind astfel asigurată conservarea speciei pe termen scurt, mediu şi lung. |
| 1323 | Myotis bechsteini (liliac cu urechi mari) | Ord. Chiroptera - Fam. Vespertilionidae Descriere: Urechile sunt foarte lungi (depăşesc botul cu aproape o jumătate din lungimea lor când sunt îndoite înainte), destul de largi¸ şi cu 9 pliuri transversale. Blana este relativ lungă, brună-pală sau brună-roşie dorsal şi gri-strălucitor ventral. Specie tipic silvicolă, populează pădurile mixte şi umede cu mulţi arbori bătrâni (mai rar cele de pini), cuiburile artificiale, parcurile şi grădinile; vara se întâlneşte până la 1350 m, iar iarna până la 1800 m. Coloniile de maternitate se formează în scorburile şi sub scoarţa arborilor şi mai rar în clădiri. Indivizi izolaţi au fost găsiţi şi în găuri din stânci. Hibernează din octombrie/noiembrie până în martie/aprilie, în pivniţe, rareori în peşteri, în mine sau în scorburile arborilor şi rareori şi în fisuri, la o temperatură de 3–7(10) 0C şi umiditate crescută; în general solitari, componenţii speciei pot forma şi grupuri de zeci de indivizi, uneori împreună cu rinolofi, alţi miotişi, plecotuşi, Barbastella. Populație: rezidentă P - specie prezentă; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - bună; izolare: C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală - B - bună. | Specia nu a fost identificată în zonele de pe malurile r. Suceava. În aceste zone sau în imediata apropiere nu sunt condiții specifice, habitate ale acestei specii. Impact prognozat 0. |
| 1324 | Myotis myotis (Liliac comun sau liliac mare cu bot ascuţit) | Ord. Chiroptera - Fam. Vespertilionidae Descriere: Liliacul mare cu urechi de şoarece. Este una dintre cele mai mari specii de Myotis din Europa. Urechile sunt lungi (îndoite înainte depăşesc nările cu cel mult 5 mm) şi largi, cu 7 - 8 pliuri transversale; marginea anterioară este convexă şi cu extremitatea largă; botul este scurt şi larg. Blana deasă, este gri-brună (uneori roşcată) dorsal şi albă sau cenuşie ventral; botul, urechile şi patagiul sunt brune-gri. Este o specie termofilă, a fost observată vara până la 2000 m şi iarna până la 1500 m. Coloniile de maternitate se formează în N în poduri foarte calde, mari, nelambrisate şi compartimentate în care indivizii pot pătrunde în zbor prin ferestre sau lucarnă sau prin târâre printre ţigle sau prin fante, şi mai rar în cavităţi subterane; se pot asocia cu indivizi de rinolofi şi alţi Hibernează preferenţial, din octombrie până în martie/aprilie în cavităţi subterane naturale şi artificiale, la o temperatură de 7–12 0C şi umiditate crescută (dar au fost găsiţi indivizi şi la –4 0C şi 50% UR), izolaţi sau în grupuri; în trecut existau colonii formate şi din 4500 indivizi, dar astăzi acestea numără numai câteva sute. Populațiile din România încă nu au fost riguros evaluate dar dat fiind că specia este tipică pentru habitatele agricole mozaicate (caracteristice zonei de deal si munte), probabil efectivele sunt mai mari. Populație: rezidentă P - specie prezentă; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - bună; izolare: C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală - B - bună. | Specia nu a fost identificată în zonele de pe malurile r. Suceava. În aceste zone sau în imediata apropiere nu sunt condiții specifice, habitate ale acestei specii. Impact prognozat 0. |
| 1335 | Spermophilus citellus (popândău) | Ord. Rodentia - fam. Sciuridae Descriere: Cunoscut și sub denumirile de suita sau tasțar. Numele de popândău sau poponeț i se trage de la poziția pe care o adoptă deseori: spijinirea pe membrele posterioare și pe coadă, în poziție verticală. Popândăul are corpul suplu și alungit, fără a depăși 22 cm, capul ușor teșit în regiunea frontală, botul scurt și obtuz, pavilioanele urechilor mici și rotunjite, ca niște cute tegumentare acoperite de peri scurți. Coada are 5,5 - 7,5 cm lungime și este bine îmbrăcată în blană. Membrele sunt scurte, cele anterioare având câte 4 degete, iar cele posterioare câte 5, prevăzute cu gheare lungi, puternice, mai mult sau mai puțin ascuțite, adaptate pentru săpat. Blana are peri scurți și aspri; culoarea de fond pe fața superioară a corpului este cenușie - gălbuie - brună, cu reflexe negre și ruginii, insulare, închise la culoare, cu aspect de pete fine. Pe cap culoarea este uniforma și fără pete, iar în jurul ochilor se conturează un inel galben deschis; bărbia și gâtul sunt albe, pieptul, abdomenul și fața internă a membrelor sunt galben sulfuriu. Ochii popândăului sunt mari, proeminenți și, în comparație cu mărimea capului, sunt mult distanțați între ei. Aceasta poziție a ochilor reprezintă rezultatul unei adaptări la mediu, permițând animalului să observe întinderile din jur, fără a scoate complet capul din galerii. Buza superioară este crestată adânc. Habitat: Trăiește pe ogoare, izlazuri, șanțuri, diguri, marginea drumurilor, nedepășind altitudinea de 300 m. Își sapă galerii lungi de 30 - 150 m cu adâncimi de la 80 cm până la 6 m, unde își adună provizii pentru iarnă. Populație: P - specie prezentă; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - bună; izolare: C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: B - bună. | Specia nu a fost identificată în zonele de pe malurile r. Suceava si nici în zonele învecinate investiției. Impact prognozat 0. |
| 1188 | Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie) | Descriere: Corpul este îndesat, turtit, de dimensiuni mici, lungimea 4 - 5 cm. Capul este relativ mic, având lungimea egală cu lăţimea, cu botul rotunjit. Ochii sunt foarte proeminenţi, având pupila triunghiulară. Dorsal tegumentul este foarte veruculos, acoperit cu numeroşi negi, rotunzi sau ovali, având un punct negru central. Cuta gulară este distinctă. Calozităţile nupţiale sunt prezente la mascul pe partea internă a antebraţului, inclusiv pe tuberculul metacarpian intern. Dorsal este colorat cenușiu-deschis, măsliniu, mai rar gri-închis. O parte din negii glandulari sunt grupați, colorați în negru, conferind un model caracteristic. Uneori pot fi parţial sau chiar total colorați în verde. La eclozare larva are 5 - 6 mm. Mormolocul cu membre posterioare prezente are 2 - 4 cm. Spiraculum este situat pe linia mediană, spre spatele corpului. Anusul este tot median, cu diametrul mai mare decât spiraculul. Coada mai lungă decât înaltă, având cam de 1,5 ori lungimea corpului. Ochii situați dorsal. Gura triunghiulară cu un cioc cornos alb, tivit cu negru. Coloritul dorsal brun, cu dungi deschise longitudinale. Este o specie diurnă, predominant acvatică. Intră în apă primăvara devreme, în martie și se retrage pentru hibernare în octombrie. Iernează pe uscat în ascunzişuri. Se hrănește cu insecte, melci mici și viermi. Habitat: Nepretenţioasă, trăiește în orice ochi de apă, permanent sau temporar, în bălţi de la şes şi câmpie, urcând şi în regiunea dealurilor, la altitudini între 0 - 400 m. Reproducerea prin februarie - mai; în condiții favorabile de mediu se poate repeta în august. În timpul reproducerii, masculii orăcăie, în special seara și noaptea, în cor, într-un tempo caracteristic; femelele răspund prin sunete ușoare, slabe. Amplexul este lombar. Ouăle (între 10 - 100 la o pontă) sunt depuse izolat sau în grămezi mici, fixate de obicei pe plante. Oul are 2 mm diametru, iar capsula 7 - 8 mm şi este brun închis la un pol şi alb-gălbui la celălalt. După 8 - 9 zile apar mormolocii, care prin septembrie - octombrie devin broscuțe cu picioare dezvoltate, pierd coada și branhiile; după 1 - 3 ani devin maturi sexual. O femelă poate depune mai multe ponte pe an. Populație: P - specie prezentă; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - bună; izolare: C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: B - bună. | Specia a fost identificată în zona în timpul observațiilor, lângă amplasament sau la limita amplasamentului, pentru care se va lua în calcul un deranj fizic. Sunt necesare măsuri de protecție. Recomandăm ca activitatea de extracție să se realizeze în bazin închis și să evite perioada de depunere a pontelor (februarie - mai). |
| 1193 | Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) | Descriere: Corpul este de dimensiuni mici, lungimea 4 - 5 cm. Forma corpului este mai îndesată decât la Bombina bombina. Corpul este aplatizat, capul mare, mai lat decât lung, botul rotunjit. Pupila triunghiulară sau în formă de inimă. Cuta gulară slab conturată. Negii de pe partea dorsală, la masculi, au un spin cornos negru puternic, înconjurat de numeroşi spini mici şi ascuţiţi. Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi simetric. Pielea pe abdomen aproape netedă. Pori mici, izolaţi, răspândiţi şi pe partea inferioară a membrelor şi foarte numeroşi pe talpa piciorului. Secreţia glandulară este extrem de toxică. Spatele cafeniu-pământiu sau cenuşiu, gălbui sau măsliniu mai mult sau mai puţin amestecat cu negru. Mai frecvent decât la Bombina bombina apar indivizi parţial sau total verzi. Ventral marmorat, albastru-cenuşiu până la negricios cu câmpuri galbene, cu sau fără puncte albe. Coloritul este foarte intens, fiind folosit ca mijloc de avertizare asupra toxicităţii. Lateral cenuşiu-albăstrui. Vârfurile degetelor galbene. Mormolocii au abdomenul cenuşiu-albăstrui, împestriţat cu puncte mari, negre-albăstrui. Palmele şi tălpile galbene sau portocalii. Larvele similare cu cele de Bombina bombina de care se deosebesc prin forma ovală a gurii, coloritul mai închis şi coada mai scurtă. Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, euritropă. Habitat: Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri dimineaţa şi către seară. Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ, pentru iernare. Este o specie rezistentă şi longevivă, iar secreţia toxică a glandelor dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. De aceea, aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza aglomerări impresionante de indivizi în bălţi mici. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate. Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice. Reproducerea, de mai multe ori, din februarie până în mai la fiecare pontă, femela depune circa 100 de ouă, destul de mari, izolat sau în pachete ce cad la fundul apei, unde se lipesc de plante. Uneori când condiţiile de mediu şi hrană sunt favorabile, femela depune ouă de mai multe ori în cursul unei săptămâni. După 8 - 10 zile, de la depunerea ouălor, apar mormolocii roşietici cu puncte cafenii pe spate, ventral cenușiu-albăstrui sau cafeniu-cenușiu, care iau aspect de adult începând din iulie până în septembrie. Populație: P - specie prezentă în sit; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: C - medie sau redusă; izolare: - C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: C - valoare considerabilă. | Specia a fost identificată în zona în timpul observațiilor, lângă amplasament sau la limita amplasamentului, pentru care se va lua în calcul un deranj fizic. Sunt necesare măsuri de protecție. Recomandăm ca activitatea de extracție să se realizeze în bazin închis și să evite perioada de depunere a pontelor (februarie - mai). |
| 1220 | Emys orbicularis (țestoasa de apă) | Reptilia Testudines Descriere: la mascul, carapacea are 14-17 cm iar coada 6-9 cm, iar carapacea la femela are 14-18 cm, coada 6-8 cm. Carapacea la adulți are forma eliptica, puțin mai lată posterior decât anterior, iar la exemplarele tinere este rotunjită, cafenie-întunecat. La adulți, carapacea are fondul cafeniu-întunecat, cafeniu-roșiatic sau negru cu pete rotunde sau linii întrerupte galbene, mai mult sau mai puțin numeroase, dispuse în raze pe fiecare dintre plăci, iar plastronul galben deschis sau galben-roșcat, cafeniu sau aproape complet negru. Coada cu solzi în verticil mai mult sau mai puțin proeminenți. Capul la mascul colorat deasupra în cafeniu cu spirale negre, iar la femela este pătat cu galben. Habitat: Trăiește în ape dulci, lin curgătoare și stătătoare, mai ales iazuri, lacuri, cu malurile acoperite de vegetație; selectează habitatele însorite, cu sol nisipos necesar depunerii pontei. Altitudinal ajunge până la aproximativ 700 m. Specia a fost mult mai comună în trecut, având o distribuție mai largă decât în zilele noastre. Distrugerea sau degradarea habitatelor naturale a dus la o distribuție în mozaic a acestei specii, cu populații mici, izolate, amenințate cu dispariția. Până în prezent nu a fost luată nici o masură practică de conservare. Este necesară identificarea celor mai importante populații de țestoase de apă și luarea de măsuri de refacere și conservare a habitatelor naturale care adăpostesc aceste populații. Populație: rezidentă P - specie prezentă în sit; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: C - medie sau redusă ; izolare: C - populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: C | Specia a fost citată în vecinătatea zonei de exploatare în 2006, zona Liteni (Date Strugariu et al 2006), dar nu a fost întâlnită în timpul observaţiilor. Impact prognozat 0. |
| 1166 | Triturus cristatus (triton cu creastă) | Descriere: Este cea mai mare specie de triton din România, masculul 13 - 14 cm, femela 16 - 18 cm. Corpul este robust, oval în secțiune, capul puțin mai lung decât lat, botul rotunjit, fără șanțuri longitudinale. Lungimea cozii este mai mică sau egală cu a corpului. Cuta gulară este prezentă. În timpul reproducerii, femela are un şanţ longitudinal dorsal, iar masculul o creastă dorsală înaltă, zimţată, întreruptă brusc printr-o şa la baza cozii; coada turtită lateral, cu o muchie superioară şi una inferioară. Pielea mai mult sau mai puțin aspră; capul şi parotidele cu pori evidenți; pliul gâtului clar distinct. Dinţii vomero-palatini pe două rânduri paralele, foarte rar uniţi. Când se întind membrele de-a lungul corpului degetele se ating. Larvele sunt mari, având la eclozare o lungime de 8 - 10 mm, iar înainte de metamorfoză 50 - 85 mm. Creasta dorsală este înaltă, începe din dreptul inserţiei membrului anterior şi se continuă cu un filament caudal lung până la 6 mm. Coloritul este variabil, de la maro-închis la gri-deschis, cu pete negre mari în special în zona cozii. degetele sunt extrem de lungi şi de subţiri. Hrana: Este o specie extrem de vorace; consumă râme, limacşi, artropode, mormoloci şi tritoni mai mici (în special T. Vulgaris). Are numeroşi duşmani: peşti, ţestoase, păsări. Habitat: Trăieşte prin bălţile şi iazurile din regiunile de câmpie până în zona subcarpatică, ascunsă printre tulpinile plantelor acvatice. Intră în apă în martie şi, în funcţie de nivelul acesteia, poate rămâne până în mai - iunie. Este o specie predominat acvatică, preferând ape stagnante mari, cu vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. Reproducerea prin martie în bălţi şi băltoace. Deşi depune numeroase ouă (peste 100), multe nu se dezvoltă datorită unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sferice, albe-gălbui, cu diametrul de 2 - 4 mm. După 13 zile, larvele ies din ouă şi rămân în apă 3 luni, atingând 50 - 85 mm. Către iarnă se retrag (adulţi şi tineri) pe sub pietre, rădăcini şi scoarţa arborilor. Este o specie vulnerabilă, în anumite zone chiar periclitată. Reducerea locurilor de reproducere a afectat mult această specie, mai pretenţioasă decât celelalte specii de tritoni. Populație: P - specie prezentă; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - conservare bună; izolare: C - populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: B - valoare bună. | Specia nu a fost identificată în zona în timpul observațiilor, dar nu excludem prezența lângă amplasament care se va lua în calcul un deranj fizic. Este o specie destul de comună în bazinul Sucevei. Sunt necesare măsuri de protecție. Recomandăm ca activitatea de extracție să se realizeze în bazin închis și să evite perioada de depunere a pontelor (martie). |
| 1138 | Barbus meridionalis (mreană pătată) | Descriere: corp alungit și rotund; abdomen rotunjit; cap mare; ochi mici; bot lung și proeminent; preorbitare alungite; gura inferioară semilunară; buze cărnoase, în special cea inferioară care este divizată; buzele neacoperite de o placă cornoasă; două perechi de mustăți, una mai scurtă la vârful botului alta mai lungă la colțurile gurii; peduncul caudal comprimat lateral; caudala adânc scobită; solzi cu striuri divergente pe partea vizibilă; linie laterală completă slab arcuită și dispusă pe mijlocul pedunculului caudal; solzii de la baza analei nu sunt lățiți; dinți faringieni pe 3 rânduri, ascuțiți, îndoiți la vârf, fără suprafața masticatoare, cu o excavație la baza coroanei; intestine scurt; peritoneu incolor sau castaniu. Ultima radie simplă a dorsalei este subțire și flexibilă; inserția ventralelor situată în urma capătului anterior al inserției dorsalei; culcată atinge sau aproape atinge (uneori chiar depășește) baza caudalei; L. Lat. 52 - 63; pe spate are pete întunecate; mustățile fără ax roșu. Dimensiuni: este o rudă mai mică a mrenei, în general nu creşte mai mare de 300 - 400 g, dar poate ajunge şi până la 1 - 1,5 kg în cazuri excepţionale. Circulă în bancuri şi sunt mereu în căutarea hranei, din moment ce ai prins una, şansele să prinzi alta în aceeaşi zonă sunt foarte mari; obișnuit atinge la maturitate 10 - 17 cm, dimensiunea maximă este de 28 - 30 cm. Habitat: Trăiește exclusiv în râurile și pâraiele din regiunea de munte și partea superioară a regiunii colinare; în majoritatea râurilor care izvorăsc din zone de podiș sau deal lipsește chiar din cursul lor superior care este rapid. Trăiește atât în râuri pietroase, rapide și reci, cât și unele pâraie mai nămoloase, care vara se încălzesc puternic, însă numai la munte. Arată preferință mai ales pentru porțiunile cu curent puternic și fund pietros. Locurile des frecventate sunt pragurile și barajele de beton unde înaintarea lor pe cursul râului este obturată. Acolo se adună în grupuri mari și se hrănesc frenetic, mai ales în perioada de primăvară - vară când apele sunt ceva mai tulburi. Jumuga se simte în largul ei atunci când apa are structuri (pietre mari, betoane, humă), ceva curent şi apă tulbure. Reproducerea: Se înmulțește primăvara (mai - iunie), prelungindu-se uneori până spre sfârșitul veri. Dimorfismul sexual se manifestă mai ales prin lungimea mai mare a înotătoarei anale la masculi. Hrana: Se hrănește în primul rând cu nevertebrate acvatice de fund (efemeroptere, tricoptere, gamaride, oligochete) și mai rar cu vegetale. Populație: P - specie prezentă în sit; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - bună; izolare: C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: C - valoare considerabilă. | Specia a fost identificată în zona în timpul observațiilor in zona Tisauti pe cursul r. Suceava. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, va avea efecte asupra populației speciei din cauza faptului că: habitatul caracteristic speciei este prezent în zona învecinată perimetrului de exploatare, pe cursul de apă al râului Suceava, când extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei crește, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta. Implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - în zonele învecinate perimetrului propus pentru executarea lucrărilor de regularizare şi pe termen scurt, mediu și lung, impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană); - pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSCI0380, impact negativ nesemnificativ, pe termen scurt, mediu şi lung. Sunt necesare măsuri de protecție. Recomandăm ca activitatea de extracție să se realizeze în bazin închis și să evite perioada de depunere a pontelor (mai - iunie). |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus (boarță) | Pisces O. Cypriniformes Descriere: Corpul înalt și puternic comprimat lateral, înălțimea maximă formează 31 - 42 % din lungimea corpului fără caudală, iar grosimea 34 - 45 % din înălțime. Spinarea înaintea dorsalei este slab comprimată lateral; spinarea în urma dorsalei și abdomenului sunt rotunjite. Profilul dorsal este convex, urcând puternic de la vârful botului până la inserția dorsalei; în urma dorsalei profilul coboară puternic. Profilul ventral este asemănător celui dorsal. Capul este comprimat lateral, lungimea sa reprezinta 19,5 - 27% din cea a capului. Ochii sunt situați în jumătatea anterioară a capului; diametrul lor reprezintă 25 - 30% din lungimea capului și 56 - 82% din spațiul interorbitar. Gura este mică, subterminală, semilunară; deschiderea ajunge până sub nări, iar mandibula se inserează sub jumătatea anterioară a ochiului. Buzele sunt subțiri, întregi. Pedunculul este scund și comprimat lateral. Dorsala se inserează la egală distanță de vârful botului și baza caudalei. Marginea dorsalei este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte și rotunjite la vârf. Inserția ventralelor este situată sub cea a dorsalei sau puțin înaintea acesteia. Anala se inserează sub mijlocul dorsalei. Marginea ei este foarte ușor concavă. Solzii mari, mult mai înalți decât lungi, persistenți. Pieptul și istmul sunt acoperite de solzi mai mici. Linia laterală este scurtă. Partea dorsală a corpului și capului este cenușie - gălbuie, uneori bătând în verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare bat în roșu. În lungul jumătății posterioare a corpului și a pedunculului caudal există o dungă verzuie foarte evidentă. Dimensiunile obișnuite ale adulților variază între 31 și 60 mm lungime fără caudala și 38 - 72 mm lungime totală, talia maximă fiind de 78 mm. Habitat: Trăiește exclusiv în ape dulci. Prefera apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlnește mai ales în bratele laterale, dar este destul de frecvent și în plin curent, până aproape de zona montană a râurilor. Răspândirea acestei specii este strâns legată de prezența lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Nu întreprinde migrații. Pe teritoriul național specia are un areal relativ întins. Pe acest teritoriu se poate considera ca fiind o specie cu vulnerabilitate scăzută. Populație: rezidentă P - specie prezentă în sit; situație populație: C - mai puțin de 2%; conservare: B - conservare bună; izolare: C - populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; evaluare globală: B - bună. | Specia a fost identificată în zona în timpul observațiilor in zona Tișăuți pe cursul r. Suceava. Activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, va avea efecte asupra populației speciei din cauza faptului că: habitatul caracteristic speciei este prezent în zona învecinată perimetrului de exploatare, pe cursul de apă al râului Suceava, când extragerea agregatelor minerale se face submers, turbiditatea apei crește, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta. Implementarea proiectului supus analizei, va afecta abundenţa şi distribuţia speciei astfel: - în zonele învecinate perimetrului propus pentru executarea lucrărilor de regularizare şi pe termen scurt, mediu și lung, impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană); - pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSCI0380, impact negativ nesemnificativ, pe termen scurt, mediu şi lung. Sunt necesare măsuri de protecție. Recomandăm ca activitatea de extracție să se realizeze în bazin închis și să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie - mai). |

Specia Triturus cristatus este o specie comună în bazinul râului Suceava, fiind citata în localitățile Cacica, Costâna, Dărmănești, Satu Mare, periferia Suceava (Strugariu Al., Gherghel I., Zamfirescu St., 2008).

Specia Bombina bombina este prezentă în bazinul Sucevei la limita superioară a arealului populației hibride Bombina bombina x Bombina variegata - altitudinea de 400 m și a fost identificată în Bosanci, Costâna, Dărmănești, Mitocași, periferia orașului Suceava și în zone apropiate PP - Ipotești, Tișăuți (Strugariu Al., Gherghel I., Zamfirescu St., 2008).

Specia Bombina variegata este o specie comună în bazinul râului Suceava, apare în 25 localități, dintre care noi localități pentru România - Gura Putnei, Putna, Sucevița, Costâna, Dănila, Todirești, Pătrăuți, iar în Satu Mare și Dărmănești, specia a fost reconfimată în studiile respective (Strugariu Al., Gherghel I., Zamfirescu St., 2008). Aceasta specie nu este selectivă, trăind în aproape orice baltă sau zonă umedă. A fost citată și în localitățile Mihoveni, Suceava periferie, Liteni, dar nu în apropiere de PP.

Specia Emys orbicularis a fost identificată în 2 localități noi: Liteni și Fălticeni precum și Costâna, Rădăuți, Lisaura (Strugariu et al., 2006); este o specie rară, putând fi găsită doar în zonele joase ale Podişului Sucevei.

Speciile de lilieci

Specia Myotis myotis a fost citată în localitatea Vama (Valenciuc N,1969) și în peștera de la Rarău (Dumitrescu et al. 1962-1963), prefera peșterile, foarte rar menționată în poduri, mansarde. În zona Liteni aval PP a fost citată specia Nyctalus noctula (Valenciuc N,1969). În periferia orașului Suceava a fost citată specia Myotis mystacinus.

Myotis bechsteini este foarte rar în România, citările fiind de speciile fosile din depozite (Cromenian depozite din Betfia - com. Sirmaloi, Bihor și depozite Wurmian din Peștera "La Adam" - com. Târgușor, Medgidia); Dumitrescu et. al. (1962-1963) a menționat exemplare femele în peștera lui Gruia - Cujmir, Peștea Nadanova - Baia de Arama, peștera Ponicova - Orșova. Specia Myotis bechsteini preferă scorburile din pădurile de conifere, rar menționată în poduri, găuri în stânci.

Speciile de pești

În amonte de PP - secțiunea Tișăuți din cursul R Suceava (în apropiere de Udești) se găsesc următoarele specii de pești: Clean (Leuciscus cephalus), Barbus meridionalis, Barbus barbus, Gobio gobio, Chondrostoma nasus, Alburnus alburnus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Alburnoides bipunctatus.

În datele de inventariere de la pești (Apele Romane 2018), s-au identificat pe tronsonul Mihoveni - Tișăuți (200 m): 13 exemplare de Rhodeus sericeus amarus și 11 exemplare Barbus meridionalis. Aproximăm la 200.000 ex. Rhodeus sericeus amarus și 180.000 ex. de Barbus meridionalis în 334 ha suprafață râuri din situl ROSCI 0380.

|  | 4.3.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora |
| --- | --- |

Pe amplasamentul analizat pe care se dorește implementarea proiectului nu s-au identificat exemplare de nevertebrate, arboret sau plante ocrotite. În zona amplasamentului PP se găsesc exemplare de Salix sp, Alnus sp.

Vegetația lemnoasă de lunca este alcătuită mai ales din esențe moi ca: salcie - Salix alba, cătină albă - Hippophae rhamnoides, Alnus sp. Suprafețele reduse de pajiști sunt formate din specii mezofile şi mezohidrofile reprezentate prin graminee ca: firuţa - Poa pratensis, păişul - Agrostis tenuis, coada vulpii - Alopecurus cyparias, trifoi - Trifolium repens, pir - Agropyrum repens. Vegetaţia palustră cuprinde speciile: rogoz - Carex riparia, pipirig - Scirpus sylvaticus, papură - Typha latifolia, coada calului - Equisetum arvense, izmă broaştei - Mentha aquatica.

Pe amplasamentul analizat pe care se dorește implementarea proiectului nu s-au identificat exemplare de nevertebrate, arboret sau plante de interes conservativ.

Fauna specifică habitatelor de pe malurile râului Suceava în zona amplasamentului proiectului şi zonele limitrofe acestui amplasament este caracteristică zonelor de luncă cu influente antropice.

Fauna din bazinul râului Suceava este foarte diversificată şi bogată, datorită condițiilor variate de mediu şi a habitatelor diverse. Fauna acvatică este constituită din numeroase specii de nevertebrate şi vertebrate.

Nevertebratele sunt reprezentate prin cel mai mare număr de specii, la nivelul tuturor tipurilor de ecosisteme, având o distribuite relativ uniformă.

Fauna de nevertebrate din sol este reprezentată de specii aparținând clasei Miriapoda, Crustacea (crustacei tereştri din ordinul Isopoda) şi Insecta (în special ordinului Coleoptera, Diptera şi Lepidoptera - familia Noctuidae).

Mediul acvatic reprezintă habitatul pentru un număr mare de nevertebrate: protozoare (prezente în habitatele de apă dulce); rotifere (componente importante ale comunităților planctonice, pot fi dominante în planctonul râurilor); viermi plați - încrengătura Plathelminthes (clasa Turbellaria include forme prădătoare mobile localizate pe fundul apelor, iar clasele Trematoda şi Cestoda cuprind specii parazite la pești şi alte vertebrate, inclusiv la oameni), încrengătura Nematoda (specii parazite, prădătoare şi fitofage); viermi inelați - încrengătura Oligochaeta (cuprinde organisme care populează sedimentele de pe fundul apei, dar şi specii parazite ale vertebratelor sau prădătoare). Ecosistemele acvatice sunt populate de un număr mare de specii de insecte, îndeosebi de stadiile larvare al speciilor din ordinele Diptera, Ephemeroptera şi Trichoptera, Plecoptera, în zonele montane superioare ale râului.

Dintre crustacei menționăm speciile care alcătuiesc zooplanctonul, cladocerele și copepodele.

Ihtiofauna este și ea foarte variată (Barbus barbus, Barbus meridionalis, Chondrostoma nasus, Gobio gobio si Sabanejewia aurata, Alburnus alburnus), dar din păcate mult sărăcită prin dispariția sau reducerea drastică a efectivelor majorității speciilor.

Amfibienii cei mai comuni în apele râului Suceava sunt speciile: Rana ridibunda, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Bombina variegata şi Hyla arborea.

Reptilele cele mai comune prezente în zonele acvatice sunt: Lacerta agilis, Lacerta viridis si Triturus cristatus.

Unele păsări (Ciconia ciconia si Ardea cinerea) se hrănesc şi pe câmpuri, consumând printre altele şopârle ca Lacerta agilis (Speciile de amfibieni şi reptile după Ion 1996).

Mamiferele care trăiesc sau pătrund în habitatele acvatice sau amfibii ale râului Suceava sunt reprezentate de: Lutra lutra (vidra), Vulpes vulpes (vulpea), Lepus europaeus (iepurele de câmp), Arvicola terrestris (şobolanul de apă), Apodemus agrarius (şoarecele de câmp).

Zona analizate se caracterizează din punct de vedere floristic ca fiind o zonă degradată și supusă presiunilor antropice de-a lungul anilor. Pe amplasamentul analizat pe care se dorește implementarea proiectului nu s-au identificat exemplare de nevertebrate, arboret sau plante ocrotite. În zona amplasamentului se găsesc exemplare de salcie (Salix sp).

Sunt necesare măsuri privind evitarea unor potențiale efecte negative, prin poluarea solului și apelor cu carburanți, uleiuri și alte substanțe și respectarea unor condiții privind conservarea biodiversității, care să țină cont de potențialul impact asupra ihtiofaunei și amfibienilor, deoarece trebuie identificat efectul cumulativ. Utilajele și echipamentele ce vor fi utilizate în lucrările propuse de extracție, trebuie să corespundă normelor în vigoare privind protecția mediului, inclusiv a celor referitoare la zgomot.

Pe tronsonul de apă analizat, în perioada de studiu, a fost întâlnite cele doua specii de pești prezentate în Formularul Standard Natura 2000; prezența peștilor în zona analizată poate apare în momentul când are loc tranzitarea spre zonele de înmulțire și de depunere a pontei. În urma analizei realizate asupra comunităților de pești pe tronsonul de râu luat în discuție se poate concluziona că zona este de o stare ecologică și relativ bună.

|  | 4.3.4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar |
| --- | --- |

Conform OUG 57/2007 o specie este considerată a avea statut favorabil de conservare atunci când:

  - dinamica populației speciilor analizate indică faptul că se pot automenține pe termen lung;

  - arealul natural al speciei nu se reduce sau nu este prognozat a se reduce;

  - dispune și va dispune de habitate suficient de largi pentru a se menține populații pe termen lung.

Statutul de conservare pentru speciile protejate amplasate în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni a fost analizat în subcapitolul 4.3.2.

|  | 4.3.5. Date privind structura şi dinamica populațiilor de specii afectate |
| --- | --- |

Prin implementarea proiectului sunt afectate specii de plante și animale pioniere pe pietrișurile din lunca râului, cum ar fi: Agrostis stolonifera (iarba câmpului), Setaria glauca (mohor), rogoz (Carex sp.), pipirig (Scirpus sp.), Salix sp., formica rufa (furnica roșie), oligochete (viermi ce trăiesc în sol și ape dulci) și miriapode, Clean (Leuciscus Cephalus), Scobarul (Chondrostoma nasus), Gobio gobio, Barbus barbus, Gobio gobio, Alburnus alburnus. Aceste specii nu sunt de importanță comunitară și contribuie la dezvoltarea unor biocenoze doar în condițiile lipsei inundațiilor și a lipsei totale de activitate de extracție pe amplasament.

Biocenozele din zona amplasamentului au în compoziţia faunistică specii caracteristice zonelor de luncă, adaptate să trăiască în ecosisteme cu vegetaţie preponderent ierboasă, dar şi în zone cu vegetaţie arbustivă care se dezvoltă pe substraturi aluvionare.

Pe malurile râului Suceava, amonte și aval de PP, respectiv în dreptul PP, există și vegetație arbustivă de lunca cu Salix sp.

Biocenozele din zona amplasamentului au în compoziţia faunistică specii caracteristice zonelor de luncă, adaptate să trăiască în ecosisteme cu vegetaţie preponderent ierboasă, dar şi în zone cu vegetaţie arbustivă care se dezvoltă pe substraturi aluvionare.

În amonte si în aval de zona analizată s- au gasit următoarele specii de pești in datele de inventariere mai noi: Clean (Leuciscus cephalus), Barbus meridionalis, Gobio gobio, Alburnoides bipunctatus, Chondrostoma nasus, Barbatula barbatula, Sabanejewia aurata, Alburnus alburnus, Rhodeus sericeus amarus, Phoxinus phoxinus.

În zona PP din cursul râului Suceava apar cele 2 specii de interes comunitar - Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus, în amonte de PP.

Biocenozele din zona amplasamentului au în compoziţia faunistică specii caracteristice zonelor de luncă, adaptate să trăiască în ecosisteme cu vegetaţie preponderent ierboasă, dar şi în zone cu vegetaţie arbustivă care se dezvoltă pe substraturi aluvionare.

Vertebratele terestre sunt reprezentate în principal de specii de amfibieni şi reptile, iar peştii populează mediul acvatic.

Speciile de batracieni care populează zona malurilor şi luciul apei sunt: Bombina variegata, Bufo bufo şi Rana ridibunda.

Zoocenoza sectoarelor deschise fără arbuşti şi vegetaţie redusă are un efectiv numeric şi specific al organismelor de sol mai redus, aici fiind prezente cu precădere specii de insecte.

|  | 4.3.6. Relațiile structurale şi funcționale care creează şi mențin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar |
| --- | --- |

Relațiile care se formează între componentele unui ecosistem sunt deosebit de complexe și în strânsă legătură cu circuitul materiei și energiei în natură. Orice ecosistem îndeplinește 3 funcții principale: energetică, de circulație a materiei și de autoreglare.

Funcția energetică asigură toată energia necesară pentru ca ecosistemul să funcționeze, funcția de circulație a materiei permite reluarea ciclurilor productive și depinde de structura ecosistemului și populațiile biocenozei, în timp ce funcția de autoreglare asigura autocontrolul și stabilitatea ecosistemului în timp și spațiu.

Astfel, pentru ca acest circuit să funcționeze, este necesară existența prezența tuturor treptelor piramidei trofice, observate și în cadrul Sitului NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni:

  - producători primari - reprezentați de organisme autotrofe, cum sunt plantele, organismele fitoplanctonice și cianobacteriile.

  - consumatorii de diferite grade (primar, secundar, terțiar) - organisme heterotrofe care necesită aportul de energie și materie de la producătorii primari sau de la celelalte trepte de consumatori. Aici se încadrează toate animalele prezente pe teritoriul sitului.

  - descompunătorii - sunt organisme care prin procese de oxidare și reducere returnează substanțele organice și minerale în circuitul natural, trecându-le în forme mai simple și facil de utilizat. În această categorie se încadrează bacteriile și ciupercile.

Ecosistemele pot fi destabilizate atunci când una din treptele piramidei trofice este decimată, înlăturată sau se manifestă atipic. Acest lucru poate duce la un colaps al întregului lanț trofic, cu rezultate dezastruoase pentru întregul ecosistem și care poate duce la o perioadă lungă de refacere sau o extincție totală a unor specii.

În cazul sitului avut în discuție cel mai vulnerabil grup este cel al consumatorilor, acesta fiind reprezentat în mare parte de animale vertebrate. Destabilizarea acestui grup se poate realiza cel mai ușor prin reducerea populațiilor ca urmare a impactului antropic (distrugere, fragmentare de habitate, omorâre directă) sau introducerea de specii noi, invazive, care intră în concurență cu cele indigene pentru sursele de hrană, habitat și locuri de reproducere.

Perimetrul de regularizare nu are ca scop introducerea de specii noi în fauna României, deoarece nu are ca obiect de activitate acvacultura sau comerțul cu animale vii. Din punct de vedere al distrugerii și fragmentării habitatelor, perimetrul reprezintă o investiție de mică anvergură și cu un impact scurt și punctiform asupra biocenozelor.

Afectarea directă a indivizilor poate avea loc accidental în perioada de exploatare, dar, după cum a fost observat în timpul vizitelor de teren, numărul de indivizi din specii de interes comunitar potențial afectați de exploatarea agregatelor minerale este mic și nu va cauza prejudicii populațiilor existente.

În concluzie, integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni nu este afectată de activitatea de extracție a materialelor aluvionare de râu:

  - nu reduce suprafața habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

  - nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar: se folosesc căile de acces existente, iar albia minoră rămâne cu aceiași suprafață;

  - nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate.

|  | 4.3.7. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar |
| --- | --- |

Pentru realizarea protecției și conservării habitatelor de interes comunitar se impun unele măsuri generale de management pentru menținerea la un nivel optim al habitatelor. Astfel se pot menționa următoarele măsuri:

- interzicerea/ limitarea tratamentelor chimice în ariile învecinate;

- interzicerea/ limitarea folosirii de ierbicide, îngrășăminte chimice sau ale altor amendamente în habitatele de pajiști din ariile învecinate;

- interzicerea arderii vegetației în ariile învecinate;

- educarea și conștientizarea continuă a oamenilor asupra necesității ocrotirii speciilor și a habitatelor în care viețuiesc;

- interzicerea/ limitarea intervențiilor asupra habitatelor umede (desecare, drenare);

- asigurarea diversității structurale generale a habitatului.

|  | 4.3.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor |
| --- | --- |

Starea de conservare a ROSCI0380 este în general favorabilă, cu diferențe de nuanță, în funcţie de condițiile naturale concrete, de frecventele revărsări ale apelor râului Suceava, începând din anul 2007, şi de intervențiile antropice (braconaj piscicol şi cinegetic, management forestier defectuos, abandonarea diferitelor categorii de deşeuri, poluarea apei, vandalism). Întreruperea exploatării balastului este urmată de acumularea de aluviuni și erodarea malurilor.

Deci, sunt zone în care starea de conservare este favorabilă şi zone în care malurile râului Suceava sunt puternic erodate, astfel că, deteriorarea habitatelor de interes pentru speciile de faună va avea consecințe şi asupra acestora.

În zona amplasamentului Luncușoara 2, starea de conservare a ROSCI0380 este relativ favorabilă. Calitatea apei râului Suceava în zona Udești are o stare ecologică bună din punct de vedere al parametrilor hidromorfologici, fizico-chimici și biologici (Planul de management al spațiului hidrografic Siret).

Situl ROSCI 0380 a fost desemnat sit pentru protecția unor tipuri de habitate de interes comunitar, iar starea de conservare favorabilă a habitatelor este condiția esențială pentru menținerea echilibrului ecosistemului și pentru menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de faună.

Evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Evoluția habitatelor din zona amplasamentului depinde de menținerea structurii reliefului la nivelul albiei râului Suceava.

Evoluția râului Suceava, în secțiunea reprezentată de amplasamentul analizat poate urma două direcții:

  - spre colmatare şi meandrare din cauza aportului de sedimente;

  - spre menținere - dacă prin exploatarea balastului din plaje și grinduri se realizează recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul albiei.

Un rol important în cadrul factorilor de mediu care definesc ROSCI 0380 îl are râul Suceava care, din punct de vedere al evoluției pe termen scurt, mediu și lung este cel mai susceptibil de a suferi modificări din cauza colmatării, fenomen care atrage după sine modificări ale biotopului lotic, dar și a compoziției specifice a organismelor care-l populează. Prin extragerea agregatelor minerale pe amplasamentul analizat se va realiza regularizarea albiei râului Suceava, stabilizarea talvegului, reducerea viiturilor la ape mari şi reducea fenomenului de eroziune, astfel că, pe termen mediu şi lung, aceste lucrări vor avea impact pozitiv asupra sitului Natura 2000 - ROSCI 0380, creându-se astfel condiții pentru menținerea structurii habitatelor acestui sit.

Referitor la evoluția privind starea de conservare a celor 10 specii de faună care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0380 „Râul Suceava Liteni”, se poate estima că impactul va fi:

  - neutru 0, pentru zona amplasamentului proiectului şi zonele învecinate, pe termen scurt, mediu şi lung, asupra 1 specie de mamifere - Lutra lutra, estimată ca fiind de 12 indivizi pe întreaga suprafață a sitului - 0.003 indivizi/ha, estimată prin utilizarea software-ului Distance 6.0 (Plan management ROSCI 0380),

  - neutru 0 pentru 1 specie de mamifere - Specia Spermophillus citellus nu este prezentă pe amplasamentul PP, ci doar in zona de pășuni învecinată acestuia, condițiile de habitat caracteristice speciei nu sunt afectate deoarece popândăul este prezent în biotopuri diferite - islazuri, pajiști, terenuri cultivate, grădini, livezi, diguri, nu sunt afectate resursele de hrană (semințe, rădăcini, boabe de cereale, foarte rar consumă si hrană animală - insecte, miriapode, râme).

  - negativ nesemnificativ - 1, în zona limitrofă amplasamentului proiectului (cursul de apă al râului Suceava), pe termen scurt, mediu și lung, asupra celor 2 specii de ihtiofaună (Barbus meridionalis și Rhodeus sericeus amarus) și 3 specii de amfibieni (Triturus cristatus, Bombina bombina si B. variegata);

  - neutru 0, pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSCI0380, pe termen scurt, mediu și lung, asupra celor 10 specii de faună care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0380.

Prin extragerea agregatelor minerale pe amplasamentul analizat se va realiza regularizarea albiei râului Suceava, stabilizarea talvegului, reducerea viiturilor la ape mari şi reducea fenomenului de eroziune, astfel că, pe termen mediu şi lung, aceste lucrări vor avea impact negativ nesemnificativ asupra sitului Natura 2000 - ROSCI0380, creându-se condiții pentru menținerea structurii habitatelor acestui sit.

Impactul asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ROSCI 0380

Structura ROSCI 0380 este definită de totalitatea factorilor abiotici (climă, relief, sol, ape de suprafață și freatice) și biotice (faună și floră) care contribuie la realizarea cadrului natural.

Pe perioada exploatării agregatelor minerale (6 - 8 luni/an, timp de 2 ani, posibilitate de prelungire cu încă 2 an), în cazul extracției submerse, în zona de extracţie şi circa 200 m aval de aceasta se mărește turbiditatea apei deci, impactul temporar, reversibil asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ROSCI 0380 este negativ nesemnificativ. Prin aplicarea tehnologiei de exploatare în bazin închis și respectarea perioadei de prohibiție impactul asupra speciilor de faună este nesemnificativ.

Prin extragerea agregatelor minerale pe amplasamentul analizat se va realiza regularizarea albiei râului Suceava, stabilizarea talvegului, reducerea viiturilor la ape mari şi reducea fenomenului de eroziune, astfel că, pe termen mediu și lung, aceste lucrări vor avea impact pozitiv asupra sitului Natura 2000 - ROSCI0380 „Râul Suceava Liteni”, creându-se astfel condiții pentru menținerea structurii habitatelor acestui sit.

Ca urmare a aspectelor prezentate considerăm că implementarea proiectului supus analizei nu va afecta relațiile structurale și funcționale care mențin integritatea ROSCI0380, pe termen scurt, mediu și lung.

|  | 4.4. Identificarea și evaluarea impactului |
| --- | --- |

|  | 4.4.1. Impact direct și indirect |
| --- | --- |

Suprafața perimetrului Luncușoara 2 este de 2,00 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,1596 % din suprafața totală a sitului, respectiv 0,5976 % din suprafața habitate râuri, lacuri din suprafața sitului NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

Drumul de acces în cadrul perimetrului de exploatare are o lungime de 0,5 km respectiv o suprafață de cca. 0,20 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0159 % din suprafața sitului ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

Poluarea aerului atmosferic se estimează ca ar putea intervenii în special în faza de construcție a investiției prin mijloacele de transport. Această poluare este cea provenită din sursele mobile. Poluarea dată de sursele mobile se simte cu atât mai puțin şi prin faptul că desfășurarea activității de extracție se face doar pe perioade scurte de timp. Totuși, ca măsură de prevenire se impune folosirea de utilaje noi, cu motoare în buna stare de funcționare și dotate cu sisteme cât mai performante de filtrare a gazelor de eșapament (Euro V).

În ceea ce privește poluarea din sursele necontrolate se apreciază că la nivelul a 1 - 2 utilaje cât pot lucra în zonă nu este necesară o gospodărie de combustibil și ca urmare dispare sursa de emisii volatile a compușilor organici.

Praful generat de utilajele în mișcare pe drumurile tehnologice poate fi considerat sursa de poluare însă având în vedere numărul redus de utilaje putem afirma ca emisiile de praf sunt sporadice, au intensitate redusă, se manifestă local și fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu. Ca măsură de prevenire se impune stropirea repetata cu un autostropitor a drumurilor tehnologice.

Implementarea proiectului propus presupune lucrări de construcții montaj, producătoare de zgomote şi vibrații. Măsurătorile de zgomot se realizează de regula ținând cont de trei niveluri de observare:

- zgomot la sursă;

- zgomot în câmp apropiat;

- zgomot în câmp îndepărtat.

Zgomotul în câmp îndepărtat depinde de o serie de factori externi cum ar fi: condițiile meteorologice, efectul de sol, absorbția în aer, topografia terenului, vegetația etc. Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot în mediul înconjurător sunt stabilite în funcţie de caracteristicile activităților în aer liber sau din clădirile din zonele funcţionale respective, considerate ca protejate sau ca sursă de zgomot.

Generarea de vibrații este favorizată de calitatea căilor de acces din zonă, în special când intră în calcul utilaje de mare tonaj.

Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi ţinând seama de distanţa, efectul solului, intervale de lucru mai mici decât perioada de referinţă (o zi) se apreciază că zgomotul din perioada de exploatare devine nesemnificativ la distanţe între 500 şi 1000 m, în funcţie de tipul activităţii desfăşurate. În vederea reducerii nivelului de zgomot și vibrații se impune menținerea drumurilor de acces în buna stare prin întreținerea lor permanentă, folosirea de utilaje moderne, prevazute cu sisteme performante de diminuare a zgomotului. Fiind o activitate limitată ca durată, efectul implementării proiectului asupra factorilor de mediu și al populației, din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor, poate fi considerat nesemnificativ.

Impactul asupra acviferelor de suprafață sau subterane

Impactul prognozat al activităţilor de execuţie săpături şi terasamente asupra calităţii freaticului și a apei de suprafaţă, ţinând seama de măsurile de prevenire şi reducere a impactului, în condiţii normale de funcţionare sau avarii previzibile, este nesemnificativ.

Impactul produs asupra aerului

Poluanţii emişi sunt specifici arderii combustibililor fosili în motoare cu ardere internă tip Diesel specifice utilajelor pentru activităţi industriale: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de sulf, oxizi de carbon (CO şi CO2), compuşi organici volatili, particole şi metale grele.

Aceste surse de poluare vor fi discontinue şi nu pot fi considerate ca surse punctiforme de poluare. Totodată având în vedere timpul relativ scurt de funcționare al acestuia, sursele de poluare a aerului prezentate anterior nu sunt considerate ca semnificative.

Impactul produs asupra solului și subsolului

Analizând dotările şi amenajările existente împotriva riscului de poluare a solului şi subsolului se constată că nu există surse cu grad ridicat de periculozitate.

CONCLUZII

Implementarea proiectului nu va afecta starea de conservare a speciilor de faună şi habitatele care constituie obiectivele de conservare a sitului Natura 2000 ROSCI0380, fiind asigurată din acest punct de vedere, menținerea populațiilor speciilor pe termen lung și coerența rețelei ecologice Natura 2000.

|  | 4.4.2. Impact pe termen scurt sau lung |
| --- | --- |

Impactul pe termen scurt este generat de activitățile de extracție a materialului aluvionar în exces. Odată cu încetarea activităților specifice, speciile de animale și plante afectate sunt capabile să recolonizeze zona impactată în timp relativ scurt.

Impactul pe termen lung poate fi reprezentat de scăderea numărului de indivizi ai unor specii afectate. În locul acestora pot să se stabilească specii străine cu potențial invaziv, care, în timp, pot produce modificări la nivelul ecosistemelor analizate.

Datorită antropizării zonei de implementare a proiectului, în prezent, atât vegetația cât și fauna sunt reprezentate de specii rezistente la impactul antropic.

Datorită faptului că amplasamentul proiectului este de dimensiuni reduse (2,0 ha), perioada extragerii agregatelor minerale este de 6- 8 luni de lucru efectiv/ an, numărul de utilaje și lucrători este mic, disconfortul creat speciilor de nevertebrate de interes comunitar (Triturus cristatus, speciile de Bombina, Emys orbycularis) care s-ar putea afla pe amplasamentul proiectului sau în zonele limitrofe ale acestuia este negativ nesemnificativ -1 pe termen scurt.

Perturbarea temporară (3-4 luni/an), pe o lungime de cca. 300 m de râu, reversibilă, a 2 specii comunitare de peşti (Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus) cauzată de mărirea turbidităţii apei în timpul exploatării submerse şi de zgomotul produs de utilajele şi mijloacele de transport folosite va duce la scăderea densităţii populaţiilor în zona de exploatare şi circa 200 m aval de aceasta.

Prin realizarea exploatării în bazin închis această perturbare este nesemnificativă. Suprafața habitatelor caracteristice speciilor de pești este suficient de mare atât în zona proiectului cât şi pe teritoriul sitului, pentru a asigura conservarea speciilor pe termen lung - impact negativ nesemnificativ (nu sunt afectate resursele de hrană) pe termen scurt şi impact neutru pe termen, mediu şi lung.

În datele de inventariere de la pești (Apele Romane 2018), s-au identificat pe tronsonul Mihoveni - Tișăuți (200 m): 13 exemplare de Rhodeus sericeus amarus și 11 exemplare Barbus meridionalis.

Mărimea populației de Barbus meridionalis este estimată la 180.000 indivizi, iar de Rhodeus sericeus amarus lae minim 200.000 de indivizi în aria protejată.

Pe traseul de râu afectat de PP de cca. 300 m și 200 m în aval de PP, vor fi afectați aproximativ 27 exemplare de Barbus meridionalis si 32 exemplare de Rhodeus sericeus amarus.

Impactul proiectului asupra speciilor de pești este aprox de 0.015 % din populația de Barbus meridionalis și 0,016 % din populația de Rhodeus sericeus amarus raportat la suprafața de habitate râuri, lacuri din ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni, impact redus nesemnificativ sub 1%.

|  | 4.4.3. Impact din faza de construcție, de operare şi de dezafectare |
| --- | --- |

În faza de exploatare, prin realizarea investiției în zona stabilită se vor realiza lucrări de regularizare a albiei râului Suceava prin extracția materialelor aluvionare în exces. În faza de operare, impactul va fi negativ nesemnificativ asupra zonelor ocupate de biocenoze care nu sunt de interes comunitar.

În urma analizei proiectului şi a măsurilor luate în vederea protecției mediului și mai ales a diminuării impactului asupra factorilor de mediu, putem concluziona faptul ca prin realizarea acestui obiectiv, nu se produce un impact semnificativ asupra faunei acvatice, și în special asupra ihtiofaunei.

Exploatarea agregatelor în PP nu va afecta semnificativ speciile de interes comunitar deoarece:

  - speciile de mamifere: vidra poate fi întâlnită în căutare de hrană;

  - speciile de mamifere precum liliecii nu sunt influențați de activitatea balastierei;

  - speciile de amfibieni și reptile pot fi întâlnite pe toată perioada exploatării, atât pe amplasament, cât și în bălțile care se formează uneori în zona drumului de acces. Pot fi deranjate în perioada de depunere a pontei (februarie - martie), în perioada rece a anului (primăvara devreme), dacă se exploatează submers. Se previne deranjarea amfibienilor prin aplicarea tehnologiei de exploatare în bazin închis în perioada februarie - mai, ce coincide cu perioada de reproducere a amfibienilor;

  - activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat, va avea efecte asupra ihtiofaunei datorită afectării habitatului de râu, dacă extragerea agregatelor minerale se face submers și turbiditatea apei crește, atât în zona exploatării cât şi în aval de aceasta. Se previne deranjarea ihtiofaunei prin aplicarea tehnologiei de exploatare în bazin închis în perioada aprilie - iunie - perioada în care speciile de peşti de interes comunitar depun icrele;

  - În urma analizei proiectului şi a măsurilor luate în vederea protecției mediului și mai ales a diminuării impactului asupra factorilor de mediu, putem concluziona faptul că prin realizarea acestui obiectiv, nu se produce un impact semnificativ asupra ihtiofaunei dacă se respecta recomandarea ca activitatea de extracție să nu se facă în bazin închis în perioada de depunere a pontelor a amfibienilor și ihtiofaunei (februarie - iunie).

În faza de dezafectare, impactul va fi temporar asupra habitatelor prezente în zona amplasamentului balastierei. Funcționarea obiectivului este determinată (2 ani, cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani). Dacă se pune problema încetării activității și schimbării destinației terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, apa, biotic) pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat activității propuse.

În timpul realizării investiției, ca și la finalizarea lucrărilor, se vor lua măsuri de protecție a factorilor de mediu.

După terminarea activității se va avea în vedere și executarea și altor lucrări specifice de refacere a mediului:

    - retragerea utilajelor și echipamentelor;

    - refacerea ecologică a amplasamentului.

Activitatea de exploatare în perimetru va influența factorii de mediu doar pe perioada desfășurării activității.

Odată cu finalizarea acestor activități încetează și impactul asupra factorilor de mediu inclusiv asupra factorului apă.

|  | 4.4.4. Impact rezidual |
| --- | --- |

Impactul rezidual este definit ca impactul potențial care se manifestă după aplicarea tuturor măsurilor de reducere a impactului asupra mediului (Dougherty &Wall, 1995).

Impactul rezidual va fi prezent în toate cele trei faze ale proiectului.

Amplasamentul proiectului ocupă 2,00 ha din suprafața clasei de habitate “Râuri, lacuri”, pe perioada extragerii agregatelor minerale de 6 - 8 luni de lucru efectiv.

Deși ca metodă de reducere a impactului se poate evita, pe cât posibil, excavarea agregatelor din mediu lotic, prin exploatarea în bazin închis, tehnologia lucrărilor de decolmatare presupune realizarea excavațiilor de la firul apei către mal, astfel încât vor exista perioade de exploatare submersă, de creștere a turbidității mediului lotic.

Numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar nu va scădea deoarece au condiții similare de habitat în aval şi în amonte de amplasamentul proiectului. După terminarea perioadei de extracție, exemplarele speciilor de pești vor reveni în zonele limitrofe amplasamentului, unde sunt habitate cu condiții favorabile.

|  | 4.4.5. Impact cumulativ |
| --- | --- |

Din punct de vedere administrativ perimetrul Luncușoara 2 este situat pe teritoriul Comunei Udești, județul Suceava, în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept. Biocenoza pe un astfel de habitat nu este structurată și din această cauză plantele și animalele posibil întâlnite sunt din categoria speciilor pioniere.

Perimetrul propus se află în albia minoră a râului Suceava, într-o zonă unde în anii anteriori au existat perimetre de exploatare.

Suprafața perimetrului Luncușoara 2 este de 2,0 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,5976 % din suprafața habitate râuri, lacuri din suprafața sitului NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

În zonă sitului nu sunt amplasate alte perimetre de exploatare a agregatelor minerale de râu, însă sunt amplasate alte investiții de interes.

Activitățile de extragere şi transport a agregatelor minerale produc disconfort pentru speciile de pești și amfibieni a căror habitate specifice sunt în imediata vecinătate a perimetrelor de exploatare deoarece sunt activități generatoare de:

  - zgomot și vibrații produse de utilajele folosite și de autovehiculele care transportă agregatele minerale;

  - emisii de gaze arse în atmosferă de la motoarele utilajelor şi autovehiculelor care transportă agregatele minerale.

Activitatea de exploatare a agregatelor de balastieră care se desfăşoară în zonă este cantonată - în etapa de excavare - la nivelul unor plaje de balast. Din acest motiv excavarea perimetrelor are un efect general de menținere a cursului râului Suceava în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de eroziune sau inundare a unor suprafeţe). Efectul cumulativ potențial dăunător pentru perimetrul de interes comunitar - sit Natura 2000 ROSCI0380 Râul Suceava Liteni, reprezentat de mijloacele auto se reduce semnificativ prin utilizarea utilajelor auto cu emisii de noxe conforme cu normele europene.

Impactul cel mai mare va fi resimțit de populațiile de ihtiofaună, dar va avea natură temporară, iar speciile de pești sunt mobile și au la dispoziție habitate similare care pot fi utilizate în zona de implementarea a proiectului. Luând în considerare etologia speciilor ihtiofaunei - specii foarte mobile și sperioase, care se hrănesc în zona bentonică, considerăm că impactul cumulat este negativ nesemnificativ.

Realizarea lucrărilor de regularizare a albiei râului Suceava va determina modificări ale densității populații la limita dintre mediul lotic și plaja de balast, în fiecare zonă de excavare determinând migrarea speciilor de pești amonte, aval sau către malul opus fiecărui perimetru de exploatare.

Extracţia balastului şi regularizarea râului Suceava, în cadrul proiectului supus analizei are efecte benefice asupra dinamicii relațiilor care definesc structura şi/sau funcţia ROSCI0380, prin reprofilarea albiei şi reducerea presiunii şi eroziunii asupra malurilor concave.

Lucrările de regularizare ale cursului râului Suceava sunt realizate, în principal, prin activități de exploatare a aluviunilor (pietriș şi nisip), din albia minoră a acestuia dar, aceste lucrări nu se desfășoară simultan în toate perimetrele de exploatare.

Lucrările de regularizare și decolmatare propuse a se realiza în abia râului Suceava nu produc ape uzate tehnologice care să determine impurificarea factorului de mediu apă de suprafață. De asemeni aceste proiecte nu generează ape menajere uzate care să fie evacuate în albia râului Suceava.

Executarea lucrărilor de regularizare și decolmatare nu determină modificarea parametrilor fizico - chimici ale apei râului în condițiile funcţionării normale a utilajelor. Excavarea acumulărilor de pietriș și nisip direct din apă produce o creştere a turbidităţii apei pe o distanță de cca. 200 m aval. Ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor pot să apară poluări accidentale cu hidrocarburi sau uleiuri minerale ale apei râului, situaţie în care trebuie luate următoarele măsuri: intervenția imediată cu substanţe absorbante; remedierea imediată a defecţiunii la operatori economici specializați.

Realizarea lucrărilor de regularizare și decolmatare nu va avea impact asupra factorului de mediu apă subterană. Suprafața perimetrului propus pentru realizarea lucrărilor de decolmatare, în cea mai mare parte, nu prezintă covor vegetal, datorită perioadelor de submersie din timpul viiturilor. Accesul la amplasament se face pe drumuri existente.

Lucrările de regularizare și decolmatare propuse în albia râului Suceava nu produc poluări ale solului şi nici ocuparea unor suprafeţe mari de teren acoperite cu sol vegetal. Perimetrul de exploatare, datorită submersiei periodice şi vitezei mari a apei la viituri nu prezintă copertă de sol vegetal. Proiectul propus poate afecta solul din zonă în care lucrează, din cauza:

    - defecţiuni ale utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate în proiect;

    - depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea de sortare sau a celor menajere pe suprafeţe nemenajate de la nivelul teraselor;

    - deplasarea utilajelor şi mijloacelor de transport pe alte suprafeţe decât căile de acces.

Realizarea lucrărilor de decolmatare pe tronsonul analizat al râului Suceava are impact pozitiv asupra solurilor din zonă prin reducerea eroziunii malurilor şi implicit menținerea habitatelor terestre.

Impactul cumulativ asupra biodiversității va fi redus, întrucât activitatea din cadrul perimetrelor de exploatare aflate în sit are un caracter periodic. Se impun lucrări de regularizare a râului Suceava în zona analizată. În perioada rece a anului și în perioadele de ape mari, activitatea de excavare este întreruptă. Pescuitul și vânătoarea se practică cu respectarea legislației din vigoare și în perioade de timp bine stabilite.

|  | 4.4.6. Evaluarea impactului proiectului propus |
| --- | --- |

Evaluarea impactului cauzat de proiectul propus, fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

Prin realizarea proiectului nu se modifică suprafața habitatelor pentru specii de importanță comunitară, și prin urmare, nu există impact pe termen scurt sau pe termen lung asupra habitatelor speciilor de interes. Deoarece nu se degradează și nu se fragmentează habitate putem afirma că impactul asupra ariei protejate este negativ nesemnificativ.

În ceea ce privește impactul asupra speciilor de mamifere, amfibieni și pești de interes comunitar din zonă, impactul va fi redus; aceste specii sunt unele rezistente la impactul antropic iar zona în cauză este deja antropizată.

Evaluarea impactului rezidual după implementarea măsurilor de reducere a impactului

Praful va fi generat doar pe parcursul implementării proiectului. Praful generat în faza de transport a materialelor reprezinta 100% din cantitatea totală. Ca urmare a măsurilor de prevenire ce vor fi luate (repararea și întreținerea drumurilor, circulația cu viteză redusă, autocamioane prevazute cu prelate, stropirea periodică a drumurilor tehnologice) apreciem o reducere a cantității de praf generate cu cca. 40%. Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf este de 60%.

Emisiile de noxe în atmosferă se vor produce doar pe perioada implementării proiectului și provin de la utilajele și mijloacele de transport folosite pentru extracția agregatelor minerale de râu. Pentru reducerea emisiilor de gaze măsurile ce se impun sunt menținerea utilajelor în stare bună de funcționare, circulația cu viteză redusă la turații joase ale motoarelor, nivel scăzut de gaze de eșapament, utilaje noi ce respectă normele europene privind emisiile de noxe.

Prin aplicarea acestor măsuri se prognozează o reducere a emisiilor cu 30%, ceea ce duce la un impact rezidual de 70%. Zgomotul produs de utilaje la implementarea proiectului poate fi redus semnificativ, cu până la 30% prin aplicarea măsurilor descrise la paragraful anterior, impactul rezidual, pe durata implementării proiectului, fiind de 70%.

Pe durata funcționării investiției analizate, pentru diminuarea impactului, în urma măsurătorilor periodice privind intensitatea zgomotului, dacă se constată depășirea nivelului admis, pot fi impuse măsuri cum ar fi restricții de funcționare în condiții meteo deosebite, cu vânt puternic, când zgomotul se poate propaga la distanțe mai mari.

|  | 4.4.7. Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte |
| --- | --- |

Perimetrul Luncușoara 2, propus a fi amplasat în albia minoră a râului Suceava, se află într-o zonă unde în anii anteriori au existat perimetre de exploatare. Biocenoza pe un astfel de habitat nu este structurată și din această cauză plantele și animalele posibil întâlnite sunt din categoria speciilor pioniere.

La nivelul albiei râului Suceava lucrările de reprofilare, decolmatare și extragere a agregatelor minerale de râu pot afecta pe perioada de funcționare a balastierei speciile de mamifere, amfibieni și pești declarate declarate în cadrul ROSCI0380, în special prin tulburarea apei din zona exploatării. Impactul cel mai puternic al acestora se produce în perioada de reproducere a peștilor, astfel încât recomandarea este ca activitatea de extracție submersă să evite perioada de depunere a pontelor (aprilie - iunie), respectiv să se aplice tehnologia de exploatare în bazin închis în acestă perioadă.

De această recomandare ar trebui ținut cont nu numai la nivelul acestui amplasament, ci și la celelalte amplasamente existente în amonte și aval.

Suprafața perimetrului Luncușoara 2 este de 20.000 mp, respectiv 0,5976% din suprafata habitate râuri, lacuri din sit.

Drumul de acces în cadrul perimetrului de exploatare are o lungime de 0,5 km respectiv o suprafață de cca. 0,20 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0159 % din suprafața sitului ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

În zonă sitului se mai află amplasate următoarele obiective:

    - Ferma de porci Verești (bazine stocare dejecții), cu o suprafață de 4,50 ha, aparținând de SC TAGRO GRUP SRL Iași;

    - Stație de sortare, cu o suprafață de 0,38 ha, aparținând de SC FLORCONSTRUCT SRL Suceava;

    - Stație de sortare, cu o suprafață de 3,2 ha, aparținând de SC S.U.C.T. SA Suceava;

    - Stație de sortare, cu o suprafață de 4,5 ha;

    - Depozit zgura și cenușă, cu o suprafață de 41 ha, aparținând de SC TERMICA SA Suceava;

    - Stație de epurare, cu o suprafață de 9,5 ha, aparținând de Primăria Municipiului Suceava.

Amplasamentele amintite ocupă o suprafață de 63,08 ha teritoriul ROSCI0380 Râul Suceava Liteni (suprafață de 1.253 ha), ceea ce reprezintă 5,0343% din suprafața sitului.

Efectul cumulativ potențial dăunător pentru situl în care este amplasat perimetrul este reprezentat, de asemenea, de creșterea cantității de emisii în atmosferă provenite de la mijloacele auto utilizate de către beneficiar. Prin utilizarea utilajelor auto cu emisii de noxe conforme cu normele europene, impactul acestora va fi nesemnificativ.

Deoarece cea mai apropiată așezare umană se află la o distanța de cca. 530 m față de perimetrul analizat considerăm că nu există impact cumulativ.

|  | 4.4.8. Impactul preconizat al proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar |
| --- | --- |

Amplasamentul perimetrului de exploatare propus este în zonă de plajă, zonă care nu constituie habitat pentru supraviețuire şi reproducere pentru nici una din cele 10 specii de faună care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0380 Râul Suceava Liteni. Proiectul supus evaluării nu fragmentează habitatele speciilor de interes conservativ.

a. specii de mamifere:

  - condițiile de habitat caracteristice speciei Lutra lutra nu sunt afectate deoarece vidra își face cuibul într-o vizuină, de obicei în scorburile copacilor de pe marginea râurilor, vegetație reprezentată în PP doar de Salix sp.

  - Vidra nu cuibărește pe amplasament. Poate fi întâlnită în căutare de hrană și în zona perimetrului de extracție. Perioada de reproducere este în lunile ianuarie-februarie iar dupa o perioada de gestație de 60-65 de zile, femela dă naștere, într-o galerie amplasată pe malul apelor, la 1-5 pui. Acestă perioadă se suprapune cu perioada în care balastiera nu funcționează. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007 - impact 0;

  - Spermophilus citellus - impact 0. Specia nu este prezenta pe amplasamentul PP, ci doar in zona de pasuni invecinata acestuia, conditiile de habitat caracteristice speciei nu sunt afectate deoarece popandaul este prezent in biotopuri diferite - islazuri, pajisti, tereni cultivate, gradini, livezi, diguri, nu sunt afectate resursele de hrana (seminte, radacini, boabe de cereale, foarte rar consuma si si hrana animala- insecte, miriapode, rame).

  - Speciile de mamifere precum liliecii nu sunt influențați de activitatea balastierei - impact neutru 0. Myotis myotis și Myotis bechsteini sunt specii cu activitate crepusculară şi nocturnă, perioadă în care pe amplasament nu se lucrează; habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în perimetrul de exploatare, nu au fost identificate zone cu arbori mai bătrâni pe maluri în vecinătatea perimetrului, habitate care pot oferi condiții optime de adăpost pe timpul zilei speciei. Prin activitatea de extracție și transport a agregatelor nu sunt distruse cuiburi sau locuri de odihnă și adăpost. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007.

b. Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

  - Triturus cristatus - specie ce preferă bălţile şi iazurile din regiunile de câmpie, ascuzându-se printre tulpinile plantelor acvatice, habitate care pot exista zonele limitrofe proiectului; impact negativ nesemnificativ -1;

  - Bombina variegata şi Bombina bombina - în perioada de excavație microhabitatele pot fi distruse. Amfibienii pot fi întâlniți pe amplasament pe toată perioada exploatării, atât pe amplasament cât și în bălțile care se formează uneori în zona drumului de acces. Pot fi deranjate în perioada de depunere a pontei în perioada rece a anului (februarie - mai) dacă se exploatează; în literatura de specialitate a fost confirmată doar specia Bombina bombina în zona Ipotesti, Tisauti, amonte PP poate fi și zona PP. Nu excludem nici apariția în zonă a speciei Bombina variegata - impact negativ nesemnificativ - 1 pe termen scurt;

  - Emys orbicularis - activitatea de extragere a agregatelor minerale în perimetrul analizat nu va avea efecte asupra populaţiei speciei Emys, datorită faptului că habitatele caracteristice speciei nu sunt prezente în perimetrul de exploatare şi zonele învecinate acestuia, deoarece specia preferă malurile lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată, precum şi zonele mlăștinoase. Țestoasa de apă iernează pe fundul apelor, o dată cu sfârșitul toamnei şi până la începutul lunii aprilie. La sfârșitul lunii mai, sau începutul lunii iunie are loc depunerea pontei; impact neutru 0.

c. Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

  - Barbus meridionalis (mreana)

  - Rhodeus sericeus amarus

Din cauza creșterii turbidităţii apei în zona perimetrului de exploatare și aval de acesta, în cazul extracției submerse, densitatea speciilor de pești este posibil să scadă în zonele menționate, dar, existând condiții similare de habitat în amonte şi aval de acest amplasament, populația va suferi numai modificări temporare ale distribuției, fără a fi afectată abundența indivizilor în cadrul sitului. Impact negativ nesemnificativ - 1 pe termen scurt, mediu și lung.

În datele de inventariere de la pești (Apele Romane 2018), s-au identificat pe tronsonul Mihoveni - Tișăuți (200 m): 13 exemplare de Rhodeus sericeus amarus și 11 exemplare Barbus meridionalis.

Mărimea populației de Barbus meridionalis este estimată la 180.000 indivizi, iar de Rhodeus sericeus amarus de minim 200.000 de indivizi în aria protejată (estimare probabilă).

Pe traseul de râu afectat de PP de cca. 300 m și 200 m în aval de PP, vor fi afectați aproximativ 27 exemplare de Barbus meridionalis si 32 exemplare de Rhodeus sericeus amarus.

Impactul proiectului asupra speciilor de pești este aprox de 0.015 % din populația de Barbus meridionalis și 0,016 % din populația de Rhodeus sericeus amarus raportat la suprafața de habitate râuri, lacuri din ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni, impact redus nesemnificativ sub 1%.

Suprafața perimetrului Luncușoara 2 este de 2,00 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,1596 % din suprafața totală a sitului, respectiv 0,5976 % din suprafața habitate râuri, lacuri din suprafața sitului NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

Drumul de acces în cadrul perimetrului de exploatare are o lungime de 0,5 km respectiv o suprafață de cca. 0,20 ha, ceea ce reprezintă un procent de 0,0159 % din suprafața sitului ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

Datorită faptului că amplasamentul proiectului este de dimensiuni reduse, perioada extragerii agregatelor minerale este de asemeni redusă (6 - 8 luni de lucru efectiv), numărul de utilaje și de lucrători pe amplasament este mic, în zona amplasamentului ar putea fi creat disconfort pentru cele 3 specii de amfibieni, reptile și 2 specii de pești (Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus), specii care s-ar putea afla pe amplasamentul proiectului sau zonele limitrofe acestuia.

Disconfortul posibil a fi produs este redus semnificativ prin aplicarea tehnologiei de exploatare în bazin închis. Suprafața habitatelor caracteristice acestor specii este suficient de mare atât în zona proiectului cât şi pe teritoriul sitului, pentru a asigura conservarea speciilor pe termen lung.

Estimarea mărimii sau amplitudinii efectelor

| AMPLITUDINE | CARACTERISTICI |
| --- | --- |
| FOARTE MARE | Pierderea totala sau alterări majore ale elementelor cheie sau caracteristicilor de baza, astfel încât atributele, caracteristicile post proiect vor fi fundamental schimbate si pot fi pierdute odată cu situl. Ghidare < 20% din populație / habitat rămân neschimbate. |
| MARE | Pierderea majora sau alterarea elementelor cheie sau caracteristicilor de baza (predezvoltare proiect) astfel încât atributele, caracteristicile, compoziția post dezvoltare vor fi fundamental schimbate. Ghidare < 20 – 80 % din populație / habitate pierdute. |
| MEDIU | Pierderea sau alterarea unuia sau mai multor elemente,caractere cheie ale situației de baza astfel încât atributele, caracteristicile, compoziția post dezvoltare vor fi parțial schimbate. Ghidare < 5 - 8 % din populație / habitate pierdute |
| SCAZUT | Schimbări minore ale condițiilor de baza. Modificările apărute din pierdere, alterare sunt decelabile dar atributele, caracteristicile, compoziția de baza vor fi similare cu circumstanțele pre dezvoltare. Ghidare 1-5% din populație / habitate pierdute. |
| NEGLIJABIL | Schimbări ale condițiilor de baza foarte reduse. Schimbările sunt greu perceptibile, modificările nu se fac simțite. Ghidare: < 1% din populație / habitate pierdute. |

|  | 4.5. Măsuri de reducere a impactului asupra mediului |
| --- | --- |

|  | 4.5.1. Identificarea și descrierea măsurilor de reducere a impactului |
| --- | --- |

Măsurile tehnice ce se impun pe durata derulării lucrărilor de amenajare vor fi monitorizate de către S.C. SUCT S.A. Suceava, sub controlul A.P.M. Suceava și se recomandă ca, înainte de exploatarea agregatelor minerale de râu să se inspecteze amplasamentul și să se pună în evidență prezența diferitelor animale pentru a se evita coliziunea / uciderea acestora.

Pentru monitorizarea speciilor din aria de implementare a proiectului se va ține cont de:

- monitorizarea florei și faunei pe perioada de amenajare - exploatare;

- monitorizarea speciilor în funcție de sezon;

- calendarul de implementare a proiectului.

Pentru evitarea poluării mediului se propun următoarele măsuri:

- urmărirea colectării eventualelor deșeuri şi transportul acestora la platforma de gunoi ori de câte ori este cazul;

- respectarea cu strictețe a metodelor şi normelor exploatare.

Măsuri de diminuare a impactului:

- lucrările se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică avizată și cu respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de instituțiile nominalizate în certificatul de urbanism;

- se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfășurare a proiectului, a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul studiu;

- drumurile de acces şi toate suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi denaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale, sub atenta Îndrumare a unui biolog pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi în aria vizată de proiect;

- se recomandă aplicarea tehnologiei de exploatare în bazin închis în perioada aprilie - iunie - perioada în care speciile de peşti de interes comunitar depun icrele, precum și în perioada februarie - mai, ce coincide cu perioada de reproducere a amfibienilor. Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție;

- se va interzice construirea de baraje, obstacole, praguri și a altor construcții similare în albia râului Suceava și în albiile afluenților săi, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești, care împiedică mișcarea speciilor de pești - orice obstacol mai înalt de 20 de cm. De asemenea, se interzice îndepărtarea sedimentelor pe porțiuni mari de râu;

- deșeurile rezultate vor fi depozitate în zone special amenajate fiind preluate periodic de unități autorizate și se vor gestiona în conformitate cu legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și H.G. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

- se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție şi a deșeurilor, depozitarea temporară a acestora se va face doar în spații special amenajate;

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului de orice natură, asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarat situl;

- pentru a evita disturbarea păsărilor, mamiferelor din zonă, este recomandabil ca lucrările să se efectueze pe tronsoane scurte;

- indiferent de modificările de proiect ce pot să apară în timpul lucrărilor de extracție, se vor respecta măsurile din prezentul studiu;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei; Pentru menținerea bălților folosite pentru reproducere de către speciile de amfibieni se interzic desecările, drenările; să nu se intervină în zonele cu habitate “sursă” pentru metapopulațiile speciilor de amfibieni. (Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. Este necesară monitorizarea acestor habitate și decolmatarea lor dacă înainte de perioada de reproducere a speciilor de amfibieni acestea au o adâncime mai mică de 10 cm);

- în cazul lucrărilor de întreţinere obiective, antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea habitatelor.

Vizând problematica de mediu, pentru desfășurarea activităţii în condiţii optime, se impune urmărirea generală a poluanţilor axaţi în general pe:

- controlul periodic procedural, documentat al lucrărilor de exploatare, consemnându-se starea lucrărilor, respectarea elementelor tehnice proiectate;

- eşalonarea riguroasă a operaţiunilor de descopertă şi de exploatare propriu-zisă conform programului de exploatare;

- urmărirea depozitării corespunzătoare a deşeurilor;

- iniţierea programelor de urmărire a comportării în timp a stabilităţii suprafeţei precum şi urmărirea efectelor viiturilor.

Sunt interzise de asemenea:

    - folosirea utilajelor care prezintă un grad ridicat de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

    - se interzice depozitarea de materialelor de construcţie şi a deşeurilor în afara perimetrului organizărilor de şantier;

    - schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic, pe suprafaţa perimetrului de exploatare, sau pe alte suprafeţe, prin care s-ar putea produce poluarea solului şi/sau a apelor de suprafaţă şi freatice;

    - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    - perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

    - deteriorarea, distrugerea și / sau culegerea intenționată a cuiburilor și / sau ouălor din natură;

    - recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale;

    - deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură.

Efectul impactului asupra speciilor protejate aflate în zona analizată, care este Sit Natura 2000 de tip Sit de importanță comunitară (cod ROSCI0380) Râul Suceava Liteni, este minim dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului propuse.

Destinația terenului pe care se va amplasa investiția propusă este de teren neproductiv. Prin activităţile ce se vor desfășura pe amplasament după realizarea investiţiei nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă și nu se vor efectua defrișări de pădure, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim. Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la utilajele folosite pentru extragerea şi transportul agregatelor minerale, pentru ca pe toată perioada de exploatare, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de importanță comunitară

  - Lutra lutra - Vidra nu cuibărește pe amplasament. Poate fi întâlnită în căutare de hrană și în zona perimetrului de extracție. Perioada de reproducere este în lunile ianuarie - februarie; Acestă perioadă se suprapune cu perioada în care balastiera nu funcționează;

  - Spermophillus citellus - impact 0. Specia nu este prezentă pe amplasamentul PP, ci doar în zona de pășuni învecinată acestuia, condițiile de habitat caracteristice speciei nu sunt afectate deoarece popândăul este prezent în biotopuri diferite - islazuri, pajiști, tereni cultivate, gradini, livezi, diguri, nu sunt afectate resursele de hrană (semințe, rădăcini, boabe de cereale, foarte rar consumă și hrană animală - insecte, miriapode, râme);

  - Cele 2 specii de Myotis - Liliecii nu sunt afectați de activitatea balastierei. Prin activitatea de extracție și transport a agregatelor nu sunt distruse cuiburi sau locuri de odihnă și adăpost. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007;

  - Triturus cristatus: în literatura de specialitatea fost confirmat în zona Cacica, Costâna, Dărmănești, Satu Mare, periferia Suceava. Nu a fost observat în zonă, dar nu excludem prezența lângă amplasament sau la limita amplasamentului. Cea mai importantă măsură este respectarea perioadei de depunere a ponei, în care activitatea de extracție se va realiza în bazin închis. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007;

  - Bombina bombina, Bombina variegata: Buhaii de baltă au perioada de reproducere în lunile februarie - mai. Specia Bombina bombina este confirmată în zona Ipotesti, Tisauti (amonte de PP) față de Bombina variegata ce nu este citata in aceste localitati apropiate PP. Cea mai importantă măsură este respectarea perioadei de depunere a pontei, în care care activitatea de extracție se va realiza în bazin închis. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007;

  - Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus: speciile de pești au fost identificate în zona Mihoveni - Tisauti, în datele de ihtiofaună din 2018; speciile de pești sunt afectate de activitatea de exploatare prin tulburarea apei care are efecte dăunătoare asupra acestora. Cea mai importantă măsură este respectarea perioadei de prohibiție în care activitatea de extracție se va realiza în bazin închis. Acestă perioadă este cuprinsă între lunile aprilie - iunie. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007.

Impactul cel mai mare va fi resimţit de populaţiile de ihtiofaună, dar va avea natură temporară, iar speciile de peşti sunt mobile şi au la dispoziţie habitate similare care pot fi utilizate în zona de implementarea a proiectului. Pentru a atenua impactul proiectului asupra populaţiilor ihtiofaunei, activitatea de extracție se va realiza în bazin închis în perioada aprilie - iunie, perioada de reproducere a speciilor de peşti de importanţă comunitară citate în formularul standard Natura 2000, respectiv perioada februarie - mai, ce coincide cu perioada de reproducere a amfibienilor.

Măsurile de refacere a amplasamentului la finalizarea exploatării sunt limitate datorită caracteristicilor proiectului şi constau în nivelarea suprafeţelor excavate şi a celor taluzate pentru a evita menţinea de concavităţi în albie. Nu există alte măsuri de refacere a perimetrului Luncușoara 2, în care se va derula proiectul.

Implementarea proiectului nu determină reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele de interes comunitare.

Cuantumul financiar necesar aferent realizării acestei măsuri, cuprins în devizul de realizare a investiției analizate, este de 881,37 lei.

Titularul PP - S.C. SUCT S.A. Suceava - este responsabil de monitorizarea implementării măsurilor de reducere până în momentul când acestea devin funcționale şi de transmiterea unui raport privind implementarea şi funcționarea acestor măsuri autorității competente pentru protecția mediului.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor de exploatare este necesară raportarea la APM și GNM a cazurilor de capturi/ ucideri accidentale, conform HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi speciile strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

|  | 4.5.2. Alte măsuri tehnice pe durata funcționării investiției |
| --- | --- |

Executarea excavării și transportul materialelor se va face conform planului stabilit, dar care se va modifica astfel încât activitatea să nu interfereze negativ cu speciile avute în atenție. Se estimează că, în combinație cu măsurile de reducere a impactului, rezultatele monitorizării vor confirma că nu sunt efecte semnificative asupra faunei. Prin urmare, proiectul analizat poate fi implementat fără a afecta condițiile de bază din sit.

Ecosistemul avut în atenție are capacitatea de a susține activitatea din perimetrul analizat fără a produce schimbări perceptibile.

|  | 4.5.3. Calendarul implementării și monitorizării măsurilor de reducere a impactului |
| --- | --- |

Prin termenul de monitorizare a mediului se înțelege un „sistem de supraveghere, prognoza, avertizare și intervenție, care are în vedere evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoașterii stării de calitate și semnificației ecologice a acestora, evoluției și implicațiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile ce se impun.

Măsurile operaționale de reducere a impactului sunt valabile pentru toată perioada de funcţionare a balastierei, S.C. SUCT S.A. Suceava fiind persoana juridică responsabilă de implementarea şi monitorizarea permanentă a acestora.

Echipa de monitoring va fi compusă dintr-un colectiv de experți care vor pune la punct tehnica adecvată de cercetare și modalitatea de prelucrare a datelor pentru cuantificarea impactului produs de exploatarea agregatelor minerale de râu.

Se va urmări, în timp, efectul produs asupra vegetației (fitocenozelor existente) și asupra faunei terestre (nevertebrate, amfibieni, mamifere).

Durata efectuării monitoringului este ideal să fie cât mai mare. Oricând pot surveni modificări ale condițiilor naturale sau noi intervenții antropice care pot schimba radical datele obținute.

|  | 4.6. Metode folosite pentru culegerea informațiilor |
| --- | --- |

Realizarea evaluării adecvate a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu, derulată de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

Studiul a fost realizat conform metodologiei indicată în Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informații referitoare la amplasamentul proiectului Luncușoara 2 şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea acestui proiect.

Informațiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, reliefului şi factorilor de mediu specifici zonei amplasamentului proiectului supus analizei, au fost însușite cu ocazia deplasărilor în teren. Observații în teren a zonei s-au desfășurat între februarie - iulie 2019.

Pentru evaluarea habitatelor, vegetației, florei și faunei au fost utilizate atât metode calitative cât şi metode cantitative.

Metoda observaţiei: pentru speciile de mamifere, amfibieni, reptile şi peşti, observaţii în teren, privind caracteristicile habitatelor favorabile speciilor.

Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica speciile de pe suprafaţa şi din vecinătatea amplasamentelor pe care se vor desfăşura lucrări în cadrul proiectului.

Colectarea datelor de bază s-au realizat prin sondaj/observații în teren, prin determinarea populațiilor de animale ce pot fi afectate de implementarea proiectului; s-au avut în vedere ariile ce pot fi potențial afectate de extracția materialelor aluvionare în exces, pe o distanță de minim 50 m față de amplasamentul analizat.

Metode calitative

Metodele de captură utilizate în studiile asupra comunităţilor de peşti se pot împărţi în două categorii: tehnici pasive şi tehnici active.

Tehnicile pasive utilizate: setca (o metoda invazivă) și capcanele fixe - asociate cu bariere pentru ghidarea peştilor si capcane mobile.

Capcane mobile - capcanele se ancorează de fundul apei. Există o mare varietate de capcane, cel mai frecvent utilizate în scop științific sunt cele de plasă, cele conice cu inele (vintire), sau capcane tip cutie de plastic. Capcanele sunt selective faţă de specii şi dimensiunea peștilor, iar în cadrul unor specii şi față de sex. În majoritatea studiilor capcanele pentru pești se folosesc fără momeală. Prezența şi tipul momelii influențează eficiența de captură pentru anumite specii. De asemenea, în cazul capcanelor din plasă sau plastic transparent prezența peștilor deja capturați are în general efectul atragerii altor pești. Acoperirea acestora cu diferite materiale opace este urmată de reducerea eficienței de captură. În general numărul minim de capcane utilizate pentru estimări corecte ale parametrilor cantitativi, este de 10, dar în funcție de tipul de capcană, de mediu şi de speciile urmărite, acesta poate să varieze.

Pescuitul cu undița - o metodă puțin utilizată în pescuitul științific, fiind în principal obiectul pescuitului sportiv.

Metodele de pescuit activ sunt adecvate pentru colectarea unei proporții ridicate din stocul de pești, fiind considerate în general ca având o eficiență sporită în comparație cu tehnicile pasive. Majoritatea tehnicilor active presupun utilizarea unor plase mobile de diferite forme care sunt trase în urma ambarcațiunilor sau se strâng în jurul peștilor, acestea din urmă fiind cunoscute şi sub denumirea de unelte de perimetru.

Studiul ihtiofaunei efectuat de către noi s-a desfășurat între februarie - iulie 2019, utilizând ca tehnică de prelevare - capcane mobile, capcane tip cutie de plastic - sticle de plastic ancorate de pietre ce au fost verificate periodic -, materialul capturat fiind identificat şi eliberat imediat în locul de unde a fost pescuit.

În cazul mamiferelor şi amfibienilor, organismele s-au observat direct. Pentru a monitoriza herpetofauna s-a folosit metode de observatie vizuala si metoda transectelor (Cogălniceanu, 1997).

Metodele etologice: constau în observarea în natura cu binoclu, efectuarea fotografiilor.

Metode de observaţie vizuală la amfibieni

Metodele de observaţie a amfibienilor se utilizează mai ales în habitatele terestre. Rezultatele obţinute sunt puternic influenţate de caracteristicile habitatului, modul de viaţă şi comportamentul speciilor şi de condiţiile meteo. Se recomandă efectuarea observaţiilor în condiţii de umiditate ridicată (în timpul sau după ploi), când activitatea amfibienilor este maximă. Observaţiile vizuale pot fi importante în detectarea unor specii dificil de capturat şi care nu vocalizează.

Metoda de observaţie se alege în funcţie de heterogenitatea ariei studiate.

Metoda transectelor constă în parcurgerea unor trasee prestabilite de lungime cunoscută, şi notarea tuturor exemplarelor observate de o parte şi de alta a transectului. Metoda se utilizează în cazul ariilor heterogene, de-a lungul unui gradient. Ea poate fi aplicată şi în habitate omogene, însă în acest caz se recomandă metoda pătratelor. Dacă transectele sunt alese aleator metoda poate oferi o imagine reprezentativă a faunei de amfibieni din întreaga arie. În funcţie de poziţia transectelor în raport cu direcţia gradientului, rezultatele obţinute sunt diferite. Dacă transectele sunt poziţionate paralel cu gradientul atunci rezultatele pot fi utilizate pentru compararea habitatelor, iar dacă ele sunt aşezate transversal, se poate urmări modificarea parametrilor populaţionali de-a lungul gradientului. Obţinerea unor rezultate corecte presupune îndeplinirea unor condiţii:

  - indivizii sunt distribuţi aleator de-a lungul transectului (ceea ce la multe specii nu este adevărat, existând preferinţe pentru diferite microhabitate),

  - transectele sunt alese aleator,

  - toate exemplarele de pe transect vor fi observate,

  - indivizii nu sunt număraţi de mai multe ori.

Descrierea activităților și a metodelor de cercetare la Lutra lutra

Evaluarea după urme: lucrarea se efectuează în două sezoane diferite, metoda fiind identică. Principalele date se pot obține în perioada hiemală când, parcurgând în lungul malului trasee care să acopere întreaga porțiune, se pot observa pe zonele cu mâl sau nisip urme reprezentând trecerea animalelor prin acele zone. Este foarte important ca aceste evaluări să fie făcute în ziua imediat următoare căderilor de zăpadă sau cât mai aproape ca interval de timp. Un număr de urme care se repetă în același loc probează faptul ca vidra trece frecvent pe acolo.

Apar condiții favorabile deosebite când apa îngheață pe suprafețe întinse, când în apropierea malurilor, acolo unde gheața este ruptă sau sunt curgeri rapide de apă, vidrele scot prada pentru hrănire. Aceste locuri sunt ușor de depistat prin faptul că pe gheață rămân solzi și urme de sânge. De multe ori astfel de locuri sunt greu accesibile datorită pericolului ruperii gheții.

În afara sezonului cu zăpadă, în toate celelalte sezoane, urmele de pe mâl sau nisip pot indica unele aspecte privind biologia animalelor. Se pot observa astfel și locuri de hrănire, unde rămân aceleași urme sau locuri de trecere spre adăposturi cu aspect de poteci bătătorite.

Vidra este un animal destul de teritorial astfel încât prin prezența și densitatea urmelor există posibilitatea ca la intervale de mai mulți km să fie identificată prezența mai multor familii. Condițiile de hrănire (ape scăzute sau inundații) sunt foarte importante în păstrarea unui teritoriu mai mare sau mai mic de familii de vidre.

Metodele etologice: constau în observarea în natura cu binoclu, efectuarea fotografiilor.

Metodele cantitative au ca scop stabilirea densității și mărimii populațiilor speciilor într-o anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor este dinamica numerică a populațiilor. Metoda cartografică (metoda cartării teritoriilor) constă în identificarea asociațiilor vegetale și faunei zonei luată în studiu. Metoda folosește rezultatele estimării în suprafețele de probă, pentru calculul densității populațiilor în arii mai largi, sau, în anumite tipuri de habitate ale unei regiuni. Timpul cel mai bun este dimineața, după răsăritul soarelui până spre prânz. În acest studiu nu s-au estimat efectivele populațiilor deoarece s-au întâlnit puțini indivizi din speciile rezidente în zona amplasamentului investiției.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a derulat pe baza informațiilor şi datelor tehnice din analiza pe itinerar și analiza în staționar.

Au fost întâmpinate dificultăți în evaluarea impactului pe care activitățile de exploatare din perimetrul analizat îl au asupra speciilor de faună aflate în zonă (în special a populațiilor de amfibieni), respectiv în stabilirea măsurilor de diminuare a unui eventual impact negativ pe care exploatarea îl poate avea asupra biodiversității zonei.

|  | V. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, CARE REZULTĂ DIN: |
| --- | --- |

|  | 5.1. Construirea și existența proiectului |
| --- | --- |

Metoda de extracție folosită este următoarea: exploatarea mecanizată cu draglină, excavator, volă, șenal, pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o grosime medie de 2,53 m, funcţie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului.

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Deoarece malul stâng al râului Suceava prezintă eroziuni active de mal, se propune păstrarea unei fâșii de colmatare, de-a lungul perimetrului de exploatare propus spre avizare, cu rol de corectare a cursului.

După finalizarea canalului (șenalului) propus se vor realiza două traverse de dirijare, în capătul din amonte, respectiv în capătul din aval al perimetrului de exploatare, cu rol de dirijare cât mai eficientă a direcției cursului de apă. Traversele de dirijare vor fi executate din material aluvionar din albie (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri) compactat cu ajutorul buldozerului. Înălțimea traversei va fi de cca. 1 m în secțiune transversală având lățimea la coronament de 1,0 m, panta taluzului de 1:2, Lamonte = 55 m, Laval = 121 m, lucrări ce vor fi realizate în afara perioadei de prohibiție.

Exploatarea se face zone succesive, pentru a permite deplasarea albiei minore permanente a râului Suceava. După formarea depozitului se trece la încărcarea materialului. Nu se admite decât în cazuri extreme exploatarea şi încărcarea simultană în mijloace auto, respectându-se normele de protecţie a muncii. Materialul este extras cu excavator şi buldozer, fără nici o altă prelucrare.

În urma operaţiunilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături şi prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului.

Pentru a nu devia râul Suceava de la cursul său natural, după ce va fi încheiată activitatea de exploatare, terenul se nivelează.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile. Lucrările de întreţinere şi reparaţii a utilajelor se vor realiza periodic în unităţile SERVICE specializate în acest sens. Prin întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor auto se evită pierderile accidentale de uleiuri sau carburanţi în sol.

În incinta perimetrului nu se va utiliza apă în scopuri menajere, deci nu vor rezulta ape uzate menajere, nu sunt prevăzute sisteme de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice, având în vedere că în acest perimetru se execută doar operații de exploatare nu şi de sortare a materialului exploatat. Pentru consum se aprovizionează cu apă îmbuteliată.

Impactul prognozat al activităţilor de extracție agregate minerale asupra calităţii freaticului și a apei de suprafaţă, ţinând seama de măsurile de prevenire şi reducere a impactului, în condiţii normale de funcţionare sau avarii previzibile, este negativ nesemnificativ.

Investiția propusă nu va avea impact asupra climei din zona în care va fi amplasată.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/2017. Cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 530 m față de amplasamentul analizat şi activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influența negativ așezările umane.

Activităţile ce se desfăşoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanţe radioactive.

Investiţia se va realiza în extravilanul Comunei Udești, județul Suceava, într-o zona rurală. Amplasamentul obiectivului nu se află într-o zonă de interes tradițional și nu se pune problema încadrării în peisaj. De asemenea în zonă nu se află obiective protejate. În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Realizarea investiției propuse nu influențează condițiile etnice şi culturale din zonă. De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice din zonă.

Analizând sursele de poluare posibile şi dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice şi locul în care se amplasează investiţia, putem concluziona că, în cazul exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecţia factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim. Se vor respecta cerinţele legislaţiei în vigoare la data întocmirii prezentului studiu, precum şi alte cerinţe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiţiei propuse. Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier.

În cadrul obiectivului analizat nu sunt prevăzute activităţi de dezafectare nici pe perioada realizării investiţiei, nici după terminarea acesteia.

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului din cadrul perimetrului de exploatare, afectate de lucrările de exploatare şi realizarea unei pante de 6 ÷ 10 0/00, perpendicular cu direcţia de curgere a apei. În urma inundațiilor şi a viiturilor rezerva de pietriș şi nisip din cadrul perimetrului Luncușoara 2 se regenerează anual.

|  | 5.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei şi a biodiversităţii |
| --- | --- |

Resursele energetice necesare exploatării perimetrului sunt reprezentate de combustibili (motorină) pentru alimentarea utilajelor. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua în afara albiei minore (din butoaie) luându-se toate măsurile de protecţie pentru a nu polua cu produse petroliere apa sau malurile.

Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibili. Alte materii prime, substanţe sau preparate chimice nu sunt folosite pe amplasament.

Agregatele minerale rezultate din cadrul perimetrului vor fi transportate la stația de sortare aparținând beneficiarului, în vederea valorificării.

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Deoarece malul stâng al râului Suceava prezintă eroziuni active de mal, se propune păstrarea unei fâșii de colmatare, de-a lungul perimetrului de exploatare propus spre avizare, cu rol de corectare a cursului.

După finalizarea canalului (șenalului) propus se vor realiza două traverse de dirijare, în capătul din amonte, respectiv în capătul din aval al perimetrului de exploatare, cu rol de dirijare cât mai eficientă a direcției cursului de apă. Traversele de dirijare vor fi executate din material aluvionar din albie (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri) compactat cu ajutorul buldozerului. Înălțimea traversei va fi de cca. 1 m în secțiune transversală având lățimea la coronament de 1,0 m, panta taluzului de 1:2, Lamonte = 55 m, Laval = 121 m, lucrări ce vor fi realizate în afara perioadei de prohibiție.

Terenul perimetrului de exploatare este impropriu oricărei activităţi agricole sau pentru păşunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetaţie sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă. După încheierea exploatării terenul se nivelează, iar materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, este utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu, cel puţin la starea iniţială.

|  | 5.3. Emisia de poluanţi, zgomot, vibraţii, lumină, căldură şi radiaţii, crearea de efecte negative şi eliminarea şi valorificarea deşeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului |
| --- | --- |

Sursele de zgomot vor proveni de la utilajele care deservesc perimetrul de exploatare.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situaţie anexate la prezenta documentaţie, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanţă de circa 530 m, faţă amplasamentul analizat.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/2017.

Activitatea desfășurată în cadrul PP nu este sursă de vibrații, lumină, căldură și radiații și nu presupune manevrarea, utilizarea sau depozitarea de substanțe radioactive.

Având în vedere faptul că în perimetrul de exploatare nu se va realizează decât extragerea balastului, fără alte prelucrări ulterioare, din activitatea desfăşurată nu rezultă deşeuri. Decopertarea perimetrului de exploatare (atunci când şi dacă este cazul) se va realiza simultan cu exploatarea primelor zone cu utilajele din dotarea unităţii, astfel încât materialul extras din apă să nu fie depozitat peste decopertă sau peste sectoare cu depuneri de mâl.

De altfel, în perimetrul de exploatare nu există copertă, dar este posibil ca viiturile de apă să creeze un strat de mâl. Materialul rezultat din decopertare va fi utilizat pentru acoperirea suprafeţelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu. Pe suprafaţa amplasamentului nu există construcţii şi nu se vor desfăşura alte activităţi generatoare de deşeuri.

Deșeurile menajare, 0,5 mc, vor fi colectate în saci menajeri şi transportate, în vederea eliminării, la sediul beneficiarului.

|  | 5.4. Riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu |
| --- | --- |

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 este amplasat în extravilanul comunei Udești, loc. Rușii Mănăstioara, jud. Suceava, în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare se află între bornele C.S.A. 15 şi C.S.A. 16. Exploatarea se va realiza tip șenal, pe zone consecutive, dinspre aval spre amonte, deoarece se urmărește regularizarea râului Suceava.

Deoarece perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni, exploatarea se va realiza în bazin închis.

Perimetrul de exploatare se învecinează cu:

    - N - Râul Suceava și Râul Suceava;

    - S -Terenuri neproductive;

    - E - Râul Suceava;

    - V - Râul Suceava

Perimetrul analizat este situat la o distanță de cca. 500 m amonte de confluența râului Suceava cu pârâul Reușeni, respectiv la circa 1050 m amonte față de confluența cu pârâul Salcea.

Pentru realizarea exploatării agregatelor minerale de râu aflate pe malul drept al râului Suceava, accesul se realizează din drumul județean DJ 208 A, printr-un drum local şi un drum de exploatare special amenajat în lunca râului.

Conform planului de încadrare în zonă şi planului de situație anexate la prezenta documentație, cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanța de circa 530 m, faţă de amplasamentul analizat. Dotările şi măsurile prevăzute pentru protecția factorilor de mediu, cât şi lucrările ce se vor executa în cadrul investiţiei propuse asigură încadrarea în concentraţiile maxime admisibile în ceea ce priveşte emisia şi imisia poluanţilor. Deci, din acest punct de vedere aşezările umane sunt protejate.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

În perioadele de timp când se produc viituri sau ape mari, exploatarea agregatelor minerale de râu din perimetrul temporar de exploatare va fi sistată, iar personalul nominalizat şi responsabil cu activitatea de exploatare va urmări aplicarea „Planului de apărare împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase” şi anume:

  - urmărirea cotelor de creştere a nivelului apei râului Suceava în zona balastierei;

  - evacuarea personalului de deservire a balastierei şi a mijloacelor auto folosite în activitatea de producţie;

  - alarmarea populaţiei, a comisiei şi organismelor de specialitate care trebuie anunţate în caz de dezastre.

|  | 5.5. Cumularea efectelor cu alte proiecte existente și/sau aprobate |
| --- | --- |

Tratarea efectelor cumulate este o componentă importantă în procesul de evaluare a impactului, deoarece un proiect analizat singular poate să nu aibă efecte negative semnificative asupra mediului, dar în combinație cu alte proiecte dezvoltate simultan sau cu activități existente sau preconizate poate avea un impact semnificativ asupra unui factor de mediu sau mai mulți.

Pentru a putea identifica proiectele și activitățile cu care se poate cumula impactul proiectului studiat este necesar să fie determinate aria în care se manifestă impactul proiectului, scara temporală de manifestare a impactului și căile (atât ca vectori cât și ca modalitate) de manifestare a unui eventual impact cumulat.

În cazul proiectului de față, suprafața pe care se poate manifesta un impact cumulativ este:

- la scară redusă - pe suprafața ce va fi amenajată ca perimetru de exploatare;

- la scară extinsă - pe întreaga suprafață a sitului Natura 2000 ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Scara de timp în care se poate manifesta un eventual impact cumulativ este atât pe termen scurt (perioada de execuție) cât și pe termen lung (perioada de funcționare).

Căile prin care impactul se cumulează:

  - căile posibile de cumulare a impactului potențial la nivelul zonei proiectului sunt apa și aerul atmosferic (eventuale emisii de poluanți în apă și aer, precum și zgomotul produs de utilaje);

  - la nivelul ariei un impact cumulat se poate manifesta prin diminuarea suprafețelor ocupate de habitate similare celor din zona proiectului cu efecte directe asupra stării de conservare la nivelul ariei și cu efect indirect asupra speciilor ce le utilizează.

Plecând de la aceste elemente s-au identificat următoarele activități în zona proiectului: perimetre de exploatare vecine, stații de sortare, stații de epurare comunale, drumuri de exploatare agricolă, terenuri arabile și pășuni. Aceste activități se caracterizează la rândul lor prin emisii de poluanți în apă, aer și producerea de zgomot.

Emisiile în apă și în aer ca urmare a acestei activități sunt reduse, fără efecte semnificative asupra factorilor de mediu. Zgomotul se datorează în principal traficului auto, care în zonă se încadrează în limitele normate.

Obiectivul de investiții propus este situat în teren impropriu oricărei activități agricole sau pentru pășunat, deoarece este inundat de viituri, utilizarea sa cea mai rentabilă fiind exploatarea agregatelor de râu.

Efectul cumulativ potențial dăunător pentru situl în care este amplasată investiția propusă este reprezentat de creșterea cantității de emisii de poluanți în apă, aer și producerea de zgomot provenite de la mijloacele auto. Prin utilizarea utilajelor auto cu emisii de noxe conforme cu normele europene, impactul acestora va fi nesemnificativ.

Suprafața ariei protejate fiind foarte mare (1253 ha) este posibil ca în cuprinsul sau să mai existe proiecte propuse sau aprobate de natura celor ce determină diminuarea suprafețelor de habitate fie și nesemnificative raportate singular la nivelul ariei. Datorită amplitudinii ariei, evaluatorul nu are posibilitatea cunoașterii tuturor proiectelor aprobate, în curs de avizare sau mai ales a celor a căror faze de proiectare nu sunt finalizate, cu atât mai mult a caracteristicilor acestora.

Este astfel necesar ca în procesul de avizare să se cumuleze suprafețele pierdute la nivelul fiecărui habitat pentru a determina dacă există o diminuare semnificativă, în măsură să afecteze statutul de conservare înainte de eliberarea avizului.

Odată cu finalizarea unui sistem de monitorizare a sitului, evaluarea impactului cumulat asupra integrității ariei va fi mult mai facil.

|  | 5.6. Impactul proiectului asupra climei |
| --- | --- |

Proiectul propus ocupă o suprafață mică - cca. 2,0 ha - iar emisiile de poluați sunt nesemnificative, neexistând surse cu grad ridicat de periculozitate, astfel că nu va produce impact asupra climei.

|  | 5.7. Tehnologii și substanțe folosite |
| --- | --- |

Perimetrul de exploatare se află în situl NATURA 2000 - ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni.

Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție.

Metoda de extracție folosită este următoarea: exploatarea mecanizată cu draglină, excavator, volă, șenal, pe zone succesive, dinspre aval spre amonte, pe o grosime medie de 2,53 m, funcție de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament şi de prognoza dinamicii debitelor solide şi lichide ale râului.

Activitățile ce se desfășoară în cadrul obiectivului analizat nu presupun utilizarea sau manevrarea de substanțe toxice și periculoase.

|  | VI. METODE DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI |
| --- | --- |

S-a efectuat analiza proiectului propus pentru realizarea investiției şi a amplasamentului propus şi s-au identificat posibilii poluanți ai factorilor de mediu.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a derulat pe baza informațiilor şi datelor tehnice puse la dispoziție de către titularul investiției SC S.U.C.T. SA Suceava și a datelor din studiile de evaluare adecvată întocmite în anii anteriori pe sectorul de râu cuprins între Suceava și Verești.

Pentru estimarea cantitativă a impactului asupra speciilor de pești ce pot fi afectate de PP s-au utilizat datele de inventariere de la pești (2017, Apele Romane), aferente râului Suceava - tronsonului Mihoveni - Tișăuți.

|  | VII. MĂSURI PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE, MĂSURI DE MONITORIZARE PROPUSE |
| --- | --- |

Pentru evitarea poluării mediului se propun următoarele măsuri:

- urmărirea colectării eventualelor deșeuri şi transportul acestora la platforma de gunoi ori de câte ori este cazul;

- respectarea cu strictețe a metodelor şi normelor exploatare.

Pentru protecţia zăcământului se iau următoarele măsuri:

  - pentru a preveni blocarea rezervelor geologice de nisipuri şi pietrişuri nu se haldează decoperta în afara zonelor indicate pentru a preveni blocarea acestora;

  - rezerva de nisipuri şi pietrişuri din talpa actuală a balastierei se exploatează integral până la cota stabilită;

  - nu se execută excavaţii sub nivelul hidrostatic pentru a păstra în stare bună accesul la exploatare şi a putea extrage integral zăcământul din talpa balastierei;

  - pentru protecţia solului în zona exploatată se vor lua următoarele măsuri:

    - exploatarea rațională a balastului (numai în limitele perimetrului de exploatare vizat) pentru a nu crea denivelări;

    - nivelarea permanentă a zonelor excavate;

  - respectarea adâncimii maxime de exploatare stabilită de AN APELE ROMÂNE prin avizul de exploatare şi autorizația anuală de exploatare;

  - bornarea limitelor perimetrului de exploatare.

Pentru protecţia malurilor şi obiectivelor balastierei în activitatea de exploatare se vor respecta următoarele reguli:

- respectarea tehnologiei de extracţie din aval spre amonte pentru a se evita eroziunea şi degradarea malurilor în zona de exploatare;

- parcarea utilajelor în afara balastierei astfel ca în cazul unor scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi să nu se afecteze apa din râu sau apa freatică;

- retragerea utilajelor la sfârşitul activităţii zilnice asigurând securitatea utilajelor în cazul unor viituri accidentale;

- interzicerea activităţii de extracţie a balastului în timpul viiturilor de apă.

Pentru protejarea balastierei şi a lucrărilor programate a se realiza se vor respecta următoarele:

- utilizarea în activitatea de extracţie a excavatorului şi draglinei;

- stabilirea ordinii de amplasare a zonelor de evacuare în cadrul perimetrului de excavare, cu încadrarea în dimensiunile proiectate din suprafeţele geologice active;

- nu se vor depăşi limitele perimetrului de exploatare avizat de ANRM;

- nivelarea permanentă a zonelor excavate şi interzicerea formării şi lăsării de gropi în urma frontului de lucru şi a formării unor depozite de balast brut sau de refuz în albia majoră sau minoră (cu excepţia depozitelor tehnologice avizate de A.N. "Apele Române " S.A. - A.B.A. „Siret” Bacău);

- interzicerea excavării sub nivelul liniei de talveg din porţiunea supusă exploatării (avizată în Avizul/ Autorizaţia de Gospodărire Apelor, ce urmează a fi obţinute de către beneficiar);

- la finalul exploatării zonelor de extracţie programate anual se vor reface toate taluzurile la nivelul unghiular natural.

Măsuri de diminuare a impactului:

- lucrările se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică avizată și cu respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de instituțiile nominalizate în certificatul de urbanism;

- se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfășurare a proiectului, a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit prezentul studiu;

- drumurile de acces şi toate suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi denaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale, sub atenta Îndrumare a unui biolog pentru a se evita posibilitatea introducerii de specii noi în aria vizată de proiect;

- se recomandă aplicarea tehnologiei de exploatare în bazin închis în perioada aprilie - iunie - perioada în care speciile de peşti de interes comunitar depun icrele, precum și în perioada februarie - mai, ce coincide cu perioada de reproducere a amfibienilor. Exploatarea perimetrului se va realiza în bazin închis, respectiv pe zone succesive. În capătul aval, de la punctele 3 și 4, respectiv în capătul amonte, de la punctele 1 și 2 se va lăsa o bermă de siguranță lată de 4 m. Se va realiza exploatarea tip șenal, dinspre aval spre amonte, urmând ca berma de siguranță să fie extrasă în afara perioadei de prohibiție;

- se va interzice construirea de baraje, obstacole, praguri și a altor construcții similare în albia râului Suceava și în albiile afluenților săi, care pot constitui obstacole pentru speciile de pești, care împiedică mișcarea speciilor de pești - orice obstacol mai înalt de 20 de cm. De asemenea, se interzice îndepărtarea sedimentelor pe porțiuni mari de râu;

- deșeurile rezultate vor fi depozitate în zone special amenajate fiind preluate periodic de unități autorizate și se vor gestiona în conformitate cu legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și H.G. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

- se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție şi a deșeurilor, depozitarea temporară a acestora se va face doar în spații special amenajate;

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului de orice natură, asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarat situl;

- pentru a evita disturbarea păsărilor, mamiferelor din zonă, este recomandabil ca lucrările să se efectueze pe tronsoane scurte;

- indiferent de modificările de proiect ce pot să apară în timpul lucrărilor de extracție, se vor respecta măsurile din prezentul studiu;

- menţinerea bălţilor, pâraielor, izvoarelor şi a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei; Pentru menținerea bălților folosite pentru reproducere de către speciile de amfibieni se interzic desecările, drenările; să nu se intervină în zonele cu habitate “sursă” pentru metapopulațiile speciilor de amfibieni. (Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. Este necesară monitorizarea acestor habitate și decolmatarea lor dacă înainte de perioada de reproducere a speciilor de amfibieni acestea au o adâncime mai mică de 10 cm);

- în cazul lucrărilor de întreţinere obiective, antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea habitatelor.

Vizând problematica de mediu, pentru desfășurarea activităţii în condiţii optime, se impune urmărirea generală a poluanţilor axaţi în general pe:

- controlul periodic procedural, documentat al lucrărilor de exploatare, consemnându-se starea lucrărilor, respectarea elementelor tehnice proiectate;

- eşalonarea riguroasă a operaţiunilor de descopertă şi de exploatare propriu-zisă conform programului de exploatare;

- urmărirea depozitării corespunzătoare a deşeurilor;

- iniţierea programelor de urmărire a comportării în timp a stabilităţii suprafeţei precum şi urmărirea efectelor viiturilor.

Sunt interzise de asemenea:

    - folosirea utilajelor care prezintă un grad ridicat de uzură sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

    - se interzice depozitarea de materialelor de construcţie şi a deşeurilor în afara perimetrului organizărilor de şantier;

    - schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic, pe suprafaţa perimetrului de exploatare, sau pe alte suprafeţe, prin care s-ar putea produce poluarea solului şi/sau a apelor de suprafaţă şi freatice;

    - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    - perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

    - deteriorarea, distrugerea și / sau culegerea intenționată a cuiburilor și / sau ouălor din natură;

    - recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale;

    - deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură.

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de importanță comunitară

  - Lutra lutra - Vidra nu cuibărește pe amplasament. Poate fi întâlnită în căutare de hrană și în zona perimetrului de extracție. Perioada de reproducere este în lunile ianuarie - februarie; Acestă perioadă se suprapune cu perioada în care balastiera nu funcționează;

  - Spermophillus citellus - impact 0. Specia nu este prezentă pe amplasamentul PP, ci doar în zona de pășuni învecinată acestuia, condițiile de habitat caracteristice speciei nu sunt afectate deoarece popândăul este prezent în biotopuri diferite - islazuri, pajiști, tereni cultivate, gradini, livezi, diguri, nu sunt afectate resursele de hrană (semințe, rădăcini, boabe de cereale, foarte rar consumă și hrană animală - insecte, miriapode, râme);

  - Cele 2 specii de Myotis - Liliecii nu sunt afectați de activitatea balastierei. Prin activitatea de extracție și transport a agregatelor nu sunt distruse cuiburi sau locuri de odihnă și adăpost. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007;

  - Triturus cristatus: în literatura de specialitatea fost confirmat în zona Cacica, Costâna, Dărmănești, Satu Mare, periferia Suceava. Nu a fost observat în zonă, dar nu excludem prezența lângă amplasament sau la limita amplasamentului. Cea mai importantă măsură este respectarea perioadei de depunere a ponei, în care activitatea de extracție se va realiza în bazin închis. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007;

  - Bombina bombina, Bombina variegata: Buhaii de baltă au perioada de reproducere în lunile februarie - mai. Specia Bombina bombina este confirmată în zona Ipotesti, Tisauti (amonte de PP) față de Bombina variegata ce nu este citata in aceste localitati apropiate PP. Cea mai importantă măsură este respectarea perioadei de depunere a pontei, în care care activitatea de extracție se va realiza în bazin închis. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007;

  - Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus: speciile de pești au fost identificate în zona Mihoveni - Tisauti, în datele de ihtiofaună din 2018; speciile de pești sunt afectate de activitatea de exploatare prin tulburarea apei care are efecte dăunătoare asupra acestora. Cea mai importantă măsură este respectarea perioadei de prohibiție în care activitatea de extracție se va realiza în bazin închis. Acestă perioadă este cuprinsă între lunile aprilie - iunie. Nu se impun alte măsuri suplimentare față de cele descrise în OUG 57/2007.

Impactul cel mai mare va fi resimţit de populaţiile de ihtiofaună, dar va avea natură temporară, iar speciile de peşti sunt mobile şi au la dispoziţie habitate similare care pot fi utilizate în zona de implementarea a proiectului. Pentru a atenua impactul proiectului asupra populaţiilor ihtiofaunei, activitatea de extracție se va realiza în bazin închis în perioada aprilie - iunie, perioada de reproducere a speciilor de peşti de importanţă comunitară citate în formularul standard Natura 2000, respectiv perioada februarie - mai, ce coincide cu perioada de reproducere a amfibienilor.

Societatea se va supune măsurilor anterioare, actuale şi viitoare stabilite de agenţia teritorială de protecţia mediului şi va respecta legislaţia de mediu în vigoare.

Personalul societăţii va fi periodic instruit în vederea însuşirii şi respectării normelor de protecţia mediului.

În cazul apariției nedorite a poluării accidentale, acestea vor fi comunicate de urgenţă dispeceratului din cadrul A.P.M. Suceava.

|  | VIII. EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ȘI/SAU DEZASTRE |
| --- | --- |

În perioadele de timp când se produc viituri sau ape mari, exploatarea agregatelor minerale de râu din perimetrul temporar de exploatare va fi sistată, iar personalul nominalizat şi responsabil cu activitatea de exploatare va urmări aplicarea „Planului de apărare împotriva inundațiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase” şi anume:

  - urmărirea cotelor de creștere a nivelului apei râului Suceava în zona balastierei;

  - evacuarea personalului de deservire a balastierei şi a mijloacelor auto folosite în activitatea de producţie;

alarmarea populației, a comisiei şi organismelor de specialitate care trebuie anunţate în caz de dezastre.

Prin respectarea măsurilor propuse, PP nu are efecte negative semnificative asupra mediului.

|  | IX. REZUMAT NETEHNIC ȘI CONCLUZII |
| --- | --- |

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 este amplasat în extravilanul comunei Udești, loc. Rușii Mănăstioara, jud. Suceava, în albia minoră a râului Suceava, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare se află între bornele C.S.A. 15 şi C.S.A. 16. Exploatarea se va realiza tip șenal deoarece se urmărește regularizarea râului Suceava.

Pentru realizarea exploatării agregatelor minerale de râu aflate pe malul drept al râului Suceava accesul se realizează din drumul județean DJ 208 A, printr-un drum local şi un drum de exploatare special amenajat în lunca râului.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2, unde este localizată balastiera, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat şi aparţine A.N. "Apele Române" S.A. - A.B.A. "Siret" Bacău, care se transmite în administrarea beneficiarului S.C. SUCT S.A. Suceava prin Autorizațiile de gospodărire a apelor anuale şi contractele de închiriere şi dreptul de exploatare a agregatelor de pe cursul apei şi din albia minoră a râului Suceava.

Perimetrul de exploatare Luncușoara 2 ce aparține SC S.U.C.T. SA Suceava deține Contract de închiriere cu A.B.A. Siret Bacău nr. 268/8128 din 05.12.2018, Certificat de urbanism nr. 14 din 01.04.2019 şi Acord de reabilitare nr. 1240 din 27.02.2019 emis de Primăria Comunei Udești.

Caracteristici perimetru:

      - suprafaţa = 20.000 mp;

      - limită de exploatare = cotă talveg (0,8 m);

      - adâncimea medie de exploatare V/S = 50.545 mc/20.000 mp = 2,53 m;

      - cantitate de nisip şi pietriş preliminată = 50.000 mc;

      - cantitatea de nisip şi pietriş rezultată din studiu zonal = 50.545 mc.

Analizând sursele de poluare posibile și dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice și locul în care se amplasează investiția, putem concluziona că, în cazul amenajării și exploatării corespunzătoare a investiției proiectate, cu respectarea măsurilor privind protecția factorilor de mediu propuse în prezenta documentație, poluarea aerului, solului şi apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim. Se vor respecta cerințele legislației în vigoare la data întocmirii prezentului raport, precum și alte cerințe solicitate de organele abilitate, la data vizării, respectiv a autorizării investiției propuse.

În urma evaluării adecvate a proiectului asupra capitalului natural se constată că integritatea sitului Natura 2000 nu va fi afectată. Impactul identificat nu are ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor de interes comunitar şi al habitatelor acestora.

Impactul direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt şi mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ.

Se recomandă urmărirea și implementarea măsurilor de diminuare a impactului identificate în prezentul studiu şi luarea în considerare a recomandărilor propuse (cap. IV, subcap. 4.5).

Impactul proiectului asupra factorilor de mediu, direct şi indirect, rezidual şi cumulativ, atât pe termen scurt și mediu, cât şi pe termen lung este negativ nesemnificativ. Putem concluziona că proiectul poate fi implementat fără a afecta condițiile de bază din situl ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni. Ecosistemul analizat are capacitatea de a susține activitatea propusă fără a produce schimbări perceptibile.

Luând în considerare aspectele prezentate, solicităm avizarea proiectului ”Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Luncușoara 2, pentru regularizare scurgere curs de apă râu Suceava”, propus de SC S.U.C.T. SA Suceava.