PROGRAM  DE GESTIONARE A CALITĂŢII

AERULUI ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA LA INDICATORUL PULBERI îN SUSPENSIE PM10

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Prezentul Program s-a iniţiat pe baza datelor pe anul 2009 privind calitatea aerului înconjurător provenite din staţia automată SV2 de tip industrial, aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), unde a fost depăşită valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane la pulberi în suspensie PM10.

Depăşirile la indicatorul PM10 au fost înregistrate în municipiul Suceava din judeţul Suceava, judeţ aparţinând zonei de calitate a aerului Regiunea 1 Nord-Est. Nu s-au constatat depăşiri la niciun alt poluant dintre cei monitorizaţi în staţiile automate aparţinând RNMCA din judeţul Suceava care au funcţionat în anul 2009.

Prezentul Program de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava este întocmit conform prevederilor H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi a O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului. Programul de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară într-o perioadă de maximum 5 ani, în zonele unde, pentru unul dintre poluanţi, se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori.

Programul de gestionare a fost iniţiat de către APM Suceava în data de 10.06.2010. Elaborarea programului de gestionare s-a realizat de către Comisia Tehnică numită  prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 280/02.07.2010. Coordonatorul activităţii şi Preşedinte al Comisiei a fost Directorul Executiv al APM Suceava.

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în cadrul mai multor întâlniri de lucru. Hotărârile Comisiei Tehnice s-au luat doar în cadrul întâlnirilor de lucru, prin vot al membrilor. O hotărâre a fost considerată adoptată dacă a fost votată de jumătate plus unu din numărul de membri ai comisiei.

În activitatea sa, Comisia Tehnică a considerat oportun ca la elaborarea Programului să participe şi un expert care, prin experienţa sa în domeniul geografiei. să ajute la descrierea factorilor naturali (clima, relieful etc.) care au concurat la nivelul de poluare identificat şi la identificarea surselor de poluare, în scopul de a se lua cele mai bune decizii privind măsurile de îmbunătăţire a calităţii aerului. În acest sens, comisia a beneficiat de sprijinul Facultăţii de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, prin intermediul domnului lector univ. dr. Dumitru Mihăilă.

Comisia Tehnică a avut atribuţii stabilite prin Regulamentul propriu de Organizare şi Funcţionare, adoptat la prima ei întâlnire de lucru, care a avut loc în data de 25.08.2010. ROF-ul a fost aprobat până în data de 31.08.2010 de toate instituţiile abilitate, conform OM 35/2007.

La a doua întâlnire de lucru a Comisiei tehnice, care a avut loc în data de 08.09.2010, s-a adoptat calendarul de elaborare a programului, astfel stabilit încât să se respecte toţi paşii procedurali şi termenele legale stabilite prin HG 543/2004, HG 564/2006 şi OM 35/2007.

Prezentul proiect de program a fost adoptat în unanimitate de comisie în data de 30.09.2010 şi a fost făcut public în data de 01.10.2010.

CAPITOLUL lI. DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI UNDE AU FOST RAPORTATE DEPĂŞIRI

Municipiul Suceava, reşedinţa judeţului Suceava, este situat pe platforma Suceava - Bosanci, parte componentă a Podişului Sucevei, care face parte din Podişul Moldovei.

Municipiul este aşezat pe două subunităţi geografice: dealurile şi platourile marginale văii râului Suceava şi valea Sucevei. La periferia oraşului se află localizate două crânguri - Zamca şi Şipote.

Fig. 2.1. Amplasarea staţiei SV2 şi modul de folosinţă a terenurilor din municipiul Suceava

Râul Suceava, cu lungimea totală de 170 km, străbate municipiul de la NV spre SE, trecând prin zona industrială a Sucevei şi se varsă în râul Siret la 21 de km aval de municipiul Suceava.

Depăşirile la pulberi în suspensie PM10 s-au înregistrat în staţia de monitorizare a calităţii aerului SV2, de tip industrial, amplasată în cartierul Burdujeni, pe strada Tineretului f.n., în curtea Grădiniţei nr. 12 „Ţăndărică” – vezi fig. 2.1.

Amplasamentul staţiei SV2 este unul de tip rezidenţial-instituţional, aceasta fiind amplasată în apropierea unei şcoli, a unei grădiniţe şi a unei biserici. La distanţa de 2000 m de staţia de monitorizare SV2 se află instalaţiile mari de ardere ale SC TERMICA SA Suceava (centrala termoelectrică, instalaţie IPPC, care intră sub incidenţa OUG 152/2005, cu modificările şi completările ulterioare), la cca. 1000 m se află instalaţiile mari de ardere ale SC AMBRO SA şi centrala termică pe rumeguş aparţinând SC MOLDO MEX SRL Suceava, iar la aproximativ 1300 m instalaţia de incinerare a deşeurilor periculoase aparţinând SC MONDECO SRL Suceava. Acestea reprezintă surse importante de PM10.

Relieful

Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei este cel al unui vast amfiteatru, cu deschidere spre valea râului Suceava, cu înălţimea maximă de 435 m (Dealul Ţarinca) şi cea minimă de 270 m (în zona albiei râului Suceava) – vezi fig. 2.2.

Fig. 2.2. Harta hipsometrică a municipiului Suceava şi a zonei periurbane

Relieful din zona oraşului şi din împrejurimi este foarte variat, cu o fragmentare sub formă de platouri, coline şi dealuri (Zamca – 385 m; Viei – 376 m; Mănăstirii – 375 m; Ţarinca – 435 m) separate de văile râului Suceava şi a pâraielor Şcheia, Cetăţii (Cacaina), Vătafu şi Morii – fig. 2.2. Orientarea generală a interfluviilor, cât şi a văii Sucevei este NV-SE, conform structurii geologice cu caracter monoclinal.

Pantele reliefului se prezintă destul de variat. Majoritatea lor, aproximativ 60% din suprafaţa teritoriului, sunt sub 3°, 25% din teritoriu cuprinde pante între 3 şi 10°, iar 15% din teritoriu are pante peste 10°.

Principalele unităţi de relief din oraş şi din zona înconjurătoare, de vârstă cuaternară, pot fi clasificate în trei mari grupe:

- platourile, larg vălurite, reprezentate prin Dealul Zamca şi Dealul Cetăţii; cele sub formă de coline se întâlnesc numai în partea de sud-est a oraşului;

- versanţii deluviali (circa 25% din suprafaţă), apăruţi ca urmare a dinamicii active a proceselor geomorfologice (alunecări de teren, eroziunii areolare şi liniare), se întâlnesc mai ales în bazinul superior al văii Târgului, pe versanţii de vest şi sud-est ai dealului Zamca şi pe versantul drept al Sucevei;

- şesurile aluvionare, modelate sub forma unor trepte, au un caracter îmbucat. Ele s-au detaşat ca trepte prin adâncirea succesivă a albiei Sucevei, astfel:

- o treaptă între 0 şi 2 m, inundabilă (este vorba despre altitudinea relativă care se calculează în raport de cea a talvegului văii);

- o treaptă mai înaltă între 2 şi 4 m, inundabilă periodic;

- ultima treaptă între 4 şi 7 m este cea mai înaltă a şesului.

În afara acestor trei trepte ale şesului (a celor trei terase de luncă) se mai pot delimita încă şase terase:

- terasa de 20-25 m în zona fostului abator Burdujeni;

- terasa de 60-70 m, Dealul Burdujeni; pe această terasă se află amplasată staţia SV2 de tip industrial – fig. 2.2.;

- terasa de 100 m, Dealul Viei şi Dealul Mănăstirii;

- terasa de 130-140 m, Dealul Velniţei;

- terasa de 150-160 m, Dealul Ţarinca;

- terasa de 180-190 m, Dealul Căprăriei.

### Structura geomorfologică

În fundamentul oraşului, la adâncimea de 1500 m, se găseşte scufundată marea unitate geostructurală a Platformei Ruse, acoperită de depozite sedimentare necutate, de vârstă paleozoică, mezozoică şi terţiară, cele mai noi straturi care alcătuiesc relieful actual fiind de vârstă sarmatică şi cuaternară.

Structurile depozitelor sarmatice (gresii şi calcare oolitice) reflectă regimul de platformă. Straturile sunt necutate, cu o uşoară înclinare sub 1° de la NV spre SE. În zona vetrei oraşului relieful este şi mai nou, el fiind în întregime de vârstă cuaternară.

Râul Suceava a constituit agentul principal de modelare a reliefului. Structura geologică de platformă se reflectă în mod evident în relief prin formarea de cueste, văi subsecvente (Şcheia, Târgului), văi cu caracter reconsecvent (Suceava), prin platouri şi coline cu caracter structural (Zamca, Cetatea de Scaun) şi cu aspect etajat.

### Hidrografie

Teritoriul judeţului Suceava aparţine în întregime bazinului hidrografic al Siretului. Principala apă curgătoare din perimetrul municipiului Suceava, râul Suceava, creează în dreptul oraşului o albie largă, un culoar de 1,5 km lăţime, în cea mai mare parte neinundabil, ca urmare a măsurilor de îndiguire şi protejare a întregului spaţiu riveran afectat zonei industriale şi de agrement. Râul străbate municipiul de la NV spre SE – fig. 2.1.

De-a lungul timpului, râul Suceava a suferit deplasări succesive către S-SV, lăsând în partea opusă vechi albii sub formă de terase. Un rol important atât în evoluţia văii principale, cât şi a celor afluente l-au avut procesele geomorfologice de modelare a versanţilor.

Prezenţa râului Suceava acţionează asupra climatului din zonă, determină un grad mai mare de umezire a solului, a aerului şi instalarea unui anumit tip de vegetaţie. Un fenomen meteorologic des întâlnit de-a lungul cursurilor râurilor îl constituie ceaţa, care constituie un factor favorizant al poluării aerului.

Râul Suceava primeşte pe partea dreaptă pâraiele Şcheia şi Cetăţii (Cacaina) cu versanţi asimetrici, iar pe stânga Pârâul Depoului, Pârâul Dragomirna (cu afluentul Mitocel) şi Pârâul Vătafu (cu afluentul Velniţa).

Apele stătătoare, sunt în număr redus, cel mai important reprezentant al lor fiind lacul de acumulare de la Dragomirna.

Debitele râului Suceava măsurate la staţia hidrometrică Iţcani au fost foarte fluctuante în timp – fig. 2.3. şi tab. 2.1., reliefând prin această evoluţie capriciile climatului temperat cu influenţe continentale.

Fig. 2.3. Regimul anual al debitelor celor mai mici, mai mari şi a celor medii, la staţia hidrometrică Iţcani (1966-2007) – date S.G.A. Suceava

Faţă de debitele lunare (cele mai mici, cele mai mari, medii), la viituri debitele Sucevei pot creşte foarte mult (tab. 2.1.) punând în pericol obiectivele social-economice din albia majoră a acestui râu.

| Râul | Staţie hidrometrică | Debit maxim până în anul 2010 ( m3/s ) | Debit maxim în 2010 (m3/s ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Suceava | Iţcani | 1710 | 1055 |

### Tabel 2.1. Debitele de viitură ale râului Suceava

### (sursa datelor – Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava)

### Clima

Poziţia nordică a judeţului Suceava şi inclusiv a municipiului Suceava, determină în general o climă temperat-continentală, cu influenţe baltice, având un caracter mai răcoros şi umed. Clima este influenţată în mare măsură de prezenţa maselor anticiclonilor atlantic şi continental.

Municipiul Suceava este străbătut de la NV spre SE de râul Suceava – fig. 2.1. Direcţia de curgere a apei râului Suceava determină şi direcţia predominantă a vântului - vezi fig. 2.8.

Caracteristicile specifice ale cadrului geografic din municipiul Suceava (altitudinea – oraşul este localizat pe treapta de relief a podişurilor şi dealurilor joase, gradul mediu de fragmentare pe verticală şi orizontală a reliefului, orientarea diferită a versanţilor, culmilor şi văilor, peisajul urban, alcătuit din instituţii publice, clădiri industriale, blocuri de locuinţe şi locuinţe individuale cu încălzire centrală sau proprie, distribuţia traficului în cadrul reţelei de drumuri şi străzi din municipiu etc. – vezi fig. 2.1), influenţează climatul şi determină existenţa unor deosebiri climatice între oraş şi spaţiul rural înconjurător, dar şi deosebiri topoclimatice şi microclimatice între diferite zone ale oraşului.

Astfel, temperatura aerului urban este mai ridicată în medie cu 0,5 - 1,00C faţă de cea preorăşenească, gradienţii termici orizontali sunt mai mari (datorită înălţimii clădirilor, dimensiunii spaţiilor verzi, orientării şi lăţimii străzilor), iar presiunea este mai scăzută generând o circulaţie specifică locală sub formă de briză urbană. Ca urmare a temperaturii mai ridicate în zona urbană stratul de zăpadă se topeşte cu cca. o săptămână mai devreme. În interiorul oraşului sub şi deasupra suprafeţelor betonate, asfaltate solul şi aerul sunt mai uscate decât în împrejurimi, deoarece precipitaţiile lichide sunt colectate imediat de reţeaua de canalizare, iar evaporarea este mai intensă. Şi deasupra acoperişurilor din diferite materiale (tablă, ţiglă, carton bituminat etc.) aerul este cu mult mai uscat decât deasupra suprafeţelor neantropizate.

Cele mai importante dintre datele meteorologice măsurate la staţia meteorologică Suceava pentru o perioadă de 35 de ani (1971-2005) sunt prezentate în tabelul 2.2.:

| Suceava, per. 1971 – 2005 | I | F | M | A | M | I | I | A | S | O | N | D | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura aerului - minima lunară absolută | -27,3 | -26,0 | -20,2 | -8,2 | -2,2 | 0,7 | 5,5 | 4,2 | -3,5 | -8,0 | -19,5 | -29,8 | -29,8 |
| Media minimelor | -16,8 | -16,5 | -10,7 | -2,8 | 2,4 | 6,3 | 8,6 | 7,4 | 2,5 | -3,9 | -9,7 | -16,4 | -4,1 |
| Medii lunare şi anuale | -3,4 | -2,3 | 1,8 | 8,0 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,8 | 13,5 | 8,3 | 2,4 | -1,7 | 7,8 |
| Media maximelor | 9,6 | 11,0 | 18,1 | 23,1 | 26,8 | 29,1 | 31,1 | 30,7 | 26,5 | 23,5 | 16,8 | 11,0 | 21,4 |
| Maximele absolute | 15,7 | 20,4 | 24,3 | 31,2 | 32,0 | 34,0 | 35,2 | 36,5 | 32,9 | 29,4 | 24,0 | 18,0 | 36,5 |
| Nopţi geroase - minima ≤10º | 9,1 | 6,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 5,9 | 24,9 |
| Zile de iarnă maxima ≤0º | 14,7 | 10,3 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 10,9 | 44,5 |
| Zile de îngheţ în aer - minima ≤0º | 27,1 | 23,8 | 21,2 | 5,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 16,9 | 25,5 | 125,7 |
| Zile de îngheţ pe sol - minima ≤0º | 30,5 | 27,2 | 25,2 | 10,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 10,0 | 20,7 | 29,0 | 149,0 |
| Zile de vară maxima ≥25º | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,7 | 9,1 | 14,3 | 13,1 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 45,3 |
| Zile tropicale - maxima≥30º | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
| Nopţi tropicale - minima≥20º | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Tensiunea vaporilor (mb) - Media lunară | 4,2 | 4,4 | 5,6 | 7,9 | 11,2 | 14,1 | 15,7 | 15,3 | 11,9 | 8,7 | 6,3 | 4,8 | 9,2 |
| Deficitul de saturaţie (mb) - Media la ora 13 | 1,6 | 2,1 | 3,8 | 7,0 | 10,6 | 11,4 | 12,8 | 13,3 | 9,6 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 6,9 |
| Deficit saturaţie (mb) - Media lunară | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 4,2 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 3,4 |
| Deficit de saturaţie - max. abs. | 5,3 | 6,6 | 11,3 | 17,7 | 22,5 | 22,7 | 27,0 | 26,4 | 20,8 | 16,4 | 9,8 | 5,6 | 16,0 |
| Umezeala relativă - Media lunară | 83,0 | 82,0 | 79,5 | 67,5 | 71,0 | 67,9 | 75,1 | 76,1 | 78,0 | 79,2 | 84,3 | 84,8 | 78,4 |
| Nebulozitatea totală - Medii lunare | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 4,8 | 5,6 | 5,9 | 7,0 | 7,1 | 6,3 | 6,3 |
| Numărul lunar al zilelor senine | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 3,8 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 3,1 | 2,7 | 44,3 |
| Numărul lunar al zilelor acoperite | 13,5 | 12,9 | 13,5 | 11,7 | 9,5 | 7,9 | 7,4 | 6,4 | 8,2 | 9,3 | 13,5 | 13,5 | 127,2 |
| Durata lunară de stălucire a SOARELUI | 80,2 | 90,7 | 120,0 | 149,7 | 215,8 | 210,0 | 228,9 | 225,7 | 168,9 | 137,2 | 79,6 | 67,1 | 1824,4 |
| Precipitaţii - sume lunare, semestriale, anuale | 20,9 | 20,1 | 25,7 | 52,7 | 75,9 | 96,2 | 100,1 | 70,7 | 52,8 | 34,0 | 29,7 | 24,2 | 602,9 |
| Precipitaţii - maxima în 24 h | 26,8 | 17,7 | 48,0 | 39,2 | 80,6 | 65,5 | 67,4 | 76,0 | 49,4 | 38,0 | 32,4 | 24,7 | 565,7 |
| Numărul zilelor cu precipitatii lichide | 3,1 | 3,0 | 6,7 | 12,9 | 14,5 | 15,2 | 14,9 | 11,9 | 10,1 | 9,3 | 7,4 | 5,4 | 114,3 |
| Numărul zilelor cu precipitaţii solide | 9,9 | 10,4 | 8,6 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 5,9 | 9,2 | 48,3 |
| Precipitaţii ≥ 0.1mm | 11,9 | 11,7 | 12,6 | 13,7 | 14,5 | 14,9 | 14,7 | 11,8 | 10,3 | 9,7 | 11,2 | 12,3 | 149,3 |
| Precipitaţii ≥ 30mm | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |

Tabel 2.2. Parametrii de bază ai elementelor meteorologice care cuantifică particularităţile definitorii ale climatului la staţia meteorologică Suceava (1971-2005)

(sursa datelor - Centrul Meteorologic Regional-Moldova)

### Conform datelor furnizate de Centrul Meteorologic Regional „Moldova” Iaşi, la staţia meteorologică Suceava temperatura medie multianuală înregistrată în perioada de observaţie 1971-2005 a fost de 7,80C, iar cantitatea de precipitaţii medie multianuală, pentru acelaşi interval, a fost de 602,9 l/m2.

### Temperatura maximă înregistrată a fost 36,5°C (în luna august), în timp ce minima a fost de - 29,8°C (în luna decembrie).

### Umezeala relativă medie anuală la Suceava ajunge la 78%, nebulozitatea medie anuală la 6,3 zecimi, iar durata de strălucire a Soarelui la o medie anuală de 1824 ore.

Date meteorologice sintetice pe perioada ultimilor 7 ani (2003-2009) privind temperaturile medii, minime şi maxime anuale ale aerului (0C) şi cantitatea anuală de precipitaţii atmosferice (l/m2) înregistrate la staţia meteorologică Suceava sunt prezentate în tab. 2.3:

| Anul | Medie aer (0C) | Maxima aer (0C) | Minima aer (0C) | Precipitaţii l/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 8,0 | 33,9/02.07 | -20,2/13.01 | 535,0 |
| 2004 | 8,5 | 34,3/09.07 | -20,8/27.01 | 480,5 |
| 2005 | 8,0 | 33,5/31.07 | -20,8/08.02 | 808,2 |
| 2006 | 8,2 | 31,1/28.08 | -24,2/23.01 | 814,1 |
| 2007 | 9,7 | 36,0/24.07 | -15,6/28.12 | 687,5 |
| 2008 | 9,2 | 33,0/21.08 | -23,0/05.01 | 883,2 |
| 2009 | 9,1 | 33,2/07.06 | -21,0/21.12 | 622,1 |

Tabel 2.3. Evoluţia temperaturilor medii, minime şi maxime anuale ale aerului (0C) şi cantitatea anuală de precipitaţii atmosferice (l/m2) înregistrate la staţia meteorologică Suceava, în perioada 2003-2009 (sursa datelor - Centrul Meteorologic Regional-Moldova)

### În anul 2009, valorile principalilor parametri meteorologici înregistrate la staţia meteorologică Suceava sunt prezentate sintetic în tabelul 2.4.

| Umiditate relativă medie % | Durata medie de strălucire a soarelui (ore şi zecimi de oră) | Nebulozitate medie totală (zecimi din bolta cerească) | Viteza medie a vântului (m/s) | Direcţia vitezei maxime | Viteza maximă a vântului (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75,25 | 2019,1 | 6,4 | 2,75 | NV, SE | 8,9 |

Tabel 2.4. Date meteorologice sintetice pe anul 2009 la staţia meteorologică Suceava

(sursa datelor - Centrul Meteorologic Regional-Moldova)

Din punct de vedere meteorologic, anul 2009 poate fi caracterizat succint în modul următor:

  - temperaturile înregistrate în 2009 caracterizează un an cald (media termică a fost de 9,10C, faţă de media multianuală de 7,80C), cu temperaturi pozitive în cea mai mare parte a numărului de zile (305 zile cu temperaturi pozitive) – fig. 2.4.;

Fig. 2.4. Evoluţia temperaturilor medii diurne la staţia meteorologică Suceava în anul 2009

  - anul 2009 a fost un an relativ uscat (75,4%, faţă de media multianuală de 78,4% – vezi tab. 2.2.); umiditatea aerului a evoluat în limite largi, cu fluctuaţii interdiurne importante, până la valori specifice saturaţiei (100%) în câteva zile din lunile noiembrie şi decembrie, dar a coborât până la valori ce indică o uscăciune accentuată (50% sau sub 50%) în câteva zile din intervalul aprilie-mai – fig. 2.5.;

Fig. 2.5. Evoluţia umidităţii relative medii diurne la staţia meteorologică Suceava în anul 2009

  - nebulozitatea atmosferică a fost de 6,3 zecimi în 2009, aceeaşi ca şi media multianuală (1971-2005); aceasta a avut valori mai reduse pe parcursul semestrului cald al anului, dar a atins în multe zile ale sezonului rece cotele maxime (10 zecimi) – fig. 2.6.;

  - durata de strălucire a Soarelui, element ce variază invers proporţional cu nebulozitatea  (fig. 2.6.), a fost de 1999 ore în 2009, crescută faţă de media multianuală de 1824 ore din per. 1971-2005.;

Fig. 2.6. Evoluţia nebulozităţii medii diurne şi a duratei de strălucire a Soarelui

la staţia meteorologică Suceava în anul 2009

  - din punct de vedere pluviometric, anul 2009 a fost unul normal (au căzut 622 mm de precipitaţii, faţă de 603 mm cât reprezintă media multianuală – tab. 2.2.); cea mai ploioasă perioadă s-a încadrat între a treia decadă a lunii mai şi a doua decadă a lunii iulie – fig. 2.7.;

Fig. 2.7. Evoluţia sumelor diurne de precipitaţii la staţia meteorologică Suceava în anul 2009

  - Direcţia şi viteza vântului sunt parametri meteorologici foarte importanţi, ştiut fiind faptul că vântul transportă noxele atmosferice dinspre sursele de emisie spre ariile învecinate sau mai îndepărtate, inclusiv pe distanţe lungi, de sute şi chiar mii de km. În anul 2009 vitezele medii diurne ale vântului s-au situat în marea lor majoritate sub valoarea de 6 m/s, în timp ce vitezele maxime au depăşit rareori pragul de 14 m/s – fig. 2.8.

Fig. 2.8. Evoluţia interdiurnă a vitezelor medii şi maxime diurne ale vântului

la staţia meteorologică Suceava în anul 2009

În tabelul 2.5. şi în fig. 2.9. este prezentată frecvenţa şi viteza medie a vântului pe 8 direcţii, înregistrate în anul 2009 la staţia meteorologică Suceava, comparativ cu cele medii anuale din perioada 1971-2005.

| Direcţia vântului | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | Calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecvenţa (%) - 2009 | 10,8 | 2,5 | 7,0 | 11,7 | 12,5 | 7,5 | 4,7 | 25,2 | 18,1 |
| Viteza medie (m/s) - 2009 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | - |
| Frecvenţa (%) – 1971-2005 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 10,3 | 8,5 | 7,5 | 4,8 | 26,7 | 34,4 |
| Viteza medie (m/s) – 1971-2005 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 5,2 |  |

### Tabel 2.5. Frecvenţa (%) şi viteza medie (m/s) a vântului pe 8 direcţii la Suceava, în anul 2009

### şi în medie pe intervalul 1971-2005

Se constată că şi în anul 2009 în municipiul Suceava dominant a fost vântul din direcţia NV (25,2%, faţă de 26,7%, medie pe 35 ani). Vânturile din NV au fost urmate, ca pondere a manifestării, de cele din S şi SE. O pondere mai mare decât media pe perioada 1971-2005 au avut-o vânturile din S (12,5% faţă de 8,5%). Zilele cu calm atmosferic au fost relativ puţine.

### Din fig. 2.9 se observă că, anual, calmul atmosferic la Suceava are o pondere destul de mare (34,4% pe intervalul 1971-2005) acest parametru dinamic fiind foarte important în analiza fenomenului de poluare. Din aceeaşi figură, se constată că cele mai mari viteze le au vânturile din NV (5,2 m/s), urmate de vânturile din SE (5,0 m/s).

| Fig. 2.9. Roza anuală a frecvenţei vânturilor pe direcţii, frecvenţa calmului şi vitezele medii ale vânturilor pe direcţii la Suceava (1971-2005) | Fig. 2.10. Roza frecvenţei vânturilor pe direcţii, frecvenţa calmului şi vitezele medii ale vânturilor pe direcţii la Suceava la staţia meteo Suceava, în anul 2009 |
| --- | --- |

Pentru anul 2009 putem remarca însă, din tabelul 2.5. şi fig. 2.10., o pondere sub media multianuală a manifestării calmului atmosferic (18,1% în 2009, faţă de 34,4% cât reprezintă media intervalului 1971-2005). Totodată, viteza vântului a fost mai redusă în 2009 pe toate direcţiile comparativ cu perioada 1971-2005.

Pe anotimpuri, vânturile dominante se menţin, dar variază ca şi frecvenţă şi intensitate. Mişcarea aerului este mai activă în intervalul aprilie-mai, desfăşurându-se la parametrii cei mai reduşi în luna august – fig. 2.11.

### Fig. 2.11. Mersul anual al vitezelor medii lunare ale vântului la Suceava (1971-2005)

În timpul unui an calendaristic mediu din perioada 1971-2005, frecvenţa calmului înregistrează variaţii de la o lună la alta, cu un maxim ce se plasează în lunile august şi septembrie (41,2% respectiv 42,1%), lunile cele mai liniştite, şi cu un minim în lunile martie, aprilie şi mai (29,2%, 28,1% respectiv 29,1%), care se constituie ca un interval cu o dinamică mai amplă a atmosferei.

  - Inversiunile termice (situaţia în care o pătură atmosferică de aer rece se poziţionează sub o pătură de aer mai cald) pot surveni sub un front atmosferic staţionar de presiune ridicată cuplat cu viteze scăzute ale vântului. În aceste condiţii difuziunea, amestecurile şi interacţiunile chimice între componentele atmosferice şi poluanţii emişi sunt încetinite, deci procesele fizico-chimice de reducere ale concentraţiilor unor poluanţi sunt reduse, iar aceştia se pot acumula la altitudini joase, aproape de nivelul solului, determinând concentraţii ridicate de poluanţi în aerul respirat.

Cele mai frecvente inversiuni termice (60% din numărul lor anual) au loc în intervalul septembrie-februarie, în nopţile cu cerul senin şi calm atmosferic.

Toamna inversiunile se produc în timpul nopţii, câştigând în durată pe măsură ce se apropie iarna.

În timpul iernii radiaţia efectivă a suprafeţei subiacente este mare şi în timpul zilei, ceea ce determină ca inversiunile termice să fie de durată (4-5 zile).

Primăvara inversiunile se formează seara, extinzându-se treptat în înălţime, unde ajung să fie maxime în jurul orelor 5 - 6, iar după răsăritul Soarelui se reduc treptat în intensitate şi dispar complet.

În lunile de vară inversiunile de temperatură se caracterizează prin cea mai redusă intensitate, frecvenţă şi extindere pe verticală.

Fenomenul de inversiune termică este cel mai reprezentativ pentru zona joasă a municipiului Suceava (valea Sucevei, zona industrială, cartierul Burdujeni). În această arie inversiunile mai mult sau mai puţin intense durează cca. 30% din timpul unui an, perioadă în care temperatura aerului şi solului scade, iar poluanţii atmosferici stagnează în apropierea suprafeţei subiacente. Pentru diminuarea influenţei inversiunilor termice este necesar să se extindă spaţiile verzi din zona urbană.

Analiza corelaţiilor dintre parametrii meteorologici şi concentraţiile de PM10 care au depăşit VL zilnică în anul 2009

În cele ce urmează cele 67 de cazuri de depăşiri din anul 2009 ale indicatorului PM10 la staţia de monitorizare SV2 sunt analizate şi interpretate în raport cu valorile principalilor parametri meteorologici măsuraţi în staţia meteo Suceava, în aceleaşi zile în care s-au determinat depăşiri la PM10.

a) Corelaţia cu temperatura: din fig. 2.12, se constată că cel mai mare număr de depăşiri ale PM10, ca şi cele mai mari valori ale PM10 s-au înregistrat pe fondul unor temperaturi mai scăzute (în sezonul rece). Zilele în care PM10 a urcat peste VL au fost în medie zile răcoroase (temperatura medie a acestor zile a fost de 7,80C).

Fig. 2.12. Dispunerea cronologică a temperaturilor medii diurne (calculate pentru staţia meteorologică Suceava) corespondente cazurilor de depăşiri ale PM10 de la staţia SV2

b) Corelaţia cu volumul de precipitaţii: din fig. 2.13. se observă că depăşirile VL la PM10 au fost înregistrate în marea lor majoritate în zile lipsite de precipitaţii, cele câteva zile cu precipitaţii fiind caracterizate de valori mai scăzute ale concentraţiilor de PM10 faţă de cele din perioadele de dinainte şi de după căderea precipitaţiilor.

Fig. 2.13. Evoluţia cronologică a cantităţilor de precipitaţii diurne (la staţia meteorologică Suceava) corespondente cazurilor de depăşiri ale pulberilor PM10 de la staţia de monitorizare SV2

Precipitaţiile frecvente şi bogate spală atmosfera de PM10. Pe parcursul celor 67 de zile cu depăşiri ale PM10 au căzut cumulat doar 14 mm de precipitaţii. Aceasta a favorizat din plin înregistrarea celor 67 de depăşiri ale VL la PM10.

c) Corelaţia cu umiditatea relativă a aerului: din fig. 2.14. observăm că cele mai multe dintre cele 67 de cazuri de depăşiri ale VL la indicatorul PM10 s-au produs în situaţiile în care valorile medii diurne ale umidităţii aerului au fost mai scăzute (sub 70-80%). Zilele în care PM10 a urcat peste VL au fost relativ uscate (umiditatea relativă medie a acestor zile a fost de 70,8%). Se observă o oarecare variabilitate inversă a celor doi parametri, valori mai mari mari ale PM10 fiind înregistrate în zile cu umiditate mai mică şi invers.

Fig. 2.14. Dispunerea cronologică a valorilor umidităţii medii diurne (calculate pentru staţia meteorologică Suceava) corespondente zilelor de depăşiri ale PM10 de la staţia SV2

Din fig. 2.16 de mai jos se constată însă că practic nu există o interdependenţă clară între valorile PM10 şi cele ale umidităţii relative, coeficientul de determinare (R2) fiind foarte mic.

d) Corelaţia cu nebulozitatea şi durata de strălucire a soarelui: nebulozitatea medie a celor 67 de zile din anul 2009 cu depăşiri la PM10 a fost de 4,96 zecimi, scăzută mult faţă de cea medie anuală de 6,3 zecimi.

Din fig. 2.15. se observă că valorile cele mai mari ale concentraţiilor de pulberi PM10 s-au produs în zilele senine, cu nebulozitate foarte scăzută. Cerul acoperit este asociat uneori unor valori mai mari ale umidităţii relative datorate căderii de precipitaţii, care determină spălarea atmosferei şi deci concentraţii mai mici de PM10.

Fig. 2.15. Dispunerea cronologică a valorilor nebulozităţii medii diurne şi a duratei de strălucire a Soarelui (calculate pentru staţia meteorologică Suceava) corespondente cazurilor de depăşiri ale indicatorului PM10 de la staţia de monitorizare a calităţii aerului SV2

Unele dintre zilele cu durată mai mare de strălucire a soarelui din sezonul rece par a fi caracterizate de concentraţii mai ridicate de PM10. Aceasta se datorează foarte probabil formării în atmosferă, în zilele senine, cu nebulozitate redusă şi durata mai mare de strălucire a soarelui, în mai mare măsură a pulberilor PM10 secundare (sulfaţi, nitraţi) din gazele precursoare (dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac), prin reacţii fotochimice, fenomen favorizat de radiaţia solară mai mare atât ca durată, cât şi ca intensitate. Aceste pulberi secundare se adaugă celor primare, adică pulberilor care se emit ca atare din diferite surse, putând deveni uneori chiar preponderente.

Corelaţia dintre cele 67 de valori depăşite ale PM10 şi nebulozitatea din zilele cu depăşiri (vezi fig. 2.17), deşi nu foarte puternică (coeficient R2 = 0,08) şi neliniară, confirmă şi ea tendinţa uşoară de scădere a PM10 odată cu creşterea nebulozităţii.

| Fig. 2.16. Corelaţia dintre valorile umidităţii relative (%) la staţia meteorologică Suceava şi cele ale depăşirilor VL zilnice la PM10 determinate în anul 2009 la staţia SV2 | Fig. 2.17. Corelaţia dintre valorile nebulozităţii (zecimi) la staţia meteorologică Suceava şi cele ale depăşirilor VL zilnice la PM10 determinate în anul 2009 la staţia SV2 |
| --- | --- |

În concluzie, valorile reduse ale nebulozităţii şi lipsa precipitaţiilor favorizează formarea şi cantonarea în păturile joase ale atmosferei a concentraţilor mari de PM10. Umiditatea relativă are o foarte slabă şi probabil indirectă influenţă asupra concentraţiilor de PM10.

e) Corelaţia cu viteza şi direcţia vântului: viteza medie a vântului din timpul celor 67 de zile din anul 2009 cu depăşiri la PM10 a fost relativ redusă - 2,15 m/s, iar cea maximă de asemenea - 4,9 m/s.

Între concentraţia atmosferică de PM10 şi viteza vântului există legături de interdependenţă complexe, aşa cum se poate constata atât din fig. 2.18. cât şi din fig. 2.19.

Urmărind relaţia complexă, neliniară dintre viteza medie a vântului şi concentraţiile de PM10, prezentată în fig. 2.19., se observă că scăderea vitezei vântului sub 1,5-2 m/s, ca şi viteze medii de peste 5 m/s favorizează creşterea concentraţiilor de PM10 din atmosfera municipiului Suceava.

Fig. 2.18. Evoluţia cronologică a vitezelor medii şi maxime diurne ale vântului (la staţia meteorologică Suceava) corespondente cazurilor de depăşiri ale pulberilor PM10 de la staţia SV2

| Fig. 2.19. Corelaţiile stabilite între valorile vitezei medii a vântului la staţia meteorologică Suceava şi cele ale PM10 determinate la staţia SV2 | Fig. 2.20. Ponderea procentuală a fiecărei direcţii din care a bătut vântul şi a calmului în zilele în care s-au înregistrat depăşiri ale PM10 la staţia SV2 în 2009 |
| --- | --- |

Ca atare, situaţiile de calm atmosferic sau cu viteze foarte mici ale vântului sunt de regulă favorizante creşterii valorice a indicatorului PM10, în timp ce situaţiile cu viteze mai ridicate ale vântului sunt asociate mai degrabă cu valori mai scăzute ale concentraţiilor de PM10.

Din fig. 2.20., în care s-a reprezentat roza vânturilor pe baza măsurătorilor de la staţia meteorologică Suceava din cele 67 de zile cu depăşiri ale VL la PM10, se constată următoarele (vezi amplasarea surselor de emisii în fig. 2.21. de mai jos):

- 19,9% din cazurile în care s-a depăşit VL la indicatorul PM10 s-au produs în situaţii de calm atmosferic

- 14,6% din cazurile cu depăşiri s-au produs atunci când vântul a bătut dinspre nord (zonă cu drumuri neasfaltate, cu încălzit pe bază de combustibili solizi, cu frecvente incendieri în aer liber a deşeurilor vegetale sau de altă natură etc.). Cea mai mare parte a acestor situaţii s-au produs în cazul depăşirilor PM10 din lunile august, septembrie şi mai puţin în cazul celor din lunile de iarnă (

- 12,3% din cazurile cu depăşiri s-au înregistrat când vântul a bătut dinspre sud (zona industrială Valea Sucevei)

- 7,85% când a bătut din SSE, zonă în care este situat CET Suceava

- 6,3% când a bătut din SSV (zona industrială Valea Sucevei, municipiul Suceava)

- 5,6% când a bătut din SV (zona industrială Valea Sucevei, municipiul Suceava)

- 6,3% când a bătut din SE (dinspre terenuri agricole sat Lisaura, CET Suceava).

Prin urmare, în cele 67 de zile cu depăşiri ale pulberilor PM10 aproape 20% din timp s-a manifestat calmul atmosferic, în timp ce în peste 38,5% din timp vânturile au bătut spre staţia SV2 din direcţia generală sud (S, SSE, SSV, SV, SE). În consecinţă vânturile au adus, în zilele cu depăşiri, preponderent noxele dinspre unităţile industriale din valea Sucevei (CET, AMBRO, Moldo-Mex etc.) şi dinspre zona centrală a oraşului (zona cea mai aglomerată, cu cel mai mare trafic auto).

### Vegetaţie

Flora prezentă în municipiul Suceava şi în împrejurimi este destul de bogată şi variată. În împrejurimile municipiului Suceava se găseşte atât vegetaţie specifică zonei dealurilor, cât şi cea caracteristică zonei de luncă. Suceava şi teritoriul înconjurător aparţin în întregime zonei pădurilor de foioase, în care se regăsesc specii ca: lemn câinesc (Ligustrum vulgare), măceş (Rosa canina), sânger (Cornus sanguinea), corn (Cornus mas), alun sălbatic (Corylus colurna), soc (Sambucus nigra) etc.

Suprafeţele ocupate de păduri se situează în vestul şi sud-estul municipiului.

Vegetaţia de luncă a Sucevei cuprinde plante hidrofile lemnoase (salcia, răchita, plopul, arinul) şi ierboase (rogoz, pipirig, izmă, piciorul cocoşului etc).

În ceea ce priveşte spaţiile verzi din municipiul Suceava, acestea sunt reprezentate de următoarele formaţiuni:

- Parcuri – spaţiul verde cu o suprafaţă de minimum 1 hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural educative, sportive, sau recreative pentru populaţie;

- Scuaruri - spaţiul verde cu o suprafaţă mai mică de 1 hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social – culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret, sau în alte locaţii;

- Aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi străzilor - cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului

- Terenuri libere, neproductive din intravilan.

În urma inventarierii suprafeţelor de spaţii verzi publice cu acces nelimitat din mun. Suceava, în data de 03.06.2010, s-au identificat următoarele suprafeţe:

- 63 ha parcuri: Parc Central, Parc Primărie, Parc Areni, Parc Curtea Domnească, Parc Dendrologic Şipote

-  32,64 ha scuaruri

-  24,1 ha aliniamente plantate de-a lungul bulevardelor şi străzilor.

În parcurile din mun. Suceava cât şi în spaţiile verzi existente în jurul blocurilor se regăsesc specii precum: molid (Picea abies), molid înţepător (Picea pungens var. Argentea), pin (Pinus sylvestris), nuc (Juglans regia), mesteacăn (Betula pendula), corcoduş (Prunus cerasifera), salcâm (Robinia pseudocacia), castan porcesc (Aesculus hippocastanum), tei (Tilia cordata), tuia (Thuja occidentalis), liliac (Syringa vulgaris), forsiţie (Forsythia sp.),  sânger (Cornus sanguinea), trandafir ( Rosa sp.), ş.a.

În perimetrul oraşului, în parcul central, lângă Muzeul de ştiinţele naturii, se află un exemplar de fag roşu (Fagus sylvatica v. antropurpurea). Pătura erbacee specifică zonei cuprinde mai ales pirul (Agropyron brandzae) şi iarba grasă (Portulaca oleracea).

Faună

Speciile întâlnite sunt tipice ecosistemelor urbane. Se pot întâlni specii precum: guguştiucul (Streptopelia decaocto), vrabia (Passer domesticus), sturzul de vâsc (Turdus viscivorus), cioara grivă (Corvus corone cornix), cioara neagră (Corvus corone corone), ciuful de pădure (Asio otus), gaiţa (Garrulus glandarius), piţigoiul (Parus major), veveriţa (Sciurus vulgaris) şi căpriorul (Capreolus capreolus).

Soluri

Solurile din raza municipiului Suceava intră, în general, în categoria celor de silvostepă, solurile cernoziomice levigate fiind specifice zonei. Aceste soluri par o formă relictă, corespunzătoare unei epoci mai secetoase din trecut, dat fiind faptul că sunt soluri tipice de silvostepă. Ele sunt cele mai fertile soluri din zonă, folosite la cultura cartofului, sfeclei de zahăr şi cerealelor.

Pe terasele superioare ale Sucevei se găsesc soluri cenuşii de pădure, cu o fertilitate mai scăzută. În lunca Sucevei există soluri aluvionare, formate din depozite fluviale de pietriş şi nisip.

Populaţia

La 1 ianuarie 2009, populaţia municipiului Suceava, conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava,  era de 106.934 locuitori, din care 51.256 persoane de sex masculin şi 55.678 de sex feminin.

Densitatea populaţiei pe teritoriul municipiului, incluzând şi zone limitrofe ale municipiului este diferită, determinată fiind de amplasarea diverselor obiective comerciale, industriale, de agrement.

Situaţia economică, surse majore de emisii de PM10

Profilul economic al municipiului Suceava s-a modificat substanţial în ultimul deceniu, o mare parte din sursele industriale de emisii a pulberilor şi a altor poluanţi specifici fiind închise sau având activitatea mult restrânsă în prezent. Locul unei părţi dintre fostele unităţi industriale, în principal cele din valea râului Suceava, a fost luat treptat de unităţi comerciale mari.

În analiza contribuţiei complexe aduse de sursele locale de emisii la nivelul de poluare cu PM10 a municipiului Suceava este foarte important să se aibă în vedere nu doar cantităţile de poluanţi estimate ca fiind emise într-un an din fiecare sursă/categorie de surse, ci şi alte aspecte deosebit de importante, precum:

a) caracteristicile surselor fixe, dintre care au relevanţă deosebită variaţia în timp a emisiilor, adică a funcţionării sursei (proces continuu sau discontinuu, cu emisie constantă în timp sau variabilă) înălţimea la care se produce emisia, parametrii fizici şi chimici ai noxelor emise etc.

b) categoriile de autovehicule din trafic, starea lor tehnică

c) starea carosabilului, programul de curăţire a străzilor, utilizarea de materiale antiderapante etc.

d) variaţia intensităţii traficului din municipiul pe parcursul anului

e) tipul şi starea solului, prezenţa sau dimpotrivă, absenţa vegetaţiei din arealul reprezentativ al staţiei, relieful, pantele etc.

f) factorii meteorologici specifici zonei/perioadei, aspectele urbanistice locale (înălţimea şi aşezarea clădirilor, a străzilor, spaţiile verzi etc.); reprezintă factori importanţi care pot contribui la menţinerea şi accentuarea poluării (ex. calm atmosferic, inversia termică, vânt puternic din direcţia sursei/surselor, lipsa vegetaţiei etc.) sau dimpotrivă, la reducerea ei, la depoluarea atmosferei, prin facilitarea dispersiei poluanţilor, absorbţia lor de către vegetaţie, spălarea de către precipitaţii.

Principalele surse de emisie din municipiul Suceava care au impact asupra calităţii aerului în ceea ce priveşte concentraţia de pulberi în suspensie PM10, la nivelul anului 2009, sunt evidenţiate în tabelul 2.6. şi în fig. 2.21.

| Titular de activitate | Tipul de activitate | Cantităţi de pulberi PM10 emise (tone) | Contribuţie anuală % |
| --- | --- | --- | --- |
| S.C.TERMICA S.A. Suceava – CET pe huilă | Industria energetică - instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW | 33,56 | 33,63 |
| SC FONTUR SA | Elaborarea fontei în cubilou | 1,78 | 1,78 |
| SC CONSTRUCŢII FEROVIARE SA - GRUP COLAS | Staţie de asfalt | 1,23 | 1,23 |
| SC AMBRO SA | Instalaţie de producere a hârtiei de ambalaj natural din fibre reciclate, instalaţie de producere a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat | 0,48 | 0,48 |
| S.C.TERMICA S.A. Suceava – CET pe hidrocarburi | Industria energetică - instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW | 0,46 | 0,46 |
| SC DRUMURI ŞI PODURI SA | Staţie de asfalt | 0,069 | 0,069 |
| SC FACOS SA | Fabrică de conserve din carne şi frigorifer | 0,038 | 0,038 |
| SC TESS HOUSE SRL | Centrală termică, consum instituţional | 0,027 | 0,027 |
| SC BERMAS SA | Fabricarea berii | 0,027 | 0,027 |
| SC MOLDO MEX SRL | Producţie mobilier lemn, centrală termică pe rumeguş | 0,02 | 0,02 |
| SC MOPAN SA | Fabricarea produselor de panificaţie-patiserie | 0,009 | 0,009 |
| SC MONDECO SRL | Eliminarea prin incinerare a deşeurilor periculoase | 0,001 | 0,001 |
| Transport rutier (estimativ, cca. 30% din emisiile anuale din trafic de la nivelul judeţului Suceava) | 62,1 | 62,22 |
| Alţi factori antropici (construcţii, demolări, sisteme de încălzire individuale rezidenţiale şi instituţional/comerciale, săpături, terenuri virane etc.) | parţial cuantificabil |
| Aport natural/antropic din afara arealului mun. Suceava datorat circulaţiei maselor de aer, alţi factori naturali (ex. polen etc.) | necuantificabil |
| TOTAL | 99,8 | 100 |

Tabel 2.6. Lista activităţilor/ titularilor de activităţi din municipiul Suceava

şi cantitatea de pulberi PM10 emise de acestea în anul 2009

Fig. 2.21. Amplasarea agenţilor economici potenţial poluatori cu pulberi PM10

şi a staţiilor de monitorizare a calităţii aerului din mun. Suceava

În tab. 2.6., aportul anual al fiecărei surse de emisie a pulberilor PM10 a fost cuantificat pe baza inventarului anual de emisii atmosferice întocmit de APM Suceava pentru anul 2009. Emisiile din trafic au fost estimate a reprezenta cca. 30% din cele totale din judeţ, având în vedere că municipiul Suceava este reşedinţa de judeţ, oraşul cu cea mai mare concentrare de populaţie şi de activităţi economice din judeţ.  Nu au fost incluse aici emisiile de PM10 din surse rezidenţial-comerciale la nivelul municipiului, datorită incertitudinii relativ ridicate a datelor necesare calculului, întrucât nu se cunosc cu exactitate numărul de locuinţe care se încălzesc încă cu lemne în municipiu, consumul de lemne etc.

Din tabelul 2.6. se constată că sursa industrială majoră de emisii de PM10 din municipiu este arderea huilei la CET Suceava.

Totodată, se observă că emisiile din trafic au o pondere semnificativ mai mare în raport cu cele din sursele industriale. În interpretarea datelor, trebuie însă să se ţină seama de faptul că CET Suceava a funcţionat doar în sezonul rece, adică aprox. 54% din timpul anului, în timp ce ponderile din tabelul 2.6. sunt exprimate la nivelul întregului an. Aceasta explică faptul că emisiile datorate traficului rutier au ponderea majoritară, întrucât acestea se produc pe tot parcursul anului. Dacă însă ne raportăm doar la perioada în care a funcţionat CET pe huilă în 2009 (ianuarie - aprilie şi octombrie – decembrie), considerând pentru simplificare o distribuţie relativ constantă pe tot parcursul anului a emisiilor din trafic şi din celelalte surse industriale inventariate, atunci ponderile celor două surse, CET şi traficul rutier din municipiu, devin sensibil egale.

Construcţiile, demolările, arderea în aer liber a gunoaielor, reprezintă alte tipuri de activităţi care determină emisii necontrolate de pulberi, implicit a fracţiei PM10, care au un aport aleatoriu, adesea sezonier, dar care poate fi în anumite situaţii, pe termen scurt, semnificativ.

Starea de salubritate a străzilor, starea tehnică a carosabilului sunt de asemenea surse de PM10 ce nu pot fi cuantificate, dar care contribuie şi ele la nivelul actual de poluare cu pulberi.

Trebuie specificat şi faptul că pulberile în suspensie PM10 din aerul ambiental provin nu doar din emisii directe (aşa numitele pulberi primare, care au fost inventariate în tab. 2.6.), dar şi din reacţii chimice complexe care au loc în atmosferă, între precursori gazoşi ai pulberilor PM10 (aşa numitele pulberi secundare) precum: dioxidul de sulf, amoniacul, oxizii de azot etc. De aceea, emisiile acestor poluanţi gazoşi sunt de asemenea responsabile, cel puţin parţial, de creşterea nivelului de poluare cu PM10 în municipiul Suceava.

Toate aceste aspecte menţionate mai sus, coroborate şi cu cele rezultate din analiza corelaţiei dintre parametrii meteorologici şi concentraţiile de PM10 (mai ales cele referitoare la direcţia vântului), indică necesitatea de a se acţiona cu prioritate atât în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi de precursori ai acestora din arderea huilei la CET Suceava, cât şi asupra emisiilor datorate traficului, pentru a realiza scăderea concentraţiilor de PM10 sub VL.

CAPITOLUL III.  DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

3.1. Structura reţelei de monitorizare din municipiul Suceava

În cele ce urmează sunt prezentate: structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului din judeţul şi respectiv din municipiul Suceava; metodele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea calităţii aerului; caracteristicile staţiei de monitorizare SV2 din municipiul Suceava în care s-a înregistrat depăşirea valorii limită zilnice la PM10 în anul 2009; detalii asupra datelor statistice privind calitatea aerului.

Denumirea reţelei: Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului din România

Prescurtare: RNMCA

Tipul de reţea - la nivel de judeţ

Timpul de referinţă (GMT şi local) - GMT+2

Responsabilul reţelei: ing. Ursul Gina, adresa: APM Suceava, str. Bistriţei nr. 1A; tel: 0230 51 40 56; fax: 0230 51 40 59; e-mail monitoring@apmsv.ro.

Componenţa reţelei de monitorizare existente în judeţul Suceava:

| Tip staţie | Număr de staţii |
| --- | --- |
|  | la nivelul judeţului Suceava | la nivelul municipiului Suceava |
| - trafic | 1 | - |
| - industrial | 1 | 1 |
| - fond urban | 1 | 1 |
| - fond suburban | - | - |
| - fond regional | - | - |
| - EMEP | 1 | - |

În judeţul Suceava în anul 2009 au funcţionat 2 din cele 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului aparţinând RNMCA, ambele situate în municipiul Suceava, şi anume:

- Staţia de fond urban SV1 (amplasată la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, str. Mărăşeşti nr. 57), care evaluează influenţa generală a activităţilor umane asupra calităţii de fond a aerului din mediul urban. Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pulberi în suspensie (PM2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de tip industrial SV2 (amplasată la Grădiniţa nr. 12 din cartierul Cuza Vodă, str. Tineretului f.n.) – evaluează influenţa activităţii industriale asupra calităţii aerului. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţiile SV1 şi SV2 funcţionează din anul 2008, dar pulberile PM10 au fost monitorizate prin metoda gravimetrică de referinţă, cu o captură de date semnificativă, doar din anul 2009, şi numai în staţia SV2. În staţia SV1 sunt monitorizate, începând din anul 2009, pulberile în suspensie PM2,5.

Începând din anul 2010, pe teritoriul judeţului Suceava au intrat în funcţiune alte două staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, şi anume:

- Staţia de tip trafic SV3 (amplasată în oraşul Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.) – evaluează în principal influenţa traficului de pe E85 asupra calităţii aerului, fiind amplasată în imediata vecinătate a acestei artere de trafic care străbate oraşul. Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de fond regional EM-3 (comuna Poiana Stampei) – evaluează nivelul de fond regional al concentraţiilor de poluanţi atmosferici, staţia fiind relativ îndepărtată faţă de surse locale de emisii. Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Informaţiile privind calitatea aerului monitorizată continuu în staţiile automate din municipiul Suceava, SV1 şi SV2, sunt puse la dispoziţia publicului în timp real prin intermediul unui panou electronic exterior de informare, amplasat în str. 22 Decembrie, în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din centrul municipiului Suceava şi a unui panou de afişaj interior, la Sediul APM Suceava din strada Bistriţei nr. 1A.

Amplasamentul staţiilor automate de pe teritoriul judeţului Suceava este prezentat pe harta din fig. 3.1.

|  | Legendă: SV-1: Suceava, str. Mărăşeşti nr. 57, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” SV-2: Suceava, str. Tineretului f.n (cartier Cuza Vodă), la Grădiniţa nr. 12 „Ţăndărică” SV-3: Siret, str. Alexandru cel bun f.n. EM-3: Poiana Stampei (lângă staţia meteo aparţinând Administraţiei Naţionale de Meteorologie) |
| --- | --- |

Fig. 3.1. Amplasarea staţiilor automate aparţinând RNMCA de pe teritoriul jud.Suceava

3.2. Informaţii generale cu privire la staţia în care a fost monitorizat poluantul PM10

Denumirea staţiei: Staţie automată de monitorizare a calităţii aerului

Codul staţiei:  SV-2

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: Cartier Cuza Vodă II – Grădiniţa nr. 12 „Ţăndărică”, str. Tineretului f.n. (Burdujeni)

Codul zonei: SV

Tipul staţiei: - industrială

Responsabilul staţiei: Airinei Eugen, tel. 0230 51 40 56, fax 0230 51 40 59, e-mail: monitoring@apmsv.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, Suceava

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţia de Mediu Europeană, public (prin panou exterior  şi interior de informare a publicului, site www.calitateaer.ro, buletine de informare a publicului, zilnice şi lunare, privind indicii zilnici de calitate a aerului publicate pe site-ul www.apmsv.ro).

3.2.1. Aria de reprezentativitate:

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate | Încadrare |
| --- | --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 - 100 m |  |
| Staţie industrială | 100 m - 1 km | X |
| Staţie de fond urban | 1 km – 5 km |  |
| Staţie de fond suburban | 25-150 km |  |
| Staţie de fond regional | 200-500 km |  |
| EMEP | - |  |

3.2.2. Coordonatele geografice: latitudine N 47040’08,2’’; longitudine E  26016’52,8’’

3.2.3. Altitudinea: 352 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi:

| SO2 | X |  | PM2,5 gravimetric | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | X |  | PM2,5 nefelometric | - |
| NOx | X |  | Benzen | - |
| CO | X |  | Pb | - |
| O3 | X |  | As | - |
| PM10 gravimetric | X |  | Cd | - |
| PM10 nefelometric | X |  | Ni | - |

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi:

| temperatura | X |
| --- | --- |
| viteza vântului | X |
| direcţia vântului | X |
| umiditatea relativă | X |
| presiunea atmosferică | X |
| radiaţia solară | X |
| precipitaţii | X |

3.2.6. Alte informaţii relevante:

| Distanţă până la cele mai apropiate obstacole | Înălţime obstacole |
| --- | --- |
| clădire grădiniţă | biserică | clădire grădiniţă | biserică |
| 15 m | 20 m | 7 m | 10 m |

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

3.2.7.1.Tipul zonei:

| urbană | X |
| --- | --- |
| suburbană | - |
| rurală | - |

3.2.7.2. Caracterizarea zonei:

| rezidenţială | X |
| --- | --- |
| comercială | - |
| industrială | - |
| agricolă | - |

Caracteristicile relevante ale zonei în care este amplasată staţia automată SV2 sunt prezentate pe larg la capitolul II; amplasarea staţiei în zonă este figurată pe hărţile din fig. 2.1., 2.2 şi 2.21.

3.2.7.3. Număr aproximativ de locuitori din zonă: cca. 12.000 locuitori.

3.2.8. Caracterizarea traficului:

3.2.8.1. Străzi largi (cu 2 benzi pe sens) : la cca. 300 m, volum mare de trafic (mai mare de 10.000 vehicule/zi)

3.2.8.2. Străzi înguste (cu 1 bandă pe sens): la cca. 30 m, volum mic de trafic (mai mic de 2.000 vehicule/zi)

3.2.8.3. Altele: intersecţii, semafoare, parcări, staţii de autobuz, staţii de taxi: la mai mult de 300 m de staţie

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipamente: măsurarea poluanţilor monitorizaţi în staţia SV2 se face cu echipamentele şi prin metodele de referinţă standardizate indicate în tabelul de mai jos:

| Denumire echipament | Tip echipament | Parametru măsurat | Metoda de măsurare utilizată |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizor SO2 | ME 9850B Monitor Europe | SO2 | fluorescenţă în ultraviolet conform SR EN 14212:2005 |
| Analizor NOx | ME 9841B Monitor Europe | NO/NO2/NOx | chemiluminiscenţă conform SR EN 14211:2005 |
| Analizor CO | ME 9830 B Monitor Europe | CO | spectroscopie în infraroşu nedispersiv conform SR EN 14626:2005 |
| Analizor O3 | ME 9810 B Monitor Europe | O3 | fotometrie în ultraviolet conform SR EN 14625:2005 |
| Analizor PM10/2,5 | LSPM10 UNITEC | PM10 | nefelometrie ortogonală |
| Prelevator PM10 | Prelevator secvenţial Sentinel TCR Tecora + Unitate control UNITEC FOX | PM10 | prelevare 24 h pe filtre de cuarţ şi determinare gravimetrică, conform SR EN 12341/2002 |
| Calibrator portabil pentru O3 | OZONE 3000 | calibrare de span O3 |  |
| Sistem de diluţie gaze etalon | Dilutor OGD2000PT | calibrare de span SO2, NOx, CO |  |
| Generator de aer zero | AIR 2000 | calibrare de zero |  |
| Staţie meteo | Catarg meteo, 10 m, telescopic |  |  |
|  | Senzor direcţie vânt TP-D1 (giruetă) | direcţie vânt |  |
|  | Senzor viteză vânt (anemometru) TP-V1 | viteză vânt |  |
|  | Senzor de temperatură (termometru) HD 9008 TR | temperatură |  |
|  | Senzor umiditate relativă HD 9008 TR | umiditate relativă |  |
|  | Senzor presiune atmosferică (barometru) HD 9408 Tbaro | presiune atmosferică |  |
|  | Senzor radiaţie solară (piranometru) LPPYRA03AC | radiaţie solară |  |
|  | Senzor de precipitaţii (senzor de ploaie) TP-PLUV | precipitaţii |  |

Tabel 3.1. Echipamente de prelevare-măsurare concentraţii de poluanţi în atmosferă din dotarea staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului SV2 şi metode utilizate

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare:

| faţada clădirii | - |  | proprietăţi particulare | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| trotuar | - |  | grădini | - |
| pavaj | - |  | curţi | X |

- înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m

- lungimea liniei de prelevare: 1,8 m

- timpul de prelevare: continuu, în cicluri de 24 ore (de la ora 0 la ora 24).

3.2.9.3. Calibrare:

- tip:

| automat | - |
| --- | --- |
| manual | - |
| automat şi manual | X |

- metoda de calibrare:

a) masa: calibrarea metodei gravimetrice de determinare a PM10 se face prin:

- calibrarea internă automată a balanţei analitice

- etalonare externă a balanţei analitice odată la 2 ani

- controlul etalonării balanţei înainte de fiecare serie de cântăriri, cu o greutate etalon de 100 mg.

b) debitul de aer: calibrarea pompei FOX cu ajutorul unui debitmetru etalon de transfer din dotarea Laboratorului Naţional de Referinţă din cadrul ANPM

- frecvenţa calibrării:

- masa: înainte de fiecare serie de cântăriri sau ori de câte ori este cazul.

- debitul: odată/an

3.3. Prezentarea datelor de monitorizare a indicatorului PM10 în staţia SV2 în anul 2009

3.3.1. Cerinţe legale în vigoare privind calitatea aerului ambiental la PM10

Valorile limită şi perioada de mediere pentru fracţia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă (vezi tabelul nr. 3.2.) sunt reglementate prin Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

OM 592/2002 a transpus Directiva Cadru 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea si gestionarea calităţii aerului înconjurător şi trei dintre directivele fiice: Directiva 1999/30/CE a Consiliului privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător; Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind valorile limită pentru benzen şi monoxidul de carbon din aerul înconjurător şi Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător. Toate aceste directive sunt înlocuite treptat, începând din 11.06.2010, de Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (în curs de transpunere în România).

| Poluantul | Perioada de mediere | Valoare limită |
| --- | --- | --- |
| Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 μg/mc, a nu se depăşi de peste 35 ori într-un an calendaristic |
|  | An calendaristic | 40 μg/mc |

Tabel 3.2. Valori limită pentru protecţia sănătăţii umane stabilite prin O.M. nr. 592/2002

la indicatorul PM10

3.3.2. Date din monitorizare privind PM10

Datele statistice pentru anul 2009 privind indicatorul PM10 monitorizat în staţia SV2 sunt prezentate în tab. 3.3:

| Staţia | Tipul staţiei | Captura de date valide | Concentraţia PM10 | Nr. valori mai mari ca VL zilnică | Frecvenţa valorilor mai mari ca VL zilnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maxima zilnică | Medie anuală | UM |  |  |
| SV2 | Industrial | 88,7% (324 valori zilnice) | 113,92 | 36,52 | μg/mc | 67 | 20,7% |

Tabel 3.3. Date statistice pe anul 2009 privind indicatorul PM10 monitorizat în staţia SV2

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice ale PM10 măsurate în staţia SV2 pe parcursul anului 2009 este prezentată în fig. 3.2.

Fig. 3.2. Evoluţia concentraţiilor medii zilnice la indicatorul PM10 monitorizat în staţia SV2

CAPITOLUL IV. IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRII

4.1. Identificarea depăşirii

În anul 2009 s-au înregistrat în staţia de tip industrial SV2 un număr total de 67 de valori mai mari decât 50 μg/mc, faţă de maxim 35 de astfel de valori permise într-un an calendaristic. În consecinţă, a fost depăşită în anul 2009 valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane.

Valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane nu a fost depăşită (media anuală a fost 36,52 (g/mc – vezi tab. 3.3., faţă de VL anuală = 40 (g/mc).

Constatarea s-a făcut de către responsabilul cu activitatea de gestionare a datelor din cadrul Serviciului Monitoring, Bază de Date şi Rapoarte, numit prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 546/2008, modificat de Ordinul nr. 1256/2009.

4.2. Validarea depăşirilor

Valorile medii zilnice la PM10 au fost determinate prin metoda gravimetrică, Laboratorul APM Suceava fiind acreditat RENAR pentru această încercare. După validarea locală, datele au fost transmise la Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM).

Nu există suficiente date anterioare acestui an pentru acest poluant în staţia SV2, astfel încât s-a iniţiat Programul de gestionare doar pe baza datelor din anul 2009.

CAPITOLUL V. MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1. Informarea autorităţilor responsabile

Au fost anunţate privind iniţierea elaborării programului de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava următoarele autorităţi / instituţii/titulari de activitate:

| Ministerul Mediului şi Pădurilor | X |
| --- | --- |
| Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului | X |
| Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu | X |
| Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică | X |
| Instituţia Prefectului | X |
| Primăria municipiului Suceava | X |
| Direcţia pentru Sănătate Publică Suceava | X |
| SC TERMICA SA Suceava | X |

5.2. Identificarea surselor care au generat depăşirile VL la PM10

Principalele surse de emisie din municipiul Suceava care au impact asupra calităţii aerului în ceea ce priveşte concentraţia de pulberi în suspensie PM10, la nivelul anului 2009, au fost evidenţiate în tabelul 2.6. de la cap. II, alături de cantităţile estimate de pulberi PM10 emise în anul 2009. Din tab. 2.6. se constată că CET pe huilă, aparţinând SC TERMICA SA Suceava este sursa fixă care are aportul cantitativ cel mai semnificativ la emisiile anuale de pulberi PM10.

De asemenea, din graficul din fig. 3.2. de mai sus se observă că, în general, valorile zilnice ale PM10 măsurate în sezonul rece sunt mai mari decât cele din sezonul cald, ca şi numărul de depăşiri ale VL. Cele mai multe dintre depăşirile VL (cca. 65%) s-au produs în perioadele ianuarie-aprilie şi octombrie-decembrie, perioadă în care a funcţionat şi CET pe huilă, acesta fiind un alt fapt ce vine în susţinerea importanţei acestei surse asupra nivelului de poluare cu PM10 din municipiu.

CET Suceava este o centrală electrică de termoficare de tip I, cu putere termică nominală de 592 MW (2 cazane a 296 MW termici), cu funcţionare pe combustibil solid (huilă energetică). Coordonatele geografice ale instalatiei: 47039' 6,8" latitudine N; 26017' 55,3" longitudine E. Vecinătăţile obiectivului sunt :

- Nord-Vest – SC AMBRO SA - produce celuloză şi hârtie-carton;

- Sud-Vest – SC FAMOS SA - produce seringi;

- Vest – SC ACET SA - staţie de epurare orăşenească;

- Sud – SC ERYY SRL şi SC SAEM SA - execută lucrări de construcţii.

Instalaţia are aprobate următoarele perioade de tranziţie pentru conformarea la Directiva 2001/80/CE (IMA):

  - Pentru pulberi - 2010 ( Pulberi = 50 mg/Nm3)

  - Pentru SO2    	- 2013 ( SOx = 400 mg/Nm3)

  - Pentru NOx   	- 2010 ( NOx = 500 mg/Nm3)

- 2017 ( NOx = 200 mg/Nm3)

CET este situat la SSV de staţia de monitorizare SV2 (vezi fig. 2.21.). Analiza efectuată la Cap. II privind corelaţiile dintre parametrii meteorologici şi depăşirile la PM10 din anul 2009 a identificat o pondere destul de importantă a frecvenţei direcţiei vântului dinspre SSV, adică dinspre CET Suceava, în zilele în care s-au înregistrat depăşirile, şi una şi mai mare a calmului atmosferic, care determină stagnarea poluanţilor emişi de sursele de pe valea Sucevei, aflate în arealul de reprezentativitate al staţiei SV2. De menţionat că, în cazul depăşirilor din sezonul rece, frecvenţa calmului, ca şi a vânturilor din direcţia SSV a fost chiar mai mare decât în restul cazurilor.

De asemenea, analizând comparativ modul de funcţionare (opriri, porniri, funcţionare concomitentă) a celor două cazane ale CET Suceava, aşa cum a fost raportat de unitate, cu valorile PM10 din perioadele respective de timp, s-a constatat că valori mai ridicate la PM10 s-au înregistrat în perioadele de opriri/porniri ale cazanelor CET, precum şi în perioadele geroase în care au funcţionat simultan ambele cazane (ex. la finele lunii ianuarie 2010); efectul acestor evenimente cu emisii crescute ale CET asupra concentraţiilor de PM10 ambientale a fost mai intens resimţit mai ales în perioade de calm atmosferic şi uscate.

În scopul de a identifica mai clar aportul CET Suceava la concentraţiile de PM10 măsurate la SV2, în fig. 5.1. sunt prezentate, comparativ, evoluţiile mediilor zilnice ale concentraţiilor de pulberi din emisiile CET (calculate din valori orare, măsurate continuu cu sistemul propriu de monitorizare montat pe coşul CET Suceava), şi respectiv cele de PM10 prelevate în staţia SV2, în lunile de iarnă noiembrie 2009-ianuarie 2010.

Fig. 5.1. Evoluţia concentraţiilor de pulberi PM10 monitorizate la staţia SV2, comparativ cu cele de pulberi totale emise la coşul CET Suceava, în perioada noiembrie 2009-ianuarie 2010

Valorile zilnice înregistrate la PM10 sunt desigur influenţate de factorii meteo (manifestări ale calmului atmosferic, inversiunile termice, direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, radiaţia solară etc.), factorii geografici specifici zonei, condiţii care au favorizat uneori acumularea emisiilor din zonă şi menţinerea unor niveluri ridicate ale concentraţiilor de pulberi PM10 în aer pe perioade mai lungi (ex. calm, inversii termice) sau dimpotrivă, scăderea rapidă a acestora (precipitaţii, vânt favorabil dispersiei etc.). Cu toate acestea, din fig. 5.1. se observă o evoluţie relativ comună a celor două seturi de date zilnice, deşi uneori cu un decalaj în timp, ceea ce confirmă impactul semnificativ al emisiilor CET asupra nivelului concentraţiilor de pulberi PM10 măsurate în staţia SV2.

De remarcat că, începând de la finele lunii august 2009, într-o perioadă cuprinsă între 21.08 şi 24.10., în care CET nu a funcţionat, s-au înregistrat totuşi un număr de 21 de valori care au depăşit VL (vezi fig. 3.2). În această perioadă s-au derulat în municipiul Suceava lucrări extinse de înlocuire a conductelor în cadrul proiectului ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/004 al Primăriei Suceava „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de apă uzată din oraşul Suceava”, ceea ce, foarte probabil, a contribuit la nivelul mai ridicat de pulberi PM10 din această perioadă.

Analizând comparativ evoluţia valorilor zilnice la PM10 măsurate în staţia SV2, cu cele la PM2,5 măsurate în staţia de fond urban SV1 (Zamca) în 2009, prezentate în fig. 5.2., constatăm o variabilitate comună a celor doi parametri, deşi ei sunt măsuraţi la distanţă de câţiva km unul de altul şi în puncte situate pe direcţii diferite faţă de sursele fixe de emisie identificate anterior (vezi fig. 2.21). Aceasta indică un fond comun de pulberi cu dimensiuni micronice pe teritoriul municipiului Suceava în tot timpul anului, nu doar în sezonul rece, atunci când funcţionează CET. Având în vedere şi frecvenţa relativ ridicată (12,3%) a vântului din direcţia sud din anul 2009 (vezi analiza de la cap. II), direcţie în care se află zona centrală a municipiului Suceava faţă de SV2, concluzionăm că, în măsură importantă, o parte din pulberile PM10 (cel puţin cele sub 2,5 microni, adică PM2,5) sunt legate de surse comune, difuze, cum ar fi cele din trafic, surse care produc emisii dispersate pe tot teritoriul şi în împrejurimile municipiului.

Fig. 5.2. Prezentare comparativă a evoluţiei concentraţiilor zilnice de PM10 măsurate în staţia SV2 (Burdujeni) cu cele de pulberi PM2,5 măsurate în staţia de fond urban SV1 (Zamca) în anul 2009

Fig. 5.3. Corelaţia dintre valorile zilnice la PM10 măsurate zilnic la staţia SV2 şi cele ale valorilor PM2,5 la staţia SV1, în anul 2009

Acest lucru este evidenţiat mai bine dacă analizăm corelaţia statistică dintre cele două seturi de valori zilnice, la PM10 şi PM2,5 obţinute la cele două staţii în anul 2009, corelaţie care este, cu unele excepţii punctuale, destul de bună, aşa cum se constată din fig. 5.3.

Ţinând seama de toate aspectele expuse mai sus, în concluzie sunt prezentate sursele şi activităţile identificate ca fiind responsabile pentru depăşirea VL zilnice la PM10, cele semnificative fiind marcate cu X, iar cele de mai mică amploare cu x:

| instalaţii de ardere pentru producerea de energie electrică şi termică | SC TERMICA SA Suceava, la cca. 1800 m | X |
| --- | --- | --- |
| instalaţii de ardere neindustriale – de tip rezidenţial şi comercial/instituţional | locuinţe şi unităţi comerciale cu sisteme proprii de încălzire şi apă caldă menajeră | X |
| arderi în industria de prelucrare | SC AMBRO SA Suceava - cazan de ardere deşeuri lemnoase | x |
| procese de producţie | - | - |
| extracţia şi distribuţia combustibililor fosili | - | - |
| utilizarea solvenţilor | - | - |
| trafic rutier | DN29A (E58) este situată la cca. 300 m de staţie | X |
| alte surse | - şantiere de construcţii - lucrări de înlocuire conducte utilităţi desfăşurate în întreg mun. Suceava, în a II-a parte a anului 2009 şi în 2010 - staţii de asfalt | X |
| tratarea şi eliminarea deşeurilor | depozitul vechi de gunoi al mun. Suceava, pe malul drept al r. Suceava, la cca. 1500 m, cu depozitarea sistată | x |
| agricultura | teren agricol cultivat la cca. 500 m faţă de staţie | x |

5.3. Caracterizarea pulberilor în suspensie PM10 – surse, efecte asupra sănătăţii umane

Începând cu a doua jumătate a secolului XX, studiile epidemiologice şi toxicologice privind impactul poluării asupra stării de sănătate a populaţiei au evidenţiat că poluarea urbană este o cauză principală a efectelor negative de sănătate a populaţiei, la nivel european şi mondial.

Conform unei analize a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate, realizate în anul 2005, a fost evidenţiată creşterea mortalităţii prin boli cardio-respiratorii, cancere şi efecte negative privind sănătatea reproducţiei, datorate expunerii populaţiei la poluanţi atmosferici precum: pulberi în suspensie (îndeosebi pulberile fine respirabile), dioxid de azot, benzen, ozon, dioxid de sulf, plumb, monoxid de carbon.

Particulele PM10 sunt particule mici, solide şi lichide, cu diametrul mai mic de 10 microni. Sursele naturale de pulberi PM10 sunt: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, dispersia polenului etc.

Sursele antropice sunt multiple. Dintre acestea, se menţionează:

- combustiile din instalaţiile de ardere energetice, industriale ori din sistemele individuale de încălzire a populaţiei (îndeosebi arderea cărbunilor şi lemnului),

- anumite activităţi industriale,

- traficul rutier, care contribuie datorită arderilor incomplete a carburanţilor în motoarele autovehiculelor (prin emisii de gaze de eşapament, îndeosebi de la atuovehiculele pe motorină) cât şi prin pulberile produse de pneurile maşinilor la frecarea cu carosabilul.

- antrenarea şi apoi resuspensionarea pulberilor de pe sol, carosabil etc., datorită factorilor meteorologici (precipitaţii, vânt).

- existenta multor străzi neasfaltate in municipiu, fapt care conduce la antrenarea prafului în perioadele secetoase.

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora.

Pulberile cu diametru sub 10 μm (PM10) şi mai ales fracţia sub 2,5 μm (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare, provocând inflamaţii şi intoxicări. Pulberile PM10 pot afecta tractul respirator de unele singure sau pot acţiona împreună cu gazele poluante emise simultan cu ele, ceea ce măreşte efectul nociv asupra corpului, în special cel al copiilor mici sau al bătrânilor care deja suferă de boli respiratorii, cunoscând faptul că inhalarea acestora este urmată de reacţii inflamatorii şi modificări funcţionale. Pe de altă parte, pulberile pot conţine elemente toxice anorganice (Cd, Pb, As, etc.) şi organice, dintre care unele substanţe cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice, aldehide, nitrocompuşi).

Creşterile importante, pe termen scurt, ale nivelurilor de pulberi în suspensie din aer atrag după sine o creştere a morbidităţii şi mortalităţii din cauze respiratorii şi cardiovasculare. S-a sugerat ca expunerea pe termen lung la niveluri scăzute de pulberi este asociată de asemenea cu reacţii adverse, chiar şi la niveluri aflate sub nivelul standard. Aceste studii indică un posibil rol al particulelor fine.

Concentraţia mare de PM10 şi de PM 2.5 este asociată cu o gamă largă de efecte nocive asupra sănătăţii, care pot fi acute sau cronice, incluzând creşterea numărului de spitalizări pentru boli respiratorii, creşterea severităţii episoadelor de astm, creşterea incidenţei şi a duratei simptomelor respiratorii (incluzând tusea, wheezingul, dispneea şi rinita), scăderea funcţiei pulmonare.

Un studiu asupra efectelor pe termen lung a expunerii la particulele în suspensie din atmosferă a confirmat că, în unele state europene, prevalenţa simptomelor respiratorii non-astmatice şi a spitalizărilor este asociată cu creşterea particulelor totale în suspensie. Nu s-a găsit nici o asociere cu diagnosticul de astm sau cu simptomele însotite de respiraţie şuierătoare (wheezing), dar o creştere semnificativă a internărilor în spital pentru astm, bronşită şi pneumonie a fost totuşi asociată cu creşterea poluării cu pulberi a aerului.

Numărul internărilor în spital ale copiilor cu probleme respiratorii era influenţat de creşterea valorilor medii zilnice ale poluanţilor (PM10, SO2, NO2, O3, CO) şi de factorii meteorologici. Poluarea din timpul verii (PM10 şi funingine) a fost asociată cu simptome respiratorii şi cu folosirea crescută a substantelor bronhodilatatoare.

OMS estimează că o creştere a pulberilor în suspensie cu 10 µg/m³ conduce la o crestere a mortalităţii prin boli respiratorii cu 3,4%, iar prin boli cardiovasculare cu 1,4%. În ceea ce priveşte impactul reducerii concentraţiilor pulberilor în suspensie, s-a estimat că reducerea cu numai 5 µg/m³ a concentraţiilor atmosferice existente de particule în suspensie PM 10 ar duce la scăderea numărului de decese premature (mortalitate generală) atribuibile poluării, pe termen scurt, mediu şi lung, astfel: între 2-4 decese/ 100.000 locuitori/oraş pentru efecte acute, şi între 13-28 decese/100.000 locuitori/oraş în cazul expunerii pe termen lung (pe an).

Analizând datele statistice privind incidenţa şi prevalenţa bolilor respiratorii şi cardio-vasculare la nivelul municipiului Suceava precum şi numărul de internări pentru aceste afecţiuni, putem trage concluzia că numărul acestora este în continuă creştere, poluarea urbană jucând şi ea un rol important.

| Municipiul Suceava | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008 | An 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populaţia municipiu | 106711 | 106747 | 106715 | 106416 | 106499 |
| Incidenţă boli respiratorii | 19528 | 24788 | 27750 | 34774 | 39490 |
| Incidenţă boli cardio vasculare | 3616 | 3602 | 4443 | 3972 | 4788 |
| Prevalenţă boli respiratorii | 1411 | 1429 | 1497 | 1590 | 1686 |
| Prevalenţă boli cardio vasculare | 13028 | 13857 | 14998 | 15955 | 16903 |
| Internaţi Spital Judeţean Suceava - boli respiratorii | 3381 | 5661 | 2828 | 2815 | 5162 |
| Internaţi Spital Judeţean Suceava - boli cardio vasculare | 2441 | 4650 | 2464 | 2678 | 6797 |

Tabel 5.1. Date statistice privind incidenţa şi prevalenţa bolilor respiratorii şi cardio-vasculare la nivelul municipiului Suceava în anii 2005-2009 (nr. locuitori)

5.5. Program de măsuri pentru reducerea concentraţiei de PM10 în municipiul Suceava

5.5.1. Măsuri şi acţiuni ce revin operatorilor economici -  vezi anexa 1.

5.5.2. Măsuri şi acţiuni ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau altor autorităţi - vezi anexa 2.

CAPITOLUL VI. INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, „Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava" este supus consultării publice prin publicarea anunţului privind realizarea propunerii de program şi a proiectului de program pe site-ul APM Suceava, www.apmsv.ro, prin afişarea anunţului la sediul APM Suceava şi a Primăriei municipiului Suceava, astfel încât publicul interesat să poată transmite comentarii, opinii, întrebări, în termenul de 30 de zile de la publicare. Opiniile vor fi analizate de Comisia Tehnică şi vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a programului.

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE

Programul de gestionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Municipal Suceava.

După aprobarea Programului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în colaborare cu Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, monitorizează stadiul realizării măsurilor. Responsabilii măsurilor/acţiunilor din program sunt obligaţi să respecte termenele din programul de gestionare şi să raporteze anual stadiul acţiunilor/realizarea măsurilor. Această raportare se transmite la APM Suceava până la data de 10 decembrie a fiecărui an. APM Suceava va elabora anual Raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul de gestionare, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

Dacă în timpul derulării programului apar depăşiri ale valorilor limită sau valorilor ţintă pentru alţi poluanţi, se revizuieşte programul de gestionare, cu parcurgerea aceloraşi paşi.

ANEXA 1

Măsuri şi acţiuni ce revin operatorilor economici

| Nr. crt. | Măsuri / Acţiuni | Responsabili | Termenul de realizare | Estimare costuri / surse finanţare | Rezultat aşteptat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reabilitarea şi modernizarea electrofiltrelor aferente cazanelor nr.1 şi 2 de 420 t/h: | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 31.12.2010 | 3.830 mii Euro/ Surse proprii, Buget de stat | Reducere emisii pulberi şi încadrare în VLE (50 mg/Nmc) | - Instalarea de echipamente electrice şi de automatizare performante. - Lucrări de îmbunătăţire la partea mecanică a electrofiltrelor: la sistemul de distribuţie gaze de ardere şi la sistemele de scuturare şi depunere.. |
| 2. | Reabilitarea şi modernizarea arzătoarelor cu NOx redus aferente cazanelor nr.1 şi 2 de 420 t/h, | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 31.12.2010 | 8,6 mii Euro/ Surse proprii | Reducere emisii NOx şi încadrare în VLE VLE (500 mg/Nmc) | - implementarea programului “Test de reducere a emisiei de NOx”, program stabilit de ENPRIMA LTD Finlanda |
| 3. | Realizarea instalaţiei de desulfurare gaze de ardere comună cazanelor nr.1 şi 2 de 420 t/h | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 31.12.2013 | 20.000 mii Euro/ Surse proprii, Fonduri UE, Fondul de Mediu | Reducere emisii SO2 şi încadrare în VLE VLE (400 mg/Nmc) | Studiu prefezabilitate şi fezabilitate realizat 100%. |
| 4. | Închiderea şi ecologizarea depozitului de zgură şi cenuşă de la SC Termica SA Suceava | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 2015 | 2.179,378 mii Euro, surse proprii | Reducerea emisiilor de pulberi antrenate de vânt de pe depozit | - |

ANEXA 2

Măsuri şi acţiuni ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau altor autorităţi

| Măsuri/Acţiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimare costuri / surse finanţare | Rezultat aşteptat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Măsuri privind emisiile din trafic |
| I.1. Implementare proiect „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în municipiul Suceava”, şi anume: | Primăria municipiului Suceava | 2012 | 66.511.712,06 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă 54.510.195,04 RON./ POR | Scăderea concentraţiilor de PM10 din aerul ambiental | - |
| I.1.1. Reabilitare arteră principală a municipiului Suceava (Str. 1 Decembrie – Bd. 1 Mai, Str. Ştefan cel Mare, Str. Ana Ipătescu - Calea Unirii – Calea Burdujeni – Cuza Vodă) |  | 2012 |  | Scăderea concentraţiilor de PM10 | L=6,12 km |
| I.1.2. Reabilitare/modernizare străzi în cartierele Iţcani (str. Câmpului, str. Mitocelului şi Aleea Dumbrăvii) şi Burdujeni (str. Căpitan Gr. Andrei, str. Dr. V. Babeş şi str. Plevnei) |  | 2012 |  | Scăderea concentraţiilor de PM10 | L=5,52 km |
| I.1.3. Modernizare strada Mitropoliei |  | 2012 |  | Scăderea noxelor datorate traficului în centrul oraşului | L= 0,63 Km |
| I.1.4. Reabilitare pod şi pasaj CF pe Calea Unirii |  | 2012 |  | Fluidizarea traficului şi scăderea conc. PM10 | - |
| I.1.5. Reabilitare Parc Gara Iţcani |  | 2012 |  | Îmbunătăţirea calităţii aerului | 6.482 mp |
| I.1.6. Reabilitare Parc Primăria Burdujeni |  | 2012 |  | Îmbunătăţirea calităţii aerului | 1.335 mp |
| I.2. Implementare proiect „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi”, şi anume: | Primăria municipiului Suceava | 2013 | 37.807.345,71 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 29.834.096,26 RON/ POR | Fluidizarea traficului şi scăderea concentraţiilor de PM10 | - |
| I.2.1. Crearea a două parcaje subterane: Parcajul I -108 locuri (13.375 mp) Parcajul II - 55 locuri (5.353 mp) |  | 2013 |  | Fluidizarea traficului şi scăderea concentraţiilor de PM10 | - |
| I.2.2. Reabilitare străzi: - amenajare sens giratoriu la intersecţia b-dului Ana Ipătescu cu b-dul Nicolae Bălcescu şi accesele spre Mc Donald’s şi în parcajul 1; - amenajarea intersecţiei străzii Ciprian Porumbescu cu strada Vasile Bumbac (sens unic) şi accesul în parcajul 2; - realizarea noului traseu al străzii cu sens unic Vasile Bumbac; - reabilitarea stratului de uzură prin turnarea unui covor asfaltic de 4 cm; - realizarea trotuarelor aferente cu pavaje; ridicarea la cotă a căminelor; - refacerea semnalizării rutiere; - reamenajarea spaţiilor verzi. |  | 2013 |  | Fluidizarea traficului şi scăderea concentraţiilor de PM10 | - |
| I.2.3. Reabilitare pietonal zona centrală: - suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de strada Ana Ipătescu, strada Nicolae Bălcescu, blocul 1B şi blocul T7 şi parcajul nr. 1 nou creat în Piaţa 22 Decembrie, cu o suprafaţă de 1.747 mp; - suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de parcajul nr. 2 nou creat, de clădirea Eon, strada Ciprian Porumbescu, blocurile nr.1 şi 3 şi strada Vasile Bumbac, cu o suprafaţă de 2.060 mp; - zona dată de suprafeţele pietonale şi spaţiile verzi şi de traseul străzii Ştefan cel Mare dintre strada Nicolae Bălcescu şi parcajul nr. 2 nou creat şi din jurul Casei de cultură, cu o suprafaţă de 6.188 mp; - traseul străzii Ştefan cel Mare transformată în pietonal în anul 1985 între strada Nicolae Bălcescu şi strada Curtea Domnească, cu o suprafaţă de 3.380 mp. |  | 2013 |  | Îmbunătăţirea aspectului zonei, încurajarea deplasării pe jos a cetăţenilor | 13.375 mp |
| I.3. Creare drumuri şi parcări DN 29 (Cartierul Tineretului) | Primăria mun. Suceava | 2012 | 2.949.204 RON Buget local, buget de stat | Fluidizarea traficului şi scăderea conc. de PM10 | L = 1,55 km |
| I.4. Realizarea şoselei de centură a municipiului Suceava | Consiliul Judeţean Suceava | 2015 | 67.000.000 Euro, buget de stat (Ministerul Transporturilor) | Scăderea emisiilor de PM10 datorate traficului de tranzit, traficului greu | L=13,2 km |
| II. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a oraşului |
| II.1. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare stradală, prin: - extinderea programului de salubrizare până la acoperirea întregii suprafeţe de carosabil din municipiu; - intensificarea programului zilnic de salubrizare stradală şi îmbunătăţirea calităţii acestuia. | Primăria mun. Suceava şi operatorul local de salubrizare | 2015 | buget local, cf. contracte salubrizare | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie resuspensionate | Măsura va fi impusă operatorului de salubrizare |
| II.2. Îndepărtarea operativă a materialului antiderapant folosit pentru tratarea carosabilului în timpul iernii (în maxim 2 zile de la uscare) |  | permanent |  |  |  |
| III. Extinderea şi reamenajarea parcurilor şi spaţiilor verzi |
| III.1. Întocmirea „Registrului local al spaţiilor verzi” pentru municipiul Suceava | Primăria mun. Suceava | 2011 | neevaluat | Gestionarea corectă a tuturor spaţiilor verzi | - |
| III.2. Identificarea a noi suprafeţe de teren pentru amenajarea de spaţii verzi, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a acestora în municipiul Suceava | Primăria municipiului Suceava | 2013 | neevaluat | Scăderea conc. de PM10 prin extinderea supr. de spaţiu verde | asigurarea a minim 26 mp/loc |
| III.3. Realizarea de spaţii verzi la construcţia de obiective noi (conf. HCL 184/2007 privind stabilirea suprafeţelor minimale de spaţii verzi la emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective şi locuinţe în mun. Suceava) | Primăria municipiului Suceava, pers. fizice şi juridice care solicită autorizaţii de construire | permanent | neevaluat fonduri private | Scăderea concentraţiei de PM10 prin extinderea suprafeţei de spaţiu verde | Măsura va fi impusă pers. fizice şi juridice care solicită autorizaţii de construire pentru locuinţe şi pentru toate categoriile de obiective |
| IV. Stabilirea obligaţiilor de mediu şi controlul conformării cu prevederile documentelor urbanistice şi de mediu emise |
| IV.1. Stabilirea obligaţiilor de mediu în acord cu legislaţia în vigoare, la emiterea autorizaţiilor de construire, demolare, organizare de şantier şi controlul modului de respectare a normelor impuse (respectarea condiţiilor referitoare la modul de organizare a şantierelor pentru: construcţii, demolări, lucrări de reabilitare a căilor rutiere, utilităţilor, reabilitare clădiri etc. precum şi a celor privind circulaţia mijloacelor de transport şi utilajelor pe căile publice de acces) | Primăria municipiului Suceava | permanent | Neevaluat | Eliminarea sau diminuarea unor surse locale necontrolate de emisii de pulberi | Măsura va fi impusă titularilor/ executanţilor încă din faza de proiect. |
| IV.2. Stabilirea obligaţiilor de mediu la încheierea contractelor de prestări servicii şi controlul modului de îndeplinire a acestora, respectiv refacerea spaţiilor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti (plantare de arbori şi arbuşti, gazon, flori), refacerea trotuarelor şi carosabilului, respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare (în special a lucrărilor de reparaţii ale drumurilor publice). |  | permanent | Neevaluat | Eliminarea sau diminuarea unor surse locale, necontrolate, de emisii de pulberi | Măsura va fi impusă executanţilor încă din faza de contractare a lucrării. |
| IV.3. Intensificarea controalelor la producătorii de betoane şi asfalt, la şantiere de construcţii, la operatorii de salubritate, privind modul de salubrizare, gestionarea şi depozitarea deşeurilor, precum şi la persoane fizice şi juridice privind modul de întreţinere a terenurilor aflate în proprietate/administrare, inclusiv privind interzicerea arderii deşeurilor vegetale şi a miriştilor. | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava, Primăria mun. Suceava | permanent | Neevaluat | Eliminarea sau diminuarea unor surse locale, necontrolate, de emisii de pulberi | nr. controale/an |
| V. Reducerea emisiilor necontrolate de pulberi datorate depozitelor de deşeuri |
| V.1. Ecologizarea fostului depozit municipal de deşeuri „Mirăuţi” | Primăria mun. Suceava, SC TEST PRIMA SRL Suceava | 2011 | conf. proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Suceava” | Scăderea concentraţiilor de pulberi în suspensie ca urmare a antrenării de către vânt | conf. autoriz.de mediu nr.309/ 2008 |
| V.2. Nivelarea şi ecologizarea terenurilor acoperite în prezent cu deşeuri inerte din construcţii şi demolări (zona Obcini, zona staţiei de epurare mal stâng r. Suceava, Dealul Stejăriei Burdujeni) şi reutilizarea deşeurilor pentru închiderea şi ecologizarea depozitului de zgură şi cenuşă aparţinând TERMICA SA şi a fostului depozit de gunoi municipal Mirăuţi. | Primăria mun. Suceava | permanent | Neevaluat | Scăderea concentraţiilor de pulberi în suspensie ca urmare a antrenării de către vânt |  |
| VI. Conştientizarea publicului cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a poluării aerului |
| VI.1. Promovarea educaţiei ecologice în instituţiile de învăţământ, în vederea reducerii poluării aerului | Primăria mun. Suceava, APM Suceava, Insp. Şcolar Suceava | permanent | Neevaluat | Creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte importanţa respectării măsurilor de reducere a poluării aerului. | Protocoale de colaborare |
| VI.2. Promovarea acţiunilor de voluntariat, în cadru organizat, în activităţi care vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu | Primăria mun. Suceava, APM Suceava, ONG-uri, Inspectoratul Şcolar Suceava | permanent | Neevaluat | Ecologizarea unor zone din municipiul Suceava Creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte problemele de mediu. | nr.acţiuni/an |
| VI.3. Promovarea în mass-media a acţiunilor, constatărilor, rezultatelor, dezbaterilor, în scopul formării unei culturi a respectului faţă de mediu | Primăria mun. Suceava, ONG-uri, APM Suceava | permanent | Neevaluat | Informarea, educarea publicului privind protecţia calităţii aerului | - |

BIBLIOGRAFIE

1. Băcăuanu V. şi colab.(1980), ,,Podişul Moldovei-natură, om economie”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 347 pagini

2. Slavic A. Gh. (1977), „Podişul Sucevei-studiu climatologic”, Manuscris, Univ. ,,AL.I.Cuza” Iaşi, Iaşi, 198 pagini

3. Mihailă D., Ursul G. (2009) - ,,Evaluarea variabilităţii ozonului troposferic în municipiul Suceava din perspectiva climatologică” lucrare prezentată la al IV-lea Simpozion Internaţional ,,Present Environment and Sustainable Developement” desfăşurat la Facultatea de Geografie şi Geologie a Univ. ,,Al. I. Cuza” din Iaşi – în curs de publicare

4. *** (2008), ,,Clima României”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 365 pagini

5. *** (1983), ,,Geografia României”, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 662 pagini

6. *** H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 210/2007

7. *** H.G. nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

8. *** O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului

9. *** HG nr. 731/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind protecţia atmosferei

10. *** HG nr. 738/2008 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei

11. *** Autorizaţia Integrată de Mediu a CET Suceava - SC TERMICA SA Suceava, emisă de ARPM Bacău.

# Text boxes

CJ-5