Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava

RAPORT ANUAL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA PENTRU INDICATORUL PM10

Anul 2011

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava la indicatorul pulberi în suspensie PM10 s-a iniţiat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava în data de 10.06.2010, pe baza depăşirilor valorii limită zilnice pe anul 2009 la pulberi în suspensie PM10 (VL = 50 μg/mc, a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic), întrucât în anul 2009 au fost înregistrate un număr de 67 de valori mai mari decât 50 μg/mc în staţia automată de monitorizare SV2, de tip industrial, aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA).  Staţia SV2 este amplasată în cartierul Burdujeni, pe strada Tineretului f.n., în curtea Grădiniţei nr. 12 „Ţăndărică”.

Programul de gestionare a calităţii aerului, conform prevederilor H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară în zonele şi aglomerările unde, pentru un poluant, se constată depăşiri ale valorilor limită, ale valorii limită plus marja de toleranţă, acolo unde există, şi/sau ale valorilor ţintă, măsuri aplicate în vederea încadrării sub aceste valori.

Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava la pulberi PM10 include o serie de măsuri/acţiuni cu termene de maximum 5 ani, adică până cel târziu în anul 2015, prin a căror implementare se urmăreşte încadrarea pulberilor PM10 sub VL zilnică.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 543/2004 şi a O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava s-a elaborat în cursul semestrului II al anului 2010 de către Comisia Tehnică numită prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 280/02.07.2010 şi a fost adoptat de către Consiliul Local al municipiului Suceava prin H.C.L. nr. 38/24.02.2011.

În conformitate cu prevederile legale sus-menţionate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu au obligaţia de a monitoriza stadiul măsurilor aplicate, iar responsabilii cu implementarea măsurilor/ acţiunilor (autoriăţile publice locale, sau agenţii economici, după caz) sunt obligaţi să respecte termenele din program şi să raporteze stadiul acţiunilor şi realizarea  măsurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice locale au obligaţia de a întocmi anual raportul privind stadiul realizării măsurilor, care va fi supus aprobării CL nu mai târziu de primul trimestru al anului următor, şi apoi pus la dispoziţia publicului prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.

Prezentul raport prezintă şi analizează situaţia existentă la finele anului 2011 din punctul de vedere al concentraţiilor de pulberi PM10, monitorizate continuu în perioada 2009-2011 în staţia SV2 din municipiul Suceava, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor/acţiunilor incluse în programul de gestionare, raportul fiind întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Primăria municipiului Suceava.

CAPITOLUL lI. DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONEI

UNDE AU FOST RAPORTATE DEPĂŞIRI

2.1. Relief şi hidrografie

Municipiul Suceava, reşedinţa judeţului Suceava, este situat pe platforma Suceava - Bosanci, parte componentă a Podişului Sucevei, care face parte din Podişul Moldovei.

Principala apă curgătoare din perimetrul municipiului Suceava, râul Suceava, creează în dreptul oraşului o albie largă, un culoar de 1,5 km lăţime, în cea mai mare parte neinundabil, ca urmare a măsurilor de îndiguire şi protejare a întregului spaţiu riveran afectat zonei industriale şi de agrement. Râul străbate municipiul de la NV spre SE,  trecând prin zona industrială a Sucevei şi se varsă în râul Siret la 21 de km aval de municipiul Suceava – fig. 2.1.

Municipiul este aşezat pe două subunităţi geografice: dealurile şi platourile marginale văii râului Suceava şi valea Sucevei. Relieful din zona oraşului şi din împrejurimi este foarte variat, cu o fragmentare sub formă de platouri, coline şi dealuri (Zamca – 385 m; Viei – 376 m; Mănăstirii – 375 m; Ţarinca – 435 m) separate de văile râului Suceava şi a pâraielor Şcheia, Cetăţii (Cacaina), Vătafu şi Morii – fig. 2.1

Aspectul caracteristic al reliefului municipiului Suceava este, ca urmare, cel al unui vast amfiteatru cu deschidere spre valea râului Suceava, unde se înregistrează altitudinea minimă, de 270 m, în zona albiei râului Suceava – vezi fig. 2.1.

Prezenţa râului Suceava acţionează asupra climatului din zonă, determinând un grad mai mare de umezire a aerului, solului şi instalarea unui anumit tip de vegetaţie. Un fenomen meteorologic des întâlnit de-a lungul cursurilor râurilor îl constituie ceaţa, care constituie un factor favorizant al poluării aerului, dar şi inversiile termice, îndeosebi în sezonul rece.

Fig. 2.1. Harta hipsometrică a municipiului Suceava şi a zonei periurbane

2.2. Clima

2.2.1. Particularităţi climatice ale mun. Suceava

Poziţia nordică a municipiului Suceava, determină în general o climă temperat-continentală, cu influenţe baltice, având un caracter mai răcoros şi umed. Clima este influenţată în mare măsură de prezenţa maselor anticiclonilor atlantic şi continental.

Orientarea NV spre SE a văii râului Suceava în zona oraşului (fig. 2.1.) imprimă direcţia celor mai frecvente vânturi dinspre NV.

Direcţia şi viteza vântului sunt parametri meteorologici foarte importanţi, ştiut fiind faptul că vântul transportă noxele atmosferice dinspre sursele de emisie spre zonele învecinate sau mai îndepărtate, uneori pe distanţe lungi, de sute şi chiar mii de km.

Anual, calmul atmosferic la Suceava are o pondere medie multianuală de peste 30%, acesta fiind un factor defavorizant al dispersiei poluanţilor emişi din sursele locale, ceea ce determină stagnarea şi concentrarea acestora, uneori zile la rând, în atmosfera municipiului Suceava.

Inversiunile termice (situaţia în care o pătură atmosferică de aer rece se poziţionează sub o pătură de aer mai cald) pot surveni sub un front atmosferic staţionar de presiune ridicată cuplat cu viteze scăzute ale vântului. În aceste condiţii difuziunea, amestecurile şi interacţiunile chimice între componentele atmosferice şi poluanţii emişi sunt încetinite, deci procesele fizico-chimice de reducere ale concentraţiilor unor poluanţi sunt reduse, iar aceştia se pot acumula la altitudini joase, aproape de nivelul solului, determinând concentraţii ridicate de poluanţi în aerul respirat.

Cele mai frecvente inversiuni termice (cca. 60% din numărul lor anual) au loc în intervalul septembrie-februarie, în nopţile cu cerul senin şi calm atmosferic. Toamna inversiunile se produc în timpul nopţii, câştigând în durată pe măsură ce se apropie iarna. În timpul iernii radiaţia efectivă a suprafeţei subiacente este mare şi în timpul zilei, ceea ce determină ca inversiunile termice să fie de durată (4-5 zile). Primăvara inversiunile se formează seara, extinzându-se treptat în înălţime, unde ajung să fie maxime în jurul orelor 5 - 6, iar după răsăritul Soarelui se reduc treptat în intensitate şi dispar complet. În lunile de vară inversiunile de temperatură se caracterizează prin cea mai redusă intensitate, frecvenţă şi extindere pe verticală.

Fenomenul de inversiune termică este cel mai frecvent în zona joasă a municipiului Suceava (valea Sucevei, zona industrială, cartierul Burdujeni). În această arie, inversiunile mai mult sau mai puţin intense durează cca. 30% din timpul unui an, perioadă în care temperatura aerului şi solului scade, iar poluanţii atmosferici stagnează în apropierea suprafeţei subiacente.

2.2.2. Corelaţiile dintre concentraţiile de pulberi PM10 şi parametrii meteorologici în anul 2011

Concentraţiile medii zilnice de pulberi în suspensie PM10 sunt desigur influenţate de nivelul emisiilor din diferitele surse (vezi cap. II), dar o serie de alţi factori, precum: factorii meteo (manifestări ale calmului atmosferic, inversiunile termice, direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, radiaţia solară etc.), factorii geografici specifici zonei – valea râului Suceava, condiţii care au favorizat uneori acumularea emisiilor din zonă şi menţinerea unor niveluri ridicate ale concentraţiilor de pulberi PM10 în aer pe perioade mai lungi (ex. calm, inversii termice) sau dimpotrivă, scăderea rapidă a acestora (precipitaţii, vânt favorabil dispersiei etc.).

Din graficele din fig. 2.2. se constată că, deşi vântul din direcţia V-NV a fost predominant în fiecare din cei 3 ani, o pondere însemnată au avut-o şi vânturile din direcţia E-SE, direcţia căreia îi corespund valorile cele mai mari ale concentraţiilor PM10, care depăşesc VL de 50 µg/mc (colorate cu roşu în graficele din fig. 2.2.); în anii 2010 şi 2011 practic valori peste VL s-au înregistrat exclusiv pe această direcţie a vântului. Aceasta este apropiată de direcţia S-SE în care se află CET Suceava faţă de SV2 (trebuie să ţinem seama că staţia meteo aferentă staţiei de monitorizare SV2 indică oarecum condiţii de microclimat local, curenţii de aer fiind influenţaţi probabil de clădirile aflate în cartierul în care este amplasată staţia – vezi pct. 3.2), ceea ce probabil crează direcţii preferenţiale ale curenţilor de aer. Trebuie însă precizat că cea mai mare parte dintre depăşirile VL la PM10 s-au înregistrat totuşi în condiţii de preponderenţă a calmului atmosferic şi lipsa precipitaţiilor.

| 2009 | 2010 |
| --- | --- |
| 2011 |

Fig. 2.2. Graficul direcţie vânt-concentraţii PM10 măsurate la staţia de monitorizare SV2

în anii 2009, 2010 şi 2011

Analizând corelaţia grafică dintre concentraţiile medii zilnice de PM10 şi ale precipitaţiilor măsurate în staţia SV2 (vezi fig. 2.3), se constată că valorile cele mai mari ale concentraţiilor PM10 s-au înregistrat în condiţiile căderii de cantităţi mici sau chiar absenţei precipitaţiilor, lucru normal, având în vedere că precipitaţiile au capacitatea de a purifica atmosfera, prin antrenarea poluanţilor către sol.

Analizând corelaţia dintre concentraţiile medii zilnice de PM10 şi temperaturile medii zilnice măsurate în staţia SV2 în anul 2011 (vezi fig. 2.4) se constată că valori mai coborâte ale temperaturii se reflectă în general în concentraţii crescute de pulberi PM10, lucru explicabil dacă luăm în considerare faptul că sursele majore ale emisiilor de pulberi sunt arderile de combustibili solizi, atât la CET pe huilă, cât şi în alte centrale termice (pe deşeuri lemnoase) şi sisteme de încălzire individuale pe lemn din municipiu, care au activitate susţinută îndeosebi în perioadele reci.

Fig. 2.3. Corelaţia dintre concentraţiile de PM10 şi cantităţile zilnice de precipitaţii

măsurate în staţia SV2 în anul 2011

Fig. 2.4. Corelaţia dintre concentraţiile de PM10 şi temperaturile medii zilnice

măsurate în staţia SV2 în anul 2011

În concluzie, cea mai mare parte dintre depăşirile VL la PM10 s-au înregistrat în condiţii de temperaturi scăzute, prezenţa în cantităţi mici sau absenţa precipitaţiilor şi respectiv de calm atmosferic sau vânt din direcţia ESE.

### 2.3. Vegetaţie

Teritoriul administrativ al municipiului Suceava cuprinde o suprafaţă totală de 5.210 ha, din care aprox. 237 ha reprezintă spaţii verzi publice, aprox. 330 ha reprezintă zone verzi private şi aprox. 573 ha fond forestier alcătuit din pădurile ce înconjoară oraşul.

Suprafaţa de spaţii verzi publice cu acces nelimitat din municipiul Suceava este de 2.373.884 mp şi este alcătuită din:

- 686.030 mp – parcuri;

- 326.475 mp – scuaruri;

- 241.379 mp – aliniamente;

- 1.120.000 mp – terenuri (inclusiv terenuri afectate de alunecări).

În prezent, suprafaţa spaţiilor verzi publice raportată la numărul de locuitori ai Municipiului (106.397 locuitori la data de 1 07.2007, conform Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava) este de 22,31 m2 / locuitor şi se încadrează în normele legale impuse de legislaţia în vigoare.

Municipiul Suceava este construit pe două componente geografice şi anume dealurile şi văile din bazinul râului Suceava. Configuraţia neobişnuită a oraşului include două crânguri Zamca şi Şipote, ambele localizate la graniţele oraşului.

Zonele publice verzi ale municipiului sunt reprezentate de parcurile cu suprafeţe relativ mari, localizate în principal în zona rezidenţială centrală, urmate de scuaruri şi aliniamente stradale amenajate de-a lungul principalelor artere de circulaţie.

Ca şi vegetaţie, dominantă este prezenţa exemplarelor mari de paltin de câmp, tei, frasin, carpen şi paltin de munte din Parcul Central, molid argintiu, pin negru, tuia gigant, tei pucios din Parcul Şipote, ulm de munte, dud negru, mesteacăn, chiparos de California şi biota din scuarul Policlinică, pinul negru, pinul silvestru şi ulmul de Turkestan şi arbuşti - lemnul câinesc şi cununiţa din scuarul Areni.

Ca elemente de vegetaţie remarcabile pot fi amintite: exemplarul de fag roşu (Fagus sylvatica var. atropurpurea) din faţa Muzeului de Ştiinţe ale Naturii, declarat arbore ocrotit, având o înălţime de cca. 20 m şi un coronament deosebit de bogat şi frumos; exemplarele monumentale de paltin de câmp (Acer platanoides), cu o vigoare foarte bună şi valoare estetică mare, numeroasele exemplare de tisă (Taxus baccata), foarte valoroase sub aspect ştiinţific, fiind din ce în ce mai rare în mediul natural, două exemplare de larice (Larix decidua), două exemplare de tei cordat, probabil seculare, dar cu o vigoare încă ridicată, un exemplar de paltin de munte roşu (Acer pseudoplatanus var. atropurpurea), exemplare mature de salcâm (Robinia pseudacacia), cu o creştere vegetativă relativ scăzută dar cu o înflorire bogată an de an, exemplare monumentale de frasin (Fraxinus excelsior), cu vigoare foarte bună.

În ceea ce priveşte dendroflora oraşului Suceava, se poate remarca faptul că unele specii sunt unice sau rare, cum ar fi cele patru exemplare de Ptelea trifoliata (ptelea), originar din America de Nord, un exemplar de Daphne mezereum (piperul lupului), arbust autohton cu o înflorire spectaculoasă primăvara timpuriu, uneori iarna, un exemplar de Magnolia kobus (magnolie albă) şi salcâmul alb japonez (Sophora japonica).

2.4. Solurile

Solurile din raza municipiului Suceava intră, în general, în categoria celor de silvostepă, solurile cernoziomice levigate fiind specifice zonei. Aceste soluri par o formă relictă, corespunzătoare unei epoci mai secetoase din trecut, dat fiind faptul că sunt soluri tipice de silvostepă. Ele sunt cele mai fertile soluri din zonă, folosite la cultura cartofului, sfeclei de zahăr şi cerealelor. Pe terasele superioare ale Sucevei se găsesc soluri cenuşii de pădure, cu o fertilitate mai scăzută. În lunca Sucevei există soluri aluvionare, formate din depozite fluviale de pietriş şi nisip.

2.5. Populaţia

Populaţia municipiului Suceava la data de 01.01.2011, conform datelor furnizate de  Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, era de 107.243 locuitori, din care 51.246 persoane de sex masculin şi 55.997 de sex feminin.

Densitatea populaţiei pe teritoriul municipiului, incluzând şi zone limitrofe ale municipiului este diferită, fiind determinată de amplasarea diverselor obiective comerciale, industriale, de agrement.

2.6. Sursele locale de emisie, cantităţi anuale de pulberi emise de acestea

Cantităţile anuale de pulberi în suspensie PM10 emise de principalele surse de emisie din municipiul Suceava (vezi fig.2.2)  la nivelul anilor 2009 şi 2010 (inventarierea emisiilor pe anul 2011 nu a fost încă realizată), sunt prezentate în tabelul 2.1.

| Titular de activitate | Tipul de activitate | Cantităţi de pulberi PM10 emise (tone) | Contribuţie anuală % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Surse staţionare, total, din care: | 37,7 | 52,2 | 37,8 | 55,9 |
| S.C.TERMICA S.A. Suceava – CET pe huilă | Industria energetică - instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW | 33,56 | 47,68 | 33,6 | 51,1 |
| SC FONTUR SA | Elaborarea fontei în cubilou | 1,78 | 2,36 | 1,78 | 2,53 |
| SC CONSTRUCŢII FEROVIARE SA - GRUP COLAS | Staţie de asfalt | 1,23 | 1,34 | 1,23 | 1,44 |
| SC AMBRO SA | Instalaţie de producere a hârtiei de ambalaj natural din fibre reciclate, instalaţie de producere a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 |
| S.C.TERMICA S.A. Suceava – CET pe hidrocarburi | Industria energetică - instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW | 0,46 | 0,16 | 0,46 | 0,17 |
| SC FACOS SA | Fabrică de conserve din carne | 0,038 | 0,032 | 0,04 | 0,03 |
| SC BERMAS SA | Fabricarea berii | 0,027 | 0,045 | 0,03 | 0,05 |
| SC TESS HOUSE SRL | Centrală termică, consum instituţional | 0,027 | 0,023 | 0,03 | 0,02 |
| SC MOLDO MEX SRL | Producţie mobilier lemn, centrală termică pe rumeguş | 0,020 | 0,027 | 0,02 | 0,03 |
| SC MOPAN SA | Fabricarea produselor de panificaţie-patiserie | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 |
| SC MONDECO SRL | Eliminarea prin incinerare a deşeurilor periculoase | 0,001 | 0,015 | 0,001 | 0,02 |
| SC VALCOVIN SA | Fabricare de băuturi alcoolice | n.a. | 0,013 | n.a. | 0,01 |
| SC DRUMURI ŞI PODURI SA | Staţie de asfalt | 0,069 | n.a. | 0,1 | n.a. |
| Transport rutier (estimativ, cca. 30% din emisiile anuale din trafic de la nivelul judeţului Suceava) | 62,1 | 41,1 | 62,2 | 44,1 |
| TOTAL | 99,8 | 93,3 | 100 | 100 |

Tabel 2.1. Cantităţi de pulberi PM10 emise de sursele de emisie inventariate

la nivelul municipiului Suceava în anii 2009 şi 2010

Precizări:

- Emisiile de pulberi PM10 prezentate în tabel au fost cuantificate prin metodologia EMEP/EEA 2009, pe baza datelor de consum şi/sau producţie furnizate de titularii de activităţi, cu ocazia realizării inventarelor anuale ale emisiilor atmosferice  la nivel de judeţ, întocmite de APM Suceava pentru anii 2009 şi 2010. Fac excepţie emisiile SC TERMICA SA – CET pe huilă, determinate pe baza măsurătorilor continue la coş, care au fost efectuate însă doar în condiţii normale de funcţionare, nu şi în perioadele de porniri-opriri, care sunt însoţite de emisii mari şi necontrolate de pulberi.

- În anul 2011, conform raportului transmis de SC TERMICA SA, emisia totală de pulberi de la CET pe huilă a fost de 44,8 tone.

- Emisiile de pulberi PM10 din trafic au fost cuantificate la nivel de judeţ prin metodologia COPERT III (anul 2009) şi respectiv COPERT IV (anul 2010), iar cele din mun. Suceava au fost estimate ca reprezentând cca. 30% din cele totale din judeţ, având în vedere că municipiul Suceava este reşedinţa de judeţ, oraşul cu cea mai mare concentrare de populaţie (cca. 15% din populaţia judeţului locuieşte aici) şi de activităţi economice şi sociale din judeţ.

- Nu sunt incluse în tabel emisiile de PM10 din sursele de ardere rezidenţiale, instituţionale şi comerciale la nivelul municipiului, datorită incertitudinii relativ ridicate a datelor necesare calculului, întrucât nu se cunosc cu exactitate numărul de locuinţe/sedii comerciale care se încălzesc cu lemne în municipiu, consumul de lemne etc., dar este de presupus că această contribuţie este semnificativă în sezonul rece.

- Construcţiile, demolările, arderea în aer liber a gunoaielor, reprezintă alte tipuri de activităţi care determină emisii necontrolate de pulberi, implicit a fracţiei PM10, care au un aport aleatoriu, adesea sezonier, dar care poate fi în anumite situaţii, pe termen scurt, semnificativ. Nu au putut fi cuantificate însă, din lipsa datelor necesare, nici emisiile din astfel de surse.

- Starea de salubritate a străzilor, starea tehnică a carosabilului sunt de asemenea elemente care contribuie şi ele la nivelul de poluare cu pulberi PM10, dar contribuţia lor nu a putut fi cuantificată.

- Pulberile PM10 din surse naturale locale (ex. polen etc.), ca şi cele naturale ori antropice din afara arealului mun. Suceava, datorate circulaţiei la scară largă a maselor de aer, pot contribui de asemenea la nivelul concentraţiilor de pulberi PM10 din municipiu, sezonier sau în anumite condiţii meteorologice particulare, cum ar fi: vânt puternic din direcţia unor surse aflate chiar la mare distanţă, inclusiv transfrontalier, lipsa precipitaţiilor perioade îndelungate, calm atmosferic etc.). Nici aceste surse nu au putut fi estimate şi incluse în inventarele de emisii din 2009 şi 2010.

- n.a. – nu sunt date.

Din tabelul 2.1. se constată că sursa staţionară majoră de emisii de PM10 din municipiu este arderea huilei la CET Suceava, cu un nivel al emisiilor apropiat de cel total estimat ca provenind din trafic la nivelul mun. Suceava.

Scăderea semnificativă a emisiilor estimate din trafic în 2010 faţă de 2009 (vezi tab. 2.1) se datorează faptului că, deşi numărul de autovehicule de toate tipurile înmatriculate în anul 2010 în judeţul Suceava a fost chiar mai mare decât în anul 2009, dar mai ales la autovehiculele pentru pasageri pe motorină, care produc şi cele mai mari emisii de pulberi PM10 (de ex. de la 29321 maşini pasageri pe motorină în 2009 a crescut la 34128 maşini), au scăzut semnificativ cantităţile de carburanţi consumate în 2010 faţă de 2009 (de la 86434 tone motorină în 2009 la 68462 tone în 2010).

În interpretarea datelor privind emisiile anuale estimate comparativ cu depăşirile VL la PM10, care au loc în sezonul rece, trebuie să se ţină seama că, în timp ce sursa staţionară majoră, CET Suceava, a funcţionat doar în sezonul rece (adică aprox. 54% din timpul anului), emisiile datorate traficului rutier se produc, cu unele fluctuaţii, aproximativ la fel pe tot parcursul anului, ba chiar cu unele vârfuri vara, în perioadele de concedii, când CET nu funcţionează şi nici nu s-au înregistrat depăşiri la PM10, nici în 2010, nici în 2011.

Totodată însă, la nivelul crescut de pulberi PM10 din aer în sezonul rece contribuie şi sursele de arie, adică sistemele individuale de încălzire pe lemne, deşeu lemnos (sobe, centrale termice) existente la nivelul municipiului Suceava, chiar în apropiere de aria de reprezentativitate a staţiei SV2 (ex. Burdujeni sat), cu cantităţi emise de pulberi PM10 care au fost estimate la cca. 72 tone/an, dacă considerăm un număr de aprox. 3000 locuinţe cu astfel de sisteme de încălzire, câte erau la recensământul din 2002, cu un consum mediu de cca. 5 tone de lemne/locuinţă/an.

CAPITOLUL III.  DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE LA NIVELUL ANULUI 2011

3.1. Structura reţelei de monitorizare din judeţul Suceava în anul 2011

Denumirea reţelei: Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului din România (RNMCA)

Timpul de referinţă (GMT şi local) - GMT+2

Responsabilul reţelei: ing. Ursul Gina, adresa: APM Suceava, str. Bistriţei nr. 1A; tel: 0230 51 40 56; fax: 0230 51 40 59; e-mail monitorizare@apmsv.anpm.ro.

Componenţa reţelei de monitorizare existente în judeţul Suceava în anul 2011

În judeţul Suceava în anul 2011 au funcţionat 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului aparţinând RNMCA, ambele situate în municipiul Suceava, şi anume:

- Staţia de fond urban SV1 (amplasată la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, str. Mărăşeşti nr. 57), care evaluează influenţa generală a activităţilor umane asupra calităţii de fond a aerului din mediul urban. Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, pulberi în suspensie (PM2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de tip industrial SV2 (amplasată la Grădiniţa nr. 12 din cartierul Cuza Vodă, str. Tineretului f.n.) – evaluează influenţa activităţii industriale asupra calităţii aerului. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de tip trafic SV3 (amplasată în oraşul Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.) – evaluează în principal influenţa traficului de pe E85 asupra calităţii aerului, fiind amplasată în imediata vecinătate a acestei artere de trafic care străbate oraşul. Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de fond regional EM-3 (comuna Poiana Stampei) – evaluează nivelul de fond regional al concentraţiilor de poluanţi atmosferici, staţia fiind relativ îndepărtată faţă de surse locale de emisii. Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, pulberi în suspensie (PM10), metale grele din pulberile PM10 (plumb, cadmiu, arsen, nichel) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Informaţiile privind calitatea aerului monitorizată în staţiile automate din municipiul Suceava, SV1 şi SV2, sunt puse la dispoziţia publicului în timp real prin intermediul unui panou electronic exterior de informare, amplasat în str. 22 Decembrie, în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din centrul municipiului Suceava şi a unui panou de afişaj interior, la Sediul APM Suceava din strada Bistriţei nr. 1A.

Informarea publicului se realizează totodată pe site-ul APM Suceava, http://apmsv.anpm.ro, unde sunt publicate buletine de informare zilnic şi lunar cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Amplasamentul staţiilor automate de pe teritoriul judeţului Suceava este prezentat pe harta din fig. 3.1.

|  | Adrese amplasamente staţii: SV-1: Suceava, str. Mărăşeşti nr. 57, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” SV-2: Suceava, str. Tineretului f.n (cartier Cuza Vodă), la Grădiniţa nr. 12 „Ţăndărică” SV-3: Siret, str. Alexandru cel bun f.n. EM-3: com. Poiana Stampei (lângă staţia meteo aparţinând Administraţiei Naţionale de Meteorologie) |
| --- | --- |

Fig. 3.1. Amplasarea staţiilor automate aparţinând RNMCA de pe teritoriul jud.Suceava

3.2. Informaţii generale cu privire la staţia de monitorizare SV2

Staţia SV2 este staţia de monitorizare în care s-au înregistrat depăşirile VL la PM10 în anul 2009 (67 de valori care au depăşit VL zilnică), ceea ce a condus la necesitatea elaborării Programului de gestionare a calităţii aerului.

- Denumirea staţiei: Staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip industrial

- Codul staţiei:  SV-2

- Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: Cartier Cuza Vodă II – Grădiniţa nr. 12 „Ţăndărică”, str. Tineretului f.n. (Burdujeni)

- Codul zonei: SV

- Tipul staţiei: industrială, cu o arie de reprezentativitate de la 100 m până la 1 km

- Responsabil staţie: Eugen Airinei, tel. 0230 514056, fax 0230 514059, e-mail: eugen.airinei@apmsv.anpm.ro

- Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, Suceava

- Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia de Mediu Europeană, alte autorităţi publice locale, public (prin panoul exterior şi cel interior de informare a publicului, site-ul naţional www.calitateaer.ro, buletine de informare a publicului, zilnice şi lunare, privind indicii zilnici de calitate a aerului, publicate pe site-ul APM Suceava http://apmsv.anpm.ro).

- Aria de reprezentativitate: 100 m - 1 km

- Coordonatele geografice: latitudine N 47040’08,2’’; longitudine E  26016’52,8”

- Altitudinea: 352 m

- Poluanţii măsuraţi: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2) şi oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10).

- Parametrii meteorologici măsuraţi: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii

- Alte informaţii relevante:

| Distanţă până la cele mai apropiate obstacole | Înălţime obstacole |
| --- | --- |
| clădire grădiniţă | biserică | clădire grădiniţă | biserică |
| 15 m | 20 m | 7 m | 10 m |

- Mediul înconjurător local/morfologia peisajului:

  - Tipul zonei: urbană

  - Caracterizarea zonei: rezidenţială

- Amplasarea staţiei SV2 în raport cu principalele surse de emisie a pulberilor PM10 din municipiul Suceava

Staţia SV2 este amplasată pe Dealul Burdujeni, terasa de 60-70 m altitudine faţă de valea râului Suceava; staţia se află la o altitudine de 352 m faţă de nivelul mării (vezi fig. 2.1).

Zona rezidenţială Burdujeni este situată pe deal iar cea industrială, inclusiv centrala termoelectrică a oraşului, este situată mai jos, în valea râului Suceava, topografie ce exacerbează efectele emisiilor industriale.

Datorită amplasamentului ei, în principal din punct de vedere al reliefului zonei şi microclimatului determinat de acesta, ca şi a vecinătăţii surselor majore de emisie din municipiu, staţia SV2 este clasificată ca fiind o staţie de tip industrial. Amplasamentul staţiei SV2 este de tip rezidenţial-instituţional, aceasta fiind amplasată în apropierea unei grădiniţe, a unei şcoli şi a unei biserici, dar se află totodată în aria de impact a surselor industriale din valea Sucevei.

Principalele surse de emisie a pulberilor PM10 sunt amplasate în raport cu staţia SV2 după cum urmează:

- la distanţa de cca. 2000 m de staţia de monitorizare SV2, pe direcţia S-SE faţă de aceasta, se află instalaţia mare de ardere a SC TERMICA SA Suceava (centrala termoelectrică pe huilă, instalaţie IPPC, care intră sub incidenţa OUG 152/2005, cu modificările şi completările ulterioare) şi este conformă cu cerinţele legale privind VL ale emisiile de pulberi;

- la cca. 1000 m se află instalaţiile de ardere ale SC AMBRO SA (centrale termice pe gaz natural şi respectiv pe deşeu lemnos) şi centrala termică pe rumeguş aparţinând SC MOLDO MEX SRL Suceava;

- la aproximativ 1300 m se află instalaţia de incinerare a deşeurilor periculoase aparţinând SC MONDECO SRL Suceava, care intră sub incidenţa OUG 152/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi este conformă cu cerinţele legale;

- în zonele rezidenţiale Burdujeni şi Iţcani, situate spre periferia municipiului Suceava, în partea N şi respectiv E-NE faţă de staţia SV2 se foloseşte în mare măsură lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor în sobe/centrale termice.

În analiza contribuţiei aduse de sursele locale de emisii la nivelul concentraţiilor de pulberi PM10 măsurate în staţia SV2 din municipiul Suceava, este foarte important să se aibă în vedere nu doar cantităţile de poluanţi emise din fiecare sursă/categorie de surse, ci şi alte aspecte, deosebit de importante, precum:

- caracteristicile surselor fixe, dintre care au relevanţă deosebită variaţia în timp a emisiilor, adică a funcţionării sursei (proces continuu sau discontinuu, cu emisie constantă în timp sau variabilă) înălţimea la care se produce emisia, parametrii fizici şi chimici ai noxelor emise etc.

- factorii meteorologici specifici zonei/perioadei, aspectele urbanistice locale (înălţimea şi aşezarea clădirilor, a străzilor, spaţiile verzi etc.); reprezintă factori importanţi care pot contribui la menţinerea şi accentuarea poluării (ex. calm atmosferic, inversia termică, vânt puternic din direcţia sursei/surselor, lipsa vegetaţiei etc.) sau dimpotrivă, la reducerea ei, la depoluarea atmosferei, prin facilitarea dispersiei poluanţilor, absorbţia lor de către vegetaţie, spălarea de către precipitaţii.

- categoriile de autovehicule din trafic, starea lor tehnică

- starea carosabilului, programul de curăţire a străzilor, utilizarea de materiale antiderapante etc.

- variaţia intensităţii traficului din municipiul pe parcursul anului

- tipul şi starea solului,

- prezenţa sau, dimpotrivă, absenţa vegetaţiei din arealul reprezentativ al staţiei,

- relieful, pantele etc.

Fig. 3.2. Amplasarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului din mun. Suceava SV2 în raport cu cea a surselor staţionare de emisii de pulberi din valea Sucevei

- Număr aproximativ de locuitori din zonă: cca. 12.000 locuitori.

- Caracterizarea traficului din zonă: staţia se află la cca. 500 m de cea mai apropiată intersecţie importantă, la cca. 50 m de cel mai apropiat drum (de legătură), cu un volum mic de trafic (mai mic de 2.000 vehicule/zi) şi la cca. 300 m de drum principal (naţional) cu 2 benzi pe sens, cu un volum mare de trafic (mai mare de 10.000 vehicule/zi)

- Informaţii privind echipamentele şi  tehnicile de măsurare:

- Prelevarea de probe medii zilnice se realizează pe filtre de cuarţ, cu un prelevator secvenţial Sentinel TCR Tecora cuplat cu o Unitate de control UNITEC FOX de tip Low Volume System care măsoară volumul de aer  aspirat în 24 de ore prin filtru, exprimat în condiţii reale de temperatură şi presiune. Determinarea gravimetrică se realizează  în laborator, după condiţionarea filtrelor neexpuse şi expuse într-un cabinet climatic ACTIVA CLIMATIC, la temperatura de 20 0C ± 1 0C şi umiditate relativă de 50 % ± 5%, prin cântărire cu balanţa electronică cu 5 zecimale, clasa I, METTLER TOLEDO model XP 205.

- Caracteristici de prelevare:

- Localizarea punctului de prelevare: în curtea grădiniţei cu program normal nr. 12 din cartierul Cuza Vodă II, Burdujeni.

- Înălţimea punctului de prelevare: 2,5 m

- Lungimea liniei de prelevare: 1,8 m

- Timpul de prelevare: continuu, în cicluri de 24 ore (de la ora 0 la ora 24).

- Calibrare:

a) masa: calibrarea metodei gravimetrice de determinare a PM10 se face prin:

- controlul stării de etalonare a balanţei înainte de fiecare serie de cântăriri, cu o greutate etalon de 100 mg.

- calibrarea automată a balanţei analitice înainte de fiecare serie de cântăriri sau ori de câte ori este cazul

- etalonare externă a balanţei analitice odată la 2 ani, de către un laborator de etalonare acreditat

b) debitul de aer aspirat de pompa FOX se calibrează manual, odată pe an, cu ajutorul unui debitmetru etalon secundar de transfer, din dotarea unităţii de etalonare din regiunea NE din cadrul Laboratorului APM Iaşi, trasabil la debitmetrul etalon al Laboratorului Naţional de Referinţă din cadrul ANPM

3.3. Prezentarea datelor de monitorizare a indicatorului PM10 în staţia SV2 în perioada 2009-2011

3.3.1. Cerinţe legale în vigoare privind calitatea aerului ambiental la PM10

Valorile limită şi perioadele de mediere pentru fracţia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă au fost reglementate, anterior intrării în vigoare a  Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător începând cu data de 28.07.2011, prin Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea „Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător”.

OM 592/2002 a transpus directivele europene în vigoare la acea dată, şi anume: Directiva Cadru 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea si gestionarea calităţii aerului înconjurător şi trei dintre directivele fiice: Directiva 1999/30/CE a Consiliului privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător; Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind valorile limită pentru benzen şi monoxidul de carbon din aerul înconjurător şi Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător.

Toate aceste directive au fost înlocuite treptat, începând din 11.06.2010, de Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, abrogând Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, OM 592/2002 precum şi alte acte normative subsecvente în domeniul calităţii aerului.

Prevederile noii legi privind valorile limită la PM10 (vezi tabelul nr. 3.2.) sunt aceleaşi ca şi cele incluse în OM 592/2002, pentru faza I de implementare (cu termen de conformare la 01.01.2007), dar au eliminat cerinţele mai stricte de conformare din OM 592/2002, aferente fazei a II-a (cu termen de conformare la 1.01.2010).

| Poluantul | Perioada de mediere | Valoare limită |
| --- | --- | --- |
| Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 μg/mc, a nu se depăşi de peste 35 ori într-un an calendaristic |
|  | An calendaristic | 40 μg/mc |

Tabel 3.2. Valori limită pentru protecţia sănătăţii umane stabilite prin O.M. nr. 592/2002

la indicatorul PM10

3.3.2. Date din monitorizare privind PM10 în perioada 2009-2011

Datele statistice pentru anii 2009-2011 privind indicatorul PM10 monitorizat în staţia SV2 sunt prezentate în tab. 3.3:

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice ale PM10 măsurate în staţia SV2 în perioada 2009-2011 este prezentată în fig. 3.3.

| Anul | Staţia / Tipul staţiei | Captura de date valide | Concentraţia PM10 | Nr. valori mai mari ca VL zilnică | Frecvenţa valorilor mai mari ca VL zilnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Maxima zilnică | Medie anuală | UM |  |  |
| 2009 | SV2 / Industrial | 88,8% (324 valori zilnice) | 113,92 | 36,5 | μg/mc | 67 | 20,7% |
| 2010 |  | 86,3 % (315 valori zilnice) | 168,26 | 33, 6 | μg/mc | 35 | 11,1% |
| 2011 |  | 80,0% 292 valori zilnice) | 114,29 | 37,0 | μg/mc | 31 | 10,6% |

Tabel 3.3. Date statistice pe perioada 2009-2011 privind indicatorul PM10 monitorizat în staţia SV2

Fig. 3.3. Evoluţia concentraţiilor medii zilnice la indicatorul PM10 monitorizat în staţia SV2

în perioada 2009-2011

CAPITOLUL IV. IDENTIFICAREA ŞI VALIDAREA DEPĂŞIRILOR

4.1. Identificarea depăşirilor

Din tabelul 3.3.se constată că în anii 2010 şi 2011 nu s-au mai înregistrat peste 35 de valori pe an care să depăşească valoarea de 50 μg/mc, prin urmare nu s-a depăşit VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane în anii 2010 şi 2011. Totodată, se constată o reducere de la an la an a numărului de depăşiri ale VL zilnice pentru protecţia sănătăţii umane la PM10 înregistrate anual, în perioada 2009-2011.

Valoarea limită anuală (40 μg/mc) pentru protecţia sănătăţii umane nu a fost depăşită în nici un an din perioada analizată – vezi tab. 3.3.

Constatarea s-a făcut de către responsabilul cu activitatea de gestionare a datelor din cadrul Serviciului Monitorizare, numit prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 546/2008, cu modificările din Ordinul nr. 1256/2009.

4.2. Validarea depăşirilor

Valorile medii zilnice la PM10 au fost determinate prin metoda gravimetrică. Toate concentraţiile medii zilnice ale PM10 determinate gravimetric sunt validate prin asigurarea respectării cerinţelor din standardul de metodă şi din procedurile laboratorului, inclusiv sub aspectul asigurării şi controlului calităţii rezultatelor, Laboratorul APM Suceava fiind acreditat RENAR pentru această încercare.

După validarea locală, datele au fost transmise la Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM).

CAPITOLUL V. MĂSURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1. Informarea autorităţilor responsabile

Au fost informate cu privire la depăşirile înregistrate în perioada analizată în municipiul Suceava următoarele autorităţi / instituţii/titulari de activitate:

- Ministerul Mediului şi Pădurilor

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

- Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu

- Primăria municipiului Suceava

5.2. Identificarea surselor care au generat depăşirile VL zilnice la PM10

5.2.1. Distribuţia pe sezoane a depăşirilor VL la PM10 în perioada 2009-2011

Din fig. 3.3 de mai sus se observă că, în general, valorile zilnice ale PM10 măsurate în sezonul rece (octombrie-aprilie) sunt mai mari decât cele din sezonul cald (mai-septembrie), numărul de depăşiri ale VL din sezonul rece având ponderea covârşitoare din numărul total de depăşiri dintr-un an calendaristic, după cum rezultă din tab. 3.4.

| Anul | Număr total depăşiri VL | din care: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sezon cald (mai-septembrie) | Sezon rece (octombrie-aprilie) |
|  |  | nr. | % din total an | nr. | % din total an |
| 2009 | 67 | 20 | 29,8 | 47 | 70,2 |
| 2010 | 35 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| 2011 | 31 | 0 | 0 | 31 | 100 |

Tabel 3.4. Distribuţia pe sezoane iarnă-vară a numărului de depăşiri

ale VL la pulberi PM10 măsurate în staţia SV2

Principalele surse de emisie a pulberilor în suspensie PM10 din municipiul Suceava au fost evidenţiate în tabelul 2.1. de la cap. II, alături de cantităţile estimate de pulberi PM10 emise în anul 2009 şi 2010. Din tab. 2.1. se constată că CET pe huilă, aparţinând SC TERMICA SA Suceava, este sursa staţionară care are cea mai mare contribuţie cantitativă la emisiile anuale, dintre sursele staţionare locale de pulberi PM10.

Din tabelul 3.4. se constată că în 2010 şi 2011 toate depăşirile VL s-au produs în perioadele ianuarie-aprilie şi octombrie-decembrie, acestea fiind şi perioadele în care a funcţionat CET pe huilă, care funcţionează doar în perioadele reci (aprox. din luna octombrie până în aprilie), spre deosebire de alte surse, cum ar fi cele din trafic, care sunt continue.

În anul 2009 în perioada cuprinsă între 21.08 - 24.10.2009, perioadă în care CET nu a funcţionat, s-au înregistrat totuşi un număr de 21 de valori care au depăşit VL (vezi şi fig. 3.3), spre deosebire de anii 2010 şi 2011, când depăşirile s-au înregistrat exclusiv doar în sezonul rece. Explicaţia rezidă în faptul că, în această perioadă din anul 2009 s-au derulat în municipiul Suceava lucrări extinse de înlocuire a conductelor în cadrul proiectului ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/004 al Primăriei Suceava „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de apă uzată din oraşul Suceava”, ceea ce, foarte probabil, a contribuit la nivelul mai ridicat de pulberi PM10 din această perioadă, lucrări importante având loc şi pe direcţia predominantă a vântului, V-VNV (vezi fig. 3.4 de mai jos) faţă de staţie (drumul principal care străbate cartierul Burdujeni, continuare a unui drum naţional).

5.2.2. Emisiile de pulberi ale CET Suceava pe anul 2011

CET Suceava, aparţinând SC TERMICA SA Suceava, este o centrală electrică de termoficare de tip I, cu putere termică nominală de 592 MW (2 cazane a 296 MW termici), cu funcţionare pe combustibil solid (huilă energetică), care este situată la S-SE de staţia de monitorizare SV2 (vezi fig. 3.2.).

Instalaţia este autorizată integrat şi a avut ca termen de conformare cu cerinţele legale privind valorile limită de emisie la pulberi, data de 31.12.2010.

În anul 2011 instalaţia a funcţionat în intervalele 01.01.2011-29.04.2011 şi 21.10.2011-31.12.2011. Din raportul SC TERMICA SA Suceava privind rezultatele obţinute din automonitorizarea continuă a pulberilor în emisiile la coşul CET Suceava, se constată că, în anul 2011 instalaţia nu a depăşit VLE reglementată, întrucât:

- nici una dintre valorile medii lunare calendaristice pentru pulberi nu a depăşit valoarea limită de emisie autorizată (50 mg/Nmc),

- a existat o singură valoare medie pe 48 de ore, de 65,4 mg/Nmc, mai mare decât VLE, şi anume media pe zilele de 3-4.03.2011, dar criteriul ca cel puţin 97% din toate valorile medii la 48 ore pentru pulberi să nu depăşească 110% din VLE (adică 55 mg/Nmc) a fost respectat (98,9% din valorile medii de 48 ore au fost sub 110% din VLE). Apreciem însă că acea valoare medie nu este validă, deoarece reprezintă media unui număr prea mic de ore de funcţionare, datorită faptului că au avut loc în acest interval porniri/opriri ale cazanelor, datorate unor avarii. În acele zile, a fost depăşită şi VL la PM10 din aerul înconjurător în staţia SV2.

Trebuie precizat că măsurătorile continue la coşul CET au fost efectuate doar în condiţii normale de funcţionare, nu şi în perioadele de porniri-opriri, care sunt însoţite de emisii necontrolate de pulberi.

Evoluţia emisiilor medii zilnice ale CET Suceava comparativ cu mediile zilnice ale pulberilor PM10 din aer este prezentată în fig. 3.4. pentru perioada 01.01.2011-30.04.2011, în care s-au înregistrat cele mai multe dintre depăşirile VL din 2011 (26 valori).

Având în vedere faptul că depăşirile VL la PM10 s-au produs, în 2011 (ca şi în 2010) doar în sezonul rece (vezi tabelul 3.4. de mai sus), în care funcţionează CET pe huilă (în principal în perioada ianuarie-aprilie când s-au înregistrat 26 dintre depăşiri, restul de 5 depăşiri fiind înregistrate în perioada octombrie-decembrie), dacă considerăm, pentru simplificare, o distribuţie relativ constantă pe tot parcursul anului a emisiilor din trafic ca şi din celelalte surse industriale inventariate (vezi tab. 2.1. de mai sus), constatăm că emisiile CET Suceava au încă un aport semnificativ la nivelul concentraţiilor de PM10 din aer măsurate în sezonul rece la staţia SV2, aşa cum se observă şi din fig. 3.4. de mai jos, în pofida faptului că TERMICA Suceava a aplicat măsura de îmbunătăţire a performanţelor electrofiltrelor, cea ce a dus la respectarea VLE începând cu finele anului 2010.

Analizând şi modul de funcţionare a celor două cazane ale CET Suceava (opriri, porniri, funcţionare concomitentă a ambelor cazane), aşa cum a fost raportat de unitate, comparativ cu valorile PM10 din perioadele respective de timp, s-a constatat că valori mai ridicate la PM10 şi chiar depăşiri s-au înregistrat în perioadele geroase, în care au funcţionat simultan ambele cazane (ex. la finele lunii ianuarie 2010), precum şi în perioadele de opriri/porniri ale cazanelor CET (ex. 28.01.2011, 03.03.2011, 05.03.2011, 14.11.2011); efectul acestor evenimente cu emisii crescute ale CET asupra concentraţiilor de PM10 ambientale a fost resimţit în data respectivă şi/sau a doua zi, fiind mai pregnant în perioadele de calm atmosferic şi uscate.

Fig. 3.4. Variaţia concentraţiilor medii zilnice de pulberi PM10 măsurate în staţia SV2 comparativ cu cele de pulberi din emisiile CET Suceava, în perioada 01.01.2011-30.04.2011

5.3. Caracterizarea pulberilor în suspensie PM10 – surse, efecte asupra sănătăţii umane

Particulele PM10 sunt particule mici, solide şi lichide, cu diametrul mai mic de 10 microni. Sursele naturale de pulberi PM10 sunt: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, dispersia polenului etc.

Sursele antropice sunt multiple. Dintre acestea, se menţionează:

- combustiile din instalaţiile de ardere energetice, industriale ori din sistemele individuale de încălzire a populaţiei (îndeosebi arderea cărbunilor şi lemnului),

- anumite activităţi industriale,

- traficul rutier, care contribuie datorită arderilor incomplete a carburanţilor în motoarele autovehiculelor (prin emisii de gaze de eşapament, îndeosebi de la atuovehiculele pe motorină) cât şi prin pulberile produse de pneurile maşinilor la frecarea cu carosabilul.

- antrenarea şi apoi resuspensionarea pulberilor de pe sol, carosabil etc., datorită factorilor meteorologici (precipitaţii, vânt).

- existenta multor străzi neasfaltate in municipiu, fapt care conduce la antrenarea prafului în perioadele secetoase.

Trebuie specificat şi faptul că pulberile în suspensie PM10 din aerul ambiental provin nu doar din emisii directe (aşa numitele pulberi primare, care au fost inventariate în tab. 2.1.), dar şi din reacţii chimice complexe care au loc în atmosferă, între precursori gazoşi ai pulberilor PM10 (aşa numitele pulberi secundare) precum: dioxidul de sulf, amoniacul, oxizii de azot etc. De aceea, emisiile acestor poluanţi gazoşi sunt de asemenea responsabile, cel puţin parţial, de creşterea nivelului de poluare cu PM10 în municipiul Suceava, mai ales în sezonul rece.

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Pulberile cu diametru sub 10 μm (PM10) şi mai ales fracţia sub 2,5 μm (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare, provocând inflamaţii şi intoxicări. Pulberile PM10 pot afecta tractul respirator de unele singure sau pot acţiona împreună cu gazele poluante emise simultan cu ele, ceea ce măreşte efectul nociv asupra corpului, în special cel al copiilor mici sau al bătrânilor care deja suferă de boli respiratorii, cunoscând faptul că inhalarea acestora este urmată de reacţii inflamatorii şi modificări funcţionale. Pe de altă parte, pulberile pot conţine elemente toxice anorganice (Cd, Pb, As, etc.) şi organice, dintre care unele substanţe cancerigene (hidrocarburi aromatice policiclice, aldehide, nitrocompuşi).

Creşterile importante, pe termen scurt, ale nivelurilor de pulberi în suspensie din aer atrag după sine o creştere a morbidităţii şi mortalităţii din cauze respiratorii şi cardiovasculare. S-a sugerat ca expunerea pe termen lung la niveluri scăzute de pulberi este asociată de asemenea cu reacţii adverse, chiar şi la niveluri aflate sub nivelul standard. Aceste studii indică un posibil rol al particulelor fine.

Concentraţiile ridicate de pulberi PM10 şi de PM 2.5 în atmosferă este asociată cu o gamă largă de efecte nocive asupra sănătăţii, care pot fi acute sau cronice, incluzând creşterea numărului de spitalizări pentru boli respiratorii, creşterea severităţii episoadelor de astm, creşterea incidenţei şi a duratei simptomelor respiratorii (incluzând tusea, wheezingul, dispneea şi rinita), scăderea funcţiei pulmonare.

Un studiu asupra efectelor pe termen lung a expunerii la particulele în suspensie din atmosferă a confirmat că, în unele state europene, prevalenţa simptomelor respiratorii non-astmatice şi a spitalizărilor este asociată cu creşterea particulelor totale în suspensie. Nu s-a găsit nici o asociere cu diagnosticul de astm sau cu simptomele însotite de respiraţie şuierătoare (wheezing), dar o creştere semnificativă a internărilor în spital pentru astm, bronşită şi pneumonie a fost totuşi asociată cu creşterea poluării cu pulberi a aerului. Numărul internărilor în spital ale copiilor cu probleme respiratorii era influenţat de creşterea valorilor medii zilnice ale poluanţilor (PM10, SO2, NO2, O3, CO) şi de factorii meteorologici. Poluarea din timpul verii (PM10 şi funingine) a fost asociată cu simptome respiratorii şi cu folosirea crescută a substantelor bronhodilatatoare.

OMS estimează că o creştere a pulberilor în suspensie cu 10 µg/m³ conduce la o crestere a mortalităţii prin boli respiratorii cu 3,4%, iar prin boli cardiovasculare cu 1,4%. În ceea ce priveşte impactul reducerii concentraţiilor pulberilor în suspensie, s-a estimat că reducerea cu numai 5 µg/m³ a concentraţiilor atmosferice existente de particule în suspensie PM10 ar duce la scăderea numărului de decese premature (mortalitate generală) atribuibile poluării, pe termen scurt, mediu şi lung, astfel: între 2-4 decese/ 100.000 locuitori/oraş pentru efecte acute, şi între 13-28 decese/100.000 locuitori/oraş în cazul expunerii pe termen lung (pe an).

5.4. Stadiul de realizare a măsurilor/acţiunilor din  Programul de gestionare a calităţii aerului la PM10 în municipiul Suceava

# Raportul anual al Programului de gestionare a calităţii aerului relevă faptul că pe parcursul anului 2011 nu s-au înregistrat depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie PM 10, lucru datorat inclusiv aplicării de către primăria municipiului Suceava unor acţiuni suplimentare, neincluse în program, dar care s-au dovedit a fi eficiente.

# Cele mai relevante măsuri realizate de către Primăria municipiului Suceava sunt:

# reabilitare străzi şi trotuare

# intensificarea activităţii de salubrizare prin extinderea activităţii de stropire a străzilor neasfaltate şi extinderea programului de salubrizare stradală,

# reabilitare şi amenajare de spaţii verzi,

# intensificarea controalelor la şantierele de construcţii de pe raza municipiului Suceava.

# De asemenea, pe parcursul anului 2011 s-a implementat, cu fonduri de la Administraţia Fondului de Mediu, Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini şi Areni, în valoare de1.139.325 lei, având ca obiective reamenajarea Parcului Areni şi a spaţiilor verzi din  intersecţia bulevardului 1 Decembrie 1918 cu Calea Obcinilor, program în derulare.

# Pe componenta de trafic, s-a restructurat şi disciplinat transportul de maxi-taxi, reducându-se numărul acestora de la aprox. 200 maşini la 30 şi s-au stabilit noi rute pentru decongestionarea şi fluidizarea traficului rutier.

# O mare contribuţie la reducerea sub valorile limită a pulberilor PM10 din aerul înconjurător au avut-o însă măsurile incluse în PGCA care au fost puse în aplicare de S.C. TERMICA SA Suceava prin Programul de lucrări de mediu în valoare de 32.540 mii euro:

# implementarea sistemului de management al perioadelor de porniri/opriri ale cazanelor de ardere;

# funcţionarea continuă a dispozitivelor de monitorizare online la coşul de fum;

# efectuarea calibrărilor şi verificărilor aferente sistemului de monitorizare continuă a pulberilor în emisii;

# respectarea valorilor limită de emisie pentru pulberi şi oxizi de azot (prin urmărirea continuă a indicatorilor).

# Activităţile de control desfăşurate în anul 2011 de către Comisariatul Judeţean Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu au identificat o serie de neconformităţi în raport cu cerinţele legale privind calitatea aerului, pentru care au fost stabilite măsuri de remediere şi chiar s-au acordat 2 sancţiuni, în valoare totală de 32500 RON.

# Dintre programele naţionale cu impact pozitiv, atât direct, cât şi indirect, asupra reducerii emisiilor de pulberi din procesele de ardere, trebuie menţionat programul “Casa Verde” – sesiunea a II-a, desfăşurată în perioada iunie-iulie 2011.

# Programul are drept scop promovarea surselor de energie alternativă (panouri solare, pompe de căldură geotermală centrale termice pe peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, deşeuri forestiere şi silvice).

# Suma totală alocată la nivelul judeţului Suceava în sesiunea a II-a a fost de 3.175.296 lei, iar cea solicitată fost de 5.416.217 lei. Cele mai multe solicitări, 701 dosare, s-au referit la instalarea de panouri solare, 9 cereri au fost pentru pompe de căldură geotermală iar 192 pentru centrale termice. Până la data de 01.03.2012, dintre dosarele de finanţare depuse la APM Suceava, Administraţia Fondului de Mediu a verificat 221 de dosare, procesul de analiză fiind în curs.

# În ceea ce priveşte sesiunea I a programului Casa Verde, au fost analizate toate cele 613 dosare depuse la nivelul judeţului Suceava în perioada 01.07.2010 - 02.02.2011, dintre care 564 dosare au fost aprobate, 49 respinse  şi au fost semnate 535 contracte.

Stadiul de îndeplinire a măsurilor / acţiunilor din

Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava la indicatorul PM 10

| Nr. crt | Măsura/Acţiunea | Stadiul realizării măsurii la 01.03.2012 | Descrierea măsurii | Responsabil | Termen | Costuri/Sursa de finanţare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MĂSURI ŞI ACŢIUNI CE REVIN OPERATORILOR ECONOMICI |
| 1 | Reabilitarea şi modernizarea electrofiltrelor aferente cazanelor nr.1 şi 2 de 420 t/h: | Măsură realizată integral la data de 31.12.2010 (valorile măsurate de sistemul de monitorizare continuă se încadrează în valorile limită de emisie stabilite de normele legale în vigoare) | - Instalarea de echipamente electrice şi de automatizare performante. - Lucrări de îmbunătăţire la partea mecanică a electrofiltrelor: la sistemul de distribuţie gaze de ardere şi la sistemele de scuturare şi depunere. | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 31.12.2010 | 3.830 mii Euro/ Surse proprii, Buget de stat |  |
| 2 | Reabilitarea şi modernizarea arzătoarelor cu NOx redus aferente cazanelor nr.1 şi 2 de 420 t/h, | Măsură realizată integral la data de 31.12.2010 (valorile măsurate de sistemul de monitorizare continuă se încadrează sub VLE) | - implementarea programului “Test de reducere a emisiei de NOx”, program stabilit de ENPRIMA LTD Finlanda | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 31.12.2010 | 8,6 mii Euro/ Surse proprii |  |
| 3 | Realizarea instalaţiei de desulfurare gaze de ardere comună cazanelor nr.1 şi 2 de 420 t/h | Până în prezent s-au întocmit studiile de prefezabilitate şi fezabilitate. | Studiu prefezabilitate şi fezabilitate realizat 100%. | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 31.12.2013 | 20 000 de mii de Euro/ Surse proprii, Fonduri UE, Fondul de Mediu |  |
| 4 | Închiderea şi ecologizarea depozitului de zgură şi cenuşă de la SC Termica SA Suceava | 30 % realizat - s-a închis compartimentul 1 (din cele 3 compartimente), s-au realizat lucrări de umplere a compartimentului 3 cu cantitatea de 876 t deşeuri rezultate din demolări | Reducerea emisiilor de pulberi antrenate de vânt de pe depozit prin acoperire cu sol fertil şi înierbare | Consiliul local Suceava, SC Termica SA Suceava | 2015 | 2.179,378 mii Euro, surse proprii |  |
| 2. MĂSURI ŞI ACŢIUNI CE REVIN AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI/SAU ALTOR AUTORITĂŢI |
| I. Măsuri privind emisiile din trafic |
| 5 | I.1. Implementare proiect „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în municipiul Suceava”, şi anume: | Contractul de finanţare nr. 745/27.05.2010; Contactul de execuţie lucrări nr. 27574/12.09.2011; Progresul valoric al lucrărilor: 19,33% | - reabilitarea a 14 străzi urbane, a unui pod si a unui pasaj, modernizarea a doua parcuri si crearea a 8 staţii modulare de transport public in comun în mun. Suceava, în vederea diminuării disparităţilor în infrastructura de transport dintre zonele defavorizate ale municipiului şi zona centrală a acestuia şi fluidizarea traficului rutier în zonele de regenerare urbană, prin asigurarea accesibilităţii şi mobilităţii in condiţii de siguranţă în cadrul polului de dezvoltare, pe parcursul a 24 luni | Primăria municipiului Suceava | 2012 | 66.511.712,06 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă 54.510.195,04 RON./ POR | Notă: Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare este 27.05.2012 |
|  | I.1.1. Reabilitare arteră principală a municipiului Suceava (Str. 1 Decembrie – Bd. 1 Mai, Str. Ştefan cel Mare, Str. Ana Ipătescu - Calea Unirii – Calea Burdujeni – Cuza Vodă) | Lucrări în derulare – realizat: bd. 1 Decembrie 1918 - 50%; bd. 1 Mai - 70%; str. Ştefan cel Mare - 40%; bd. Ana Ipătescu - 40%; |  |  | 2012 |  |  |
|  | I.1.2. Reabilitare/modernizare străzi în cartierele Iţcani (str. Câmpului, str. Mitocelului şi Aleea Dumbrăvii) şi Burdujeni (str. Căpitan Gr. Andrei, str. Dr. V. Babeş şi str. Plevnei) | Lucrări în derulare: realizat - 40%: lucrări de refacere îmbrăcăminte asfaltică pe străzile: Căpitan Gr. Andrei, Dr. V. Babeş şi Plevnei |  |  | 2012 |  |  |
|  | I.1.3. Modernizare strada Mitropoliei | Lucrări în derulare: realizat 90%: turnat strat rezistenţă si largit carosabil cu o banda pe o lungime de 0,631 km. |  |  | 2012 |  |  |
|  | I.1.4. Reabilitare pod şi pasaj CF pe Calea Unirii | lucrări neexecutate |  |  | 2012 |  |  |
|  | I.1.5. Reabilitare Parc Gara Iţcani | lucrări realizate - 55%:refacere alei pietonale - parc; montat gard viu pe o dist. de 160 m; amenaj. teren pt. plantare (arat; compl. cu pământ 70%); |  |  | 2012 |  |  |
|  | I.1.6. Reabilitare Parc Primăria Burdujeni | lucrări realizate - 55%:refacere alei pietonale şi compl. cu pământ scuaruri; montat bănci. |  |  | 2012 |  |  |
| 6 | I.2. Implementare proiect „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi”, şi anume: | Contract de finanţare încheiat în data de 17.06.2010; Contact de execuţie lucrări încheiat în data de 28.01.2011 Total lucrări realizate: 43,34% | - crearea a două parcaje subterane cu o suprafaţă de 5.352 mp şi reabilitarea a 13.375 mp zona pietonala şi spaţiile verzi aferente, a 8.170 mp străzi şi spaţiile verzi aferente, în municipiul Suceava, în vederea eficientizării traficului pietonal şi rutier în zona centrală a polului de dezvoltare, prin crearea şi reabilitarea obiectivelor de intervenţie specifice infrastructurii stradale pietonale şi de transport public, pe parcursul a 33 luni | Primăria municipiului Suceava | 2013 | 37.807.345,71 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 29.834.096,26 RON/ POR 2013 | Notă: Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare este 17.03.2013 |
|  | I.2.1. Crearea a două parcaje subterane: Parcajul I -108 locuri (13.375 mp); Parcajul II - 55 locuri (5.353 mp) | Lucrări executate: organizare de şantier; amenajarea terenului; devieri reţele existente; mutare monument; executat săpături generale terasamente; demolare plăci beton; executat săpături sistem rutier existent. Parcajul 1 – finalizat radier şi pereţi; finalizat placa peste parcaj; finalizat rampă acces; realizat instalaţie electrică - 70%; realizat instalaţie de încălzire - 20%. Parcajul 2 – finalizat radier şi pereţi; finalizat placa peste parcaj; realizat instalaţie electrică - 50%. |  |  | 2013 |  |  |
|  | I.2.2. Reabilitare străzi: |  |  | 2013 |  |  |
|  | - amenajare sens giratoriu la intersecţia bd. A. Ipătescu cu bd. N. Bălcescu şi accesele spre Mc Donald’s şi în parcajul 1; | Lucrare neexecutată |  |  |  |  |  |
|  | Amenajarea intersecţiei str. Ciprian Porumbescu cu str. Vasile Bumbac (sens unic) şi accesul în parcajul 2; Realizarea noului traseu al str. cu sens unic V. Bumbac; | Realizat 100% amenajarea intersecţiei str. Ciprian Porumbescu cu strada Vasile Bumbac (sens unic) şi accesul în parcajul 2; |  |  |  |  |  |
|  | - reabilitarea stratului de uzură prin turnarea unui covor asfaltic de 4 cm; | Lucrare executată |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea trotuarelor aferente cu pavaje; Ridicarea la cotă a căminelor; | Executat reabilitare trotuare cu pavaje (100%) |  |  |  |  |  |
|  | - refacerea semnalizării rutiere; | lucrare executată |  |  |  |  |  |
|  | - reamenajarea spaţiilor verzi. | Lucrare neexecutată |  |  |  |  |  |
|  | I.2.3. Reabilitare pietonal zona centrală: |  |  | 2013 |  |  |
|  | - suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de str. A. Ipătescu, str. N. Bălcescu, bl. 1B şi bl. T7 şi parcajul nr. 1 nou creat în Piaţa 22 Dec., cu o supr. de 1.747 mp; | Lucrare neexecutată |  |  |  |  |  |
|  | - suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de parcajul nr. 2 nou creat, de clădirea Eon, str. C. Porumbescu, bl. nr.1 şi 3 şi str. V. Bumbac, cu o supr. de 2.060 mp; | Lucrare neexecutată |  |  |  |  |  |
|  | - zona dată de suprafeţele pietonale şi spaţiile verzi şi de traseul str. Şt. cel Mare dintre str. N. Bălcescu şi parcajul nr. 2 nou creat şi din jurul Casei de cultură, cu o supr. de 6.188 mp | Lucrare neexecutată |  |  |  |  |  |
|  | - traseul străzii Ştefan cel Mare transformată în pietonal în anul 1985 între str. N. Bălcescu şi str. Curtea Domnească, cu o supr. de 3.380 mp. | Executat reabilitare pietonal şi reamenajare jardiniere (100%); Executat instalaţia de iluminat (100%) |  |  |  |  |  |
| 7 | I.3. Creare drumuri şi parcări DN 29 (Cartierul Tineretului) | Lucrare în execuţie: stadiu fizic 70% realizat |  | Primăria mun. Suceava | 2012 | 2.949.204 RON Buget local, buget de stat |  |
| 8 | I.4. Realizarea şoselei de centură a municipiului Suceava | Lucrare în execuţie: stadiu fizic 54% realizat | Scăderea emisiilor datorate traficului de tranzit, în principal traficului greu. | Consiliul Judeţean Suceava | 2015 | 67.000.000 Euro, buget de stat (Ministerul Transporturilor) |  |
| II. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a oraşului |
| 9 | II.1. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare stradală | 97,645 km şosea salubrizată, din total reţea stradală 137,328 km | Extinderea programului de salubrizare până la acoperirea întregii supr. de carosabil din mun.; Intensificarea programu-lui zilnic de salubrizare stradală şi îmbunătăţirea calităţii acestuia. | Primăria mun. Suceava şi operatorul local de salubrizare | 2015 | Buget local, cf. contracte salubrizare |  |
| 10 | II.2. Îndepărtarea operativă a materialului antiderapant folosit pentru tratarea carosabilului în timpul iernii (în maxim 2 zile de la uscare) | 914.408 mp supr. pe care s-au exec. lucrări de îndepărtare a mat. antiderapant; 29,54 km şosele curăţate; aprox. 800 t mat. antiderapant colectat. |  |  | permanent |  | lucrări executate în perioada decembrie 2011 - februarie 2012 |
| III. Extinderea şi reamenajarea parcurilor şi spaţiilor verzi |
| 11 | III.1. Întocmirea „Registrului local al spaţiilor verzi” pentru municipiul Suceava | S-a realizat evidenţa spaţiilor verzi; Registrul local este în curs de execuţie |  | Primăria mun. Suceava | 2011 | Neevaluat | Registrul local nu s-a finalizat din lipsă de fonduri |
| 12 | III.2. Identificarea a noi suprafeţe de teren pentru amenajarea de spaţii verzi, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a acestora în municipiul Suceava | S-au identificat următoarele suprafeţe pentru care s-au întocmit Studii de fezabilitate şi proiecte tehnice în vederea realizării unei zone de agrement şi a unui parc: - 2.500 mp în cartierul Burdujeni, unde s-a amenajat spaţiu verde şi loc de joacă; - 1.000 mp. în cartierul G. Enescu, amenajat ca loc de recreere; - 75.250 mp la limita Cartierului Centru - 20.000 mp în cartierul Burdujeni |  |  | 2013 | Neevaluat |  |
| 13 | III.3. Realizarea de spaţii verzi la construcţia de obiective noi (cf. HCL 184/2007 privind stab. suprafeţelor minimale de spaţii verzi la emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective şi locuinţe în mun. Suceava) | S-a impus realizarea de spaţii verzi, în funcţie de categoriile de construcţii printr-un număr de 195 de autorizaţii de construire; s-au realizat spaţii verzi aferente unui număr de 89 de construcţii finalizate |  | Primăria municipiului Suceava, pers. fizice şi juridice care solicită autorizaţii de construire | permanent | Neevaluat - fonduri private |  |
| IV. Stabilirea obligaţiilor de mediu şi controlul conformării cu prevederile documentelor urbanistice şi de mediu emise |
| 14 | IV.1. Stabilirea obligaţiilor de mediu în acord cu legislaţia în vigoare, la emiterea autoriz. de construire, demolare, organizare de şantier şi controlul modului de respec-tare a normelor impuse (ref. la modul de organizare a şantierelor pentru: construcţii, demolări, lucrări de reabilitare a căilor rutiere, utilităţilor, reabilitare clădiri etc. precum şi a celor privind circulaţia mijl. de transp. şi utilajelor pe căile publice de acces) | Au fost efectuate un număr de 127 de controale privind respectarea obligaţiilor de mediu; un şantier de construcţii fiind sancţionat cu amenda în valoare de 7500 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG 243/200 privind protecţia atmosferei. |  | Primăria municipiului Suceava | permanent | Neevaluat |  |
| 15 | IV.2. Stabilirea obligaţiilor de mediu la încheierea contractelor de prestări servicii şi controlul modului de îndeplinire a acestora, respectiv refacerea spaţiilor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti (plantare de arbori şi arbuşti, gazon, flori), refacerea trotuarelor şi carosabilului, respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare (în special a lucrărilor de reparaţii ale drumurilor publice). | Lucrări în desfăşurare |  |  | permanent | Neevaluat | Nota: lucrările de reabilitare a spaţiilor verzi se vor executa după finalizarea proiectelor I.1 şi I.2 (care au termen de finalizare în 2012-2013) |
| 16 | IV.3. Intensificarea controalelor la producătorii de betoane şi asfalt, la şantiere de construcţii, la operatorii de salubritate, privind modul de salubrizare, gestionarea şi depozitarea deşeurilor, precum şi la persoane fizice şi juridice privind modul de întreţinere a terenurilor aflate în proprietate/ administrare, inclusiv privind interzicerea arderii deşeurilor vegetale şi a miriştilor. | Activit. de control a Primăriei mun. Suceava se desfăşoară în permanenţă conform atribuţiilor stabilite prin Legea 155/2010 a poliţiei locale. |  | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava, Primăria mun. Suceava | permanent | Neevaluat |  |
|  |  | În anul 2011 au fost controlaţi de CJ Suceava al GNM un număr de 10 potenţiali poluatori cu pulberi in aer. | S-au dispus un nr. de 16 măsuri, din care 14 s-au realizat şi 2 sunt în curs de realizare. Pentru nerespectarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, art. 96, al. (1), pct. 9 şi a OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei, art. 47, al. (1), lit. b, s-au sancţionat 2 persoane juridice cu amenzi în val. totală de 32500 lei. |  |  |  |  |
| V. Reducerea emisiilor necontrolate de pulberi datorate depozitelor de deşeuri |
| 17 | V.1. Ecologizarea fostului depozit municipal de deşeuri „Mirăuţi” | Măsura va fi realizată în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Suceava” a cărui finanţare a fost aprobată în data de 11.04.2011 |  | Primăria mun. Suceava, SC TEST PRIMA SRL Suceava | 2011 | Conf. proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Suceava” |  |
| 18 | V.2. Nivelarea şi ecologizarea terenurilor acoperite în prezent cu deşeuri inerte din construcţii şi demolări (zona Obcini, zona staţiei de epurare mal stâng r. Suceava, Dealul Stejăriei Burdujeni) şi reutilizarea deşeurilor pentru închiderea şi ecologizarea depozitului de zgură şi cenuşă aparţinând TERMICA SA şi a fostului depozit de gunoi municipal Mirăuţi. | S-au utilizat 876 tone pământ rezultat din săpături pt. ecologizarea comp. 3 al depozitului de zgură şi cenuşă al SC Termica SA. |  | Primăria mun. Suceava | permanent | Neevaluat |  |
| VI. Conştientizarea publicului cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a poluării aerului |
| 19 | VI.1. Promovarea educaţiei ecologice în instituţiile de învăţământ, în vederea reducerii poluării aerului | 14 protocoale de colaborare încheiate de Primăria mun. Suceava cu Eco-şcolile din municipiul Suceava şi 7 de APM Suceava |  | Primăria mun. Suceava, APM Suceava, Insp. Şcolar Suceava | permanent | Neevaluat |  |
| 20 | VI.2. Promovarea acţiunilor de voluntariat, în cadru organizat, în activităţi care vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu | Primăria Sv a organizat aprox. 20 acţiuni de voluntariat cu ocazia marcării evenimentelor din calendarul ecologic: Ziua Mondială a Mediului; Ziua Pământului, Săpt. mobilităţii Europene şi în campania "Toţi pentru curăţenia oraşului" care se desfăşoară în fiecare an în perioada 14 martie -14 aprilie. |  | Primăria mun. Suceava, APM Suceava, ONG-uri, Inspectoratul Şcolar Suceava | permanent | Neevaluat |  |
| 21 | VI.3. Promovarea în mass-media a acţiunilor, constatărilor, rezultatelor, dezbaterilor, în scopul formării unei culturi a respectului faţă de mediu | Din luna aprilie 2011 si până în prezent au avut loc 168 informări în mass-media locală ale Primăriei mun. Suceava şi APM Suceava |  | Primăria mun. Suceava, ONG-uri, APM Suceava | permanent | Neevaluat |  |

# Text boxes

CJ-5