Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SUCEAVA

DE STAT

Decizia etapei de încadrare

Proiect din data de 08.07.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT HĂNȚEȘTI repr. de primar DANIEL OLARIU, din județul Suceava, com. Hănțești, sat Hănțești, str. Primăriei, nr. 8, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Suceava cu nr. 15043 din 19.11.2019, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Suceava decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 06.07.2020, că proiectul “Alimentare cu apa sat Hănțești”, propus a fi amplasat in judetul Suceava, com. Hănțești, sat Hănțești.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect - Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 2, lit. d) foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în special: foraje pentru alimentarea cu apă și anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b)	prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect - Prin proiect se propune continuarea lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă în comuna Hănţeşti judeţul Suceava, în scopul asigurarii populaţiei cu apa potabilă necesară. Principalii indicatori tehnici ai investitiei:

| Lungime totală aductiune | 3760 ml |
| --- | --- |
| Lungime totală distributie (proiectata + existenta) | 6940 ml |
| Camine de vane | 28 buc. |
| Hidranti incendiu | 11 buc. |
| Puturi forate | 3 buc. |
| Rezervor inmagazinare V=200 mc (executat) | 1 buc. |

Sursa -  În scopul asigurării debitului de apă necesar alimentării cu apă a comunei Hănţeşti, judeţul Suceava (Q zi med= 3.27 l/s), constă dintr-un front de captare compus din 3 (trei) puturi forate de adancime. Puturile forate vor avea un diametru Dint =140 mm şi o adâncime H=80 m. Echidistanta dintre puturi va fi de 100 m, pentru a nu se influenta unul pe celalalt.

Fiecare put va fi echipat cu cate o pompa submersibila care pompeaza apa catre rezervorul tampon V=50 mc si statia de pompare apa, prin conductele de legatura PEHD PN10 De 75 mm in lungime totala de 220 m. Pompa submersibila de put avand caracteristicile:

- Qp =  1,2 l/s (4.32 mc/h)

- Hp =  100  mCA

- Pn =   2.2   kW / 380V/ 50 Hz

- Grad protectie motor   IP 58

- Material: otel inox

- Diametru exterior : 4˝

Fiecare put va avea cate un camin de vane ce va contine o instalatie de contorizare.

Zona de protectie la captare: Delimitarea zonelor de protecţie sanitară se realizează în funcţie de particularităţile sedimentologice, structurale, geotectonice, de condiţiile hidrologice, hidrogeologice şi geotehnice, (structura şi parametrii hidrogeologici ai acviferului captat), posibilităţile de infiltrare ale apei şi alimentarea stratului acvifer, inclusiv descărcarea laterală a acestora şi în special pe considerente de vulnerabilitate la poluare (calitatea apelor de suprafaţă este în legătură hidraulică cu acviferul captat). Zona de protecţie sanitară cu regim sever şi, implicit, zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie are forma unui cerc cu centrul pe amplasamentul forajului şi raza de 10 m.

Zona de protecție sanitară se va împrejmui cu gard conform Hotărârii nr. 930/11.08.2005, astfel:

Put 1 – Lgard = 80 m, suprafata 400 mp;

Put 2 – Lgard = 80 m, suprafata 400 mp;

Put 3 – Lgard = 80 m, suprafata 400 mp;

Caracteristici tehnice front captare:

- numărul puțurilor forate: 3;

- indicativele puturilor: Put 1 ... Put 3;

- diametrul de exploatare De= 140 mm;

- adâncimea puțurilor: P1-P3, h=80 m

- debit captat / put: Q=1.2 l/s

- debit captat : Qtotal = 3,6 l/s

- echidistanța dintre puturi: 		P1 – P2: a= 100 m;

P2 – P3: a= 100 m;

- lungimea frontului de captare: L=200 m;

- modul de execuție: sistem de foraj uscat, semimecanic; debitul total al captarii: QT= 3,6 l/s (1.2 l/s / put)

Distantele frontului de captare fata de vecinatati (luate in calcul cele mai apropiate distante):

PUT 1:  imprejmuire put:   - la Vest – ax DJ208B, L=575.5 m;

- la Est – mal drept rau Siret, L=423 m;

PUT 2:  imprejmuire put:   - la Vest – ax DJ208B, L=585.3 m;

- la Est – mal drept rau Siret, L=461 m;

PUT 3:  imprejmuire put:   - la Vest – ax DJ208B, L=599 m;

- la Est – mal drept rau Siret, L=500 m;

Conducta legatura puturi - Transportul apei de la puturile de adancime catre stația de tratare și statia de pompare cu rezervor tampon se va face sub presiune cu ajutorul pompelor submersibile cu care vor fi echipate puturile, prin conductele de legatura PEHD PN10 De 75 mm in lungime totala de 220 m. Echipare puturi de adancime

În puţurile de adancime vor fi montate câte o pompă submersibilă pentru pomparea apei în staţia de tratare și ulterior spre rezervorul de inmagazinare, avand urmatoarele caracteristicile:

Put 1:   Adancime foraj H=80 m;

Diametru colorana: PVC De 140 mm;

Parametri: Q=1,2 l/sec; Hp=100m; Pn=2.2 Kw;

Camin vizitare echipat cu instalatia de contorizare.

Put 2:        Adancime foraj H= 80 m;

Diametru colorana: PVC De 140 mm

Parametri: Q=1,2 l/sec; Hp=100m; Pn=2.2 Kw;

Camin vizitare echipat cu instalatia de contorizare.

Put 3:       Adancime foraj H= 80 m;

Diametru colorana: PVC De 140 mm

Parametri: Q=1,2 l/sec; Hp=100m; Pn=2.2 Kw;

Camin vizitare echipat cu instalatia de contorizare

COORDONATE STEREO 70 – ZONELE DE PROTECTIE SANITARA

Put 1 - X = 602522.394     Y = 697741.351		- centrul putului;

Put 2 - X = 602576.988     Y = 697657.419		- centrul putului;

Put 3 - X = 602630.408     Y = 697572.881		- centrul putului;

Zona de protecție sanitară pentru grupul pompare si tratare se va împrejmui cu gard conform Hotărârii nr. 930/11.08.2005, pe o lungime de 100 m, în suprafață de 625 mp.

Staţia de tratare a apei - În vederea dezinfectării apei furnizate la consumatori s-a prevăzut o staţie de tratare amplasată în incinta captarii, langa statia de pompare apa. Distantele platformei statiei de tratare/pompare fata de vecinatati (luate in calcul cele mai apropiate distante):

La Nord – terenuri agricole

La Sud – terenuri agricole

La Est, Nord-Est – raul Siret, la distanta de L=464 m, L=491 m, L= 500 m fata de mal drept rau;

La Vest – DJ 208B, la distanta de L=613.5 m fata de ax DJ si la L=631.5 respectiv L=642 m fata de cele mai apropiate locuinte. Staţia de clorare va fi dimensionată pentru un debit de tranzit maxim de 4.25 l/s. Amestecul clorului cu apa şi timpul de contact se realizează în conducta de aducţiune de la staţia de pompare la rezervorul de inmagazinare 200 mc, cât şi în acesta din urmă. Tehnologia de tratare proiectata va asigura timpul de contact între apa si substanta dezinfectanta de minimum 30 de minute, conform O.M.S. nr. 119/2014. Dezinfectia chimica a apei se va efectua cu produse avizate/autorizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide, conform legislatiei în vigoare.

Pentru a se realiza o instalaţie performantă şi o montare corectă a aparaturii complexe cu care este echipată, pentru staţia de clorare s-a prevăzut o construcţie uzinată, întreaga instalaţie urmând a fi amplasată într-un container metalic, izolat termic şi anticoroziv, având dimensiunile de 3,0 x 2,450 x 3,00 m. Containerul se amplasează pe o fundaţie de beton care ţine seama de sistematizarea generală a incintei.

Staţia/grupul de pompare - Staţia de pompare va fi amplasată în comuna Hantesti, pe terenul domeniului public, preluând apa din rezervorul tampon V=50 mc si transportând-o în rezervorul de înmagazinare V= 200 mc existent. S-a prevăzut un grup de pompare 1+1 cu convertizor in panou, cu caracteristicile: Q=4.5l/sec; H=107 mCA; P=2x15 kW / 380 V / 2900rpm / 50 Hz.

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor ce vor fi executate, staţia de pompare s-a prevăzut preuzinată, întreaga instalaţie cuprinzând electropompe, conducte, piese speciale, armături şi instalaţii electrice de forţă şi automatizare. Toate acestea vor fi amplasate într-un container ca instalaţie monobloc.

Containerul este metalic cu dimensiunile 6,0x2,4x2,5 m, izolat termic şi anticoroziv şi prevăzut cu instalaţii mecanice de ventilaţie şi încălzire. Sistemul de automatizare permite funcţionarea fără personal permanent, în baza unui program prestabilit.

În incinta grupului de pompare vor fi amplasate si un rezervor tampon V=50 mc  si o statie de tratare, conform fiselor tehnice anexate. Containerul se amplasează pe o fundaţie de beton care ţine seama de sistematizarea generală a incintei, pana la cota terenului amenajat CTA = + 267.50 m.

Zona de protecție sanitară se va împrejmui cu gard conform Hotărârii nr. 930/11.08.2005, pe o lungime de 100 m, în suprafață de 625 mp.

Statie ridicare presiune cu turatie variabila, de apă rece curate - Parametrii funcţionali :

Q = 4.5 l/sec.

H = 107 mCA

U = 3 x 380 V, 50 Hz

P  = 2 x 15 kW  (motoare electrice protectie IP55, clasa de izolatie “F”, clasa de eficienta IE3)

Pompele sunt montate pe sasiu comun care implica urmatoarele accesorii :

colector comun in aspiratia pompelor DN 125;

colector comun in refularea pompelor DN 100;

robineti de izolare pe aspiratie/refulare DN 80 =  4 buc;

clapete de sens DN 80 = 2 buc;

postament comun de fixare a celor doua pompe si a panoului electric ;

traductor de presiune, pentru aspiratie, semnal 4-20mA, 0-25 bar = 1 buc.

presostat lipsa apa, montat pe colectorul de aspiratie = 1 buc.

manometru = 1 buc.

panou de alimentare electrica pentru doua convertizoare de 37 kW .

Actionarea electropompelor se va realiza prin convertizoare de frecventa montate in panou cu PLC care guverneaza functionarea convertizoarelor de frecventa, special realizate pentru sistemele de pompare cu semnale luate de la traductor de presiune 0-10 bar.

Automatizare Statie pompare SPA – Rezervor inmagazinare:

In rezervorul de inmagazinare existent V=200 mc va fi montata o vana flotor pe conducta de aductiune. Cand nivelul apei in rezervor ajunge la nivelul maxim vana cu flotor se va inchide. In tot acest timp electropompele de Grupul de pompare vor pompa iar presiunea va creste datorita inchiderii vanei flotor. Pe refularea pompelor la iesirea din grupul de pompare va fi montat un traductor de presiune (4...20 mA ), ce va citi cresterea presiunii si va transmite valoarea acesteia catre automatul programabil tip PLC din Tabloul MASTER al grupului de pompare.

Din software-ul PLC-ului se poate seta o valoare maxima admisa a presiunii. Cand presiunea de pe conducta va atinge aceasta valoare, pompele din grupul de pompare si cea a puturilor forate  vor fi oprite. In mod similar, cand presiunea va scadea (prin deschiderea vanei flotor) pompele vor incepe sa pompeze. Ca masura de protectie, in  put vor fi montati 3 electrozi de nivel (minim, comun, maxim) Tabloul Master va asigura rotatia pompelor (1A+1R) din grupul de pompare si cele din puturi.

Alimentare cu energie electrica la frontul de captare: - Alimentarea cu energie electrica a frontului de captare se va realiza de la reteaua existenta la drumul judetean. 	Alimentarea Tabloului electric general captare apa, T.G. se realizeaza prin intermediul unei coloane de alimentare cu cablu armat cu conductor de lucru din cupru  tip CYAbY 4x70mm2, montat in tub de protectie tip PVC-U Ø63 subteran pe pat de nisip la o adancime de minim 0,8m .

Puterea electrica instalata este Pi = 33,40kW, tensiune de lucru U = 3x400/230 V, factor de putere cos φ = 0,80 si frecventa retelei f = 50 Hz.

In afara sursei principale - sistemul energetic national – pentru platforma statie de captare, tratare si pompare s-a prevazut  o sursa de alimentare de rezerva - grup electrogen 70kVA (56 kW), trifazat, pornire automata. In cazul caderii totale sau partiale a sursei principale, porneste grupul electrogen automat, prin AAR iar tabloul electric general al statei  TG se alimenteaza de la grupul electogen. Tabloul electric general se va lega la priza de pamant prin intermediul unui conductor realizat din platbanda OL-Zn 40x4 mm. Din tabloul electric general, se vor alimenta circuitul de iluminat exterior, si alimentarea tablourilor locale:

Rezervor de îmagazinare apă - Înmagazinarea apei se realizeaza in rezervorul executat, semiingropat din beton armat, cu un volum util de 200 mc. Conform breviarului de calcul, rezerva de apa pentru incendii (Vincendiu = 54 mc/zi, Vrezerva intangibila = 120 mc/zi) fiind păstrată la un loc cu apa pentru consumul uzual, asigurând ambele consumuri la debitele normate.

Conform Breviar de Calcul este necesar un rezervor cu V=250 mc, dar tinand cont ca din vechiul proiect s-a executat un rezervor de 200 mc, se opteaza pentru suplimentarea unui rezervor tampon V=50 mc in incinta captarii, din care se face pomparea catre cel principal. Este prevazut un grup generator in incinta captarii de 70 kVA (56kW), trifazat, pornire automata, pentru alimentarea pompelor si primenirea apei in caz de intreguperi ale energiei electrice. Rezervorul existent este amplasat pe un teren apartinand domeniului public al comunei Hănţeşti, la o cota superioara din zona studiata, +346.00 mdMN, conform planului de situatie anexat, ce asigura presiunea pe intreaga localitate. Amplasamentul va fi amenjat, terenul apartinand domeniului public al comunei Hănţeşti. Accesul va fi amenajat si se va realiza din drumul comunal ce face legatura cu localitatea Adancata.

Rezervorul s-a executat in anii 2007-2008, fara a fi pus in functiune, drept pentru care trebuiesc lucrari de reabilitare a acestuia cat si a camerei de vane aferente.

Zona de protecție sanitară la rezervor, se va împrejmui cu gard conform Hotărârii nr. 930/11.08.2005, pe o lungime de 85 m, în suprafață de 445 mp.

Cameră de Vane: - lângă rezervorul de înmagazinare semiîngropat este construită camera vanelor comunicând cu acesta prin golurile tehnologice realizate din timpul execuţiei. Camera de vane este semiîngropată, forma rectangulară, fiind din beton armat la care pe acoperiș s-a realizat o termoizolaţie din zidărie şi hidroizolaţie bituminoasă. Aceasta se va echipa cu instalatia hidraulica necesara bunei functionari cat si contorizarea apei spre consumatori.

Conductele de distribuţie apă potabilă - reţeaua s-a calculat pentru:

dimensionare: cu asigurarea presiunii de serviciu de minim 12 mCA (pentru Qorar max);

verificare: cu asigurarea presiunii de incendiu de 7 mCA (pentru 0,7 x Qorarmax + 10 l/s);

presiunea pentru cişmele, minim 3 mCA.

La conductele  de distributie si aductiune se folosesc conductele din polietilenă PEHD PE100RC cu (ext.160 - 63 mm, PN 10, cu o perioadă de viaţă de minim 50 ani, sunt avizate de MLPAT cu agrement tehnic. Toate tuburile pentru alimentarea cu apă se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime într–un şanţ cu adâncimea de 1,5 m, iar in unele zone pentru o liniaritate a conductei se va poza la adancime mai mare, in functie de profilele longitudinale ce se vor intocmi in faza PTH.

Reţeaua de alimentare apă include constructii (camine de vane, golire, aerisire) și rețeaua de distribuție si aductiune ce va fi realizată din conducte PEHD PE100, PN10, cu diferite diametre în lungime totală de 10.920 m împărțită pe tronsoane conform tabelului centralizator de mai jos.

| RETEA APA POTABILA - COMUNA HANTESTI, JUDETUL SUCEAVA |
| --- |
| NR. CRT. | TIP CONDUCTA SI DIAMETRU | TRONSON APA | LUNGIME (m) | CAMINE APA | HIDRANTI | SUBTR. DJ | SUBTR. DC | SUPRAT. PARAU |
| ADUCTIUNE | 3 bucati | 11 bucati | 5 bucati L=92m | 8 bucati L=77m | 1 bucata L=20m |
| 0 | PEHD PN 10 DE 75 mm | Conducta legatura puturi | 220 |  |  |  |  |  |
| 1 | PEHD PN 16 DE 110 mm | Captare - Rezervor | 3760 | 25 bucati |  |  |  |  |
| DISTRIBUTIE |  |  |  |  |  |
| 2 | PEHD PN 10 DE 160 mm | Tronson1 REZ – CVAG14 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 3 | PEHD PN 10 DE 140 mm | Tronson2 CVAG14 – CV6 | 760 |  |  |  |  |  |
| 4 | PEHD PN 10 DE 110mm | Tronson3 CV6 – CG24 | 1160 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Tronson4 CVAG9 – CG11 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Tronson5 CVAG14 – CA19 | 1040 |  |  |  |  |  |
| 7 | PEHD PN 10 DE 90 mm | Tronson6 – executat CV12 – CG13 | 980 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Tronson7 – executat CG15 – CA20 | 850 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ADUCTIUNE APA | 3980 |
| TOTAL DISTRIBUTIE APA | 6940 |
| TOTAL RETEA APA POTABILA | 10920 m | 28 bucati | 11 bucati | 5 bucati | 8 bucati | 1 bucata |

Conducta aductiune apa: SPA – rezervor: Transportul apei de la frontul de captare catre rezervorul de inmagazinare cu volumul de 200 mc se va face sub presiune cu ajutorul unui grup de pompare si conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD PN 16 De 110 mm în lungime totala de 3760 m.

Retea distributie apa, de la rezervorul de inmagazinare spre consumatori se va face gravitational, prin conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD PE100 PN 10, diferite diametre, în lungime totala de 6.940 m (executat + rest de executat).

Pe conductele de aducţiune şi conductele de distribuţie vor fi montate şi pozate: cămine de vane, cămine de golire, cămine de aerisire, reductor de presiune,  subtraversări DJ, drumuri comunale, parau, hidranţi supraterani de incendiu. Subtraversarile de drum judetean cat si de drum comunal asfaltat sau betonat, se vor executa prin foraje orizontale dirijate, de catre o firma specializata, avand ca protectie conducte din otel de diferite diametre respectandu-se specificatiilor tehnice din proiectul tehnic cat si cele din avizele/acordurile emise de unitatile ce le subordoneaza.

Pe conductele de distribuţie vor fi montate şi pozate:

- cămine de vane, golire, aerisire – 28 bucati (din care 1 buc. cu reductor presiune)

- subtraversări DJ – 5 bucati, in lungime totala de 92 m;

- subtraversări DC – 8 bucati, in lungime totala de 77 m;

- supratraversari parau – 1 bucata, in lungime de 20 m;

- hidranţi supraterani de incendiu  - 11 bucati

- dupa finalizarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala.

Hidranți incendiu supraterani 11 bucăți

Conform solicitărilor beneficiarului, hidranţii de incendiu vor fi de tip suprateran.

Hidranţii vor fi de tip “B” - cu Dn 80 mm.

Conductele pe care se amplasează hidranţii exteriori vor fi cu diametru de cel puţin 100 mm, conf. Indicativ P118/2013 și NP133-2013.

Conform prevederilor din Ordinul nr. 3218/2016 pentru completarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013", aprobată prin Ordinul viceprim-Ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013, distanța dintre doi hidranți exteriori este stabilită de pana la 500 m intre ei.

Traversări de drumuri, străzi, pârâu De-a lungul retelei de distributie se vor executa următoarele lucrări:

| Subtraversari drum judetean DJ -Retea apa potabila, Comuna Hantesti |
| --- |
| * prin foraj orizontal |
| Subtraversari drum judetean DJ - conducta de distributie si conducta de aductiune |
| Nr. crt. | Drum Judetean - KM | Cod | Diametru conducta (mm) | Diametru protectie (mm) | Lungime (m) |
| 1 | DJ208B - Km 23+136 | Nr.1 - DJ | De 110 mm (aductiune) | OL Dn168x10 mm | 17 |
| 2 | DJ208D - Km 15+793 | Nr.2 - DJ | De 110 mm (distributie) | OL Dn377x10 mm | 15 |
|  |  |  | De 110 mm (aductiune) |  |  |
| 3 | DJ208B - Km 21+500 | Nr.3 - DJ | De 110 mm (distributie) | OL Dn168x10 mm | 20 |
| 4 | DJ208D - Km 15+500 | Nr.4 - DJ | De110 mm (distributie) | OL Dn168x10 mm | 25 |
| 5 | DJ208B - Km 21+147 | Nr.5 - DJ | De 100 mm (distributie) | OL Dn168x10 mm | 15 |
| Total | 92 m |

| Subtraversari drum comunal - Retea de apa potabila, Comuna Hantesti * prin foraj |
| --- |
| Subtraversari drum comunal DC - conducta de aductiune si conducta de distributie |
| Nr. crt. | Cod | Diametru conducta (mm) | Diametru protectie (mm) | Lungime (m) |
| 1 | Nr.2 - DC asfaltat | De 110 mm (distributie) | OL 168x10 mm | 8 |
| 2 | Nr.4 - DC asfaltat | De 110 mm (distributie) | OL 168x10 mm | 11 |
| 3 | Nr.5 - DC asfaltat | De 110 mm (aductiune) | OL 377x10 mm | 8 |
|  |  | De 160 mm (distributie) |  |  |
| 4 | Nr.6 - DC asfaltat | De 110 mm (aductiune) | OL 377x10 mm | 9 |
|  |  | De 160 mm (distributie) |  |  |
| Total | 36 m |
| Subtraversari drum comunal - Retea de apa potabila, Comuna Hantesti * prin sapatura deschisa |
| Subtraversari drum comunal DC - conducta de aductiune si conducta de distributie |
| 1 | Nr.1 - DC pietruit | De 110 mm (aductiune) | OL 377x10 mm | 7 |
|  |  | De 140 mm (distributie) |  |  |
| 2 | Nr.3 - DC pietruit | De 110 mm (distributie) | OL 168x10 mm | 13 |
| 3 | Nr.7 - DC pietruit | De 110 mm (distributie) | OL 168x10 mm | 13 |
| 4 | Nr.8 - DC pietruit | De110 mm (distributie) | OL 168x10 mm | 8 |
| Total | 41 m |

| Supratraversare de parau -Retea apa potabila, Comuna Hantesti |
| --- |
| * prin sapatura deschisa |
| Nr. crt. | Cod | Diametru conducta (mm) | Diametru protectie (mm) | Lungime (m) |
| 1 | Nr.1-parau Hantesti | De 110 mm (aductiune) | OL preizolat Dn300 mm | 20 |
|  |  | De 140 mm (distributie) |  |  |
| Total | 20 m |

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – se va utiliza apa, produse de balastieră;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate – deșeurile rezultate vor fi depozitate în recipienți adecvați sau pe suprafete corespunzatoare pâna la preluarea de către societati specializate;

e) poluarea şi alte efecte negative

1. Protecția calității apelor - Investitia nu reprezinta o sursa de poluare pentru ape. Pentru a diminua impactul asupra mediului inconjurator, se va interzice deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale existente in zona. Se vor folosi WC-uri ecologice iar deseurile vor fi adunate in containere speciale si transportate in locuri special amenajate. Apa potabilă care este utilizată de personalul care lucrează pe şantier va fi imbuteliata si transportata la amplasament de catre beneficiar..

2. Protecția aerului:

În timpul construcției:Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător.

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Pentru faza de executie a proiectului se vor lua urmatoarele masuri de diminuare a zgomotului:

- se va impune un program de lucru pentru lucrările de execuție și circulația vehiculelor de transport materiale de construcții, astfel încat sa fie respectate perioadele de odihnă din zonă.

4.Protecția împotriva radiațiilor: Nu e cazul.

5.Protecția solului și a subsolului:

Pentru faza de executie se vor impune măsuri în scopul asigurării protecției solului și subsolului:

- se va interzice staționarea utilajelor, efectuarea de reparații ale acestora, depozitarea de materiale etc.;

- colectarea selectivă și depozitarea temporară controlată a deșeurilor de materiale de construcții, în scopul predării acestora în vederea recuperării/eliminării;

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: - nu e cazul.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: Organizarea lucrărilor de construcții – montaj se va face astfel încât să nu fie perturbate celelalte activități care se desfășoară în zonă. La sfârșitul lucrărilor de construcție toate zonele de lucru vor fi curățate și eliberate de materiale și echipamente. Aceasta va fi o obligație a executantului, care va trebui respectată ca prevedere a contractului pe care îl va semna cu beneficiarul.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Deșeurile care pot rezulta pe timpul lucrărilor sunt specifice și cad în grija și responsabilitatea executantului lucrărilor și se vor elimina prin serviciul public de salubrizare.

9.Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: Nu se gestionează substanțe periculoase.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor – terenul aparține titularului de proiect.

Suprafața de teren in intravilan, ocupată definitiv de către fiecare obiectiv este după cum urmează:

28 cămine vane = 63 mp;

3 puturi forate = 1200 mp;

Statie pompare + rez. tampon + statie tratare = 625 mp

Rezervor inmagazinare = 445 mp

Total suprafaţă: 2333 mp

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin – nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international – nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau archeologic – nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând seama de:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea şi complexitatea impactului - redusa pe perioada de desfasurare a lucrarilor ;

e) probabilitatea impactului - redusa;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, pe perioada de execuţie, cu reversibilitate certă;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin utilizarea de utilaje si tehnologii moderne.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele - nu este cazul, amplasamentul proiectului nefiind situat în arii naturale protejate;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele – ABA Siret a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 36/ 22.06.2020.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) Se va respecta in totalitate proiectul tehnic depus la documentatie;

b) Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

c) Se va respecta legislatia de mediu in vigoare si conditiile prevăzute în actele de reglementare emise de alte autoritati;

d) Pe parcursul realizarii proiectului nu se vor afecta factorii de mediu;

e) Organizarea de şantier va fi realizată cu acceptul beneficiarului la începerea execuției în zona de amplasament a construcției.

f) Deșeurile rezultate în perioada de execuție a obiectivului, vor fi colectate și depozitate selectiv, temporar în containere metalice acoperite, amplasate în locuri special amenajate, după care vor fi ridicate periodic de către societați autorizate. Antreprenorul are obligația să monteze recipiente de colectare adecvate.

g) După finalizarea lucrărilor de construcție, zonele ocupate temporar afectate de execuția lucrărilor sau cu organizarea de șantier vor fi curatate, iar terenul adus la starea inițială. In caz de poluări accidente, respectiv descărcări de ape uzate menajere, scurgeri accidentale de la utilajele și echipamentele folosite, depuneri necontrolate de deseuri rezultate etc. se vor lua masuri imediate de curatate si ecologizare a zonei afectate.

h) Se vor respecta condițiile din Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 36/ 22.06.2020.

i) La finalizarea lucrărilor se va notifica APM Suceava pentru încheierea procesului verbal de respectare a condițiilor di DEI conform Art. 43, pct. 3, din Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR   EXECUTIV,

Maria Mădălina NISTOR

| p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Adina HOBJILĂ | p. Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu, Anca IONCE |
| --- | --- |
| Întocmit, Cons. Ștefan SĂNDULACHE |  |