MEMORIU DE PREZENTARE conform  conținutului cadru în anexa 5E la procedură din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice  și private asuprea mediului

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  - Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare strada Emil Cioran

  - Ordonatorul principal de credite/investitor: Municipiul Suceava

  - Ordonatorul de credite (secundar/terțiar): -

  - Beneficiarul investiției: Municipiul Suceava

  - Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție: Proiectant - S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L., Suceava

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezenta documentatie este elaborata la cererea Beneficiarului în baza temei de proiectare, în scopul stabilirii starii tehnice a strazii analizate in vederea proiectarii si executarii lucrărilor de modernizare pentru punerea în siguranță a strazii și asigurarea desfașurării traficului în condiții de siguranță și confort in conditiile dezvoltarii durabile.

Investitia se realizeaza conform reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare cu privire la proiectarea si executia lucrarilor de infrastructura rutiera si de mediu.

Respectarea normelor de protectia muncii pe toata perioada executiei lucrarilor prezinta o obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de echipamentele si tehnologiile adoptate.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesității și a deficiențelor

Strada studiata incepe de la intersectia cu Strada Nichita Stanescu pana la strada de acces in cartierul Europa avand o lungime de aproximativ 700 m conform caietului de sarcini (615 m + 54 m drum lateral dreapta  conform ridicarii topografice).

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-social, Municipiul Suceava a hotarat sa modernizeze infrastructura aflata in administrarea sa, astfel in aceasta faza a fost identificata si propusa spre modernizare strada Emil Cioran.

Conform conform STAS 10144-3 si OMT nr. 49/1998  "Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a străzilor urbane"  strada se încadrează în categoria IV avand o latimea partii carosabile variabila intre 2.50 – 5.00 m.

Strada este marginita de proprietati, traseul strazii in plan fiind in mare parte in aliniament avand curbe, sau franturi ce se racordeaza in mod necorespunzator.

În profil longitudinal strada prezintă rampe şi pante care sunt racordate  necorespunzător. Se constată prezenţa dâmburilor şi a tasarilor pe portiuni scurte, care constituie puncte de pericol pentru siguranţa circulaţiei, aceste denivelari formeaza un profil longitudinal sub forma unor dinti de fierastrau. Rampele şi pantele au declivităţi mari pe cea mai mare parte a traseului.

In profil transversal strada analizata prezinta o platforma a carei latime este de aproximativ 6.00 m, avand o parte carosabila cuprinsa intre 2.50 si 5.00 m.

In profil tranversal strada prezinta iregularitati si deformari, pantele transversale nu sunt asigurate, ceea ce face ca scurgerea apelor sa nu se faca corespunzator, conducand astfel la degradari ale suprafetei de rulare.

Colectarea si evacuarea apelor nu este asigurata pe strada analizata doarece nu exista canalizarea pluviala subterana,ori santuri/rigole si podete.

Strada nu este prevazuta cu semnalizare rutiera.

Strada propusa spre modernizare este pietruita (balastat) pe toata lungimea sa, iar circulatia autovehiculelor se desfasoara in conditii improprii.

Fiind o strada in totalitate pietruita, sub actiunea factorilor climatici – ploaie, inghet-dezghet – se degradeaza frecvent necesitand periodic lucrari de intretinere (reprofilare, aport de material granular), circulatia se desfasoara cu dificultate.

Starea de degradare este reprezentata de degradari specifice  drumurilor pietruite, de tip: gropi, fagase, tasari.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Scopul investitiei este de a asigura o imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor, permitand totodata:

- asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale in conditii de siguranta si confort;

- imbunatatirea accesului la reteaua de drumuri si agenti economici din zona;

- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului;

- dezvoltarea zonei d.p.d.v. economic si social;

Obiectivul principal este dezvoltarea infrastructurii rutiere de baza a municipiului Suceava si implicit a judetului Suceava si a tarii.

Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective:

- strada va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice, siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului;

- asigurarea conditiilor optime de transport auto si pietonal– siguranta si confort in conditiile dezvoltarii durabile a judetului Suceava si a tarii.

Pe strada în cauză se vor prevedea lucrări de modernizare a părții carosabile, realizarea trotuarelor, a canalizarii pluviale si refacerea semnalizarii rutiere.

Lucrările proiectate au ținut seama de Studiul Geotehnic si de propunerile și recomandările din Expertiza Tehnică.

Soluția de modernizare adoptată, care se regăsește și în soluțiile propuse în Expertiza Tehnică și studiul Geotehnic, constă in adoptarea unui sistem rutier modern.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Strada Emil Cioran își are originea in strada Nichita Stanescu pana la strada de acces in cartierul Europa.

Din punct de vedere urbanistic zona de amplasament este reglementată de P.U.G. al Municipiului Suceava, astfel:

• din punct de vedere juridic:

- teren intravilan;

- proprietate: Municipiul Suceava.

• din punct de vedere economic:

- destinatia prin PUG: teren construibil zona căi de circulaţie;

- folosinta actuala: cai de comunicatie

Municipiul Suceava este unul dintre cele mai vechi și importante orașe ale României si este tranzitat de drumul european E85 (DN2), care asigură legătura rutieră cu București, față de care se află la 432 km. Magistrala CFR 500 străbate orașul, care este nod feroviar, de aici desprinzându-se linia ferată către Transilvania.

Municipiul Suceava se află în extremitatea nord-estică a României, în Podișul Sucevei, subdiviziune a Podișului Moldovei, la o altitudine medie de 325 metri. Localitatea se găsește la intersecția drumurilor europene E85 și E58, la distanțele de 432 km pe șosea și 450 km pe calea ferată de capitala țării, București.

Localitatea este situată pe cursul râului Suceava, afluent de dreapta al Siretului, la distanța de 21 km de vărsarea în Siret (lângă orașul Liteni) și 149 km de locul de izvorâre (Masivul Lucina din Obcina Mestecănișului). Râul separă vechiul oraș Suceava de cartierele suburbane Burdujeni și Ițcani și a determinat în timp configurația neobișnuită a reliefului urban al Sucevei, care include zone de deal (cu platouri și versanți), zone de luncă și două crânguri: Zamca și Șipote (ambele localizate în granițele orașului.

3.1.b. Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Strada Emil Cioran își are originea in strada Nichita Stanescu pana la strada de acces in cartierul Europa. Strada asigura accesul riveranilor către proprietati.

Strada în zona studiată este mărginită de proprietăți.

3.1.c. Datele seismice și climatice

Date seismice

Conform hartii de la Anexa 1a, SR 11100/1-93 amplasamentul studiat se situeaza in zona cu seismicitate de 9,2 grade MSK, perioada de revenire de 50 ani.

Fig.2. Zonarea seismica

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul municipiului apartine zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare ag=0,20g si o perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7s (dupa harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (prezentate mai jos).

Fig.3.Zonarea valorii de varf a accelearatiei terenului pentru cutremure avand  IMR = 100 ani

Fig.4.Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc.

Date climatice

Din punct de vedere climatic municipiul Suceava se găsește în zona climatului temperat-continental de dealuri. Există anumite caracteristici ale mediului înconjurător care influențează clima orașului, precum:

- altitudinea, gradul de fragmentare și de orientare a versanților etc.

- peisajul urban, alcătuit din blocuri cu încălzire centrală, străzi pavate, unități industriale etc. Acestea au determinat existența unor deosebiri microclimatice între diferite puncte ale orașului (Centru, Obcini, zona Ițcani-Gară, zona Mănăstirii Zamca, zonele Burdujeni-Combinat, Burdujeni-Centru și Burdujeni-Sat).

Adancimea maxima de inghet

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77 privind "Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet – adancimi maxime de inghet", prezentate in harta de mai jos:

Fig.5.Zonarea dupa adancimea de inghet

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90 este II cu Im =0...20, regim hidrologic 2b.

Fig.6.Repartitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.5 KN/m2 avand intervalul de recuperare IMR=50 ani.

Fig.7. Incarcarea din zapada pe sol Sz

Din punct de vedere al incarcarilor de vant amplasamentul se incadreaza in zona C, avand viteza mediata pe 1 minut, la inaltimea de 10 m (cu 50 ani interval mediu de recurenta – repartitia Gumbel), de Vm= 41 m/s (cu 2% probabilitate de depasire) presiunea de referinta mediata pe 1 minut la inaltimea de 10 m (T=50 am) este de 0.70 Kpa, conform NP 082-04.

Fig.8.Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta

Fig.9.Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min

3.1.d. Studii de teren

Pentru realizarea investitiei s-au realizat urmatoarele studii de specialitate: studiu topografic, studiu geotehnic.

3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

Prin studiul geotehnic s-a evidentiat structura si compozitia terenului pe care urmeaza sa se realizeze investiția.

3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz

Studiul topografic -  prin masuratorile topografice s-au materializat axul drumului existent precum si limitele partii carosabile ale acestuia, limitele de proprietate si alte elemente importante necesare realizarii in conditii optime a proiectarii.

3.1.e. Situația utilităților tehnico edilitare existente

Din informațiile furnizate prin Tema de proiectare, Expertiza Tehnică, Studii Topo reiese că în zonă există  retea de gaz, retea apa canal,retea electrica și de telecomunicații pozate pe stâlpi.

3.1.f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Riscul natural este o functie a probabilitatii aparitiei unei pagube si a consecintelor probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul asteptat al pierderilor in cazul producerii unui eveniment neasteptat.

Riscul este dat de existenta:

- posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie – nu este cazul;

- necesitatea exproprierilor de terenuri pentru asigurarea elementelor componente ale drumului care presupun costuri suplimentare si prelungirea duratei de implementare a investitiei;

- identificarea retelelor de utilitati care implica masuri speciale de executie (mutare/relocare/protejare/dezafectare) si implicit presupun costuri suplimentare de executie si duc la prelungirea duratei de implementare a investitiei;

- schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor si ar putea afecta investitia se rezuma doar la perioadele cu precipitatii abundente - ploile ce pot interveni pe durata de executie si ar putea afecta in mod negativ investitia prin durata si intensitatea lor. Antreprenorul va trebui sa isi programeze lucrarile tinand cont si de prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului;

- probleme din punct de vedere tehnic si administrativ cu privire la executia lucrarilor care pot duce la prelungirea duratei de implementare a investitiei.

3.1.g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Având în vedere lungimea strazii care va fi supusa modernizarii, informațiile culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, expertiza tehnică si studiu geotehnic nu reiese că în zonă s-ar afla monumente istorice sau situri arheologice.

În cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate elemente ale existenței unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile.

3.2. Regimul juridic

3.2.a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Strada este situata în intravilan fiind în domeniul public al municipiului si este proprietatea municipiului Suceava – domeniu public.

3.2.b. Destinația construcției existente

Destinatia constructiei: cale de comunicatie.

3.2.c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

3.2.d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, dupa caz

Lucrările de modernizare se vor realiza pe amplasamentul actual, aflat pe domeniul public și nu vor fi necesare expropieri sau ocupări de terenuri suplimentare.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

3.3.a. Categoria și clasa de importanță

Categoria de importanta a lucrari, calculata conform Ordinului MLPAT nr. 31/N/95, publicat în Buletinul  Constructiilor Vol. 4/1996  si în Monitorul Oficial nr. 352 partea  I din 10.12.1997 – Anexa 3; art. 6. –încadreaza drumul in categoria „C” de importanta – constructie de importanta normala.

3.3.b. Cod în Lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul.

3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Perioada de constructie pentru modernizarea strazii este estimată la 9 luni calendaristice.

3.3.d. Suprafaţa construită

Suprafaţa construita estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiţii şi lucrările aferente este de aproximativ 3750 mp.

3.3.e. Suprafaţa construită desfăşurată

Suprafaţa construita desfasurata estimativa a terenului este de aproximativ 3750 mp.

3.3.f. Valoarea de inventar a construcţiei

Valoarea de inventar a strazii este conform inventarului domeniului public al municipiului.

3.3.g. Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente

Lungime stradă: 668 m.

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Expertiza tehnică a fost realizată de ing. Mihai Iuga. Starea tehnica a strazii analizate este "rea" pe intreaga lungime, traficul desfasurandu-se cu dificultate, in conditii improprii, astfel ca modernizarea acesteia devine absolut necesara.

Strada propusa spre modernizare este totalitate pietruita (balastata) iar circulatia autovehiculelor se desfasoara in conditii improprii.

Fiind o strada in totalitate pietruita, sub actiunea factorilor climatici – ploaie, inghet-dezghet – se degradeaza frecvent necesitand periodic lucrari de intretinere (reprofilare, aport de material granular), circulatia se desfasoara cu dificultate.

Starea de degradare este reprezentata de degradari specifice strazilor asfaltate/pietruite, de tip: gropi, fagase, fisuri, tasari, scurgerea cu dificultate a apelor.

Cauze:

- - lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;

- - lipsa lucrarilor de modernizare;

Lucrarile propuse sunt lucrari de modernizare a strazii si de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort si siguranta in exploatare.

- 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din datele culese de pe teren și din expertiza tehnică iese în evidență faptul că starea tehnica a strazii existente este „rea”, strada aflandu-se intr-o stare continua de degradare.

Toate informatiile privind starea tehnica existenta a strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

Pana la realizarea investitiei, strada se poate exploata in conditii normale.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.a. Clasa de risc seismic;

Nu este cazul la lucrarile de drumuri.

4.b. Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Pentru modernizarea străzii degradate, prin expertiza tehnică se propun două scenarii de bază pentru eliminarea degradarilor și aducerea strazii la starea normală de funcționare.

Scenariul 1 - sistem rutier suplu:

Partea carosabila:

- 4 cm strat de uzura BA16;

- 6 cm strat de legatura BAD22.4 (SR EN 13108-1 AND 605/2014);

- 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast.

Trotuarele au urmatoarea alcatuire:

- 8 cm pavele autoblocante;

- 5 cm strat de nisip pilonat;

- 30 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton - 10x15x50.

Accesele la proprietati se vor amenaja cu acceasi structura rutiera destinata trotuarului.

Scenariul 2 - sistem rutier rigid:

Partea carosabila si parcaje:

-20 cm, dala din beton de ciment  BcR 4.5;

-folie de polietilena/hartie Kraft;

-2.0 cm strat de nisip;

-30 cm strat de fundaţie din balast.

Trotuarele au urmatoarea alcatuire:

- 8 cm pavele autoblocante;

- 5 cm strat de nisip pilonat;

- 30 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, si delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton - 10x15x50.

Accesele la proprietati se vor amenaja cu acceasi structura rutiera destinata trotuarului.

4.c. Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Solutiile tehnice necesare modernizarii strazii sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

4.d. Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

Expertul tehnic recomandă Scenariul 1 (modernizare cu sistem rutier suplu), fiind mai avantajos tehnic și economic, conform explicitării făcute în cadrul expertizei. Lucrările cuprinse la Scenariul 1 au fost prezentate la punctul 4b.

5. IDENTIFICAREA  SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:

5.1.a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente

În prezenta documentație s-au analizat doua scenarii, scenarii propuse și prin Expertiza Tehnică .

Scenariul 1 - sistem rutier suplu:

Partea carosabila:

- 4 cm strat de uzura BA16;

- 6 cm strat de legatura BAD22.4 (SR EN 13108-1 AND 605/2014);

- 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast.

Trotuarele au urmatoarea alcatuire:

- 8 cm pavele autoblocante;

- 5 cm strat de nisip pilonat;

- 30 cm fundatie din balast.

Trotuarul se va delimita cu borduri din beton C35/45, 20x25x50 pe fundatie din beton C16/20, 30x15 cm, respectiv cu borduri 20x10x50 cm pe fundatie din beton C16/20, 20x10 cm.

Accesele la proprietati se vor amenaja cu acceasi structura rutiera destinata trotuarului.

Accesele se vor delimita cu borduri prefabricate din beton C35/45, 20x25x50 cm pe fundatie din beton C16/20, 30x15 cm.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

Scenariul 2 - sistem rutier rigid :

Partea carosabila:

-20 cm, dala din beton de ciment  BcR 4.5;

-folie de polietilena/hartie Kraft;

-2.0 cm strat de nisip;

-30.00 cm strat de fundaţie din balast 0-63 mm ;

Trotuarele au urmatoarea alcatuire:

- 8 cm pavele autoblocante;

- 5 cm strat de nisip pilonat;

- 30 cm fundatie din balast.

Accesele se vor delimita cu borduri prefabricate din beton C35/45, 20x25x50 cm pe fundatie din beton C16/20, 30x15 cm.

Accesele la proprietati se vor amenaja cu acceasi structura rutiera destinata trotuarului.

In ambele variante se vor executa urmatoarele lucrari:

Canalizare pluviala in vederea asigurarii preluarii si evacuarii scurgerii apelor.

Ridicarea la cota a caminelor de canalizare si a rasuflatoarelor de gaz.

5.1.b. Descrierea,  după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate

Toate categoriile de lucrari pentru realizarea investitiei au fost descrise detaliat in cadrul Memoriului tehnic de specialitate.

5.1.c. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia

Riscurile ce pot fi identificate la momentul de față sunt generate de existența în teren a unor rețele ce nu au putut fi identificate, sau transmise ulterior întocmirii prezentei documentații prin avizele deținătorilor de rețele – acestea fiind luate în calcul la proiectul tehnic, de existența in teren a unor hrube sau goluri de a căror existență nu a știut nimeni. Schimbările climatice ce pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor și ar putea afecta investiția se rezumă doar la ploile ce pot interveni pe durata de execuție și ar putea afecta în mod negativ prin durata și intensitatea lor. Antreprenorul va trebui să iși programeze lucrările ținând cont și de prognoza meteo (ploi, e.t.c.) pentru zona amplasamentului.

5.1.d. Descrierea informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate

Lungimea strazii care va fi modernizată este relativ scurtă, informațiile culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, expertiza tehnică si studiu geotehnic nu reiese că în zonă s-ar afla monumente istorice sau situri arheologie. În cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate elemente ale existenței unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile.

5.1.e. Descrierea  caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie

După realizarea investiției se preconizeaza o îmbunătățire a parametrilor specifici circulației rutiere și pietonale dar și a mediului înconjurător. Prin realizarea lucrărilor proiectate nu se aduc schimbări majore zonei actuale ci se realizează doar o creștere a factorilor de confort și siguranță a traficului prin aducerea străzii la o stare normală de exploatare și se reduc factorii de poluare (praf, zgomot, emisii de noxe etc).

Caracteristici tehnice pentru Strada Emil Cioran:

- Lungimea strazii modernizate: 668 m;

- Lățimea părții carosabile: 4.00 m – 6.00 m;

- Lățimea trotuarelor: variabila;

- Realizare canalizare pluviala;

- Realizare semnalizare rutieră.

5.2. Necesarul  de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Racordarea la utilitățile necesare pentru organizarea de șantier și pentru realizarea lucrărilor cade în sarcina Antreprenorului general.

5.3. Durata  de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

Durata şi etapele principale pentru realizarea investitiei:

| Nr.crt | Denumire etapa | Durata(luni) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5… 13 | 14 |
| 1 | Elaborare DALI | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare si aprobare DALI | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Elaborare proiect tehnic si detalii de executie |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Verificare si aprobare proiect tehnic si detalii de executie |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Achizitie executie lucrari |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Executie lucrari |  |  |  |  | 9 |  |
| 9 | Receptie la terminarea lucrarilor |  |  |  |  |  | 1 |

Investitia se poate realiza in 14 luni.

5.4. COSTURILE  ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.

Costurile estimative ale investitiei se regasesc in Devizul general anexat prezentei documentatii.

5.5. Sustenabilitatea  realizării investiţiei

5.5.a. Impactul social şi cultural

Impactul social si cultural este unul major intrucat prin modernizarea strazii se vor crea conditii de circulatie adecvate si optime respectiv se vor imbunatati conditiile de viata a locuitorilor in conditiile dezvoltarii durabile a judetului.

5.5.b Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de drumuri si modernizări, prin aceste lucrari nu se creaza noi locuri de munca in mod direct, in faza de operare a drumului.

Lucrarile de drumuri/modernizare imbunatatesc sau creeaza accese la obiectivele economice, culturale si administrative din zona, ducand la dezvoltarea generala a zonei prin crearea unei infrastructuri adecvate, deci, inclusiv a noi  locuri de munca (in mod indirect).

In faza de executie a lucrarilor se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona, pe toata perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creeaza noi locuri de munca pe o perioada determinata.

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz

Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au analizat atat pentru perioada de executie a lucrarilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare a strazii.

In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de modernizare a strazii, impactul asupra factorilor de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante.

Impactul asupra mediului ca urmare a realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale se va manifesta prin :

- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante (praf), datorata unei suprafete de rulare moderne;

- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere;

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv in perioada de executie a lucrarilor.

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:

 Directivele 85/337/EC si 97/11/EC

 Legea nr. 137/1995 si  Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului.

Situri protejate pe zona proiectului – nu este cazul

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie

5.6.a. Prezentarea  cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Obiectivul proiectului este de a asigura modernizarea strazii și realizarea unor condiții proprii circulației auto și pietonale. Realizarea unei părți carosabile corespunzatoare determina reducerea riscului de accidente, reducerea consumului de carburant, reducerea uzurii masinilor, reducerea poluării fonice si praf degajat in atmosferă, creste condițiilor de siguranță și confort ale participanților la trafic. Durata de realizare a proiectului este estimat la 6 luni.

În vederea analizării opțiunilor și a fezabilității acestora și pentru determinarea scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiza au ținut cont de măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor privind punerea în siguranță a participanților la trafic și valoarea adăugată a proiectului comparativ cu varianta în care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost analizate 3 variante, considerate reprezentative în contextul prezentat al proiectului.

Varianta zero (fără investiție) – Această variantă reprezintă situația în care nu se realizează investiții în reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de strada și punerea în sigurantă a acestora și se realizeaza doar operarea sistemului existent.

Varianta soluției unu – Alternativa soluției 1, reprezintă situația realizării unei lucrari de modernizare prin adoptarea unui sister rutier suplu constituit astfel: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de balast 25.00 cm, strat de piatra sparta 20.00 cm, BA16 4cm, BAD22,4 6cm. Deasemenea soluția prevede si realizarea trotuarelor si a retelei de canalizari subterane.

Varianta soluției doi – Alternativa soluției 2, reprezintă situația realizării unei lucrari de modernizare cu sistem rutier rigid constituit astfel: dala din beton din ciment rutier BcR 4.5 in grosime de 20 cm (dala de beton de 20 cm +folie de polietilena/ hartie Kraft + nisip în grosime de 2 cm), strat de balast 30.00 cm. Deasemenea soluția prevede si realizarea trotuarelor si a retelei de canalizari subterane.

Scenariul ales este cel prezentat in soluția 1, realizarea unor lucrări de modernizare cu sistem rutier suplu acesta fiind scenariul mai avantajos tehnic și economic, conform explicitării din compararea celor două variante.

5.6.b. Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung

Prin conţinutul prezentei documentatii se face o descriere - prezentare tehnica a parametrilor si soluţiei tehnice si tehnologice ce caracterizează investiţia. De asemenea prin intermediul acesteia, se realizează o prezentare, in ansamblu, atât a situaţiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cat si a avantajelor si facilitaţilor ce decurg ca urmare a realizării investiţiei.

Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone  pleaca de la premiza ca starea si dezvoltarea infrastructurii de transporturi se constituie ca principal suport pentru viitoarea crestere economica in toate sectoarele.

Se apreciaza ca modernizarea strazii va duce la cresterea investitiilor in zona datorita unei infrastructuri adecvate.

5.6.c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară are ca obiectiv principal să provizioneze și să analizeze fluxurile de numerar generate de proiect, dar și să calculeze indicatorii de performață financiară ai proiectului. În acest sens a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor și costurilor investiției, a fost estimat necesarul de finanțare al investiției și s-au evaluat sustenabilitatea și profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiții de viată la standarde europene pentru populația municipiului și se îndeplinesc politicile de mediu și de dezvoltare durabilă. Realizarea lucrărilor de intervenție pentru modernizarea strazii, va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vieții economico-sociale, a participanților la trafic, asupra mediului înconjurător, etc. O bună parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat în cadrul eficienței proiectului. În varianta în care nu s-ar realiza investiția, costurile unor reparații periodice pentru păstrarea în funcțiune a strazii sunt mari și nu ar rezolva problema, de aceea este necesar a se realiza aceste lucrări de modernizare, care, deși sunt mai scumpe pentru investiția inițială, ele se amortizează în timp.

5.6.d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. 	Dacă beneficiarul şi operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiza financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de 5% pentru RON).

Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite:

- Valoarea actualizata netă (VAN) trebuie să fie < 0

- Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie < rata de actualizare (8%)

- Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă

- Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referinţă, iar beneficiile se referă la veniturile obţinute din exploatarea investiţiei.

În urma Calculului RIR şi VAN s-au obţinut următoarele valori:

VAN = negativ< 0

RIR =  3,50% < 5%

În urma calcului sustenabilităţii financiare s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0,20 - 0,25 < 1

5.6.e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

*      Identificarea riscului

*      Analiza riscului

*      Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo şi arborii decizionali.

Reactia la Risc  - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

ˇ     un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

ˇ     efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

ˇ     atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului – implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;

- Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

- Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut  si beneficii scazute, proiecte cu risc crescut si beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

- Tehnice;

- Financiare;

- Sociale;

- Institutionale;

- De mediu;

- Legale/Juridice;

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate,impartite sau transferate, depinde de importanta fiecaruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3: 1 reprezentand impact negativ scazut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact  negativ crescut;

Probabilitatea de aparitie a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica. medie si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si acestor probabilitati: mica -1 ; medie - 1,5. Mare - 2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui risc identificat:

| Tipul de risc | Probabili- tate | Impact |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Riscuri tehnice | 1. Incompatibilitatea echipamentelor în condiţiile în care în caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice clare şi definitorii pentru echipamentele care sunt necesare pentru realizarea investitiei. | Mica |  |  |  |  |
|  |  | Medie |  |  | X |  |
|  |  | Mare |  |  |  |  |
| Riscuri financiare | 1.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de intretinere). | Mica |  |  |  |  |
|  |  | Medie |  | X |  |  |
|  |  | Mare |  |  |  |  |
| Risc legal/juridic | 1. Riscul de a se schimba multe din normele de reglementare, iar conformarea la aceste schimbari ar putea aduce costuri suplimentare. | Mica |  | X |  |  |
|  |  | Medie |  |  |  |  |
|  |  | Mare |  |  |  |  |
| Riscuri sociale | 1. Somaj ridicat | Mica |  |  |  |  |
|  |  | Medie |  |  |  |  |
|  |  | Mare |  |  | X |  |
| Risc de forta majora | 1. Nerealizarea proiectului | Mica |  |  | X |  |
|  |  | Medie |  |  |  |  |
|  |  | Mare |  |  |  |  |
| Risc identificat | Probabilitate de producere a riscului (1 - mic; 5 - mare) | Impactul riscului asupra proiectului 1-scăzut; 10-maxim | Ierarhizarea riscurilor |  |
| I.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate |  |
| Modificarea costurilor de exploatare | 3 | 5 | 6 |  |
| Modificarea valorii investiţiei în perioada de implementare | 2 | 3 | 7 |  |
| II. Riscuri de ordin tehnic |  |
| Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul şi costurile stabilite | 2 | 6 | 5 |  |
| Soluţiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării | 2 | 5 | 4 |  |
| Lucrarea efectuată să nu funcţioneze la parametri proiectaţi | 2 | 6 | 6 |  |
| III. Riscuri de mediu |  |
| Evenimente meteorologice şi seismice care conduc la întârzierea şi nerealizarea conformă a proiectului | 1 | 5 | 8 |  |
| IV. Riscuri financiare |  |
| Sistarea sau întreruperea finanţării proiectului | 1 | 9 | 1 |  |
| Depăsirea costurilor preconizate (ca urmare a creşterii preţurilor la materiale şi manaperă) | 2 | 6 | 6 |  |
| Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile şi conexe | 2 | 7 | 2 |  |
| V.Riscuri instituţionale |  |
| Schimbarea administratorului reţelei de canalizare | 1 | 3 | 10 |  |
| VI. Riscuri legale |  |
| Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu | 1 | 2 | 9 |  |
| Nerealizarea procedurilor de achiziţie publică conform LEGEA 98/2016 | 2 | 5 | 3 |  |
|  | Risc identificat | Gradul de risc acceptat | Strategia de abordare a riscului | Contracararea riscului |
|  | I.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate |
|  | Modificarea costurilor de exploatare | controlat | împărţire şi control | controlul periodic al documentelor, cheltuielilor şi gradul de utilizare al investiţiei |
|  | Modificarea valoarii investiţiei în perioada de implementare | controlat | control | control financiar periodic al cheltuielilor cu investiţia şi fluxurilor de numerar |
|  | II. Riscuri de ordin tehnic |
|  | Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul şi costurile stabilite | asigurat | împărţire şi control | încheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme specializate, astfel încât să existe măsuri de penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali |
|  | Soluţiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării | controlat | diversificare | planificarea în detaliu a soluţiilor şi stabilirea unor marje de eroare încă din faza de proiectare |
|  | Lucrarea efectuată să nu funcţioneze la parametri proiectaţi | controlat | diversificare | realizarea unor caiete de sarcini cât mai detaliate şi încheierea unor contracte de calitate cu firma furnizoare de lucrări |
|  | III. Riscuri de mediu |
|  | Evenimente meteorologice şi seismice care conduc la întârzierea şi nerealizarea conformă a proiectului | necontrolat | accept | realizarea unor studii preliminare cu privire la condiţiile de mediu ale zonei |
|  | IV. Riscuri financiare |
|  | Sistarea sau întreruperea finanţării proiectului | asigurat | control | realizarea documentaţiei conform ghidului solicitantului şi ataşarea tuturor avizelor solicitate. Verificare amănunţită a proiectului pe perioada de pregătire şi implementare. |
|  | Depăsirea costurilor preconizate (ca urmare a creşterii preţurilor la materiale şi manoperă) | controlat | control | stabilirea unui sistem de control al costurilor şi încluderea în previziuni şi bugetul local al unor factori de actualizare |
|  | Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile şi conexe | asigurat | împărţire şi control | stabilirea cât mai exactă a valorii cheltuielilor neeligibile şi conexe, precum şi planificarea acestora. |
|  | V. Riscuri legale |
|  | Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu | necontrolat | accept | N/A |
|  | Nerealizarea procedurilor de achiziţie publică conform LEGEA 98/2016 | asigurat | control | specializarea sau angajarea unei persoane cu pregătire în achiziţii publice. Verificarea exactă a îndeplinirii condiţiilor conform legislaţiei. |

6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

În prezenta documentație au fost analizate doua scenarii ca soluție de modernizare:

Scenariul 1 - sistem rutier suplu:

Partea carosabila:

- 4 cm strat de uzura BA16;

- 6 cm strat de legatura BAD22.4 (SR EN 13108-1 AND 605/2014);

- 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast.

Trotuarele au urmatoarea alcatuire:

- 8 cm pavele autoblocante;

- 5 cm strat de nisip pilonat;

- 30 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton - 10x15x50.

Accesele la proprietati se vor amenaja cu acceasi structura rutiera destinata trotuarului.

Scenariul 2 - sistem rutier rigid:

Partea carosabila si parcaje:

-20 cm, dala din beton de ciment  BcR 4.5;

-folie de polietilena/hartie Kraft;

-2.0 cm strat de nisip;

-30 cm strat de fundaţie din balast.

Trotuarele au urmatoarea alcatuire:

- 8 cm pavele autoblocante;

- 5 cm strat de nisip pilonat;

- 30 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, si delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton - 10x15x50.

Accesele la proprietati se vor amenaja cu acceasi structura rutiera destinata trotuarului.

TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:

| NR. CRT | PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI | SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lnchiderea circulatiei rutiere | nu | da |
| 2 | Blocarea acceselor la proprietăți | nu | da |
| 3 | Durata mare de executie | nu | da |

Din punct de vedere financiar, soluția prezentată în scenariul 1 este mai avantajoasă din punt de vedere economic, iar ce le diferențiază din punct de vedere tehnic este prezentat în tabelul de mai sus, fiind în favoarea Scenariului 1, scenariu agreat și de Expertul tehnic.

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul selectat d.p.d.v. tehnico-economic este Scenariul 1, detaliat astfel:

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE – LUCRARI DE DRUMURI  SOLUTIA PROIECTATA

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC si publicata in Buletinul Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul acestei investitii se incadreaza in categoria de importanta „C” - constructie de importanta normala.

Traseul in plan

Lungimea totala a strazii proiectate este de 668 metri (0.668 km), din care, lungimea strazii principale este de 614 m (0.614 km – km 0+000 – km 0+614) si a strazii laterale dreapta, km 0+087, de 54 m.

Categoria strazii conform Ordinului MT 49/1998 in urma modernizarii: IV.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h redusa la 30 Km/h pentru o incadrare fidela in plan a elementelor strazii conform STAS 10144-3/91 respectiv datorita configuratiei traseului existent marginit de limite de proprietate si a amprizei reduse.

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale datorita spatiului redus dintre limitele de proprietate.

Proiectul se aplica pe un traseu existent restrictionat in cea mai mare parte de traseul existent, constructiile si proprietatile adiacente, in acest caz fiind vorba doar de geometrizarea rationala in conditiile impuse.

Tinand seama de conditiile existente din teren, existenta fronturilor de locuinte, au fost realizate corectii in plan si prin urmare, axa strazii a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, functie de posibilitatile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrarile proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a liniei rosii si a declivitatilor alternante. Elementele de baza in profil longitudinal s-au mentinut cu corectiile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curţi şi cotelor obligate ale construcţiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietati, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata cat mai aproape de nivelul terenului existent, cu corectiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt variabile.

Profilul transversal tip

In profil transversal, strada a fost proiectata cu o latime a partii carosabile de 4.00 m (o banda de circulatie de 4.00 m ) pe o lungime de 380 m (de la km 0+000 pana la km 0+100, de la km 0+350 pana la km 0+614) respectiv cu o latime a partii carosabile de 6.00 m (cu 2 benzi de circulatie de 3.00 m fiecare) pe o lungime de 250 m (de la km 0+100 pana la km 0+350).

Adiacent partii carosabile pe ambele parti au fost prevazute trotuare avand latime variabila, pana la proprietati.

Panta transversala a imbracamintei asfaltice este de 2.5%, pantă unică iar a trotuarelor este de 2%.

Partea carosabila este incadrata cu borduri prefabricate de beton 20x25x50 cm.

In vederea asigurarii latimilor corespunzatoare a partii carosabile si a trotuarelor a fost necesara marirea amprizei. In acest sens s-a avut in vedere proiectarea unei structuri de sprijin de tipul fundatie de parapet, amplasata la marginea trotuarului conform planului de situatie proiectat (de la km 0+360 pana la km 0+520, stanga) pentru preluarea diferentelor de nivel dintre terenul natural si cota trotuarului amenajat.

Detaliile aferente impreuna cu zonele de aplicare cat si cerintele tehnice specifice sunt prezentate in plansa – Profile transversal tip (PTT).

Structura rutiera

Pentru modernizarea strazii s-a adoptat o structura rutiera moderna, supla, avand urmatoarea alcatuire:

-strat de uzura din BA16, 4 cm;

-strat de legatura din BAD22.4, 6 cm;

-strat superior de fundatie din piatra sparta, 20 cm;

-strat inferior de fundatie din balast, 25 cm;

-strat de forma din balast, 10 cm.

Trotuare

Pe ambele parti  ale strazii a fost prevazute trotuare pietonale, din pavele prefabricate din beton clasa C35/45, avand latimea variabila (pana la proprietati).

Trotuarele sunt delimitate (incadrate) la marginea partii carosabile de borduri mari, prefabricate, din beton (clasa C35/45) - 20x25x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) si borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm).

Carosabilul va fi delimitat de trotuare cu borduri denivelate fata de partea carosabila a caror inaltime libera este de minim 6 cm cf. STAS 10144/2-91.

In dreptul acceselor la proprietati inaltimea libera a bordurilor se vor adopta astfel incat sa se asigure accesul facil auto, ele avand o inaltime fata de partea carosabila de 3 cm si pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Trotuarele pietonale vor avea urmatoarea structura:

- pavele prefabricate din beton C35/45, 8 cm;

- strat de nisip, 5 cm;

- fundatie din balast, 30 cm.

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 30 cm.

Accese la proprietati

Lungimea acceselor amenajate la proprietati va fi egala cu lungimea portilor existente dar de min. 5.00 m pentru realizarea cu usurinta a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curti/garaje.

La accesele la proprietati s-au prevazut pavele prefabricate din beton cu grosimea de 8 cm, strat de nisip de  5 cm si fundatie din balast cu grosimea de 30 cm.

Accesele proiectate se vor adapta la nivelul acceselor existente in curti sau garaje.

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale – Retea canalizare pluviala

Apele pluviale vor fi preluate de catre canalizarea pluviala subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere. Apele pluviale colectate de canalizare vor fi descarcate in canalizarea pluviala a orasului.

Conducta principala de canalizare pluviala (canalul colector) este din teava PVC-KG, SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale.

Conductele vor fi imbinate cu ajutorul mufelor prevazute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevazute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt sau din elemente prefabricate din beton iar racordul (legatura) cu caminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijeaza spre caminele colectoare, amplasate in apropiere.  Racordarea tevilor la caminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanseitate corespunzatoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel putin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. Dupa caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000,  Hmed=2m si cos de acces tronconic.  Caminul va fi prevazut la partea inferioara cu un radier din beton  iar la partea superioara cu o placa din beton armat prefabricat  cu rama si capac din fonta, clasa D400 şi sistem antifurt.   Rama cu capac va fi pozitionata cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura. Etansarea intre elementele prefabricate se va realiza prin utilizarea de garnituri de cauciuc EPDM.

Pana la extinderea retelei de canalizare pluviala din zona, apele din reteaua pluviala proiectata vor fi descarcate intr-un put absorbant realizat din elemente prefabricate din beton armat DN1000 si inaltimea de 5 m.

La faza de Proiect tehnic de executie se va dimensiona corespunzator canalizarea puviala.

Intersectii cu strazile laterale

Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m si vor avea aceeasi structura rutiera ca si a strazii Emil Cioran, avand latimea partii carosabile conform tabelului .

Drumurile laterale care se vor amenaja sunt urmatoarele:

| Nr.crt | Amplasare | Lungime (m) | Lățime carosabil (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km 0+087, dreapta | 54.00 | 4.00 |
| 2 | Km 0+302, dreapta | 10.00 | 3.50 |
| 3 | Km 0+302, stanga | 10.00 | 4.00 |
| 4 | Km 0+497, stanga | 10.00 | 3.50 |
| 5 | Km 0+580, dreapta | 10.00 | 3.50 |

Detaliile aferente impreuna cu zonele de aplicare cat si cerintele tehnice specifice sunt prezentate in plansele – Planuri de situatie (PS).

Lucrari de siguranta rutiera

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta  „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000  publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

6.3.a. Indicatori  maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Principalii indicatori tehnici aferenti construcției sunt:

- Lungime strada modernizata: 668 m (0.668 km);

- Lățimea părții carosabile: 3.50 m – 6.00 m;

- Lățimea trotuarelor: variabila;

- Realizare canalizare pluviala;

- Realizare semnalizare rutiera.

Principalii indicatori economici ai construcției sunt:

|  | Valoare fara TVA [LEI] | TVA [LEI] | Valoare cu TVA [LEI] |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 2,350,261.18 | 442,086.61 | 2,792,347.78 |
| Din care C+M | 1,943,897.55 | 369,340.53 | 2,313,238.08 |

6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare

Nu este cazul.

6.3.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii

Nu este cazul.

6.3.d. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni

Durata de execuție a obiectivului de investitii estimată de proiectant este de 9 luni calendaristice.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile normativelor si legislatiei tehnice in vigoare.

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Beneficiarul lucrarii este raspunzator de sursele de finantare obtinute pentru realizarea investitiei.

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

Avizele si acordurile emise de organele în drept, potrivit legislatiei în vigoare, se emit in conformitate cu Certificatul de Urbanism. Se vor intocmi documentatii tehnice corespunzatoare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare mentionate in cadrul Certificatului de urbanism.

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Certificatul de Urbanism este emis de catre Municipiul Suceava.

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Studiu topografic intocmit este vizat de catre OCPI.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Terenul pe care se va realiza investitia este proprietatea Municipiului conform reglementarilor in vigoare.

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică

Realizarea investitiei se va realiza in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare, tinandu-se cont de conditiile impuse prin avizul eliberat de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice

Nu este cazul.

7.6.b. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz

Nu este cazul.

7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice

Nu au fost indicate până la momentul de față prezența vreunui sit arheologic. Daca se vor descoperi, Antreprenorul va anunța în cel mai scurt timp organele în drept.

7.6.d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

7.6.e. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei

Nu sunt necesare alte studii decât cele prezentate mai sus în prezenta documentație.

Pe parcursul investitiei, daca se constata necesara realizarea altor studii de specialitate specifice, se vor realiza la solicitarea Beneficiarului.

Intocmit,

ing. Negura Iulian

8. ANEXE – DEVIZ GENERAL

Se anexeaza Devizul general al investitiei, cu devizul pe obiect si cantitatile de lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor.

| Denumire proiect: Modernizare strada Emil Cioran |
| --- |
| Beneficiar: Municipiul Suceava |
| Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672 |
| Faza de proiectare: D.A.L.I. |
| DEVIZ GENERAL |
| al obiectivului de investitii |
| Modernizare strada Emil Cioran |
|  |  | TVA | 19% |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |
| Total capitol 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |
| 3.1. | Studii | 2,500.00 | 475.00 | 2,975.00 |
|  | 3.1.1. Studii de teren | 2,500.00 | 475.00 | 2,975.00 |
|  | 3.1.1.1. Studiu topografic | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 |
|  | 3.1.1.2. Studiu geotehnic | 1,500.00 | 285.00 | 1,785.00 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii - faza DALI | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 |
| 3.3. | Expertizare tehnica | 2,000.00 | 380.00 | 2,380.00 |
| 3.4. | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5. | Proiectare | 84,403.71 | 16,036.70 | 100,440.41 |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 14,500.00 | 2,755.00 | 17,255.00 |
|  | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor - faza PT | 9,575.85 | 1,819.41 | 11,395.26 |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 2,872.76 | 545.82 | 3,418.58 |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 57,455.10 | 10,916.47 | 68,371.57 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziţie | 9,575.85 | 1,819.41 | 11,395.26 |
| 3.7. | Consultanta | 19,151.70 | 3,638.82 | 22,790.52 |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 19,151.70 | 3,638.82 | 22,790.52 |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8. | Asistenţă tehnică | 38,303.40 | 7,277.65 | 45,581.05 |
|  | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 9,575.85 | 1,819.41 | 11,395.26 |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 4,787.93 | 909.71 | 5,697.63 |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către I.S.C. | 4,787.93 | 909.71 | 5,697.63 |
|  | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 28,727.55 | 5,458.23 | 34,185.78 |
| Total capitol 3 | 156,934.66 | 29,817.58 | 186,752.24 |
| Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza |
| 4.1. | Construcţii şi instalaţii | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
| 4.1.1. | Modernizare strada Emil Cioran | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5. | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 4 | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
| Capitolul 5 - Alte cheltuieli |
| 5.1. | Organizare de şantier | 47,879.25 | 9,097.06 | 56,976.31 |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 28,727.55 | 5,458.23 | 34,185.78 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 19,151.70 | 3,638.82 | 22,790.52 |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 26,489.56 | 570.00 | 27,059.56 |
|  | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 10,677.07 | 0.00 | 10,677.07 |
|  | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 2,135.41 | 0.00 | 2,135.41 |
|  | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 10,677.07 | 0.00 | 10,677.07 |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare | 3,000.00 | 570.00 | 3,570.00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) - procent de 10% | 203,787.71 | 38,719.66 | 242,507.38 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 5 | 278,156.52 | 48,386.72 | 326,543.24 |
| Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. | Probe tehnologice şi teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 2,350,261.18 | 442,086.61 | 2,792,347.78 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 1,943,897.55 | 369,340.53 | 2,313,238.08 |
|  | 05.08.2019 | Intocmit, ing. Franciuc Vasile |
|  | Beneficiar/Investitor, | SC Royal CDV G2 SRL |
|  | Municipiu Suceava |  |  |  |

| DEVIZUL OBIECTULUI |
| --- |
| Modernizare strada Emil Cioran |
|  |  |  | TVA | 19% |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
| 4.1.1. | Modernizare strada Emil Cioran | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
| 1 | LUCRARI PRELIMINARE | 8,840.00 | 1,679.60 | 10,519.60 |
| 2 | INFRASTRUCTURA | 253,970.00 | 48,254.30 | 302,224.30 |
| 3 | SUPRASTRUCTURA | 670,200.00 | 127,338.00 | 797,538.00 |
| 4 | TROTUARE, ACCESE | 535,000.00 | 101,650.00 | 636,650.00 |
| 5 | RETEA CANALIZARE PLUVIALA | 401,750.00 | 76,332.50 | 478,082.50 |
| 6 | SIGURANTA CIRCULATIEI | 36,210.00 | 6,879.90 | 43,089.90 |
| 7 | LUCRARI CONEXE | 9,200.00 | 1,748.00 | 10,948.00 |
| TOTAL I - subcap. 4.1 | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL II - subcap. 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) | 1,915,170.00 | 363,882.30 | 2,279,052.30 |
|  | SC Royal CDV G2 SRL |  |  |  |

LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI, ESTIMATIVE

| Modernizare Strada Emil Cioran |
| --- |
| LISTA DE CANTITATI NR. 1 |
|  | cu cantitatile de lucrari estimative, pe categorii de lucrari, cu preturi |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 01. LUCRARI PRELIMINARE |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | LP1 | Pichetarea traseului | KM | 0.710 | 4,000.00 | 2,840.00 |
| 2 | LP2 | Semnalizarea rutiera in timpul executiei lucrarilor | PS | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| TOTAL FARA TVA | 8,840.00 |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 02. INFRASTRUCTURA |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I1 | Sapatura in teren excedentar | mc | 1900.00 | 30.00 | 57,000.00 |
| 2 | I2 | Pregatire platforma | mp | 3800.00 | 10.00 | 38,000.00 |
| 3 | I3 | Demolari elemente de beton | mc | 15.00 | 150.00 | 2,250.00 |
| 4 | I4 | Strat de forma, balast | mc | 380.00 | 110.00 | 41,800.00 |
| 5 | I5 | Zid de sprijin | m | 169.00 | 680.00 | 114,920.00 |
| TOTAL FARA TVA | 253,970.00 |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 03. SUPRASTRUCTURA |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | S1 | Balast | mc | 860.00 | 110.00 | 94,600.00 |
| 2 | S2 | Piatra sparta | mc | 690.00 | 240.00 | 165,600.00 |
| 3 | S3 | Strat de legătură din mixtură asfaltică BAD22.4 | t | 500.00 | 400.00 | 200,000.00 |
| 4 | S4 | Strat de uzură din mixtură asfaltică BA16, 4 cm | mp | 3500.00 | 60.00 | 210,000.00 |
| TOTAL FARA TVA | 670,200.00 |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 04. TROTUARE, ACCESE |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TA1 | Borduri 10x15x50 cm | m | 1300.00 | 55.00 | 71,500.00 |
| 2 | TA2 | Borduri 20x25x50 cm | m | 1450.00 | 110.00 | 159,500.00 |
| 3 | TA3 | Trotuare din pavele de 8 cm inclusiv fundatie si terasamente | mp | 1900.00 | 160.00 | 304,000.00 |
| TOTAL FARA TVA | 535,000.00 |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 05. RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | RCP1 | Guri de scurgere | buc | 19.00 | 2,500.00 | 47,500.00 |
| 2 | RCP2 | Canal colector DN400 | m | 635.00 | 350.00 | 222,250.00 |
| 3 | RCP3 | Racorduri DN200 | m | 96.00 | 250.00 | 24,000.00 |
| 4 | RCP4 | Camin colector DN1000 | buc | 16.00 | 6,000.00 | 96,000.00 |
| 6 | RCP5 | Put absorbant | buc | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| TOTAL FARA TVA | 401,750.00 |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 06. SIGURANTA CIRCULATIEI |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SR1 | Marcaje rutiere longitudinale | KM | 0.26 | 6,000.00 | 1,560.00 |
| 2 | SR2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 150.00 | 55.00 | 8,250.00 |
| 3 | SR3 | Indicatoare rutiere | buc | 44.00 | 600.00 | 26,400.00 |
| TOTAL FARA TVA | 36,210.00 |
| Obiect | Modernizare strada Emil Cioran |
| Categoria de lucrari | 07. LUCRARI CONEXE |
| Nr. art. | Cod art. | Denumire articol | UM | Cantitate | Pret unitar (LEI) | Valoare (LEI) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | LC1 | Ridicare la cota rasuflatoare de gaz | buc | 3 | 400.00 | 1,200.00 |
| 2 | LC2 | Ridicare la cota camine | buc | 10 | 800.00 | 8,000.00 |
| TOTAL FARA TVA | 9,200.00 |
|  | SC Royal CDV G2 SRL |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Plan de amplasare in zona