S.C. H&H PROMAP S.R.L. - SUCEAVA ( CUI: RO 36851105; J33/1518/2016 ( Adresa pct. lucru: Mun. Suceava, Aleea Lalelelor nr. 2B, Parter nr. 1, jud. Suceava ( E-mail: hhpromap@gmail.com ( Telefon: 0745/484.786 - 0372/918.504

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎNTOCMITĂ ÎN VEDEREA

OBŢINERII ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM ORD. 292 DIN 3 DECEMBRIE 2018

pentru investitia

”Demolare constructie - centrala (C1 - CHEMP SARU DORNEI 2)

Construire CHEMP NOU SARU DORNEI 2”

BENEFICIAR:	SC IDROQUATTRO SRL ASTILEU, JUDETUL BIHOR

OBIECTIV:  ”Demolare constructie - centrala (C1 - CHEMP SARU DORNEI 2)

Construire CHEMP NOU SARU DORNEI 2”

AMPLASAMENT:

Sat NEAGRA SARULUI, Comuna SARU DORNEI, Judeţul SUCEAVA

2023

MEMORIU DE PREZENTARE

IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Ordinului nr. 292/2018 – Anexa 5.E

Planul de gestionare a deseurilor din activitatea de demolare, conform art. 17, alin.4 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 17/2023

I.	Denumirea proiectului:

“Demolare constructie - centrala (C1 - CHEMP SARU DORNEI 2)

Construire CHEMP NOU SARU DORNEI 2”

- TITULAR:

Denumirea completa a societăţii, forma de proprietate, coduri, adresă

S.C. IDROQUATTRO S.R.L.

- Adresa sediului principal: sat Astileu, comuna Astileu, nr. 278 A, judet Bihor;

- Adresa la care se solicita avizul: intravilan loc. Saru Dornei, identic cu parcela inscris in CF 34617; suprafata totala de 3095 mp;

- CUI: RO 40707621

- J5/795/2019

- Telefon: 0259.349.102 / 0723 147 000

- E-mail: florinboz@yahoo.com

## III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

Localizarea obiectivului

Din punct de vedere geografic, comuna Șaru Dornei este situată în unitatea morfologică cunoscută sub numele de Depresiunea Dornelor.

Șaru Dornei este o comună în județul Suceava, Moldova, România, formată din satele Gura Haitii, Neagra Șarului (reședința), Plaiu Șarului, Sărișor, Sărișoru Mare, Șaru Bucovinei și Șaru Dornei.

La limita de vest a Județului Suceava în spatele Munților Calimani, în Depresiunea Dornelor – subdiviziunea Depresiunea Șarul Dornelor, care este un spațiu intramontan dominat de terase (șesuri) cu un sol pietros și sărac, neprielnic agriculturii.

Comuna Șaru Dornei se invecinează:

- la nord, cu Orașul Vatra Dornei ;

- la nord-est, cu hotarele comunei Dorna Arini;

- la est, cu hotarele comunei Panaci ;

- la sud, cu Județul Harghita ;

- la sud -est, cu hotarele comunei Poiana Stampei;

- la vest, cu hotarele comunei Dorna Candrenilor.

Comuna este strabatută de drumul județean DJ174, care vine de la Vatra Dornei, intră în comună prin satul Plaiu Șarului, străbate parțial satul Șaru Dornei și merge spre comuna Panaci. Legătura dintre satul Șaru Dornei, satul de reședință Neagra Șarului și satul Gura Haitii se face prin DJ174F, iar acesta continuă pană la caldera Călimanilor. Drumul este asfaltat in totalitate.

Alte căi de acces sunt drumurile comunale pietruite, care fac legătura dintre sate și cătune, fiind în administrarea comunei. Lungimea drumurilor publice este de 98 km, din care drumuri modernizate 33 km și drumuri de pămant 65 km.

Investitia va fi amplasată în intravilanul comunei Saru Dornei, sat Neagra Sarului, fiind in proprietatea SC IDROQUATTRO SRL Astileu, jud. Bihor, conform extras CF nr. 34617.

Activitatea specificã este aceea de producere a energiei electrice. Profilul de activitate al amenajãrii Şaru Dornei 2 este producerea de energie electricã, prin transformarea succesivã a energiei hidraulice în energie mecanicã şi apoi în energie electricã. Materia primã folositã pentru producerea de energie este apa.

CHEMP Şaru Dornei 2 este amplasatã pe cursul râului Neagra (Neagra Şarului), în localitatea Neagra Şarului, judet Suceava.

SC IDROQUATTRO SRL a preluat activele si dreptul sa exploateze CHEMP SARU DORNEI 2, cu o putere instalata de 1698 KW. CHEMP Saru Dornei 2 este amplasata pe cursul raului Neagra (Neagra Sarului), in localitatea Neagra Sarului, jud Suceava.

La aceasta Centrala Hidroelectrica de Mica Putere este obtinuta Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 79/2017 transferata cu nr. 191/2019 si Autorizatie de Mediu nr. 376/2019 avand ca beneficiar SC IDROQUATTRO SRL.

Avand in vedere starea tehnica a cladirii, in prezenta documentatie se propune demolarea acesteia si construirea altei cladiri cu retehnologizarea echipamentelor. Noua cladire se va realiza pe acelasi amplasament.

Lucrarile de construire propuse se vor face cu respectarea masurilor si normelor dispuse de avizele si acordurile de specialitate ce reglementeaza acestea.

Se vor respecta normele de protectie a muncii si se va delimita si semnaliza locul afectat de lucrarile de construire.

Constructiile propuse se vor incadra in stilul architectural al constructiilor existente si zonei.

Destinatia constructiei: constructii industriale si edilitare.

Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta ( conform HGR nr. 776/1997)  -  C - normala

Clasa de importanta:

(conform Codului de proiectare seismica P100/1 - 2013) – I - esentiala

Din studiile de teren intocmite: Studiul Topografic respectiv Studiul Geotehnic se poate concluziona ca zona nu prezintă condiţii speciale geotehnice si nu este supusa riscurilor naturale. Nu exista pericol de inundare a zonei si nici urme de fenomene morfogenetice active.

TEMA DE PROIECTARE

Prin prezentul proiect s-a urmărit respectarea cerintelor din tema cadru de proiectare si certificatul de urbanism, referitoare la:

- structura pe tipul de functiuni: centrala hidroelectrica de mica putere;

- distributia suprafetelor utile;

- caracteristicile amplasamentului

Reglementarile specifice in vederea lucrarilor de constructie sunt cele prevazute in Certificatul de Urbanism nr. 116/25.11.2022, emis de primaria comunei Saru Dornei, jud. Suceava. Prezenta documentatie va respecta conditiile de utilizari admise, caracteristici volumetrice, aliniamente stradale, distante si regim de inaltime impuse prin Regulamentul PUG si codul civil.

La CHEMP 2 Saru Dornei sunt obtinute urmatoarele acte de reglementare emise de autoritati:

- Certificat Urbanism nr. 116/25.11.2022;

- Decizia etapei de evaluare initiala, nr. 19/30.01.2023.

- Aviz de Gospodarire a Apelor, nr. 33/15.03.2023;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 1005138320 / 15.02.2023 – Delgaz Grid S.A.;

- Adresa O.A.R. nr. 115-21759/03.03.2023;

- Autorizatia de Mediu, nr. 376 / 30.10.2019;

- autorizatie de gospodarire a apelor: nr.78/28.04.2017, emisa de A.B.A. Siret, transferata cu nr. 191/14.08.2019

SITUATIA EXISTENTA

Investitia va fi amplasată în intravilanul comunei Saru Dornei, sat Neagra Sarului, fiind in proprietatea SC IDROQUATTRO SRL - ASTILEU, identic cu parcela topo inscris in CF 34617; suprafata totala de 3095 mp.

Activitatea specificã este aceea de producere a energiei electrice. Profilul de activitate al amenajãrii Şaru Dornei 2 este producerea de energie electricã, prin transformarea succesivã a energiei hidraulice în energie mecanicã şi apoi în energie electricã. Materia primã folositã pentru producerea de energie este apa.

CHEMP Şaru Dornei 2 este amplasatã pe cursul râului Neagra (Neagra Şarului), în localitatea Neagra Şarului, jud Suceava.

Zona studiata este stabila si nu exista pericol de alunecari. Cadrul natural in zona nu prezinta oportunitati spectaculoase, caz in care se recomanda dezvoltarea de spatii verzi. In zona studiata nu exista riscul inundatiilor.

Aceasta investitie reprezinta demolarea in totalitate a CHEMP-ului existent si construirea unei noi cladiri dotata cu echipamente si automatizari noi.

Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate.

Apele tehnologice necesare functionarii CHEMP-ului se realizeaza din cursul râului Neagra (Neagra Sarului) printr-o conducta existenta si evacuate in albia raului Neagra intr-un sector regularizat.

DESCRIERE GENERALA

S.C. IDROQUATTRO S.R.L., societate comerciala organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul in jud. Bihor, comuna Astileu, sat Astileu, nr. 278/A, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu J 5/795/27.02.2019, CUI RO 40707621 reprezentata legal prin dl. Alessandro Barbero, in calitate de administrator.

S.C. IDROQUATTRO S.R.L. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrica, cod CAEN 3511. Timpul de functionare, prin specificul activitatii, este in functie de nevoile de energie electrica a economiei nationale, debitele afluente pe rau, volumul de apa disponibil in acumulari, programele de exploatare lunare sau anuale. Centrala nu este dispecerizabila. Obiectivul a fost achizitionat in luna iulie 2019 de la S.C. Energie Ecologica ROGIS S.G.R. Bucuresti.

Activitatea specifica este aceea de producere a energiei electrice. Profilul de activitate al amenajarii Saru Dornei 2 este producerea de energie electrica, prin transformarea succesiva a energiei hidraulice in energie mecanica si apoi in energie electrica. Materia prima folosita pentru producerea de energie este apa.

Producerea energiei electrice este variabila de la an la an, functie de hidrologia anului respectiv. Centrala  nu dispune de echipamente de productie a energiei electrice.

Amenajarea hidroenergetică CHEMP Saru Dornei 2 se compune din:

•	captare

•	bazin compensator

•	conducta  fortata

•	centrala - cladire

•	echipamente din centrală

•	canal de evacuare

•	evacuarea puterii

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 78/28.04.2017 transferata cu nr. 191/14.08.2019:

CHEMP Saru Dornei 2 este amplasata pe cursul raului Neagra (Neagra Sarului), in localitatea Neagra Sarului, jud Suceava, UAT Saru Dornei.

Producerea energiei electrice este variabila de la an la an, functie de hidrologia anului respectiv. Centrala  nu dispune de echipamente de productie a energiei electrice.

Amenajarea hidroenergetică CHEMP Saru Dornei 2 se compune din:

•	captare

•	bazin compensator

•	conducta  fortata

•	centrala - cladire

•	echipamente din centrală

•	canal de evacuare

•	evacuarea puterii

- tipul centralei:				supraterana;

- numar, tip turbina:			2 turbine: - 2 x FO 190/720;

- putere instalata pe centrala:		1698 kW;

- debit instalat total pe centrala:	5,00 mc/s;

- cadere bruta:				47,00 m;

- cadere neta:				37,67 m;

- productia de energie electrica in anul mediu hidrologic: 3773 MWh/an.

Priza de apa:

- Amplasare: in localitatea Saru Dornei, pe raul Neagra Sarului, fara prag de captare, preia debitul uzinat de la CHEMP Neagra Sarului 2;

- Tipul prizei: 2 conducte de evacuare de la CHEMP Neagra Sarului 2 care intra in bazinul compensator si asigura debitul necesar functionarii CHEMP Saru Dornei 2;

- Debitul captat: 5,00 mc/s

- Debitul de servitute: nu este cazul, nu are captare pe cursul de apa.

Bazin compensator:

- Material: dale de beton armat turnate monolit de 15 cm grosime cu rosturi verticale la 2 m distanta intre ele;

- Sectiune trapezoidala cu panta taluzelor 1:1,5 , L=129 m si l=18,5 m;

- Deversor lateral in aval pe malul drept cu deschiderea de 15 m si sarcina de 1 m;

- Volum util: 		V=4500 mc;

- NNR:			945,5 mdMN;

- N min E: 			943.70 mdMN;

- Timp de golire:		T min. golire = 23.0 min;

- Golire de fund:		S=0.502 mp;

- Cota ax evacuator:	943 mdMN;

- Conducta de golire/spalare a bazinului compensator: Dn=800 mm si L=150 m.

Caracteristici ale aductiunii principale:

- Tipul aductiunii: conducta fortata transporta debitul uzinat de la CHEMP Neagra Sarului 2 in bazinul compensator si de aici la centralal

- Material: tuburi IPREROM DN 1500 mm

- Lungime: L=2900 m;

- Debitul tranzitat: Q max. tranzitat = 5.0 mc/s

Put (galerie / conducta fortata):

- Conducta fortata transporta debitul uzinat de la CHEMP Neagra Sarului 2 in bazinul compensator si de aici la centrala;

- L=2900 m, tuburi IPREROM DN 15000 mm

- Debitul tranzitat: Q max. tranzitat = 5.0 mc/s

Evacuarea apei de la centrala hidroelectrica:

- Localitatea apropiata: com. Saru Dornei, jud. Suceava;

- Receptor (curs de apa / lac de acumulare): canalul de aductiune al CHEMP Saru Dornei 1

- Tipul evacuatorului: canal de fuga, L=100m;

- Sectiune trapezoidala cu baza de 3m si panta taluzelor 1:1,5;

- Debitul maxim evacuat: Q max. evacuat = 5.0 mc/s

Evacuarea puterii:

Energia electrica produsa de CHEMP se evacueaza prin intermediul a doua sisteme de bare din aluminiu 100 x 10 mm la un post de transformare, in cabina de zid PCZ, echipat cu doua transformatoare tip TTU 20/0,4 kV, 1000 kVA in axele 20 kV Negoiu Romanesc/Calimani. Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin declansatoarele de curent ale intrerupatoarelor de joasa tensiune. Protectia la suprasarcina se realizeaza prin OROMAX 2000A. Pe primul stalp de la PCZ spre LEA 20 kV este montat un separator cu cutite de legare la pamant tip STEPNO 20 KV.

Bazin de linistire: este construit din beton simplu cu latimea de 3m. In bazinul (camera) de linistire descarca turbinele prin cele doua aspiratoare si conducta de spalare (golire). Din peretele aval al camerei de linistire pleaca canalul de fuga.

Instalatii de masurare a nivelurilor si debitelor:

Volumele de apa procesate sunt calculate in functie de cantitatea de energie produsa si numarul de ore de functionare.

- Debitul turbinat: Q max. turbinat = 5.0 mc/s

Cladirea Centralei

Clădirea microhidrocentralei este construită pe partea stângă a râului Neagra, este o construcţie supraterană, tip P, având structură de rezistenţă din stalpi si grinzi de beton închideri si compartimentari din zidarie de caramida, acoperis cu ferme metalice si invelitoare din tabla cutata.

La  acestea se mai adaugă şi un post de transformare in cabina de zid PCZ  20 kV, situat în apropierea clădiri centralei.

Cladirea este  degradatã  masiv în special în partea inferioarã atât la clãdirea centralei cât şi a postului de transformare. Deasemenea acoperişul este deteriorat, prezentând infiltrații.

La cladirea centralei, datoritã uzurii fizice şi morale şi a faptului cã din punct de vedere tehnic şi al performanței, echipamentele şi instalațiile sunt depãşite, se impune modernizarea în totalitate a acestora, drept pentru care se va demola cladirea existenta si se va construi alta noua pe acelasi amplasament, in care vor fi montate echipamente noi de producere a energiei electrice.

SITUATIA PROPUSA

Prezenta documentatie se refera strict la construirea unei noi cladiri in care se vor monta echipamente moderne pentru producerea energiei electrice; partea de instalatii electrice se va face in cadrul altui proiect ce se va elabora de catre personal de specialitate.

- edificarea (pe amplasamentul existent) a unei constructii noi, moderna şi funcționalã, adaptatã cerințelor nationale in vigoare;

- cladirea va avea forma dreptunghiulara cu dimensiunile 25.35 x 11.20 m, in care vor fi montate doua grupuri turbina-generator: G1 = 580 kW, G2 = 350 kW;

- lucrãri de amenajare a curții, pavarea acesteia şi edificarea drenurilor de colectare a apelor pluviale;

- echipare cu vane fluture de acces a apei în cele douã turbine şi a vanelor de golire conducte forțate, montarea unor sisteme performante  de acționare la deschidere şi închidere;

- montarea unor grupuri turbinã-generator noi, sincrone, adaptate debitului existent cu o putere totala estimatã la 930 kW ( doua grupuri de 580+350 kW cuplate la turbine Francis orizontale);

- montarea unor instalații noi de comandã, protecție şi automatizare, cu instalații comandate de automate programabile, protecții digitale, sisteme de conectare deconectare în regim normal şi de avarie, în mod automat, pentru efectuarea operãrii local sau de la distanțã în mod manual sau automat şi integrarea în SCADA;

- transformatoare electrice de putere în vederea eliminãrii pierderilor de ulei, montarea de traductori de temperaturã, montarea conservatoarelor de ulei deteriorate şi a indicatoarelor de nivel de ulei;

- realizarea unei conexiuni de date prin fibrã opticã şi radio ( WiFi ) prin montarea unor stâlpi prevãzuți cu antene emisie-recepție în vederea încadrãrii echipamentrelor în SCADA proprietar pentru acționare automatã, control si supervizare de la distanțã;

- montarea unui sistem de supraveghere video şi a unui sistem de iluminat exterior interior cu lãmpi tip LED şi fotocelule, montare sistem de  alarmã antiefracție şi senzori incendiu.

Caracteristici tehnice CHEMP NOU:

- tipul centralei:				supraterana;

- numar, tip turbina:			2 turbine: - 1 x HL-WJ-57 (G2=350 kW);

- 1 x HL-WJ-62 (G1=580 kW);

- putere instalata pe centrala:		950 kW;

- debit instalat total pe centrala:	5,00 mc/s;

- cadere bruta:				47,00 m;

- cadere neta:				37,67 m;

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei: beneficiar, proiectant, constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Constructorul va verifica la teren sectiunile din proiect, va consemna nepotrivirile reprezentantului beneficiarului, iar când acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuraţiei terenului, să ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrărilor în teren se face prin şabloane.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:

- decopertarea şi depozitarea pământului vegetal şi a pământului mocirlos în afara amprizei,

în vederea folosirii acestuia la lucrări pentru refacerea mediului (plantaţii, înierbări);

Lucrări de terasamente

Lucrările de terasamente, constau din excavaţii mecanice şi săpături manuale pentru reprofilare albie, pozare saltea din gabioane şi realizare consolidare de mal şi umpluturi în spatele consolidării de mal.

Excavaţiile mecanice se vor realiza cu excavatorul, din care parţial cu descărcare în depozit şi paţial cu descărcare în autovehicul şi cu buldozerul.

Sapaturile manuale vor fi executate pentru aducerea la cotă a terenului pentru pozarea saltelei şi realizarea treptelor de înfrăţire.

Din cantitatea totală excavată se lasă în albie diferenţa dintre necesarul de umpluturi în spatele consolidărilor sau aducerea la cotă a diguleţelor şi volumul total de terasamente.

Cantitatea de material excavat care se lasă în albie, va constitui incinta de lucru pentru realizarea lucrărilor de construcţii.

Cantitatea de material rămasă în albie, la terminarea lucrărilor de construcţii va fi încărcată în auto şi transportată în depozit şi sistematizată.

Umpluturile în spatele consolidărilor se realizează parţial prin depunerea materialului excavat direct din albie cu excavatorul pe mal şi parţial din deponiile transportate şi descărcate din autovehicul, după care întreaga cantitate se împrăştie cu buldozerul şi parţial cu lopata, după care se compactează cu mai mecanic şi respectiv maiul de mână.

Umpluturile se vor realiza în straturi, concomitent cu realizarea lucrărilor din gabioane.

Premergător începerii lucrărilor de terasamente pentru recalibrarea albiei şi pozarea saltelei din gabioane, sunt  prevăzute lucrări pregătitoare de degajare a terenului, constând din curăţirea terenului de material lemnos arbori, cioate şi crengi, strângerea în grămezi şi predarea acestora catre beneficiar.

Instalatii de masurare a nivelurilor si debitelor:

Volumele de apa procesate sunt calculate in functie de cantitatea de energie produsa si numarul de ore de functionare.

- Debitul turbinat: Q max. turbinat = 5.0 mc/s

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI - CENTRALA

Functiunea cladire centrala hidroelectrica de mica putere

Suprafata teren = 3095 mp

Regim de inaltime propus  - PARTER

    - Functiunea: centrala

    - Regimul de inaltime: parter

    - Suprafata construita la sol: 283,92 mp

    - Suprafata desfasurata: 283,92 mp

    - Suprafata utila: 120,45 mp

    - Inaltimea la coama: 12,33 m

    - Inaltimea la cornisa: 7,53 m

Su= 120,45 mp, Sd= 117,58 mp, Scsol= 117,58 mp

- CHEMP – Su= 220,48 mp

- Camera tehnica – Su= 19,89 mp

- Birou– Su= 9,67 mp

- Hol – Su= 2,66 mp

- Magazie – Su= 4,55 mp

Categoria de importanta ( conform HGR nr. 776/1997)  -  C - normala

Clasa de importanta:

(conform Codului de proiectare seismica P100/1 - 2013) – I - esentiala

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Structura constructiei:

- Fundatii si elevatii continue din beton, cu talpa rigida, prevazute cu grinzi din beton armat,

- fundatii izolate in dreptul stalpilor; fundatia va depasi stratul de sol vegetal si adancimea de inghet de 0.95 m

- Structura – stalpi si grinzi din beton armat;

- Pereti din caramida GVP

- Planseu din fasii prefabricate din beton armat

- Acoperis tip sarpanta din lemn, pe scaune, in 4 ape generale, sarpanta va fi stabilizata prin contravantuire si va fi ancorata cu scoabe metalice si tiranti spre a fi asigurata si la efectul de suctiune produs de vant.

Inchiderile exterioare si compartimentari interioare

Inchiderile exterioare, se realizeaza cu pereti din caramida.

Finisaje interioare

- Pardoseli – beton/ciment sclivisit;

- Peretii si tavanul – tencuiala;

Finisaje exterioare

- Tencuiala si var decorativ;

- Usi sectionale;

- Invelitoare din tabla ondulata;

Modul de asigurare a utilitatilor

Alimentare cu apa: Nu este cazul

Evacuarea apelor uzate: Nu este cazul

Asigurarea apei tehnologice: Se realizeaza din cursul râului Neagra, fiind realizata o captare care va alimenta microhidrocentrala analizata.

Asigurarea agentului termic: Nu este cazul

Executia lucrarii:

Lucrările aferente investitiei vor fi trasate pe teren cu ajutorul picheţilor si reperajelor.

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei: beneficiar, proiectant, constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Constructorul va verifica la teren sectiunile din proiect, va consemna nepotrivirile reprezentantului beneficiarului, iar când acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuraţiei terenului, să ridice altele suplimentare.

Materializarea lucrărilor în teren se face prin şabloane.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:

- decopertarea şi depozitarea pământului vegetal şi a pământului mocirlos în afara amprizei, în vederea folosirii acestuia la lucrări pentru refacerea mediului (plantaţii, înierbări);

Tehnologiile preconizate pentru realizarea lucrărilor propuse şi care sunt prevăzute în proiect, vor avea un impact redus şi chiar neagresiv asupra mediului, în situaţia respectării de către executant (constructor( a tuturor condiţiilor impuse de proiectant și a legislației în vigoare.

Principalale categorii de lucrări, ce trebuie realizate în vederea executării lucrărilor proiectate sunt:

- Lucrări de terasamente

Lucrările de terasamente, constau din excavaţii mecanice şi săpături manuale pentru reprofilare albie, pozare saltea din gabioane şi realizare consolidare de mal şi umpluturi în spatele consolidării de mal.

Excavaţiile mecanice se vor realiza cu excavatorul, din care parţial cu descărcare în depozit şi paţial cu descărcare în autovehicul şi cu buldozerul.

Sapaturile manuale vor fi executate pentru aducerea la cotă a terenului pentru pozarea saltelei şi realizarea treptelor de înfrăţire.

Din cantitatea totală excavată se lasă în albie diferenţa dintre necesarul de umpluturi în spatele consolidărilor sau aducerea la cotă a diguleţelor şi volumul total de terasamente.

Cantitatea de material excavat care se lasă în albie, va constitui incinta de lucru pentru realizarea lucrărilor de construcţii.

Cantitatea de material rămasă în albie, la terminarea lucrărilor de construcţii va fi încărcată în auto şi transportată în depozit şi sistematizată.

Umpluturile în spatele consolidărilor se realizează parţial prin depunerea materialului excavat direct din albie cu excavatorul pe mal şi parţial din deponiile transportate şi descărcate din autovehicul, după care întreaga cantitate se împrăştie cu buldozerul şi parţial cu lopata, după care se compactează cu mai mecanic şi respectiv maiul de mână.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- TIPUL CONSTRUCŢIEI, CARACTERISTICI TEHNICE, FUNCŢIONALE ŞI DE GABARIT:

CENTRALA-C1

- Suprafaţa construita: 283,92 mp

- Suprafaţa desfăşurata: 283,92 mp

- Suprafaţa utila: 257,25 mp

- CHEMP – Su= 220,48 mp

- Camera tehnica – Su= 19,89 mp

- Birou – Su= 9,67 mp

- Hol – Su= 2,66 mp

- Magazie – Su= 4,55 mp

- Regim de înălţime: parter

- Structura:

- pereţi din cărămidă

- planseu din beton armat

- şarpantă din lemn

- învelitoare în patru ape generale din tabla cutata

- Starea tehnică: clădirea este în stare de degradare nemaifiinf folosita.

- Clasa de importanţă: ( conform NP100/1992): a I -a

- Categoria de importanţă: ( conform HG 766/1997): normala "C"

- Grupa de rezistenţă la foc: a IV-a

- Zona seismică ( conform NP 100/ 1/2006 ): IMR- 100 ani; ag = 0.10 g; Tc = 0.7

- Zona eoliană ( conform CR 1-1-4-2012) : „C”

- Zona de inzăpezire ( conform CR 1-1-3-2012): „D”.

- Situaţia juridică :

Imobilulul propus spre desfiintare si terenul aferent in suprafaţa de 3095 mp, este  proprietatea firmei SC IDROQUATTRO SRL din sat Antileu, comuna Antileu, jud. Bihor, conform Act Notarial nr. 563 din 08.07.2019 emis de MOCANU ILINCA si a extrasului de carte funciara nr cerere: 991 din 20.01.2023. Nr. cadastral: 34617

V. PREVEDERI LEGISLATIVE:

Execuţia lucrărilor din etapa de postutilizare, precum şi urmărirea respectării prevederilor din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de desfiinţare, trebuie încredinţată unor personae fizice sau juridice autorizate în construcţii; în acest scop se vor respecta următoarele acte normative în vigoare:

- Legea 10/1995- Calitatea în construcţii

- Legea 50/1991 - Autorizarea lucrărilor în construcţii

- Legea 453/2001- Modificări şi completări la Legea 50/1991

- Legea 126/1995- privind regimul materiilor explozive

- Normativ P035/99 - privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor

- Normativ 55-88 - privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor

- HG 261/1994

- Ordinul MLPTL 91/1991

- Normativ C300/94 - prevenirea şi stingerea incendiilor

- Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern / 1995

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime

VI. ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE DEMOLARE:

La alegerea tehnologiei de demolare trebuie să se ţină cont de următoarele criterii:

- cerinţele Legii 10/1995 privind calitatea in construcţii

- legislaţia privind sănătatea, mediul

- aspectul economic, ţinând cont de specializarea forţei de lucru necesare, cheltuieli cu personalul, materiale consumabile, de cantitatea de energie consumată şi de costul evacuării materialelor rezultate din demolare

- rapiditatea este un factor important

- precizia de lucru

- posibilitatea controlului operaţiunilor de demolare, în raport cu securitatea personalului şi influenţele asupra mediului înconjurător

- utilităţi in şantier, în condiţiile existenţei unor procedee tehnologice complet autonome (care nu necesită racordarea la o sursă de energie exterioară)

VII. REGULI GENERALE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE:

Inainte de începerea demolărilor, întregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operaţiunilor şi fazelor de execuţie, modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecţia muncii decurgând din natura acestor operaţii, măsurile şi tehnicile ce se aplică pentru recuperarea corespunzătoare a materialelor rezultate din demolări.

In toate cazurile, lucrările de demolare se vor putea începe numai după ce:

- au fost întrerupte legăturile la reţelele exterioare de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, termoficare, telefon, canalizare, acolo unde este cazul. Operaţiunile de întrerupere a legăturilor vor fi executate de către firmele specializate în sarcina cărora sunt aceste instalaţii, utilităţi, etc;

- au fost golite reţelele interioare de apă, gaze, termoficare, depozitele de combustibil interioare, etc;

- au fost evacuate utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnologice din interiorul clădirilor respective;

Operaţiunile de demolare se vor efectua de regulă la lumina zilei. In cazul în care se impune ca lucrările de demolare să fie continuate şi pe timpul nopţii, se va prevedea un iluminat corespunzător şi se va evita pe cât posibil executarea operaţiunilor cu grad ridicat de periculozitate.

In vederea recuperării la maximum a resurselor materiale de la demolări, unitatea care execută aceste operaţii va asigura împrejmuirea şantierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare şi paza permanentă (atât pe timpul nopţii cât şi al zilei) şi evacuarea tuturor materialelor rezultate.

Se va interzice accesul în zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legătură cu operaţiile respective.

Zona periculoasă din imediata apropiere a construcţiei care se demolează va fi marcată cu indicatoare de avertizare vizibile atât ziua cât şi pe timpul nopţii şi va fi supravegheată de personalul instruit.

Materialele de masă care se vor utiliza în zonele de demolare (cărămizi, borduri, etc) se vor depozita la locul potrivit.

In vederea recuperării la maximum a materialelor şi elementelor de construcţii şi instalaţii, conducătorul şantierului de demolări va instrui corespunzător personalul de execuţie, indicând şi locurile de depozitare a acestora astfel încât să fie asigurată integritatea lor, evitarea pierderilor, gruparea pe sorto-tipo-dimensiuni în măsura in care nu pot fi transportate imediat la obiectivele de investiţii care le vor utiliza potrivit prevederilor documentaţiei tehnice.

Se recomandă evacuarea, pe cât posibil în aceeaşi zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte sanitare, ţevi, tâmplărie, radiatoare, alte materiale mărunte).

Evidenţa financiar-contabilă de ieşire a materialelor din şantierul de demolare, de transport, de intrare a materialelor în depozit şi de înregistrare sunt cele legale în sectorul financiar pentru acest tip de investiţii.

Demolarea construcţiilor se va face în două etape successive:

- dezechiparea construcţiei

- demolarea propriu-zisă a acesteia

Dezechiparea construcţiei:

După asigurarea condiţiilor prevăzute mai sus şi de pregătire a mijloacelor tehnice de evacuare a materialelor şi elementelor rezultate din demolări în afara zonelor periculoase din imediata apropiere a construcţiei respective se procedează la dezechiparea construcţiei în următoarea ordine:

- se demontează elementele instalaţiilor din interiorul construcţiilor şi funcţionale ale construcţiei ţinând seama de recomandările din îndrumătoarele pe categorii de lucrări anexate;

- se demontează cu grijă toate elementele de finisaj, interior şi exterior, cu luarea tuturor măsurilor

necesare pentru sortare, pachetizare şi de manipulare în vederea trasportului şi depozitării.

Dezechiparea construcţiei se face prin executarea următoarelor lucrări în ordinea de mai jos:

- se demontează foile de geam (prin desfacerea îngrijită a baghetelor sau a chitului) care se aşează în lăzi pe nivele de lucru;

- se demontează părţile mobile (cercevele, ferestre, foi de uşi) care se numerotează în corespondenţă cu părţile fixe (tocuri de ferestre şi uşi), se demontează feroneria (broaşte, eremoane, aparate de manevrare, etc), care se pun în lăzi şi se coboară în vederea depozitării;

- se demontează tocurile de la uşi şi ferestre, numerotate în corespondenţă cu părţile mobile aferente, prin desfacerea legăturilor la pereţi (cuie, şuruburi, praznuri) şi se transportă la baza construcţiei;

- se demontează, cât mai îngrijit placajele (faianţă, ceramică) şi pardosesile (parchet, covor PVC, gresie, ceramică, etc) inclusiv stratul suport: materialele rezultate se curăţă sumar, se sortează şi se evacuează din construcţie în lăzi (pachete, după caz).

Demolarea propriu-zisă a construcţiei:

Demolarea propriu-zisă a fiecărei construcţii va începe numai după dezechipările integrale, în conformitate cu documentaţia tehnică.

Părţile de construcţie care prezintă pericol iminent de prăbuşire vor fi asigurate corespunzător.

In această etapă, din construcţie au rămas: acoperişul, structura de rezistenţă (inclusive planşeele intermediare, după caz), închiderile exterioare (faţadele autoportante sau pereţi exteriori portanţi sau neportanţi după caz), compartimentele interioare (pereţii despărţitori neportanţi) şi scările (circulaţia pe verticală, după caz).

De regulă, demolarea propriu-zisă a construcţiilor se face "bucată cu bucată", de sus in jos, începând cu acoperişul.

In cazul adoptării de tehnologii de "demolare globală" a structurii de rezistenţă, după demolarea acoperişului se procedează la desfacerea compartimentărilor interioare şi a închiderilor exterioare neportante, pe toată înălţimea construcţiei nivel cu nivel, de sus în jos (eventual şi a elementelor casei scărilor, după caz), urmând ca după demolarea structurii de rezistenţă şi evacuarea totală a materialelor rezultate să se efectueze demolarea infrastructurii.

VIII. RECUPERAREA, VALORIFICAREA SAU REINTEGRAREA ÎN NATURĂ A MATERIALELOR

In urma procesului de demolare se va trece la sortarea şi gruparea generală a materialelor rezultate pe grupe de utilităţi şi sorturi:

- materiale refolosibile ca atare;

- materiale refolosibile după prelucrare şi transformare (pe loc sau în unităţi specializate);

- materiale refolosibile după prelucrare şi transformare (pe loc sau în unităţi specializate), ca materii brute sau ca materiale cu alte caracteristici;

- materiale neutilizabile şi nereciclabile necesare a fi prelucrate pentru neutralizare şi integrare în natură;

- materiale neutilizabile şi nereciclabile şi de neintegrat în natură;

Evaluarea calitativă, cantitativă şi valorică a materialelor ce rezultă din recuperarea materialelor după sortare se realizează în baza unei expertize tehnico-economice.

Verificările se vor efectua în conformitate cu cerinţele de calitate ale produselor corespunzătoare prevăzute în prescripţii.

Toate operaţiile de dezafectare, verificare şi recondiţionare se vor efectua numai de către personal calificat şi autorizat să execute lucrările respective.

Prin ordonanţa 33/august 1995 au apărut prevederile legale cu privire la organizarea acestor resurse rezultate din diverse activităţi şi obligaţiile agenţilor economici de valorificare comercială a materialelor recuperate.

Recondiţionarea, reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor de construcţie rezultate din demontarea şi demolarea construcţiilor proprietate privata, cuprind următoarele faze:

- recondiţionarea produselor de construcţie recuperate din demontare, în vederea refolosirii, prin operaţiuni simple executate în ateliere;

- reciclarea materialelor rezultate din demolare, în secţii de producţie specializate, prin folosirea acestor materiale ca materii prime, în vederea producerii de materiale de construcţii;

- pregătirea   refolosirii  produselor  şi  materialelor  de  construcţii  rezultate  din  recuperare, recondiţionare şi reciclare, prin verificarea calităţii acestora şi prin organizarea desfacerii în depozite de materiale de construcţii;

In vederea valorificării materialelor rezultate în procesul de demontare şi demolare exită unităţi de prelucrare specializate. De asemenea, se vor avea în vedere soluţii de refolosire a materialelor reciclate.

Materialele principale rezultate din demolările structurii de rezistenţă a construcţilor sunt următoarele:

- elemente prefabricate din beton;

- beton (blocuri şi spărturi);

- armături:

- cărămizi (întregi şi spărturi);

- metale (elemente, subansamble, ansamble, diverse profile, ţevi);

- lemn (rotund, cherestea, placaje);

- deşeuri, moloz, pulberi, pămant cu piatră;

Elementele rezultate din demolarea structurilor din beton monolit (grinzi, plăci, stâlpi) se vor utiliza, in general, ca elemente nestructurale (buiandrugi, grinzi pentru pereţi, plăci pentru pardoseli, plăci pentru drumuri de şantier, etc).

Betonul rezultat prin concasare din elemntele reutilizabile va fi folosit ca agregat pentru betoane.

Se recomandă ca armătura de rezistenţă a elementelor să fie recuperată în vederea refolosirii la elemente de împrejmuiri. Caracteristicile armăturilor nepretensionate vor fi verificate prin probe de laborator. Armătura care nu se va putea folosi se va containeriza, pachetiza şi va fi trimisă la topitorii, prin agenţii economici autorizaţi a efectua asemenea actrivităţi (conform Ordonanţei 33/95).

Elementele prefabricate din beton, aduse la sol, vor fi marcate şi transportate în locuri de depozitare sau la investiţia la care se vor utiliza, unde urmează să se testeze înainte de punerea în operă.

Cărămizile se vor containeriza. transporta şi pachetiza în unităţi specializate contractate anterior de către executant.

Elementele recuperate din închiderile exterioare de metal şi lemn care urmează a se reutiliza, se vor marca şi transporta la depozite specializate care urmează să le valorifice, iar cele ce urmează a intra în circuitul de reintegrare în natură sunt trimise la topitorii şi la depozite de lemn de foc.

Materialele nereciclabile se pot folosi ca materiale brute pentru umpluturi.

IX. TRANSPORT

Modul de fragmentare a structurii in procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate, atât a alcătuirii structurii, cât şi a posibilităţilor de manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate să fie cât mai redus şi cu complicaţii minime de fragmentare şi ansamblare în cadrul unei noi structuri.

Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta la dimensiuni de gabarit corespunzătoare mijloacelor de ridicare şi transport disponibile.

Nu se va începe demontarea componentelor unei structuri înainte de amenajarea căilor de acces şi a spaţiilor necesare pătrunderii mijloacelor de transport şi a utilajelor de ridicat.

Se recomandă ca transportul materialelor şi elementelor rezultate din demolări la depozite sau obiective stabilite prin documentaţia tehnică să se facă în mod uniform pe toată durata procesului demolării pentru evitarea aglomerării şi a ocupării nejustificate a spaţiilor.

X. ORGANIZAREA DE ŞANTIER

Documentaţia tehnică elaborată în vederea demolării unei construcţii va cuprinde obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă:

- căile de acces;

- utilajele şi mijloacele necesare;

- sursele de energie;

- grafice de executie a lucrărilor de demolare;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor rezultate din demolare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de demolare-recuperare cuprinse în documentaţia tehnică de execuţie a demolărilor;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare)

XI.	MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii va fi însoţită de luarea tuturor măsurilor de protecţie şi de tehnica securităţii muncii.

Se va respecta "Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii'' / 1993 precum şi "Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern" – 1995, elaborate în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care cuprind măsuri specifice de protecţie a muncii în activităţi legate de construcţii.

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de demolare se vor respecta aceste norme de tehnica securităţii muncii privind asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri până la înlăturarea lor, balustrade de protecţie, plase de protecţie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni din lucrări pregătitoare demolării şi a demolării propriu-zise.

In efectuarea instructajului privind măsurile de tehnica securităţii muncii în cadrul lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se ţine cont de principalele capitole din ''Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii"/1993.

XII.	MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Conform "Normativului de prevenire şi stingere a incendiilor" pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora - C300/1994 - elaborat de I.P.C.I.T.C., s-au elaborat "reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice organizărilor de şantier şi pe timpul executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"

In cadrul lucrărilor de demolare a structurii trebuiesc avute în vedere dotarea posturilor de incendiu şi verificările ce se execută la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

GEOMORFOLOGIA ZONEI

Regiunea cercetată se încadrează în categoria de relief „tip dornean" personalizat în compartimente axate pe râul Bistrița și Neagra Șarului, limitate de masivul Giumalău-Rarău și Munții Bistriței (masivul Barna-Pietrosu) munți cristalini vechi, reîntineriți în timpul orogenezei alpine. În zonă, contrastul munte-depresiune este evidențiat nu numai de energia mare a reliefului, conferită de amplitudinea ridicată a altitudinilor dintre vatra golfului depresionar și culoarelor (marea extindere a reliefului acumulativ-fluviatil: lunci și podurile teraselor) și culmile montane din est și sud, dar și de înclinarea puternică a versanților morfo-tectonici.

TECTONICA ŞI SEISMICA ZONEI

Seismic, zona este slab afectată de „cutremurele moldave", al căror focar este situat în regiunea Vrancea, deoarece propagarea și intensivitatea mișcărilor seismice depinde și de poziția amplasamentului față de focar, magnitudine, energia seismului, constituția litologică etc.

Conform prevederilor normativului P100/1-2013, amplasamentul se încadrează la următoarele categorii:

- acceleraţia terenului .............................................................ag = 0,10;

- perioada de colţ ....................................................................Tc = 0,7 sec.

Geologic, zona amplasamentului se încadrează în segmentul de contact structural și tectonic (axa tectono-structurală cristalino-mezozoică) în care evoluția paleogeomorfologică și procesele morfogenetice au fost (și sunt) puternic influențate de tectonica și structura formațiunilor cristaline.

Formațiunile geologice care se afla în zonă, aparțin ciclurilor tectono-magmatice ale proterozoicului superior și cambrianului inferior care sunt formate din urmatoarele entități litostratigrafice.

În zonă, deși nu apar formațiuni vulcanice (magnatice neogene și cuaternare), prezenta lor este dată de izvoarele minerale (borcuturi) aflate în satul Ghiorghițeni (3 izvoare) și pârâul Osoi, iar în valea pârâului Rusca apare un izvor sulfuros.

Formațiunile geologice amintite sunt acoperite în cea mai mare parte de depozite de vârstă cuaternară (terase, lunci etc.) reprezentate prin patru tipuri genetice: aluvionare, deluvial-proluviale, proluviale și de turbărie.

Aluviunile se găsesc în unitațile morfologice de tip acumulativ, fiind constituite din bolovanișuri și pietrișuri rulate în masă de nisipuri, iar litologic, din elemente de șisturi cristaline, roci eruptive și sedimentare.

Grosimea aluviunilor este diferită, fiind in funcție și de ordinul de mărime al rețelei hidrografice, tratând etapele de activitate ale acesteia.

Geomorfologie - Regiunea cercetată se încadrează în categoria de relief „tip dornean" personalizat în compartimente axate pe râul Bistrița și Neagra Șarului, limitate de masivul Giumalău-Rarău și Munții Bistriței (masivul Barna-Pietrosu) munți cristalini vechi, reîntineriți în timpul orogenezei alpine. În zonă, contrastul munte-depresiune este evidențiat nu numai de energia mare a reliefului, conferită de amplitudinea ridicată a altitudinilor dintre vatra golfului depresionar și culoarelor (marea extindere a reliefului acumulativ-fluviatil: lunci și podurile teraselor) și culmile montane din est  și sud, dar și de înclinarea puternică a versanților morfo-tectonici.

CLIMA ZONEI: Zona climatică a Depresiunii Dornelor se încadrează în tipul temperat-continental montan (etajul de munte) propriu etajului climatic al pădurilor de conifere, având influențe climatice est-continentate, nord subbaltice atlantice din vest.

Bazinul hidrografic Neagra Șarului, cod cadastral XII.I.53.17, este situat pe versantul de SE al  Masivului Călimani (2102 m în vf. Pietrosul Călimani) şi în Depresiunea Şarul Dornei.

În sectorul superior al bazinului hidrografic predomină structuri şi roci vulcanice reprezentate prin andezite, dacite, riolite etc. care prin duritatea lor mare, se  impun în relief prin forme masive înalte şi greoaie (Bistriciorul, Tămăul, Pietrosul, Dumitrelul). Sectorul  mijlociu şi cel inferior traversează, pe toată lungimea sa, Depresiunea Şarul Dornei, cu altitudine de 800-1000 m, cu roci vulcanice  şi şisturi cristaline  puternic afectate de procese de dezagregare şi de alterare care se prezintă ca o scoarţă de alterare cu grosimi diferite şi cu evidente fenomene de înmlăştinire şi turbării.

Hidrologic, râul Bistriţa şi afluenţii săi se încadrează în subtipul de regim hidric al Carpaţilor Orientali, caracterizat printr-o alimentare predominant pluvio-navală, cu un regim hidrologic determinat în cel mai înalt grad de cel climatic (în special pluviometric), în schimb ceilalţi factori fizico-geografici (alcătuirea petrografică, relieful, covorul vegetal şi invelişul de sol) au un rol secundar. Aşa se explică strânsa dependenţă dintre perioadele marilor debite şi niveluri cu cele în care cad importante cantitaţi de precipitaţii sau între perioadele cu debite mici sau foarte mici cu perioadele secetoase.

Bazinul hidrografic Neagra Șarului, cod cadastral XII.I.53.17, este situat pe versantul de SE al  Masivului Călimani (2102 m în vf. Pietrosul Călimani) şi în Depresiunea Şarul Dornei.

Precipitaţiile sunt în general bogate şi au  valori de 690 l/m2 la Vatra Dornei, 744 l/m2 la Dorna Arini, 667 l/m2 la Neagra Şarului, 970l/m2 la Gura Haitii. Cele mai multe precipitaţii cad în sezonul  cald, când au şi un anumit grad de torenţialitate, dar cele mai mari debite se produc atunci când peste un strat gros de zăpadă, aflată în curs de topire cad şi precipitaţii bogate.

Conform calculelor intocmite avand la baza debitul din Studiul Hidrologic nr. 20856 / 16.12.2020 anexat la prezenta documentatie, rezulta ca amplasamentul nu este inundabil la cotele corespunzatoare debitului maxim cu probabilitatea de 1%.

Hidrogeologic, acviferul zonei este determinat de alcătuirea litologică a formaţiunilor cuaternare (deluviale şi aluviale) formate din grohotişuri, argile tilloide, pietrişuri şi bolovanişuri (depozite de terasă) în care se află un singur orizont acvifer, a cărui grosime şi debit este redus.

Riscuri naturale

Amplasamentul studiat este situat în comuna Șaru Donei și este încadrat într-o zonă în care fenomenul de eroziune se manifestă, forța apei actionand semnificativ în timpul viiturilor.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Protectia calitatii apelor:

Investitia nu reprezinta o sursa de poluare pentru ape.

Pentru a diminua impactul asupra mediului inconjurator, se va interzice deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale existente in zona. Se vor folosi WC-uri ecologice iar deseurile vor fi adunate in containere speciale si transportate in locuri special amenajate.

Apa potabilă care este utilizată de personalul care lucrează pe şantier va fi imbuteliata si transportata la amplasament de catre beneficiar.

In perioada de construcţii–montaj apa este utilizată atât pentru igienizarea personalului care lucrează la construcţie cât şi la procesele tehnologice ce pot intervenii în construcţie.

- Protectia aerului:

Nu exista surse de poluare a aerului in timpul lucrarilor de constructie sau in timpul functionarii obiectivului.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006 – legea protectiei mediului.

Materialele se va transporta in conditii care sa asigure poluarea minima a atmosferei cu praf (stropirea materialului, acoperirea, etc). Manipularea materialelor (ciment,nisip) in organizarea de santier se va face astfel incat pierderile in atmosfera sa fie minime.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Proiectarea investitiei s-a realizat astfel încât să se încadreze în limitele admise de Agenţia pentru Protecţia Mediului, OUG nr. 195/2005 şi prevederile din STAS 10.009/88.

Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat.

Cauzele zgomotului aerian exterior sunt traficul rutier şi activităţile umane. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel de zgomot transmis prin elementele vibrante, elementele opace şi goluri, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60dB, măsurat la limita incintei, conform STAS 10.009/88.

Instalaţiile mecanice şi electrice generatoare de zgomot (ex. suflantele, pompele, etc.) sunt amplasate în spaţii închise. Nu sunt necesare alte măsuri în afara acestora.

Se apreciază că funcţionarea suflantelor poate crea un anumit disconfort personalului care îşi desfăşoară activitatea în apropierea acestora, fără a induce un nivel semnificativ de zgomot la cel mai apropiat receptor protejat.

Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii, precum şi a unor echipamente corespunzătoare.

## Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul

## Protectia solului şi subsolului

In perioada executarii lucrarilor de investitii impactul asupra factorului de mediu-sol va fi nesemnificativ, avand in vedere ca se vor respecta tehnologia impusa prin proiect si legislatia in domeniu.

Se va urmari evitarea prin orice mijloace a posibilitatilor de umezire prelungita a terenului din apropierea constructiei, deoarece acest fapt poate avea consecinte asupra fundatiei.

## Protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

Locatia nu este inclusa in nicio arie protejata, rezervatie naturala sau parc national.

In timpul functionarii, obiectivul nu are impact asupra biodiversitatii, neexistand emisii de poluanti datorita tehnologiei folosite.

## Protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public

Lucrarile nu produc radiatii, emanatii de gaze. Pentru desfasurarea lucrarilor nu se utilizeaza utilaje care produc zgomot peste limitele acceptate pentru lucrari de constructii-montaj in instalatii electrice. Operatiile nu presupun folosirea de substante toxice.

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Conform Hotărârii Guvernului nr. 856 din martie 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv cele periculoase, executantul lucrărilor, ca generator de deşeuri, a avut obligaţia sa tina evidenta lunara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a acestei HG, pentru fiecare tip de deseu. Deseurile din construcţii si demolări sunt clasificate conform "Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase" prezentate in Anexa nr. 2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităţilor de lucrări.

Surse de deşeuri

In afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru construcţia obiectivelor proiectului, se au in vedere si uleiurile de motor de la întreţinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt etc. Perioada de execuţie va fi relativ scurtă, precum şi numărul redus de utilaje cu care se vor lucra pe amplasament, conduc la concluzia că volumul deşeurilor de tipul celor de mai sus este mic.

De la organizarea de şantier vor rezulta deşeuri menajere; cantităţile de deşeuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construcţie. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele tipizate şi preluate periodic de serviciile de salubritate din zonă.

Reciclarea deşeurilor

Tendinţa actuală este de reducere a consumului de materiale, coroborată cu acţiuni de recuperare, reciclare şi refolosire a deşeurilor. O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite. Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

- reducerea necesarului de materiale pietroase extrase din cariere;

- micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzată de tehnologiile folosite de acestea;

- reducerea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie;

- scăderea volumului depozitelor de deşeuri, care ocupa suprafeţe importante de teren şi constituie surse de poluare chimică a aerului, solului, apei, contribuind de asemenea la degradarea peisajului.

Modul de gospodărire al deşeurilor

| Sursa deşeurilor | Tipuri de deşeuri | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizarea de şantier | Deşeuri menajere sau asimilate | In 2 pubele din plastic (110 l), introduse în sistemul de gestiune a deşeurilor din comună | Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile predate |
|  | Deşeuri metalice | Depozitate temporar pe platforme impermeabile, special amenajate, valorificate prin unităţi specializate. | Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si cu modificările ulterioare). |
|  | Deşeuri materiale de construcţii | Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului | Se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale sau la alte amenajări edilitare |
|  | Deşeuri lemn | Colectate selectiv, se pot valorifica funcţie de calitate şi dimensiuni |  |
|  | Ambalaje | Se colectează separat şi se valorifică prin terţi | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu HG 621/05 modificată şi completată prin HG1812/06) |

Conform Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deşeuri rezultate din activităţile de construcţie, exceptând materialele contaminate cu substanţe periculoase, nu se incadreaza in categoria deşeurilor periculoase.

Deseurile periculoase, precum si ambalajele substanţelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranţa si predate unităţilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.

## Gospodărirea  substanţelor toxice si periculoase

In timpul lucrarilor de constructie si in timpul functionarii nu se folosesc substante toxice sau periculoase.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

# In perioada de execuţie a lucrărilor:

# Impactul asupra mediului este redus având în vedere amploarea lucrărilor şi specificul acestora. Astfel:

# Realizarea investiţiei va avea un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu;

# Efectul emulsiilor de poluanţi în perioada de execuţie a lucrărilor este redus şi se manifestă temporar. Receptorii sunt în număr redus iar posibilitatea ca aceştia să fie afectaţi de emulsii este foarte mică;

# In vederea limitării posibilului impact asupra solului şi subsolului datorat scurgerilor accidentale de produse petroliere, scoaterii din circuitul natural a suprafeţelor pentru construcţii şi ocupării temporare a terenului cu materiale de construcţii şi materiale excavate, se vor adopta măsuri de întreţinere corespunzătoare a parcului auto, alimentarea acestuia se va face în spaţii special amenajate, iar deşeurile de construcţii şi menajere vor fi colectate în europubele care vor fi periodic transportate la cel mai apropiat depozit de deşeuri. De asemenea, pământul în surplus rezultat din săpături va fi utilizat pentru reamenajarea teritoriului.

# Biodiversitatea – nu este cazul;

# Peisajul – poate fi afectat de prezenţa utilajului;

# Realizarea lucrarilor nu presupune un impact major asupra sănătăţii populaţiei deoarece lucrările se derulează pe o perioadă scurtă de timp.

# In concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de realizare a investiţiei vor avea un impact negativ nesemnificativ asupra calităţii factorilor de mediu; în schimb, ele vor avea un efect pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

- scurtarea duratei de executie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative

- utilizarea unor module constructive care pot fi usor montate si demontate pentru cladiri, drumuri, alte facilitati

- depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat

- optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat sau materiale de constructie preluat din gropi de imprumut;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase

- insamantarea cu iarba si stimularea regenerarii naturale a zonelor libere de cladiri sau instalatii.

Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma mişcărilor de terasamente să nu afecteze cadrul natural.

Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale  beneficiarul va urmări ìn permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si adiacente de resturi de exploatare si flotanţi, curaţirea şanţurilor, evitarea depozitarii in zona drumului si amplasamentului a materialului lemnos exploatat si reapariţia vegetatiei prin lucrări silvice si inierbare.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

Nu este cazul

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

Incintele pentru organizarea de şantier se vor amplasa pe teren liber de construcţii la data execuţiei lucrărilor, pentru evitarea scoaterii din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren suplimentare. În amplasamentul punctelor de lucru, pentru realizarea eficientă a tuturor lucrărilor, se prevăd următoarele:

- Magazii pentru scule/unelte, respectiv pentru materiale;

- Atelier pentru diverse reparaţii;

- Cisternă pentru depozitarea apei;

- Picheţi P.S.I.;

- W.C. ecologic.

Odată cu accelerarea creşterii demografice şi economice, a apărut conceptul de „dezvoltare durabilă”, adoptat la scară mondială ca obiectiv primordial pentru dezvoltarea societăţii în încercarea de a crea un echilibru între aceasta şi mediul înconjurător.

În esenţă, noţiunea de dezvoltare durabilă, definită în „Carta Albă Britanică asupra Mediului” din 1990 şi O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului implică respectarea unor principii:

- utilizarea limitată şi eficientă a resurselor neregenerabile de materii prime şi combustibili fosili;

- minimizarea efectelor nocive până la limita capacităţii de suportabilitate a mediului natural, ca şi a riscurilor asupra sănătăţii umane şi a biodiversităţii;

- crearea unei economii sănătoase care să asigure calitatea vieţii în paralel cu protejarea omului şi a mediului.

Astfel în etapa de execuţie a lucrărilor proiectate s-au prevăzut măsuri de protecţie a mediului care asigură încadrarea lucrării în conceptul de dezvoltare durabilă:

- încadrarea organizării de şantier fără afectarea spaţiilor verzi existente în zonă; în cadrul acestor lucrări sunt prevăzute spaţii speciale pentru deservirea muncitorilor (W.C. ecologic).

- sistem de colectare/evacuare a apelor de suprafaţă compatibil cu mediul înconjurător fără contaminare potenţială a pânzei freatice/cursuri de ape;

- includerea în caietul de sarcini a obligaţiei executantului de amenajare a depozitelor de şantier astfel încât să se evite poluarea solului;

- utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat şi aplicat;

- în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicaţii asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea iniţială, sau chiar corecţii care să diminueze impactul negativ asupra mediului.

Documentatia de faţă şi-a propus ca prin utilizarea de materiale şi soluţii moderne, să contribuie la micşorarea şi în cele mai multe cazuri la anularea efectului nociv al materialelor de construcţii asupra mediului. S-a avut în vedere ca ambalajul tuturor materialelor să fie biodegradabil sau în întregime reciclabil. Întreaga gamă de materiale folosite va avea certificare în concordanţă cu normele europene şi române în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului.

Toate procesele tehnologice au fost alese de aşa natură încât spaţiul afectat de desfăşurarea acestora, în condiţii de maximă eficienţă şi securitate, să fie minim.

În etapa de utilizare (exploatare) a investiţiei este garantată siguranţa în exploatare, igiena şi sănătatea utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea, în condiţii optime, a tuturor activităţilor personalului implicat în funcţionarea eficientă a sistemului (birouri de control şi comandă, laboratoare, vestiare, grupuri sanitare etc.). Astfel:

- construcţiile aferente sistemului sunt proiectate conform cerinţelor prevăzute de Legea 10/1995 actualizata privind calitatea în construcţii, fiind asigurate condiţiile de:

  - rezistenţă şi stabilitate;

  - siguranţă în exploatare;

  - siguranţă la foc;

  - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

  - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

  - protecţia împotriva zgomotului.

La proiectare s-a avut în vedere asigurarea exigenţelor de performanţă în construcţii conform STAS 12400/1,2 – 88, privind:

- stabilitate şi rezistenţă la solicitări statice şi dinamice;

- siguranţă la utilizare;

- etanşeitate;

- siguranţă la foc;

- izolaţie exterioară termică şi anticorozivă.

Prin soluţiile adoptate în acest proiect s-a urmărit ca interacţiunea mediu – lucrări de construcţie, pe întreaga durată de exploatare a acestora, să fie în limitele admise de lege, sub aspectul modului de colectare şi îndepărtare a apelor reziduale, poluării fonice, chimice şi biologice.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

Nu este cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE:

# Plan de incadrare in zona. Scara 1:25 000

# Plan de incadrare in zona - ortofotoplan. Scara 1:5 000

# Plan de situatie. Scara 1:500

# Detalii

Coordonate STEREO 70 aferente investitiei

X = 526997     Y = 639035

Întocmit,

S.C. H&H PROMAP S.R.L.

Ing. Branianu Petru-Daniel