Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

REVIZUIRE

(Proiect)

Titularul autorizaţiei : S.C.  TRANSAVIA S.A.

Adresa titularului : localitatea OIEJDIA, soseaua Alba Iulia- Cluj Napoca, km. 11, jud. Alba

Locaţia activităţii: Ferma 16 Jebel, localitatea JEBEL, nr. 1156, jud. Timis

Categoria de activitate conf. Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste :

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art 3 lit.rr) din prezenta lege.

COD CAEN : 0147(rev.2); 0124 (rev.1) – Cresterea pasarilor

COD NOSE – P: 110.04 – Fermentatie eterica (întregul grup)

110.54 – Managementul dejectiilor animaliere

Cod NFR : 4B : - Cresterea animalelor si managementul dejectiilor

Emisa de : Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data revizuirii:

Valabilitate:

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. COMBUSTIBILI

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1.  DOTARII (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILITILIZATE IN ACTIVITATE )

8.2 PROCESUL TEHNOLOGIC

8.3 ACTIVITATII CONEXE

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

9.5. MIROS

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA (inclusiv in apa subterana)

10.3. SOL

10.4. ZGOMOT

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6. MIROSURI

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17. VALABILITATE

18. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia in considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C.  TRANSAVIA S.A.

Sediul social: localitatea OIEJDIA, soseaua Alba Iulia- Cluj Napoca, km. 11, jud. Alba

Cod unic de înregistrare: RO 5182310

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J 01/89/1994

Telefon/fax: +40 258 814.466; +40 258 813.295; +40 256 394.658

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de solicitare a revizuirii autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. TRANSAVIA S.A. cu sediul în localitatea Oiejdia, soseaua Alba Iulia- Cluj Napoca, km 11, jud. Alba, inregistrata la APM Timis cu nr. 572RP/27.01.2015, cu ultimele completari nr. 7927RP/27.07.2016, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 1000/2012, modificata de H.G. 568/2013 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a H.G. nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se  emite autorizaţia  integrată  de  mediu revizuită.

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

-O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord.MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord. MMGA nr.1158/2005 privind modificarea si completarea anexei la Ord.MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-Legea nr. 24/06.05.1994  pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

-Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

-STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Conditii de calitate.”

-Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

-Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

-Hotărârea nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului;

-Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

-Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

-Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

-Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicata;

-H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate .

-STAS 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-H.G. nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, republicata (r1) cu modificarile si completarile ulterioare;

-Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

-Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, modificata prin Legea nr. 349/2011;

-Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

-H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

-HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe  teritoriul Romaniei;

-Legea. nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

-Ordinul MMGA 241/2005 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole ;

-Ordinul MMGA 242/2005-privind programul de  organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

-Ordinul MMGA, MAPDR nr.1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea  Codului de Bunei Practici Agricole.

- OUG. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi/sau la încetarea activităţii, după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate, conform Anexei I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste :

a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art 3 lit.rr) din prezenta lege.

COD CAEN : 0147(rev.2); 0124 (rev.1) – Cresterea pasarilor

COD NOSE – P: 110.04 – Fermentatie eterica (întregul grup)

110.54 – Managementul dejectiilor animaliere

Cod NFR : 4B : - Cresterea animalelor si managementul dejectiilor

Capacitatea maximă autorizata:

-143.400 locuri pentru pui de carne.

Capacitatea maximă de producţie este:

- ferma se populeaza la o capacitate de 143.000 capete/serie.

143.000 capete x 7 serii/an max. = 1.001.000 capete/an;

Regimul de lucru este:

- 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

4.  DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

-Cererea nr. 8872/28.10.2015  pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu revizuite, întocmită de S.C. Transavia S.A., localitatea Oiejdia, soseaua Alba Iulia- Cluj Napoca, km 11, jud. Alba;

-Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de întocmit de S.C. Phoebus Adviser SRL;

-Raport de amplasament elaborat de SC Phoebus Adviser SRL;

-Anunţ de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 27 octombrie 2015;

-Procese-verbale de verificare a amplasamentului din 16.11.2015 si 10.07.2016, incheiate de APM Timis, pentru verificarea tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu;

-Acord de mediu nr. 2 din data de  13.04.2016, emis de APM Timis;

-Certificat constatator nr. 18779 din 27.07.2016, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba;

-Certificat de inregistrare seria B nr. 1100007 din data de 9 februarie 1994 eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Alba;

-Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 219/22.06.2016 emisă de A.N. Apele Române, Directia Apelor Banat Timisoara;

-Extras de carte funciara nr. 2560 din 16.02.2015, eliberat de OCPI Timis – Birou de Cadastru si Publicitate Imobiliara Deta ;

-Contract de abonament pentru furnizare apa potabila in bidoane, nr. SB/14.04.2005 si act aditional nr. 9/11.05.2015 incheiat cu SC La Fantana SRL Bucuresti;

-Contract nr. 08.2015/01.04.2005 incheiat cu SC Pop Expres SRL, in insolventa, Jebel pentru prestarea serviciilor de salubritate;

-Autorizatie sanitar veterinara de functionare nr. 491/19.05.2015 si anexa la certificatul de inregistrare, eliberata de DSPSA Timis ;

-Contract nr. 9857/27.01.2016 de prestarea serviciilor de primire si tratarea apelor uzate menajere in statia de epurare a Aquatim SA Timisoara, incheiat intre SC Transavia SA, SC Aquatim SA si SC Hydro-Jet M&V SRL;

-aviz nr. 200/06.05.2016 incheiat cu ANIF-Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior;

-contract de prestari-servicii nr. 16.05.093/11.05.2016 incheiat cu ANIF-Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior;

-Contract nr. 3951/22.05.2015 pentru transportul deseurilor colectate selectiv, incheiat cu SC Eco Focus Colectare SRL Bocsa;

-Contract nr. 311/15.05.2015 de prestari servicii pentru neutralizarea deseurilor periculoase, incheiat cu SC Ecologmed SRL Sinandrei;

-Contract nr. 2658/24.11.2010 de prestari servicii de asistenta sanitar-veterinara si consultanta medical-veterinara, incheiat cu Cabinet medical-veterinar Craciun M. Mircea Radu si act aditional nr.

-Contract nr. 8249/01.05.2008 incheiat cu SC Maggots & Baits SRL Sanger, jud. Mures si act aditional nr. 7/30.04.2015, pentru preluarea deseurilor de origine animala in scopul utilizarii ca hrana in activitatea de crestere a larvelor de musca;

-Studiul Agrochimic si Pedologic efectuat de OSPA Timisoara si Plan de fertilizare 2015-2016 pentru SC Maxagro SRL Gataia si procesul-verbal de avizare din 27.10.2015;

-Contract  nr. 3305/27.04.2015 incheiat cu Maxagro SRL Gataia pentru preluarea dejectiilor;

-Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

-Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1000376971/01.2015/EE/104 si act aditional nr.2/01.04.2015, incheiat cu E.ON Energie Romania SA Targu Mures ;

-Buletine de analiza;;

-Fise de securitate pentru versal, virocid, soda caustica, sulfat de cupru, hypoclorit de sodiu, CID 2000, CID MED, formaldehida ;

-Plan de incadrare in zona;

-Plan de situatie;

-OP nr. 4967/27.10.2015, privind plata tarifului de revizuire a autorizatiei integrate de mediu, emisa de APM Timis.

SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum   s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuita.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

•  Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

• Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

•  Nicio modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului .

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate in planul de actiune – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel :

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si  sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 21 si nr. 22;

5.3. Contributia la Registrul European al Pluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis .

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

5.7. Comunicare

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depuna la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 ianuarie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 21 si Tabelul nr. 22.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare .

Tabel nr. 1

| Materii prime si auxiliare | Natura chimica/ compozitie | Cantitate | Modul de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pui de 1 zi |  | 1.001.000 pui/an | Nu se stocheaza Se populeaza halele la inceput de ciclu |
| Nutreturi combinate | - porumb - grâu - şrot de soia -şrot de floarea soarelui - minerale -vitamine, etc |  | Stocarea se face in buncare metalice exterioare cu capacitati diferite in functie de marimea halelor. Furajul este aprovizionat de la FNC Transavia SA |
| Medicamente |  | Conform prescriptiilor medicului veterinar | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Vaccinuri | R 22- toxicitate redusa pentru om | 7.000.000 fiole/an | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Paie /rumegus | Material vegetal natural | 935 t/an | Se depozitează în şopron acoperit. Paiele se depozitează sub formă de baloţi. |
| Acidifiant – Versal sau sub alta denumire | R34 Cauzează arsuri | 10 t/an | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Hipoclorit de sodiu | R31.34.50 | Se consuma in functie de calitatea apei din subteran | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Sulfat de cupru – ca dezinfectant pentru asternut curat | R22- Nociv in caz de inghitire | 30 kg/an | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Formaldehida | R23/24/25-34-40-43 | 1000 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Soda caustica | R35 | 1 500 kg/an | Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Virocid | R10, R20/21/22, R34, R42/43 R50 | 400 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| DM-CID | R31,34,35,50 | 350 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| CID 2000 | R 07, R20/22 R34 | 100 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l Magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată Furnizori autorizati și/sau alte PL Transavia |
| Var | R41, R34, R36/37/38, R41 | 2 000 kg/an | Bidoane de 50 kg (Aii) |
| Apa | - | 10775 mc | 2 rezervoare de PVC 2 mc fiecare |
| Motorina | R20 ,R38 , R40 R51/53, R60 | In functie de necesitati | Se aprovizioneaza de la statiile de carburanti. Se stocheaza pe amplasament in rezervor de 1000 litri |
| Peleti de lemn | Fara fraze risc | Aprox. 120 t-an in functie de timpul necesar de functionare a centralelor | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite:

Tabel nr. 2

| Produs | Caracterizare chimică | Periculozitate** | Fraze de risc* |
| --- | --- | --- | --- |
| Acidifiant – Versal sau sub alta denumire | acid formic acid acetic acid propionic acid citric monohidrat acid lactic | C – coroziv | R34 Cauzează arsuri |
| Hipoclorit – | Hipoclorit de sodiu | C – coroziv | R31.34.50 |
| Sulfat de cupru – ca dezinfectant pentru asternut curat | Sulfat de cupru | Xn – nociv, N – periculos pentru mediu | R22- Nociv in caz de inghitire |
| Formaldehida | formaldehida 29% Metanol Apa | T-toxic Xi- nociv | R23/24/25-34-40-43 |
| Soda caustica | Hidroxid de sodiu | C- corosiv | R35- cauzeaza arsuri grave |
| Virocid | Clorura de alchildimetil- benzil-amoniu 170,6g/l, izopropanol 146,6g/l, glutaraldehida 107,3g/l, clorura de didecil-dimetil-amoniu 78g/l | C – coroziv | R10,R20/21/22, R34,R42/43 R50 Cauzeaza arsuri |
| DM-CID | Hipoclorura de sodiu 45,6g/l; hidroxid de potasiu 132,7 g/l; substante complexante 1-5%; inhibitori de coroziune 1-5% | C – coroziv | R31,34,35,50 |
| CID 2000 | Peroxid de hidrogen 20% Acizi organici>10% Acid peracetic 5% | C – coroziv O-oxidativ | R 07, R20/22 R34 |
| Var | Hidroxid de calciu | Xi- periculos pentru mediu | R41, R34, R36/37/38, R41 |
| Motorină | -lichid combustibil | - inflamabilă - toxică | R20 ,R38 , R40 R51/53, R60 |

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta HG 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

In perioada de functionare a fermei nu au fost inregistrate accidente care sa conduca la poluari accidentale cu substante periculoase.

Produsele chimice folosite sunt păstrate în zone desemnate şi în condiţii corespunzătoare, iar transportul şi manipularea acestora se face cu mijloace adecvate de personalul instruit în acest scop.

Titularul activităţii/operatorul va urmări în permanentă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu recomandările celor mai bune tehnici (secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

- Orice modificare privind materiile prime/auxiliare folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

- Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- Prepararea furajelor se face cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- Hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor;

- Se va tine evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- Se vor analiza periodic consumurile realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

- Se va aplica un management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

- Se va tine cont de studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

Se va realiza controlul calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

7. RESURSE : APĂ , ENERGIE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 219/22.06.2016, valabilă valabila pana la 22.06.2017, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române- ABA Banat.

1.  Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar şi tehnologic:

Se va tine evidenta lunara a apei, energiei si combustibililor utilizati.

S e vor lua masuri de minimizare a pierderilor si de optimizare a consumurilor  specifice.

1.1. Sursa: dintr-un foraj de mare adincime H=175m, Dn=100 mm, amplasat in incinta societatii.

1.2.  Volume şi debite de apă  autorizate:

-zilnic maxim =35.61  m3/zi ;

-zilnic mediu  = 29.68 m3/zi ;

-zilnic minim =20,70 m3/zi;

-anual   maxim  = 13 mii m3.

1.3.Instalatii de captare:

Apa este captata din foraj cu electropompa sumersibila tip GRUNDFOS Blueflux, avand Q= 12 mc/h, P = 2.2kW, n = 3480 rot/min. Apa captata din subteran este contorizata cu ajutorul apometrului existent pe amplasament. Qzi maxim = 23 m3/zi.

1.4. Instalatii de tratare

Apa captata din  foraj este inmagazinata in bazinul de 50 m3,  unde are loc tratarea acesteia cu acidifiant si hipoclorit de sodiu.

1.5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din teava zincata de 100 mm. Inmagazinarea apei captate din foraj se face in bazinul rezervor de 50 m3, din fibra de sticla, subteran.

1.6. Reteaua de distributie  a apei potabile

Distributia apei din bazinul rezervor se realizeaza  printr-o retea sub forma unui inel, din teava PEI HD – DN100, racordul la hale  facandu-se prin conducte din PE, cu DN 63.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Necesarul de   apa in cazul producerii unui incendiu se asigura din sursa proprie – bazinul rezervor de 50 m3.

Timpul de refacere al rezervei de incendiu- 24 h.

3.Volume de apă asigurate în surse

Pentru alimentarea cu apa potabila a folosintei, la debite minime folosinta este asigurata,volumul de apa minim anual este  7.580 mii m3.

4.Modul de folosire:

4.1. Necesarul total de apa

-zilnic maxim =35.61  m3/zi ;

-zilnic mediu  = 29.68 m3/zi ;

-zilnic minim =20,70 m3/zi;

Apa nu se recircula.

5.Norme de apa pentru principalele produse

- necesarul de apǎ pentru activitatea de creştere a puilor

-capacitatea: 143.000 pui /serie şi 7 serii/an

-consum specific: 10 l /cap /serie

Q 1 anual =  10.010 mc/an;

-necesarul de apǎ potabilǎ pentru satisfacerea necesitǎţilor igienico – sanitare ale personalului angajat

Q2 anual =320 mc/an;

-necesarul de apǎ potabilǎ pentru igienizarea halelor de păsări

-consum specific: 6.4 l /mp /serie

-suprafaţă totală: 8904 mp

-nr. Serii=7

Q 3 anual =  399 mc/an

-necesarul de apǎ potabilǎ pentru igienizarea spaţiilor administrative

-consum specific: 2 l /mp x zi

-suprafaţă totală: 200 mp

Q 4anual =  132 mc/an

Consumul total anual de apă este :

Qanual = 10861 mc/an

Debitul mediu zilnic:

Q zi med = 29.75 m3/zi

Q zi max = 35.6 m3/zi .

6.  Evacuarea apelor uzate

SC Transavia SA nu detine Statie de epurare ape uzate.

Reţeaua internă de canalizare a Fermei 16  Jebel este de tip divizor, pozată subteran, din tuburi din beton si cuprinde:

- canalizarea apelor uzate rezultate de la spălarea halelor de creştere a puilor –apele uzate evacuate in canalele colectoare din mijlocul fiecărei hale se unesc intr-un cămin comun (subteran) pentru două hale înainte de evacuarea în bazinele vidanjabile de: 50 mc si 3x20 mc.

- canalizarea apelor menajere - sunt colectate separat din corpul administrativ si din clădirea filtrului sanitar.

Lungimea totală a canalizării este de aprox. 0,4 km.

6.1. Evacuarea apelor uzate menajere

Apele menajere rezultate din corpul administrativ şi de la filtrul sanitar sunt colectate separat in 2 bazine etans vidanjabile cu V=2x16 m3, betonate, îngropate şi acoperite;  un bazin este situat în spatele sediului administrativ, iar celălalt în apropierea vidului sanitar.

Sunt vidanjate de un operator autorizat si descarcate in statia de epurare SC Aquatim.

Q zi max  = 1,12 m3/zi

Q zi med  = 0,93 m3/zi

Q zi min  = 0,65 m3/zi

Vanual  = 0,340 mii m3.

6.2. Evacuarea apelor uzate tehnologice:

Nu se generează ape uzate tehnologice, deoarece sistemul de creştere a puilor este pe aşternut uscat.

-apele uzate rezultate de la spălarea halelor se colecteaza in 3 bazine etans vidanjabile cu V=3x20 m3, betonate, îngropate şi acoperite si un bazin etans vidanjabil cu V= 50 m3, betonat, îngropat şi acoperit, amplasat in fata halei 2. Sunt vidanjate de un operator autorizat si descarcate in  statia de epurare de la abatorul Bocsa (autorizatie  ABA Banat nr. 219/22.06.2016).

Debite de apa uzata:

Q zi max  = 3,78 m3/zi ;

Q zi med  = 2,52 m3/zi

Q zi min  = 1,76 m3/zi

Vanual  = 0,920 mii m3.

Pe amplasament mai exista urmatoarele bazine etans vidanjabile si un decantor, care nu se mai utilizeaza: bazin  de capacitate  20 m3 (betonat, îngropat şi acoperit, ce colecta scurgerile de la depozitul temporar de dejectii), decantor 30 m3 bicompartimentat (betonat, îngropat şi acoperit).

6.3.  Apele pluviale:

Apele pluviale de pe cladirile din incinta unitatii se infiltreaza in sol, pe terenul proprietatea beneficiarului.

Apele pluviale sunt colectate de pe circulatii/platforme prin intermediul rigolelor, trecute prin doua bazine decantoare, iar preaplinul este evacuat prin canalul de desecare C131A (Hc94) in paraul Timisul Mort.

Q pluvial   = 12641 m3/an;

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, emisa de ABA Banat nr. 219/22.06.2016:

Tabel nr. 3

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat (m3/zi) | Volum anual (mii m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| -ape uzate menajere | 2 bazine vidanjabile V= 2x16 mc | 1,12 | 0,93 | 0,65 | 0,340 |
| -ape tehnologice (igienizare hale) | Bazine vidanjabile-fertilizare V1=50 mc V2,3,4=3x20 mc | 3,78 | 2,52 | 1,76 | 0,920 |
| -ape pluviale | De pe cladiri-se infiltreaza in teren; De pe circulatii/ platforme -2 decantoare-paraul Timisul Mort (prin canalul de desecare HC 94) | Qpl.calculat=12641 m3/an |

- Conform recomandărilor BAT (secţiunea 5.3.3. din BREF I.L.F.) se va urmări:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor

- consumul specific de apă pentru adăparea păsărilor şi pentru igienizarea adăposturilor se va încadra în  recomandările BAT.

7. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură. Utilizarea energiei termice şi electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, declarate de titular.

- Cerinte BAT pentru utilizarea eficienta a energiei:

- aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil;

- functionarea optima a ventilatiei mecanice pentru a obtine un control bun al temperaturii, pentru a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii;

- fuctionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a halelor (curatarea tubulaturii si  ventilatoarelor);

- verificarea functionarii motoarelor si a sistemului de antrenare;

- utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibila;

- scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor;

- instalatie automatizata pentru controlul microclimatului( reglarea temperaturii si a umiditatii din hala);

- izolarea cladirii, in mod particular izolarea tevilor de incalzire;

- iluminarea spatiilor cu sisteme care asigura un consum redus de energie;

- efectuarea verificarii periodice a echipamentelor de producere a energiei termice;

Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienta a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- Operatorul va implementa si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei;

- Operatorul va inregistra anual consumul total pentru combustibilii utilizati pe amplasament (electricitate, produse petroliere) si consumul de ape utilizate pe amplasament( consumuri de apa in productie si pentru activitati igienico sanitare).

7.1. Sursele de energie pentru activitatea desfăşurată sunt: energia electrică și energia termică .

7.1.1. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul a două posturi trafo situate în interiorul unităţi (lângă poarta de acces). Aceste posturi trafo sunt în proprietatea SC Electrica SA.

Operatorul deţine un grup electrogen cu următoarele caracteristici tehnice:

- puterea instalată – 360 kVA

- capacitate tanc motorina 570 l

- consum 25l/h

Energia electrică este folosită în principal pentru:

- acţionarea instalaţiilor care deservesc halele de creştere a păsărilor (instalaţii de ventilare, instalaţii de hrănire şi adăpare, pompe, etc.);

- iluminatul din interiorul halelor de creştere a păsărilor, a corpului administrative;

- iluminatul exterior;

In cadrul unităţi se contorizează energia electrică doar la intrarea în fermă.

7.1.2. Energia termică

##### Ferma 16 Jebel  are in dotare 9 centrale termice pe peleti, una pentru corpul administrativ si 8 pentru 16 hale, cate una la doua hale.  Caracteristici centrala termica: P= 110 kW, consum 5 kg/h, H cos= 6 m, d cos=200 mm;

Centralele prepara apa calda pentru asigurarea climatului termic in hale si la corpul administrativ.

# 7.2. Gaze naturale/Combustibili

In cadrul unitatii,  nu se utilizeaza gaze naturale.

##### Combustibilul solid (peleti) - ca sursa de energie folosita in activitatile desfasurate - este utilizat in cele 9 centrale termice, avand fiecare urmatoarele caracteristici : P= 110 kW, consum  5 kg/h, H cos= 6 m, d cos= 200 mm;

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Bilantul suprafetelor :

Conform CF nr.401542,  suprafata totala este de 33177mp din care :

Suprafata constructii existente – 10133 mp

Suprafata constructii noi  - 419mp

Suprafata totala alei si platforme betonate – 12827 mp

Suprafata spatii verzi –  9798 mp.

Amplasarea în teritoriu:

Amplasamentul Fermei 16 Jebel este situat în intravilanul localităţii Jebel, în partea de nord a acesteia, între drumul naţional DN 59 Timişoara – Stamora Moraviţa şi malul stâng al Timişului Mort (la cca. 400 m de acesta). Ferma a fost achizitionata de catre SC TRANSAVIA SA  de la SC AVIBLAN SRL, intreg patrimoniul celei din urma fiind transferat catre noul operator.

Accesul la obiectiv se face din şoseaua naţională DN 59 Timişoara – Stamora Moraviţa pe un drum realizat din mixtură asfaltică. Drumul de acces are o lăţime de 4 m şi o lungime  de cca. 300 m.

Vecinătăţi:

-la N - teren agricol şi râul Timişul Mort

-la E - de teren agricol şi SMA Jebel

-la S - de Spitalul de Boli Nervoase

-la V - de teren agricol;

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate:

Nu e cazul.

Unităti structurale pe amplasament:

Activitatea principală a SC TRANSAVIA SA  desfasurata la FERMA 16  JEBEL  este de creştere a păsărilor în sistem intensiv, respectiv cresterea puilor de carne.

Ferma de pasari, cuprinde: 18 hale, crestere pui carne, la sol pe asternut uscat cu o capacitate de 143.400 locuri.

In exteriorul halelor de crestere a pasarilor se efectueaza doar operatii de transport materii prime, materiale, produse finite si operatii de depozitare a furajelor (in silozuri metalice) .

DOTĂRI (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Pe amplasament exista 18 hale de crestere pui cu urmatoarele capacitati:

- 7750 capete/hala x 12 hale = 93000 locuri;(H-5-10;11-16)

- 10800 capete/hala x3 hale = 32400 locuri (H-1,3,4)

- 9500 capete/hala x1hale = 9500 locuri(H2)

- 5000 capete/hala x1hale = 5000 locuri(H17)

- 3500 capete/hala x1hale = 3500 locuri(H18)

In prezent structura halelor a fost modificata fata de activitatea anterioara astfel:

Halele 5-16 isi pastreaza functiunea de crestere pui de carne. Halele  5 -10 (C10-15) si halele 11-16 (C1-6) sunt aproape identice ca si suprafata – si au o suprafata medie de 480 mp/hala

- Halele sunt identice ca si constructii : pardoseala din beton ,  pereti de caramida, zidarie autoportanta cu stalpi de lemn intermediari, sarpanta de lemn acoperita cu PAFS , tavanele din panouri.  Exceptie  constructiile C 1, C3 si C 15 care au invelitoarea din tabla.

Halele 5-16 sunt echipate cu urmatoarele sisteme:

- Sistem de hranire format din:

- 3 linii de  furajare cu hranitori Fluxx 330. La capatul fiecarei linii este un buncaras de linie  de capacitate 75 litri. La capatul fiecarei linii este un senzor de gol.

- La fiecare 2 hale este un buncar metalic de stocare furaj exterior, de 17.4 mc, cu umplere pneumatica.  Sistemul de transport furaj din buncarul  exterior in buncarele interioare este cu spira si senzor de gol.

- Sistem de adapare format din :

- 4  linii  de adapare,  cu  picurători suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.

- Sistem de iluminat :  fiecare hala are 2 linii cu neoane de 18 w, pentru a asigura cerinta de bunastare sporita a pasarilor de 30 lucsi/ mp.

- Sistem de Ventilare format din:

- 46 clapete de admisie  aer proaspat, dispuse pe peretii longitudinali, actionati la comanda electronica ;

- 2 ventilatoare de evacuare aer  de capacitate  21 000mc/h

- 2 ventilatoare de evacuare  aer de  capacitate 42 000mc/h dispuse pe un fronton al halei ;

- Sistem de incalzire :

- la fiecare 2 hale este cate o centala termica pe peleti, tip GRANVIA automatic 115RO – 110kw.Caracteristici centrale :  cazan otel pe peleti, snec de alimentare, buncar alimentare peleti ;  racordul se face prin tuburi de PP izolate termic, deasupra au protectie de PVC.  Cos de fum   Ø 200mm, si inaltime cos 6 m, situat in exteriorul cladirii centralei termice.Consum 5 kg/h.

- In fiecare hala  sunt cate 2  aeroterme tip HITMASTER 3H  cu  schimbator de caldura cu apa calda provenita de la  centrala termica pe combustibil solid peleti, care sa permita automatizarea.

Grad de recirculare al apei este de   100%.

- Instalatie de racire cu pompa de presiune si duze de pulberizare care creaza efectul de ceata.  Fiecare hala va avea  14 tronsoane cu 6 duze  , cap duza – 5.3 litri/ora, la 70 bari.  Instalatia de racire se utilizeaza pentru mentinerea umiditatii optime /hala in anotimpul rece si la crearea unui efect de racire in perioada calda/canicula.

Toate instalatiile sunt controlate de un calculator de climatizare VIPER.

Instalatia este dotata si cu un sistem de avertizare obligatoriu dpdv al bunastarii animalelor.

Halele  1,3 si 4 ( C7-9) au functionat ca si hale pentru gaini ouatoare. Ele au fost transformate in hale de crestere  pui de carne, Halele sunt aproape identice ca si suprafata  si au o suprafata  medie de 671,6 mp.

  - constructiile au   fundatie de beton, cu structura de beton armat, zidarie de caramida, planseu tip terasa cu chesoane de beton termo si hidroizolate ;

Hala 2 ( C28) –aceasta hala s-a realizat prin transformarea unui sopron de materiale in constructie inchisa .

Hala 2 are ca si caracteristici  constructive – pardoseala din beton,   structura metalica, sarpanta din tabla, tavan si pereti din panouri termoizolante , suprafata  589 mp .

Halele 1,2,3,4 sunt dotate cu urmatoarele sisteme de crestere a puilor:

Sistem furajare  - compus din 3 circuite de furajare /hala. Transportul furajului se face cu lant in interiorul unui jgheab si distributia furajului se face  cu hranitoare.

La fiecare hala este un buncar exterior metalic,  de capacitate 8.6 mc .  Din buncar exterior cu ajutorul unui  transportor cu spira  furajul ajunge intr-un cantar de hala de unde este distribuit cu ajutorului unui  transportor cu spira la fiecare din cele 3 circuite interioare in buncarasele aflate la intrarea pe  cele 3 circuite, fiecare de  capacitate de  50 litri. Umplerea circuitului este actionata automat cu ajutorul senzorului de gol.

Sistem de adapare –  compus din 3 linii de adapare toate liniile au picurători suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.

Sistem de iluminat   -  compus din 28 buc. tuburi fluorescente de 36w,  pentru a asigura cerinta de bunastare sporita a pasarilor de 30 lucsi/ mp ;

Sistem de ventilatie :

    - admisii aer  propaspat -  30 buc tip CL1211 dispuse pe ambii pereti ai laturii lungi, si 2 jaluzele situate pe fronton ;

    - 2 ventilatoare de 12 000mc/h, (putere motor  560W/buc trifazate , 640w monofazate) ;

    - 2 ventilatoare de 21 000 mc/h  situate pe frontonul opus jaluzelelor, putere motor  - 910w trifazate

    - 2 ventilatoare de 42000mc/h  - situate  pe frontonul opus jaluzelelor, putere motor 1.5kw trifazate

Incalzirea  Este acelasi sintem  la toate halele care au centrale :

- la fiecare 2 hale este cate o centrala termica pe peleti , tip GRANVIA automatic 115RO – 110kw.

    - Caracteristici centrale :  cazan otel pepeleti, snec de alimentare, buncar alimentare peleti ;  racordul se face prin tuburi de PP isolate termic, deasupra au protectie de PVC.  Cos de fum   Ø 200mm, si inaltime cos 6 m, situat in exteriorul cladirii centralei termice.

- In fiecare hala sunt cate  2 aeroterme Tip  HITMASTER  2H cu  schimbator de caldura cu apa calda provenita de la  centrala , care sa permita automatizarea pe control a temperaturii in hale.

Instalatie de racire cu pompa de presiune si duze de pulberizare care creaza efectul de ceata.   Fiecare hala are 16 tronsoane cu 3 duze si 6 tronsoane cu 9 diuze , cap duza – 5.3litri/ora, la 70 bari.  Instalatia de racire se utilizeaza pentru mentinerea umiditatii optime /hala in anotimpul rece si la crearea unui efect de racire in perioada calda/canicula. (48+54=102 duze) ;

Toate instalatiile sunt controlate de un calculator de climatizare VIPER.

Instalatia este dotata si cu un sistem de avertizare obligatoriu dpdv al bunastarii animalelor.

NOTA : centralele termice pentru cele 16 hale sunt montate in 8 camere cu suprafata de 12 mp fiecare. La fiecare centrala termica sunt conectate doua hale.

Fiecare hala are si o camera de 6 mp unde sunt amplasate caculatoarele pentru procesul tehnologic.

Hala  17 ( C25)  s-a realizat prin transformarea  cladirii C25 -  incubator si magazie.

Hala are ca si caracteristici constructive -  zidarie autoportanta, planseu tip terasa, pardoseala din beton , suprafata de  313 mp.

Hala este dotata cu urmatoarele sisteme :

Sistem  de furajare  este compusa din   2 circuite de furajare . Transportul furajului se face cu lant in interiorul unui jgheab si distributia cu hranitoare.  Fiecare circuit are  cate un buncaras de hala , aflat la intrarea pe  circuit, de 50 litri. Umplerea circuitului este actionata automat cu ajutorul senzorului de gol.

Sistem  de  adapare – 2 linii  suspendate de tavan toate liniile au picurători suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.

Sistem de iluminat - 16  tuburi fluorescente de 36 W,  pentru a asigura cerinta de bunastare sportia a pasarilor de 30lucsi/ mp ;

Sistem ventilatie  compus din :

    - admisii aer aer proaspat compus din  12 admisii  tip CL1211 dispuse pe un perete  ai laturii lungi, si 1 jaluzea ;

    - 2 ventilatoare de coama ,  de 12 000mc/h, putere motor  560W/buc trifazat , 640w monofazat;

    - 1 ventilatoar de perete  de 21 000 mc/h  , putere motor   910w trifazate;

Sistemul de incalzire – cu radiatoare electrice – 30 bucati de 1kW ;

Instalatie de racire cu pompa de presiune si duze de pulberizare care creaza efectul de ceata.

  - 5 tronsoane cu 6 duze , cap duza – 5.3litri/ora, la 70 bari.  Instalatia de racire se utilizeaza pentru mentinerea umiditatii optime /hala in anotimpul rece si la crearea unui efect de racire in perioada calda/canicula.

Toate instalatiile sunt controlate de un calculator de climatizare VIPER.

Instalatia este dotata si cu un sistem de avertizare obligatoriu dpdv al bunastarii animalelor.

Hala  18 – s-a realizat prin transformarea unei copertine in hala de crestere pui.

Hala 18 –  caracteristici  constructive : pardoseala din beton,   structura metalica, sarpanta din tabla, tavan si pereti din panouri termoizolante , suprafata  216 mp  ;

Hala este dotata cu urmatoarele sisteme:

Sistemul de furajare  este compus din   2 circuite de furajare . Transportul furajului se face cu lant in interiorul unui jgheab si distributia cu hranitoare. Fiecare circuit are cate un  buncaras de hala, aflat la intrarea pe  circuit, de 50 litri. Umplerea circuitului este actionata automat cu ajutorul senzorului de gol.

Sistem  adapare  - sunt 3 linii de adapat , toate liniile au picurători suspendate, prevăzute cu cupițe recuperatoare. La  fiecare hală există un  regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor.

Sistem  iluminat   - 16 buc tuburi fluorescente de 36w,  pentru a asigura cerinta de bunastare sportia a pasarilor de 30lucsi/ mp ;

Sistem ventilatie :

- admisii aer  proaspat  compus din  22 buc tip CL1211 dispuse pe un pereti  laterali ;

    - 2 ventilatoare de coama ,  de 12 000mc/h, putere motor  560W/buc trifazat , 640w monofazat;

    - 1 ventilatoar de perete  de 21 000 mc/h  , putere motor   910w trifazate;

Incalzirea – cu radiatoare electrice – 30 bucati de 1kW

Instalatie de racire cu pompa de presiune si duze de pulberizare care creaza efectul de ceata, compus din  5 tronsoane cu 6 duze , cap duza – 5.3litri/ora, la 70 bari.  Instalatia de racire se utilizeaza pentru mentinerea umiditatii optime /hala in anotimpul rece si la crearea unui efect de racire in perioada calda/canicula ;

Toate instalatiile sunt controlate de un calculator de climatizare VIPER.

Instalatia este dotata si cu un sistem de avertizare obligatoriu dpdv al bunastarii animalelor.

Spaţii anexe :

Pe amplasament exista si alte cladiri, unele sunt utilizate pentru activitatile anexe la activitatea principala, iar altele sunt in conservare.

Sopron carburanti -  structura metalica, invelitoare si pereti din panouri termoizolannte , aici se stocheaza cantitatea de carburant  - motorina  , necesara pentru generator si utilajele fermei. Motorina se stocheaza in rezervor de 1000 litri.

Magazie cereale  (c18) – constructie din beton, acoperis PAFS. Se utilizeaza ca magazie asternut curat.(paie si rumegus)

Casa curent (C19) – cladire din zidarie autoportanta, planseu de beton, sarpanta cu PAFS

In aceasta cladire este  amplasat generatorul   electric , putere  360kVA, functioneaza pe motorina consum de motorina 25l/h si   tablourile de distributie energie  electrica pentru toata ferma.Generatorul are un rezervor de stocare motorina cu  capacitate de 570 l.

Birouri P + 1E –  (C20) – cladire din zidarie, cu geamuri termopan, sarpanta de lemn , acoperis din tigla.

    - Apele uzate de la grupurile sanitare sunt  colectate in bazinul vidanjabil – 16 mc ;

    - Incalzirea  si agentul termic  se asigura  cu ajutorul  unei centrale cu peleti Granvia 40RO, P=110 kW, cos evacuare gaze dimensiune – 200mm, inaltime 6m (de la sol)

Centrala termica  – (C22) – cladire in conservare ;

Cladirea (C23) WC – a fost dezafectata

Cladirea – (C11) – adaposteste  Hidroforul – casa pompe  de alimentare si linga  -  bazin rezervor  de 50 mc, bazin din fibra de sticla, subteran.   Din bazinul rezervor  pleaca instalatia de alimentare cu apa a fermei   sub forma unui inel  din teava PEI HD – DN100, racordul la hale  facandu-se prin tevi de PE  cu DN 63.

Crematoriu  C27–  constructie in conservare

Atelier mecanic C29 -  constructie din beton, este  utilizata in acelasi scop.

Cladire abator C21 – in conservare

Post  de transformare  –  transformatoarele sunt detinute de operatorul de retea Enel – distribuitor local.

Camera stocare tesuturi animaliere (cadavre pasari) – anexa la C21 – constructie din panouri termoizolante, cu frig

Pe amplasament exista  6 bazine de colectare ape menajere si apa spalare hale dupa cum urmeaza:

2x15 mc- bazine de colectare ape menajere

3x20 mc- bazine de colectare ape spalare hale

1x50 mc- bazin colectare ape spalare hale

Pe amplasament exista o platforma betonata care a fost utilizata la stocarea dejectiilor. In prezent aceasta platforma este utilizata, doar atunci cand nu sunt conditii de ridicare a dejectiilor de catre SC MAXAGRO SRL.Platforma are pereti de beton si bazin de 50 mc de preluare lichid.

Caile de acces din incinta sunt betonate.

In cadrul unităţii se mai desfăşoară activităţi auxiliare care deservesc activitatea principală:

- activitati de întreţinere

- activitati de depozitare materii prime (furaje, paie/rumegus, carburant)

- activitati de transport materii prime , pui, deseuri etc.

Operatorul va notifica autorităţii de mediu demararea oricărei lucrări planificate care va determina modificări în structura societăţii şi va necesita revizuirea autorizaţiei.

Zone de depozitare

Terenurile de pe amplasamentul instalaţiei integrate luate în studiu au grade de expunere la poluare diferite în funcţie de natura proceselor tehnologice care se desfăşoară pe ele. Cele mai expuse unei potenţiale contaminări sunt terenurile aferente zonelor de depozitare a deşeurilor tehnologice, foselor şi bazinelor locale de ape uzate.

Spaţiile şi capacităţile de depozitare din incinta unităţii grupate pe categorii.

- Depozite de materii prime şi produse finite

Pentru depozitarea materiilor prime, materialelor şi produselor finite unitatea dispune de depozite şi magazii special amenajate în acest scop.

Tabel nr. 4

| Depozit/ magazii | Produs finit/ Materia primă depozitată | Capacitate | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Magazie de rumegus si paie-cladirea C18 | Paie si rumegus | 451 mp | - magazie acoperita şi betonata |
| Magazie de materiale | Materiale şi piese de schimb | 100 mp | magazie închisă şi betonată prevăzută cu aerisire naturală |
| Rezervorul de motorină | Motorină | 1 000 l | - rezervor plastic, cu pereţi simpli, suprateran, amplasat pe platformă betonată in sopron |
| Magazia de medicamente | Medicamente | 12 mp | încăpere închisă şi încuiată situată în cadrul fostului abator |
| Magazia de produse de dezinfecţie | Produse de dezinfecţie: | 14 mp | încăpere închisă şi încuiată situată în cadrul fostului abator |

- Depozite temporare de deşeuri

Tabel nr. 5

| Depozit | Deşeu depozitat | Suprafaţa/ capacitate | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitul de dejecţii solide şi aşternut de paie – depozit in conservare | Este in conservare nu se depoziteaza dejectii. Va fi utilizat in cazuri exceptionale, daca SC MAXAGRO nu poate ridica la timp dejectiile. | 800 mp / 1 440 mc | - platformă betonata si impermeabilizata, prevazuta cu pereti laterali din beton si rigolă de colectare scurgerilor - scurgerile se colecteaza intr-un bazin vidanjabil, subteran, betonat si impermeabilizat, acoperit - depozitul este situat în vestul incintei |
| Depozitul de deşeuri de fier | fier vechi şi deşeurile feroase; | 200 mp | - depozitul este situat în apropierea atelierului de întreţinere şi reparaţii - platforma depozitului este betonată |

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitatea de crestere a pasarilor este o activitate ciclica, ce presupune urmatoarele faze tehnologice:

- popularea halelor cu pasari;

- cresterea pasarilor (alimentare cu furaje, adapare, eliminare dejectii, asigurare microclimat)

- depopularea halelor, valorificarea pasarilor;

- pregatirea halelor pentru o noua populare;

Durata unui ciclu de crestere a pasarilor :

-  procesul de productie este: starter - crestere - finisare  pui pentru carne si are o durata de 42 zile/hala . La terminarea ciclului de crestere - finisare, puii de carne se livreaza in viu la abator. Dupa 52-55 zile de la inceputul de crestere a unei serii se reia ciclu de productie . Perioada de la 42 - 55 zile este activitatea de evacuare a vechiului asternut ( dejectii uscate - paie tocate și/sau rumegus ) si dezinfectare - vid –aerisire. .

Repopularea se repeta dupa 52-55 zile cu pui de 1 zi de la statia de incubatie TRANSAVIA SA.

Pe perioada fiecărei serii se asigură asistenţă veterinară specifică constând în administrarea de vitamine, antibiotice  şi vaccinuri.

Tehnologia de creştere a puilor respectă codul bunelor practici agricole din punct de vedere al hrănirii, alimentării cu apă şi îngrijirii medicale asigurate de personal de specialitate.

Capacitatea maxima de locuri pentru pasari la care poate fi populata ferma este de:

- 7750 capete/hala x 12 hale = 93000 locuri;(H-5-10;11-16)

- 10800 capete/hala x3 hale = 32400 locuri (H-1,3,4)

- 9500 capete/hala x1hale = 9500 locuri(H2)

- 5000 capete/hala x1hale = 5000 locuri(H17)

- 3500 capete/hala x1hale = 3500 locuri(H18)

TOTAL LOCURI= 143.400

Ferma se populeaza la o capacitate de 143.000 capete/serie.

•	143.000 capete x 7 serii/an max. = 1.001.000 capete/an;

Programul de lucru este permanent, 24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

Numarul total de angajati la Ferma nr. 16 Jebel este de 19 , din care 3 TESA si 16 muncitori.

8.2.1.   Descrierea etapelor procesului tehnologic

a) Popularea halei de creștere  se face cu  pui de 1 zi din hibridul  ROSS  aduși de la Stația de incubație ce aparține S.C. TRANSAVIA S.A, imediat după terminarea ecloziunii și efectuării vaccinurilor prescrise de organele sanitare, cu autospeciala izoterma. Densitatea  maxima la populare poate fi de  max.42 kg/mp / serie, cu 6-7 serii/ an, astfel incat sa respecte recomandările Directivei  2007/43/CE din 28 iunie 2007.

Capacitatea  utilizata  a fermei va fi  de   143 000 capete/serie, in 6-7 serii /an , resectiv  total pui populati – 1 001 000 pui.

b) Activitățile de asistență și suport pentru procesele biologice de creștere a greutății corporale a păsărilor:

Sistemul de adăpostire este amenajat pentru creșterea „la sol” pe așternut de paie tocate și/sau rumegus, sterilizat prin fumigații.

c) Vidul sanitar-veterinar se realizează pentru ruperea completă a ciclului evolutiv al germenilor patogeni și constă dintr-o perioadă de pauză a adapostului, pe timp de minim doua săptămani în care se realizează urmatoarele acțiuni:

- prima saptamană este destinată etapelor de depopulare, evacuare așternut, curățare, dezinfecție și pregătirea halei pentru următoarea populare și este însoțită de recoltarea de probe pentru controlul eficienței igienizării;

- în a doua saptamană se execută examenele de laborator privind încărcătura de NTG și fungi după  igienizare, iar apoi, cu suficient timp înainte de populare (24 - 48 ore), se va porni sistemul de climatizare și se va asigura apa și furajul pentru primirea puilor.

c.1) Depopularea halei se realizează la sfarșitul ciclului de producție care durează 6 săptămani. Păsările, în greutate de cca. 2,5 kg sunt încarcate în mijloace auto pentru a fi transportate la abatorul TRANSAVIA. Acțiunea propriu-zisă de depopulare crează o stare de stres păsărilor și de aceea se realizează cu respectarea unor reguli de bază:

- limitarea la minim a timpului alocat acestei operațiuni, ideal fiind să se realizeze într-o singură zi;

- ridicarea liniilor de furajare și adăpare se face cu ceva timp înainte astfel încât să nu producă stres suplimentar legat de lipsa hranei și a apei;

- reducerea intensității luminii;

- folosirea unui număr de personal suficient și bine instruit pentru a scurta timpul operațiunii și pentru a evita vătămările;

- prinderea puilor de fluierele ambelor picioare și încărcarea în cuștile în care urmează să fie transportați;

- calcularea numărului de păsări pe cușcă astfel încât să se evite supraîncălzirea în mijloacele de transport dotate cu echipament care să asigure un microclimat corespunzător.

c.2) Curățarea adăposturilor se realizează la sfarșitul fiecărui ciclu de producție, după depopularea halei, și constă din:

- dezinsecția așternutului  uzat prin stropire cu o substanță de fixație imediat ce acesta a fost eliberat de păsări;

- îndepartarea așternutului uzat cu mijloace mecanizate, scoaterea acestuia din hală, încărcarea în mijloace de transport și transportare de catre agetntii econimici conform contractelor incheiate;

- deconectarea de la alimentarea cu energie electrică a tuturor instalațiilor;

- pulverizare cu o soluție de detergent spumant a  interiorului halei de creștere (tavan, pereți și  pardoseală);

- spălarea cu jet puternic de apă a interiorului halei de creștere și a liniilor de adăpare, furajare, urmată de colectarea și evacuarea apei de spălare din hală;

- repararea eventualelor defecțiuni la utilaje, linii de adăpare și furajare, pardoseală sau pereți, urmată de văruirea și vopsirea acestora;

- introducerea noului așternut uscat (rumeguș, talaj sau paie tocate mărunt);

- fumigația halei realizată conform normelor sanitar-veterinare, după ce ușile, ventilatoarele și ferestrele au fost închise ermetic; după fumigație, adăpostul rămâne închis ermetic 24 de ore, iar apoi se aerisește foarte bine..

# Managementul dejectiilor

Dejecţiile solide rezultate din cadrul fermei sunt preluate de catre SC MAXAGRO SRL prin contract. Pe amplasament exista o platforma betonata neacoperita si un bazin de 50 mc de preluare a lichidului de scurgere, care se utilizeaza doar daca nu sunt conditii de ridicare a dejectiilor de catre SC MAXAGRO SRL.

# Asistenta sanitar-veterinara este asigurata de o societate autorizata specializata.

# Managementul mortalitatilor

Cadavrele de păsări sunt preluate pe baza de contract de o societate autorizata care le utilizeaza ca si hrana pentru cresterea larvelor de musca. Societatea care preia aceste  cadavre detine autorizatie DSVSA pentru aceasta activitate . Transportul acestor cadavre se va realiza de catre aceasta societate in baza formularelor de transport intocmite conform Regulamentului CE nr.1774/2002 si aprobate de DSVSA.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1 . AER

Sursele de emisii provenite din activitatea de crestere a pasarilor sunt fixe si mobile .

Surse mobile :

-sursele mobile de poluare a atmosferei sunt utilajele si autovehicolele pentru transportul materiilor prime si produselor finite care deservesc unitatea.

Surse fixe :

Tabel nr. 6

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continuu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hale crestere a puilor de carne | exhaustoare, amplasate pe lateralul halei | pulberi, amoniac H2S | Nu sunt echipamente de depoluare | Nu este necesar |
| 9 centrale termice | - 9 cosuri de dispersie gaze | Particule,CO SO2, NOx | Nu sunt echipamente de depoluare | Nu este necesar. |

9.2.  APA

Tabel nr. 7

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare | Metode de epurare | Modul de colectare evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata de la spalarea halelor de pui | Utilizarea apei sub presiune pentru spălare Reducerea pierderilor de apă la sistemul de adăpare | apa uzată nu se epurează pe amplasament | -apa uzata se evacuează în bazinul vidanjabil de 50 mc si 3 x20 mc; -se vidanjaza si se descarca in statia de epurare de la abatorul dun Bocsa. |
| Apa uzata menajera | Reducerea pierderilor de apa în sistemul de distribuţie a apei | apa uzata nu se epurează pe amplasament | -se colecteaza in două bazine vidanjabile de 16 mc fiecare (un bazin situat în apropierea corpului administrativ iar celalalt in apropierea filtrului sanitar) se vidanjeaza si se transportă la statia de epurare Aquatim. |

9.3. SOL

Surse posibile de poluare a solului:

-  pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje;

- deseuri de orice tip depozitate necorespunzator;

- dejectii  depozitate necorespunzator;

-  aplicarea necorespunzatoare a dejectiilor ;

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

Emisii din activitate

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel nr. 8

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 (g/m3 |

b) pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel nr. 9

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 (g/m3 |

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

## Emisii atmosferice

Se vor respecta valorile limita admise pentru arderea combustibilului solid in cele 9 centrale termice (conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993):

Epulberimax =   100 mg/Nm3;

ECOmax =   250 mg/Nm3;

ESOx max =   2000 mg/Nm3;

ENOx max = 500 mg/Nm3.

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen  al efluentilor gazosi de 6% volum.

## 10.2.   Apa

Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificata prin H.G. nr. 352/2005 si HG 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Tabel nr. 10

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/2005, conform H.G. nr. 352/2005 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen (CCOCr) | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune pentru  forajele de control din incinta fermei (F1, F2 şi F3).

Exista trei  foraje de monitorizare ape freatice.

Coordonatele stereo 70,  foraje de monitorizare:

Tabel nr. 11

| foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Foraj nr.1( situat la intrare in ferma, in coltul din dreapta) | 203839,15 | 459189,48 |
| Foraj nr.2 ( situat in zona putului de alimentare cu apa) | 203583,72 | 459118,04 |
| Foraj nr.3 ( situat in partea stanga a platformei de dejectii) | 203566,92 | 459161,02 |

Tabel nr. 12

| Indicator | Unitatea de masura | Valoare de referinţă F1 | Valoare de referinţă F2 | Valoare de referinţă F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| CCOCr | mg O2/l | <15 | <15 | <15 |
| CBO5 | mg O2/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| NH4+ | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Azotiti | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Azotati | mg/l | 4,91 | 2,25 | 7,4 |
| Fosfor total | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Cloruri | mg/l | 4,72 | 5,39 | 5,39 |

10.3.  SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel nr. 13

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH):

Tabel nr. 14

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot:

Tabel nr. 15

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101 (0.01%) | >131 (0.013%) |

Conform Ord MAPPM nr. 756/1997 la atingerea pragului de alerta (70 % din concentratiile admise pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor de poluanti si luarea masurilor de reducere a acestora.

Determinarile vor fi efectuate de un laborator specializat, acreditat.

## 10.4.    Zgomot

Valoarea admisă a limitei de zgomot la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, limita maximă admisă pentru nivelul de zgomot echivalent exterior clădirilor, măsurat la limita zonei funcţionale (incintei), conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## 10.5.    Miros

Conform STAS 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel nr. 16

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Hala de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Platforma de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii pasarilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Deşeurile rezultate pe platforma SC Transavia SRL Jebel se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite de la activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

Tipurile de deseuri rezultate din activitate sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Tabel nr. 17

| Numele procesului | Faza procesului | Numele si codul deseului si numele emisiei | Impactul deseului, emisiei | Cantitatea t/t materie primă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de creşterea puilor de carne | Igienizarea halelor de pui | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate în afara incintei cod 02 01 06 | - deşeu nepericulos - conţine în principal paie şi dejecţii de la pui - impact nesemnificativ - Se preda spre valorificare prin R10 – imprastiere pe sol in beneficial agriculturii prin terti pe baza de contract. - se încarca direct în masinile de transport ale societatii care preia dejectiile pe baza de contract de vanzare – cumparare. Societatea detine terenuri agricole unde utilizeaza dejectiile ca si fertilizant. | 10-17 kg/loc/an 1430-2431 t/an |
|  | Creşterea puilor | cadavre de pui cod : 02 01 99 | - deşeu nepericulos dar cu impact potenţial important în cazul gestionării necorespunzătoare - necesită eliminare separată şi depozitare specială (se depoziteaza in camera frigorifica pana la valorificare pentru larve de musca | 4 t/an |
|  | Igienizare hale | Deseuri de ambalaje substante dezinfectante cod:15 01 10* | Impact nesemnificativ . Se colecteaza in saci sau pubele, in spatiu delimitat in magazie si se predau spre eliminare catre firme autorizate | 0.1 t/an |
|  | Tratament pasari | Deseu de ambalaje de sticla de la vaccinuri neutralizate prin imersie in dezinfectant cod:150107 | Impact nesemnificativ. Se colecteaza in saci, in spatiu delimitat in magazie si se valorifica intern sau prin firme autorizate | 0.02t/an |
|  | Personal angajat | Deseuri menajere cod: 20 03 01 | Impact nesemnificativ. Se colecteaza in saci polietilena se returneaza furnizor sau se elimina prin firma autorizata.. | 1.5 t/an |
|  | Activitati auxiliare | Deseu de ambalaj de hartie si carton cod:150101 | Impact nesemnificativ. Se colecteaza in vrac in spatiu delimitat in magazie | 0.05t/an |
|  |  | Deseu de ambalaj de plastic Cod :150102 | Impact nesemnificativ. Se colecteaza in vrac in spatiu delimitat in magazie | 0.1 t/an |
|  | Activitati de intretinere | Surse de iluminat – neoane arse Cod : 200121* | Se colecteaza in cutii de carton, in magazine si se valorifica prin R7 – prin agenti economici autorizati | 0.05 t/an |

11.2. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.3. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.4. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare, pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.5. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.6. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

-ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

-reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

-personalul este instruit la angajare si periodic;

În cadrul firmei a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM  278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale , asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate  determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea pasarilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza , se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata , stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati,societatea va tine evidenta lunara,care reprezinta recomandare BATa:

-cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

-cantitatii de apa, energie utilizate;

-a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

-activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

-instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea    caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili ;

- igienizarea halelor se va face cu consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune ;

Titularul activitatii trebuie sa faca o verificare a tuturor rezervoarelor (bazinelor vidanjabile) si sa planifice activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane.

13.1. AER

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 18, astfel :

Tabel nr. 18

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*in perioada calda a anului (iulie-august),doua  masuratori pe latura dinspre Spitalul de Psihiatrie.

NOTA: Se vor determina indicatorii la limita amplasamentului, respectand standardele  de calitate pentru aer inconjurator. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halei. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: gradul de populare a halei, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.2. APA

Apa subterana va fi monitorizata anual, in incinta fermei  prin cele trei foraje.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform  autorizatiei de gospodarire a apelor, conform tabelului:

Tabelul nr. 19

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Forajele din incinta fermei | pH | Anual |
|  | CCO-Cr | Anual |
|  | CBO5 | Anual |
|  | NH4+ | Anual |
|  | Azotiti | Anual |
|  | Azotati | Anual |
|  | Azot total |  |
|  | Fosfor total | Anual |
|  | Materii in suspensie | Anual |
|  | Ca, | Anual |
|  | Mg | Anual |
|  | Reziduu filtrant la 105ºC | Anual |
|  | Bacterii coliforme | Anual |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de inceperea activitatii de catre SC TRANSAVIA SA), date indicate in Raportul de amplasament  pentru forajele F1 si F2,F3 .

Apele pluviale evacuate in canalul ANIF  vor fi monitorizate semestrial in perioada cu ploi abundente:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Gurile de varsare in canal ANIF | pH | semestrial |
|  | Materii in suspensie | semestrial |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | semestrial |
|  | Produse petroliere | semestrial |

13.3. SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona depozitului de dejectii  in doua puncte. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se aplică dejecţiile, titularul va solicita societatii cu care detine contract de predare a dejectiilor spre valorificare,  ca  o dată la 4 ani sa realizeze studiul agrochimic OSPA şi anual planul de fertilizare.

Tabel nr. 20

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | Anual | SR ISO 14235 |
| pH | Anual | ISO 10390 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelul 17.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelul 17 al prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale instituţiilor pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

Raportarea privind managementul dejectiilor se va face conform tabelului din anexa 1.

13.4.9. Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

13.5. Monitorizare zgomot

13.8.1. Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.

13.8.2. Intrucat unitatea  este amplasata la periferia localitatii, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. Monitorizare miros

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de locuinte.

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse si folosite la fertilizarea terenurilor agricole.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele Regulamentului  (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel nr. 21 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea emisiilor în aer | – anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Anual | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului specific activitatii ( conf Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera) | Anual | 15 martie a anului in curs pentru anul precedent |

Tabel nr. 22 - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatie trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

- Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1 Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absorbtie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9  Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.10 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.11 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu..

15.12 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.13  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Timis, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

In cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, incetarea activitatii conform legii, acesta este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului de elementele noi intervenite, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate.

- In conformitate cu art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris la APM Timis obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor parţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

Titularul activitatii are obligatia, ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

17. VALABILITATE

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu este valabila de la ... data revizuirii, pana la data de ....

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiillor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu ami mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea cativitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatie de mediu reexamineaza si, daca e cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

Agentia pentru Protectia Mediului Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatie nationala.

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 16 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 17 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 18 | RAM | Raport anual de mediu |
| 19 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 20 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 21 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 22 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 23 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 24 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 25 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 26 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |
| 27 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. |
|  |  | b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. |
|  |  | c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine 41 (patruzeci si una) pagini si a fost emisa in 3 exemplare originale, din care unul se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Mihai Danut CEPEHA

Întocmit,

Georgeta ROTARU