Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 108 /14.04.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GIROC, din Giroc, str. Semenic, nr. 54, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 10714RP/13.10.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 4235RP/03.04.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 12.04.2017, ca proiectul „Extindere retea apa potabila si apa uzata in localitatea Giroc, zonele Calea Urseni si Calea Martirilor 1989” propus a fi amplasat în comuna Giroc, zonele Calea Urseni si Calea Martirilor 1989, CF nr. 401906, 401467, 402646, 410011, 400589, 407379, 402772, 407387, 401607, 401632, 405027, 410117, 413366, 406275, 410390, 402744, 401575, 4622, nr. top. 401906, 401467, 402646, 410011, 50599, A68/1-3/262/1, 402772, A68/1-3/262/3, 401607, 401632, 405027, 410117, A68/1-3/262/2, Cc28/1/5-6/15,  410390, DE87/1, DE87/2, 402744, 401575, 50242, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) -orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare, realizarea bransamentelor de apa si racorduri canal la constructiile existente, in intravilanul comunei Giroc, zonele Calea Urseni si Calea Martirilor 1989, judetul Timis.

Reţelele de canalizare si apa potabila vor fi amplasate în spaţiul inierbat de-a lungul zonei carosabile si in carosabil.

Lucrările noi se vor desfăşura pe trama stradala existenta in localitatea Giroc.

Realizarea retelei de alimentare cu apa

Lungimea totala a retelelor de alimentare cu apa potabila proiectate este de 7779 m.

Retelele de alimentare cu apa potabila vor fi extinse prin realizarea urmatoarelor lucrari principale:

a) Camine noi de vane pe retele existente

b) Extindere retele de alimentare cu apa potabila

c) Instalare hidranti de incendiu pe retelele extinse:45 hidranti supraterani si 20 subterani.

Extinderea de apa potabila se va realiza gravitational pentru zona Calea Urseni -B-dul Soarelui, zona Calea Urseni -str. Dafinului, zona Calea Timisorii -Calea Martirilor 1989, astfel:

-Pentru zona Calea Urseni - B-dul Soarelui reteaua existenta va fi dezvoltata in vederea alimentarii cu apa potabila a imobilelor situate pe strazile Hortensiei, Roinitei, Somnului, Ficusului, Socului, Pepinierei, Poenitei, B-dul Sudului, Fluturelui, Carabusului, Buburuzei, Fluturelui, Curcubeului, Albinei, Lacustei.

-Pentru zona Calea Urseni - str. Dafinului este necesar sa se alimenteze cu apa potabila

arealul format din strazile Dafinului, Crizantemei, Sanzienelor, Brusturelui, Volburei, Salviei, Amarilis, Cicoarei.

-Pentru zona Calea Timisorii - Calea Martirilor 1989 vor fi alimentate cu apa potabila:

B-dul Aviatiei, strazile Mierlei, Ciocarliei, Privighetorii, Randunicii.

Reţeaua se va echipa cu hidranţi de incendiu exteriori supraterani sau subterani, in funcţie de amplasamentul acestora. Pe porţiunile de reţele avînd diametrul de minim (90 s-au prevăzut hidranţi de incendiu de suprafaţă DN 80 - 100.

În nodurile reţelei de distribuţie s-au prevăzut vane de secţionare  montate în cămine de vane pentru diametrele de Dn150,  DN 125, Dn 100 si Dn 80 mm .

Sunt prevazute: o subtraversare a drumului judetean, 44 subtraversari de strazi in localitate si 4 subtraversari de canale ANIF.

Subtraversarea drumurilor comunale cu conductele de apă potabilă se va face în tuburi de protecţie din PVC.

Caminele se vor executa din beton simplu cu secţiune circular, avand diametre D=1,50 m de tip carosabil, amplasate în teren fără apă subterană, avand adîncimea de H=2,50 m.

Pentru igienizarea reţelelor de distribuţie şi spălarea reţelei de canalizare, la capetele reţelelor ramificate s-au prevăzut hidranţi subterani DN 65-80; PN 10.

Reţeaua de distribuţie apa potabila se va realiza din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 17,6, PN 10, astfel:

Alimentarea cu apă potabilă zona B-dul Soarelui – Calea Urseni

| Nr | Denumire strada | Lungime retea (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-dul Soarelui | D=160 | 563 |
| 2 | B-dul Soarelui | D=110 | 318 |
| 3 | Str. Ficusului | D=90 | 100 |
| 4 | Str. Socului | D=90 | 161 |
| 5 | Str. Roinitei | D=90 | 70 |
| 6 | Str. Nuferilor | D=110 | 75 |
| 7 | Str. Somnului | D=90 | 140 |
| 8 | Str. Hortensiei | D=110 | 65 |
| 9 | Str. Pepinierei | D=160 | 323 |
| 10 | Str. Carabusului | D=110 | 302 |
| 11 | Str. Albinei | D=90 | 109 |
| 12 | Str. Buburuzei | D=110 | 300 |
| 13 | Str. Fluturelui | D=110 | 426 |
| 14 | Str. Curcubeului | D=110 | 404 |
| 15 | Str. Poenitei | D=160 | 450 |
| 16 | Str. Lacustei | D=90 | 115 |
|  | Total | 3921 |

Alimentarea cu apă potabilă zona Calea Urseni – str. Dafinului

| Nr | Denumire strada | Lungime retea (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. Crizantemei | D=125 | 462 |
| 2 | Str. Sanzienelor | D=110 | 410 |
| 3 | Str. Brusturelui | D=125 | 411 |
| 4 | Str. Cicoarei | D=110 | 363 |
| 5 | Str. Volburei | D=110 | 268 |
| 6 | Str. Salviei | D=110 | 368 |
| 7 | Str. Dafinului | D=160 | 368 |
| 8 | Str. Amarilis | D=90 | 164 |
|  | Total | 2814 |

Alimentarea cu apă potabilă zona Calea Timisorii  – Calea Martirilor 1989

| Nr | Denumire strada | Lungime retea (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. Mierlei | D=110 | 310 |
| 2 | Str. Ciocarliei | D=110 | 354 |
| 3 | Str. Privighetorii | D=110 | 380 |
|  | Total | 1044 |

Pe extinderea retelelor de alimentare cu apa sunt prevazute 1085 bransamente.

Debitele totale ale cerinţei de apă necesare sunt:

| Debit caracteristic | UM | Zona C Urseni - B-dul Soarelui | Zona C Urseni - str. Dafinului | Zona C Timisorii - C Martirilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zilnic mediu | Mc/zi | 527,6 | 127,6 | 122,3 |
| Zilnic maxim | Mc/zi | 712 | 172 | 165 |
| Orar maxim | Mc/h | 65,5 | 29,5 | 29 |
| Orar maxim | l/s | 18,2 | 8,2 | 8,05 |
| Cantitate anual | mc | 192574 | 46574 | 44640 |
| Cantitate anual total | mc | 283788 |

Retele de canalizare menajera

Lungimea totala a retelelor de canalizare apa uzata proiectate este 9454 m.

Solutia de colectare a apelor uzate menajere prevede preluarea apelor uzate menajere in conducte subterane D 400 si D 200 mm si deversarea lor prin curgere gravitationala in colectoare existente.

Pe fiecare strada este prevazuta retea de canalizare amplasata pe o parte a strazii. Pentru partea opusa a strazii se vor realiza traversari ale carosabilului si se vor realiza retele de colectare ape uzate de la 2-3 imobile pentru fiecare traversare. De regula, vor fi amplasate camine de racord unul pentru doua imobile.

Retelele de canalizare menajera vor fi extinse prin realizarea urmatoarelor lucrari principale:

-Pentru zona Calea Urseni - B-dul Soarelui se va realiza o retea de conducte de canalizare pentru preluarea apelor uzate de pe strazile Hortensiei, Roinitei, Somnului, Ficusului, Bujorilor, Socului, Pepinierei, Poenitei, B-dul Sudului, Fluturelui, Carabusului, Buburuzei, Fluturelui, Curcubeului, Albinei, Lacustei.

-Pentru zona Calea Urseni - str. Dafinului se va realiza o retea de conducte de canalizare pentru preluarea apelor uzate de pe strazile Dafinului, Crizantemei, Sanzienelor, Brusturelui, Volburei, Salviei, Amarilis, Cicoarei.

-Pentru zona Calea Timisorii - Calea Martirilor 1989 se va realiza o retea de conducte de canalizare pentru preluarea apelor uzate de pe B-dul Aviatiei, strazile Mierlei, Ciocarliei, Privighetorii, Randunicii.

Se va instala un bazin de colectare ape uzate pe B-dul Soarelui, in apropiere de intersectia cu str. Hortensiei, dotat cu pompe submersibile pentru ape uzate. In bazinul cu volumul util 3,5 mc vor fi colectate apele uzate menajere de pe strazile adiacente. Apa uzata pompata din bazinul de colectare va fi deversata in caminul din beton cu D= 800 mm, proiectat la intersectia dintre B-dul Soarelui si Calea Urseni.

Retelele de canalizare menajera in zona B-dul Soarelui – Calea Urseni

| Nr | Retea canalizare | Lungime retea (m) | Numar camine | Amplasare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canalizare PVC cu D= 400mm | 1146 | 29 | B-dul Soarelui |
| 2 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 494 | 12 | B-dul Soarelui |
| 3 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 76 | 3 | Str. Nuferilor |
| 4 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 145 | 4 | Str. Somnului |
| 5 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 70 | 3 | Str. Roinitei |
| 6 | Canalizare PVC cu D= 300mm | 325 | 10 | Str. Pepinierei |
| 7 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 83 | 3 | Str. Lacustei |
| 8 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 425 | 11 | Str. Ficusului |
| 9 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 292 | 8 | Str. Bujorilor |
| 10 | Canalizare PVC cu D= 300mm | 65 | 2 | Str. Hortensiei |
| 11 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 455 | 12 | Str. Poenitei |
| 12 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 404 | 12 | Str. Curcubeului |
| 13 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 423 | 12 | Str. Fluturelui |
| 14 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 287 | 8 | Str. Carabusului |
| 15 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 88 | 2 | Str. Albinei |
| 16 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 268 | 8 | Str. Buburuzei |
| 17 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 164 | 5 | Str. Socului |
| 18 | Canalizare PVC cu D= 400mm | 314 | 9 | B-dul Sudului |
|  | Total | 5524 | 153 |  |

Retelele de canalizare menajera in zona B-dul Soarelui – str. Dafinului

| Nr | Retea canalizare | Lungime retea (m) | Numar camine | Amplasare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 462 | 14 | Str. Crizantemei |
| 2 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 410 | 12 | Str. Sanzienelor |
| 3 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 411 | 12 | Str. Brusturelui |
| 4 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 363 | 10 | Str. Cicoarei |
| 5 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 268 | 8 | Str. Volburei |
| 6 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 367 | 11 | Str. Salviei |
| 7 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 368 | 11 | Str. Dafinului |
| 8 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 164 | 5 | Str. Amarilis |
|  | Total | 2813 | 83 |  |

Retelele de canalizare menajera in zona Calea Timisorii - Calea Martirilor 1989

| Nr | Denumire strada | Lungime retea (m) | Numar camine | Amplasare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 310 | 8 | Str. Mierlei |
| 2 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 354 | 9 | Str. Ciocarliei |
| 3 | Canalizare PVC cu D= 200mm | 380 | 10 | Str. Privighetorii |
| 4 | Canalizare PVC cu D= 300mm | 73 | 2 | Str. Randunicii |
|  | Total | 1117 | 29 |  |

Pe aliniamente, la distanţele maxim admise au fost prevăzute cămine de control şi de curăţire din material plastic, avînd D 315 mm prevazute cu capace carosabile.

Sunt prevazute: o subtraversare a drumului judetean, 44 subtraversari de strazi in localitate si 2 subtraversari de canale ANIF.

Pe extinderea retelelor de canalizare menajera sunt prevazute 915 racorduri la imobile.

Racordarea gospodăriilor individuale se va realiza in dreptul căminelor de vizitare şi de curăţire cu diametre 160 mm. Adîncimea maximă de pozare a canalizării este de 2,50 m. Tuburile de canalizare din KG-PVC se vor poza pe un pat de fundare bine pregătit şi compactat. După pozarea tuburilor pe patul pregătit se va face umplutura în straturi de 15 cm, cu compactare manuală, pînă la cca 30 cm peste creasta tubului, folosind material de granule de max 20 mm (pietriş cu nisip).

Retelele de canalizare se vor executa din aval spre amonte. Se pot realiza concomitent mai multe sectoare de retea.

Dupa montare, tuburile vor fi lestate prin executia umpluturilor, mai putin in dreptul mufelor, pentru a preveni o eventuala ridicare (miscare) a acestora, in cazul unei inundari accidentale a sapaturii.

Debitele de ape uzate evacuate in reteaua de canalizare proiectata sunt:

| Debit caracteristic | UM | Zona C Urseni - B-dul Soarelui | Zona C Urseni - str. Dafinului | Zona C Timisorii - C Martirilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zilnic mediu | Mc/zi | 422 | 102 | 97 |
| Zilnic maxim | Mc/zi | 570 | 137 | 132 |
| Orar maxim | Mc/h | 52,4 | 23,6 | 23 |
| Orar maxim | l/s | 14,5 | 6,55 | 6,4 |
| Cantitate anual | mc | 154030 | 37230 | 35405 |
| Cantitate anual total | mc | 226665 |

Statia de pompare

Statia de pompare ape uzate va fi realizata din camin prefabricat subteran, din beton, cu diametrul interior d=2000 mm. Statia de pompare este prevazuta cu doua pompe submersibile de constructie verticala, montate in paralel, una fiind de rezerva. Pompele vor fi montate pe coturi pentru montare in cuva, cu posibilitatea de demontare rapida prin tragere in sus cu ajutorul unui lant de ridicare.

Instalatia de pompare va fi formata din pompe, coturi, clapete de retinere, robineti de inchidere, ramificatie, colector de refulare. Pompele vor fi prevazute cu tocator.

Sub caminele prefabricate va fi realizat un strat de nisip de 20 cm.

Grupul de doua pompe va fi prevazut cu tablou electric propriu, montat pe cota +0,00m si cu instalatii de comanda a pompelor in functie de nivelul din caminul de ape uzate. Instalatia de comanda va fi alcatuita dintr-un senzor de nivel, amplasat in cuva si din automatul de comanda a pompelor. In functie de nivelul din cuva, cele doua pompe sunt pornite/oprite in cascada. Daca nivelul maxim este depasit cu doua pompe in functiune, tabloul pompelor este prevazut cu alarma sonora si optica. Tabloul pompelor are posibilitatea de transmitere a informatiilor la distanta.

Conducta de refulare ape uzate D 90 mm propusa, iese din cuva la cota -1,00m si face legatura cu caminul de capat al retelei de canalizare.

Tabloul electric de alimentare si comanda al pompelor va fi amplasat suprateran, langa caminul de pompe, pe platforma betonata.

Pe amplasamentul statiilor de pompare va fi realizata o platforma betonata cu dimensiuni in plan 2,0 x2,0 metri, prevazuta cu imprejmuire din gard de sirma si usa de acces.

Evacuarea apelor uzate

Conducta de evacuare ape uzate asigura transportul debitului Qmax = 20 m3/h cu viteza v=1.2 m/s si este prevazuta a se realiza pana la caminul de pe reteaua de canalizare din vecinatate, din polietilena PE100, PN6 avand diametrul D 90 mm. Conducta se va poza ingropat, cu panta continua crescatoare pana la camin.

Prezentul proiect nu tratează canalizarea pluvială.

## Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Refacerea amplasamentului în urma procesului de construire se va materializa în sectorul intravilan prin amenjarea spaţiilor inierbate cuprinse între carosabil şi trotuare.

Amenjarea zonelor verzi constă în: aşternerea pământului vegetal provenit din săpătură şi însămânţarea lui cu seminţe de gazon. Pământul rezultat din săpătură, care nu va mai fi folosit pentru refacerea zonelor inierbate, va fi trasportat la gropile de împrumut.

Pamantul vegetal rezultat in urma decaparii terenului va fi depozitat pe marginea sapaturii, separat de pamantul rezultat din sapatura.

In vederea refacerii spatiului inierbate, dupa pozarea conductei, umplerea transeii si compactarea pamantului, pe o adancime de 15 cm pina la cota actuala a terenului, transeea se va umple cu pamantul vegetal rezultat in urma decaparii terenului.

In timpul execuţiei nu vor fi tăiaţi arbori.

Suprafata totala de spatiu inierbate afectata este de:

17300 m x 0,5 m x 20%=  1730 mp

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Deşeurile rezultate în timpul executării lucrărilor de realizarea a retelelor de apa si canalizare  (metale feroase şi neferoase) se vor colecta selectiv şi vor fi depozitate temporar în spaţii special amenajate. Vor fi, după caz, refolosite sau valorificate şi se vor evacua din perimetrul santierului .

Materialele metalice rezultate prin activitatea de construire se vor depozita temporar pe teritoriul de lucru până când vor fi preluate ca deşeuri industriale reciclabile (fier vechi) de firme autorizate, urmând a fi valorificate. Deşeurile care nu mai pot fi valorificate vor fi evacuate treptat la un depozit de deşeuri nereciclabile, stabilit de comun acord cu autorităţile locale.

Colectarea deseurilor se va face separat functie de tipul lor si locul de producere.

Depozitarea temporara a deseurilor se va face in loc special amenajat in containere/recipiente speciale, inscriptionate cu denumirea si codul deseului.

Deşeurile menajere se vor colecta şi stoca temporar în containere, pe o platformă special amenajată, de unde vor fi preluate ulterior de către firma de salubritate locală.

In timpul executiei lucrarilor proiectate pot sa apara scurgeri accidentale de hidrocarburi (ulei, motorina) de la utilajele de lucru. Executantul va folosi materiale absorbante (nisip, rumegus) pentru indepartarea petelor de hidrocarburi. Materialele folosite la indepartarea petelor vor fi preluate de o firma specializata.

Tipurile de deşeuri care pot fi generate sunt prezentate centralizat în tabelul următor:

| Cod deseu | Descriere | Cantitate generata (to) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămidă, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 230 |
| 17 05 04 | Pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 1100 |
| 17 04 05 | Deseuri metalice | 1,5 |
| 15 02 02 | Deseu lavete contaminate | 0,05 |

Organizarea de santier

Pentru organizarea de şantier executantul lucrărilor va face amenajările necesare pe terenuri aparţinînd domeniului public, respectiv Primăriei Giroc, astfel:

-pentru zona Calea Urseni se va amenaja organizare de santier la intersectia dintre Calea

Urseni si B-dul Soarelui pe o suprafata de 200 mp;

-pentru zona Calea Martirilor 1989 se va amenaja organizare de santier la intersectia dintre

Calea Timisorii si B-dul Aviatiei pe o suprafata de 200 mp.

## Se vor amenaja magazii de scule şi materiale, spaţii pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, nisip, pietriş), spaţii pentru parcarea utilajelor (în cazul în care sunt necesare), dotari cu spaţii pentru vestiare si trusă de prim ajutor completă.

Incinta va fi împrejmuită şi se va asigura paza acesteia.

Deservirea muncitorilor şantierului cu cazare şi cantină (dacă este cazul) se va asigura pe plan local cu concursul beneficiarului – Primăria comunei Giroc.

Accesul dinspre Timişoara la organizările de şanitier se vor face din calea Martirilor, si Calea Urseni, pe drumuri asfaltate.

Depozitarea echipamentelor, instalaţiilor şi materialelor în şantier se va realiza ordonat, evitându-se deteriorarea şi deprecierea lor înainte de punerea în operă.

Se va asigura păstrarea curăţeniei în şantier, iar intrarea şi ieşirea autocamioanelor se va face în condiţii de curăţenie pentru a nu afecta drumurile publice din imediata apropiere a şantierului.

Materialele necesare executării lucrărilor menţionate, procurate de executant, se vor depozita în depozitul temporar de materiale din baza sa proprie de pe şantier. Materialele necesare se vor aduce pe masura punerii in opera. Transportul acestora se va face cu mijloace auto pe drumurile existente.

Alimentarea cu energie electrică pe parcursul executării lucrării se va face de la reţeaua electrică aeriană existentă în zonă.

Realizarea organizării de şantier are caracter de provizorat şi va funcţiona numai pe perioada execuţiei, fiind dezafectată la terminarea lucrărilor, când executantul va elibera suprafeţele de teren folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curăţarea acestora, redându-le funcţionalitatea anterioară.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în retelele de canalizare a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 623/21.07.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  pentru drum.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 623/21.07.2016, emis de Primăria Comunei Giroc.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz DT-ST/28.07.2016 privind alimentarea cu apa si canalizarea, emis de SC Aquatim SA,  aviz ANIF nr. 490/09.12.2016 eliberat de Filiala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior, notificare nr. 3797/23.02.2017 emisa de DSP Timis;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a revizuirii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |