Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.   133 /11.05.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CEFIN REAL ESTATE TIMISOARA S.R.L., din comuna Chiajna, str. Italia, nr.1-7, biroul nr. 214, jud. Ilfov, inregistrata la APM Timis cu nr. 2343RP/10.03.2017, cu ultimele completari nr. 5579RP/08.05.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 10.05.2017, ca proiectul „Construire spatii de depozitare si logistica, birouri, gospodarie de apa, imprejmuire, platforme, parcari, acces si organizare de santier.” propus a fi amplasat în comuna Ghiroda, CF nr. 403942, 403933, 403932, 403944, 403934, 400615, 403937, 403935, 403945, nr. top. 403942, 403933, Cc237/67, Cc237/68, 403934, 400615, 403937, 403935, Cc237/73/1, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede construirea in regim parter a unor spatii de depozitare si logistica, birouri, parcari si realizarea accesului si imprejmuirii, in comuna Ghiroda.

Terenul  are suprafata de 77616 mp, cu acces din DN 6.

Bilant teritorial

Sconstruită propusă = 32154 mp      POTpropus = 41.42 %

Sdesfăşurată propusă = 32154 mp      CUTpropus = 0.42

S platforme  = 29938.80 mp  (38.58 % ), reprezentand parcaje si carosabil:

66 parcaje autoturisme si 34 parcaje camioane;

S spatii verzi = 15523.20 mp (20 % ).

Se propune realizarea unei hale de depozitare cu suprastructura prefabricata din beton armat si inchideri din panouri sandwich.

Cladirea finala va  fi alcatuita din trei corpuri, astfel: corp I ( hala S2 ), corpul II ( hala S1.1, S1.2 ), corp III ( hala S1.3, S1.4 ). Aceste corpuri de cladiri se vor executa si intabula in trei etape diferite.

Dimensiunile utile in plan vor fi urmatoarele:

- Corp I ( hala S2 ) 		– 194.50m x 73.00m

- Corpul II ( hala S1.1, S1.2 ) 	– 121.50m x 73.10m

- Corp III ( hala S1.3, S1.4 ) 	– 121.50m x 73.40m

Inaltimea maxima a halei va fi de 14.45 m - ocupand o suprafata totala utila de 31998.2 mp.

Hala se va amplasa pe teren la 47.00 m de limita de proprietate din partea de nord, la 34.46 m fata de limita laterala din partea de vest, la 12.43 m fata de limita laterala din partea de est si la 66.55 m fata de limita de proprietate din partea de sud.

Cele trei corpuri vor fi despartite intre ele de pereti rezistenti la foc ( 180 minute) si au aceeasi destinatie ( depozitare).

In interiorul fiecarui corp se vor amenaja birourile administrative cu spatiile de serviciu aferente. Birourile se vor separa fata de restul spatiului interior prin pereti si tavane executate din panouri sandwich, prinse pe structura din metal.

Tot in interiorul corpurilor se vor amplasa si incaperile ce adapostesc centralele termice si camerele ACS. Aceste spatii vor fi separate de interiorul cladirii prin pereti din caramida de 25 cm si plansee din beton armat, toate finisate prin tencuire.

Elemente functionale

Functiunea principala a cladirii este de depozit logistic, in hala nu vor functiona utilaje si nu vor fi depozitate produse uleioase sau inflamabile, chimice.

Se vor depozita produse electrocasnice, produse electronice, piese de mobilier, etc. In hala nu se vor depozita alimente si nici produse pe baza de uleiuri, nu se vor depozita substanțe periculoase (pericol de explozie), inflamabile sau toxice.

Zona de birouri se afla pozitionata in zona centrala a fiecarui corp  si cuprinde partea administrativa  grupuri sanitare , birou manager, șoferi, operatori depozit, sala de ședințe si arhiva.

Birourile vor fi încălzite electric cu corpuri radiante, iar hala cu aeroterme.

Imprejmuirea se va realiza cu stalpi metalici, fundatii de beton si plasa de sârmă pe rame metalice, accesul fiind prevazut cu bariera.

Accesul se va face din DN 6 si va deserve ambele sensuri de circulatie, prin realizarea benzilor de accelerare (lungime 90 m) si decelerare (lungime 35 m), virare la stanga si buzunar de stocaj (lungime 60 m).

Pe toata lungimea frontului parcelei se va amenaja drumul colector.

Gospodaria de apa

Sursa: 2 foraje, fiecare cu H=50 m, Ǿ 225 mm;

-instalatii de captare: apa va fi  captata din foraj cu electropompa submersibila, debit 2.7 l/s.

-conducta de alimentare cu apa de la foraj la hala de depozitare, avand diamentrul Dext=32x2.3mm, Pn 6 bar si 25x2,0 mm va fi   executata  din teava PEHD, îngropata, pe pat de nisip grosimea de 10 cm, sub conducta + 30 cm deasupra, la adancimea de 0,90-1,00 m.

-statie de pompare pentru hidranti interiori si exteriori  echipata cu 2+1 pompe avand Q=24.2 l/s, P=75 mCA.

-conducta de distributie (reteaua exterioara), care alimentaza  hidrantii de incendiu exteriori, are diametrul Dn 160mm,(PEHD160, Pn16)

-Hidrantii exteriori supraterani, Dn 100 mm, vor fi  dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare cu ajutajul Ǿ20mm, etc.), avand doua linii de refulare tip B, fiecare linie de refulare fiind dotata cu ajutaj Ǿ 20mm, furtun plat Ǿ 65 mm.

Hidrantul exterior poate asigura, prin cele 2 furtune, un debit de 10 l/s, iar fiecare linie de furtun va forma un jet compact de minimum 10 m lungime.

-timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti exteriori- 2 ore (cladirea fiind prevazuta cu sprinklere) .

Volumul de apa necesar functionarii hidrantilor de incendiu exteriori este :

VHE=20 l/s x 2h x 3600 s = 144 mc

VHI= 4.2 l/s x 10min x 60s =2.52 mc

Se propune o rezerva de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti interiori si exteriori avand V=150  m3. Alimentarea cu apa a acestui bazin se va realiza din foraj, cu un debit de alimentare de 1.25l/s (debitul disponibil de alimentare din foraj de 2,5l/s - 1.25l/s pentru rezerva de sprinklere si 1,25l/s pentru rezerva de hidranti), debit ce asigura umplerea rezervorului intr-un timp de 34 ore.

-Debitul minim necesar pentru instalatia de sprinklere (debitul de calcul):QSPK = 142 l/s ( 515 m3/h);

rezerva de apa pentru instalatia de sprinkere, volum intangibil V= 515 m3.

-Durata de functionare a instalatiei de sprinklere T=60 min

-Rezervorul de acumulare apa de incendiu, va fi cilindric, metalic suprateran, prevazut cu rezistenta  electrica, avand un volum util de V=710 m3.

-Instalatiile de pompare apa pentru sprinklere de tavan vor fi formate  dintr-un grup de pompare format din 2+1 pompe de lucru orizontale, avand  Q=550m3/h; H = 95 mCA  si pompa pilot verticala Q =9 mc/h ; H =11mca

Acest grup de pompare va fi alimentat din rezervorul de apa prin 2 conducte de aspiratie Dn 300 mm, realizate din teava  neagra de otel si va refula intr-un distribuitor Dn300 aferent statiei de pompare, distribuitor din care se va alimenta si distribuitorul pentru ACS, prin doua conducte Dn 250.

Se va prevedea o conducta de testare (intoarcere in rezervor), pentru testarea periodica a pompelor de incendiu.

Canalizare menajera

Apele menajere si apele uzate provenite de la igienizari suprafete se vor descarca intr-un bazin etans vidanjabil, V= 38 mc. Apele vidanjate se vor transporta si la statia de epurare de societati autorizate specializate.

Reţeaua de canalizarea menajeră din interiorul incintei este  prevazuta  sa se realizeze din tuburi din PVC-KG, Ø110 si 160 mm, lungimea 30 m.

Canalizarea pluviala

Apele pluviale dirijate prin rigole amplasate pe partile laterale ale spatiilor construite si terenurilor aferente, vor fi colectate intr-un bazin de retentie cu V=1200 mc, avand rolul de rezerva de incendiu pentru hidrantii exteriori, iar preaplinul va fi evacuat in canalul ANIF G1/1 (Hcn 409-4), prin intermediul unei pompe submersibile. Apele pluviale de pe parcari si carosabil, vor fi preepurate in prealabil intr-un separator de hidrocarburi cu debitul de 30 l/s.

Organizarea de şantier

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 500 mp in zona parcarilor propuse. Pentru realizarea organizarii de santier se vor realiza urmatoarele lucrari:

-amenajarea unei zone pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj);

-amenajarea unei zone pentru containere (container birouri- 1 buc, container vestiar- 2 buc, container depozit scule de mina si mecanizare si materiale - 1 buc, container pentru depozitare materiale- 1 buc, toalete ecologice- 3 buc);

La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil panoul de identificare a investitiei.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza imbuteliat.

Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate.

In caz de necesitate, rotile masinilor se vor spala cu apa din foraj, iar apa uzata va fi colectata in bazinul de ape pluviale de 1200 mc, care vor fi vidanjate pana la finalizarea investitiei, de catre societati autorizate specializate.

Reparaţiile se vor face  la unitati autorizate specializate.

Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport/utilajelor se va realiza numai de la statii de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita combustibili.

- Cumularea cu alte proiecte:-

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

În etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie – betoane, nisip, pietris, resturi de lemn - cod 17 01 07, în cantitati variabile. Acestea vor fi eliminate de pe amplasament cu societati autorizate.

Deseurile menajere rezultate pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  – cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

Celelalte deseuri vor fi colectate, depozitate si eliminate/valorificate corespunzator in functie de tipul si caracteristicile acestora.

In etapa de functionare , deseurile rezultate vor fi gestionate si eliminate/valorificate cu societati  autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele uzate menajere vor respecta valorile  prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

-apele uzate menajere vor respecta valorile  prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 120/06.03.2017, lucrarile se vor executa pe teren intravilan extins -curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.

5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 120/06.03.2017, emis de Primăria Comunei Ghiroda.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: acord tehnic nr. 124/28.03.2017 emis de  de ANIF; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-64 din 28.04.2017 emis de ABA Banat; aviz nr. 253250/26.04.2017 emis de IPJ Timis-Serviciul Rutier; punct de vedere nr. 340/624 eliberat de CNADIR-DRDP Timisoara;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 (r) privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |