Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 151/31.05.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AQUATIM S.A.,   Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 11/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 4853RP/19.04.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 6344RP din  23.05.2017 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 30.05.2017, ca proiectul „Extindere retea de canalizare si racorduri canal Calea Sagului (cuprinsa intre Pod Calea Sagului – Intersectie str. Ovidiu Cotrus)”, propus a fi amplasat in Timisoara, str. Calea Sagului, CF nr. 442359, nr. top 442359; CF nr. 438695, nr. top 438695; CF nr. 443013, nr. top 443013, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si 10 b – “proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Prin proiect se propune realizarea unui colector gravitational din tuburi de PAFSIN DN 800 PN1 SN 10000, amplasat pe partea dreapta (directia Timisoara – Parta), in prima banda de circulatie pe Calea Sagului ce are ca punct incipient intersectia Calea Sagului cu Str. Ovidiu Cotrus si va colecta apele menajere si pluviale de pe Calea Sagului intre Str. Ovidiu Cotrus si Str. Sulina.

Apele menajere si pluviale colectate de colectorul gravitational intre intersectie cu Str Ovidiu Cotrus – Pod Calea Sagului vor fi preluate de catre o statie de pompare amplasata in zona pod Calea Sagului.

Refularea din SP se va realiza prin două conducte cu diametrul de Φ 450 x 16.3mm, PN 6 bar, SDR 27.6 ,din tuburi de polietilenă (PEID), ce vor subtraversa linia de cale ferata CF 124 Timisoara Nord – Voiteni.

Conectarea la canalizarea existenta, canal clopot 2600/1650 mm se va face printr-un colector gravitational DN800, L=25 m.

Conducta de colectare, conducte de racord, camine de vizitare

Colector gravitational din tuburi de PAFSIN PN1 SN 10000 DN 800 amplasat pe partea dreapta ( directia Timisoara – Parta), in prima banda de circulatie pe Calea Sagului ce are ca punct incipient intersectia Calea Sagului cu Str. Ovidiu Cotrus si va colecta apele menajere si pluviale de pe Calea Sagului intre Str. Ovidiu Cotrus si Str. Sulina.

- 1019 m colector gravitational DN 800 (CM1 – SP);

- 25 m colector gravitational DN 800 ( Camin linstire - Canal clopot 2600/1650 existent).

Vor fi prevazute cămine de vizitare amplasate la 60 m unul de altul.

Căminele de vizitare vor fi din beton armat prefabricate pentru conducte din poliester armat cu fibrã de sticlã DN800.

Apele menajere si pluviale colectate de colectorul gravitational intre intersectie cu Str Ovidiu Cotrus – Pod Calea Sagului vor fi preluate de catre o statie de pompare amplasata in zona pod Calea Sagului.

| Conducte colectare ape menajere si pluviale GRP SN10000 |
| --- |
| Tronson | Diametru | Lungime (m) |
| CM1 - CM2 | 800 | 60.0 |
| CM2 - CM3 | 800 | 60.0 |
| CM3 - CM4 | 800 | 60.0 |
| CM4 - CM5 | 800 | 60.0 |
| CM5 - CM6 | 800 | 60.0 |
| CM6 - CM7 | 800 | 60.0 |
| CM7 - CM8 | 800 | 60.0 |
| CM8 - CM9 | 800 | 60.0 |
| CM9 - CM10 | 800 | 60.0 |
| CM10 - CM11 | 800 | 60.0 |
| CM11 - CM12 | 800 | 60.0 |
| CM12 - CM13 | 800 | 60.0 |
| CM13 - CM14 | 800 | 60.0 |
| CM14 - CM15 | 800 | 60.0 |
| CM15 - CM16 | 800 | 60.0 |
| CM16 - CM17 | 800 | 20.0 |
| CM17 - CM18 | 800 | 50.0 |
| CM18 – CM19 | 800 | 4.0 |
| CM19 – CM20 | 800 | 27.0 |
| CM20 – CM(stavila) | 800 | 9.50 |
| CM(stavila) – CM (cos curatire) | 800 | 5.50 |
| CM (cos curatire) - SP | 800 | 3.00 |
| Camin linistire - CMex | 800 | 25.0 |
| TOTAL |  | 1044.00 |

Panta colectoarelor gravitationale va fi 1‰ , astfel asigurand o viteza minima de autospalare a colectoarelor de 0.7 m/s.

Cota de plecare a colectorului DN 800 va fi din caminul existent CM1, Cr = -2.00 m, iar intrarea in statia de pompare va fi la cota Cr = - 3.32 m fata de cota +0.00 a statiei.

Colectorul gravitational DN 800 va prelua racordurile existente de canalizare menajera cat si gurile de scurgere existente de apa pluviala.

Latimea sapaturii va fi de 1.70 m pentru colectorul DN800.

Vor fi prevazute un numar de 3 guri de scurgere noi amplasate astfel incat sa fie eliminata posibilitatea de stagnare a apei pe suprafata carosasabila, iar pentru inlocuirea racordurilor afectate sau pentru racordarea unor consumatori noi vor fi prevazute 23 de racorduri, camin racord D400 si conducta racord DN 150.

- Camin racord D 400 - 8 buc;

- Conducta racord PVC DN 150 - 345 m;

Colectorul gravitational DN 800 este prevazut cu un numar de 20 camine de vizitare.

La schimbariile de directie la 90 de grade se vor prevedea camine de schimbare a directiei cu curbe de legatura avand raza de 3DN (2400 mm).

Materialul din care va fi realizat tubul de canalizare este poliester armat cu fibrã de sticlã, iar tubul de canalizare va fi aşezat pe un pat de nisip 10 cm grosime. Conducta va fi înglobată în strat de nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului. Baza şanţului de pozare trebuie executată astfel: se va asigura o suprafaţă netedă, fără pietre, şi cu o stabilitate corespunzătoare pentru pozarea conductelor, respectiv stratului de pozare.   Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual.

Statie de pompare.

Staţia de pompare va fi de tip cheson cu diametrul de 3,0 m şi Hinterior de 6.00 m.

Staţia de pompare se va echipa cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere cu fecaloide.

SP( 2+1 pompe; Qp= 3 x172 l/s , Hpompa=15m, P= 46 kw.

Aceste pompe vor fi fixate in radierul chesonului pe un suport de sustinere prevazut cu cot cu picior. Pentru intretinere, pompele vor fi prevazute cu sistem de ghidaj si ridicare a pompelor.

Pe refularea fiecărei electropompe vor fi montate armături (robineti şi clapete de retinere).

Ventilatia chesonului statiei se va realiza prin ventilatie mecanica cu ajutorul unui ventilator axial vertical montat în coşul de ventilaţie, iar casa pompelor va fi ventilata in mod natural prin fante de ventilatie.

Componentele statiei de pompare cu trepte:

- element camin Dn3000 GRP ;

- electropompa  2+1 pompe; Qp= 3 x172 l/s , Hpompa=15 m, P= 46kw / pompa ;

- scara acces – aluminiu ;

- camin  1.5 m x 1.5 m x 3.80 m echipat cu cos de curatire – 1 buc ;

- camin schimbare directie cu stavila DN800, amplasat pe tronsonul CM20 – SP, inainte de intrarea in statia de pompare 1.5 m x 1.5 m x 3.20 m.

Legatura dintre caminul cu stavila si caminul echipat cu cos de curatire se va face printr- o curba din GRP SN10000 DN800 avand o raza de 3DN ( 2400 mm).

Capacele căminelor si al statiei de pompare amplasate pe domeniul public vor fi din fontă ductilă, cu balamale şi sistem de blocare, montate la cota terenului sistematizat, încastrate în placa din beton armat corespunzător traficului la care vor fi expuse.

Se va asigura perimetrul de protecţie in jurul staţiei de pompare pe o suprafata de 15 x 15m, aceasta suprafata fiind imprejmuitã cu gard din plasã bordurata pe stâlpi de ţeavã din oţel. Lungimea împrejmuirii va fi de 60 m, iar accesul se va face printr-o poarta culisanta 4.00 m x 2.20.

Pentru amplasarea modulelor de automatizare ale pompelor din incinta SP se va realiza o cabina ( casa pompelor) pe structura usoara din panouri sandwich 9.00 x 5.50 m x (3.67-4.85 m).

Casa pompelor va fi echipata cu un palan electric capabil sa ridice o sarcina de 1000 kg.

Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare se va realiza de la reteaua existenta.

La SP se prevad instalatii electrice de comanda, automatizare, protectie la scurtcircuit, la suprasarcini si la functionarea in doua faze. Sunt prevazute prize de pamant cu valoarea rezistentei de trecere mai mica de 4 ohmi.

Pentru alimentarea cu energie a statiei in caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica de la reteaua publica va fi prevazut un generator electric de 130 KVA capabil sa alimenteze 2 pompe timp de minim 8 ore.

Generatorul electric va fi amplasat in exteriorul casei pompelor astfel incat sa asigure o interconectare facila cu instalatiile electrice ale statiei de pompare.

Carcasa generatorului este complet etansa, neexistand posibilitatea de scurgeri accidentale.

Pentru o exploatare mai eficienta cat si cresterea gradului de igiena in interiorul casei pompelor va fi amplasat un grup sanitar prevazut cu spalator si vas toaleta, evacuarea apei menajere rezultate se va face printr-o conducta PEID D110 in chesonul statiei de pompare.

Alimentarea cu apa pentru grupul sanitar se va face de la conducta publica de apa D125 ce se afla amplasata in vecinatatea statiei de pompare.

Conductele de refulare

Refularea din SP se va realiza prin două conducte cu diametrul de Φ 450 x 16.3mm din tuburi de polietilenă (PEHD).

Dimensionarea conductelor de refulare s-a făcut la debitul de 350 l/s rezultând un diametru de 2 x Φ 450 x 16.3 mm, PN 6 bar, SDR 27.6.

Conductele de refulare vor subtraversa liniile de cale ferata intre caminele:

- Refulare 1 (CV1a – CV2b) Φ 450 x 16.3 mm, PN 6 bar, SDR 27.6.

- Refulare 2 ( CV1b – CV2b) Φ 450 x 16.3 mm, PN 6 bar, SDR 27.6.

Conductele de refulare vor subtraversa liniile de cale ferata in conducta de protectie din otel DN600.

Pentru a exista posibilitatea de extindere a retelei de apa –canal din zona este prevazuta si o a treia subtraversare intre caminele CV1c – CV2c cu teava de protectie din otel DN600.

Caminele CC1, CV1a, CV1b vor fi echipate cu piese de curatire iar caminul CG1 va echipat cu robinet de golire.

Caminul de linistire va fi executat din beton prefabricat DN2000 si va colecta debitele refulate prin cele 2 refulari.

Pentru disiparea energiei de refulare se vor prevedea 2 deflectoare metalice iar pentru eliminarea mirosurilor, cãminul de liniştire va fi echipat cu Biofiltru.

Conectarea la canalizarea existenta, canal clopot 2600/1650 mm se va face printr-un colector gravitational DN800, L=25 m, i = 0.0015.

Pe conducta de refulare se va poza un conductor de cupru (fir de detecţie), cu diametrul minim de 1,5 mm, iar deasupra conductei, la min 0,30 m se va monta o bandã avertizoare.

Pe conductele de refulare vor fi prevăzute:

- camin de vane DN 2000, H= 2.0 m – 2 buc

- camin de vane DN1500, H = 2 – 2.7 m, 6 buc

Caminele de vane sunt constructii cu peretii si radierul din beton simplu C12/15, de forma circulara cu diametrele 2.0 si 1.5 m,  şi înãlţimi cuprinse între 2 ÷ 2,70 m.

- 720 m PEID Φ 450 x 16.3 mm (conducte refulare).

Subtraversare linii CFR

Ca reper in teren se va lua amplasamentul primei subtraversari la 5 m de Semnalul M7 in directia descrescatoare a pozitiilor kilometrice de cale ferata CF 124.

Semnal M7 – km 4 + 799

Subtraversarea liniei CF 124 Timişoara Nord - Voiteni cu cele 2 conducte de refulare se va face la kilometrul:

- Refulare 1 – km 4 + 784

- Refulare 2 – km 4 + 789

Pentru a exista posibilitatea de extindere a retelei de apa –canal din zona este prevazuta si o a treia subtraversare intre caminele CV1c – CV2c cu teava de protectie din otel DN600.

- Subtraversare 3 - km 4 + 794

Subtraversarile se vor face prin metoda forajului orizontal, la un unghi intre 60 – 90 grade fata de liniile de cale ferata.

Lungimea subtraversărilor va fi de 40 m (3 x 40 m).

Conductele de refulare vor fi din polietilenă PEID Ø450mm şi vor fi protejate in tuburi de otel cu diametrul de DN600 mm.

Distanta de la axul sinei pana la capatul tubului de protectie va fi de minim 5 m, iar caminele de vizitare vor fi amplasate la minim 10 m fata de axul sinei.

De-o parte si alta a subtraversărilor se prevad 6 camine de vane din beton cu diametrul de 1.5 m. Adâncimea de pozare a subtraversărilor va fi de minim 2.50 m fată de NTS, măsurată de la partea superioară a generatoarei tubului de protectie.

Gropile de pornire şi de ieşire ale utilajului de forat se vor executa manual.

Punctele de intrare şi de ieşire ale subtraversãrii vor fi materializate prin borne.

Lucrãrile conexe subtraversãrii liniilor C.F. cuprind:

- Cãminele de vane (6 buc), inclusiv echiparea acestora ;

- Teava de protecţie din oţel DN600 mm; L=3 x 40ml.

Lucrari de desfacere si refacere sistem rutier

Pe tot traseul colectorului şi a conductelor de refulare se vor reface lucrările afectate în timpul executiei (acostament, trotuare, lucrări de artă, zone verzi, panouri publicitare, etc.).

Pe timp de zi si noapte se vor lua mãsuri de semnalizare a sãpãturilor, se vor monta parapeti de protectie pe o singura parte pe toata lungimea santului deschis, se vor monta podete de circulatie pietonale peste şant în zona de circulatie pietonalã.

Amplasarea si realizarea lucrãrilor se va face in asa fel incât sã nu ducã la restrictii sau accidente de circulatie.

Pentru refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei sunt prevazute urmatoarele lucrari:

- refacerea tramei stradale afectate de executia conductelor de canalizare pe o latime de 2.9 m ( latime sapatura + 2 x 0.6 m )

-  refacerea terenului ocupat temporar de executia canalizarii in lungul strazilor.

Refacere strazilor consta in:

| Balast strat suport | 0.25 | m |
| --- | --- | --- |
| Balast stabilizat | 0.30 | m |
| Strat de baza AB31.5 | 0.10 | m |
| Strat de legatura BAD20 | 0.07 | m |
| Strat de uzura MAS16 | 0.05 | m |

Zona necarosabila se va  aduce la starea initiala.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi amplasata pe strada Calea Sagului (langa pod), S= 500 mp, amplasamentul acesteia fiind situat in intravilanul localitatii Timisoara, pe domeniul public.

Etapele principale de execuţie a organizãrii de şantier sunt:

- dupa predarea amplasamentului se va face trasarea pe teren;

- verificarea concordantei dintre proiect si situatia pe teren;

- amenajare teren pentru organizare de santier;

- amenajarea suprafetei de depozitare a materialelor;

- amenajarea suprafetei pentru depozitarea pamintului;

- amenajarea suprafetei pentru parcari utilaje;

- alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier;

- alimentare cu apa a organizarii de santier cu recipienteli imbuteliati;

- împrejmuire in jurul organizarii de santier ;

- picket PSI.

Locaţia Organizãrii de santier, pe strada Calea Sagului (langa pod), a fost aleasă astfel încât să aibă un impact minim asupra traficului, mediului sau oricăror altor aspecte ale domeniului public,.

In cadrul organizarii de santier, se va amenaja spatiu de birouri, complet mobilat si echipat, dotat cu sisteme de încalzire si aer conditionat pentru sedinte/intalniri zilnice, saptamanale si lunare.

In incinta organizarii de santier spatiul prevazut va fi utilizat astfel:

- 1 container personal modular;

- 1 buc toaleta ecologica;

- un spatiu  de 10 m x 6 m pentru depozitarea materialelor;

- un pichet PSI;

Pichetul PSI va fi echipat cu urmãtoarele:

- Stingatoare manuale cu spuma chimica tip C		                          buc	     4

- Stingator manual cu praf si CO2 tip P.5-7		                                     buc	     1

- Galeti de tabla						                          buc	     4

- Lopeti cu coada						                          buc	     2

- Cazmale cu coada					                                     buc	     2

- Topoare tirnacoape cu coada				                          buc	     4

- Ranga de fier						                                     buc	     1

- Rangi cu coada de 4,0 m					                          buc	     2

- Scara simpla de 4,0 m					                          buc	     1

- Lada cu nisip de 0,5 mc prevazut cu capac		                                     buc	     1

- Clopot, toaca sau sonerie de alarma                                                        buc       1

- Masti contra fumului, pentru prima interventie 	                                     buc	     4

Deseurile menajere generate pe parcursul activitatii se vor colecta in pubele standardizate corespunzator volumului de deseu produs si se vor evacua utilizand containerele de colectare pentru deseuri menajere ale societãţii autorizate specializate.

Deseurile de material plastic (fac exceptie recipientele din plastic care au continut substante chimice periculoase), lemn, hartie, metal (fac exceptie containerele metalice care au continut substante periculoase ) pot fi depozitate la locurile de depozitare specificate, dupa selectarea corespunzatoare prealabila.

Deseurile provenite din materiale de constructie se vor evacua pe cat posibil intr-un interval de timp care sa nu depaseasca 5 zile lucratoare. În toata perioada in care evacuarea deseurilor, de natura materialelor de constructii, nu este posibila, se va proceda la depozitarea ordonata a acestora in perimetrul frontului de lucru  si acoperirea cu folie.

Locurile din apropierea servitului mesei vor fi menţinute în permanentă stare de curaţenie perfectă, prin grija antreprenorului general şi a utilizatorilor acestora. WC-urile ecologice vor fi mentinute prin grija administratorului serviciului de salubritate.

Organizarea de santier va avea un gard provizoriu din plasã montată pe stâlpi (beton / metal ), la distanţa de 2,5 m unul de altul, plantaţi prin burare cu piatrã spartã.

Imprejmuirea va avea o înălţime de 1,80 m.

La terminarea lucrărilor executantul va evacua de pe şantier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalajele, deşeurile şi lucrările provizorii, terenul deservit fiind adus la starea initiala.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere si pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatul de Urbanism 5354 din 22.12.2016, emis de Primaria Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  Timisoara, zona aferenta cailor de comunicatie.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 5354 din 22.12.2016, emis de Primaria Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Avize nr. 50-ALG-2017, 52-ALG-2017, 53-ALG-2017, 27-T-2017, 26-T-2017, 25-T-2017, emise de CFR SA; Aviz de principiu nr. 236/23.03.2017 emis de Directia Tehnica  Serviciul Drumuri, Poduri si Utilitati Hidrotehnice, Biroul Drumuri si Poduri a Primariei Timisoara; Aviz pentru retele existente nr. 1075 din 25.11.2016 emis de Directia de Urbanism Serviciul Banca de date Urbana si Cadastru  a Primariei Timisoara; Aviz nr. UR 2016-01-6576/09.11.2016 emis de Regia Autonoma de Transport Timisoara;  Aviz tehnic de amplasament nr. 35178/14.11.2016 emis  de Aquatim SA;  Aviz nr. 5655/21.11.2016 emis de E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA; Aviz nr. 2180/14.11.2016 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA; Aviz nr. 1048/16.11.2016 emis de Enel Distributie Banat SA;  Aviz  din data de 10.11.2016 emis de Compania Locala de Termoficare Colterm SA; CF nr. 438695, 443013, 442359);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR