Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 247/28.07.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGIL SRL,   Timisoara, str. Calea Torontalului, DN 6, km 564+600,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6923RP/30.06.2016 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8833RP din  20.07.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.06.2017, ca proiectul „Modernizare si extindere Fabrica de preparate din carne”  propus a fi amplasat in Timisoara, Str. Calea Torontalului, DN 6, KM 565+600, CF nr. 401424 (CF vechi nr.  123848), nr. top 401424 (nr. cad veche Cc744/5/b), jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10. a  – “proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale” si la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr.2 , deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Prin proiect se propune extinderea activitatii cu noi spatii de uscare, depozitare, prelucrare.

Accesul auto pe amplasament se realizeaza printr-un racord amenajat la DN6 existent.

Terenul pe care se va extinde constructia se gaseste in intravilanul extins al Municipiului Timisoara, in partea de Nord, Calea Torontalului DN 6, km 564 +600 in zona de industrie si servicii, terenul fiind inscris in C.F. nr. 401424, cad. nr. 401424, in suprafata de 26.500 mp.

Investitia se va realiza in incinta amplasamentului SC AGIL SRL. Amplasamentul este invecinat cu  terenuri agricole.

Situatia existenta

In prezent pe amplasament exista fabrica de preparare produse din carne, hala dispune de toate utilitatile necesare: apa, canal si electricitate.

Caracteristici tehnice:

Regim de inaltime: P inalt +E partial

S teren  = 26500 mp

H cornisa  = +9.13m; fata de ±0,00 m;

H maxim   = +9.63m m fata de ±0,00 m;

Suprafata construita existenta: Sc e =  7012 mp

Suprafata desfasurata existenta: Sd e =  7748.48  mp

POT existent =  26.46%

CUT existent = 0,29

Nr. parcaje existente: 98

Imobilul are un regim de inaltime P inalt +E partial, o zona cu birouri si o zona de productie de preparate din carne. Imobilul detine un acces principal in zona corpului de birouri, acces marcat din punct de vedere volumetric printr-o terasa de acces si o copertina realizata din structura metalica, pozitionata pe fatada principala. Zona de birouri este diferentiata de restul fabricii prin regimul de inaltime, care este P+1E.

Cladirea este dotata cu instalatii electrice, termice si sanitare.

Situatia propusa

Pe amplasamentul proiectului se propune extinderea activitatii cu noi spatii de uscare, depozitare, prelucrare.

Bilant teritorial:

S totala  = 26.500 mp.

|  | Existent mp | Propus mp |
| --- | --- | --- |
| Suprafata totala a terenului | 26500 | 26500 |
| Suprafata construita la sol | 7012 | 9491.57 |
| Suprafata luciu apa | 1249.56 | 1249.56 |
| Suprafata spatiu verde | 5300 (20%) | 5300(20%) |
| Suprafata platforme | 6041.56 | 5907 |
| Suprafata parcari | 322 | 517 |
| Suprafata viitoare amenajari | 6574.88 | 4034.87 |

Cladirea propusa se va amplasa la urmatoarele distante:

- limita Nordica – 53.46 m;

- limita Vestica – 7.83 m;

- limita Sudica – 22.95m;

- limita Estica – 23.44m.

| Nr. spatiu | Denumire spatiu | Functiuni | Echipamente / agregate |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTOR 1 | Depozit uscare Nr.11 | Uscare preparate crud-uscate 130 de carucioare T = 9 - 15 °C , | Se leaga la cazanul de abur existent si la centrala frigorifica existenta Echipare cu tubulatura noua si agregate noi de vaporizare (transfer) frig |
| SECTOR 2 | Hol uscatoare 11-12 | Spatiu de trecere / acces | fara |
| SECTOR 3 | Depozit uscare Nr.12 | Uscare preparate crud-uscate 50 de carucioare T = 9 - 15 °C , | Se leaga la cazanul de abur existent si la centrala frigorifica existenta Echipare cu tubulatura si agregate de vaporizare (transfer) frig |
| SECTOR 4 | Extindere depozit tampon ingrediente | Depozitare ingrediente | Fara |
| SECTOR 5 | Spatiu decongelare | Decongelare carne | Se leaga la cazanul de abur nou si la centrala frigorifica existenta |
| SECTOR 6 | Hol | Spatiu de trecere / acces | Fara |
| SECTOR 7 | Depozit congelare materii prime Nr.3 | Depozitare materie prima T = - 18 °C, | Centrale de congelare solutie centralizata sau individuala |
| SECTOR 8 | Depozit congelare materii prime Nr. 4 | Depozitare materie prima T = - 18 °C, | Centrale de congelare solutie centralizata sau individuala |
| SECTOR 9 | Depozit carucioare | Magazie de carucioare | Fara |
| SECTOR 10 | Depozit tampon ingrediente | Magazie de ingrediente | Fara |
| SECTOR 11 | Unitate de manipulare vanat salbatic (depozit) | Prelucrare - DA Depozitare - DA t=0-4 °C | Instalatia de climatizare se leaga la centrala existenta |
| SECTOR 12 | Unitate de manipulare vanat salbatic (prelucrare) | jupuire vanat salbatic t= 12 °C | instalatia de climatizare se leaga la centrala existenta |
| SECTOR 13 | Sala receptie | Receptie materii prime refrigerate/congelate vanat salbatic,ingrediente | Va fi echipat cu burduf Hormann |
| SECTOR 14 | Depozit tampon ingrediente | Magazie ingrediente | Fara |
| SECTOR 15 | Depozit S.N.C.U | Depozitare subproduse ce nu sunt destinate consumului uman (oase,piei,copite,etc) Temp. 0 - 4 °C | instalatie frigorifica noua se leaga pe centrala frigorifica existenta |

Corpurile propuse :

A. Depozit uscare amplasat pe latura estica avand dimensiuni de 11,06 m si 29,26 m in regim de inaltime P. Este pozitionat fata de limita estica la  33,79 m, fata de limita sudica la 25,67 m  si nordica cu 127,31 m.

Functiunea: depozit uscare pentru preparate crud-uscate.

Compus  din trei sectoare:

Sector 1 – depozit uscare 204,11 mp

Sector 2 - hol 38,50 mp

Sector 3-  depozit uscare 74,80 mp.

Legatura cu cladirea existenta se va face de la nivelul holului (Sector 2) prin intermediul unui gol de usa care debuseaza in holul cladirii existente. Accesul exterior se va realiza pe latura estica  la nivelul sectorului 2.

Constructia va fi realizata structural din cadre metalice, inchideri din panouri sandwich si va fi alipita pe axul 3 de cladirea existenta.

B. Depozit congelate este amplasat pe latura vestica a cladirii existente avand dimensiunile de 59,70 m pe latura vestica si 26,69 m pe latura sudica. Corpul propus este situat fata de limita vestica a terenului la 7,83 m si fata de limita sudica cu 36,54 m iar fata de limita nordica la 84,30 m.

Functiunea: depozitare a ingredientelor folosite la fabricarea preparatelor din carne, spatiu de decongelare si depozit congelare materii prime.

Compus din 5 sectoare:

Sector 4 – extindere depozit tampon ingrediente avand 74,40 mp;

Sector 5- spatiu decongelare avand 42,02 mp;

Sector 6 – hol, 107,23 mp;

Sector 7 – depozit congelare materii prime avand 360,04 mp;

Sector 8 - depozit congelare materii prime avand 825,94 mp.

Legatura cu corpul existent se va realiza printr-un hol ( Sector 6) catre cele trei sectoare 5,7 si 8.

Constructia va fi realizata structural din cadre metalice, inchideri din panouri sandwich iar la sectorul 5 partea interioara la pereti si tavane va fi din inox. Corpul  este alipit pe axul II de cladirea existenta.

C.  Depozite amplasate pe latura nordica a cladirii existente avand dimensiuni de 53,73 m pe latura nordica si 12,10 m pe latura vestica in regim de inaltime P inalt. Corpul este pozitionat fata de limita nordica a parcelei 53,46 m si 40,35 m fata de limita vestica.

Functiunea: depozit carucioare , depozit tampon ingrediente, UMV (unitate de manipulare vanat salbatic), depozit UMV, sala receptie, sala fierbere (cazane) si depozit S.N.C.U..

Compus din 7 sectoare:

Sector 9 - Depozit carucioare 136,63mp

Sector 10 - Depozit tampon ingrediente 145,40mp

Sector 11 - UMV- unitate de manipulare vanat salbatic 53,30mp

Sector 12 – Depozit UMV-63,23mp

Sector 13 - Sala receptie -72,00mp

Sector 14 - Depozit tampon ingrediente - 63,10mp

Sector 15 - Depozit S.N.C.U.- 20,30mp.

Corpul de cladire se alipeste la fatada nordica a cladirii existente pe axul C.

Constructia va fi realizata structural din cadre metalice, inchideri din panouri sandwich iar la sectorul 11, 14  partea interioara la pereti si tavane va fi din inox.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Au fost prevazute lucrari exterioare dupa cum urmeaza:

- realizarea drumurilor si trotuarelor de incinta afectate de realizarea proiectului;

- amenajarea spatiului verde (existent);

- amenajarea celor 20 locuri de parcare propuse (acestea vor fi parcari betonate);

- realizarea iluminarii pe timp de noapte, pentru ambientarea intregului;

- in urma extinderii pe latura estica se demoleaza santul perimetral halei existente si se propune un nou sant pluvial care urmareste conturul extinderii;

- pentru racordarea canalului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D= 315 mm, L= 25 m, care se va descarca in caminul pluvial existent inaintea separatorului de hidrocarburi prevazut la descarcarea in bazinul de retentie a apelor pluviale.

Utilaje propuse a se achizitiona prin proiect:

| Nr. crt. | Denumire/Tip utilaj/echipament | Nr buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ob.1 | MODERNIZARE FABRICA EXISTENTA |  |
| 2 | 4.3 Ob. 1 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |
| 2.1 | Usa sectionala cu rampa si burduf de andocare | 2 |
| 2.2 | Celula fierbere-afumare cu 2 carucioare | 1 |
| 2.3 | Celula de fierbere si racire cu 3 carucioare | 2 |
| 2.6 | Perdele de aer | 1 |
| 3 | 4.4 Ob. 1 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice |  |
| 3.1 | Cantare max 60 kg | 4 |
| 3.2 | Cantare max 15 kg | 2 |
| 3.3 | Turn de presare | 1 |
| 3.4 | Turn de presare | 1 |
| 3.5 | Cazan de fierbere | 3 |
| 3.6 | Cutter cu vid | 1 |
| 3.7 | Preparator de saramuri | 1 |
| 3.8 | Masina de umplut continuu sub vid (sprit) | 1 |
| 3.9 | Masina de clipsat automata | 1 |
| 3.10 | Utilaj de ambalat in atmosfera modificata | 1 |
| 3.11 | Tanc de contractie | 1 |
| 3.12 | Masina de ascutit cutite de cutter | 1 |
| 3.13 | Aparat pentru neutralizat insecte | 10 |
| 3.14 | Aparat sterilizat cutite | 8 |
| 3.15 | Cazan de abur | 1 |
| 3.16 | Compresor | 1 |
| 3.17 | Masini autofrigorifice de distributie | 25 |
| 4 | 4.5 Ob. 1 Dotari |  |
| 4.1 | Navete perforate | 200 |
| 4.2 | Tomberon inox | 40 |
| 4.3 | Navete rosii E2 | 1,800 |
| 4.4 | Carucior pentru navete E2 | 300 |
| 4.5 | Server pentru software | 1 |
| 5 | Active necorporale |  |
| 5.1 | Software sistem ERP | 1 |
| Ob.2 | EXTINDERE FABRICA |  |
| 2 | 4.3 Ob. 2 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |
| 2.1 | Instalatie de uscare Sector 1 | 1 |
| 2.2 | Instalatii frigorifice si centrala frigorifica | 1 |
| 2.3 | Instalatie de decongelare | 1 |
| 2.4 | Usa sectionala cu rampa si burduf de andocare | 1 |
| 2.5 | Perdea de aer | 1 |
| 2.6 | Conveier ( linie de atarnat carlige) | 1 |
| 2.7 | Sistem rafturi pentru marfuri paletizate | 1 |
| 2.8 | Usa frigorifica cu maner | 4 |
| 2.9 | Usa frigorifica cu maner si gol de trecere conveier | 1 |
| 2.10 | Usa glisanta congelator | 2 |
| 2.11 | Usa flip flap | 1 |
| 2.12 | Usa flip flap cu gol de trecere conveier | 1 |
| 2.13 | Usa metalica industriala | 1 |
| 3 | 4.4 Ob. 2 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice |  |
| 3.1 | Aparat pentru neutralizat insecte | 1 |
| 3.2 | Fierastrau carcase | 1 |
| 3.3 | Aparat sterilizat cutite | 2 |
| 3.4 | Electrostivuitor | 1 |
| 4 | 4.5 Ob. 2 Dotari |  |
| 4.1 | Carucioare din inox tip H | 150 |
| 4.2 | Bete de afumare | 4500 |
| 4.3 | Sifon pardoseala | 11 |
| Ob.3 | Lucrari instalatii exterioare, ediltare in incinta |  |
| 2 | 4.3 Ob. 2 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |
| 2.1 | Paratraznet | 1 |
| 2.2 | Post trafo | 1 |

Materii prime pentru carmangerie:

-carne de porc, vita, pui;

-sare;

-condimente si proteina vegetala ;

-membrane naturale si artificiale;

-gaz inert Biogon.

Materii prime pentru brutarie:

- faina;

-ap;

- sar;

- drojdie.

Materii auxiliare ( substante pentru igienizare):

-detergent lichid;

-detergent degresant;

-solutie de dezinfectare.

Ambalaje folosite:

- caserole polistiren;

- folie stretch;

-pungi polietilena de diverse dimensiuni;

-hartie;

-navete din material plastic care se reutilizeaza.

In prezent pe amplasament se desfasoara o serie de activitati conform urmatoarelor coduri CAEN si care sunt autorizate prin autorizatia nr. 11003/24.7.2012,

- cod CAEN 1011 (rev.2 ) - Prelucrarea si conservarea carnii

-cod CAEN 1012 ( rev.2 ) - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

- cod CAEN 1013 ( rev.2 ) - Fabricareaproduselor din came (inclusiv came de pasare)

- cod CAEN 1071 (rev 2) - Fabricarea painii, fabricareaprajiturilor si a produselor de panificatie;

- cod CAEN 4632 (rev 2) - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;

- cod CAEN 4722 (rev 2) - Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in magazine specializate.

Procesul tehnologic pentru carmangerie cuprinde urmatoarele faze:

- aprovizionarea si receptia calitativa si cantitativa a materiei prime ( carcase );

- depozitarea temporara pana la intrarea in fabricatie;

- prelucrarea carnii: transare, dezosare, alegerea carnii, macinare, malaxare;

- pregatire semifabricate;

- prelucrarea compozitiei la cuter;

- umplerea compozitiei in membrane;

- tratament termic (afumare, fierbere); -. ambalare, etichetare, depozitare;

- livrare catre clienti.

Procesul tehnologic pentru brutarie cuprinde urmatoarele faze:

- receptia materiilor prime si auxiliare;

- dozarea materiilor prime si auxiliare;

- prepararea aluatului;

- coacerea;

- depozitarea si livrarea.

Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitatea existenta):

- Utilaje pentru carmangerie: masini de tocat ( Volf ) - 2 buc, cutere - 2 buc, malaxoare sub vid

-	4 buc, masini de taiat - 2 buc, masini de umplut - 4 buc, masini de clipsat - 2 buc, masina de injectat -1 buc, ghilotina - 2 buc, masina de realizat fulgi de gheata- 2 buc, cantar electronic -8 buc, sterilizator pentru cutite - 10 buc, masina de ambalat sub vid - 1 buc, masina de ambalat in folie - 1 buc, masina de ambalat in gaz inert - 1 buc, presa - 1 buc, masina de spalat navete ~ 1 buc, masina de spalat bete - 1 buc;

- Instalatii pentru carmangerie - 15 camere de refrigerare cu un volum total de 2200 mc si 4 camere de congelare cu volum total de 1400 mc. Agregatele de facire functioneaza cu freon R 507 A, cantitateatotala de freon din agregate - 100 kg;

- Celule de fierbere - afumare cu comanda electronica - 6 buc cu urmatoarele capacitati: doua celule cu capacitatea de 600 kg, doua celule cu capacitatea de 300 kg, doua celule cu capacitatea de 150 kg. Pentru incalzirea uscata celulele folosesc abur de inalta presume ( 61404 kcal/h, 6 bari), iar pentru incalzirea umeda celulele folosesc abur de joasa presiune (131 kcal/h, 0,5 bari).

Aburul este produs de un cazan cu puterea de 997 KW, ce functioneaza cu gaz metan, consum nominal de gaz metan 113Nmc/h, evacuarea gazelor facandu-se printr-un cos cu inaltimea de 5 m si diametral de 180 mm.

Fiecare celula de fierbere - afumare este prevazuta cu un generator de fum care functioneaza cu rumegus, consum de rumegus 2 kg/h, evacuarea aburului din celule facandu-se prin 6 cosuri metalice ( cate un cos pentru fiecare celula ) cu inaltimea de 8 m si diametral interior la varf de 140 mm fiecare.

- Cazane de fierbere cu volum de lmc - 3 buc, ce utilizeaza abur de joasa presiune (93912 kcal/h, 0,5 bari ). Aburul este produs intr-un cazan tip Loos df 1500, ce functioneaza cu gaz metan, putere 997 KW, debit gaz 1,5 t/h, evacuarea aburului din cazan facandu-se prin 3 cosuri metalice cu inaltimea de 6,5 m si diametral de 30 mm fiecare;

- Congelator-1 buc, cu capacitatea de 5501, cu agregat,de 50 KW;

- Spatii de pregatire sunci - 2 buc, cu inaltimea de 5 m, cu agregat de 20 KW;

- Camera frig - 2 buc, cu o suprafata totala de 347,19 mp si inaltime de 5m;

- Camera de uscare cu fum, din inox - 1 buc, cu agregat de 20 KW; este prevazuta cu un generator de fum (model H 504/C) care functioneaza cu rumegus, consum de rumegus 2 kg/h, capacitatea electricS a generatorului este de 2kW. Evacuarea aburului din camera se face printr-un cos metalic cu inaltimea de 8 m si diametral de 140 mm

- Uscator pentru fabricare specialitati - 3 buc, cu agregat de 20 KW;

- Utilaje pentru brutarie: malaxor - 1 buc, cernator - 1 buc. dospitor - 1 buc, cuptor pentru copt cu capacitatea maxima de 40 kg/h ( 350 buc ), putere 92 KW, functioneaza cu gaz metan, consum nominal de gaz metan 4 Nmc/h, evacuarea gazelor facandu-se printr-un cos metalic cu inaltimea de 6 m si diametral de 200 mm.

- Grap electrogen cu puterea de 27,6 KW, functioneaza cu motorina; are rezervor inglobat cu volum de 65 litri.

Toate instalatiile de racire folosesc freon tip R 507, cantitate freon cca. 160 kg/an. Mijloace de transport:

- autofrigorifice FORD cu masa de 3,5 tone si capacitate utila de transport de 1500 kg - 8 buc;

- autofrigorifice MERCEDES cu masa de 8,6 tone si capacitate utila de transport de 4200 kg - 2 buc;

- autofrigorifice MERCEDES cu masa de 3,5 tone - 5 buc;

- autofrigorifica IVECO cu masa de 6,5 tone si capacitate utila de transport de 2000 kg - 1 buc.

Capacitatea maxima de productie conform autorizatiei de mediu este preparate din carne -350 t/luna, semipreparate din carne -50 t/luna si produse de panificatie (chifle ) – 7,8 t/luna.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila  se realizeaza de la reteaua centralizata de alimentare cu apa potabila a municipiului Timisoara. Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii  (industriala) se realizeaza din forajul existent pe amplasament: H= 220 m, Ø 250 mm, Qexpi = 4,44 1/s.Gospodaria de incendiu prevede rezervor de inmagazinare, V=165 m3.

Prin noua extindere nu se vor amenaja grupuri sanitare, vestiare, fiind utilizate cele existente in fabrica. Bransamentul de apa existent, forajul si gospodaria de apa asigura necesarul de apa si pentru zona extinsa.

In urma extinderii pe latura vestica este necesara reamplasarea unui tronson de conducta pentru incendiu si montarea de hidranti pe noul tronson.

Reteaua de incendiu se va amplasa in zona verde fiind realizata din polietilena PE-HD, PE100, Pn 6 atm, se va echipa cu 2 hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Sistemul existent asigura debitele si presiunea necesara in instalatii si in urma extinderii halei, fiind necesare doar modificari/extinderi la retelele interioare si exterioare.

Se propune realizarea unui foraj de mica adancime - in stratul acvifer freatic, pentru asigurarea debitului necesar refacerii rezervei de incendiu si udat spatii verzi pe amplasament, in scopul utilizarii sursei existente — foraj de mare adancime - in acviferul subteran de adancime, doar in scop potabil.

Canalizare

Apele uzate menajere sunt evacuate in canalul colector al Parcului Industrial Torontal, apoi in reteaua centralizata de canalizare a municipiului Timisoara. Apele tehnologice uzate colectate din incinta fabricii, inclusiv laborator, sunt preepurate prin 2 separatoare de grasimi inainte de a fi descarcate in reteaua de canalizare a incintei, de unde, prin pompare sunt descarcate in canalizarea Parcului Industrial Torontal, apoi in reteaua centralizata de canalizare a municipiului Timisoara. Separatorul de grasimi este dimensionat pentru un debit de 121/s, cu dimensiunea de 1120 x 1185 x 1152, iar V = 1,53 mc. In urma extinderii halei pe latura estica este necesara mutarea unui tronson de canalizare si prelungirea racordurilor din caminele de pe tronsonul respectiv. Canalizarea menajera propusa va prelua racordurile existente si le va descarca in cel mai apropiat camin.

Reteaua de canalizarea propusa se va executa din tuburi PVC-KG: D=250 mm, L= 35 m; D=l 10 mm, L= 17 m.

Pe traseul canalului se vor monta 2 camine de vizitare la schimbare de directie si la intersectii.

Canalizarea existenta si statia de pompare ape uzate existenta se mentin si nu este necesara modificarea racordului existent la canalizare stradala.

Apele pluviale se colecteaza in retele separate si anume: ape impure provenite de pe platforme si spalatoria de masini si ape conventional curate, cele provenite de pe acoperisurile cladirilor. Toate aceste ape sunt colectate intr-un bazin de retentie cu volum de 1000 mc, de unde sunt folosite la intretinerea spatiului verde. Inainte de deversarea in bazinul de retentie apele impure provenite de pe platforme sunt preepurate printr-un decantor - separator de nisip si hidrocarburi cu o capacitate de stocare a hidrocarburilor de 846 1, iar apele rezultate de la spalarea masinilor sunt trecute printr-un decantor -separator de namol si hidrocarburi cu un volum de 1050 1. In urma extinderii pe latura estica se demoleaza santul perimetral halei existente si se propune un nou sant pluvial care urmareste conturul extinderii.

Pentru racordarea canalului pluvial deschis se propune un tronson de canalizare pluviala realizat din tuburi PVC-KG, D= 315 mm, L= 25 m, care se va descarca in caminul pluvial existent inaintea separatorului de hidrocarburi prevazut la descarcarea in bazinul de retentie a apelor pluviale.

Bazinul de retentie existent are capacitatea 1000 m3, de unde apa este folosita  pentru stropit spatiile verzi.

Pentru extinderile propuse nu se prevede o alta central termica. Toti consumatorii vor fi racordati la centrala existenta pe amplasament - centrala termica pe gaz, dotata cu trei cazane cu puterea de 60,1 KW fiecare, consum nominal de gaz metan 20 Nmc/h pentru fiecare cazan. Evacuarea gazelor arse se face prin cate un cos pentru fiecare cazan cu inaltimea de 7 m si diametru de 100 mm.

Organizare de santier

Căi de acces provizorii nu sunt necesare, pentru că există drumuri sistematizate in incinta.

Santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, deasemenea a zonei de depozitare a materialelor de constructie partial acoperite si a containerului pentru organizarea de santier.

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 200 mp si este propusa in zona platformei betonate existente.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Amenajarea unei zone pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj);

- Amenajarea unei zone  pentru containere (container birouri- 1 buc, container vestiar- 2 buc, container depozit scule de mina si mecanizare si materiale - 1 buc, container pentru depozitare materiale- 1 buc, toalete ecologice- 3 buc);

- La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm;

- Apa potabila pentru personalul constructor  va fi asigurata imbuteliata;

- Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie;

- Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare precum şi o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a containerelor folosite pentru depozitare.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice în mijloacele de transport şi evacuat de pe amplasament.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor.

La finalul perioadei de construcţie, amplasamentul alocat organizării de şantier va fi eliberat

de vehiculele şi utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie, remediere, respectiv

montaj, permiţând revenirea la folosinţa anterioară a acestuia.

În cazul producerii unor incidente specifice activităţilor de construcţie, executantul va executa lucrările de remediere ce se impun, astfel încât amplasamentul să nu fie afectat de acestea.

2) Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament exista o fabrica de preparate produse din carne, prin acest proiect se propune extinderea fabricii existente.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice se vor colecta separat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- emisiile tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism 2186 din 26.05.2016 (prelungit pana la data de 25.05.2018), emis de Primaria Municipiului Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietate SC AGIL SRL.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 2186 din 26.05.2016 (prelungit pana la data de 25.05.2018), emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor. Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: aviz nr. DT2016-003689/26.01.2017 emis de Comisia de Circulatie, HCL nr. 179/08.05.2017 si plansa cu PUD-ul aprobat vizata spre neschimbare, aviz de gospodarire a apelor nr. 7/24.02.2017 emis de ABA BANAT, aviz nr. 474/25.11.2016 emis de ANIF, aviz tehnic privind asigurarea utilitatilor nr. 36802/DT-ST/24.11.2016emis de SC AQUATIM SA, notificari nr. 1007/25.01.2017; 17057/13.09.2016; 18882/03.10.2016 emise de DSP Timis, aviz nr. 2571/19.07.2017 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Timis;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- In cazul descoperirii unor vestigii arheologice in timpul lucrarilor, se vor notifica autoritatile locale si Directia Judeteana pentru Cultura Timis in termen de cel mult 72 de ore;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare emisa de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de revizuire a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR