Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 286/ 18.08.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC SERE BIO BANAT  SRL,  municipiul Lugoj, str. Ciprian Porumbescu, nr.1, cam.1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6325RP/23.05.2017, cu ultimele copletari inregistrate la APM Timis cu nr. 98570RP/16.08.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 16.08.2017, ca proiectul „ Infiintare sere de legume si spatii pentru depozitare, conditionare si procesare. Imprejmuire teren; scoatere teren din circuitul agricol; obtinere avize si acorduri necesare ” propus a fi amplasat in comuna Satchinez, localitatea Hodoni, CF 402037,  CF 402274,CF 402273, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, la pct  10 a - proiecte de dezvoltare a unitatilor / zonelor industriale si pct. 7 b – ambalarea si conservarea  produselor animale si vegetale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul propune realizarea de sere de legume, spatii de depozitare legume si procesare si conditionare legume.Se vor amenaja:

1. Rasadnita- sera inmultitor- 2 buc.

2. Sere individuale - 52 buc.

3. Hala de condiționare, depozitare si procesare ,

4. Centrala termica

5. Buncare de depozitare materie prima central,

6. Retele exterioare de apa, irigatii

7. Drumuri ,platforme ,

8. Imprejmuirea

9. Rețea electrică exterioara

10.Rețea de canalizare

11.Spatii verzi

Terenul este amplasat la o distanta de 700 m de localitatea Hodoni.

Suprafata totala a terenului este de 54600 mp.

Bilant teritorial :

Suprafața sere 21500 mp

Suprafața rasadnite 1000 mp

Suprafața clădirii 1200 mp

Suprafața platforma compost 200 mp

Suprafața platforme betonate  6540 mp

Suprafața platforme pietruite 9250 mp

Suprafața spațiu verde amenajat 1500 mp

Suprafața teren liber  13410 mp

POT = 43,40%- incluzand și suprafața serelor

CUT = 0,43- incluzand și suprafața serelor.

1. Rasadnita- sera inmultitor- 2 buc in suprafata de 500 mp fiecare.

Structura: - metalica, fundatie continua , placa BA,

Sistem de incalzire: -  teava de incalzire traverseaza spatiul pe sub mesele de cultura si doua aeroterme pe apa calda/modul:

Temperatura ce trebuie asigurata este minim 1-2 grade dar se urmareste un optim de 15-22 grade.

Sistem de irigatii:  prin picurare si micro - aspersie

Instalatii electrice :  Instalatie de iluminat normal , instalatie electrica pentru malaxor, masina de altoit, masina de semanat.

Utilaje necesare pentru lucru in rasadnita: masina de semanat, masina de altoit, malaxor substrat

2. Sere individuale

Dimensiuni module 10x50 m =500 mp – 52 buc

10x40 m =400 mp – 1 buc

Suprafata totala sere = 26400 mp ( 2,64 ha)

Structura: structuri individuale de 10 ml

Serele sunt acoperite cu folie tratata termic si UV, folie dubla si sisteme de umflare a foliei.

Ventilația  se va realiza pe fronton.

Sistem de încălzire in sera: dublu, cu registre pe lateral si cu aeroterme cu apa calda suspendate pe cele doua capete sau dispuse central.

Sistem de irigații: prin picurare si eventual micro-aspersie.

Utilaje necesare pentru lucru in sera : tractoare 2buc, rotosapa, freza, masina plantat 2 buc, masina intins mulci 2buc, atomizoare 4 buc, scarificator , cultivator, remorci 2 buc, incarcator frontal, semanatoare de legume, masina de tocat vrej(compost organic), cositoare

3. Hala de condiționare, depozitare si procesare

Hala are o suprafata construita de 543,29 mp, este organizata pe trei travei

Funcțiuni principale:

1. Magazie cu o suprafata de 99,68 mp , pardoseala din beton;  aceasta este o zona ce nu necesita climatizare.

2. Sala de sortare cu o suprafata de 146,44 mp, pardoseala din beton . In aceasta incapere se va asigura un climat de 17-20 gr.C. Operatiunile ce se executa in cadrul acesteia sunt sortare, ambalare, etichetare si pregătire pentru livrare.

3. Sala productie- conserve  cu o suprafata de 47,00 mp,  pardoseala din beton . In aceasta incapere se va asigura un climat de 17-20 gr.C.

4. Celule de racire  cu o suprafata de 21,23 mp  respectiv 21,45 mp si cu o pardoseala din beton elicopterizat. In aceasta incapere se va asigura un climat de 2 gr.C.

5. Camera tehnica  cu o suprafata de 23,16 mp.

6. Depozit materiale cu o suprafata de  46,90 mp.

7. Hol  cu o suprafata de 17,40 mp asigura fluxul personalului spre zonele de sere si sortare din cadrul halei, spre spatiul de luat masa etc.

8. Sala de luat masa-  cu o suprafata de 25,84 mp

9. Birou-  cu o suprafata de 15,06 mp

10. Zona de vestiare si grupuri sanitare.

4. Centrala termica:

-  2 Cazane pentru apa calda; functioneaza pe lemne si carbune si poate fi dotat si cu un echipament pentru arderea peletilor. Puterea fiecarui cazan 2000 kW;

-  Cazanul poate fi dotat cu un buncar de carbune cu granulatie 15-60 [mm] Buncarul poate fi alimentat cu un stivuitor sau cu un alt dispozitiv de umplere.

- Multiciclon pentru desprafuirea gazelor rezultate

- Ventilator pentru gaze rezultate la temperaturi ridicate, dotat cu doua rotoare cu carcasa. Capacitate 12000 mc/h la 500 Pa.

- Cos autoportant realizat din otel, izolat cu vata minerala si imbracat in  aluminiu 700 x 12000 [mm].

- Conducte de fum ce pornesc din cazan spre multiciclon si de la ventilator spre cos

- Acumulator]

- Colector si distribuitor de apa DN 300 x 2000 [mm]

- Control automat pentru reglarea temperaturii apei din cazan

-  Sistem pentru mentinerea presiunii in cazan, pompe, rezervor, ventilator, etc.

## Drumuri, platforme, sistematizare pe verticala :

| Caracteristica | Descriere |
| --- | --- |
| Tip și suprafata: | Suprafața platforma compost 200 mp Suprafața platforme și drumuri pietruite 15606,56 mp |
| Structura constructiva platforme si drumuri pietruite : | - 15 cm strat de fundație din piatră spartă; - 25 cm strat de fundaţie din balast; |
| Structura constructiva platforma compost | - 20 cm beton de ciment Bcr 4,5 cu clasa de expunere XF2; - folie PVC; - 2 cm strat de nisip pilonat; - 15 cm strat de fundație din piatră spartă; - 25 cm strat de fundaţie din balast; - geotextil. Compostul se va depozita în gramezi și se vor folosi dispozitive mecanice de întoarcere a acestuia. Gramezile de compost vor fi acoperite cu folie. |

## Imprejmuiri :

| Caracteristica | Descriere |
| --- | --- |
| Tip și lungime: | Lungime gard 1421,39 ml |
| Structura constructiva gard | - Panouri de gard bordurate din sarma zincata - Panourile sunt prinse de stalpi metalici. |

## Sistem de irigatii :

Debitul necesar total pentru irigatii este de 4,56l/s:

S-a calculat un consum maxim apa pentru irigații de 350 mc/ 24 ore / ferma

Pentru asigurarea debitului de varf se vor amenaja  4 bazine ingropate cu capacitatea de 100mc fiecare

Pentru asigurarea debitului de apa necesar irigarii se vor realiza  3 foraje de mica adancime H=60 m, care vor asigura in total 1,5l/s=5,4mc/h x 24 =130mc/zi

Udarea se va realiza cate 3-4 module maxim pe zi folosindu-se si stocarea de 400mc.

Alimentarea cu apa utilizata  in scop potabil,  igienico sanitar  si in procesul tehnologic de productie conserve se va realiza dintr-un foraj de medie adancime H=100 m, cu debitul0,5 l/s.

Debitul de apa necesar in scop igienico sanitar si tehnologic: Qzi max.=6,22 mc/zi.

Apa uzata menajera va fi evacuata in bazin etans vidanjabil V=15 mc.

Apa uzata tehnologica  rezultata din spalarea legumelor în procesul de conservare, va fi evacuata in bazinul etans vidanjabil cu volumul V= 15 mc.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiilor se vor  infiltra in sol.

Apele pluviale colectate de pe platforma prin intermediul a 20 guri de scurgere vor trece mai intai printr-un separator de hidrocarburi apoi se va descarca intr-un bazin de retentie ce va avea capacitatea de 100mc. Apa din bazin se va folosi la spalarea plaformelor si la udare spatiilor verzi din jurul modulelor de sere.

Pentru incalzirea/racirea spatiilor din hala de procesare se propune un sistem de pompe de caldura de tip split. Pentru toata hala se vor prevedea 4 unitati split .

Putere răcire 6.8 kW, Putere încălzire 7.5 kW

Agentul de racire folosit – freon – 1l / unitate.

Pentru pastrarea produselor se vor amenaja doua camere frigorifice iar unitatea frigorifica va avea putere de racire de 12,5kW la o temperatura de -10 oC.

Agentul de racire folosit – freon – 6l / unitate.

FLUXUL DE CONDITIONARE, SORTARE, DEPOZITARE LEGUME PROASPETE:

- primirea legumelor proaspete din sere

Descărcarea legumelor din remorcile agricole  se realizează mecanizat cu electrostivuitorul din dotare in  magazia de  receptie legume. Legumele se vor depozita in lazi din plastic si lemn, dispuse pe rafturi sau pe palati de lemn, in containere de lemn  de mari dimensiuni.

- pre-răcire pentru legumele moi (tomate/castraveți)

Pre-racirea legumelor se realizeaza in celula de racire . In aceasta incapere se va asigura un climat de 2 gr.C. Legumele se vor depozita in lazi din plastic si lemn, dispuse pe rafturi de stocare metalice. Legumele se vor transporta manual, cu ajutorul liselor de transport.

- sortare, împachetare, cântărire si etichetare legume proaspete

Sala de sortare. In aceasta incapere se va asigura un climat de 17-20 gr.C. Legumele sunt preluate din magazia de receptie si celula de reracire si dispuse in jurul meselor de sortare. Operațiunile de sortare, condiționare, împachetare, cântărire si etichetare se realizează manual pe mesele de sortare. Legumele sortate, ambalate si etichetate se depozitează temporar in camerele frigorifice in vederea livrării/ a prelucrarii.

Resturile vegetale rezultate in urma sortării sunt evacuate  din hala direct in exterior si depozitate in vederea compostării in spatiul special amenajat pe parcela.

- depozitarea si păstrarea legumelor pe termen scurt

In vederea livrării, legumele se organizează in loturi de livrare specifice calitativ si cantitativ pentru fiecare beneficiar in parte. Depozitarea lor se face organizat, acestea fiind stivuite pe paleti si  pregatite pentru livrare. Celula de racire  destinata acestui proces va avea o suprafata de 46,88 mp  si va asigura un climat de 2 gr.C. Din celulele de răcire legumele stivuite pe paleti se încarcă direct in autoizoterme in vederea transportului către beneficiar/ri.

Transportul se va realiza fie cu autoizoterma proprie fie cu autoizotermele beneficiarilor.

FLUXUL DE PROCESARE

Echipamentele propuse sunt specifice procesării legumelor pentru a obține:

- castraveți in saramura

- castraveți in oțet

Legumele destinate procesarii sunt aduse in sala de procesare fie direct dupa recoltare, fie din celulele de pre-racire.

Sala productie-conserve;.in aceasta incapere se va asigura un climat de 17-20 gr.C.

Tehnologia se subîmparte în principal pe următoarele grupe de operațiuni:

- spălare castravetilor cu bule de aer obținute la presiune ridicata + curățare secundara + evacuare pe conveier

Dotare zona cu echipament automat pentru  spalat fructe si legume cu capacitatea de 1000-1500 kg/h. Dupa spalare legumele se vor transporta in recipienti de plastic sau metal, curati.

- umplerea borcanelor: introducerea castraveților si a ingredientelor secundare in borcane de sticla (manual)

- producerea saramurii/soluției de oțet alimentar după caz prin omogenizare

- dozarea saramurii/soluției de oțet alimentar după caz in borcane

Dotare zona cu aparat semiautomat pentru dozarea lichidelor in recipienti cu un volum cuprins intre 100ml si 1000ml.

- căpuirea borcanelor

- sterilizarea (pasteurizarea) castraveților in oțet

- etichetarea automata a borcanelor

- baxarea borcanelor

- infolierea baxurilor de borcane pe paleti

- depozitarea paletizată a borcanelor

Borcanele baxate si infoliate se vor depozita pe paleti in magazie pana la livrare. Produsul va fi transportat cu ajutorul motostivuitorului catre masinile de livrare.

- depozitarea ambalajelor

Ambalajele vor fi aduse din exterior si depozitate in magazie pana la utilizare.

Capacitatea finala de producție este de pana la 2,5 tone / zi, in funcție de produsul final si de viteza operatorului, având in vedere ca unele echipamente sunt semiautomate, dar cu alimentare manuala, iar o parte din operațiuni sunt integral manuale.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier se va amenaja in interiorul arealului; va ocupao suprafata de 500 mp.

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: imprejmuirea terenului,  decopertarea terenului de stratul vegetal, organizarea unei zone de depozitare a materialelor de constructii, imprejmuita provizoriu cu gard metalic precum si o zona destinata muncitorilor, prevazuta cu grupuri sanitare.

Se vor amplasa:

-vestiar pentru muncitori amenajat intr-o barac tip Containex;

-pichet PSI (stingatoare, lada cu nisip, tarnacop, galeti, etc.);

-circulatia mijloacelor de aprovizionare si a utilajelor se va face pe drumul betonat existent.

Pe platforma se vor gasi si containere pentru resturile de la lucrarile de constructie si europubelele pentru deseurile  menajere.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice, sunt depozitate pe platforma in vederea realizarii compostului;;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului va respecta nivelul prevazut de SR 10009:2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- respectarea Ordinului 462 / 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici

- indicatorii pentru apele uzate menajere, evacuate in bazinul vidanjabil, vor respecta NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare;

- indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2005 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 42/10.11.2016,  lucrarile se vor executa pe teren arabil.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 42/10.11.2016, emis de Primaria Comunei Satchinez.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati ( aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB -224 din 12.12.2016, aviz de principiu nr. 5313 din 25.11.2016, eliberat de ANIF, notificare DSP nr. 10578/ 23.06.2017;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului va respecta nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei  decizii emise de APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea stabilirii necesitatii obtinerii autorizatiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai  CEPEHA

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU